## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - “ESPE”
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CÉLULA ROBOTIZADA
DEMOSTRATIVA PARA EL DISPENSADO DE CERVEZAS”
AUTORES: BALSECA GORDILLO LESLY ELIZABETH
CISNEROS QUILLIGANA RONNIE GERARDO
DIRECTOR: ING. OROZCO BRITO, LUIS ALBERTO. MSc.
QUITO-ECUADOR
2022

## Slide 2
04
Integración
Comunicación
Diseño
Sistemas de célula robotizada
Aplicación para plataformas móviles
Interfaz HMI
02
Objetivos
General
Específicos
01
Introducción
Antecedentes
Justification e importancia
Alcance del proyecto
03
Agenda
Pruebas y resultados
Sensores y Actuadores
Célula robotizada
06
Implementación
05
Programación
Sistemas y elementos de la célula robotizada
07
Sistemas y elementos de la célula robotizada
08
Conclusiones y recomendaciones
Sistemas y elementos de la célula robotizada

## Slide 3
Introducción
Antecedentes
Beer Cart
-Vasos de plástico
Bottoms Up Beer
-Dispensado de cerveza novedoso
Diseño de vasos especiales
Mark Shakr
-Robot que prepara cocteles

## Slide 4
Introducción
Justificación e Importancia
Pandemia impulso nuevos estilos de vida, poniendo en auge el uso de robots en la cotidianidad de las personas
Redes Industriales, Instrumentación y sensores, robótica, eletrofluidos, PLC y Control Industrial.
Avanzar en investigación científica de proyectos que puedan impedir un posible contagio de COVID-19
Gran potencialidad de marketing en el desarrollo de proyectos no industriales por la Pandemia

## Slide 5
Introducción
Alcance del Proyecto
Robot
Sistema de control PLC
Dispensador de vasos cerveceros
Transporte de cerveza hacia el cliente
Dispensador de cerveza
Desarrollo de Aplicativo móvil
Pruebas Individuales para sensores, actuadores, sistemas y pruebas conjuntas
Desarrollar una célula robótica
Uso de la instrumentación necesaria para dar funcionalidad a cada sistema

## Slide 6
Determinar los componentes pasivos y activos que conforman la célula robotizada,
necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos.
Objetivos
Automatizar el dispensado de cerveza mediante el diseño de una célula robotizada
demostrativa basada en un brazo robótico KUKA, para mejorar la calidad y tiempo de entrega del producto.
Objetivo General
Objetivos Específicos
Diseñar y dimensionar el dispensado de cerveza tomando en consideración las variables involucradas en este proceso, a fin de mantener la relación correcta entre líquido y espuma.
Realizar la programación para el manejo del brazo robótico con el fin de cumplir con las etapas para dispensado correcto de las bebidas.
Diseñar una aplicación para plataformas móviles para facilitar la interacción entre el consumidor final y la célula robotizada.
Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y de fácil manejo para el control, supervisión y mantenimiento de la célula robotizada
Realizar pruebas de funcionamiento de los diferentes sistemas que conforman la célula robotizada.
Realizar la integración total de la célula robotizada y realizar pruebas de funcionamiento conjunto.

## Slide 7
Diseño
Sistema Robot
Gripper
Compresor
Terminal de
válvulas
neumáticas
Compresor
Controlador KRC4
SmartPAD
Terminal de válvulas neumáticas
Robot

## Slide 8
Diseño
Sistema dispensador de vasos cerveceros
Diámetro principal 30 [cm]
Diámetro de hendiduras 7[cm]
Profundidad de hendiduras 1[cm]
Base de madera giratoria
Sensor Fotoeléctrico
Matriz de vasos
Banda Transportadora
Mesa giratoria
Motor de pasos y Driver
1.8°DEG/STEP
1.5 A
24 V

## Slide 9
Circulación del Producto
Mangueras y uniones Electroválvulas
Llaves de paso
Grifo
Almacenamiento
Método de refrigeración
Barril de Cerveza
Tanque de CO2 Regulador de Presión
Sistema dispensador de cerveza
Control de llenado
Cámara Industrial. Ambiente lumínico controlado
Diseño

## Slide 10
Sistema de transporte hacia el cliente
Actuador lineal o Riel
MOTOR
1.8°DEG/STEP
1.5 A
24 V
Inductivo
Sensores
Sensores
Inductivo
Fotoeléctrico reflectivo
Fotoeléctrico
Diseño

## Slide 11
Aplicación para plataformas móviles
-Ingreso del correo electrónico -Botón de ingreso
Pantalla de INICIO
-Menu de navegación
-Resumen de costo/cantidad y tipo de cerveza
Pantalla de MENUS
-Menu de NAVEGACIÓN
-Selección de la cantidad de cervezas a pedir -Costo total del pedido -Botón confirmar compra
Pantalla de PEDIDOS
-Servidor en la Nube
-Actualización en tiempo real
Base de Datos
-Diseño multiplataforma
-Basada en programación orientada a objetos
Herramienta de Programación
Diseño

## Slide 12
-Menú de alarmas y EMERGENCIA
-Menú de Inicio y Rearme
-Menú de navegación
-Luces de funcionamiento
-Indicador de temperatura
Pantalla de INICIO
-Menú de alarmas y EMERFENCIA
-Histórico de pedidos realizados
-Histórico de temperatura
Pantalla de HISTORICOS
-Menú de alarmas y EMERGENCIA
-Mantenimiento Sobre carbonatado
-Mantenimiento No hay producto
-Activación manual de Gripper y electroválvulas
Pantalla de MANTENIMIENTO
-Menu de alarmas y EMERGENCIA
-Luces de funcionamiento
-Menu de navegación
Pantalla de PRODUCCIÓN
HMI
HMI KINCO
Diseño

## Slide 13
Delineamiento de elementos activos y pasivos
Sistema de transporte
de vasos hacia el cliente
Sistema dispensador
de vasos cerveceros
Sistema Robot
Sistema dispensador
de cerveza
Sistema de
Control
Activos
Pasivos
-Robot
-Controlador KRC4
-Electroválvulas neumáticas de gripper
-Compresor
-Motor
-Driver TB6600
-Sensor fotoeléctrico reflectivo
-Riel con su respectivo motor
-Sensores inductivos
-Sensores fotoeléctricos
- Driver TB6600
-Electroválvulas
-Relés
-Breakers
-Cámara y controlador
-Luminaria de 16 W
-Refrigerador
-PLC
-Fuente de alimentación
-Switch
-Gripper
-Base de madera giratoria
-Mesa
-Mesa
-Soporte de sensores
-Mangueras -Grifo
-Acoples y uniones
-Llaves de paso -Mesa
-Soporte de cámara
-Caja para control visual
-Barril Cornellius
-Tanque de CO2
-Regulador de presión
-Tablero
Diseño

## Slide 14
Sistema de Control
Sistema dispensador
de vasos cerveceros
Sistema Robot
Sistema dispensador
de cerveza
Sistema de transporte
de vasos hacia el cliente
Computadora
HMI
ENTRADAS DIGITALES | ENTRADAS ANALÓGICAS | SALIDAS DIGITALES | PUERTOS RJ45
- | - | 2 | 1
1 | - | 2 | -
- | 1 | 2 | 1
4 | - | 3 | -
- | - | - | 1
- | - | - | 1
5 | 1 | 9 | 4
TOTAL
PLC SIMATIC S7-1200, CPU 1214C
CPU compacta, DC/DC/DC
SWITCH TL-SG108 V1
10 Salidas digitales
14 Entradas digitales
Entradas Analógicas
1 Puerto
8 Puertos
Diseño

## Slide 15
Integración
Topología

## Slide 16
Conexión PROFINET
Configuración Cognex
Configuración Robot
Integración

## Slide 17
HMI y Node Red
Configuración en KincoHMIware
Configuración en Node Red
Integración

## Slide 18
Programación
Motores
Dispensador de vasos cerveceros
Transporte hacia el cliente
-Generador de Impulsos: PTO2/PWM2
-Nombre: Pulse_2
-Salida de Impulso: % Q0.4
-Generador de Impulsos: PTO1/PWM2
-Nombre: Pulse_1
-Nombre de Objeto Tecnológico: Riel1
-Salida de Impulso: % Q0.7
-Salida de sentido: % Q0.6
Configuración por Generador de impulsos
Configuración por Motion Control

## Slide 19
Sensor de Temperatura
Rango de temperatura | 0 – 100 °C
# de Entradas Analógicas | 0 – 10V
Resolución | 15 bits
Programación

## Slide 20
Cámara Cognex 5400
Visión a 45°
Visión a 90°
Variables
Programación

## Slide 21
Robot
Configuración de efector final
Configuración de bases
Programación

## Slide 22
Implementación
Ubicación

## Slide 23
Tablero de Control
Robot
Implementación

## Slide 24
Dispensador de cerveza
Neumática
Dispensador de cerveza
Implementación

## Slide 25
Dispensador de vasos
Transporte hacia el cliente
Implementación

## Slide 26
Sensores
Pruebas y Resultados
Objetivo
Componentes
Resultado
Comparar el funcionamiento del sensor PT100 con respecto a otros dispositivos.
El Pt100 funciona para el rango de
0°C a 10°C
Objetivo
Componentes
Resultado
Seleccionar la distancia correcta para que el sensor pueda detectar un vaso de vidrio
La distancia recomendada
0-30 cm

## Slide 27
Sensores
Pruebas y Resultados
Objetivo
Componentes
Resultado
Objetivo
Componentes
Resultado
Seleccionar la distancia correcta para que el sensor detecte la pieza móvil de riel
La distancia recomendada
0.3 cm
Seleccionar la distancia correcta para que el sensor detecte un vaso de vidrio lleno con cerveza.
La distancia recomendada
5 cm

## Slide 28
Pruebas y Resultados
Objetivo
Seleccionar frecuencia idónea para mesa giratoria
Componentes
Resultado
Se selecciona 100 Hz.
Objetivo
Componentes
Resultado
Se selecciona de 125 Hz.
Seleccionar frecuencia idónea para el riel.

## Slide 29
Pruebas y Resultados
Objetivo
Dispensador de cerveza
Seleccionar posición idónea de luminaria para detectar patrones y márgenes correctamente.
Componentes
Resultado
Posición de luminaria
Ubicar luminaria alado Izquierdo de cámara dirigiéndose al vaso

## Slide 30
Pruebas y Resultados
Objetivo
Dispensador de cerveza
Comprobar la operación con cerveza en condiciones normales y tomar el tiempo del proceso
Componentes
Resultado
Dispensado con cerveza en condiciones
normales
Se tuvo un error de 15 pruebas realizadas, con un tiempo promedio de 1.23 min.
Chart: Vasos servidos en condiciones normales
| Correcto | Incorrecto
Vasos servidos en condiciones normales | 14 | 1

## Slide 31
Pruebas y Resultados
Objetivo
Dispensador de cerveza
Comprobar la operación con cerveza sobre carbonatada y tomar el tiempo del proceso
Componentes
Resultado
Dispensado con cerveza
Sobre carbonatada
Se tuvo un error de 15 pruebas realizadas, con un tiempo promedio de 1.35 min.
Objetivo
Comprobar la operación obstruyendo el paso de producto y tomar el tiempo del proceso
Componentes
Resultado
Dispensado sin producto
No se tuvieron errores, con un tiempo promedio de 1.21 min.

## Slide 32
Pruebas y Resultados
Objetivo
Fallo de energía
Componentes
Verificar la respuesta de la célula robotizada frente un corte de suministro eléctrico.

## Slide 33
Pruebas y Resultados
Objetivo
Paro de emergencia
Componentes
Verificar la respuesta de la célula robotizada frente a un paro de emergencia.

## Slide 34
Conclusiones
Se diseñó e implementó una célula robotizada demostrativa para la automatización del dispensado de cerveza, la misma que cumple satisfactoriamente con la entrega de un producto con temperatura adecuada y las proporciones correctas de líquido y espuma, garantizando la calidad hacia el consumidor final, por otra parte, se tiene un tiempo menor a 1.30 minutos siendo este reducido en comparación a una atención manual de un bar, el proyecto se encuentra desarrollado físicamente dentro de las instalaciones de la empresa auspiciante.
La empresa auspiciante otorgó varios componentes activos y pasivos, los cuales se fueron adaptando según las necesidades y requerimientos encontradas durante el desarrollo, programación e integración del proyecto, teniendo como elementos principales al Robot KUKA KR20 para el traslado del vaso a las diferentes ubicaciones y el PLC SIEMENS S7 1200 1214c como el dispositivo de control principal de todos los componentes que conforman la célula robotizada.

## Slide 35
Las diferentes variables para el correcto dispensado de cerveza como la temperatura, la inclinación al servirla y la cantidad de espuma, fueron controlados a través de sensores y actuadores correctamente dimensionados en el diseño final presentado en tres sistemas como son: dispensado de vasos, transporte hacia el cliente y dispensado de cerveza.
Para conseguir los movimientos y traslado correcto del vaso a sus diferentes ubicaciones se realizó la programación de los distintos puntos del robot en el SMART PAD y el software Workvisual 5.0, configurando las coordenadas de la herramienta utilizada y las tres bases respectivas para los sistemas mencionados anteriormente, ya que al tener estas independientes en el caso de mover o rediseñar el espacio solo se configuran nuevamente estas bases más no los puntos, dando menos trabajo en estos casos.
Conclusiones

## Slide 36
Se implementó una pantalla HMI diseñada conforme a los estándares y guías industriales con los menús y pantallas adecuadas para que el operador pueda visualizar, monitorear y dar mantenimiento a la célula robotizada, esta HMI fue integrada mediante protocolo Ethernet hacia el PLC, de esta manera brindándole total acceso al estado de sensores, actuadores y sistemas diseñados en el proyecto.
Se realizó una aplicación móvil programada en Flutter, esta posee interfaces de fácil uso para el cliente en donde se puede realizar pedidos hacia el sistema principal de control PLC, para lograr esta comunicación se hizo uso de una base de datos en Firebase y de la herramienta de programación NODE-RED, los cuales son complementos cada vez más utilizados en la Industria 4.0 que permitieron realizar la integración entre la célula robotizada y la aplicación móvil.
Conclusiones

## Slide 37
Los elementos y sistemas mencionados anteriormente fueron puestos a prueba con el fin de optimizar los diseños, obteniendo así las frecuencias adecuadas para cada motor, las distancias correctas para los sensores de presencia, la comprobación de la funcionalidad del sensor de temperatura y la ubicación idónea de la lámpara de 16 W con el fin de que la cámara visualice de manera correcta el dispensado de cerveza, posteriormente se realizaron diferentes ensayos de la célula robotizada conjunta en las diferentes condiciones como son: óptimas, sobre carbonatada y sin producto, todas con resultados positivos ejecutando correctamente la tarea asignada.
La cámara industrial Cognex 5400 también se puede emplear en actividades comerciales como este proyecto, siendo capaz de sustituir a métodos de llenado que incluyen tiempo u otros sensores, indicando incluso si la cerveza se encuentra carbonatada o si no hay hay producto, a través de patrones y márgenes programados en el software In-Sight Explorer.
Conclusiones

## Slide 38
Recomendaciones
En la célula robotizada existen elementos que al quedarse sin energización podrían causar accidentes, por esta razón se recomienda la instalación de una fuente de alimentación de respaldo para el PLC, con la finalidad de que el operador tenga tiempo necesario para llevar al robot y a las variables críticas de la célula robótica a un estado seguro.
El presente proyecto fue implementado para una sola cerveza, sin embargo, también fue diseñado y programado para ser escalable, dando cabida a nuevos diseños con los que se puedan controlar varias líneas de dispensado de cerveza. También el desarrollo de una aplicación móvil, la cual pueda acceder a diferentes métodos de pago online y facturación.

## Slide 39
Recomendaciones
Se recomienda realizar un mantenimiento y limpieza periódica al sistema de mangueras del dispensado de cerveza, con el fin de evitar fugas o partículas dentro del mismo, ya que estos provocan espuma produciendo un error al servir cerveza.
El operario debe tener en cuenta que la velocidad del robot ya se encuentra regulada en la programación por este motivo se debe trabajar en modo automático directamente, ya que si se corre el programa en modo manual este va a ir mucho más lento debido a las regulaciones en este modo.
Revisar el aire en el compresor antes de enviar un pedido, para evitar accidentes al sostener el vaso y se sugiere adicionalmente el empleo de un presostato con el cual se pueda monitorear la presión del sistema neumático.

## Slide 40
GRACIAS POR SU ATENCIÓN