## Slide 1: Universidad de las Fuerzas Armadas “ESPE”
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE REDES Y VISUALIZACIÓN EN UN TABLERO DE CONTROL PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN SALCEDO
Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción
Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente.
MARCO ANTONIO AMALUISA PEÑAHERRERA
VICTOR SANTIAGO JARAMILLO QUINALUISA
Autores:
Director del Proyecto:
Docente Evaluador:
Director del Carrera:
Secretaria de la UAR:
Ing. Oswaldo Padilla Almeida Ph.D
Ing. Rodolfo Salazar Martínez Ph.D
Ing. Alexander Robayo Nieto MSc
Abg. Michelle Benavidez Guzmán

## Slide 2: Índice de Contenidos
Introducción
1
2
3
4
5
6
7
Área de estudio
Objetivos
Marco Teórico
Metodología
Análisis y discusión de resultados
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3: Introducción
Antecedentes
Planteamiento del problema
Justificación e importancia
(Cusco & Picón, 2015); (MSP&MAE, 2019); (INEC, 2016); (Tibán & Ledesma, 2017)
1

## Slide 4
La zona de estudio es la parroquia urbana San Miguel del Cantón Salcedo en la provincia de Cotopaxi.
12488 habitantes
1047.9 hectáreas
(GADMS, 2018); (INEC, 2010)
Área de estudio
2

## Slide 5
    Objetivo General
Optimizar el sistema de recolección de desechos sanitarios mediante análisis de redes y generación de un tablero de control (dashboard) para el apoyo y toma de decisiones en la zona urbana del cantón Salcedo.
    Objetivos Específicos
Recolectar y estandarizar la información geoespacial en base a los insumos requeridos para el análisis de redes con el fin de crear una geodatabase estructurada.
Realizar un diagnóstico de las rutas actuales, horarios y zonas de recorrido del carro recolector mediante seguimiento de campo usando GPS navegador para hallar un patrón de los recorridos.
Georreferenciar la base de datos de los nuevos establecimientos de salud para obtener información de los desechos producidos y necesidades de recolección.
Optimizar las rutas de recolección de desechos sanitarios mediante análisis de redes para mejorar el manejo y control del servicio.
Realizar un tablero de control (dashboard) de los datos de rutas y puntos de generación de desechos sanitarios mediante herramientas geo informáticas para mejorar el manejo y control del servicio.
Objetivos
3

## Slide 6: Marco Teórico
Desechos sanitarios.
(OMS, 2018); (Junco & Rodríguez, 2000); (Mata & Reyes, 2006); (Lucero & Viñaguama, 2016)
Manejo de desechos sanitarios.
Rutas de recolección
4
Análisis de redes
Elementos constituyentes de una red.
Impedancia
Problema de Generación de Rutas para Vehículos (VRP)
Algoritmo de Dijkstra.
Tablero de control

## Slide 7
Desechos sanitarios.
Desechos Infecciosos.
Objetos Punzocortantes.
Productos Químicos.
Productos Farmacéuticos.
Desechos Radioactivos.
Desechos Comunes.
(OMS, 2018); (Junco & Rodríguez, 2000); (Mata & Reyes, 2006); (Lucero & Viñaguama, 2016)
Manejo de desechos sanitarios.
1. Identificación
2. Envasado
3. Transporte interno
4. Almacenamiento temporal
5. Recolección y transporte externo
6. Tratamiento y disposición final
Rutas de recolección

## Slide 8: Análisis de redes
Impedancia
Resistencia al movimiento
Elementos constituyentes de una red.
Problema de Generación de Rutas para Vehículos (VRP)
Algoritmo de Dijkstra.
Sigue un conjunto de pasos que halla la ruta más corta a partir de un origen
(Barrientos, 2007); (Padilla & Bosque, 2014); (ESRI, 2021b); (Bernal, 2018)

## Slide 9
HTML
Tablero de control
(NetMentor, 2019); (Pérez, 2020)

## Slide 10
Recopilación y estandarización de información.
semanal, quincenal, y mensual.
(Garmin, 2013)
Metodología
5

## Slide 11
Obtención y edición de cartografía vial
Información vial de Open Street Maps
Visita de campo
Cartografía vial actualizada
Cartografía vial del GAD
Corrección topológica
980 errores topológicos
Aplicación de 6 reglas topológicas
Generación de campos

## Slide 12: 2. Diagnóstico de rutas actuales
Extracción de puntos de recolección.
Corrección posicional
Martes_Puntos
Viernes_Puntos
Promedio
Coordenada en X
Coordenada en Y
Latitud
Longitud
Peso (kg)
Establecimiento (Fuente)
Geometría Multipunto

## Slide 13
Frecuencias de Circulación del Vehículo Recolector
Line Density
Formato A3
Escala 1:8000
Tamaño de pixel= 2.4 metros
Radio de búsqueda: 12 metros
Edición de secciones y líneas erróneas
Viernes
Martes

## Slide 14: 3. Generación de rutas óptimas
Configuraciones del Análisis de Redes
Network Analyst
Network Dataset
Geodatabase
Configuraciones del restricciones de giro

## Slide 15
Problema de enrutamiento de vehículo (VRP)
MS = BTM – EQM – EMM
MQ = MS + EQM
MM = MQ + EMM
VS = BTV – EQV – EMV
VQ = VS + EQV
VM = VQ + EMV
7:00 – 15:00
8:00 – 14:00
Tiempo de servicio
Diseño de frecuencias de recolección
Horario laboral
Horario de recolección
MS = Martes Semanal
MQ = Martes Quincenal
MM = Martes Mensual
VS = Viernes Semanal
VQ = Viernes Quincenal
VM = Viernes Mensual
BT = Base de datos total
EQ = Establecimientos de recolección quincenal
EM = Establecimientos de recolección mensual
Tp = Tiempo parcial
Pp = Peso parcial
tT = tiempo total
PT = Peso total

## Slide 16
Martes semanal: 38 establecimientos
Martes quincenal: 39 establecimientos
Martes quincenal: 40 establecimientos
Viernes semanal: 45 establecimientos
Viernes quincenal: 47 establecimientos
Viernes quincenal: 51 establecimientos
Puntos de recolección
Propiedades de la ruta
Depósito (Relleno Sanitario)

## Slide 17: 4. Generación del tablero de control (Dashboard)
QGis Dashboard

## Slide 18
Visualizador HTML
QGis2Web
OpenLayers

## Slide 19
Dashboard para el visualizador
Google Data Studio

## Slide 20
Visualización del recorrido de la ruta

## Slide 21
Generación de red vial
Análisis y discusión de resultados
6

## Slide 22
Análisis de rutas actuales

## Slide 24
Día | Distancia recorrida (km)
Martes | 20.39
Viernes | 30.30
Distancias recorridas en las rutas actuales
Día | Fecha | Tiempo de recolección (min) | Tiempo de recolección promedio (min)
Martes | 12 de octubre | 313 | 321
 | 19 de octubre | 329 | 
 | 26 de octubre | 320 | 
Viernes | 15 de octubre | 363 | 356
 | 22 de octubre | 345 | 
 | 5 de noviembre | 359 | 
Tiempo promedio de recorrido de la ruta de recolección actual

## Slide 25
Número de establecimientos donde se ha recolectado desechos en las rutas actuales
Día | Fecha | Número de establecimientos recogidos
Martes | 12 de octubre | 33
 | 19 de octubre | 26
 | 26 de octubre | 21
Viernes | 15 de octubre | 34
 | 22 de octubre | 32
 | 5 de noviembre | 27
Número de establecimientos que generan desechos sanitarios en las rutas actuales
Día | Número de establecimientos que generan desechos
Martes | 38
Viernes | 49

## Slide 26
Análisis de rutas óptimas

## Slide 29
Día - Frecuencia | Hora de llegada al primer establecimiento | Hora de partida del último establecimiento
Martes semanal | 8:08:31 | 13:11:50
Martes quincenal | 8:08:31 | 13:18:58
Martes mensual | 8:08:31 | 13:23:13
Viernes semanal | 8:08:49 | 13:32:09
Viernes quincenal | 8:08:49 | 13:43:56
Viernes mensual | 8:08:21 | 14:08:18
Distancia para la recolección en rutas optimizadas.
Día | Frecuencia | Distancia recorrida (km)
Martes | Semanal | 18.61
 | Quincenal | 19.16
 | Mensual | 18.49
Viernes | Semanal | 20.66
 | Quincenal | 20.66
 | Mensual | 21.49
Horario de recolección por días y frecuencias

## Slide 30
Tiempos para la recolección en rutas optimizadas
Día | Frecuencia | Tiempo de recolección (min) | Tiempo de recolección promedio (min)
Martes | Semanal | 320 | 326
 | Quincenal | 327 | 
 | Mensual | 332 | 
Viernes | Semanal | 341 | 357
 | Quincenal | 352 | 
 | Mensual | 378 | 
Número de establecimientos para la recolección en rutas optimizadas
Día | Frecuencia | Número de establecimientos recogidos
Martes | Semanal | 38
 | Quincenal | 39
 | Mensual | 40
Viernes | Semanal | 45
 | Quincenal | 47
 | Mensual | 51

## Slide 31
Rutas actuales vs Rutas óptimas
MARTES | RUTAS ACTUALES |  | RUTAS ÓPTIMAS | 
 | DISTANCIA | No. de Establecimientos | DISTANCIA | No. de Establecimientos
 | 20.39 Km | 38 | S: 18.61 Km | 38
 |  |  | Q: 19.61 Km | 39
 |  |  | M: 18.49 Km | 40
 | TIEMPO |  | TIEMPO | No. de Establecimientos
 | 321 min |  | S: 320 min | 38
 |  |  | Q: 327 min | 39
 |  |  | M: 332 min | 40
VIERNES | DISTANCIA | No. de Establecimientos | DISTANCIA | No. de Establecimientos
 | 30.3 Km | 49 | S: 20.66 Km | 45
 |  |  | Q: 20.66 Km | 47
 |  |  | M: 21.49 Km | 51
 | TIEMPO |  | TIEMPO | No. de Establecimientos
 | 356 min |  | S: 341 min | 45
 |  |  | Q: 352 min | 47
 |  |  | M: 378 min | 51

## Slide 32
Geodatabase

## Slide 33
Tablero de control diseñado en QGis
Tablero de control – Martes Semanal
Tablero de control – Viernes Semanal

## Slide 34
Visualizador geográfico

## Slide 35: Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Se generó una geodatabase estructurada con información útil para la identificación de rutas actuales, creación de rutas óptimas y cartografía vial actual.
El diagnóstico de las rutas actuales se realizó por medio del seguimiento en campo de los recorridos, encontrando así, un patrón de recolección en las rutas del servicio.
La georreferenciación de los establecimientos de salud se realizó empleando el GPS navegador, obteniendo de esta forma una base de datos actualizada con los pesos en kilogramos de los de desechos producidos
Se logró optimizar las rutas de recolección de los martes y viernes, estableciendo frecuencias de recolección semanal, quincenal y mensual, la distancia por recorrer de las rutas óptimas es menor a las rutas actuales y hay un mejor aprovechamiento del tiempo.
El tablero de control de QGis permite visualizar de forma interactiva las los datos del servicio de recolección siendo útil para la toma de decisiones, sin embargo el plugin utilizado no tiene la opción para publicar en la web. Se generó un visualizador geográfico interactivo con la información del servicio de recolección de desechos sanitarios.
7

## Slide 36
Recomendaciones
Ejecutar una actualización en la información de la geodatabase del servicio y de la cartografía vial al menos una vez al año o en un período no superior a 5 años.
Realizar el seguimiento de campo del carro recolector de forma constante que permita añadir mejoras en el servicio de recolección de desechos sanitarios.
Mantener actualizada la base de datos de los establecimientos que generan desechos sanitarios.
Definir los horarios, días y frecuencias de recolección junto con los administradores de cada uno de los establecimientos de salud
Publicar el geo visualizador diseñado en el servidor web de la Municipalidad de Salcedo.

## Slide 37: GRACIAS!!!