## Slide 1
Recomendaciones sísmicas basadas en reocupación posterior a terremoto y tiempo de recuperación funcional para mejorar entornos constructivos de edificaciones especiales
AUTORES:
Bonilla Garcés Alejandro Cruz Otero Omar Mateo Jingo Cevallos Jordy Rodrigo Obando Quiroz Miguel Angel Villamarín Andino Guido Alejandro Vizcaino Cruz Juan Francisco
TUTORES:
Ing. Ana Gabriela Haro Báez, Ph.D.
Sangolquí, 02 de marzo 2022
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL

## Slide 2: Resiliencia
“La capacidad de prepararse, adaptarse a las condiciones cambiantes, de resistir y recuperarse rápidamente de las interrupciones.”
2

## Slide 3: Estructuras de ocupación especial
Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que requieren operar continuamente.
(NEC 2015)
3

## Slide 4: Objetivos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Establecer recomendaciones sísmicas para prácticas de diseño y construcción de edificaciones especiales basadas en resiliencia (reocupación posterior a terremoto y tiempo de recuperación funcional).
• Realizar reconocimiento de campo y ensayos para la verificación de la condición estructural de las unidades educativas seleccionadas.
• Elaborar modelamiento numérico en software especializado de la edificación seleccionada de cada una de las unidades educativas.
• Analizar los resultados experimentales y analíticos obtenidos.
• Determinar recomendaciones basadas en resiliencia sísmica.
4

## Slide 5: Determinación de lugares de estudio
Unidad Educativa Marqués de Selva Alegre (UE 1)
Unidad Educativa Lev Vygotsky (UE 2)
Laboratorios de Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas (UE 3)
5

## Slide 6: Recolección de datos preliminares
6

## Slide 7: Ensayos no destructivos
Pachómetro
  Detección de armadura en hormigón armado
UE 1
UE 2
UE 3
7

## Slide 8: Ensayos no destructivos
Esclerómetro
  Estimar la resistencia a la compresión del hormigón.
UE 1
UE 2
UE 3
8

## Slide 9: Instrumentación de estructuras
Determinación de propiedades dinámicas de la estructura
9

## Slide 10: Instrumentación de estructuras
Tratamiento de resultados
10

## Slide 11: Modelamiento de la estructura
11
Software SeismoSruct-2021
UE 1
UE 2
UE 3
Bloque 1
Bloque 2

## Slide 12: Modelamiento de la estructura
12

## Slide 13: Peligro sísmico
Quito
13

## Slide 14: Análisis realizados
Análisis modal
Análisis no lineal estático adaptativo
Análisis lineal estático
14

## Slide 15: Análisis realizados
Análisis modal
Análisis no lineal estático adaptativo
Análisis lineal estático
15

## Slide 16: Análisis realizados
Análisis modal
Análisis no lineal estático adaptativo
Análisis lineal estático
16

## Slide 17: Análisis realizados
Análisis modal
Análisis no lineal estático adaptativo
Análisis lineal estático
17

## Slide 18: Herramienta PACT
18

## Slide 19: Modelo de ocupación
Education (K-12): Elementary Schools
19

## Slide 20: Unidad Educativa 1 Marqués de Selva Alegre
20

## Slide 21: Ubicación
Unidad Educativa Marqués de Selva Alegre, bloque 2_3
Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, entre las calles 11 de Abril y 12 de Febrero.
Punto | Latitud | Longitud
A | 0°20'32.23"S | 78°26'24.06"O
B | 0°20'32.11"S | 78°26'23.52"O
C | 0°20'32,60"S | 78°26'23,00"O
D | 0°20'32,47"S | 78°26'23,45"O
BLOQUE 2_3 DE LA UNIDAD EDUCATIVA 1
21

## Slide 22: Geometría General: Descripción General
Vista frontal
Vista planta
Vista lateral
22

## Slide 23: Geometría General: UE1
Vista en planta
3 vanos en sentido X
3 vanos en sentido Y
X
Y
X
Y
23

## Slide 24: Geometría General: UE1
Modelamiento Tridimensional
X
Y
Z
24

## Slide 25: Geometría General: Bloque A
Vistas en elevación
3 vanos en sentido Y
Y
Z
X
Z
3 vanos en sentido X
25

## Slide 26: Geometría específica: UE1
Vigas
La dimensiones de los gráficos se encuentran en metros
26

## Slide 27: Geometría específica: UE1
Columnas
La dimensiones de los gráficos se encuentran en metros
27

## Slide 28: Geometría específica: UE1
Módulo de elasticidad
Losa
Especificaciones Técnicas
28
La dimensiones de los gráficos se encuentran en metros

## Slide 29: Cálculo de cargas por piso
29

## Slide 30: Cálculo de cargas: UE1
Cortante basal
30
Parámetro | Variable | Valor | Unidades
Factor de importancia | I | 1,30 | -
Factor de reducción de respuesta | R | 8,00 | -
Zonificación Sísmica | V |  | 
Región del Ecuador | Sierra |  | 
Tipo de Suelo | - | D | -
Factor de irregularidad en planta | Øp | 0,90 | -
Factor de irregularidad en elevación | Øe | 1,00 | -
Período de la estructura | T | 0,412 | seg.
Aceleración para (T=T0) | Sao | 1,19 | g

## Slide 31: Cálculo de cargas: UE1
Cortante basal
31

## Slide 32: Cálculo de cargas : UE1
32

## Slide 33: Resultados -Ensayos no destructivos
33
Esclerómetro

## Slide 34: Ensayos de instrumentación estructural
Ubicación de los equipos en el piso 2 y ejes asumidos
34
A-CY
A-CX
B-DX
B-DY

## Slide 35: Ensayos de instrumentación estructural
35
Procesamiento de selección de señales - Software Geopsy
Sentido x - CX
Sentido y - DY

## Slide 36: Ensayos de instrumentación estructural
36
Herramientas de identificación - Software Matlab
Sentido x - CX

## Slide 37: Ensayos de instrumentación estructural
37
Herramientas de identificación - Software Matlab
Sentido y - DY

## Slide 38: Ensayos de instrumentación estructural
38
Herramientas de identificación - Software Matlab
Modos de vibración: Modo 1
Modos de vibración: Modo 2

## Slide 39: Ensayos de instrumentación estructural
39
Herramientas de identificación - Software Matlab
Modos de vibración: Modo 3

## Slide 40: Modelado de la estructura
40
Secciones de los elementos estructurales
La unidad de las dimensiones son centímetros

## Slide 41: Modelado de la estructura
41
Consideraciones del modelo SeismoStruct

## Slide 42: Modelado de la estructura
42
Análisis de valores propios

## Slide 43: Análisis no lineal estático adaptativo-Pushover
43
Sentido-X

## Slide 44: Análisis no lineal estático adaptativo-Pushover
44
Sentido-Y

## Slide 45: PACT
45
FEMA P-58
Análisis lineal estático

## Slide 46: PACT
46
FEMA P-58
Información elemental de la estructura para análisis de determinación de tiempo de recuperación

## Slide 47: PACT
47
FEMA P-58
Tabla grupos de desempeño

## Slide 48: PACT-RESULTADOS
48
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación promedio
Grupos de fragilidad y tiempo paralelo de reparación

## Slide 49: PACT-RESULTADOS
49
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación en el pero de los casos
Grupos de fragilidad y tiempo en serie de reparación

## Slide 50: RECOMENDACIÓNES ESPECÍFICAS UE1
50
Aislamiento de mamposterías
Considerar opciones de separación de espacio diferentes, tales como gypsum o Steel framing.
El correcto diseño de elementos no estructurales como parapetos o la adecuada instalación de elementos como iluminaciones

## Slide 51: Unidad Educativa 2 Lev Vygotsky
51

## Slide 52: Ubicación - UE2
Unidad Educativa Lev Vygotsky, bloque bachillerato
Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, calle Imbabura y Av. El Inca.
Punto | Latitud | Longitud
A | 0°20'11.22"S | 78°27'22.78"O
B | 0°20'11.48"S | 78°27'21.93"O
C | 0°20'12.01"S | 78°27'22.07"O
D | 0°20'11.68"S | 78°27'22.89"O
52
BLOQUE - Bachillerato UNIDAD EDUCATIVA 2

## Slide 53: Geometría General: Descripción General
Vista frontal
53
Vistas laterales
Vista trasera

## Slide 54: Geometría General - UE2
Vista en planta
5 vanos en sentido X
3 vanos en sentido Y
X
Y
54
Eje no ortogonal
Escaleras monolíticas

## Slide 55: Geometría General - UE2
Modelamiento Tridimensional
X
Y
Z
55

## Slide 56: Geometría General: Bloque UE2
Vistas en elevación
6 vanos en sentido X
x
Z
y
Z
4 vanos en sentido Y
56

## Slide 57: Geometría específica - UE2
Vigas
57
E∅8mm@10 cm
E∅8mm@20 cm

## Slide 58: Geometría específica - UE2
Columnas
58
E∅8mm@15 cm
E∅8mm@7,5 cm
E∅8mm@20 cm
E∅8mm@10 cm
E∅8mm@20 cm
E∅8mm@10 cm

## Slide 59: Geometría específica: UE2
Módulo de elasticidad
Losa
Especificaciones Técnicas
59
f'c = 210 Kg/cm²
fy = 4200 Kg/cm²

## Slide 60: Cálculo de cargas - UE2
60
Componentes |  | Piso 1 | Piso 2 y 3 | Cubierta
N.º | Descripción | KN/m² | KN/m² | KN/m²
Cargas permanentes |  |  |  | 
1 | Losa | 3,31 | 3,31 | 3,31
2 | Vigas | 1,55 | 1,55 | 1,55
3 | Columnas | 0,49 | 0,49 | -
4 | Mampostería | 1,98 | 2,02 | 0,53
5 | Acabados | 1,00 | 1,00 | 1,00
Total |  | 8,34 | 8,38 | 6,39
Cargas Temporales |  |  |  | 
1 | Aulas | 2,00 | 2,00 | -
2 | Corredores | 4,80 | 4,80 | -
4 | Todo el piso | - | - | 3,00

## Slide 61: Cálculo de cargas - UE2
Cortante basal
Parámetro | Variable | Valor | Unidades
Factor de importancia | I | 1,30 | -
Factor de reducción de respuesta | R | 8,00 | -
Zonificación Sísmica | V |  | 
Región del Ecuador | Sierra, Esmeraldas, Galápagos |  | 
Tipo de Suelo | - | D | -
Factor de irregularidad en planta | Øp | 0,90 | -
Factor de irregularidad en elevación | Øe | 1,00 | -
Período de la estructura | T | 0,499 | seg.
Aceleración para (T=T0) | Sao | 1,19 | g
61

## Slide 62: Cálculo de cargas - UE2
Parámetro | Terminología | Valor | Unidad
Porcentaje de Cortante Basal | %V | 21,49% | %
Carga Sísmica Reactiva | W | 1321,18 | tonf
Cortante Basal | V | 283,96 | tonf
62

## Slide 63: Cálculo de cargas - UE2
63
Piso | Wi | hi | Wi*hi | Fi |  | 
# | [Kn] | [m] | [Kn.m] | [Kn] |  | 
1 | 3485,14 | 2,9 | 10106,90 | 0,109 | 310,43 | 2839,65
2 | 3503,68 | 5,8 | 20321,36 | 0,220 | 624,16 | 2529,22
3 | 3503,68 | 8,7 | 30482,05 | 0,330 | 936,23 | 1905,07
4 | 2719,26 | 11,6 | 31543,37 | 0,341 | 968,83 | 968,83
 | ∑ 13211,76 |  | ∑ 92453,68 | ∑1 | ∑2839,65 | ∑8242,77

## Slide 64: (Ensayo esclerométrico)
64
Rebote con martillo N (RN) en posición A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Golpe | Columnas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | A1-P1 | B3-P1 | C4-P1 | D3-P1 | F1-P1 | F4-P1 | A1-P2 | B2-P2 | C4-P2 | E4-P2 | F1-P2
1 | 32 | 38 | 44 | 36 | 30 | 34 | 38 | 30 | 38 | 34 | 26
2 | 34 | 32 | 40 | 40 | 30 | 40 | 32 | 32 | 40 | 42 | 28
3 | 34 | 30 | 40 | 38 | 30 | 36 | 30 | 28 | 38 | 28 | 22
4 | 38 | 30 | 28 | 36 | 34 | 46 | 30 | 34 | 30 | 28 | 28
5 | 38 | 32 | 42 | 36 | 32 | 38 | 32 | 28 | 38 | 36 | 28
6 | 36 | 34 | 40 | 36 | 32 | 36 | 34 | 34 | 36 | 36 | 32
7 | 36 | 30 | 40 | 38 | 32 | 38 | 30 | 34 | 40 | 26 | 30
8 | 32 | 34 | 40 | 34 | 34 | 30 | 34 | 30 | 34 | 26 | 32
9 | 32 | 32 | 40 | 32 | 34 | 40 | 32 | 30 | 34 | 40 | 26
10 | 36 | 38 | 36 | 38 | 32 | 40 | 38 | 36 | 32 | 38 | 30
11 | 34 | 34 | 36 | 36 | 28 | 34 | 34 | 30 | 38 | 26 | 36
12 | 36 | 34 | 28 | 32 | 36 | 34 | 34 | 34 | 28 | 26 | 30
13 | 40 | 32 | 38 | 38 | 34 | 38 | 32 | 34 | 38 | 40 | 30
14 | 34 | 32 | 40 | 38 | 34 | 34 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32
15 | 34 | 34 | 42 | 34 | 28 | 34 | 34 | 30 | 32 | 36 | 26
16 | 38 | 32 | 36 | 32 | 32 | 40 | 32 | 46 | 28 | 32 | 30
Promedio | 35,1 | 32,6 | 38,4 | 35,9 | 32,0 | 36,9 | 29,6 | 31,7 | 34,9 | 32,4 | 29,3
Recopilación de información

## Slide 65: (Ensayo acelerométrico/ vibración ambiental)
65
Recopilación de información

## Slide 66
66
Recopilación de información
Sentido x
Sentido y
Procesamiento de selección de señales - Software Geopsy

## Slide 67: Ensayos de instrumentación estructural
67
Herramientas de identificación - Software Matlab – Sentido x

## Slide 68: Ensayos de instrumentación estructural
68
Herramientas de identificación - Software Matlab – Sentido y

## Slide 69: Ensayos de instrumentación estructural
69
Herramientas de identificación - Software Matlab
Modos de vibración: Modo 1
Modos de vibración: Modo 2

## Slide 70: Ensayos de instrumentación estructural
70
Herramientas de identificación - Software Matlab
Modos de vibración: Modo 3

## Slide 71: Modelado de la estructura
71
Secciones de los elementos estructurales
Consideraciones del modelo SeismoStruct
Nombre | Tipo | Dimensiones [cm]
CD32cm-e-@75mm | rccs | D-32
CD32cm-e-@150mm | rccs | D-32
C35x35e-@100mm | rcrs | 35x35
C35x35-e-@200mm | rcrs | 35x35
Viga 13b-e-@100mm | rcts | T-30x40
Viga 11b-e-@200mm | rcts | T-30x40
C30x30e-@100mm | rcrs | 30x30
C30x30e-@200mm | rcrs | 30x30
Viga 20x40e-@100mm | rcrs | 20x40
Viga 20x40e-@100mm | rcrs | 20x40
rccs | Sección circular de hormigón armado | 
rcrs | Sección rectangular del hormigón armado | 
rcts | Sección T de hormigón armado | 

## Slide 72: Modelado de la estructura
72
Análisis de valores propios
Modelo Calibrado​ |  |  | Ensayo vibración ambiental​ |  | 
Modo​ | Periodo (seg)​ | Frecuencia (Hz)​ | Modo​ | Periodo (seg)​ | Frecuencia (Hz)​
1​ | 0,529​ | 1,891​ | 1​ | 0,513​ | 1,949​
2​ | 0,334​ | 2,991​ | 2​ | 0,367​ | 2,727​
3​ | 0,300​ | 3,335​ | 3​ | 0,290​ | 3,444​
T NEC – 15: 0,499 seg

## Slide 73: Análisis no lineal estático-Pushover
73
Sentido - X

## Slide 74: Análisis no lineal estático-Pushover
74
Sentido - X
T = 0,71 seg
T = 1,07 seg

## Slide 75: Análisis no lineal estático-Pushover
75
Sentido - Y

## Slide 76: Análisis no lineal estático-Pushover
76
Sentido - Y
T = 0,62 seg
T = 0,73 seg

## Slide 77: PACT
77
FEMA P-58
Análisis lineal estático
Distribución horaria de la población

## Slide 78: PACT
78
FEMA P-58
Información elemental de la estructura para análisis de determinación de tiempo de recuperación

## Slide 79: PACT
79
FEMA P-58
Tabla grupos de desempeño

## Slide 80: PACT-RESULTADOS
80
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación promedio
Grupos de fragilidad y tiempo paralelo de reparación

## Slide 81: PACT-RESULTADOS
81
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación en el peor de los casos
Grupos de fragilidad y tiempo en serie de reparación

## Slide 82: RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS UE2
82
Aislamiento de mamposterías y distribución equilibrada de esta en ambos sentidos.
Considerar opciones de separación de espacio diferentes, tales como gypsum o Steel framing.
El correcto diseño de elementos no estructurales como parapetos o la selección de elementos como iluminaciones.
Separación del bloque de escaleras del bloque de aulas.
Incentivar un estudio de reforzamiento para las columnas del primer y segundo piso

## Slide 83: Unidad Educativa 3 Laboratorios de Mecánica - ESPE
83

## Slide 84: Ubicación UE3
Bloques de laboratorio del Departamento de Ciencias de la Tierra y Construcción.
Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, Av. General Rumiñahui s/n y Ambato.
84
BLOQUE 1
UNIDAD EDUCATIVA 3
BLOQUE 2
UNIDAD EDUCATIVA 3

## Slide 85: Geometría General: Descripción General
Vista frontal
85
Vista planta
Vista lateral

## Slide 86: Geometría General: Bloque 1 y Bloque 2
Vista en planta
6 pórticos en sentido X
3 pórticos en sentido Y
86
Bloque 1
Bloque 2
4 pórticos en sentido X
7 pórticos en sentido Y
Bloque 1
Bloque 2

## Slide 87: Geometría General: UE3
Modelamiento Tridimensional
Y
X
Z
87
Bloque 1

## Slide 88: Geometría General: UE3
Modelamiento Tridimensional
Y
X
Z
88
Bloque 2

## Slide 89: Geometría General: Bloque 1 y Bloque 2
Vista en elevación
89
Bloque 1
X
Z
Y
Z
3 vanos en sentido X
5 vanos en sentido Y

## Slide 90: Geometría General: Bloque 1 y Bloque 2
Vista en elevación
90
Bloque 2
X
Z
Y
Z
6 vanos en sentido X
3 vanos en sentido Y

## Slide 91: Geometría específica: UE3
Vigas Embebidas
91
6∅14mm 1E∅8mm@ 8 y 12cm

## Slide 92
92
8∅20mm 1E∅10mm@ 8 y 17cm
Columnas
Geometría específica: UE3

## Slide 93: Geometría específica: UE3
Módulo de elasticidad
Losa
Especificaciones Técnicas
93
f'c = 210 Kg/cm²
fy = 4200 Kg/cm²
Ec = 210 Kg/cm²

## Slide 94: Cálculo de cargas
94
Cargas Permanentes
Vigas = 0,80 kN/m²
Bloque 1
Columnas = 0,35 kN/m²
Losas = 4,02 kN/m²
Paredes = 1,30 kN/m²
Acabados = 0,62 kN/m²
Parapeto = 0,39 kN/m²
Vigas = 0,79 kN/m²
Bloque 1
Columnas = 0,35 kN/m²
Losas = 4,02 kN/m²
Paredes = 1,35 kN/m²
Acabados = 0,62 kN/m²
Parapeto = 0,39 kN/m²

## Slide 95: Cálculo de cargas
95
Cargas Temporales
Caso 1
Ocupación o Uso | Carga Uniforme (kN/m2) | Carga Concentrada (kN)
Fábricas / Industrias / Manufactura | 6 | 9
Aula | 2 | --
Cubierta | 1 | --
Cubierta destinada para área de paseo | 3 | --

## Slide 96: Cálculo de cargas
96
Cargas Temporales
Caso 2
Levantamiento de información de equipos

## Slide 97: Cálculo de cargas: UE3
Cortante basal
97

## Slide 98: Cálculo de cargas: UE3
Cortante basal
98
Bloque 1
Bloque 2

## Slide 99: Cálculo de cargas : UE3
99
Bloque 1

## Slide 100: Cálculo de cargas : UE3
100
Bloque 2

## Slide 101: Resultados -Ensayos no destructivos
101
Pachómetro
Esclerómetro
Vigas
6∅14mm 1E∅8mm@ 8 y 12cm
Columnas
8∅20mm 1E∅10mm@ 8 y 17cm
Factor de carbonatación |  | 0,84
Bloque | Resistencia | R*factor
N° | kgf/cm2 | kgf/cm2
1 | 247 | 207,30
2 | 245 | 206,11

## Slide 102: (Ensayo acelerométrico/ vibración ambiental)
102
Recopilación de información

## Slide 103: Ensayos de instrumentación estructural
103
Procesamiento de selección de señales - Software Geopsy
Sentido x - CX
Sentido y - DY
Bloque 1

## Slide 104: Ensayos de instrumentación estructural
104
Procesamiento de selección de señales - Software Geopsy
Sentido x - CX
Sentido y - DY
Bloque 2

## Slide 105: Ensayos de instrumentación estructural
105
Herramientas de identificación - Software Matlab
Bloque 1 Sentido x

## Slide 106: Ensayos de instrumentación estructural
106
Herramientas de identificación - Software Matlab
Bloque 1 Sentido y

## Slide 107: Ensayos de instrumentación estructural
107
Herramientas de identificación - Software Matlab
Bloque 2 Sentido x

## Slide 108: Ensayos de instrumentación estructural
108
Herramientas de identificación - Software Matlab
Bloque 2 Sentido y

## Slide 109: Ensayos de instrumentación estructural
109
Herramientas de identificación - Software Matlab
Modos de vibración: Modo 1
Modos de vibración: Modo 2
Bloque 1

## Slide 110: Ensayos de instrumentación estructural
110
Herramientas de identificación - Software Matlab
Modos de vibración: Modo 3
Bloque 1

## Slide 111: Ensayos de instrumentación estructural
111
Herramientas de identificación - Software Matlab
Modos de vibración: Modo 1
Modos de vibración: Modo 2
Bloque 2

## Slide 112: Ensayos de instrumentación estructural
112
Herramientas de identificación - Software Matlab
Modos de vibración: Modo 3
Bloque 2

## Slide 113: Ensayos de instrumentación estructural
113
Resultados del ensayo de vibración ambiental

## Slide 114: Modelado de la estructura
114
Secciones de los elementos estructurales
Consideraciones del modelo SeismoStruct

## Slide 115: Modelado de la estructura
115
Análisis de valores propios
Bloque 1

## Slide 116: Modelado de la estructura
116
Análisis de valores propios
Bloque 2

## Slide 117: Análisis no lineal estático-Pushover
117
Sentido - X
Caso 1 de cargas – Bloque 1

## Slide 118: Análisis no lineal estático-Pushover
118
Sentido - Y
Caso 1 de cargas – Bloque 1

## Slide 119: Análisis no lineal estático-Pushover
119
Sentido - X
Caso 1 de cargas – Bloque 2

## Slide 120: Análisis no lineal estático-Pushover
120
Sentido - Y
Caso 1 de cargas – Bloque 2

## Slide 121: Análisis no lineal estático-Pushover
121
Sentido - X
Caso 2 de cargas – Bloque 1

## Slide 122: Análisis no lineal estático-Pushover
122
Sentido - Y
Caso 2 de cargas – Bloque 1

## Slide 123: Análisis no lineal estático-Pushover
123
Sentido - X
Caso 2 de cargas – Bloque 2

## Slide 124: Análisis no lineal estático-Pushover
124
Sentido - Y
Caso 2 de cargas – Bloque 2

## Slide 125: PACT
125
FEMA P-58
Análisis lineal estático
Bloque 1
Bloque 2

## Slide 126: PACT
126
FEMA P-58
Información elemental de la estructura para análisis de determinación de tiempo de recuperación
Bloque 1
Bloque 2

## Slide 127: PACT
127
FEMA P-58
Tabla grupos de desempeño
Bloque 1

## Slide 128: PACT
128
FEMA P-58
Tabla grupos de desempeño
Bloque 2

## Slide 129: PACT-RESULTADOS
129
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación promedio
Grupos de fragilidad y tiempo paralelo de reparación
Bloque 1

## Slide 130: PACT-RESULTADOS
130
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación promedio
Grupos de fragilidad y tiempo paralelo de reparación
Bloque 2

## Slide 131: PACT-RESULTADOS
131
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación en el peor de los casos
Grupos de fragilidad y tiempo en paralelo de reparación
Bloque 1

## Slide 132: PACT-RESULTADOS
132
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación en el peor de los casos
Grupos de fragilidad y tiempo en paralelo de reparación
Bloque 2

## Slide 133: PACT-RESULTADOS
133
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación en el caso límite
Grupos de fragilidad y tiempo en paralelo de reparación
Bloque 1

## Slide 134: PACT-RESULTADOS
134
FEMA P-58
Curva de probabilidad de excedencia en el tiempo de reparación en el caso límite
Grupos de fragilidad y tiempo en paralelo de reparación
Bloque 2

## Slide 135: RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS UE3
Reforzamiento de Vigas.
Correcta disposición de la Mampostería.
Reubicación de cargas temporales.
Incorporación correcta de elementos no estructurales.
135

## Slide 136: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECONOCIMIENTO Y ENSAYOS DE CAMPO
DESEMPEÑO ESTRUCTURAL
MODELAMIENTO SOFTWARE SEISMOSTRUCT
RESILIENCIA SÍSMICA
136

## Slide 137: GRACIAS
137
Dra. Gladis Báez directora de la Unidad Educativa Marqués de Selva Alegre
Mag. Teresa Vinueza directora de la Unidad Educativa Lev Vygotsky
Jefes de laboratorios de Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE