## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
TEMA:
“DISEÑO DE ALGORITMOS BASADOS EN TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PROFUNDO PARA LA PREDICCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN ZONAS AISLADAS DEL ECUADOR”
Elaborado por:
Richard Daniel Guanoluisa Pineda
Director del Proyecto:
Ing. Diego Arcos Avilés PhD.
Sangolquí, 2023

## Slide 2
Antecedentes
Objetivos
Energías renovables en Ecuador
Situación energética en Galápagos
Metodología
  Datos y procesamiento
  Modelos de predicción de energía fotovoltaica
  Optimización Bayesiana de hiperparámetros
  Métricas de desempeño
Resultados
Conclusiones, Recomendaciones y Trabajos futuros
AGENDA

## Slide 3
ANTECEDENTES
Horizonte de tiempo
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Predicción de energía
Sistema de almacenamiento
Condiciones climáticas aleatorias
Energía solar primaria
Sistemas de gestión de energía
Microrredes
Energía fotovoltaica (PV)
Minimización de costes operacionales
Escalabilidad y penetración
Oferta a demanda
Estadístico
Aprendizaje profundo (DL)
Modelos físicos
Híbridos
Consumo continuo de combustibles fósiles

## Slide 4
ANTECEDENTES
GHI Ecuador
Islas Galápagos
Predicción numérica del clima
Minería de datos – ANN
LSTM – GRU
Algoritmos no optimizados
Viabilidad y necesidad de sistemas fotovoltaicos
4.8 – 6.3 kWh/m²
3.8 kWh/m²
Base de sistemas PV
Costo económico de electricidad en Ecuador
Las Islas Galápagos no están conectadas al Sistema Nacional Interconectado (SNI)

## Slide 5
OBJETIVOS
Objetivo general
Diseñar algoritmos basados en técnicas de aprendizaje profundo para la predicción de energía fotovoltaica en una zona aislada del Ecuador.
Objetivos específicos
Caracterizar una zona aislada del Ecuador para la adquisición, análisis y procesamiento de datos.
Diseñar los modelos aprendizaje profundo LSTM, LSTMP, BiLSTM, GRU, CNN e Híbrido para la predicción de energía fotovoltaica.
Comparar los resultados de predicción a través de la aplicación de criterios estadísticos, para la evaluación y determinación de forma cuantitativa del mejor método de predicción.
Compartir el código de predicción con la comunidad científica y público en general mediante su publicación en el repositorio Github.

## Slide 6
ENERGÍAS RENOVABLES EN ECUADOR
En 2021 se alcanzó el 97.29%. Sin embargo, dadas las condiciones geográficas del Ecuador y los altos costos asociados a la generación, transmisión y distribución de energía, aumentar la cobertura de acceso a la electricidad se vuelve un tema complejo.
Cobertura nacional del servicio eléctrico
En 2021, la potencia nominal a nivel nacional fue de 8734.41 MW; de los cuales, 5308.27 MW (60.77%) corresponden a centrales con fuentes de energía renovable y 3426.14 MW (39.23%) a centrales con fuentes de energía no renovable.
 | Fuente | MW | %
Renovable | Hidráulico | 5106.85 | 58.47
 | Eólica | 21.15 | 0.24
 | Fotovoltaica | 27.65 | 0.32
 | Biomasa | 144.30 | 1.65
 | Biogás | 8.32 | 0.10
No renovable | MCI | 2020.67 | 23.13
 | Turbogás | 943.85 | 10.81
 | Turbovapor | 461.63 | 5.29
Generación de energía eléctrica en Ecuador
Año 2018

## Slide 7
Isla Isabela
Isla Floreana
Isla Santa Cruz
Isla San Cristóbal
Eólica
Termoeléctrica
Fotovoltaica
Chart: 
Fotovoltaica | 0.2677
Térmico | 0.7323
Chart: 
Eólico | 0.0143
Fotovoltaica | 0.0299
Térmico | 0.9559
Chart: 
Biocombustible | 0.1702
Fotovoltaica | 0.0519
Térmico | 0.7779
Chart: 
Eólico | 0.0913
Fotovoltaica | 0.0115
Térmico | 0.8971
Biocombustible
SITUACIÓN ENERGÉTICA EN GALÁPAGOS
Distribución de fuentes de generación
Distribución provincial (MWh)
Chart: 
Biocombustible | 51.65
Fotovoltaico | 2685.9
Eólico | 1951.42
Térmico | 50541.87

## Slide 8
METODOLOGÍA
Diagrama de flujo
Potencia fotovoltaica
Modelo fotovoltaico
Temperatura
Irradiancia
Datos
Normalización
Validación
Predicción
Mejores hiperparámetros
LSTM BILSTM LSTMP GRU CNN HYBRID
Hold-out
Entrenamiento
Validación
Prueba
Entrenamiento
Función de pérdida
Modelos DL
Selección del modelo
Optimización Bayesiana
Conjunto de datos

## Slide 9
METODOLOGÍA
Datos
Islas Galápagos
PVGIS
Photovoltaic Geographical Information System
Estudio de caso
Temperatura
Irradiancia
2018 – 2020
Datos en cada hora
Locación 1
Santa Cruz
0°41'42"S 90°19'44.399"W
Locación 2
San Cristóbal
0°54'0"S 89°30'21.6"W

## Slide 10
METODOLOGÍA
Potencia fotovoltaica con variación estacional
Locación 1 – Isla Santa Cruz
Modelo fotovoltaico
Potencia de salida de un módulo fotovoltaico:
Temperatura de la celda:
Características de manufactura
(Características del material de construcción, temperatura, irradiancia incidente)
Años (2018 – 2020)
Potencia fotovoltaica (W)

## Slide 11
METODOLOGÍA
Cercanía geográfica entre Islas
Similares condiciones ambientales
Procesamiento de datos
Similitud de potencia fotovoltaica entre islas
: potencia fotovoltaica normalizada
: potencia fotovoltaica de entrenamiento
: es el menor valor de potencia fotovoltaica
: es el mayor valor de potencia fotovoltaica
Modelo fotovoltaico
Normalización o Estandarización
Potencia fotovoltaica (W) Zona 1
Potencia fotovoltaica (W) Zona 2
GRU | Normalización | Estandarización
RMSE | 0.0197 | 0.0440
MAE | 11.1676 | 11.9603
MAPE | 106210 | 92668
Cor. Coef. | 0.9526 | 0.9506

## Slide 12
METODOLOGÍA
Técnicas de predicción
Long Short – Term Memory (LSTM)
Entrada
LSTM
Número de capas ocultas (Hiperparámetro)
Fully connected layer
Capa de regresión
Composición de la red

## Slide 13
METODOLOGÍA
Long Short – Term Memory Projected (LSTMP)
Entrada
LSTMP
Número de capas ocultas
Tamaño de proyector de entrada
Tamaño de proyector de salida
(Hiperparámetros)
Fully connected layer
Capa de regresión
Composición de la red
Técnicas de predicción

## Slide 14
METODOLOGÍA
Long Short – Term Memory Bidirectional (BiLSTM)
Técnicas de predicción
Entrada
BiLSTM
Número de capas ocultas (Hiperparámetro)
Fully connected layer
Capa de regresión
Composición de la red

## Slide 15
METODOLOGÍA
Gated Recurrent Unit (GRU)
Técnicas de predicción
Entrada
GRU
Número de capas ocultas (Hiperparámetro)
Fully connected layer
Capa de regresión
Composición de la red

## Slide 16
METODOLOGÍA
Convolutional Neural Network
Técnicas de predicción
Entrada
Convolución
Tamaño de filtros
Número de filtros
(Hiperparámetros)
Fully connected layer
Capa de regresión
Composición de la red
Capa ReLu
Max pooling

## Slide 17
METODOLOGÍA
Modelo híbrido
Técnicas de predicción
Entrada
Convolución
Tamaño de filtros
Número de filtros
(Hiperparámetros)
Fully connected layer
Capa de regresión
Composición de la red
Capa ReLu
Max pooling
Folding
Flattern
LSTM
Número de capas ocultas (Hiperparámetro)
Drop out
Unfolding

## Slide 18
METODOLOGÍA
Hold-out
80% Datos de entrenamiento
10% Datos de validación
10% Datos de prueba
Entrenamiento supervisado
Optimizador Adam
Entrenamiento
Potencia fotovoltaica (W)
Tiempo 2018
Potencia fotovoltaica
Datos de entrenamiento
Datos de validación
Función de pérdida MAE
Evolución de hiperparámetros del método híbrido
F. Objetivo mínimo
F. Objetivo estimado
Evaluaciones de la función
Mínimo objetivo

## Slide 19
METODOLOGÍA
Optimización Bayesiana
Método | Épocas | Número de capas ocultas | Tasa de aprendizaje | Var. 1 | Var. 2
LSTM | 225 | 159 | 0.0084568 |  | 
LSTMP | 159 | 265 | 0.0099320 | 9 | 25
BiLSTM | 177 | 254 | 0.0099758 |  | 
GRU | 156 | 247 | 0.0099982 |  | 
CNN | 197 |  | 0.0001134 | 31 | 27
Hybrid | 150 | 96 | 0.0012401 | 9 | 17
Tamaño de proyector de entrada
Tamaño de proyector de salida
Tamaño de filtro
Número de filtros
Hiperparámetros óptimos
Entrenamiento

## Slide 20
METODOLOGÍA
Métricas de desempeño
Validación
valor real de potencia
media de potencia real
desviación estándar de potencia real
media de potencia pronosticada
desviación estándar de potencia pronosticada
número de muestras
Error cuadrático medio
Error porcentual absoluto medio
Error absoluto medio
Coeficiente de correlación

## Slide 21
RESULTADOS DE SIMULACIÓN
Curvas de entrenamiento para los modelos en Locación 1 Santa Cruz
LSTM
LSTMP
BiLSTM
GRU
CNN
Híbrido
Épocas
Épocas
Épocas
Épocas
Épocas
Épocas
Computador con Procesador Intel® Core™ i7-3770 y 8Gb de RAM con el software Matlab®

## Slide 22
RESULTADOS DE SIMULACIÓN
Energía fotovoltaica y pronosticada para Locación 1 Santa Cruz
LSTM
LSTMP
BiLSTM
GRU
CNN
Híbrido
Energía fotovoltaica (W)
Energía fotovoltaica (W)
Energía fotovoltaica (W)
Energía fotovoltaica (W)
Energía fotovoltaica (W)
Energía fotovoltaica (W)
Potencia fotovoltaica Prueba
Potencia fotovoltaica Pronosticada LSTM
Potencia fotovoltaica Prueba
Potencia fotovoltaica Pronosticada LSTMP
Potencia fotovoltaica Prueba
Potencia fotovoltaica Pronosticada GRU
Potencia fotovoltaica Prueba
Potencia fotovoltaica Pronosticada CNN
Potencia fotovoltaica Prueba
Potencia fotovoltaica Pronosticada Híbrido
Potencia fotovoltaica Prueba
Potencia fotovoltaica Pronosticada BiLSTM

## Slide 23
RESULTADOS DE SIMULACIÓN
Método | RMSE | MAE | MAPE | Cor. Coef.
LSTM | 0.0030 | 2.5577 | 0.5551 | 0.9962
LSTMP | 0.0027 | 2.5682 | 0.5542 | 0.9960
BiLSTM | 0.0032 | 2.6216 | 0.5206 | 0.9998
GRU | 0.0097 | 2.6405 | 0.5601 | 0.9961
CNN | 0.0124 | 2.0914 | 0.5456 | 0.9994
Hybrid | 0.0196 | 2.1354 | 0.5269 | 0.9994
LSTM
LSTMP
BiLSTM
GRU
CNN
Híbrido
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Métricas de desempeño
Locación 1 Santa Cruz
Correlación para los métodos en Locación 1 Santa Cruz

## Slide 24
RESULTADOS DE SIMULACIÓN
Métricas de desempeño
Método | RMSE | MAE | MAPE | Cor. Coef.
LSTM | 0.0012 | 2.9339 | 0.5841 | 0.9951
LSTMP | 0.0081 | 3.1643 | 0.5847 | 0.9943
BiLSTM | 0.0027 | 2.0542 | 0.5470 | 0.9996
GRU | 0.0192 | 3.1992 | 0.5852 | 0.9948
CNN | 0.0145 | 1.5066 | 0.5341 | 0.9998
Hybrid | 0.0163 | 1.7144 | 0.5336 | 0.9997
LSTM
LSTMP
BiLSTM
GRU
CNN
Híbrido
Locación 2 San Cristóbal
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica pronosticada (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Energía fotovoltaica Prueba (W)
Correlación para los métodos en Locación 2 San Cristóbal

## Slide 25
RESULTADOS DE SIMULACIÓN
Costo computacional
Método | Tiempo de entrenamiento (min) | Tiempo de entrenamiento (min)
 | Locación 1 | Locación 2
LSTM | 41 | 44
LSTMP | 19 | 19
BiLSTM | 108 | 112
GRU | 23 | 28
CNN | 7 | 6
Híbrido | 14 | 14
Tiempo de entrenamiento (min)
LSTM LSTMP BiLSTM GRU CNN Híbrido

## Slide 26
RESULTADOS DE SIMULACIÓN
Método | Hiperparámetros |  | Evaluación de desempeño | 
 | Épocas | NCO | RMSE | Corr. Coef.
LSTM | 250 | 200 | 0.0517 | 0.9514
GRU | 250 | 200 | 0.0023 | 0.9528
LSTM optimizado | 225 | 159 | 0.0030 | 0.9962
GRU optimizado | 156 | 237 | 0.0097 | 0.9961
Comparación modelos no optimizados
LSTM LSTMP BiLSTM GRU CNN Híbrido
Comparación RMSE de modelos

## Slide 27
RESULTADOS DE SIMULACIÓN
Costo computacional
Método | Tiempo de entrenamiento (min) | Tiempo de entrenamiento (min)
 | Locación 1 | Locación 2
LSTM | 41 | 44
LSTMP | 19 | 19
BiLSTM | 108 | 112
GRU | 23 | 28
CNN | 7 | 6
Híbrido | 14 | 14
Tiempo de entrenamiento (min)
LSTM LSTMP BiLSTM GRU CNN Híbrido
Código disponible en GitHub
https://github.com/RichardGuanoluisa/PVForecast.git

## Slide 28
CONCLUSIONES
Se presentó el abundante recurso solar en Ecuador y la necesidad de utilizar energías renovables no convencionales como fuente de energía primaria en áreas aisladas que no están conectadas al SNI.
Las Islas Galápagos poseen un gran potencial para la explotación del recurso solar, debido a que el GHI de 4.8 – 6.3 kWh/m² de la región supera la base de 3.8 kWh/m² a partir del cual un sistema fotovoltaico es viable.
Se desarrollaron los modelos de predicción de potencia fotovoltaica LSTM, LSTMP, BiLSTM, CNN e Híbrido para dos áreas aisladas en las Islas Galápagos de Ecuador.
La normalización de datos permitió obtener mayor precisión en el entrenamiento de los modelos, ya que, al comparar los resultados de predicción obtenidos con el modelo GRU, se redujo el RMSE de predicción del 0.0440 con datos estandarizados a 0.0197 con datos normalizados.

## Slide 29
CONCLUSIONES
Los modelos desarrollados han mostrado excelente desempeño en la predicción de energía fotovoltaica. La correlación del 99% alcanzada entre los valores reales y pronosticados de ambas locaciones por todos modelos indica la eficiencia de aprendizaje, por lo cual, los modelos desarrollados son eficientes en el pronóstico de energía fotovoltaica basada en el modelo de panel solar. Sin embargo, LSTM ha presentado un mejor desempeño en el aprendizaje de los cambios temporales, ya que su RMSE de 0.0030 y 0.0012 para ambas locaciones es el menor comparado con el RMSE obtenido para los demás métodos. Por lo tanto, se puede utilizar como referencia para implementar sistemas solares fotovoltaicos aislados en las Islas Galápagos.
La optimización bayesiana permitió obtener los hiperparámetros óptimos necesarios para el entrenamiento de los modelos. Esto ha reducido el costo computacional y el error en el pronóstico, para el modelo LSTM se disminuyó el RMSE de predicción del 0.0517 con hiperparámetros sin optimizar al 0.0030 con hiperparámetros optimizados.
Según la precisión de predicción obtenida y la disminución del costo computacional, la metodología propuesta demostró ser eficiente para la tarea de entrenamiento de los métodos de DL. Además, el procedimiento se puede implementar para pronosticar la energía fotovoltaica en muchas áreas con este prerrequisito.

## Slide 30
RECOMENDACIONES
Graficar los datos de entrenamiento disponibles para evidenciar las características y comportamiento temporal, con el fin de evaluar posibles técnicas de procesamiento.
Considerar el tiempo de muestreo de los datos para evitar la pérdida de información
Implementar un método de optimización en la obtención de hiperparámetros de entrenamiento de los modelos para disminuir el tiempo de entrenamiento y coste computacional.
Establecer un rango adecuado de búsqueda de los mejores hiperparámetros para la optimización Bayesiana, debido a que los resultados pueden no ser útiles para los modelos de predicción.
Analizar la similitud de energía fotovoltaica de las demás islas para el desarrollo de modelos de predicción fotovoltaica para toda la región
Utilizar las diferentes técnicas de DL en otras aplicaciones de gestión de energía, como el análisis de salud del estado de carga de baterías.
TRABAJOS FUTUROS

## Slide 31
RECONOCIMIENTOS
Este trabajo es parte del proyecto 2020-EXT-007 “MIRA-ESTE: Microgrids for Isolated Rural Areas: Environmental, Social, Technological and Economic aspects” desarrollado en conjunto con la Universidad KU Leuven (Bélgica) con el financiamiento del Consejo Interuniversitario Flamenco (VLIR-UOS) y la Agencia de Cooperación Belga para el Desarrollo (DGD) con el proyecto EC2020SIN322A101.
https://www.vliruos.be/en/projects/project/22?pid=4564

## Slide 32
CONTRIBUCIONES
Título: Short-Term forecasting of photovoltaic power in an isolated area of Ecuador using deep learning techniques
Autores: R. Guanoluisa-Pineda, A. Ibarra, D. Arcos-Aviles, W. Martinez, E. Motoasca, F. Guinjoan
Estado: Publicado en
11th International Conference on Renewable Energy Research and Application (ICRERA 2022)
doi: 10.1109/ICRERA55966.2022.9922772
Artículo

## Slide 33
Gracias
Por su atención