## Slide 1: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
“DISEÑO Y SIMULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE UN SECADOR DE FLUJO FORZADO PARA MADERA PERMEABLE CON CAPACIDAD DE 43m3/MES, UTILIZANDO UN QUEMADOR CON BIOMASA”
PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO MECÁNICO

## Slide 2: CAPITULO i
INTRODUCCION

## Slide 3
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y Simular el funcionamiento del secador de madera, de flujo forzado para disminuir la humedad de la madera a una humedad requerida, utilizando un quemador de biomasa
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Diseñar el sistema de calefacción y su respectivo intercambiador de calor necesario para secar la madera.
Simular el funcionamiento del secador de madera en base al software especializado ALGOR versión 12.26.
Determinar los equipos a ser utilizados en el secador de madera.
Determinar las condiciones de operación del secador de madera.
Calcular las propiedades de los gases de combustión, en base a la investigación de la biomasa utilizada.
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 4: ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance de nuestro proyecto se va orientado al diseño del secador de madera en base a un sistema de calentamiento indirecto y el análisis termográfico, a partir de la simulación del secador de madera, utilizando el programa especializado ALGOR versión 12.26.
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 5: JUSTIFICACION
Este diseño está enfocado a generar distintas condiciones teóricas de funcionamiento de la cámara, determinado las condiciones óptimas de secado.
El Software especializado ALGOR nos ayuda a simular el secador mediante la utilización de los datos teóricos obtenidos en el diseño del proyecto de investigación. Se espera que este proyecto sirva de base para futuros proyectos que conlleven a obtener mejores secadores de madera, que permitan alcanzar una mayor eficiencia térmica.
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 6: CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

## Slide 7: PARTES DEL SECADOR DE MADERA
Las partes constitutivas de un secador de madera son:
Cámara de secado
Sistema de Ventilación
Sistema de Calefacción
Sistema de Humectación
Sistema de Control

## Slide 8: CARACTERISTICAS DEL SECADOR DISEÑADO
El secador de madera se lo va a realizar con una cámara de mampostería, para lo cual se deben tener en claro algunos aspectos importantes como cimentación y transferencia de calor los cuales se los va a analizar posteriormente en el diseño, además para el sistema de calefacción se va a utilizar una cámara de combustión de mampostería e intercambiador de calor el cual va a utilizar como combustible desperdicios de madera

## Slide 9: CARACTERISTICAS DEL SECADOR DISEÑADO
1.- Cámara de secado
2.- Ventiladores Axiales
3.- Techo Falso
4.- Intercambiador de Calor
5.- Cámara de Combustión
6.- Sistema de control
7.- Ventilas

## Slide 10: parámetros fundamentales en el secado de la madera
TEMPERATURA
El agua es removida por evaporación; depende de la energía suministrada/u-tiempo y del medio (aire)
El calor se transmite a la madera generalmente por convección, siendo éste el efecto predominante durante el proceso.
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 11: PRESIÓN DE VAPOR SATURADO
# Moléculas condensan = # Moléculas evaporan (madera)
Si la temperatura permanece constante, la presión de vapor saturado, será la misma, independiente de la cantidad de aire presente
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 12: RELACION DE HUMEDAD ABSOLUTA USO DE CARTAS PSICROMETRICA
PARA DETERMINAR LA HUMEDAD ABSOLUTA

## Slide 13: VELOCIDAD DEL AIRE
Mayor o menor evaporación del agua en la madera, inversamente proporcional al tiempo de secado.
Maderas de mayor densidad y secado lento 2 m/s
Velocidades altas = baja calidad en la madera
Funciones:
Transmitir la energía requerida para calentar el agua contenida en la madera facilitando así su evaporación
Transportar la humedad saliente de la madera
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 14: PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SECADO EN HORNOS
Las ventajas que ofrece este tipo de secado, son la reducción del tiempo de proceso, en la mayoría de los casos alcanzando 5 a 30 días, además la atmósfera dentro del secador puede ser controlada, y por lo tanto habrá una menor formación de defectos en la madera.
Otra ventaja de este tipo de secado es la de poder alcanzar contenidos de humedad, tan bajos como sean requeridos de acuerdo con el uso final de la madera.
La principal desventaja de este tipo de secado es su inversión inicial.
El secado artificial en hornos se lo realiza a temperaturas que van desde los 45 a 90°C

## Slide 15: CÁMARA DE SECADO
La cámara de secado es el lugar físico en donde se realiza el proceso de secado. Son cámaras herméticas, hechas de materiales que entregan una buena aislación térmica, para tener el mínimo de pérdidas calóricas, además deben ser resistentes a la corrosión
El ladrillos y el bloque de concreto son materiales muy buenos si se considera las condiciones de aislamiento, pero siempre se analiza el costo de cada uno de estos materiales.
La pared exterior puede quedar con el ladrillo a la vista, y la interior debe tener un acabado lo más liso posible para lograr una buena circulación del aire
Los secadores fabricados en metal son generalmente de aluminio puro, con aislamiento térmico de alta eficiencia, y no se recomienda la utilización de acero por el constante peligro de corrosión
El techo del secador es construido con los mismos materiales que se utilizan para la construcción de paredes

## Slide 16: VENTILADORES COLOCADOS SOBRE LAS PILAS
Existen dos formas de colocar los ventiladores, la primera es montarla sobre un mismo eje, y desviar el aire un ángulo de 90° para que pase a través de las pilas de madera.
La segunda forma, es colocar ventiladores transversales sobre la pila.
1. 2

## Slide 17: CALEFACCIÓN UTILIZANDO DESPERDICIOS DE MADERA
Es una de las mejores alternativas, porque el combustible (aserrín, trozos de etc.) es muy barato y está disponible en toda la industria maderera, aun cuando la inicial es relativamente alta

## Slide 18: SISTEMA DE HUMECTACIÓN
Consta principalmente de atomizadores colocados en el tubo perforado, con el objeto de elevar la humedad relativa en la cámara de secado. Si a través de los atomizadores, se eleva la presión, es necesario utilizar una válvula reductora y además bajar su temperatura para obtener vapor saturado, de lo contrario la temperatura en la cámara de secado se elevaría demasiado por la alta entalpia del vapor.

## Slide 19: SISTEMAS DE OPERACIÓN
DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA
El sistema de control dentro de la cámara de secado puede ser manual, automático o semiautomático. Se toma como referencia para indicar la temperatura dentro del secador, a la temperatura que nos indica el termómetro de bulbo seco.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Marca Extrech Modelo MO290-P Lecturas de la humedad Min / Max registros de las máxima y mínima. Pantalla 1.2 inch LCD, color azul Rango de temperatura 0 % - 100 % rh Precisión ± 2%

## Slide 20: DISPOSICIÓN, ESPACIAMIENTO Y ALINEACIÓN DE LOS SEPARADORES
Con un apropiado alineamiento vertical de los listones separadores, se evitan los defectos de torceduras y curvaturas en las tablas de las partes inferiores de las pilas, que son ocasionadas por el peso de la tablas que se encuentran en la parte superior, cuando los separadores están mal alineados.

## Slide 21: ETAPAS DEL PROCESO DE SECADO
Las fases a considerar en el secado de la madera son:
  Fase de calentamiento
  Fase de Secado:
  En la primera fase: Humedad inicial
  En la segunda fase: PSF
  Fase de acondicionamiento
  Fase de enfriamiento.
Punto de saturación de las fibras (PSF)

## Slide 22: TIEMPO DE SECADO
El tiempo de secado depende de los siguientes parámetros:
Especie de madera
Espesor
Humedad inicial y final de la madera
Temperatura de secado
Velocidad del aire
Calidad del producto que se desea

## Slide 23: DEFECTOS DE SECADO
MANCHAS POR APILAR
LA MADERA INADECUADAMENTE
CAMBIO DE COLOR
ATAQUE DE INSECTOS Y HONGOS
ALABEOS O DEFORMACIONES
RAJADURAS
.
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 24: CAPITULO III
COMBUSTION DE LOS RESIDUOS DE MADERA

## Slide 25: TEMPERATURA ADIABATICA DE LLAMA
Para hornos industriales se considera que la temperatura real de combustión es de un 60 a 80% menor que la temperatura adiabática de llama, dependiendo de su diseño[2]
Puede ser controlada por la cantidad de exceso de aire que se utilice en el proceso de combustión .
Temperatura adiabática de llama 1590 °C
Temperatura real de Combustión 954 °C
2 .-Krivandin V. & Markov B. (1980). Metallurgical Furnaces. Primera Edición. Ed. Mir. pp 221

## Slide 26: SELECCION DEL VENTILADOR PARA LA CAMARA DE COMBUSTION
http://www.evisaventiladores.com/evisaweb/ventiladores/pdf/CATALOGOS/VCL-EJF-RP.pdf
TIPO MARCA MODELO CANTIDAD CAUDAL(c/u) CAIDA DE PRESION POTENCIA MOTOR VELOCIDAD DEL MOTOR | Centrífugo EVISA RP-125 1 1320 CFM 1 pulg H2O 3 HP 3500 RPM
Tabla Selección ventilador

## Slide 27: SELECCION DEL QUEMADOR PARA LA CAMARA DE COMBUSTION
http://www.evisaventiladores.com/evisaweb/ventiladores/pdf/CATALOGOS/VCL-EJF-RP.pdf
Tabla Selección Quemador
COMBUSTIBLE MARCA MODELO CANTIDAD POTENCIA TERMICA CAUDAL MOTOR | DIESEL ECOFLAM MAIOR P 45 1 532 KW 45 kg/h 0,75 HP

## Slide 28: RESUMEN CAPITULO III
http://www.evisaventiladores.com/evisaweb/ventiladores/pdf/CATALOGOS/VCL-EJF-RP.pdf
TEMPERATURA ADIABATICA DE LLAMA | 
Temperatura adiabática de llama | 1590 °C
Temperatura real de Combustión | 954 °C
PROPIEDADES DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN | 
Peso molecular | 29,38 (kg/kgmol)
Densidad | 
Calor específico | 1251,17 [J/(kg°C) ]
Viscosidad cinemática | 1,30E-04 (m2/s)
Conductividad térmica | 6,96E-02 [ W/(m °C)]
Numero de prandtl | 
SELECCIÓN DEL VENTILADOR PARA LA CAMARA DE COMBUSTION | 
Tipo | Centrífugo
Marca | EVISA
Modelo | RP-125
Cantidad | 1
Caudal | 1320 CFM
Caída de presión | 1 pulg H2O
Potencia motor | 3 HP
SELECCIÓN DEL QUEMADOR PARA LA CAMARA DE COMBUSTION | 
Tipo | Diesel
Marca | ECOFLAM
Modelo | MAIOR P 45
Potencia térmica | 532 KW
Caudal | 45 kg/h
TEMPERATURA ADIABATICA DE LLAMA | 
Temperatura adiabática de llama | 1590 °C
Temperatura real de Combustión | 954 °C
PROPIEDADES DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN | 
Peso molecular | 29,38 (kg/kgmol)
Densidad | 
Calor específico | 1251,17 [J/(kg°C) ]
Viscosidad cinemática | 1,30E-04 (m2/s)
Conductividad térmica | 6,96E-02 [ W/(m °C)]
Numero de prandtl | 
SELECCIÓN DEL VENTILADOR PARA LA CAMARA DE COMBUSTION | 
Tipo | Centrífugo
Marca | EVISA
Modelo | RP-125
Cantidad | 1
Caudal | 1320 CFM
Caída de presión | 1 pulg H2O
Potencia motor | 3 HP
SELECCIÓN DEL QUEMADOR PARA LA CAMARA DE COMBUSTION | 
Tipo | Diesel
Marca | ECOFLAM
Modelo | MAIOR P 45
Potencia térmica | 532 KW
Caudal | 45 kg/h

## Slide 29: CAPITULO IV
DISEÑO

## Slide 30
4.1 PARAMETROS DE DISEÑO
TABLAS RESUMEN DEL SECADOR DE MADERA
 | Longitud m | Ancho m | Espesor m | Numero de filas
Opción 1 | 2.5 | 0.28 | 0.05 | 35
Opción 2 | 2.5 | 0.25 | 0.025 | 46

## Slide 31
4.2 CAMARA DE SECADO Y DE COMBUSTION
COMPONENTES | LARGO (m) | ANCHO (m) | ALTURA (m) | ESPESOR (m) | MATERIAL
PAREDES | 6,5 | 4 | 5,5 | 0,30 | LADRILLO
TECHO | 6,5 | 4 | X | 0,30 | BLOQUE (LOZA)
TECHO FALSO | 6,5 | 2,5 | X | 0,02 | ALUMINIO
PISO | 6,5 | 4 | X | 0,30 | CONCRETO/PIEDRA MEZCLADA
PUERTA | X | 4 | 5,5 | 0,01 | ACERO INOXIDABLE Y LANA DE VIDRIO

## Slide 32
CAMARA DE SECADO Y DE COMBUSTION
CAMARA DE SECADO Y DE COMBUSTION
COLOCAR IMAGEN DE LA
CAMARA DE SECADO
1.-Camara de secado
2.- Ventiladores Axiales
3.- Techo Falso
4.- Intercambiador de Calor
5.- Cámara de Combustión
6.-Sistema de Control
7.-Ventilas

## Slide 33
SELECCION DE VENTILADORES
http://www.evisaventiladores.com/evisaweb/ventiladores/pdf/CATALOGOS/AXIALES.pdf
SISTEMA DE VENTILACION
-TIPO -MARCA -MODELO -ARREGLO CANTIDAD -CAUDAL(c/u) -CAIDA DE PRESION -POTENCIA MOTOR -VELOCIDAD DEL MOTOR | - Axiales - EVISA - AF-6 - 22 - 2 - 29056 CFM - 0.75 pulg H2O - 3 HP - 1750 RPM
Ventilador axial evisa modelo AF-6 arreglo 22

## Slide 34: SISTEMA DE CALEFACCION
INTERCAMBIADOR DE CALOR
Flujo cruzado
Aire – Gases de Combustión
Aire circula en forma perpendicular a los tubos
El intercambiador se dimensiona de acuerdo al cálculo de la potencia
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 35: 4.4.1.1 CALCULO DE LA POTENCIA
Debe permitir el calentamiento desde la temperatura ambiente (23 º C) hasta la temperatura inicial de secado (50 º C), en un tiempo de 3 a 8 horas (Arranque).
(W) Potencia para calentar la madera
(W) Potencia para calentar el agua que contiene la madera
(W) Potencia para calentar el aire
(W) Potencia para calentar el aire de reposición
(W) Potencia necesaria para las perdidas
(W) Potencia necesaria para las instalaciones
Permitir la evaporación del agua, desde la temperatura inicial de secado hasta la temperatura final (cuando ya está seca la madera), en 120 horas
(W) Potencia para evaporar el agua
Considerando los dos casos obtenemos la potencia, y le añadimos un factor de seguridad del 30% para nuestro diseño:
(W)
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 36: 4.4.1.1 CALCULO DE LA POTENCIA
(W)
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 37: Esquema de potencias
(W)
485610 W ; 485 KW

## Slide 38: DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 39
Es decir vamos a tener una distribución de los tubos de la siguiente manera:
17 FILAS DE 4 HILERAS
Disposición de los tubos en el Intercambiador de calor
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 40
Disposición de los tubos: Paso Transversal y Longitudinal-Escalonados
PT = PL =1.25 plg = 0.03175 m
ST = PT ; Paso Transversal
SL = PL ; Paso Longitudinal
; Paso Diagonal
NL = 17 ; Número de hileras de tubos Longitudinal
NT = 4 ; Número de hileras de tubos transversal
Np = 1 ; Número de pasos en los tubos
CALCULO DE LA VELOCIDAD MAXIMA DEL AIRE:
Tabla 9 pag 946 Procesos de Transferencia de Calor de DONALD KERN
Segunda edición CENGEL, pag 389.
Segunda edición CENGEL pag 390
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 41: 4.4.3 EFICIENCIA DEL SECADOR
La eficiencia teórica del secador se obtiene a partir de los datos y resultados obtenidos.
J J
La eficiencia obtenida en otro tipo de secadores: “Los secadores solares expuestos pueden ser operacionales a eficiencias muy bajas (menores que un 5%), aunque la eficiencia de los secadores muy baratos como los secadores de biomasa puede incrementarse hasta valores reales superiores a un 15 %” ,

## Slide 42: CAPITULO V
DIAGRAMA DE PROCESOS Y SIMULACION

## Slide 43: SIMULACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECADOR
DESCRIPCIÓN DE ALGOR
Desarrollar herramientas computacionales para el diseño de elementos y ensambles en un variado campo del análisis mecánico o estructural, en base al análisis de alta tecnología (FEA)
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 44: SIMULACION DE LA CAMARA DE SECADO
A continuación ingresamos los siguientes datos:
Element type | Brick
Element definition | Brick térmico
Material | Ceram tec grate 447
Cad Mesh Options | Fine 40%
Surface Convection Loads (inside) | 4.843E-006 W/mm2°C
Inside temperature | 75°C
Surface Convection Loads (outside) | 5.135E-006 W/mm2°C
Outside temperature | 23°C
Tabla Datos ingresados Cámara de secado.

## Slide 45: SIMULACION DE LA CAMARA DE SECADO

## Slide 46: SIMULACION CAMARA DE COMBUSTION
A continuación ingresamos los siguientes datos:
Element type | Brick
Element definition | Brick térmico
Material | Ceram tec grate 447
Cad Mesh Options | Fine 40%
Surface Convection Loads (inside) | 9.175E-006 W/mm2°C
Inside temperature | 954°C
Surface Convection Loads (outside) | 1.0677E-005 W/mm2°C
Outside temperature | 23°C

## Slide 47: SIMULACION CAMARA DE COMBUSTION

## Slide 48: SIMULACION DEL DUCTO DE LA ENTRADA DE GASES
A continuación ingresamos los siguientes datos:
Tabla 5.9 Datos ingresados del ducto de la entrada de gases
Element type | Brick
Element definition | Brick térmico
Material | AISI type 304 Stainless Steel
Cad Mesh Options | Fine 40%
Surface Convection Loads (inside) | 9.175E-006 W/mm2°C
Inside temperature | 422°C
Surface Convection Loads (outside) | 4.843E-006 W/mm2°C
Outside temperature | 75°C

## Slide 49: SIMULACION DEL DUCTO DE LA ENTRADA DE GASES

## Slide 50: SIMULACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR
A continuación ingresamos los siguientes datos:
Element type | Brick
Element definition | Brick térmico
Material | Steel ASTM – A36
Cad Mesh Options | Fine 40%
Surface Convection Loads (inside) | 9.175E-006 W/mm2°C
Inside temperature | 322°C
Surface Convection Loads (outside) | 4.843E-006 W/mm2°C
Outside temperature | 75°C

## Slide 51: SIMULACION DE INTERCAMBIADOR DE CALOR

## Slide 52: SIMULACION DE LA PILA DE MADERA
A continuación ingresamos los siguientes datos:
Tabla 5.9 Datos ingresados pila de madera
Element type | Brick
Element definition | Brick térmico
Material | Plastic ABS Molded
Cad Mesh Options | Fine 50%
Surface Convection Loads (inside) | 4.843E-006 W/mm2°C
Inside temperature | 75°C

## Slide 53: SIMULACION DE LA PILA DE MADERA

## Slide 54: CAPITULO VI
ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

## Slide 55: GANANCIA NETA
Este parámetro nos van ayudar a visualizar de manera aproximada la utilidad en un intervalo de tiempo de un año, las utilidades que se puede obtener por concepto de secado de madera.
.
DESIGNACION | CANT | COSTO UNITARIO | TOTAL MES | TOTAL ANNUAL
TABLONES DE MADERA SECADO | 980 | 1,22 | 1195,6 | 14347,2
TABLON PROCESADO(MADERA SEMI-DURA) | 980 | 0,50 | 490 | 5880
 | TOTAL |  | 1685,6 | 20227,2
TABLON PROCESADO: es el proceso que comprende el tratamiento industrial a partir del tablón secado hasta que se encuentra listo a la venta

## Slide 56: 6.2 ANALISIS FINANCIERO
ANALISIS DEL VALOR ACTUAL NETO.
Es un procedimiento que consiste en calcular el valor presente de un determinado flujo de caja futuro, el cual se origina por una inversión.
De donde:
BN: Beneficio neto del flujo del periodo t
Io : Inversión inicial
n : Número de años
i : Tasa de descuento
Si VAN> 0: El proyecto es rentable.
Si VAN< 0: El proyecto no es rentable.
La inflación tomada en cuenta produce un incremento del 10% anual y se realizó la proyección a 10 años.
.

## Slide 57: 6.2 ANALISIS FINANCIERO
ANALISIS DEL VALOR ACTUAL NETO.
Años(n) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Io | -11013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
BN |  | 3810 | 4191 | 4610,1 | 5071,1 | 5578,2 | 6136 | 6749,6 | 7424,6 | 8167,1 | 8983,8
i | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
(1+i)^n | 1,00 | 1,20 | 1,44 | 1,73 | 2,07 | 2,49 | 2,99 | 3,58 | 4,30 | 5,16 | 6,19
Flujo descontado | -11013 | 3175 | 2910,4 | 2667,9 | 2445,6 | 2241,8 | 2054,9 | 1883,7 | 1726,7 | 1582,8 | 1450,9
VAN | 11127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Al ser el VAN mayor al valor de la inversión, el proyecto va a producir ganancias por encima de la rentabilidad exigida y es aceptable

## Slide 58: 6.2 ANALISIS FINANCIERO
El tiempo de recuperación de la inversión es:
Entonces el tiempo de recuperación de la inversión es de 7 meses.

## Slide 59: CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 60: 7.1 CONCLUSIONES
Mediante el diseño y la simulación se puede obtener madera con el contenido de humedad necesaria, más uniformes, mejor calidad, en un tiempo relativamente corto, en comparación con el secado natural.
El secado artificial de la madera se realiza bajo condiciones controladas de temperatura, humedad relativa y velocidad de circulación de aire.
Con el diseño del secador de madera, determinamos las condiciones necesarias de operación, tanto para la cámara de secado como para la cámara de combustiona así como también los equipos adecuados para su óptimo funcionamiento.
Elaborado por: Pablo Reinoso
Yennyfer Chapalbay

## Slide 61
Se concluye que la eficiencia del 17% la cual representa una eficiencia relativamente aceptable en comparación con otros secadores de madera que alcanzan el 15% al 20 %; eso se debe a que las pérdidas de calor en las paredes son muy altas.
En base a la simulación mediante el programa Algor, ingresamos algunas variables como son las temperaturas internas y externas del secador, el material, coeficiente de convección calculado, con estos datos generamos un mallado con el cual realizamos la simulación.
Concluimos que Algor es un programa útil para generar la simulación del secador con el identificamos una barra de temperaturas las zonas calientes y frías. Demos concluir que todo el software tiene sus limitantes y para el programa utilizado la limitante es el tiempo; no se lo puede ingresar en la simulación.

## Slide 62: 7.2 RECOMENDACIONES
Dado que el proceso de secado de la madera juega un papel determinante en el desempeño, calidad y costo de cualquier artículo fabricado con madera, se hace necesario poner mayor atención al secado correcto de la madera y evaluar los métodos y técnicas existentes para poder aumentar el nivel tecnológico de nuestra industria maderera, y así lograr productos altamente competitivos.
Es vital tener un control sobre el contenido de humedad de la madera, saber cómo determinarlo, comprender sus efectos y aprender cómo prevenir las dificultades generadas por los cambios de humedad.
Implementar sistemas de control de calidad, desde patio hasta bodega de madera seca, que contemplen los indicadores mínimos para verificar la uniformidad y calidad del secado.

## Slide 63
Las industrias de la madera, en general, se abastecen de madera en estado húmedo. Si la industria no cuenta con adecuadas facilidades para secar la madera, como es el caso del secado artificial, esta madera pasará al proceso productivo sin ningún control en cuanto a su contenido de humedad, dando como resultado problemas durante su manufactura.
Se recomienda utilizar materiales aislantes en las paredes o un ladrillo con mejores características en su porosidad principalmente; se recomienda colocar cauchos adecuados en la puerta y ventilas, para que eviten fugas de calor en el secador de esta forma la eficiencia del secador aumentaría considerablemente.

## Slide 64
Es importante enfatizar que Algor nos da un resultado gráfico el cual nos permite visualizar como está funcionando térmicamente cada elemento del secador, pero esto tiene limitaciones que ocasionan errores permisibles, y que no se pretende sustituir los métodos existentes de cálculos en la presente tesis. Algor se brinda como una herramienta que permita confirmar los cálculos obtenidos en este proyecto de tesis.

## Slide 65
GRACIAS POR SU ATENCIÓN