## Slide 1: ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente
Emilia Lema Cruz
Carolina Carrión Cortez
Sangolquí, 30 de Enero del 2013

## Slide 2: Proyecto de Grado, previo a la obtención del Título de: Ingeniero Geógrafo y del Medio Ambiente
Director: Ing. Paulina Guevara
Codirector: Ing. Marco Luna
“Generación de un Modelo Geoestadístico de Concentración de Plomo en el Suelo de las Parroquias de San Rafael y Sangolquí”

## Slide 3: ANTECEDENTES
Constitución Política de la República del Ecuador del 2008, Capítulo Segundo “Biodiversidad y Recursos Naturales” , Art.396
“El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño¨.”
TULAS Art. 42 : “Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado; vertidos, aplicación o disposición de líquidos, sólidos o combinación, en el suelo”.

## Slide 4: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El uso de suelo, puede ser afectado por diferentes actividades
Agrícolas
Industriales
Comerciales
Residenciales
T.U.L.A.S. (Tabla No.2 y 3 del Libro VI anexo 2)
Sector industrial
Las principales fuentes de emisión de metales pesados son:
Parque automotor

## Slide 5: JUSTIFICACIÓN
Al no haberse encontrado estudios sobre contaminación de plomo en los suelos de las parroquias San Rafael y Sangolquí.
Debido al incremento del sector industrial y el aumento del parque automotor.
El riesgo de una posible contaminación de plomo en estos suelos es inminente
La Escuela Politécnica del Ejército dentro de su misión contempla la educación, investigación y vinculación con la colectividad, apoyando proyectos dentro de éste marco.

## Slide 6: DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
 | San Rafael | Sangolquí
Superficie | 3 Km2 | 49 Km2
Población | 81.140 | 

## Slide 8: OBJETIVOS
Objetivo General
Aplicar técnicas geoestadísticas y generar un modelo de concentración de plomo en el suelo de las parroquias San Rafael y Sangolquí.

## Slide 9
Objetivos Específicos
Cuantificar la concentración de plomo en los suelos de las parroquias San Rafael y Sangolquí.
Comparar los resultados obtenidos (datos obtenidos en campo), con las normas establecidas en el T.U.L.A.S., a fin de establecer o no una posible contaminación con plomo en estos suelos.
Seleccionar el mejor interpolador para el modelo de concentración de plomo en los suelos de las parroquias San Rafael y Sangolquí, utilizando técnicas de geoestadística.
Validar el modelo de concentración de plomo en el suelo con puntos de chequeo tomados en campo.

## Slide 10
Un mapa de concentración de plomo Escala 1:10000 en los suelos de las parroquias San Rafael y Sangolquí.
Un mapa de Uso Actual del Suelo Escala 1:10000 de las parroquias San Rafael y Sangolquí.
Un histograma de plomo en el suelo que afectan a los habitantes de las parroquias San Rafael y Sangolquí.
METAS
Identificación de los sitios de posible contaminación de plomo en el suelo de las parroquias San Rafael y Sangolquí.

## Slide 11: MARCO TEÓRICO

## Slide 12: SUELO
El concepto de suelo varía según la disciplina que lo estudie, pero su estudio debe proporcionar las bases para mejorar la productividad de los cultivos, prevenir la degradación del suelo mientras se preserva la calidad del recurso.
El suelo es un sistema trifásico, compuesto de una fase sólida (material mineral y materia orgánica), una fase líquida y una fase gaseosa, constituyendo el soporte mecánico y el sustento de plantas.
(Juárez M., Sánchez J., Sánchez A., 2006)

## Slide 13: USOS DEL SUELO
Uso residencial
Uso comercial y de servicios
Uso industrial, pequeña Industria y manufacturero
Equipamiento de servicios públicos-comunitarios
Uso de Protección Ecológica y de Preservación Patrimonial
Uso de aprovechamiento de Recursos Naturales

## Slide 14: CONTAMINACIÓN DEL SUELO
Se define suelo contaminado “Aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una ó varias sustancias y, como consecuencia, pasa de actuar como un sistema protector a ser causa de problemas para el agua, la atmósfera y/o los organismos. Al mismo tiempo se modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades anómalas de determinados componentes que causan cambios en sus propiedades físicas, químicas y/o biológicas”
(Juárez M., Sánchez J., Sánchez A., 2006)

## Slide 15
PLOMO
CROMO
ZINC

## Slide 16: PLOMO
Explotado por sus propiedades físicas de fácil moldeamiento y cambios de forma
Sus niveles ambientales ha ido incrementando debido a la actividad humana y a los usos que se le ha dado.
Empleado en varios procesos industriales.

## Slide 17: USOS Y FUENTES DE EXPOSICIÓN
Actividades de elevado riesgo
Fundición de plomo, industrias de la construcción , plástico, pinturas y esmaltes
Soldadura de objetos y aleaciones de plomo
Actividades de riesgo moderado
Fabricación de municiones de plomo
Fabricación de cables
Trabajos con materiales recubiertos con pintura de plomo.
Fabricación y manipulación de arseniato de plomo como insecticida.

## Slide 18: TOXICOLOGÍA
Vía respiratoria: El grado de absorción de plomo depende de la concentración ambiental en el puesto de trabajo, del tiempo de exposición, de la forma física de la emisión (vapores, humos o particulado), del tipo de ventilación, y de las condiciones de trabajo como son la temperatura, humedad y nivel de esfuerzo físico.
Vía oral: Las partículas de polvo de plomo son ingeridas a través de las manos, alimentos o bebidas.

## Slide 19: CROMO
Elemento natural presente en rocas, plantas, suelos, animales, humos y gases volcánicos
Cromo trivalente es un nutriente esencial para los seres humanos
Cromo hexavalente y cromo cero son usualmente de origen antropogénico.

## Slide 20: USOS Y FUENTES DE EXPOSICIÓN
Industria de la metalurgia:
Esencial para los aceros inoxidables y otras aleaciones metálicas.
Planchas de blindaje, proyectiles, cajas fuertes, prótesis metálicas para ortopedia
Aplicaciones que requieran la resistencia al calor.
Fabricación de ladrillos para hornos metalúrgicos
Fuente de exposición:
Polvo de cemento y polvo de las vías de transporte
Tratamiento de la madera

## Slide 21: TOXICOLOGÍA
Cromo VI
Exposición crónica a la vista:
Conjuntivitis, lagrimeo y dolor.
Piel: Lesiones en forma de alergias, irritación y sensibilidad.
Sistema Respiratorio:
Irritaciones de la nariz la cual se manifiesta con estornudos, picazón, sangrado y úlceras.
Tracto Gastrointestinal:
En cantidades elevadas que sean ingeridas produce vómitos con sangre, diarrea, colapso cardiovascular y hasta la muerte.
El Cromo III es un nutriente esencial en el metabolismo de azúcares y grasas del cuerpo humano.

## Slide 22: ZINC
El zinc es un elemento natural de la corteza terrestre. Se presenta en las rocas, suelos, aire, agua, plantas, animales y seres humanos.
Considerado como elemento esencial ya que desempeña un papel importante en los procesos biológicos de todo ser vivo.
En dosis adecuadas de ingesta es fundamental para cumplir con ciclos vitales como la digestión, reproducción entre otros procesos naturales.

## Slide 23: Usos y Fuentes de Exposición
Industrias
Vulcanización, catalizadores
Otros usos
Farmacéutico y fines terapéuticos: Propiedades absorbentes y astringentes para el caso de quemaduras, escoceduras, infecciones y enfermedades de la piel.
Agricultura: Algunos compuestos de zinc han logrado remplazar fungicidas a base de Hg y Cu los cuales son muy tóxicos.
Galvanizado: La mayor cantidad de zinc que se produce está destinado al empleo en la galvanización del hierro y acero con objeto de proporcionar una cubierta resistente a la corrosión.
Obtención de papel de copia, gomas
Como pigmento blanco en la industria de la cerámica

## Slide 24: TOXICOLOGÍA
Déficit de zinc
Retraso en el crecimiento corporal, alteraciones en la madurez sexual y la capacidad reproductiva, depresión de la función inmune, anorexia, dermatitis, alteraciones esqueléticas, diarrea.
Exceso de zinc
Las dosis necesarias de compuestos de zinc para producir envenenamientos agudos son relativamente altas
Los síntomas más frecuentes son fiebre, debilidad, depresión, vómitos, salivación, dolor de cabeza, sudoración y dolores en pecho y piernas.

## Slide 25: NORMATIVA
Se toma como referencia los métodos estándar 3030 (digestión de metales) y 3111 (flama directa de aire-acetileno) para los análisis a realizar con el fin de determinar la concentración de plomo en cada una de las muestras tomadas en campo.
El análisis se apoya en el uso del equipo de espectrofotometría de absorción atómica para lo cual se consideran los siguientes aspectos:
Preparación de solución patrón.
Estándares de plomo.
Digestión de la muestra.
Determinación de la concentración en el equipo de espectrofotometría de absorción atómica

## Slide 26
Sustancia | Unidades(Concentración en Peso Seco) | Suelo
Parámetros Inorgánicos |  | 
Cromo Total | mg/kg | 20
Plomo | mg/kg | 25
Zinc | mg/kg | 60
La Norma Técnica de calidad ambiental del recurso suelo, se acoge lo dispuesto en el Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS), Libro VI. Norma de Calidad Ambiental, Anexo 2. Norma de Calidad del Recurso Suelo, numeral 4.2.1
Norma De Calidad Ambiental Del Recurso Suelo

## Slide 27
Sustancia | Unidades (Concentración en Peso Seco) | USO DEL SUELO |  |  | 
 |  | Agrícola | Residencial | Comercial | Industrial
Parámetros Inorgánicos |  |  |  |  | 
Cromo Total | mg/kg | 65 | 65 | 90 | 90
Plomo | mg/kg | 100 | 100 | 150 | 150
Zinc | mg/kg | 200 | 200 | 380 | 380
Criterios de Remediación

## Slide 28: GEOESTADÍSTICA
La modelación espacial indica la dependencia entre las medidas de diferentes sitios, dicha modelación concierne con la predicción espacial en la que se realizan tres procesos básicos: el análisis exploratorio de datos, el análisis estructural y la predicción espacial.
Ciencia
Estadística
Geografía
con el uso de técnicas informáticas
Busca realizar análisis en base a estimaciones, predicciones de variables y simulaciones de su comportamiento en el espacio.

## Slide 29: ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS
Obtenidas las medidas de la variable, se realiza un análisis en base a gráficos:
histogramas
diagramas de caja
Medidas estadísticas descriptivas (de tendencia central y de dispersión) donde se identifican valores atípicos de las observaciones, relaciones entre las variables, su variabilidad y la tendencia.

## Slide 30: ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE DATOS
Se determina la:
Correlación o dependencia espacial
La estructura del conjunto de datos medidos de una variable regionalizada
Se utiliza el semivariograma que representa gráficamente las varianzas en función de las distancias entre las muestras.
Es un estimador de la varianza de las observaciones, estas deben ser estacionarias
La estacionariedad se cumple cuando la función de distribución no cambia a diferentes distancias.

## Slide 31
Los parámetros del semivariograma son:
Posterior al cálculo del semivariograma experimental se escoge el modelo que más se ajuste a la tendencia de las semivarianzas versus las distancias
Estos determinarán el modelo teórico de la función y sus respectivos parámetros,
Fuente:Giraldo, R.

## Slide 32: PREDICCIÓN ESPACIAL
Corresponde a la operación de calcular el valor de la variable en cualquier otro punto que no haya sido medido, para lo cual se requiere encontrar la distribución conjunta de las variables aleatorias y el predictor que más se ajuste.
Kriging es conocido como el interpolador geoestadístico más utilizado ya que su principal objetivo es el de disminuir el error cuadrático medio de predicción, permitiendo al analista contar con un modelo fiable. Los diferentes métodos predictores kriging son elegidos de acuerdo a la necesidad del estudio.

## Slide 33: MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

## Slide 34
MUESTREO
TRATAMIENTO DE LA MUESTRA
REACTIVOS Y ESTÁNDARES
CARACTERIZACIÓN DEL SUELO
GENERACIÓN DEL MODELO GEOESTADÍSTICO

## Slide 35
Muestreo
EQUIPOS Y MATERIALES
Material Cartográfico: cartas topográfias, fotografias aéreas, información digital
Gps (Mobile Maprer)
Cajas de las muestras

## Slide 36
Muestreo
MAPA DE LAS ZONAS DE MUESTREO
225 MUESTRAS

## Slide 37
Muestreo
MAPA DE LAS VÍAS DE MAYOR TRÁNSITO VEHICULAR
47 MUESTRAS

## Slide 38
Muestreo
MAPA DEL SECTOR INDUSTRIAL
100 MUESTRAS

## Slide 39
Toma de la muestras

## Slide 40
SECADO DE LA MUESTRA

## Slide 41
Preparación del Ácido Nítrico al 10%
Ácido Nítrico Emsure al 65% 1.39 g/cm3

## Slide 42
Preparación del la solución Madre
PLOMO
1000 ppm
CROMO
1000 ppm
ZINC
1000 ppm

## Slide 43
CONCENTRACIONES FINALES

## Slide 44
ELABORACÍÓN DE LOS ESTÁNDATES DE Pb

## Slide 45
PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES DE PLOMO
Pb | 
Estándar (ppm) | Volumen de Pb 100ppm (ml)
1 | 0,25
2 | 0,2
5 | 1,25
8 | 2
10 | 2,5

## Slide 46
PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES DE CROMO
Cr | 
Estándar (ppm) | Volumen de Cr 100ppm (ml)
0,1 | 0,05
1 | 0,5
2 | 1
4 | 2
5 | 2,5
10 | 5

## Slide 47
PREPARACIÓN DE ESTÁNDARES DE ZINC
Zn | 
Estándar (ppm) | Volumen de Zn de 50ppm (ml)
0,1 | 0,05
0,25 | 0,125
0,5 | 0,25
1 | 0,5

## Slide 48
DIGESTIÓN DE LA MUESTRA

## Slide 49: Configuración Equipo Perkin Elmer Analyst 200AA - Cuantificación
Encendido
Escoger llama
Instalación de lámpara
Longitud de onda
Pb: 283.31 nm
Cr: 357.87 nm
Zn: 213.86 nm

## Slide 50
Verificar altura del mechero
Parámetros del espectrómetro
Parámetros de la calibración
# Stándares
Pb: 5
Cr: 6
Zn: 4
Concentraciones (ppm)
Pb: 1;2;5;8;10
Cr: 0,1;1;2;4;5;10
Zn= 0,1; 0,25; 0,5; 1
Configuración Equipo Perkin Elmer Analyst 200AA - Cuantificación

## Slide 51
Verificar interbloqueos
Prender llama
Flujo oxidante (L/min)
Pb: 10
Cr: 8
Zn: 10
Flujo acetileno (L/min)
Pb: 2,5
Cr: 4
Zn: 2,5
Configuración Equipo Perkin Elmer Analyst 200AA - Cuantificación

## Slide 52
Analizar blanco y estándares
Verificar calibración
Analizar muestras
Verificar calibración cada 20 muestras leídas
Configuración Equipo Perkin Elmer Analyst 200AA - Cuantificación

## Slide 53
CARACTERIZACIÓN
DEL SUELO

## Slide 54
PRE-TRATAMIENTO
Recolección de las muestras
Peso de las muestras
Homogenización de las muestras

## Slide 55
TRATAMIENTO
CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso de la caja de papel aluminio
Peso de la caja con la muestra
Estufa a 105ºC

## Slide 56
PRE-TRATAMIENTO

## Slide 57
PRE-TRATAMIENTO

## Slide 58
PRE-TRATAMIENTO

## Slide 59
TRATAMIENTO
DETERMINACIÓN DE pH Y CONDUCTIVIDAD

## Slide 60
TRATAMIENTO
DETERMINACIÓN DE NITRATOS, SULFATOS Y FOSFATTOS
Espectrofotómetro
Celdas del espectrofotómetro
Embudo de vidrio colocado a un Kitasaco y bomba al vacío

## Slide 61
 |  | CARACTERISITCAS DEL ESPECTROFOTÓMETRO | 
ELEMENTO | REACTIVO | PROGRAMA | LONG. ONDA
Sulfatos | SulfaVER5 | 680 | 450nm.
Nitratos | NitraVER 5 | 353 | 400nm.
Fosfatos | PhosVER5 | 488 | 880nm.
Sulfatos
Nitratos
Fosfatos

## Slide 62: CARACTERIZACIÓN DEL SUELO
Temperatura = 19° C
pH=6,5
Conductividad = 5,56 mmhos/cm
Sulfatos=35,2 mg/l
Nitratos=3,68 mg/l
Fosfatos= 2686 μg/l

## Slide 63
Para obtener el valor real de contaminación en la muestra se debe multiplicar por el factor de conversión
X= Concentración esperada
[Co] = Concentración inicial del contaminante
Vc = Volumen total del contaminante (ml)
PT = Peso del suelo donde se realizó el análisis de contaminación (gr)
Ejemplo
Generación del modelo geoestadístico

## Slide 64: ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO
Análisis Exploratorio
Análisis Estructural
Predicción Espacial

## Slide 65: Plomo
Estadísticos Descriptivos de Datos de Concentraciones de Plomo | 
Media | 8,68
Mediana | 8,19
Desviación estándar | 3,99
Varianza de la muestra | 15,88
Coeficiente de Variación | 45,93%
Cuenta | 338
Análisis Exploratorio

## Slide 66: Cromo
Estadísticos Descriptivos de Datos de Concentraciones de Cromo | 
Media | 4,99
Mediana | 4,90
Desviación estándar | 1,73
Varianza de la muestra | 2,99
Coeficiente de variación | 34,68 %
Cuenta | 339
Análisis Exploratorio

## Slide 67: Zinc
Estadísticos Descriptivos de Datos de Concentraciones de Zinc | 
Media | 39.21
Mediana | 30.39
Desviación estándar | 29.25
Varianza de la muestra | 855.44
Coeficiente de Variación | 74.60
Cuenta | 93
Análisis Exploratorio

## Slide 68
Generación del modelo geoestadístico
Creación del archivo *.dat
Análisis Estructural

## Slide 69
Generación del modelo geoestadístico
Creación del archivo *.pcf
Análisis Estructural

## Slide 70
Semivariogama experimental de las concentraciones de PB
Análisis Estructural

## Slide 71
Fijación de los parámetros del semivariograma teórico de las concentraciones de plomo
Análisis Estructural

## Slide 72
Análisis Estructural
Parámetros Modelo Experimental | 
Lag Spacing | 500
Number Lag | 13
Plomo

## Slide 73
Análisis Estructural
Plomo
Parámetros Modelo Teórico Esférico | 
IGF | 0,00345
Nugget | 10,08
Range | 1386
Sill | 5,44

## Slide 74
Análisis Estructural
Cromo
Parámetros Modelo Experimental | 
Lag Spacing | 500
Number Lag | 13

## Slide 75
Análisis Estructural
Cromo
Parámetros Modelo Teórico Exponencial | 
IGF | 0,0089102
Nugget | 2,39
Range | 6500
Sill | 0,53

## Slide 76
Análisis Estructural
Zinc
Parámetros Modelo Experimental | 
Lag Spacing | 500
Number Lag | 8

## Slide 77
Análisis Estructural
Zinc
Parámetros Modelo Teórico Gaussiano | 
IGF | 0,037666
Nugget | 702.695
Range | 8800
Sill | 302.713

## Slide 78
Predicción Espacial

## Slide 79
Predicción Espacial

## Slide 80
Ingreso de los parámetros de VarioWin
Predicción Espacial

## Slide 81
Errores de predicción
Predicción Espacial
Plomo
Errores de Predicción | 
Media | 0,01393
Error Medio Cuadrático | 3,687
Error Medio Estandarizado | 3,649
Media Estandarizada | 0,001371
Error Medio Cuadrático Estandarizado | 1,018

## Slide 82
Mapa de Concentración de Plomo

## Slide 83
Predicción Espacial
Cromo
Errores de Predicción |  | 
Media |  | 0,01036
Error Medio Cuadrático |  | 1,559
Error Medio Estandarizado |  | 1,627
Media Estandarizada |  | 0,005822
Error Medio Cuadrático Estandarizado |  | 0,9604

## Slide 84
Mapa de Concentración de Cromo

## Slide 85
Predicción Espacial
Zinc
Errores de Predicción |  | 
Media |  | 0,809
Error Medio Cuadrático |  | 24.93
Error Medio Estandarizado |  | 27,53
Media Estandarizada |  | 0,02818
Error Medio Cuadrático Estandarizado |  | 0,9079

## Slide 86
Mapa de Concentración de Zinc

## Slide 87: VALIDACIÓN CRUZADA Plomo Cromo Zinc
Nombre Muestra | X | Y | Medido (ppm) | Predicción (ppm) | Error
10 | 783496,507117 | 9965498,130530 | 13,63 | 11,11 | -2,52
111 | 782505,076535 | 9960504,594850 | 12,13 | 9,96 | -2,17
119 | 781504,550260 | 9959008,353290 | 7,04 | 7,27 | 0,23
128 | 786998,349079 | 9959999,783870 | 9,63 | 7,90 | -1,72
Nombre Muestra | X | Y | Medido (ppm) | Predicción (ppm) | Error
H14 | 781347,380000 | 9959946,440000 | 2,27 | 5,18 | 2,91
I15 | 781742,163000 | 9960222,168000 | 2,62 | 5,99 | 3,37
A5 | 783887,610000 | 9966114,480000 | 3,42 | 5,23 | 1,81
62 | 782996,244000 | 9962496,552000 | 3,70 | 5,75 | 2,05
MUESTRA | ESTE | NORTE | MEDIDO (ppm) | PREDICCIÓN (ppm) | Error
I12 | 781742.376000 | 9960185.104000 | 38.27 | 51.11 | 12.83
I73 | 781885.624000 | 9961033.332000 | 38.84 | 61.75 | 22.91
A9 | 784686.560000 | 9964588.500000 | 41.28 | 54.80 | 13.52
171 | 788003.423000 | 9957994.183000 | 45.40 | 19.50 | -25.90

## Slide 88: IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN - VÍAS
VÍAS |  |  | 
UBICACIÓN | LUGARES | NIVEL DE CONTAMINACIÓN | LÍMITE PERMISIBLE TULAS
TRAMO 1 | Autopista General Rumiñahui | 13,74 | No
TRAMO 2 | Triangulo - River Mall | 38,77 | SI
TRAMO 3 | River Mall - Danec | 17,52 | NO
TRAMO 4 | Choclo - Santa María | 36,06 | SI
TRAMO 5 | River Mall - Colibrí | 9,00 | NO
TRAMO 6 | Colibrí - Danec | 18,30 | NO
TRAMO 7 | Choclo - Redondel Selva Alegre | 17,28 | NO

## Slide 89: IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE CONTAMINACIÓN - INDUSTRIAS
INDUSTRIAS |  |  |  | LIMITE PERMISIBLE TULAS | 
ESTE | NORTE | LUGARES | NIVEL DE CONTAM. | 1 | 2
781178,22 | 9959746,69 | DSM (Nutritional Products Ecuador) | 26,95 | X | 
781459,33 | 9960102,98 | PROVEFARMA | 19,08 |  | 
781738,73 | 9960308,58 | KUBIEC | 11,09 |  | 
782010,34 | 9960090,21 | ACEROS CENTER | 5,10 |  | 
782069,92 | 9960067,40 | CORZISA | 6,38 |  | 
781847,28 | 9960119,47 | FRUDONMAR | 4,91 |  | 
781899,79 | 9959896,51 | INTERCIA S.A | 8,82 |  | 
781788,34 | 9960439,34 | CHAIDE & CHAIDE | 12,20 |  | 
782020,81 | 9960493,60 | AVON | 10,45 |  | 
782059,00 | 9960461,17 | EMPAQPLAST | 11,28 |  | 
781970,86 | 9960738,12 | TEXTIL SAN PEDRO | 8,02 |  | 
781995,14 | 9960723,96 | FUNYMAQ | 9,12 |  | 
782021,81 | 9960912,92 | CONFEJSA TEXTILES DEL VALLE | 8,99 |  | 
781935,52 | 9961010,86 | SEDEMI | 8,36 |  | 
781853,00 | 9961070,18 | UV PLASTIK | 15,33 |  | 
782279,97 | 9960825,78 | FRANZ VIEGENER | 14,67 |  | 
783306,89 | 9961945,06 | DANEC | 15,46 |  | 
783497,12 | 9962317,76 | FUNDICIÓN DE METALES | 265,37 | X | X
783331,63 | 9961990,42 | CRILAMYT S.A | 18,30 |  | 
783468,86 | 9961987,17 | FILTROS WEB | 15,63 |  | 

## Slide 90: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 91: CONCLUSIONES
La calibración del equipo de absorción atómica Perkin Elmer 200AA es fundamental para obtener resultados confiables en la investigación, con uso de los estándares certificados que garantizan los resultados.
Al realizar la lectura del estándar característico de cada metal con intervalos de lectura de veinte muestras, se puede verificar que el equipo mantiene su calibración correcta proporcionando resultados confiables con un error de ± 20%.
Las soluciones almacenadas en tubos de ensayo previo a la lectura, tienden a evaporar poco a poco su dilución, provocando que la solución tenga mayor concentración del metal.

## Slide 92
Para la realización del modelo de predicción no fueron considerados algunos valores extremos altos ya que en unos casos al momento de tomar la muestra en el sector industrial no se tuvo accesibilidad y se procedía a recoger las muestras en sitios con contaminación puntual a falta de disponibilidad de espacios para el muestreo
El exceso de contaminación por plomo se debe a factores como: acumulación de tetraetilo de plomo en años anteriores aproximadamente hasta 1997 en las vías de mayor circulación, aumento del parque automotor en la época actual, incremento de la actividad industrial, localizado específicamente en el área industrial de Sangolquí.

## Slide 93
El modelo de predicción de contaminación para plomo y cromo generados, requirió de 339 puntos, todos distribuidos espacialmente a lo largo de las parroquias de Sangolquí y San Rafael.
El modelo de predicción de contaminación para zinc generado, requirió de 120 puntos, todos distribuidos espacialmente en gran parte de las parroquias de Sangolquí y San Rafael.
Para generar el modelo de predicción se utilizaron puntos con una buena distribución espacial la cual abarca en su totalidad las parroquias que Sangolquí y San Rafael, sin embargo no presentaron un correcta continuidad espacial, un requisito puntual para poder realizar predicción con herramientas geoestadísticas. Lo que originó que los errores de predicción en ciertos lugares sean altos.

## Slide 94
De acuerdo a los datos de plomo obtenidos en campo se presenta que el 6,7% de los datos oscilan de 3 ppm a 5,3 ppm, el 22,7% de los datos oscilan de 5,3 ppm a 6,8 ppm, el 18,3% de los datos oscilan de 6,8 ppm a 8,1 ppm, el 32,2% de los datos oscilan de 8,1 ppm a 9,5 ppm, el 12,2% de los datos oscilan de 9,5 ppm a 11 ppm y el 7,7% de los datos oscilan de 11 ppm a 13,8 ppm. El error promedio encontrado en la predicción de los resultados finales genera una aceptación del 41% de los datos conservando el límite de tolerancia del ±20%.

## Slide 95
De acuerdo a los datos de cromo obtenidos en campo se presenta que el 4,3% de los datos oscilan de 2 ppm a 3,2 ppm, el 17,1% de los datos oscilan de 3,2 ppm a 3,9 ppm, el 41,8% de los datos oscilan de 3,9 ppm a 5 ppm y el 36,6% de los datos oscilan de 5 ppm a 6,8 ppm, generando un 53% de aceptación de los resultados de predicción, con una variación entre ± 3ppm, conservando el límite de tolerancia del 20%

## Slide 96
De acuerdo a los datos de zinc obtenidos en campo se presenta que el 22,1% de los datos oscilan de 14 ppm a 22,8 ppm, el 25,2% de los datos oscilan de 22,8 ppm a 28,8 ppm, el 17,8% de los datos oscilan de 28,8 ppm a 38,1 ppm, el 13,7% de los datos oscilan de 38,1 ppm a 48,5 ppm, el 13,7% de los datos oscilan de 38,1 ppm a 48,5 ppm, el 12,4% de los datos oscilan de 48,5 ppm a 58,3 ppm y el 8,5% de los datos oscilan de 58,3 ppm a 71,6 ppm. El modelo generó una aceptación del 35% de los datos.

## Slide 97
El proceso de recolección de las muestras de suelo al haber sido realizadas superficialmente presentan una influencia por parte de los factores físicos externos como son las actividades antrópicas y ciclos naturales que son circundantes, generando así alteración en los resultados y sus proyecciones.
Las Zonas que sobrepasan los límites permisibles de plomo mayores a 25ppm expresados en el T.U.L.A.S, Anexo 2, página 22 sobre Criterios de Calidad del Suelo, se encuentra en la zona industrial principalmente compuesto por las Industrias de PROVEFARMA, FILTROS WEB, DANC, AVON, DSM y FUNDICION DE METALES, adicionalmente las vías cercanas a estos lugares y la vía correspondiente a la parte del Choclo hasta el Supermercado Santa María.

## Slide 98
En cuanto al uso de los Criterios de Remediación o Restauración del Suelo, expresado igualmente en el T.U.L.A.S, Anexo 2, página 24, considerando el sector INDUSTRIAL el nivel en plomo permisible es de 150ppm el espacio que ocupa la fábrica de FUNDICION DE METALES sobrepasa el límite obteniendo un valor promedio de 256ppm.

## Slide 99: RECOMENDACIONES
Modificar la metodología del muestreo, como es aumentar la profundidad de donde se toma la muestra de suelo de manera que esta no se encuentre muy influenciada por los factores físicos externos.
Se recomienda realizar las lecturas en un período de tiempo corto después de haber sido digestadas.
Es importante que los investigadores durante el proceso de muestreo y de laboratorio utilicen los respectivos implementos de seguridad necesarios tanto para no contaminar y la preservación de las muestras como para evitar daños futuros a la salud propia.

## Slide 100: GRACIAS