## Slide 1: ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
“PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA LA UBICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA MANCOMUNIDAD DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, MEDIANTE UN MODELO ESPACIAL”
Gabriela Paz

## Slide 2
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estructurar una geodatabase de toda la información recopilada con su respectiva topología y estandarización
Establecer criterios y alternativas a partir del Anexo 6, literal 4, Desarrollo, del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA)
Proponer alternativas para la ubicación de infraestructura para la disposición de residuos sólidos en la Mancomunidad de la Provincia de Imbabura, mediante un modelo espacial

## Slide 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desarrollar un primer modelo de ubicación de Infraestructura de residuos sólidos urbanos en base a los criterios utilizados
Identificar cuencas visuales en base al primer modelo de ubicación de Infraestructura de Residuos para realizar la identificación de alternativas
Generar fichas de valoración de calidad escénica
Validar la información mediante las cuencas visuales identificadas y las fichas de valoración de calidad escénica
Construcción de una matriz de alternativas
Elaborar un modelo Final de Ubicación de Infraestructura de Residuos Sólidos en base a la validación entre lo establecido en gabinete y lo obtenido en campo

## Slide 4
A nivel mundial el crecimiento demográfico está relacionado íntimamente con la generación de residuos sólidos. En el Ecuador, esta problemática se ha visto acrecentada debido a la falta de políticas y una adecuada planificación urbana y rural
Los Municipios de la Provincia de Imbabura han decidido asociarse formando la Mancomunidad integrada por los Gobiernos Seccionales de Ibarra, Cotacachi, Antonio Ante, Otavalo, Pimampiro, Urcuqui para el manejo de disposición final de los residuos sólidos urbanos en su jurisdicción
ANTECEDENTES
JUSTIFICACIÓN
En algunos cantones del Ecuador no existe una adecuada gestión de residuos sólidos urbanos, por lo tanto se torna importante la agrupación de los mismos en Mancomunidades, para apoyarse mutuamente con sus debilidades y fortalezas que tienen cada uno
Este trabajo servirá como ejemplo para que otros Gobiernos Seccionales utilicen de guía para su progreso local

## Slide 5
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO
AREA= 458751 ha
Coordenadas UTM, Zona 17N, Elipsoide WGS84

## Slide 6
RESIDUOS
Todo material sólido, líquido o gaseoso, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la naturaleza,transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar
RESIDUOS SÓLIDOS
Según la legislación del Ecuador, (TULSMA), un residuo o desecho sólido es: “todo sólido no peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal

## Slide 7
MATERIA PRIMA
ELABORACIÓN PRODUCTÓS
RECICLAJE – RECUPERACIÓN DE MATERIALES
UTILIZACIÓN POR EL CONSUMIDOR
MATERIALES Y PRODUCTOS RECUPERADOS
DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS SÓLIDÓS
GENERACIÓN RESIDUOS SÓLIDOS
Distribución
Recolección, Clasificación de R.S.
CICLO DE LA GENERACIÓN DE R.S.

## Slide 8
CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Residuos Sólidos Domiciliarios
Residuos Sólidos Comercial
Residuos Sólidos de Demolición
Residuos Sólidos del barrido de calles
Residuos Sólidos de limpieza de parques y jardines
Residuos Sólidos hospitalarios
Residuos Sólidos Institucional
Residuos Sólidos Industriales
Residuos Sólidos Especiales
Todo desecho que resulta de las actividades cotidianas que se realizan dentro del perímetro urbano de una ciudad.
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
RESIDUOS SÓLIDOS RURALES

## Slide 9
RELLENO
SANITARIO
Es una infraestructura técnica para la disposición de los desechos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y seguridad pública.

## Slide 10
CARACTERÍSTICA | RELLENO MANUAL | RELLENO CON COMPACTACIÓN MECÁNICA
Poblaciones < 5000 habitantes | SI | NO
Poblaciones < 50000 habitantes | Se recomienda su uso, con herramientas y maquinaria adaptada. | NO
50000 < Poblaciones < 200000 | NO | SI
Poblaciones > 200000 habitantes | NO | SI
Utilización de Herramientas menores (pala, carretilla, pico, trinche, rastrillo) | SI | SI
Utilización de Maquinaria Adaptada (tractor agrícola, rodillos, saltarín) | SI | SI
Utilización de Maquinaria Pesada (Tractores, orugas, retro excavadoras) | NO | SI
Personal calificado | NO | SI
Cerco perimetral | SI | SI
Sistemas de Tratamiento de lixiviado | SI | SI
Sistema de Tratamiento de gases | SI | SI
Comparación de las Características de un Relleno Sanitario Manual Y Mecanizado

## Slide 12
METODOLOGÍA
ETAPA PRELIMINAR
  Recopilación de Información
  Generación de la Información
  Creación de una Geodatabase y su topología
  Estandarización de la Información

## Slide 13
  Creación de una Geodatabase y su topología

## Slide 14
  Estandarización de la Información
Dátum: | WGS84
Elipsoide: | WGS84
Proyección Cartográfica: | Universal Transversa de Mercator
Zona UTM: | 17 N
  Generación de la Información

## Slide 15
  Establecimiento de criterios
Literal | Objeto mencionado | Objeto Utilizado | Tipo Objeto | Parámetro | Valor Parámetro | Unidad | Observación
A | Aeropuerto | BUFFER_AEREOPUERTO.shp | Polígono | Área de restricción | 13 | Km | Parámetro cualitativo y cuantitativo claro
B | Recursos hídricos | BUFFER_RIOS.shp | varios | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | ver literal c
 | Zonas Agrícolas | USO_SUELO.shp | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | No existe un parámetro claro
 | Bienes Culturales | BUFFER_ARQUEOLÓGICO.shp | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | No existe un parámetro claro
  Parámetros para el análisis espacial escogidos por el TULSMA

## Slide 16
Literal | Objeto mencionado | Objeto Utilizado | Tipo Objeto | Parámetro | Valor Parámetro | Unidad | Observación
C | Fuente superficial | BUFFER_RIOS.shp | varios | Área de restricción | 200 | m | Aunque no es clara la descripción del objeto, se interpreta que hace referencia a una fuente superficial de agua
 | Cauces de quebradas | BUFFER_RIOS.shp | Línea | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | ver literal c
 | Zonas propensas a inundaciones | AREA_INUNDACION.shp | Polígono | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | No existe un parámetro claro
E | Viviendas | POBLADO_FINAL.shp | punto | Área de restricción | 500 | m | Parámetro cualitativo y cuantitativo claro
 | Áreas para proyectos de desarrollo | Ciudad_Conocimiento.shp | Polígono | Área de restricción | Intersección | u | Parámetro cualitativo claro
F | Vías | VIAS_FINAL_MODELO.shp | Línea | NINGUNO | NINGUNO | NINGUNO | No existe un parámetro claro
  Parámetros para el análisis espacial escogidos por el TULSMA

## Slide 17
Literal | Objeto | Tipo Objeto | Parámetro | Valor Parámetro | Unidad | Observación
J | Falla Geológicas | Línea | Área de restricción | 60 o más | M | Parámetro cualitativo y cuantitativo claro
K | Zonas Inestables | Polígono | Área de restricción | NINGUNO | NINGUNO | Características geomorfológicas y geológicas.
  Parámetros para el análisis espacial escogidos de la EPA

## Slide 18
  Análisis para establecer las Alternativas
Tasa de Crecimiento Poblacional
Generación de RSU (diaria, anual)
Área para la ubicación de infraestructura para la disposición final de RSU
MANCOMUNIDA DE LA PROVINCIA DE IMBABURA
Población: 398225 hab
Representa: 3% Población Nacional
Crecimiento Poblacional: 1,27%
En la provincia de Imbabura, el 62% de las viviendas disponen del servicio de recolección de basura
Zona urbana: 92% tiene servicio
Zona Rural: 28% tienen servicio

## Slide 19
CANTONES | POBLACION 2011 | TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL | POBLACION SERVIDA CON RECOLECCION DE BASURA (%) | POBLACION SERVIDA CON RECOLECCION DE BASURA | GENERACION RESIDUOS | GENERACION RESIDUOS
 |  |  |  |  | T/DÍA | T/AÑO
IBARRA | 181175 | 2.36% | 78% | 141316.5 | 125.22 | 45705.3
OTAVALO | 104874 | 2.50% | 48% | 50339.52 | 52.91 | 19312.15
COTACACHI | 40036 | 2.26% | 30% | 12010.8 | 12.95 | 4726.75
ANTONIO ANTE | 43518 | 2.08% | 63% | 27416.34 | 30.09 | 10982.85
SAN MIGUEL DE URCUQUI | 15671 | 0.04% | 51% | 7992.21 | 7.14 | 2606.1
PIMAMPIRO | 12951 | -1.60% | 41% | 5309.91 | 10.46 | 3817.9
TOTAL | 398225 | 1.27% |  | 244385 | 239 | 87151
Crecimiento Poblacional vs. Generación de RSU

## Slide 20
  Análisis para establecer las Alternativas
Área para la ubicación de Infraestructura para la disposición final de RSU
AÑOS | POBLACION | GENERACION RESIDUOS DIARIA | GENERACION RESIDUOS ANUAL | RESIDUOS ACUMULADA (T o m3) | AREA TOTAL (m2) (RA/CELDA DIARIA=8m)
19 | 506132 | 303 | 110766 | 1970242 | 246280
 |  | 303*365 |  | 1970242/8 | 
20 | 512560 | 307 | 112173 | 2082415 | 260302
 |  | 307*365 | 112173+1970242 | 2082415/8 | 
PE= P1(1+R)
  PE= Población Estimada
  P1= población año base
  R= tasa de crecimiento
  n=años de vida útil del RS
Área del Sitio: 26.03 (ha)
Área de infraestructura auxiliar: 7.8 (ha)
Área total: 34 (ha)
n
Cálculo de crecimiento geométrico y se aplicó la siguiente ecuación

## Slide 21
  Ponderación de los Criterios
  Vias
  Aeropuerto & Zonas Pobladas
  Hidrografía
  Bienes Culturales
  Otros Insumos
  Uso del Suelo
  Geomorfología
  Geología
  Modelo de Ubicación

## Slide 22
PONDERACION | AREA (ha) | Porcentajes (%)
0 | 171872.6247 | 37.5
1 | 89372.22967 | 19.5
2 | 75858.17557 | 16.5
3 | 39049.28862 | 8.5
4 | 82598.90392 | 18.0
TOTAL | 458751.2224 | 100
CLASIFICACIÓN | DISTANCIA (Km) | PONDERACIÓN
A | 1 | 0
 | 2 | 0
 | 3 | 1
 | 4 | 1
 | 5 | 2
B | 1 | 0
 | 2 | 1
 | 3 | 1
 | 4 | 2
 | 5 | 2
C | 1 | 0
 | 2 | 1
 | 3 | 2
 | 4 | 2
 | 5 | 3
D | 1 | 1
 | 2 | 2
 | 3 | 2
 | 4 | 3
 | 5 | 3

## Slide 23
PONDERACION | AREA (ha) | Porcentajes (%)
1 | 10527.1382 | 19.8
2 | 29003.5384 | 54.5
3 | 13648.4964 | 25.7
AREA TOTAL | 53179.173 | 100
COBERTURA | DESCRIPCION | PONDERACIÓN
ZONA URBANA | ZONA URBANA | 3
POBLADOS | POBLADOS | 2
EDIFICIOS | CENTRO COMUNITARIO | 1
 | CENTRO DE SALUD | 1
 | CENTRO MÉDICO | 1
 | CONTROL DE PUERTO | 1
 | EDIFICIO GUBERNAMENTAL | 1
 | ESCUELA | 1
 | ESTACIONES DE CONTROL DEL TIEMPO | 1
 | HOTEL | 1
 | IGLESIA | 1
 | INVERNADERO | 1
 | JARDÍN DE INFANTES / GUARDERÍA | 1
 | OTRO | 1
 | PROCESAMIENTO / TRATAMIENTO | 1
 | UNIVERSIDAD / COLEGIO | 1

## Slide 24
NOMBRE | TIPO | PONDERACIÓN
LAGOS/ LAGUNA |  | 3
RIO DOBLE |  | 3
RIO SIMPLE | PERENNE | 2
RIO SIMPLE | INTERMITENTE | 1
RIO SIMPLE |  | 1
QUEBRADAS | PERENNE | 2
QUEBRADAS | INTERMITENTE | 1
QUEBRADAS |  | 1
ACEQUIA |  | 2
CANAL |  | 2
PONDERACION | AREA (ha) | Porcentajes (%)
1 | 102544.575 | 45.5
2 | 114031.651 | 50.6
3 | 8882.20196 | 3.9
AREA TOTAL | 225458.428 | 100

## Slide 25
NOMBRE | PONDERACIÓN
COLECCIÓN | 1
MUSEO | 1
SITIO ARQUEOLOGICO | 2
PONDERACION | AREA (Ha) | Porcentajes (%)
1 | 1009.58941 | 8.8
2 | 10416.3938 | 91.2
AREA TOTAL | 11425.9832 | 100

## Slide 26
NOMBRE | PONDERACION | AREA (ha) | Porcentajes (%)
FALLA GEOLOGICAS | 20 | 10149.42785 | 16.8
INUNDACIONES | 3 | 4813.92909 | 8.0
YACHAY | 3 | 4844.687536 | 8.0
AREAS PROTEGIDAS | 20 | 40523.03477 | 67.2
 | AREA TOTAL | 60331.07925 | 100

## Slide 27
PONDERACION | AREA (ha) | Porcentajes (%)
0 | 11199.81114 | 2.4
1 | 75406.29472 | 16.4
2 | 200956.6733 | 43.8
3 | 171184.7729 | 37.3
AREA TOTAL | 458747.5521 | 100

## Slide 28
PONDERACION | AREA (ha) | Porcentajes (%)
0 | 89439.21741 | 19.5
1 | 144507.1689 | 31.5
2 | 184456.1685 | 40.2
3 | 40366.53843 | 8.8
AREA TOTAL | 458769.0933 | 100.0

## Slide 29
PONDERACION | AREA (ha) | Porcentajes (%)
1 | 68506.92044 | 14.9
2 | 153816.3848 | 33.4
3 | 238462.056 | 51.8
AREA TOTAL | 460785.3612 | 100

## Slide 30
RESTRICCION | AREA(Ha) | Porcentajes (%)
1 | 0.3 | 0.0
2 | 117.3 | 0.0
3 | 2264.3 | 0.5
4 | 6963.2 | 1.5
5 | 22439.0 | 4.9
6 | 40694.7 | 8.9
7 | 62317.9 | 13.6
8 | 75337.5 | 16.4
9 | 69474.7 | 15.1
10 | 59393.8 | 12.9
11 | 39080.1 | 8.5
12 | 15745.4 | 3.4
13 | 7813.1 | 1.7
14 | 1464.6 | 0.3
15-74 | 55646 | 12.1
TOTAL | 458751.9 | 100

## Slide 31
  Obtención del área de las alternativas en función del modelo inicial y las cuencas visuales
El área visible comprende 69581.9892 (ha), siendo el 15% del área total.
El área no visible comprende 389175.865 (ha), siendo el 85% del área total.

## Slide 32
CLASE A: Áreas que reúnen características excepcionales, para cada aspecto considerado (de 19 a 33 puntos); de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes.
CLASE B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros (de 12 a 18 puntos); de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, línea y textura, pero que resultan comunes en la región estudiada y no excepcionales.
CLASE C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica (de 0 a 11 puntos); de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura.
TIPOS | 
CATEOGRIAS | VALORES
Espectacular | 16 - 36
Soberbio | 8 – 16
Distinguido | 4 – 8
Agradable | 2 – 4
Vulgar | 1 – 2
Feo | 0 – 1

## Slide 33
  ALTERNATIVA 4
FICHA DE VALORACION DE CALIDAD ESCENICA |  |  |  |  |  |  | 
ALTERNATIVA | ALTERNATIVA 4 |  |  |  |  |  | 
CANTON |  |  | SECTOR | CHAMANA |  |  | 
COORDENADAS (WGS84 UTM) |  | ESTE | 833953.5451 | NORTE | 10041348.3445 |  | 
DIRECCION DEL VIENTO | ESTE - BRISA FUERTE |  |  |  |  |  | 
POBLACION CERCANA | SAN MIGUEL |  |  | DENSIDAD POBLACION MAS CERCANA | 20 PERSONAS |  | 
PANORAMICAS |  |  |  | FECHA | 23/02/2013 | HORA | 5:00 PM
FOTO 1 1= una vía de fácil acceso al sector; de tierra, 2= vegetación escasa, 3=sector montañoso alto con pendientes medias. |  |  |  | FOTO 2 1= arbustos con copas extendidas evidencia del clima seco; 2= terrenos con pendientes bajas a medias, 3=sector montañoso alto con pendientes medias. |  |  | 
CRITERIOS DE VALORACIÓN |  |  |  |  |  |  | 
MORFOLOGÍA | Relieve muy montañoso marcado y prominente(Acantilado, agujas, grandes formaciones rocosas); o bien, relieve de gran variedad superficial o muy erosionado ó sistema de dunas; o bien presencia de algún rasgo muy singular y dominante (ejemplo: glaciar) . |  |  | Formas erosivas interesantes o relieve variado en tamaño y forma. Presencia de formas y detalles interesantes, pero no dominantes o excepcionales. |  | Colinas suaves, fondos de valle planos, pocos o ningún detalle singular. | 
PESOS | 5 |  |  | 3 |  | 1 | 
VEGETACIÓN | Gran variedad de tipos de vegetación, con formas, texturas y distribución interesantes. |  |  | Alguna variedad en la vegetación pero sólo uno o dos tipos. |  | Poco o ninguna variedad o contraste en la vegetación. | 
PESOS | 5 |  |  | 3 |  | 1 | 
AGUA | Factor dominante en el paisaje apariencia limpia y clara, aguas blancas (Rápidas y cascadas) o láminas de agua en reposo. |  |  | Agua en movimiento o en reposo, pero no dominante en el paisaje. |  | Ausente o inapreciable. | 
PESOS | 5 |  |  | 3 |  | 0 | 
COLOR | Combinaciones de color intensas y variada, o contrates agradables entresuelo, vegetación, roca, agua y nieve. |  |  | Alguna variedad e intensidad en los colores y contrates del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como elemento dominante. |  | Muy poca variación de color o contrate, colores apagados. | 
PESOS | 5 |  |  | 3 |  | 1 | 
FONDO ESCÉNICO | El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual. |  |  | Característico, aunque similar a otros en la región. |  | Bastante común en la región. | 
PESOS | 5 |  |  | 3 |  | 0 | 
RAREZA | Único o poco corriente o muy raro en la región; posibilidad real de contemplar fauna y vegetación excepcional. |  |  | El paisaje circundante incrementa moderadamente la calidad visual del conjunto. |  | El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto. | 
PESOS | 6 |  |  | 2 |  | 1 | 
ACTUACIONES HUMANAS | Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con modificaciones que inciden favorablemente en la calidad visual. |  |  | La calidad escénica está afectada por modificaciones poco armoniosas, aun que no es su totalidad o no añaden calidad visual. |  | Modificaciones intensas y extensas que reducen o anulan la calidad escénica. | 
PESOS | 2 |  |  | 0 |  | -1 | 
∑ |  |  |  |  |  | 4 | 
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

## Slide 34
VARIEDAD | Clase A | Clase B | Clase C
PAISAJISTICA | Alta | Media | Baja
MORFOLOGÍA TOPOGRAFIA | Pendiente de más del 60%,laderas muy modeladas, erosionadas y abarrancadas o con rasgos muy dominantes. | Pendiente entre el 30%, vertientes con modelados suaves u ondulados. | Pendientes entre 0 y 30%, vertientes con poca variación sin modelado y sin rasgos dominantes.
 |  |  | X
VARIEDAD PAISAJISTICA | Clase A Alta | Clase B Media | Clase C Baja
FORMA DE ROCAS | Formas rocosas sobresalientes. Perizas, afloramientos y taludes,etc. | Rasgos obvios pero no resaltan; similares a los de la clase alta, sin destacar especialmente. | Apenas existen rasgos apreciables.
 | Inusuales en tamaño, forma y localización |  | 
 |  |  | X
VEGETACIÓN | Alto grado de variedad. Grandes masas boscosas. Gran diversidad de especie. | Cubierta vegetal casi continua, con poca variación en la distribución. Diversidad de especies media. | Cubierta vegetal continua, pero sin distribución.
 |  |  | X
1
2
3
1
2
3
  ALTERNATIVA 4

## Slide 36
ALTERNATIVAS | AREA(Ha) |  | CANTON | POBLACION |  | GENERACION DE RESIDUOS (T/año) | RESULTADO FICHA DE VALORACION |  |  | VIENTO | AFECTADA POR LOS VIENTOS A LAS POBLACIONES CERCANAS | TOTAL
 |  |  |  |  |  |  | VALOR TOTAL | CATEROGIA | CLASE |  |  | 
1 | 60,87 | OTAVALO (QUINCHIQUI) |  |  | 104874 | 19312.15 | 9 | SOBERBIO | C | NORDESTE - BRISA MODERADA A FUERTE | BAJA - MEDIA | OPCION N˚3
2 | 35.02 | ANTONIO ANTE (SANTILLAN ALTO) |  |  | 43518 | 10982.85 | 4 | AGRADABLE | C | NORDESTE - BRISA MODERADA A FUERTE | BAJA - MEDIA | OPCION N˚2
3 | 35.68 | IBARRA (EL ROLLO) |  |  | 181175 | 45705.3 | 12 | SOBERBIO | B | NORDESTE- BRISA FUERTE | ALTA | OPCION N˚4
4 | 41.96 | IBARRA (CHAMANA) |  |  | 181175 | 45705.3 | 3 | AGRADABLE | C | ESTE - BRISA FUERTE | BAJA | OPCION N˚1
  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

## Slide 37
Fue necesario utilizar criterios restrictivos para la localización del relleno sanitario, tomando como referencia la legislación nacional TULSMA, Libro VI, Anexo 6, el cual no cumple con todos los estándares necesarios, es así que se ha complementado con los criterios establecidos en la EPA
A más de utilizar los criterios establecidos por el TULSMA y EPA, fue necesario utilizar otros criterios adicionales como la situación actual de la Mancomunidad de la Provincia de Imbabura basados
  la población
  tasa de crecimiento poblacional
  generación de RSU
  área necesaria a 20 años para la ubicación de infraestructura para la disposición final de residuos sólidos
Para obtener el área de 34 (ha) del posible relleno sanitario, se estableció un tiempo estimado de 20 años de vida útil establecido en consenso con los GADs municipales, realizando proyecciones a futuro en función de los 398225 hab
  CONCLUSIONES

## Slide 38
Al realizar el modelo de ubicación, el 37% del área total representa a una ponderación con restricción 0, ideal para ubicar rellenos sanitarios, mientras que la hidrografía (ríos simples, quebradas, acequia, canales), con el 96% del área total y sus ponderaciones con restricciones 1 y 2 respectivamente, denominando a estos por su grado de importancia en la mancomunidad de la provincia de Imbabura, criterios predominantes
Del inventario y evaluación de la calidad escénica, se observo que las alternativas 2 y 4, presentan un deterioro ambiental, por actividades como la deforestación por actuaciones humanas, mientras que las alternativas 1 y 3 están expuestas a alteraciones por el uso agrícola que se le da al suelo, presentándose cultivos de maíz, frejol, papa. Además de observar que el fondo escénico es representativo para el contorno
De la matriz de alternativas se puede observar que la alternativa 4, sector Chamana, cantón Ibarra, es la mejor opción para ubicar la infraestructura para la disposición final de residuos sólidos urbanos, ya que el sitio presenta un considerable deterioro ambiental, y con una escasa población en sus alrededores
En función a los criterios para la selección de las alternativas, la variable viento no afecta a la población circundante debido a la dirección Nordeste, en donde no se encuentran grupos representativos de población

## Slide 39
Resulta de que gran importancia que para la posible ubicación de un relleno sanitario, se utilicen las leyes ambientales establecidas en el país, con sus criterios restrictivos, para no utilizar leyes internacionales. Estas deberían ser mejoradas de acuerdo a las necesidades de la población
Todo diseñó o planificación de relleno sanitarios igual o mayor a 20 años, debido al crecimiento poblacional que se está experimentando y a su vez generación de residuos sólidos urbanos
De existir técnicos especializados en rellenos sanitarios se recomienda utilizar el método DELPHI para la ponderación de criterios
Se recomienda utilizar el SIG, como un medio de decisión para las autoridades, ya que los modelos espaciales permiten comprender de mejor manera la realidad del espacio y la naturaleza
  RECOMENDACIONES

## Slide 40
Se recomienda a los GADs municipales, incorporar entre sus objetivos ordenanzas referentes a la localización de un relleno sanitario, los criterios empleados en este trabajo, incluyendo parámetros socioeconómicos de la población
Una vez construido el relleno sanitario, debe existir una franca que impida el uso del suelo en área de influencia de la zona escogida para el relleno sanitario
Para la decisión final sobre el relleno sanitario debe añadirse al estudio las necesidad y la realidad socio- económica de los habitantes.
Utilizar fichas de valoración de calidad escénica como una herramienta de apoyo en la descripción visual del paisaje
Es necesario integrar el criterio del viento a la hora de seleccionar una alternativa, porque este vamos a observar a que población cercana puede afectar, el factor social es importante a la hora de ubicar un relleno sanitario
Al utilizar información con una escala 1:50000 se pudo obtener resultados buenos, sin embargo es necesario generación de información temática con escalas mayores, para que el resultado sea excelente

## Slide 41
GRACIAS!!!.....