## Slide 1
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES Y RED PARA LA COOPERATIVA ORDEN Y SEGURIDAD Y LA COOPERATIVA SAN GREGORIO DE LA POLICÍA NACIONAL
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y
TELECOMUNICACIONES
LENIN VILLAGÓMEZ MORILLO
SANGOLQUÍ – ECUADOR
2013

## Slide 2: AGENDA
Generalidades y Objetivos.
Introducción a las Redes de Datos.
Estado actual de la Red.
Rediseño e incorporación de nuevos servicios para la red de datos.
Análisis y presentación de resultados.
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 3: Generalidades
Desarrollo Tecnológico.
Seguridad Informática.
Las instituciones financieras diariamente mejoran los servicios enfocados en la comodidad de sus clientes.

## Slide 4: Objetivo General
Diseñar e implementar una solución integral de telecomunicaciones y red para la Cooperativa Orden y Seguridad y la Cooperativa San Gregorio de la Policía Nacional, realizando un estudio de la infraestructura existente y las opciones tecnológicas actuales, para optimizar e incorporar nuevos servicios en la red de datos.

## Slide 5: Objetivos Específicos
-
Plantear las necesidades de las Cooperativas, delineando una introducción al proyecto de grado.
-
Analizar la información referente, que sirva como marco teórico al presente proyecto.
-
Diagnosticar la situación actual de la red de datos de las Cooperativas San Gregorio y Orden y Seguridad de la Policía Nacional.

## Slide 6: Objetivos Específicos
-
Rediseñar la red de datos de las cooperativas e incorporar nuevos servicios, considerando los elementos y la implementación de equipos necesarios para una eficiente administración, comunicación, conexión y seguridad.
-
Evaluar los resultados obtenidos en los servicios incorporados y el estado de la nueva red de las cooperativas.
-
Establecer las Conclusiones, Recomendaciones y Trabajo a futuro.

## Slide 7: AGENDA
Generalidades y Objetivos.
Introducción a las Redes de Datos.
Estado actual de la Red.
Rediseño e incorporación de nuevos servicios para la red de datos.
Análisis y presentación de resultados.
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 8: Red de datos
Notes: Una red de datos es un sistema que vincula dos o más puntos (terminales) por un medio físico, permitiendo el intercambio ordenado de información.

## Slide 9
REDES DE DATOS
Arquitectura
Protocolos de Transmisión
Topologías
Seguridad informática
Firewall
LAN
WAN
WLAN
TCP
UDP
Bus
Anillo
Estrella

## Slide 10: AGENDA
Generalidades y Objetivos.
Introducción a las Redes de Datos.
Estado actual de la Red.
Rediseño e incorporación de nuevos servicios para la red de datos.
Análisis y presentación de resultados.
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 11: Estado Actual de la Red

## Slide 12: Estructura de la Red de datos

## Slide 13: Armario Cuarto de Redes y Telecomunicaciones

## Slide 14: Posibles Puntos de Falla

## Slide 15: Posibles Puntos de Falla
PPF1: Enlace y conexión de CNT.
PPF2: Configuraciones y conexión del firewall con router de CNT.
PPF3: Firewall Cisco ASA 5505.
PPF4: Conexión Switch – firewall.
PPF5: Conexión en cascada de switch.
PPF6: Cableado estructurado.
PPF7: Configuración de computadoras y servidores.

## Slide 16: CISCO ASA 5505

## Slide 17: Cantidad de información que circula a través de la red LAN
Notes: la cantidad de kbytes que ingresan es aproximadamente 15000 KB y los que salen 3500 KB,

## Slide 18: Velocidad de trasmisión en la Red
Notes: velocidad promedio en la entrada del puerto de 12 kbps y en la salida de 6 kbps,

## Slide 19: Cantidad de paquetes perdidos
Notes: 135 kpackets perdidos

## Slide 20: Uso de Memoria RAM
Notes: 200

## Slide 21: AGENDA
Generalidades y Objetivos.
Introducción a las Redes de Datos.
Estado actual de la Red.
Rediseño e incorporación de nuevos servicios para la red de datos.
Análisis y presentación de resultados.
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 22: REDISEÑO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS PARA LA RED DE DATOS

## Slide 23: Solución de Posibles Puntos de Falla
PPF1: Enlace y conexión de CNT.
PPF2: Configuraciones y conexión del firewall con router de CNT.
PPF3: Firewall Cisco ASA 5505.
PPF4: Conexión Switch – firewall.
PPF5: Conexión en cascada de switch.
PPF6: Cableado estructurado.
PPF7: Configuración de computadoras y servidores.

## Slide 24: Problemas y Necesidades
Seguridad, tanto en la red interna como en las comunicaciones y conexiones que forman parte de la misma.
Administración fácil y eficiente de la red, de las comunicaciones y de las conexiones.
Acceso Inalámbrico, necesario para reuniones y conferencias en línea.
Servicios web, como página web, correos corporativos, consultas y otros relacionados.
Conexión y comunicación segura entre la sede principal y la sucursal. Enlace de datos Quito – Guayaquil.

## Slide 25: Problemas y Necesidades
Luego de analizar y comprender la situación actual de la red de datos de las cooperativas se decidió sustituir el firewall Cisco ASA, debido a los problemas que estaba generando, el NAT por sobrecarga PAT, no gestiona correctamente las direcciones IP, además las licencias que fueron adquiridas para el equipo solo soportan 10 usuarios según el detalle de la licencia, por lo que, los demás usuarios aparecían conectados, pero no tenían acceso a los servicios.

## Slide 26: IPCOP
IPCop es una distribución Linux que implementa un corta fuegos (o firewall) y proporciona una simple interfaz web de administración.

## Slide 27: IPCOP
Es administrado a través de una interfaz web, con funcionalidades básicas y avanzadas, yendo desde el simple filtrado de paquetes hasta la asignación de ancho de banda fijo a cada puesto de trabajo o la configuración de redes virtuales VPN.

## Slide 28: IPCOP
Roja = zona de Internet.
Verde = Red de Área Local (LAN) cableada.
Naranja = zona desmilitarizada (DMZ, para la granja de servidores).
Azul = zona inalámbrica (Wireless).

## Slide 29: Red de datos reestructurada

## Slide 30: Armario reestructurado cuarto de sistemas y telecomunicaciones

## Slide 31: Instalación de IPCOP
IPCop es instalado en un servidor hp plroliant ml 110.
En la instalación se establecen parámetros de configuración como: Zona horaria, idioma, dirección IP de la red LAN y WAN, contraseñas de usuarios, y DNS.

## Slide 32: Acceso a IPCOP
Se accede desde cualquier maquina de la LAN desde un navegador.

## Slide 33: Acceso remoto SSH
Permite activar acceso SSH para ingresar por línea de comandos.

## Slide 34: Configuración de direcciones IP
Permite observar la configuración de los puertos ethernet asociados a la red LAN y WAN

## Slide 35: DHCP en IPCOP
Se puede activar o desactivar DHCP en la red LAN de IPCOP, dependiendo de las necesidades.

## Slide 36: Addons de IPCOP

## Slide 37: Advanced proxy

## Slide 38: Control de puertos en la RED
IPCOP permite establecer los puertos y sub redes permitidas en la red LAN

## Slide 39: Filtro URL (Servidor Proxy)

## Slide 40: Lista Negra por categoría
El filtro URL permite filtrar las paginas web bloqueadas por categorías

## Slide 41: Lista Negra personalizada
El filtro URL permite restringir direcciones web personalizadas

## Slide 42: Control de direcciones sin restricción
El filtro URL permite establecer direcciones IP sin restricción en la red LAN

## Slide 43: Acceso inalámbrico
Solo se activa un puto de acceso inalámbrico en el edificio estrictamente para las reuniones de consejo de las cooperativas.
El AP se apaga cuando no este en uso

## Slide 44: Configuración router inalámbrico

## Slide 45: COMUNICACIÓN Y CONEXIÓN ENTRE LAS SEDES DE LAS COOPERATIVAS

## Slide 46: Red de Datos Quito

## Slide 47: Red de datos Guayaquil

## Slide 48: Conexión VPN cliente-servidor (Quito-Guayaquil)

## Slide 49: Red de datos (Quito-Guayaquil)

## Slide 50: OpenVPN
Addon de IPCOP, para establecer VPNs mediante certificados.
Se instala normalmente como cualquier addon.

## Slide 51: Certificados raíz / anfitrión y clientes VPN

## Slide 52: Estado y control de clientes VPN

## Slide 53: EXTRANET

## Slide 54: Levantamiento del servicio WEB mediante IIS
El asistente de administración de servidores del Windows permite levantar fácilmente un servicio web y publicarlo, siempre y cuando se disponga de una IP publica y de un firewall que direccione los requerimientos al servidor WEB.

## Slide 55: Conexión del Servidor WEB

## Slide 56: Red completamente rediseñada

## Slide 57: AGENDA
Generalidades y Objetivos.
Introducción a las Redes de Datos.
Estado actual de la Red.
Rediseño e incorporación de nuevos servicios para la red de datos.
Análisis y presentación de resultados.
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 58: ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

## Slide 59: Pruebas de conexión

## Slide 60: Pruebas de conexión

## Slide 61: Pruebas de comunicación

## Slide 62: Pruebas de comunicación

## Slide 63: Pruebas de seguridad

## Slide 64: Pruebas de administración

## Slide 65: Pruebas de administración

## Slide 66: Estado del Equipo de IPCOP
Tasa de acceso al disco semanal
Tasa de acceso al disco mensual

## Slide 67: Estado del Equipo de IPCOP
Uso de Memoria mensual

## Slide 68: Tráfico en la red de datos
Tráfico en LAN mensual
Tráfico en LAN semanal

## Slide 69: Tráfico en la red de datos
Tráfico en WAN mensual
Tráfico en WAN semanal

## Slide 70: AGENDA
Generalidades y Objetivos.
Introducción a las Redes de Datos.
Estado actual de la Red.
Rediseño e incorporación de nuevos servicios para la red de datos.
Análisis y presentación de resultados.
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 71: Conclusiones
En el presente proyecto, se ha realizado el diseño e implementación de una solución integral de telecomunicaciones y red para la Cooperativa Orden y Seguridad y, la Cooperativa San Gregorio de la Policía Nacional, se ha elaborado un estudio de la infraestructura existente y las opciones tecnológicas actuales, se logró también optimizar e incorporar nuevos servicios en la red de datos, alcanzando los siguientes logros:

## Slide 72: Conclusiones
Se realizó un análisis detallado de las necesidades tecnológicas y de servicios informáticos de las cooperativas, logrando desarrollar una introducción y alcance del proyecto, enfocados a prestar una solución eficiente a los problemas de la red.
Se elaboró el marco teórico que abarca toda la información relacionada al proyecto, la cual fue tomada de varios textos y documentos con el fin de obtener diversos criterios y conceptos correctos.

## Slide 73: Conclusiones
Se logró determinar: cada uno de los inconvenientes, las necesidades, el diseño, la estructura de la red de datos de la Cooperativa San Gregorio y de la Cooperativa Orden y Seguridad, así como varios problemas en conexión, comunicación, administración y servicios informáticos.
Luego de analizar el estado de todos los equipos que forman parte de la red de datos de las cooperativas, se determinó que el firewall no cumplía correctamente con sus funciones al momento de controlar, proteger y gestionar las conexiones y comunicaciones en la red de datos de las Cooperativas.

## Slide 74: Conclusiones
Se consiguió rediseñar la estructura de la red de datos e incorporar nuevos equipos, con el fin de mejorar la calidad de conexión, comunicación, administración y seguridad en la red.
Se optimizó la calidad de las conexiones, las comunicaciones, la administración y la seguridad en la red de datos, con la incorporación del servidor IPCOP a la misma.

## Slide 75: Conclusiones
Se redujo el consumo de ancho de banda y el tráfico que circula a través de la red de datos ya que IPCOP actúa como servidor proxy, permitiendo restringir el acceso a direcciones web innecesarias y las descargas continuas de programas y archivos en general.
Se establecieron conexiones y comunicaciones remotas (VPN) considerando varias medidas de seguridad como certificados cliente - servidor y la encriptación de información, con el fin de que los funcionarios de otra ciudad puedan acceder a los servicios informáticos levantados en la red principal de las Cooperativas.

## Slide 76: Conclusiones
Se logró incorporar a la red el servidor web de la cooperativa Orden y Seguridad para que los socios puedan realizar consultas de forma remota, de saldos y estados de cuenta, IPCOP permite re direccionar las solicitudes de la web hacia el servidor con las respectivas seguridades.
Se configuró una red inalámbrica WiFi para que los consejos de administración y vigilancia de las dos cooperativas tengan acceso a internet y puedan realizar consultas y videoconferencias.

## Slide 77: Conclusiones
La seguridad en la red de datos de las cooperativas es la más crítica ya que los funcionarios de las cooperativas cometen varias imprudencias y a su vez se pueden generar ataques informáticos externos.
Se ha logrado depurar todos los inconvenientes que se presentaban en: seguridad, comunicación, conexión y administración de la red.

## Slide 78: Recomendaciones
En relación a los resultados obtenidos en el presente trabajo, y con el fin de mejorar todos los parámetros afectados en la red de datos como: conexión, comunicación, servicios, administración y seguridad, se presentan las siguientes recomendaciones:

## Slide 79: Recomendaciones
Incrementar las características del hardware de IPCOP para que el servidor resuelva los requerimientos de los usuarios terminales con mayor eficacia y mejore la calidad de los servicios que brinda.
El administrador de la red debe actualizar mensualmente la lista negra de direcciones web no permitidas en el servidor proxy, con el fin de evitar problemas en la seguridad de la red.

## Slide 80: Recomendaciones
Activar la red inalámbrica del edificio de las cooperativas solo cuando sea necesario y cambiar la contraseña del acceso inalámbrico cada mes si es posible para prevenir ataques informáticos.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los que equipos que pertenecen a la red de datos de las cooperativas cada 6 meses si es posible, con la finalidad de evitar daños en los mismos o pérdida de información.

## Slide 81: Recomendaciones
Se recomienda establecer a futuro una conexión VPN punto a punto, con el fin de mejorar la calidad de la conexión virtual y la seguridad de la información que se trasmite a través del túnel VPN.
Monitorear y evaluar regularmente el rendimiento de la red de datos de las cooperativas y el estado de todos los servicios informáticos levantados dentro y fuera de la misma.

## Slide 82: Recomendaciones
Luego de haber establecido las conclusiones y recomendaciones para cada uno de los objetivos específicos que fueron planteados al inicio del presente trabajo y se han cumplido en su totalidad, es necesario realizar un seguimiento de monitoreo y evaluación permanente, para evitar problemas en la red de datos a futuro.

## Slide 83: Gracias!