## Slide 1: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN MODULAR DIDÁCTICO, PARA EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL MECATRÓNICA DE LA ESPE”
ZAPATA JIJÓN LUIS ALBERTO / RIVERA NARANJO DANIEL ANDRES
INGENIERÍA MECATRÓNICA

## Slide 2: OBJETIVO:
Diseñar e Implementar un Sistema de Producción Modular Didáctico que separa y verifica piezas de diferentes características mediante diferentes sistemas mecánicos, eléctricos/electrónicos, computacionales para el laboratorio de Automatización Industrial Mecatrónica perteneciente al DECEM

## Slide 3: OBJETIVOS:
Diseñar e implementar la bancada
Diseñar e implementar los circuitos eléctricos, electrónicos y neumáticos.
Diseñar e implementar los dispositivos que van a permitir la alimentación, pesado, transporte, control, clasificación, verificación y descarga de piezas de diferentes características.
ESPECÍFICOS:

## Slide 4: OBJETIVOS:
Diseñar e implementar un Sistema de Visión Artificial que permita verificar y contar cuantas piezas de cada material existen al final del proceso.
Diseñar e implementar una banda transportadora para la verificación y clasificación de las piezas.
ESPECÍFICOS:

## Slide 5: INTRODUCCIÓN
La manipulación y clasificación forma parte fundamental en un proceso productivo y generalmente se encuentra al principio y final del mismo, convirtiéndose en un limitante de la capacidad productiva. Actualmente se intenta reemplazar la manipulación manual por la automatización en un proceso industrial.

## Slide 6: ESTACIONES DEL EQUIPO:
SPM-V1ZR
1 | Estación Cargador
2 | Estación de Pesado
3 | Estación Pick & Place
4 | Banda Transportadora
5 | Estación Distribución de Aire Comprimido
3
1
2
4
5

## Slide 7: Sistema Mecánico:
Sistema Mecánico Parte I
Estación Pesado
Estación Pick & Place
Estación Cargador
Bancada
Almacenar piezas
Cilindro Neumático
Despachador
Feeder
Balanza
Sensor Mecánico
Ciilindro Neumático
Despachador
Actuador Neumático Giratorio
Traslado rotativo 90˚
Pinza Neumática
Sujetador

## Slide 8: Sistema Mecánico:
Sistema Mecanico Parte II
Motor
Movimiento
Cilindros Neumáticos
Despachadores
Estacion de Distribución de Aire Comprimido
Compresor
Regulador Presión
Valvula de Paso
Manifold
Integrador
Electroválvulas
Banda Transportadora

## Slide 9: Sistema Eléctrico/Electrónico:
Sistema Eléctrico/Electrónico
Estación Pesado
Estación Pick & Place
Estación Cargador
Detectar piezas
Sensor Presencia
Final de carrera
Activación Balanza
Sensor Magnetico
Posición del Gripper
Estación Banda Transportadora
Sensor Optico IR
Detecta Pieza en Banda
Sensor Inductivo
Detecta Pieza Metálica
Sensor Infrarrojo
Detecta Piezas de Altura
Electroválvulas
Activación Cilindros

## Slide 10: Automatización y Visión Artificial:
AUTOMATIZACIÓN
Panel de Control
Controladores
Visión Artificial
Integración de señales eléctricas
PLC
Microprocesador
Control a 24VDC
Control a 5VDC
Software
Cámara
Visión
Templates de reconocimiento.
Enlace controladores.

## Slide 11: ESTACIONES
CARGADOR
PESADO
PICK & PLACE
BANDA TRANSPORTADORA

## Slide 12: Bancada

## Slide 13: Construcción de la Bancada

## Slide 14: Estación Cargador
La estación cargador almacena y separa piezas de distintas características

## Slide 15: Juego de Piezas
Descripción | Cantidad
Pieza de Altura | 4
Pieza plástica | 4
Pieza Metálica | 4
Pieza de peso | 2
Total | 14 Pz

## Slide 16: Construcción

## Slide 17: Selección del Actuador Lineal
El cilindro neumático lineal seleccionado, también será utilizado en estaciones posteriores

## Slide 18: Circuito de Potencia Neumático
Numeración | Elemento
1 | Compresor con deposito
2 | Unidad de Mantenimiento (filtro, regulador, manómetro)
3 | Válvula 3/2 con accionamiento eléctrico (solenoide)
4 | Válvula anti retorno Estranguladora
5 | Cilindro de simple efecto A

## Slide 19: Soporte del Cilindro
Diseño
Construcción
El soporte para el cilindro neumático lineal seleccionado, también será utilizado en estaciones posteriores

## Slide 20: Alimentador

## Slide 21: Sensor de Presencia SHARP
El SHARP es un sensor de medición de distancia. Puede ser utilizado como un sensor de proximidad debido a que la salida de tensión analógica del dispositivo es proporcional a la distancia de detección del objeto.
Rango | 20-150 [cm]
Tipo de salida | Analógica
Consumo de corriente | 33 mA
Alimentación | 4,5 a 5,5 VDC

## Slide 22: Instalación sensor de altura SHARP

## Slide 23: Estación de Pesado

## Slide 24: Balanza
La balanza es un sensor mecánico que identifica las piezas con mayor peso para luego ser descartadas.
Mesa de Piezas a controlar
Contra Peso
Brazo de la Balanza
Base de la Balanza
Fijación de la Balanza
Diseño

## Slide 25: Construcción de la Balanza

## Slide 26: Cilindro Neumático

## Slide 27: Rampa de Desalojo
La rampa almacena las piezas de peso al ser despachadas por el actuador neumático de la estación.
Rampa
Base
Alzas
Diseño CAD
Construcción

## Slide 28: Sensor de peso microswitch
Balanza
Microswitch

## Slide 29: Estación Pick & Place
La estación pick & place es la encargada de trasladar las piezas de una estación a otra, en este caso, desde la estación de pesado hacia la banda transportadora.

## Slide 30: Pinza Neumática Angular
Se tiene una longitud al cierre de 24 [mm] y una longitud de apertura de 55.1 [mm]

## Slide 31: Actuador Giratorio Neumático
El actuador neumático GTD63 es un actuador giratorio de doble efecto con diámetro del embolo de 63 [mm] y ángulo de giro 90˚
El torque de salida con una presión mínima de alimentación de 3 [bar] es 18.3 [N.m]

## Slide 32: Bancada del Actuador Giratorio
Bancada
Viga de soporte
Diseño CAD
Construcción

## Slide 33: Circuito de Potencia Neumático
Numeración | Elemento
1 | Compresor con depósito.
2 | Unidad de Mantenimiento ( filtro, regulador, manómetro)
3 | 2 Válvulas 5/2 N.C, con accionamiento eléctrico, doble piloto interno, control manual con muelle de recuperación.
4 | 2 válvulas reguladoras antiretorno.
5 | Pinza MCHA 32
6 | Actuador neumático GTD63

## Slide 34: Brazo de Giro
El brazo de giro es enlace entre del actuador giratorio neumático con la piza angular, para poder trasladar la pieza a ser clasificada hacia la banda transportadora.
Diseño CAD

## Slide 35: Sensor de Proximidad Magnético
Tipo de salida | Discreta
Conmutaciones | 2000
Consumo de corriente | 24 mA
Alimentación | 24 VDC

## Slide 36: Instalación sensor de proximidad magnético
Imán
Conmutador Magnético
Pinza Gripper

## Slide 37: Banda Transportadora
La banda transportadora es la encargada de trasladar las piezas para ser clasificadas según sus especificaciones (metal, altura y descarte).

## Slide 38: Banda Transportadora

## Slide 39: Banda Transportadora

## Slide 40: Diseño CAD de la Estructura de la Banda Transportadora
Chasis
Tambor Motriz
Tambor de Cola
Mesa Soporte
Sujeción
Banda-Bancada
Soporte de los rodamientos

## Slide 41: Rodamientos
Los cuatro rodamientos adquiridos son de la marca NSK con un diámetro interno de 8 [mm].

## Slide 42: Construcción de la Banda Transportadora

## Slide 43: Motor
Motor Wondermotor:
Caja reductora
Control PWM de velocidad variable hasta 50 [RPM]
Torque de 11.5 [Nm]
Tensión nominal del motor es de 12-13.5 VDC
Carga nominal de salida es de 60 watts
Consumo de corriente a capacidad máxima de 5 A
Cambio de sentido de giro.

## Slide 44: Soporte del Motor
Diseño CAD
Construcción

## Slide 45: Cilindros Neumáticos

## Slide 46: Rampas de Clasificación
Diseño CAD
Rampa
Base
Construcción

## Slide 47: Despachadores

## Slide 48: Sensor piezas de Altura
Fototransistor
Diodo LED
Tipo de salida | Discreta
Rango de detección | 0-15 cm
Consumo de corriente | 24 mA
Alimentación | 4,5 a 5,5 VDC

## Slide 49: Instalación
Diodo LED
Fototransistor

## Slide 50: Sensor Inductivo
Tipo de salida | PNP N.A
Rango de detección | 4 mm
Consumo de corriente | 30 mA
Alimentación | 10 a 30 VDC

## Slide 51: Instalación del Sensor Inductivo

## Slide 52: Sensor Óptico
Tipo de salida | PNP N.A
Rango de detección | 0.05- 3 m
Consumo de corriente | 30 mA
Alimentación | 10 a 30 VDC
Tiempo de respuesta | 1.5 ms

## Slide 53: Instalación del Sensor Óptico
.
Sensor
Espejo

## Slide 54: Cámara WEB

## Slide 55: Instalación de la Cámara WEB
Cámara WEB
Soporte Cámara WEB
Contenedores de piezas

## Slide 56: Estación de Distribución de Aire Comprimido

## Slide 57: Componentes Neumáticos
Actuador Neumático | Estación | Efecto | N˚ electroválvulas
Cilindro 16 x 50 | Cargador | Simple | 1
Cilindro 16 x 50 | Pesado | Simple | 1
Pinza MCHA 32 | Pick & Place | Doble | 1
Actuador GTD63 | Pick & Place | Doble | 1
Cilindro 16 x 50 | Banda | Simple | 1
Cilindro 16 x 50 | Banda | Simple | 1
Cilindro 16 x 50 | Banda | Simple | 1

## Slide 58: Electroválvulas
Válvula de 3 vías y 2 posiciones
Válvula de 5 vías y 2 posiciones
Parámetro | Descripción
Voltaje de Alimentación | 21.6 – 26,4 VDC
Potencia | 3.0 W
Consumo de corriente | 0.125 A
Tipo de protección | IP65
LED indicador | Un LED se enciende cuando se encuentra activa.

## Slide 59: Manifold

## Slide 60: Instalación del Manifold

## Slide 61: Fuente de Alimentación
Dado que el SPM-V1ZR basa el funcionamiento de todos sus dispositivos eléctrico/electrónicos con alimentación de corriente continua o DC, se utiliza una fuente rectificadora de corriente.

## Slide 62: Características Fuente
+5 V 15A / +12 V 8A / +24 V 5A
100 ~ 200W
Bajo costo, alta confiabilidad
Alta eficiencia

## Slide 63: Panel de Control
En el panel de control se van a encontrar todas las salidas y entradas que tiene el módulo y los conectores hacia los diferentes controladores con los que se puede operar el módulo.
Conexión PLC
Conexión Microcontrolador

## Slide 64: Instalación de la Placa del Panel de Control

## Slide 65: Layout del Panel de Control

## Slide 66: Visión Artificial
Una vez ya clasificadas las piezas se almacenan en un contenedor donde mediante un sistema de visión artificial se permitirá contar cuantas piezas existen, emulando un sistema de control de calidad utilizado en la industria.
Se utiliza la plataforma de Visión de LabVIEW para realizar la interfaz que permitirá al usuario visualizar las la cantidad de piezas que existen en cada estación de clasificación.

## Slide 67: HMI en LabVIEW de sistema de conteo de piezas

## Slide 68: Selección compresor

## Slide 69: Análisis Económico/Financiero
El costo total de modulo es de $2600.
De acuerdo a investigaciones previas, el kit FESTO (Estación Almacén Apilador, Estación Cinta Transportadora, Estación Manipulación y Compresor) tiene un costo de $ 5000, lo que indica que el módulo está dentro de un valor considerado excelente.

## Slide 70: Conclusiones
Se finalizó con la implementación de los sistemas mecánicos, eléctrico/electrónico y de control, constituyendo un equipo Mecatrónico.
El laboratorio de AIM tiene un compresor (DARI Spider 0.75Hp) que podría ser utilizado para alimentar al SPM-V1ZR.
Se implementó una fuente con varios valores de alimentación de voltaje DC (5, 12, 24 Vdc) y amperajes a suministrar (0,120/ 5/ 1.2 A) para brindar mayor flexibilidad de uso al módulo.

## Slide 71: Conclusiones
Debido a la interferencia de la luz del medio ambiente, es necesario implementar patrones de reconocimiento de color y forma sobre las piezas en el sistema de visión artificial.
El SPM-V1ZR posee varios recursos que brindan flexibilidad al usuario y le permitirá idear nuevas prácticas y modificaciones al sistema ya que se ha contemplado en el diseño del equipo implementar varias entradas y salidas auxiliares para que se puedan generar mejoras continuas al módulo.
Mediante las pruebas realizadas del SPM-V1ZR se determino que las piezas mas confiables para trabajar en el equipo son las de color, con un error del 29%.

## Slide 72: Conclusiones
Si se requiere una mayor eficiencia en el rendimiento del SPM-V1ZR se recomienda utilizar 4 piezas, 1 pieza por característica, debido a que las pruebas ofrecen un error del 29%.

## Slide 73: Recomendaciones
Antes del inicio de cada semestre realizar una lista de repuestos para el módulo, garantizando de esta manera la operatividad durante todo el periodo.
En el caso de requerir realizar una modificación en la ubicación de las distintas estaciones, referirse al manual del usuario para identificar las respectivas sugerencias y advertencias.
Al finalizar cada semestre realizar un plan de posibles modificaciones y mejoras continuas para el módulo.

## Slide 74: VIDEO

## Slide 75
GRACIAS…!!!