## Slide 1: Evaluación del desempeño de los códigos comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) en transmisión de imágenes
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
Nombre: Belén Tipantuña

## Slide 2: Alcance del proyecto
Estudio de los sistemas de telecomunicaciones actuales, haciendo énfasis en los métodos de codificación y decodificación de canal que se están desarrollando actualmente.
Estudio de los fundamentos matemáticos de los códigos LDPC, su principio de funcionamiento, y su aplicación en estándares de telecomunicaciones actuales.
Proceso de compresión de una imagen con formato JPEG mediante la DCT en Matlab®.
Modelo de simulación en Matlab® para la transmisión y recepción de datos a través de un canal con AWGN y un canal con desvanecimiento Rayleigh con modulación BPSK empleando códigos de bloque, códigos convolucionales, turbo códigos y codificación LDPC que evalúa el desempeño de los mismos.
Análisis comparativo del desempeño de los códigos LDPC con los códigos de bloque, códigos convolucionales y turbo códigos, pudiendo visualizar las ventajas y desventajas de los mismos.
Notes: Se realizó un estudio actualizado tanto de los sistemas de telecomunicaciones, como de los distintos métodos de codificación canal que se están desarrollando.
Se realizó un estudio de los fundamentos matemáticos de los códigos LDPC, su principio de funcionamiento tanto para codificación como para decodificación, y su aplicación en estándares de telecomunicaciones actuales.
A su vez también se realizó el proceso de compresión de imágenes a través de la transformada discreta del coseno (DCT) para disminuir la duración del tiempo de transmisión de los datos.
Se entrega también un modelo de simulación para la transmisión y recepción de datos a través de un canal con AWGN y un canal con desvanecimiento Rayleigh, con modulación BPSK, empleando códigos de bloque, códigos convolucionales, turbo códigos y codificación LDPC para evaluar el desempeño de los mismos, con la ayuda de la herramienta computacional Matlab®
Por último se realizó una análisis comparativo del desempeño de los códigos LDPC con los códigos de bloque, códigos convolucionales y turbo códigos, pudiendo visualizar las ventajas y desventajas de los mismos.

## Slide 3: Introducción
Fuente de información
Codificación de fuente
Codificación de canal
Modulación
Canal de comunicaciones
Demodulación
Decodificación de canal
Decodificación de fuente
Destino
Ruido
+
Notes: Como sabemos, un sistema de comunicación es un factor importante en el desarrollo tecnológico de la humanidad debido a que la comunicación a través de distintos medios, ha conformado la llegada de diferentes servicios que juegan un papel central en las actividades cotidianas del ser humano.
Dicho sistema consta de varios elementos fundamentales para tener una óptima transmisión.
Fuente de información: Son los datos que van a ser trasmitidos, para nuestro caso es una imagen.
Codificación de fuente: Es el encargado de eliminar parte de la redundancia de información ofrecida por el bloque de la fuente, esto implica una compresión directa del mensaje y para esto se tiene tipos de código especiales llamados códigos fuente o códigos de compresión de datos. Entre estas técnicas de codificación están el código de Huffman, la codificación Run-Length, codificación aritmética, codificación Lempel-Ziv, y combinaciones de estos. En este bloque también se emplea la encriptación de la información para la seguridad de la misma.
Codificación de canal: El codificador de canal es capaz de introducir redundancia en la cadena de datos.
Modulación: La modulación es la variación de una o más propiedades de una forma de onda periódica de alta frecuencia conocida como señal portadora con respecto a una señal moduladora, que es la que se desea trasmitir. Con esto es posible transportar la información dentro de otra señal que es transmitida a través del canal de comunicación físico, el cual es análogo.
Canal de comunicaciones: Es el medio por el cual se trasmite la información de un punto a otro, es decir, desde el transmisor al receptor.
Demodulación: Es el proceso inverso, que consiste en separar la señal modulada de la onda que contiene solamente la información, es decir reconvierte las formas de onda nuevamente en una secuencia discreta de símbolos recibidos.
Decodificación de canal: Utiliza la redundancia introducida por el antes mencionado codificador de una manera tal que un número razonable de errores pueda ser corregido.
Decodificación de fuente: Proporciona una representación de los datos descomprimidos. Es decir que su trabajo consiste en entregar al receptor de información un estimado de la salida de la fuente de información.
Destino: Es quien recibe la información e interpreta el mensaje que fue enviado desde el transmisor.
En la vida real, el canal de transmisión es un gran contribuyente a la introducción de ruido e interferencias, lo que genera errores inmediatos en el mensaje, esto se debe al ancho de banda limitado y la atenuación que condiciona la potencia recibida ya que es difícil aumentar la potencia de transmisión sin disminuir la distancia entre la fuente y el destino.
Por eso se hace hincapié en la codificación y decodificación de canal para poder detectar y corregir errores con distintos métodos que existen en la actualidad.

## Slide 4: Proceso de compresión JPEG
Notes: JPEG está diseñado para comprimir cualquier imagen a todo color o escala de grises, pero no resulta muy adecuado para imágenes simples. JPEG pertenece a los algoritmos llamados algoritmos de compresión con pérdidas, esto significa que al descomprimir la imagen, esta no tiene exactamente la misma calidad que la original. Este estándar permite una compresión dentro de un rango que oscila entre 10:1 y 50:1 en proporción a la original
El primer paso para realizar la compresión JPEG de una imagen, es obtener su representación en el formato YUV. Este modelo representa en tres matrices las componentes de luminancia (), crominancia azul () y crominancia roja () de una imagen.
Se debe considerar que la luminancia contiene toda la información relacionada con la mayor o menor luminosidad de la imagen pero no contiene ninguna información acerca de los colores de la misma y la crominancia contiene toda la información relacionada con el color de los objetos
La imagen debe ser dividida en bloques pequeños de pixeles. El tamaño del bloque se escoge considerando los requisitos de compresión y la calidad de la imagen. Si los datos de un canal no representan un número entero de bloques, el codificador debe rellenar el área restante de los bloques incompletos con algún tipo de datos de prueba. Una de las técnicas es rellenar los bordes con un color fijo como por ejemplo, el negro, ésto puede crear objetos a lo largo de la parte visible del borde.
Antes de calcular la DCT de los bloques 8x8, sus valores se desplazan de un rango positivo a uno centrado en torno a cero. Para una imagen de 8 bits, cada entrada en el bloque original pertenece al rango [0,255]. El punto medio del rango, en este caso es el valor 128, se resta de cada entrada dando como resultado un rango de datos que se centra en torno a cero, por lo que el rango final queda [-128,127]. Este paso reduce en rango dinámico requerido por la etapa de procesamiento DCT.
El siguiente paso es tomar la DCT bidimensional y llevar a cabo esta transformación en la matriz. La entrada de la esquina superior izquierda tiene el valor más alto. En este coeficiente es concentrada la mayor parte de la energía. Además, este coeficiente es el valor promedio de todos los coeficientes originales de la subimagen, llamado coeficiente DC. Los 63 coeficientes restantes se llaman coeficientes AC.
Cuantificacion: Después de salir de la DCT, cada uno de los 64 coeficientes se cuantifica uniformemente en conjunto con una tabla de cuantificación de 64 elementos, que debe ser especificado por la aplicación o el usuario como entrada al codificador. Cada elemento de la tabla de cuantificación puede ser cualquier valor entre 1 y 255, que especifica el tamaño del paso del cuantificador para su coeficiente DCT correspondiente. El propósito de la cuantificación es conseguir aún más compresión representando los coeficientes DCT sin más precisión que la que es necesaria para conseguir la calidad de la imagen deseada.
El ojo humano es bueno para ver las pequeñas diferencias de brillo en un área relativamente grande, pero no tan bueno en distinguir de forma exacta variaciones de frecuencia de alto brillo. Esto permite reducir considerablemente la cantidad de información en las componentes de alta frecuencia. Esto se hace simplemente dividiendo cada componente en el dominio de la frecuencia por su coeficiente de cuantificación, y redondeando al entero más cercano. Esta operación de redondeo es la única operación con pérdidas de todo el proceso, siempre que la DCT se realice con la precisión adecuada.
Como resultado, normalmente muchas de las componentes de altas frecuencias se redondean a cero, y la mayor parte restante son números positivos o negativos pequeños, los cuales representan un menor número de bits. En la figura 2.28 y la ecuación 2.23, se observa un ejemplo del proceso de la cuantificación.
Zigzag: Una vez obtenido el bloque cuantificado, se ordenan los coeficientes en zigzag, de forma que quedan ordenados de menor a mayor frecuencia, y se cuantifican con mayor precisión los coeficientes de baja frecuencia del bloque transformado,
Codificacion: Una vez ordenados, se codifican mediante un Código Run Length (RLE) consistente en dos campos: (longitud, valor), de los cuales la longitud indica el número de repeticiones consecutivas de un mismo carácter y el campo valor indica cual es el carácter que se repite. Al final del bloque se envía el código (0,0).
La salida del codificador RLE y el término DC se codifican mediante un código de longitud variable tipo Huffman, que asigna códigos más cortos a los valores más probables y más largos a los menos probables. De esta forma, se consigue reducir la longitud media del código. La codificación de Huffman requiere de uno o más conjuntos de tablas de código de Huffman para la aplicación. Estas deben ser la misma para comprimir y descomprimir una imagen. Las de códigos de Huffman pueden ser predefinidas y usadas dentro de una aplicación como default, o específicamente calculada para una imagen.
La decodificación es el proceso por el cual se convierte símbolos en información entendible por el receptor. La información reconstruida es solo una aproximación de la información original. En el caso del JPEG podemos decir que es un algoritmo de codificación simétrico esto significa que decodificar lleva tanto tiempo como codificar. Por lo tanto el proceso es similar al seguido hasta ahora, solo que de forma inversa.
JPEG está diseñado para comprimir cualquier imagen a todo color o escala de grises, pero no resulta muy adecuado para imágenes simples. JPEG pertenece a los algoritmos llamados algoritmos de compresión con pérdidas, esto significa que al descomprimir la imagen, esta no tiene exactamente la misma calidad que la original. Este estándar permite una compresión dentro de un rango que oscila entre 10:1 y 50:1 en proporción a la original
El primer paso para realizar la compresión JPEG de una imagen, es obtener su representación en el formato YUV. Este modelo representa en tres matrices las componentes de luminancia (𝑌), crominancia azul (𝑈) y crominancia roja (𝑉) de una imagen.
Se debe considerar que la luminancia contiene toda la información relacionada con la mayor o menor luminosidad de la imagen pero no contiene ninguna información acerca de los colores de la misma y la crominancia contiene toda la información relacionada con el color de los objetos
La imagen debe ser dividida en bloques pequeños de 𝑁x𝑁 pixeles. El tamaño del bloque se escoge considerando los requisitos de compresión y la calidad de la imagen. Si los datos de un canal no representan un número entero de bloques, el codificador debe rellenar el área restante de los bloques incompletos con algún tipo de datos de prueba. Una de las técnicas es rellenar los bordes con un color fijo como por ejemplo, el negro, ésto puede crear objetos a lo largo de la parte visible del borde.
Antes de calcular la DCT de los bloques 8x8, sus valores se desplazan de un rango positivo a uno centrado en torno a cero. Para una imagen de 8 bits, cada entrada en el bloque original pertenece al rango [0,255]. El punto medio del rango, en este caso es el valor 128, se resta de cada entrada dando como resultado un rango de datos que se centra en torno a cero, por lo que el rango final queda [-128,127]. Este paso reduce en rango dinámico requerido por la etapa de procesamiento DCT.
El siguiente paso es tomar la DCT bidimensional y llevar a cabo esta transformación en la matriz. La entrada de la esquina superior izquierda tiene el valor más alto. En este coeficiente es concentrada la mayor parte de la energía. Además, este coeficiente es el valor promedio de todos los coeficientes originales de la subimagen, llamado coeficiente DC. Los 63 coeficientes restantes se llaman coeficientes AC.
Cuantificacion: Después de salir de la DCT, cada uno de los 64 coeficientes se cuantifica uniformemente en conjunto con una tabla de cuantificación de 64 elementos, que debe ser especificado por la aplicación o el usuario como entrada al codificador. Cada elemento de la tabla de cuantificación puede ser cualquier valor entre 1 y 255, que especifica el tamaño del paso del cuantificador para su coeficiente DCT correspondiente. El propósito de la cuantificación es conseguir aún más compresión representando los coeficientes DCT sin más precisión que la que es necesaria para conseguir la calidad de la imagen deseada.
El ojo humano es bueno para ver las pequeñas diferencias de brillo en un área relativamente grande, pero no tan bueno en distinguir de forma exacta variaciones de frecuencia de alto brillo. Esto permite reducir considerablemente la cantidad de información en las componentes de alta frecuencia. Esto se hace simplemente dividiendo cada componente en el dominio de la frecuencia por su coeficiente de cuantificación, y redondeando al entero más cercano. Esta operación de redondeo es la única operación con pérdidas de todo el proceso, siempre que la DCT se realice con la precisión adecuada.
Como resultado, normalmente muchas de las componentes de altas frecuencias se redondean a cero, y la mayor parte restante son números positivos o negativos pequeños, los cuales representan un menor número de bits. En la figura 2.28 y la ecuación 2.23, se observa un ejemplo del proceso de la cuantificación.
Zigzag: Una vez obtenido el bloque cuantificado, se ordenan los coeficientes en zigzag, de forma que quedan ordenados de menor a mayor frecuencia, y se cuantifican con mayor precisión los coeficientes de baja frecuencia del bloque transformado,
Codificacion: Una vez ordenados, se codifican mediante un Código Run Length (RLE) consistente en dos campos: (longitud, valor), de los cuales la longitud indica el número de repeticiones consecutivas de un mismo carácter y el campo valor indica cual es el carácter que se repite. Al final del bloque se envía el código (0,0).
La salida del codificador RLE y el término DC se codifican mediante un código de longitud variable tipo Huffman, que asigna códigos más cortos a los valores más probables y más largos a los menos probables. De esta forma, se consigue reducir la longitud media del código. La codificación de Huffman requiere de uno o más conjuntos de tablas de código de Huffman para la aplicación. Estas deben ser la misma para comprimir y descomprimir una imagen. Las de códigos de Huffman pueden ser predefinidas y usadas dentro de una aplicación como default, o específicamente calculada para una imagen.
La decodificación es el proceso por el cual se convierte símbolos en información entendible por el receptor. La información reconstruida es solo una aproximación de la información original. En el caso del JPEG podemos decir que es un algoritmo de codificación simétrico esto significa que decodificar lleva tanto tiempo como codificar. Por lo tanto el proceso es similar al seguido hasta ahora, solo que de forma inversa.

## Slide 5: Códigos LDPC

## Slide 6: Definición
1
Códigos de bloque lineal
Inventados por R. Gallager en 1960.
2
Se caracteriza por tener una matriz de chequeo de paridad H dispersa.
Cada fila de H especifica una ecuación de chequeo de paridad.
3
Los códigos LDPC son decodificados en forma iterativa como los turbo códigos.
En la decodificación LDPC toman lugar los grafos Tanner.
Redescubiertos por Mackay en 1996
Una palabra código es válida si cumple con la condición
=0
Notes: Los códigos LDPC son una clase de códigos de bloque lineales.
Sin embargo, la gran diferencia entre ellos reside en la forma en la que se decodifican, ya que los códigos de bloque clásicos se decodifican con algoritmos de máxima verosimilitud y por lo general necesitan de códigos con una longitud muy pequeña.
Sin embargo, para decodificar un código LDPC se utiliza algoritmos iterativos basados en la representación gráfica de la matriz de chequeo de paridad. El algoritmo más utilizado para la decodificación de códigos LDPC es el algoritmo Suma-Producto. Dicho algoritmo es un algoritmo iterativo que estima la probabilidad a posteriori de los símbolos a partir de la matriz de chequeo de paridad, los símbolos recibidos y las verosimilitudes de los símbolos que atraviesan del canal.
Fueron inventados por Robert G. Gallager en 1963. No obstante se quedaron en el olvido debido a que se requería una alta capacidad de cómputo para su decodificación y la capacidad de los ordenadores de la época era bastante limitada. Posteriormente fueron de nuevo reinventados a mediados de los años 90 por MacKay y a partir de ello siguen surgiendo varios trabajos relacionados con el tema.
Cada código LDPC se define con una matriz H , con un tamaño , donde es la longitud del código y el número de bits de paridad en el código, que tiene como característica ser de baja densidad, es decir, que la mayoría de sus elementos son nulos.
Una palabra código es válida si cumple con la condición cHt=0
Una de las características de estos códigos es que tienen una representación gráfica muy sencilla basada en la representación por grafos para códigos lineales desarrollado por Tanner y estos son usados para el proceso de decodificacion.
Los códigos LDPC son una clase de códigos de bloque lineales.
Sin embargo, la gran diferencia entre ellos reside en la forma en la que se decodifican, ya que los códigos de bloque clásicos se decodifican con algoritmos de máxima verosimilitud y por lo general necesitan de códigos con una longitud muy pequeña.
Sin embargo, para decodificar un código LDPC se utiliza algoritmos iterativos basados en la representación gráfica de la matriz de chequeo de paridad. El algoritmo más utilizado para la decodificación de códigos LDPC es el algoritmo Suma-Producto. Dicho algoritmo es un algoritmo iterativo que estima la probabilidad a posteriori de los símbolos a partir de la matriz de chequeo de paridad, los símbolos recibidos y las verosimilitudes de los símbolos que atraviesan del canal.
Fueron inventados por Robert G. Gallager en 1963. No obstante se quedaron en el olvido debido a que se requería una alta capacidad de cómputo para su decodificación y la capacidad de los ordenadores de la época era bastante limitada. Posteriormente fueron de nuevo reinventados a mediados de los años 90 por MacKay y a partir de ello siguen surgiendo varios trabajos relacionados con el tema.
Cada código LDPC se define con una matriz H , con un tamaño 𝑀 x 𝑁, donde 𝑁 es la longitud del código y 𝑀 el número de bits de paridad en el código, que tiene como característica ser de baja densidad, es decir, que la mayoría de sus elementos son nulos.
Una palabra código es válida si cumple con la condición cHt=0
Una de las características de estos códigos es que tienen una representación gráfica muy sencilla basada en la representación por grafos para códigos lineales desarrollado por Tanner y estos son usados para el proceso de decodificacion.

## Slide 7: Ventajas y desventajas de los turbo códigos y códigos LDPC
Tipo de código | Ventajas | Desventajas
Turbo códigos | En la actualidad están posicionados como los mejores. Presentan aplicaciones incluso fuera del ámbito de transmisión de datos. Incrementan la tasa de datos sin necesidad de incrementar la potencia de trasmisión. Son adecuados para aplicaciones de restricción de la longitud de datos y bloques intermedios. | Alta complejidad de decodificación, así como alta latencia
Códigos LDPC | Su desempeño BER es cercano al de los turbo códigos. Versiones modificadas presentan cada vez un mejor desempeño. Su complejidad en la decodificación es menor. Su BER es muy bueno si la longitud de código es lo suficientemente grande (n=10000). Tiene ausencia de patente. | Necesita más iteraciones en la decodificación.

## Slide 8: Decodificación – Decisión hard

## Slide 9: Decodificación – Decisión hard
Nodos de chequeo | Bits Recibidos |  |  | 
F0 | C1 = 1 | C3 = 1 | C4 = 0 | C7 = 1
F1 | C0 = 1 | C1 = 1 | C2 = 0 | C5 = 1
F2 | C2 = 0 | C5 = 1 | C6 = 0 | C7 = 1
F3 | C0 = 1 | C3 = 1 | C4 = 0 | C6 = 0

## Slide 10: Decodificación – Decisión hard
Nodos de chequeo | Bits Enviados |  |  | 
F0 | C1 = 0 | C3 = 0 | C4 = 1 | C7 = 0
F1 | C0 = 0 | C1 = 0 | C2 = 1 | C5 = 0
F2 | C2 = 0 | C5 = 1 | C6 = 0 | C7 = 1
F3 | C0 = 1 | C3 = 1 | C4 = 0 | C6 = 0

## Slide 11: Decodificación – Decisión hard
Nodos variables | Mensaje recibido | Mensaje recibido de los nodos de chequeo |  | Decisión
C0 | 1 | F1 = 0 | F3 = 1 | 1
C1 | 1 | F0 = 0 | F1 = 0 | 0
C2 | 0 | F1 = 1 | F2 = 0 | 0
C3 | 1 | F0 = 0 | F3 = 1 | 1
C4 | 0 | F0 = 1 | F3 = 0 | 0
C5 | 1 | F1 = 0 | F2 = 1 | 1
C6 | 0 | F2 = 0 | F3 = 0 | 0
C7 | 1 | F0 = 0 | F2 = 1 | 1
Nodos de chequeo | Bits Recibidos |  |  | 
F0 | C1 = 0 | C3 = 1 | C4 = 0 | C7 = 1
F1 | C0 = 1 | C1 = 0 | C2 = 0 | C5 = 1
F2 | C2 = 0 | C5 = 1 | C6 = 0 | C7 = 1
F3 | C0 = 1 | C3 = 1 | C4 = 0 | C6 = 0

## Slide 12: Resultados

## Slide 13: Compresión de imágenes
Parámetros | Valores
Nivel de cuantificación | 10
Bits sin comprimir | 540672
Bits comprimidos | 21344
Factor de compresión | 3.94%
PSNR | 27.4998 dB
Imagen original
Imagen descomprimida

## Slide 14: Compresión de imágenes
Parámetros | Valores
Nivel de cuantificación | 50
Bits sin comprimir | 540672
Bits comprimidos | 60583
Factor de compresión | 11.20%
PSNR | 33.1245 dB
Imagen descomprimida
Imagen original

## Slide 15: Compresión de imágenes
Parámetros | Valores
Nivel de cuantificación | 90
Bits sin comprimir | 540672
Bits comprimidos | 151891
Factor de compresión | 28.09%
PSNR | 40.9936 dB
Imagen original
Imagen descomprimida

## Slide 16: Comparación del desempeño en el canal AWGN

## Slide 17: Comparación de la calidad de la imagen sobre el canal AWGN
Imagen sin codificación
Imagen con códigos
convolucionales (soft)
Imagen con códigos
convolucionales (hard)
Imagen con códigos de bloque
Imagen original

## Slide 18: Comparación de la calidad de la imagen sobre el canal AWGN
Imagen con códigos LDPC
Imagen con códigos turbo
Imagen original

## Slide 19: MSE y PSNR de imágenes recibidas a través del canal AWGN

## Slide 20: Comparación del desempeño sobre el canal Rayleigh

## Slide 21: Comparación de la calidad de la imagen sobre el canal Rayleigh
Imagen sin codificación
Imagen con códigos
convolucionales (soft)
Imagen con códigos
convolucionales (hard)
Imagen con códigos de bloque
Imagen original

## Slide 22: Comparación de la calidad de la imagen sobre el canal Rayleigh
Imagen con códigos LDPC
Imagen con códigos turbo
Imagen original

## Slide 23: MSE y PSNR de imágenes recibidas a través del canal Rayleigh

## Slide 24: Conclusiones
En el presente proyecto se realizó la compresión de la imagen mediante la transformada discreta del coseno, esto permite disminuir el tiempo de simulación y optimizar la duración de la transmisión de datos.
Se aplicó matrices de cuantificación para lograr distintos grados de compresión, obteniendo de esta manera imágenes de baja calidad hasta llegar a resultados que son aceptables visualmente. Se observó que en la compresión con pérdidas mientras más compresión (menor nivel de cuantificación) se realiza a una imagen más afectará a la calidad de la misma.
Se pudo observar que al incrementar el nivel de cuantificación en la compresión de la imagen también aumenta el valor de que se requiere para descomprimir la imagen sin ningún tipo de problemas, porque el nivel de cuantificación es directamente proporcional a la información transmitida, es decir, que a mayor nivel de cuantificación mayor también son el número de bits trasmitidos
Se pudo observar que al incrementar el nivel de cuantificación en la compresión de la imagen también aumenta el valor de E_b/N_o que se requiere para descomprimir la imagen sin ningún tipo de problemas, porque el nivel de cuantificación es directamente proporcional a la información transmitida, es decir, que a mayor nivel de cuantificación mayor también son el número de bits trasmitidos
Al utilizar las técnicas de codificación de canal, se puede utilizar una relación señal a ruido menor para recuperar la información trasmitida satisfactoriamente, es así que los mejores resultados se obtuvieron empleando los códigos turbo y LDPC.
Se llegó a tener una equivalencia con respecto a complejidad de los códigos turbo y LDPC, trabajando con 3 y 87 iteraciones respectivamente, obteniendo así un mejor desempeño de los códigos LDPC pero no es mucha la diferencia entre la capacidad de los turbo códigos en la transmisión de datos. Los códigos LDPC irregulares teóricamente tienen mejor desempeño que los turbo códigos por lo que se recomienda dar seguimiento a los mismos para observar mejoras en los resultados.
En el presente proyecto se realizó la compresión de la imagen mediante la transformada discreta del coseno, esto permite disminuir el tiempo de simulación y optimizar la duración de la transmisión de datos.
Se aplicó matrices de cuantificación para lograr distintos grados de compresión, obteniendo de esta manera imágenes de baja calidad hasta llegar a resultados que son aceptables visualmente. Se observó que en la compresión con pérdidas mientras más compresión (menor nivel de cuantificación) se realiza a una imagen más afectará a la calidad de la misma.
Al utilizar las técnicas de codificación de canal, se puede utilizar una relación señal a ruido menor para recuperar la información trasmitida satisfactoriamente, es así que los mejores resultados se obtuvieron empleando los códigos turbo y LDPC.
Se llegó a tener una equivalencia con respecto a complejidad de los códigos turbo y LDPC, trabajando con 3 y 87 iteraciones respectivamente, obteniendo así un mejor desempeño de los códigos LDPC pero no es mucha la diferencia entre la capacidad de los turbo códigos en la transmisión de datos. Los códigos LDPC irregulares teóricamente tienen mejor desempeño que los turbo códigos por lo que se recomienda dar seguimiento a los mismos para observar mejoras en los resultados.
Notes: El algoritmo de decodificación LDPC utilizado es un modelo iterativo pero al modificar el número de iteraciones se puede observar que mejora levemente los resultados, es decir que no es un factor que mejore significativamente las curvas del desempeño, por el contrario aumenta la memoria y el tiempo requeridos por el decodificador LDPC para producir la secuencia de bits que representan la imagen. Por lo tanto se debe mencionar que entre 20 y 50 iteraciones es suficiente para obtener buenos resultados en la decodificación es decir mejora significativamente las curvas del desempeño de dichos códigos.
La complejidad por iteración de los códigos LDPC es menor que la de los turbo códigos, es decir, un buen código LDPC necesita la mitad del número de operaciones que un turbo código, sin embargo se necesitan muchas más iteraciones (entre 25 y 100) comparado con los turbo códigos que necesitan de 3 a 10 iteraciones.
Al aumentar el tamaño de la imagen transmitida y al utilizar códigos LDPC mejora los datos recibidos ya que como la matriz de paridad tiene un mayor tamaño, aumenta la dispersión de esta matriz, lo que lleva a un mayor número de columnas linealmente independientes y de esta forma los códigos tienen una mayor capacidad de corrección de errores.
Comparando los códigos LDPC con otros tipos de codificación se logra obtener un menor BER con potencias mínimas de transmisión pero con respecto a los turbo códigos se puede apreciar que los resultados son muy similares, ya que con estos dos tipos de codificación se puede lograr un desempeño cercano al límite expuesto por Shannon. Por lo que cabe recalcar que para obtener una imagen libre de errores para el caso del canal AWGN que no utiliza codificación, se necesita una mínima relación Eb/No de 10 dB, mientras que para el caso de los códigos de bloque y convolucionales con decisión hard se necesita una relación mínima de 7 dB, para los códigos convolucionales con decisión soft se necesita un mínimo de 5 dB, con la utilización de los turbo códigos se necesita una relación señal a ruido partir de 1 dB y para los códigos LDPC es a partir de 3 dB. Con esto se quiere demostrar que se necesita una menor cantidad de potencia si se aplica las técnicas de detección y corrección de errores en la transmisión; esta reducción de potencia en un sistema físico y comercializable se ve reflejada en un menor costo del equipo. Mientras que para el caso del canal Rayleigh que no utiliza codificación, el BER se reduce a 0 cuando Eb/No es de 50 dB, mientras que para el caso de los códigos de bloque tipo haming es de 40dB, para códigos convolucionales con decisiones duras es de 35 dB, para los códigos convolucionales con decisiones suaves es de 30 dB, con la utilización de los turbo códigos se tiene que el BER es 0 a partir de 5 dB para 10 iteraciones y para los códigos LDPC es a partir de 8.5 dB para 100 iteraciones. Con estos resultados se puede apreciar claramente que los códigos turbo y los códigos LDPC mejoran notablemente el rendimiento y calidad de la imagen transmitida.
Mediante las simulaciones realizadas por dos tipos de canal de comunicación se pudo caer en cuenta que la trasmisión de datos a través del canal AWGN presenta menor error en comparación con el canal con desvanecimiento Rayleigh.
Se realizó la compresión de la imagen mediante la transformada discreta del coseno para disminuir el tiempo de simulación y así optimizar la duración de la transmisión de datos. Para esto se aplicó tres matrices de cuantificación diferentes logrando distintos grados de compresión, obteniendo de esta manera imágenes de baja calidad hasta llegar a resultados que son aceptables visualmente, por lo tanto se concluye que mientras más compresión (menor nivel de cuantificación) se realiza a una imagen más afectará a la calidad de la misma.
Además se facilita un programa computacional sobre el entorno de Matlab® creada para analizar códigos que detectan y corrigen errores, misma que podría ser usada para desarrollar nuevas técnicas de codificación de canal que mejorarían la confiabilidad de los sistemas de comunicación digitales existentes o futuros. Con este desarrollo se presenta de forma clara y explícita los códigos LDPC, permitiendo su manejo a usuarios con ideas básicas en comunicaciones que deseen conocer la estructura y las ventajas de este esquema de codificación.
5.2. Recomendaciones
Es importante resaltar que al comprimir una imagen, se utiliza la codificación Huffman que requiere de una o más conjuntos de tablas de código que deben ser las mismas para comprimir y descomprimir la imagen, por lo tanto la secuencia de bits de la imagen comprimida y la secuencia que se extrae por el canal debe tener mínimos o nulos errores para poder reconstruir la imagen, de lo contrario no se logra lo propuesto.
Se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el número de iteraciones mayor es la carga computacional del sistema ya que se incrementa el número de sumas y multiplicaciones que se lleva a cabo en el decodificador. Por tanto, se debe apreciar en los resultados obtenidos un cierto valor de iteraciones que a partir del cual mejora el sistema en términos de BER para que se escoja un número de iteraciones que establezca una menor carga computacional pero con un óptimo BER.
Es recomendable implementar otros esquemas de modulación con mayor cantidad de símbolos para poder optimizar de mayor manera el ancho de banda del canal.
También se debe dar continuidad a este trabajo con la investigación de los códigos LDPC utilizando modificaciones en la decodificación ya que existen otros tipos de algoritmos que pueden presentar mayor eficiencia en su capacidad para la transmisión de datos.
Como se puede dar cuenta, que con la utilización de los códigos LDPC regulares no se cumplió superar la capacidad de los turbo códigos en la transmisión de datos, por eso es importante dar seguimiento a este proyecto con la investigación e implementación de los códigos LDPC irregulares que teóricamente vistos en el capítulo III se visualizó que se puede obtener una mayor capacidad ante los turbo códigos.
Mediante una exhaustiva investigación, se encontró de manera teórica que para una transmisión de datos mayor o igual a 1012 bits, los códigos LDPC regulares superan a los turbo códigos en el aspecto de error de piso ya que los códigos LDPC obtienen un BER de 10-12 con una relación señal a ruido alta. Mientras que los turbo códigos llegan a conseguir en los mejores casos un BER de 10-7. Todo esto con una mayor carga computacional ya que presentan secuencias de bits más largas y por ende el tiempo de transmisión es también más alto.

## Slide 25: Gracias