## Slide 1
“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LA LÍNEA DE MANUFACTURA DE GAS IRRITANTE, PARA LA EMPRESA SANTA BÁRBARA E.P.”
SANGOLQUÍ, MAYO 2015

## Slide 2
AUTORES:
CARLOS EDUARDO CHANO IZA
LENIN XAVIER PAUCAR PICHUCHO
DIRECTOR: ING. ALEXANDER IBARRA
CODIRECTOR: ING. ANIBAL LÓPEZ
SANGOLQUÍ, MAYO 2015

## Slide 3
Objetivos específicos
(Pág. 4)
Diseñar los transportadores giratorios y la estructura de la cabina hermética realizando ensayos mecánicos con la ayuda de un software CAD-CAE para la aprobación de estos componentes.
Diseñar un sistema de ventilación que nos permita tener un ambiente de trabajo lo menos contaminado posible cumpliendo normas de seguridad y medioambientales.
Determinar los parámetros del controlador a implementar y dimensionar los componentes eléctricos y electrónicos como PLC, motores a pasos, electroválvulas y sensores mediante softwares para que el error tenga valores de tolerancias aceptables, que cumplan los requerimientos de la línea de manufactura de aerosoles respectivamente.

## Slide 4
Fundamentos Teóricos
Diseño Mecatrónico
Implementación y Resultados Obtenidos
Análisis Económico Financiero
Conclusiones y Recomendaciones
Modelo descriptivo lineal

## Slide 5
…gracias por su atención

## Slide 6
Fundamentos Teóricos
Químico Activo (CAPSAICINA)
El ingrediente activo del gas irritante es la capsaicina, que es un compuesto derivado de plantas del género capsicum tales como los ajíes, chiles o pimientos. (Pino, 2012)
Propelente
Para la conformación del aerosol con gas pimienta se utiliza un Refrigerante R134a que es un tipo de propelente no inflamable a una temperatura inferior a los 100 °C. (Valdez, 2008)
Requerimiento
Para fines de nuestro proyecto se requiere una dispersión tipo NIEBLA, para lo cual la composición debe ser la siguiente: peso del químico activo 20 gr de capsaicina el cual va a ser medido digitalmente y una concentración de propelente de 10% del volumen del envase (26,6 ml).

## Slide 7
(Valdez, 2008)
Tipo de Gas Irritante
El proyecto se versa en un gas irritante de tipo Spray, disperso como NIEBLA:
No. | DISPERSIÓN | EFECTIVIDAD | ALCANCE (m.)
1 | NIEBLA | Mayor | De 2 a 4.
Fundamentos Teóricos
Las presiones utilizadas en las maquinas durante todo el proceso de fabricación es de 0,6 MPa y la presión interna del envase después del proceso de presurizado es de 0,9 MPa.
Presiones

## Slide 8
Fundamentos Teóricos
Partes

## Slide 9
Fundamentos Teóricos
LayOut por distribución por producto o en línea

## Slide 10
…gracias por su atención

## Slide 11
Diseño Mecatrónico
DISEÑO COMPONENTES ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS
DISEÑO COMPONENTES MECÁNICO
DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

## Slide 12
Modelo de diseño mecánico

## Slide 13
Transportador Giratorio
No. | NOMBRE DE PIEZA | CANTIDAD
1-2 | GUIA-DISCO-GIRATORIO | 2
3 | ACOPLE-DISCO-GIRATORIO | 1
4 | DISCO-GIRATORIO | 1
5 | BOCIN | 1
6 | EJE | 1
7 | UNIONES-GUIA-DISCO | 9
8-9-10- 11-12 | Tornillo M-10 x 1,5 x 40 | 21
13 | Rodamiento SKF-7205-BE | 2
El material con el que esta construido todo el transportador giratorio es de Plástico Nylon 101.

## Slide 14
Transportador Giratorio

## Slide 15
Transportador Giratorio
Elemento Crítico
En base al análisis de Elementos Finitos podemos aseverar que la deflexión máxima que se genera es de . Con el mismo análisis se encontró que el factor de seguridad ante esfuerzos es aproximadamente siendo este el factor de seguridad más bajo del eje.
No. | CARGAS APLICADAS AL EJE | 
1 | TOQUE DE MOTOR [Kg-cm] | 8,5
2 | PESO DE DISCOS [Kgf] | 40,1
3 | FUERZA AXIAL GENERADA POR RODAMIENTOS [Kgf] | 48

## Slide 16
Estructura de Cabina Hermética

## Slide 17
Estructura de Cabina Hermética
Elemento Crítico
No. | CARGAS APLICADAS A LA ESTRUCTURA | 
1 | SEJECION FIJA EN LOS APOYOS DE LA ESTRUCTURA | 
2 | FUERZA EJERCIDA EN LOS PERFILES DE LA ESTRUCTURA | 4903[N]
3 | SUJECION DE SUELDA EN LOS EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA | 
En base al análisis de Elementos podemos aseverar que la deflexión máxima que se genera es de . Con el mismo análisis se encontró que el factor de seguridad ante esfuerzos es aproximadamente con lo que garantizamos el diseño de la estructura.

## Slide 18
Sistema de Extracción de Gas
Tipo de actividad: Cabina hermética para manufactura de gas irritante.
Volumen de la cabina :
Num. de renovaciones de aire por hora :
Mínimo:
Máximo:
Seleccionamos la máxima.
Calculo del caudal:
Velocidad del aire para lugares cerrados:
Tipo de Ventilación: Localizada.
Diámetro mínimo del conducto de extracción es de 78 mm aproximando a 80 mm.
Perdida en tramos rectos para conductos rígidos de por metro.
Transformación a ducto rectangular de 7,5 x 7 cm.
Presión dinámica (milímetro de columna de agua); 1 mm c.d.a equivale a 9,81 Pa.
Coeficiente de perdida de carga en codos es .
Requisitos
Resultados

## Slide 19
Sistema de Extracción de Gas
La pérdida de carga para los tramos rectos por metro lineal es: (Soler&Palau, 2015)
La perdida por codos encontramos con la fórmula propuesta anteriormente:
La pérdida de carga total de la instalación resulta ser:

## Slide 20
Sistema de Extracción de Gas
Hertz:
Caudal:
Presión de perdida de carga total:
Condiciones del aire donde operará el extractor: (Sangolquí)
Densidad:
Altitud:
Temperatura:
No. | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 
1 | MODELO | 5BS – 700
2 | VELOCIDAD [RPM] | 1450
3 | POTENCIA [W] | 80
4 | VOLTAJE [V] | 120
5 | INTENSIDAD [A] | 0,31
6 | CAUDAL DE DESCARGA [m3/hr] | 200
7 | PRESIÓN SONORA [dB (A)*] | 64
8 | PESO APROX. [kg] | 3

## Slide 21
Selección de Actuadores Neumáticos
Cilindros neumáticos
Debe tener bloqueada la posibilidad de giro del vástago.
El vástago debe soportar el momento flector provocado por el hecho eventual que se produzca rozamiento o choque entre el vástago, envases o válvulas.
Su longitud de carrera debe ser acorde con las dimensiones de los envases y válvulas.
Características
Análisis

## Slide 22
Resultados
1 | Fuerza necesaria para realizar el trabajo | F=m*g | F=1,242*9,8=12,2N
2 | Factor de carga | 0,7 para aceleraciones normales | 0,7
3 | Rendimiento interno del cilindro por rozamiento de las juntas | Entre 0,8 y 0,9 se puede ver en catálogos comerciales | 0,9
4 | Presión manométrica en el cilindro |  | 6 bar
5 | Fuerza teórica en el cilindro | Ft=F/λ.µ=A*p | Ft=12,2/0,7*0,9=19,3N
Fuerzas [N] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diámetro del émbolo [mm] | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
Fuerza teórica a [6 bar] Avance | 68 | 121 | 188 | 295 | 482 | 754 | 1178 | 1870 | 3016 | 4712
Fuerza teórica a [6 bar] Retroceso | 51 | 90 | 141 | 247 | 415 | 686 | 1057 | 1750 | 2827 | 4418
Se selecciona un actuador de diámetro 12mm el cual soporta 51 N superior a los 19,3 N calculado.

## Slide 23
Resultados
Para realizar la comprobación del amortiguamiento de la carga se calcula la energía cinética a disipar.
=
El actuador elegido puede amortiguar 0,09 J así que es apto para trabajar a esa velocidad.
Energía de impacto [J] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Diámetro del émbolo | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100
Energía máx. de impacto en las posiciones finales | 0,09 | 0,10 | 0,14 | 0,35 | 0,40 | 0,52 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 1,00

## Slide 24
Selección de Rodamientos y Tornillos de Sujeción
donde:
Rodamiento seleccionado: serie 7205BE

## Slide 25
Selección de Rodamientos y Tornillos de Sujeción
Se selecciona tornillos de sujeción de cabeza hueca (Allen) ya que son utilizados en todos los sistemas modulares para fijar componentes no posicionadores. (Suministros Industriales, 2015)
Tornillo: DIN 912 M – 10 x 1,5 x 40 – 8.8 zincado.

## Slide 26
…gracias por su atención

## Slide 27
Selección de motores a pasos
Motor a pasos bipolar SY57STH56-1006 con un torque de 9 kgf.cm

## Slide 28
Amplificador de pulsos STP-DRV-4035
No. | CARACTERÍSTICAS DE AMPLIFICADOR DE PULSOS STP-DRV-4035 | 
1 | Accionamientos para motores paso a paso NEMA 17 a 34 | 
2 | Amplificadores de conmutación de 3 estados con MOSFET, para modulación de anchura de pulso | 
3 | Corriente de fase a partir de 0,4 a 3,5 A | 
4 | Entradas de pulsos ópticamente aisladas, dirección y permiso | 
5 | Paso de ½, 1/5, 1/10, 1/50 seleccionado por switch | 
6 | Reducción de corriente de 50% automática | 

## Slide 29
Diagrama de conexión PLC – DRIVER – Motor

## Slide 30
Selección de Sensores
Sensores Ultrasónicos
Sensores Inductivos
Sensor Resistivo PT100
Sensor Resistivo Celda de Carga

## Slide 31
Selección de Electroválvulas
Electroválvula proporcional
Electroválvulas de bloqueo
Electroválvula neumática 3/2

## Slide 32
…gracias por su atención

## Slide 33
Controlador On-Off de temperatura para piscina de control de calidad

## Slide 34
Controlador PID de Nivel de agua
  Modelamiento de la Planta
  Método de Ziegler y Nichols para obtención de parámetros del control
  Resultados en estado estacionario y transitorio
(Kuo, 1996)

## Slide 35
Selección de PLC
Número de Entradas: 19
Entradas Digitales: 15
Entradas Analógicas: 4
Número de Salidas: 28
Salidas Digitales: 27
Salidas Análogas: 1
(Rockwell Automation, Inc., Sistema de Control logix 5000, 2015)

## Slide 36
…gracias por su atención

## Slide 37
Implementación de la Línea de Manufactura.
No. | NOMBRE DE PIEZA | CANTIDAD
1 | LLENADORA DE CAPSAICINA | 1
2 | FEEDER PARA COLOCADOR DE VÁLVULAS | 1
3 | CRIMPADORA | 1
4 | PRESURIZADORA | 1
5 | TRANSPORTADOR GIRATORIO GRANDE | 1
6 | TRANSPORTADOR GIRATORIO PEQUEÑO | 1
7 | COLOCADOR DE VÁLVULAS | 1
8 | PAREDES DE CABINA | 1
9 | TANQUE DE CAPSAICINA | 1

## Slide 38
Implementación de Maquina de Control de Calidad
No. | NOMBRE DE PIEZA | CANTIDAD
1 | TAMBOR ROTATORIO | 1
2 | NIQUELINA | 1
3 | PISCINA | 1
4 | TRANSPORTADOR GIRATORIO | 1
5 | CORREDERA PARA ENVASES | 1

## Slide 39
Implementación de Banda Transportadora
No. | NOMBRE DE PIEZA | CANTIDAD
1 | PAREDES LATERALES | 1
2 | RODILLOS | 1
3 | PLATINAS DE BANDA | 400
4 | ENGRANE CONEXIÓN MOTOR | 1
5 | ENGRANE DE BANDA | 1
6 | BASE | 2

## Slide 40
Implementación de Extracción de Gases
No. | NOMBRE DE PIEZA | CANTIDAD
1 | VENTILADOR | 1
2 | MOTOR | 1
3 | EJE TRANSMISOR DE MOVIMIENTO | 1

## Slide 41
Implementación de Armario de Conexión
No. | NOMBRE DE PIEZA | CANTIDAD
1 | PC CON INTERFAZ GRAFICA HMI | 1
2 | INDICADORES LUMINOSOS | 1
3 | BOTONES DE MANDO | 1

## Slide 42
Montaje de la Línea de Manufactura de Gas Irritante
No. | NOMBRE DE PIEZA | CANTIDAD
1 | PC CON INTERFAZ HMI | 1
2 | CABINA HERMÉTICA | 1
3 | MAQUINA ROTATIVA | 1
4 | PISCINA | 1
5 | BANDA TRANSPORTADORA | 1

## Slide 43
Implementación de Componentes Electrónicos y/o Eléctricos
Conexión de PLC y los módulos que conforman el ControlLogix

## Slide 44
Implementación de Componentes Electrónicos y/o Eléctricos
Configuración de arranque de motores Estrella - Triangulo
(Cortes, 1994)

## Slide 45
Implementación del Sistema de Control PID

## Slide 46
Implementación del Sistema de Control ON-OFF

## Slide 47
Interfaz HMI - Intouch

## Slide 48
Diagrama de Bloques del Funcionamiento del Sistema

## Slide 49
Diagrama de Bloques del Funcionamiento del Sistema

## Slide 50
Protocolo Pruebas

## Slide 51
…gracias por su atención

## Slide 52
El precio de la oferta se basa en el pedido de una producción de 5000 aerosoles de gas pimienta, obteniendo por esa producción un costo de 25000 dólares.
Análisis Económico Financiero
CONCEPTO | VALOR | PORCENTAJE %
Material Electrico | 1800,00 | 22,50
Manufactura de Accesorios | 900,00 | 11,25
Manufactura de Componentes | 1000,00 | 12,5
Material de Sujecion | 400,00 | 5
Material de Manufactura | 1200,00 | 15
Accesorios neumaticos | 1200,00 | 15
Sensores ultrasonicos | 350,00 | 4,375
Drives motores | 800,00 | 10
Motores a paso | 750,00 | 9,375
Sensores fin de carrera | 120,00 | 1,5
Otros materiales | 450,00 | 5,625
Actuadores neumaticos | 550,00 | 6,875
Total costo de Materiales | 9520,00 | 119
CIF DE PRODUCCIÓN | 
Transporte | 220,00
Luz | 350,00
Agua | 300,00
Alimentación | 450,00
TOTAL CIF | 1320,00
BENEFICIO COSTO DEL PROYECTO | 
Precio Oferta de Producción | 25000,00
Total Costos | 10840,00
Beneficio Costo del Proyecto | 2,31
Chart: 
| Precio Oferta de Produccion | Total Costos
 | 25000 | 10840

## Slide 53
…gracias por su atención

## Slide 54
Conclusiones
La información teórica del sistema: diseño, funcionamiento, operación, puesta en marcha, protocolo de pruebas esta precisado a lo largo del escrito en forma sintetizada de diagramas, figuras y cuadros de funcionamiento y programación elaborados por los autores.
La metodología de diseño utilizada para la contemplación y ejecución del presente proyecto fue buscar las necesidades originadas desde el cliente en características técnicas cuantificables.
El alcance del proyecto sin contar con el material técnico de dicha planta debido a la criticidad del producto en caso de que llegue a manos inadecuadas se ha cumplido en totalidad, contemplando el uso de softwares que ayudaron a la simulación del sistema, haciéndolo lo más real posible.

## Slide 55
Conclusiones
La inclusión del software Solidworks para el desarrollo del diseño mecánico de los diferentes componentes del sistema, fue de gran utilidad ya que se pudo someter a simulaciones virtuales y de esa manera estar seguros de escoger el material correcto, dimensionado, formas etc.
Al tener virtualizados los diferentes componentes mecánicos que conforman la línea industrial y específicamente los trasportadores giratorios, esta se convierte en una línea de producción flexible, que no contemple solo la manufactura de aerosoles con gas pimienta, sino también la fabricación de productos conexos, como podría ser aerosoles para diferentes aplicaciones.
La programación del sistema al ser realizada en un PLC, automáticamente se convierte en un sistema flexible capaz de adaptarse a los requerimientos de la empresa, esto hablando en requerimientos cuantificables de producción.

## Slide 56
Recomendaciones
Se debe seguir todas las instrucciones del protocolo de pruebas antes de comenzar con el funcionamiento normal de la línea industrial, esto se recomienda hacer una vez por semana.
Si en el caso de presentarse la necesidad de cambiar los tiempos de fabricación, se debe re programar al PLC y esto debe ser realizado por una persona capacitada ya que de lo contrario existe un riesgo en la integridad de todos los componentes que conforman la línea de manufactura.
Si por motivos de ofertas de producción que requiera realizar la empresa, se requiere la manufactura de aerosoles de diferentes tamaños y usos, se puede cambiar los transportadores giratorios en base a las medidas de los aerosoles solicitados, al tener digitalizado los transportadores giratorios, se puede fabricar e implementarlos en la línea de manufactura.
Si existe algún problema con el funcionamiento normal de la línea de manufactura, el operario sabrá de ante mano dónde se está presentando el error y poder revisar el daño, esto gracias a que el sistema tiene integrado la monitorización de alarmas en el panel de control - monitorización PC y también se puede ver en el proceso mismo a través de indicadores luminosos.