## Slide 1
CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA
“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ENFRIAMIENTO PARA LÁMINAS ASFÁLTICAS IMPERMEABILIZANTES EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA EL INGA DE LA EMPRESA CHOVA DEL ECUADOR S.A.”
FAUSTO ANDRÉS REYES BARRIGA
DIRECTOR: INGENIERO JAVIER POZO
CODIRECTOR: INGENIERO DAVID LOZA
SANGOLQUÍ
2015

## Slide 2: GENERALIDADES

## Slide 3: ANTECEDENTES
Lamina impermeabilizantes con armadura
Fuente: (Imptek, 2014)
Impermeabilización
Construcción
Vialidad

## Slide 4: ANTECEDENTES
L1 Láminas con armadura
Laminadora Dr. Reiser
L2 Láminas sin armadura
Sistemas de control

## Slide 5: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Etapa de enfriamiento línea de laminación actual
Impide aumento de producción
Temperatura en la salida 40°C
Velocidad máxima de 20 m/min

## Slide 6: OBJETIVOS
Diseñar, construir e implementar la estación de enfriamiento para láminas asfálticas impermeabilizantes.
Diseñar y construir la estructura de soporte para la estación de enfriamiento.
Diseñar y construir el sistema de enfriamiento para láminas no protegidas.
Diseñar y construir la estructura para la implementación de la estación de tracción master.
Aplicar un plan de pruebas de funcionalidad.
Realizar un estudio financiero y económico del proyecto.

## Slide 7: JUSTIFICACIÓN
Reducir la temperatura
Mejora del sistema actual  reducción de riesgos para el personal y costos de construcción.

## Slide 8: ALCANCE

## Slide 9: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

## Slide 10: LAMINAS IMPERMEABILIZANTES
Láminas con armadura
Láminas autoprotegidas
Láminas sin autoprotección
Láminas sin armadura
Láminas autoprotegidas
Láminas sin autoprotección
Recubrimiento de gránulo mineral o arena.
Recubrimiento de polietileno termofusible
Recubrimiento con foil de aluminio
Recubrimiento de polietileno termofusible

## Slide 11: PROCESO DE LAMINACIÓN
PREPARACIÓN ASFALTO MODIFICADO  ASFALTO + POLIMEROS + CAOLIN + CARBONATO
Línea de laminación con armaduras
Fuente: (IMPTEK, 2014)

## Slide 12: ETAPA DE ENFRIAMIENTO
Lamina impermeabilizantes con autoprotección
Fuente: (Imptek, 2014)
Lamina impermeabilizantes sin autoprotección
Fuente: (Imptek, 2014)

## Slide 13: EVALUACIÓN DE PARÁMETROS
FLUIDO DE ENFRIAMIENTO
Eficacia
Costo del sistema
Costo de operación
Durabilidad
Costo de mantenimiento
Ruido
FORMA DEL RECIPIENTE
Longitud de enfriamiento
Recirculación del fluido
Seguridad
Costo
Tiempo de llenado
Facilidad de operación
Mantenimiento
Facilidad de limpieza
ACTUAL  PISCINA (5x2x2.8 m)
MATRIZ DE DECISIÓN

## Slide 14: CONDUCCIÓN
ESTADO ESTABLE
T independiente t
Transferencia unidimensional por conducción
Fuente: (Incropera & DeWitt, 1999)
ESTADO TRANSITORIO
t llegar a una T
Resistencia interna despreciable
Sólido semiinfinito
Resistencia interna despreciable
Superficie de control

## Slide 15: CONDUCCIÓN
Sólido semiinfinito
Sólido semiinfito con convección externa

## Slide 16: CONVECCIÓN
entre fluido y un sólido
Capa límite sobre una placa plana
Fuente: (Incropera & DeWitt, 1999)
Condición de no deslizamiento
Condición de no deslizamiento entre placas planas

## Slide 17: DISEÑO

## Slide 18: REQUERIMIENTOS Y EVALUACIÓN DE PARÁMETROS
Factores de ponderación(Weighting Factors)  Matriz de decisión: factores de calificación (Rating Factors): 1 – 10
Ponderar los parámetros de decisión
            1 + Importante
            0.5 = Importancia
            0 – Menos importante
MATRICES DE EVALUACIÓN
Descripción | Requerimiento
Requerimientos generales para la estructura | Desmontable. Emplear elementos existentes.
Sistema de enfriamiento para láminas asfálticas | Temperatura externa menor a los 34°C en la etapa de enrollado.
Sistema de tracción | Velocidad de laminación: 40 m/min.

## Slide 19: MATRICES FLUIDO DE ENFRIAMIENTO
MATRIZ COMBINEX
MATRIZ DE DECISIÓN

## Slide 20: MATRICES FORMA RECIPIENTE
MATRIZ COMBINEX
MATRIZ DE DECISIÓN

## Slide 21: DISEÑO TÉRMICO
DATOS:
Temperaturas de: laminación (inicial lámina), ambiente, agua
Velocidades: máxima y mínima
Esquema del enfriamiento de láminas (4K)

## Slide 22: DISEÑO TÉRMICO
Longitud de enfriamiento máxima disponible

## Slide 23: DISEÑO TÉRMICO
PARA LA VELOCIDAD MÁXIMA DE LAMINACIÓN
Esquema de sólido semiinfinito
PARA LA VELOCIDAD MÍNIMA DE LAMINACIÓN

## Slide 24: DISEÑO TÉRMICO
Chart: TEMPERATURA DE LÁMINA
Longitud de bandejas de enfriamiento
Recorrido de lámina en las bandejas

## Slide 25: DISEÑO ESTRUCTURAL
MODELO
CARGAS

## Slide 26: DISEÑO ESTRUCTURAL
CARGAS

## Slide 27: DISEÑO ESTRUCTURAL
SIMULACIÓN
Mallado
Asignación de elementos, restricciones y cargas

## Slide 28: DISEÑO ESTRUCTURAL
RESULTADOS
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Diagrama de esfuerzos en la estructura
Columna empotrada articulada

## Slide 29: DISEÑO ESTRUCTURAL
RESULTADOS

## Slide 30: DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS
JUNTAS EMPERNADAS
Juntas empernadas

## Slide 31: DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS
JUNTA 1

## Slide 32: DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS
JUNTA 1

## Slide 33: DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS
DISEÑO POR FATIGA
Propiedades perno ½”
Fuente: (Norton, 2011)
Resistencia a la fatiga corregida del perno
Goodman Modificado

## Slide 34: DISEÑO Y SELECCIÓN DE ELEMENTOS
JUNTA 2
JUNTA 3

## Slide 35: SISTEMA DE TRACCIÓN
MOTORREDUCTORES
40 m/min

## Slide 36: SISTEMA DE TRACCIÓN
MOTOR 1 y 2
En función de la lámina 4K  peso

## Slide 37: SISTEMA DE TRACCIÓN
MOTOR 1 y 2
PIÑONES
Esquema de conexión entre piñones

## Slide 38: SISTEMA DE TRACCIÓN
PIÑONES
= 40
= 40
= 20
= 40
= 40
= 40
= 20

## Slide 39: SISTEMA DE TRACCIÓN
FLECHAS

## Slide 40: SISTEMA DE TRACCIÓN
FLECHA 1

## Slide 41: SISTEMA DE TRACCIÓN
FLECHA 1

## Slide 42: SISTEMA DE TRACCIÓN
MOMENTOS FLECTORES

## Slide 43: SISTEMA DE TRACCIÓN
FACTOR DE SEGURIDAD
SAE 1018

## Slide 44: SISTEMA DE TRACCIÓN
SELECCIÓN DE CHUMACERAS
Rodillo ø 800
Del catálogo SKF se obtiene una vida nominal requerida de 25000 horas de operación.

## Slide 45: SISTEMA DE TRACCIÓN
SELECCIÓN DE CHUMACERAS
Cargas en chumaceras
Características chumaceras
Fuente: (SKF, 2013)

## Slide 46: DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
Instrumentación (Entrada)
Instrumentación (Salida) Control
Encoder BCG05-K1KM01PP
Fuente: (SICK, 2014)
Variador de frecuencia
Fuente: (EATON , 2014)
PLC
Fuente: (WAGO Corporation, 2014)

## Slide 47: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN

## Slide 48
CONSTRUCCIÓN

## Slide 49
Modificación de elementos existentes
CONSTRUCCIÓN

## Slide 50
Corte de elementos estructurales
CONSTRUCCIÓN

## Slide 51
Elaboración de placas roscadas
CONSTRUCCIÓN

## Slide 52
Ensamble y montaje de partes
CONSTRUCCIÓN

## Slide 53
IMPLEMENTACIÓN
ELEMENTOS A IMPLEMENTAR
Blower
Motor 1
Motor 2

## Slide 54: PRUEBAS

## Slide 55
PRUEBAS
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
Enfriamiento de láminas
Temperatura del mastico en la balsa de impregnación
Temperatura de entrada
Temperatura ambiente
Temperatura en la salida de la estación
Temperatura del agua
Temperatura en la entrada de la enrolladora
Velocidad de laminación
Tiempo transcurrido de producción
Bailarina
Posición de la bailarina (medición del encoder)
Velocidad de los motores
Tiempo transcurrido de producción

## Slide 56
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Chart: Pruebas de enfriamiento
| 0 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 165
TECHOFIELT 2000 | 24.6 | 24.7 | 25.9 | 27.1 | 27 | 28 | 28.3 | 28.4
IMPERPOL 3000 | 27.6 | 27.7 | 28.1 | 28.9 | 29 | 31 | 31.1 | 31.3 | 31.4
T. LÍMITE | 34 | 34
ANTES
DESPUES
Chart: Posición bailarina
| 0 | 1 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 194
POSICION BAILARINA | 4 | 10 | 12 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16
POSICION IDEAL | 12 | 12

## Slide 57: ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

## Slide 58
ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
Costo total del proyecto
Costo de materiales
Costo de accesorios
Costo de consumibles
Costo de mano de obra directa
Estudio financiero
Rentabilidad del proyecto  T.I.R., V.A.N. y
Relación Costo – Beneficio
La implementación de la estación:
Duplica la velocidad de producción
Reduce la intervención de operarios
Reduce en al menos un 50 %
el producto no conforme (4.46%)
Producto no conforme
Fuente: (IMPTEK, 2014)
Costo total del proyecto

## Slide 59
ESTUDIO FINANCIERO
Producción 2014 láminas con armadura  72400
Beneficio económico anual
4,46% Producto no conforme  $16145
Análisis económico proyectado a 10 años
Índices económico - financieros

## Slide 60: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 61: CONCLUSIONES
Se diseñó, construyó e implementó la estación de enfriamiento  análisis de transferencia de calor para estado no transitorio.
Se diseñó y construyó dos sistemas de enfriamiento.
Se diseñó y construyó el sistema de tracción máster  40 m/min y control de la tensión de la lámina.
Se comprobó, mediante pruebas de funcionalidad, que la temperatura de la lámina sea menor a los 34 °C.
Se logró generar la recirculación del agua en el sistema de enfriamiento mediante la disposición en bandejas.
Se implementó un sistema de prensado para las láminas no protegidas.
Se requirió una inversión de $ 83 568  menos de los tres primeros años de operación de la máquina.
Se obtiene una beneficio económico de aproximadamente 35 000 dólares anuales.
Se redujo la mano de obra directa.

## Slide 62: RECOMENDACIONES
Revisar los planos constructivos, eléctricos y de tuberías.
Realizar periódicamente las acciones de mantenimiento preventivo.
Tomar las debidas precauciones para la operación de los sistemas de tracción.
Realizar pruebas de funcionalidad periódicamente.
Tomar en cuenta el uso del EPP.
Tomar en cuenta todas las precauciones indicadas en las hojas técnicas.
Se recomienda impulsar la relación entre empresa y universidad.