## Slide 1
“Caracterización de procesos de deformación de la superficie terrestre usando la técnica de interferometría diferencial de Radar de Apertura Sintética (DInSAR) en las microcuencas de Potosí, Cristal, Pechiche y Balsas, ubicadas entre las Provincias de Los Ríos y Bolívar.”
AUTOR: ROMMEL SANTIAGO JUMBO SANTÍN
DIRECTOR: ING. OSWALDO PADILLA
CODIRECTOR: ING. FRANCISCO LEÓN

## Slide 2: AGENDA
INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
OBJETIVOS
ÁREA DE ESTUDIO
MARCO TEÓRICO
ESTADO DEL ARTE
METODOLOGÍA
ANALÍSIS DE RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3: 1. Introducción
Figura 1. Teledetección Radar
Fuente: (Lanero,2008)

## Slide 4: 2. Justificación e Identificación del Problema
La deformación del suelo es un tipo de desastres geológicos irreversibles que afecta a todos los provincias en diferente grado, causando la perdida económica incalculable en el país.
La carencia de conocimiento en la aplicación de nuevas metodologías aplicadas en el estudio de la deformación de la superficie terrestre, ha provocado la falta de insumos que alerten próximos movimientos de masa.
Este proyecto propone el desarrollo de una metodología para la caracterización de deformación de la superficie terrestre, la cual representa una herramienta de gran utilidad para describir la dinámica y estimación de su movimiento para tener una base para una propuesta de alerta temprana.

## Slide 5: 3. Objetivo
Caracterizar procesos de deformación de la superficie terrestre usando la técnica de interferometría diferencial de radar de apertura sintética (DInSAR) en las microcuencas de Potosí, Cristal, Pechiche y Balsas, ubicadas entre las provincias de Los Ríos y Bolívar.
Específicos
Definir el estado del arte de aplicaciones de la técnica DInSAR en procesos de deformación de la superficie terrestre.
Establecer un criterio para la conceptualización y caracterización de procesos de deformación de la superficie terrestre.
Diseñar una metodología basada en DInSAR para la caracterización de deformaciones de superficie en la zona de estudio.
Proponer aplicaciones especificas enmarcadas dentro de procesos de alerta y respuesta temprana a emergencias aplicadas a la zona de estudio.

## Slide 6: 4. Área de Estudio
La zona de estudio esta conformada por una superficie de 519 km2, la misma comprende a las microcuencas de Potosí, Cristal, Pechiche y Balsas, ubicadas entre las provincias de Los Ríos y Bolívar.
Figura 2. Mapa de Ubicación del Área
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 7
5. MARCO TEÓRICO

## Slide 8: Radar
Figura 3. Antena SAR
Figura 4. Captura de Información SAR
Fuente: (CRISP,2001)
Fuente: (Mora,2007)

## Slide 9: ECUACIÓN RADAR
Figura 5. Sistema Radar
Fuente:(ESA, 2010)
Donde:
P = Potencia de la señal de la Antena
G= Ganancia de la señal recibida
P1G1= Potencia del ángulo sólido

## Slide 10: Parámetros que afecten la Dispersión Radar
Dispersión Mie
Dispersión Rayleigh
Influencia del Angulo de Incidencia
Dispersión no selectiva

## Slide 11: Polarización
Los sistemas radar transmiten comúnmente ondas planas polarizadas ya sea horizontal o verticalmente (Lira, 2010).
Figura 6. Tipos de Polarización
Fuente: Radar Corses (ESA)

## Slide 12: Radar de Apertura Sintética-SAR
Se trata de sistemas, instrumentos o antenas que operan en las bandas de radio del espectro electromagnético, que emiten la energía en un período pequeño de tiempo y recibe los ecos provenientes de reflexiones de la señal en los objetos (Molina et al., 2006).
Figura 7. Esquema del Radar de visión lateral
Fuente:(Molina et al., 2006)

## Slide 13
Estas plataformas pueden ser aéreas, es decir aviones, o espaciales es decir satélites.
Figura 8. SAR
Fuente:(Molina et al., 2006)

## Slide 14: Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR)
La interferometría SAR (radar de apertura sintética), INSAR, es una técnica de teledetección usada para aplicaciones de generación de modelos numéricos del terreno (MNT)
Figura 9. InSAR
Fuente:(ESA)

## Slide 15: Interferometría Diferencial de Radar de Apertura Sintética (DInSAR)
La técnica DInSAR (INSAR diferencial) explota la fase del SAR que es sensible a la topografía del terreno y a los cambios de elevación ocurridos entre dos pasadas del satélite sobre la misma área.
Figura 10. DInSAR
Fuente:(ESA)

## Slide 16: Fase Interferométrica
La interferometría diferencial SAR, se centra principalmente en el estudio de fase interferométrica de dos imágenes SAR es decir un interferograma
componente debido al ruido,
componente debido al movimiento o la deformación,
es la contribución de la atmosfera,
componente debido al error topográfico

## Slide 17
Donde,
(x, y) es la posición de un valor en la imagen
Z es el valor complejo de la posición (x, y)
A es la amplitud
es la fase
i es el número complejo
Fuente:(Olmsted, 1993)
Posición de la Imagen

## Slide 18: Calculo del Interferograma
Z1(x , y) es el valor del interferograma en una posición de la imagen,
A1(x , y) es la amplitud del interferograma,
(x , y) es la posición de la imagen,
i es el número complejo,
* indica el complejo conjugado.
Fuente:(Olmsted, 1993)

## Slide 19: Plataforma Satelital (ALOS)
El satélite ALOS (advance land observing satellite) perteneciente a la agencia espacial japonesa (JAXA).
ESPECIFICACIONES | 
Tiempo de Vida útil | De 3 a 5 años
Tipo de órbita | Sincronizada con el sol
Ciclo Completo | 46 días
Altitud | 691.65 Km
Polarización | HH+VV+HV+VH
Resolución | 24 - 89 m
Ancho de barrido | 20 - 65 Km
Figura 11. Satélite ALOS
Fuente:(ESA, 2010)
Cuadro 1. Especificaciones del Satélite
Fuente:(CONAE, 2013)

## Slide 20: PALSAR
Es un sistema avanzado de radar de apertura sintética en la banda L, para la captura de imágenes a través de microondas ideal para detectar cambios topográficos y geológicos a partir de señales reflejadas en la superficie de la tierra.
Modalidad PALSAR | Resolución (metros) | Polarización | Cobertura transversal
Resolución Fina | 10 | HH | 70 Km
Resolución Fina | 20 | HH+HV | 70 Km
SL Scan SAR | 100 | HH | 350 Km
P Fine Polarimetría | 30 | HH+HV+VH+ VV | 30 Km
Cuadro 2. Resolución Espectral del PALSAR
Fuente:(Lau, 2011)

## Slide 21: Técnica Topo-DInSAR
Generación de DEM
Usando interferometría diferencial
Sin la necesidad clásica de desenrollar
Fuente:(Mora et al., 2005)
6. ESTADO DEL ARTE

## Slide 22: Técnica de los Permanent Scatterers(PS, Dispersores Permanentes)
Acumulación de imágenes SAR
Dando mediciones de deformación más precisas y fiables
Tasas de deformación lineales y correcciones de altura

## Slide 23: Técnica Coherent Pixels Technique DInSAR, (CPT, Técnica de Pixeles Coherentes)
Estima las componentes lineal y no lineal del desplazamiento,
Los píxeles se seleccionan mediante un criterio de la coherencia
Triangulación de los píxeles seleccionados para establecer relaciones de la fase entre ellos

## Slide 24: Técnica Time Series DInSAR (TS, Series de Tiempo).
Utiliza imágenes de series de tiempo
Para la recuperación de la deformación del terreno
Donde se reduce la gran acumulación de influencia atmosféricas

## Slide 25: 7. METOLOGÍA

## Slide 26: Obtención de la Información Base para la aplicación de la metodología DInSAR
Las imágenes SAR ALOS-PALSAR están disponibles en órbita ascendente y descendente para la zona de estudio, el tiempo de toma va desde el año 2007 hasta el año 2009.
PARES INTERFEROMÉTRICOS | POLARIZACIÓN
PALSAR 20070712-140-20070827-140 | HH+HH
PALSAR 20070712-150-20070827-150 | HH+HH
PALSAR 20070827-140-20080529-140 | HV+HV
PALSAR 20080529-150-20080714-150 | HH+HH
PALSAR 20080829-140-20090717-140 | HH+HH
PALSAR 20090717-140-20090901-150 | HV+HV
Fuente: Biblioteca Personal
Cuadro 3. Pares Interferométricos

## Slide 27: Modelo Digital de Elevación
El modelo digital de elevación que se obtuvo por los datos de la misión espacial topográfica de radar (SRTM), el cual está disponible desde el 2003 por medio del servicio geológico de los estados unidos (USGS).
Fuente: Biblioteca Personal
Figura 11. DEM del Ecuador
Figura 12. DEM de la Zona de Estudio

## Slide 28: Pasos a seguir en el software envi 4.8
Focusing
multilooking
Estimación de la línea base
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Paso 1: “Interferogram Generation”
Paso 2: “Adaptive Filter and Coherence Generation”METODOLOGÍA
PASO 3: “Phase Unwrapping”
Paso 4: “Refinement and Re-flattening”
Paso 6: “Phase to Displacement Conversion and Geocoding”

## Slide 29: Corrección de las Imágenes
La herramienta Focusing permitirá a los datos adquiridos centrarse para generar datos single look complex (SLC).
“Focusing”
(a) Focusing HH (b) Focusing HV

## Slide 30: Multilooking
El proceso de multilooking es utilizar el procesador de señal SAR para restaurar la imagen y pasar los píxeles de forma rectangular a píxeles de forma cuadrada.
(a) Multilooking HH (b) Multilooking HV

## Slide 31: Estimación de la Línea Base
La estimación de la línea base permite obtener información acerca de los valores de referencia y otros parámetros relacionados con el par interferométrico
Imagen Master | Imagen Slave | Normal Línea Base (m)
20070712-140 | 20070827-140 | 165.559
20070827-140 | 20080529-150 | -667.054
20080529-150 | 20080714-150 | 424.277
20080714-150 | 20090717-140 | 420.688
20090717-140 | 20090901-150 | 167.205
20070712-140 | 20090901-150 | 357.015
Cuadro 4. Estimación de la Línea Base
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 32: Paso 1: “Interferogram Generation”
Se multiplica la imagen Master y Slave
El valor absoluto de la amplitud
El valor de la diferencia de fase

## Slide 33
(a) Julio-Agosto 2007 (b) Agosto 2007-Mayo 2008

## Slide 34
(c) Mayo-Julio 2008 (d) Mayo 2008- Julio 2009

## Slide 35
(e) Julio-Septiembre 2009 (f) Julio 2007-Septiembre 2009

## Slide 36: Paso 2: “Adaptive Filter and Coherence Generation”
El realiza un filtro Golstein
Zonas de altas concentración de franjas
Un igualdad en los valores de los píxeles

## Slide 37
(a) Julio-Agosto 2007 (b) Agosto 2007-Mayo 2008

## Slide 38
(c) Mayo-Julio 2008 (d) Mayo 2008- Julio 2009

## Slide 39
(e) Julio-Septiembre 2009 (f) Julio 2007-Septiembre 2009

## Slide 40: Coherencia
Mide el grado de correlación entre las dos imágenes SAR
donde 0 no hay coherencia (píxeles de color negro)
1 donde existe coherencia (píxeles de color blanco)
Este proceso presenta valores de 0 y 1

## Slide 41
(a) Julio-Agosto 2007 (b) Agosto 2007-Mayo 2008

## Slide 42
(c) Mayo-Julio 2008 (d) Mayo 2008- Julio 2009

## Slide 43
(e) Julio-Septiembre 2009 (f) Julio 2007-Septiembre 2009

## Slide 44: PASO 3: “Phase Unwrapping”
Trata de convertir la fase 2
Trata de convertir la fase 2𝜋
Añadiendo o restando un múltiplo entero de 2 a cada píxel
Añadiendo o restando un múltiplo entero de 2𝜋 a cada píxel
A una fase definida en un intervalo [-,]
A una fase definida en un intervalo [-𝜋,𝜋]
Fase Absoluta
Fase Wrapped
Figura 12. Fase Verdadera, Enrollada en 2
Fuente: Agencia Espacial Italiana (ASI)

## Slide 45
(a) Julio-Agosto 2007 (b) Agosto 2007-Mayo 2008

## Slide 46
(c) Mayo-Julio 2008 (d) Mayo 2008- Julio 2009

## Slide 47
(e) Julio-Septiembre 2009 (f) Julio 2007-Septiembre 2009

## Slide 48: Paso 4: “Refinement and Re-flattening”
Transforma la fase desenrollada en valores de altura
Corrigiendo posibles inexactitudes
Se utiliza puntos para los parámetros de corrección

## Slide 49
(a) Julio-Agosto 2007 (b) Agosto 2007-Mayo 2008

## Slide 50
(c) Mayo-Julio 2008 (d) Mayo 2008- Julio 2009

## Slide 51
(e) Julio-Septiembre 2009 (f) Julio 2007-Septiembre 2009

## Slide 52: Paso 6: “Phase to Displacement Conversion and Geocoding”
Los valores de fase absolutos calibrados se convierte en desplazamientos
Se obtiene la altura de cada píxel y su localización
Que se aplica simultáneamente en las dos antena

## Slide 53
(a) Julio-Agosto 2007 (b) Agosto 2007-Mayo 2008

## Slide 54
(c) Mayo-Julio 2008 (d) Mayo 2008- Julio 2009

## Slide 55
(e) Julio-Septiembre 2009 (f) Julio 2007-Septiembre 2009

## Slide 56: Modelo Geodinámico Externo
El presente modelo geodinámico permite analizar los agentes o fuerzas que interviene en la geodinámica externa, que define las modificaciones de la superficie de la corteza terrestre.
Para la obtención de los modelos de desplazamientos, caída y flujos, se ponderó los atributos de la cartografía temática, los que se menciona a continuación:
Geología,
Geomorfología,
Cobertura y Uso del Suelo,
Geopedología,
Mapa Climático
Pendientes

## Slide 57
ORDEN | INSUMOS | JERARQUIZACIÓN DESLIZAMIENTOS | JERARQUIZACIÓN CAÍDAS | JERARQUIZACIÓN FLUJOS
1 | Litología | 2 | 2 | 1
2 | Geomorfología | 5 | 6 | 6
3 | Geopedología | 4 | 5 | 2
4 | Sistemas Productivos | 3 | 4 | 5
5 | Pendientes | 1 | 1 | 4
6 | Clima | 6 | 3 | 3
Sumatoria |  | 21 | 21 | 21
Jerarquización de Variables
Donde:
Oi = Grado de importancia
N= # de variable
Cuadro 5. Jerarquización de Variables
Fuente:(Estrella et al., 2014)

## Slide 58: Deslizamientos
DESLIZAMIENTOS |  |  |  | 
1 | 6-2+1= | 5/21= | 0.24 | Litología
2 | 6-5+1= | 2/21= | 0.09 | Geomorfología
3 | 6-4+1= | 3/21= | 0.14 | Geopedología
4 | 6-3+1= | 4/21= | 0.19 | Sistemas Productivos
5 | 6-1+1= | 6/21= | 0.29 | Pendientes
6 | 6-6+1= | 1/21= | 0.05 | Clima
Sumatoria= |  |  | 1.00 | 
Cuadro 6. Determinación de Pesos de las Variables para Deslizamientos
Fuente:(Estrella et al., 2014)
Figura 13. Tipos de Deslizamientos
Fuente:(González De Vallejo et al., 2002)

## Slide 59
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 60: Caídas
CAÍDAS |  |  |  | 
1 | 6-2+1= | 5/21= | 0.24 | Litología
2 | 6-6+1= | 1/21= | 0.05 | Geomorfología
3 | 6-5+1= | 2/21= | 0.09 | Geopedología
4 | 6-4+1= | 3/21= | 0.14 | Sistemas Productivos
5 | 6-1+1= | 6/21= | 0.29 | Pendientes
6 | 6-3+1= | 4/21= | 0.19 | Clima
Sumatoria= |  |  | 1.00 | 
Cuadro 7. Determinación de Pesos de las Variables para Caídas
Fuente:(Estrella et al., 2014)
Figura 14. Tipos de Caídas
Fuente:(González De Vallejo et al., 2002)

## Slide 61
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 62: Flujos
FLUJOS |  |  |  | 
1 | 6-1+1= | 6/21= | 0.29 | Litología
2 | 6-6+1= | 1/21= | 0.05 | Geomorfología
3 | 6-2+1= | 5/21= | 0.24 | Geopedología
4 | 6-5+1= | 2/21= | 0.09 | Sistemas Productivos
5 | 6-4+1= | 3/21= | 0.14 | Pendientes
6 | 6-3+1= | 4/21= | 0.19 | Clima
Sumatoria= |  |  | 1.00 | 
Cuadro 8. Determinación de Pesos de las Variables para Flujos
Fuente:(Estrella et al., 2014)
Figura 15. Tipos de Flujos
Fuente:(González De Vallejo et al., 2002)

## Slide 63
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 64: 8. ANALÍSIS DE RESULTADOS

## Slide 65: Interpretación y Comparación con el Modelo Geodinámico Externo
Comparación con el Modelo de Deslizamiento

## Slide 66
(a) Julio-Agosto 2007
(c) Mayo-Julio 2008
(e) Julio-Septiembre 2009
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 67
(b) Agosto 2007-Mayo 2008
(d) Mayo 2008- Julio 2009
(f) Julio 2007-Septiembre 2009
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 68
Comparación con el Modelo de Caídas
(a) Julio-Agosto 2007
(c) Mayo-Julio 2008
(e) Julio-Septiembre 2009
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 69
(b) Agosto 2007-Mayo 2008
(d) Mayo 2008- Julio 2009
(f) Julio 2007-Septiembre 2009
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 70
Comparación con el Modelo de Flujos
(a) Julio-Agosto 2007
(c) Mayo-Julio 2008
(e) Julio-Septiembre 2009
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 71
(b) Agosto 2007-Mayo 2008
(d) Mayo 2008- Julio 2009
(f) Julio 2007-Septiembre 2009
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 72: Desplazamientos mediante gráficos de dispersión
Julio-Agosto 2007
(a) Alta (b) Media (c) Baja

## Slide 73
Agosto 2007-Mayo 2008
(a) Alta (b) Media (c) Baja

## Slide 74
Mayo-Julio 2008
(a) Alta (b) Media (c) Baja

## Slide 75
Mayo 2008-Julio 2009
(a) Alta (b) Media (c) Baja

## Slide 76
Julio-Septiembre 2009
(a) Alta (b) Media (c) Baja

## Slide 77
Julio 2007-Septiembre 2009
(a) Alta (b) Media (c) Baja

## Slide 78: Evaluación con otra técnica enmarcada al desplazamiento
  La técnica a utilizar es la SBAS (subconjunto de pequeña línea base) donde el algoritmo produce mapas de velocidad de deformación y series de tiempo.
Figura 16. Posición Relativa
Figura 17. Línea de Base Normal
Fuente: Biblioteca Personal
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 79
Refinamiento y Reaplanamiento
Interferogramas
Figura 18. Interferogramas
Fuente: Biblioteca Personal
Figura 19. Refinamiento y Reaplanamiento
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 80: Propuesta de aplicación específica enmarcadas dentro de procesos de alerta y respuesta temprana a emergencias
¿Qué es un SAT (Sistema de Alerta Temprana)?
¿Cuál la importancia de un SAT?
¿Cuál es el objetivo de un SAT?
Procedimiento de implementación de un SAT

## Slide 81
Fuente: Biblioteca Personal

## Slide 82: 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 83
La zona alta de la cuenca es bastante conflictiva por las sustanciales subsidencias evidenciadas, debido a que es una zona alta de precipitación
Existe una alta probabilidad de ocurrencias de desplazamientos rotacionales, en la parte alta de la cuenca y los puntos en campo demuestran la realidad de ello.
El análisis en meses no muestra diferencias en los desplazamientos de la superficie terrestre, al contrario del análisis de un año o varios años que muestra diferencias por el tiempo transcurrido.
Los gráficos de dispersión son más dinámicos en las representaciones de las deformaciones terrestres y ayudan a discernir de manera puntual
La técnica SBAS no logro resultados consistentes, debido a las características de las imágenes además del sensor.
La zona de la cuenca se caracteriza por presentar una predominancia de pendientes altas-muy altas y se asocian con la forma del terreno característica del lugar.

## Slide 84: Recomendaciones
Realizar mapas de desplazamientos con varios años de diferencia para obtener una deformación terrestre más evidente.
Probar los algoritmos del estado del arte para alternar los resultados y así poder tomar una acertada decisión en la propuesta del SAT.
Realizar la comparación de resultados obtenidos utilizando otras imágenes de satélites actuales como por ejemplo COSMO-SKYMED.
Investigar las nuevas técnicas SAR para la estimación de la deformación de la superficie terrestre.