## Slide 1: TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
AUTORES:
- MONTERO OROZCO, JUAN JOSÉ
- SÁNCHEZ MALDONADO, EDISON LUIS
TEMA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE UN TREN DE RODAJE DE ALIMENTACIÓN DE TUBOS, PARA LA EMPRESA SERTECPET S.A.‏
DIRECTOR: ING. ECHEVERRÍA LUIS
CODIRECTOR: ING. OLMEDO, FERNANDO

## Slide 2: OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y construir un prototipo de un tren de rodaje de alimentación de tubos, para la empresa Sertecpet s.a.

## Slide 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Diseñar los componentes mecánicos del sistema semi automático planteado, incluyendo una respectiva evaluación de la mesa ya construida.
2. Diseñar los sistemas de control y la parte eléctrica-electrónica indispensables para la acción de los mecanismos de la máquina
3. Construir un prototipo de los componentes mecánicos a una escala lo suficientemente didáctica para apreciar el comportamiento funcional de la máquina.
4. Construir un prototipo de los sistemas de control y de la parte eléctrica-electrónica, en su respectiva escala para representar los mecanismos de la máquina en general
5. Evaluar económicamente lo mejor para la empresa que auspicia el proyecto, tomando en cuenta precios en el mercado, costos directos, costos indirectos, mano de obra, tiempos y personal.

## Slide 4: NECESIDAD

## Slide 5
MARCO TEÓRICO
  SOFTWARE PARA SIMULACIÓN DE MOVIMIENTO.
  ANÁLISIS ESTÁTICO Y DE FATIGA.
  IMPACTO POR VIBRACIONES
  EMBRAGUE.

## Slide 6
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
  CONCEPTO 1, CONCEPTO 2, CONCEPTO 3.
  SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA.

## Slide 7
DISEÑO MECÁNICO DE LA MÁQUINA

## Slide 8
PRE INGENIERÍA
PLANO 1
PLANO 2
PLANO 3
PLANO 4
PLANO 5

## Slide 9
Análisis resistencia de la mesa.

## Slide 10
Acero AISI 1040

## Slide 11
[Mpa]
Cálculos, factor de seguridad.
Valor mínimo del límite de fluencia (Shigley, 2002, pág. 1020).

## Slide 12
Después de varios cálculos y consideraciones se obtiene que se necesitará un peso de 29 toneladas para que la mesa falle y en las peores condiciones la mesa cargará 16.2 toneladas.
Resultado

## Slide 13: DISEÑO MECANISMO TOPE FIJO
Análisis Fuerza de impacto
1 tubo
2 tubos
3 tubos

## Slide 14
Resultados Parciales
TUBOS | PESO [Kg] | FUERZA DE CONTACTO/IMPACTO [N] | VELOCIDAD [mm/s] del tubo que impacta | VELOCIDAD [km/h] del tubo que impacta
1TUBO | 2700 | 15467 | 558 | 2
2TUBOS | 5400 | 16202 | 496 | 1.79
3TUBOS | 8100 | 11870 | 432 | 1.55

## Slide 15
Análisis Fuerza de impacto: para dos tubos con gran precisión del software de simulación.
 | TUBO | MESA | TOPE | 
Figura de simulación | MATERIAL |  |  | fuerza de impacto [N]
Figura 39 | acero seco | acero seco | acero grasoso | 19164
Figura 40 | acero seco | acero seco | acero seco | 19430
Figura 41 | acero grasoso | acero grasoso | acero grasoso | 20647 con 513 [mm/s]
Figura 42 | acero grasoso | acero grasoso | caucho | 13524
Figura 43 | acero seco | acero seco | caucho | 13508

## Slide 16
Fuerza y velocidad crítica

## Slide 17
Análisis Fuerza de impacto: para dos tubos con gran precisión del software de simulación con el mecanismo implementado.

## Slide 18
Fuerza final
de impacto

## Slide 19
El valor de la fuerza de impacto que soportará el tope, después de varias simulaciones e innumerables pruebas para obtener resultados más precisos, está en un rango de 18122 [N] a 18301 [N].
Resultado

## Slide 20
DISEÑO TOPE FIJO EVOLUCIÓN

## Slide 21
TOPE FIJO FINAL
PLANO DETALLE
PLANO CONJUNTO

## Slide 22
TOPE FIJO ANALISIS DE ELEMENTOS FINITOS:
Resultados:
Factor de seguridad min 4.8.
Desplazamiento máx: 0,1393
Fatiga: carga min, 2.176.

## Slide 23
BUJE
El análisis del factor de seguridad para el buje es el siguiente:

## Slide 24
Buje seleccionado

## Slide 25
Estructura Base
PLANO DETALLE
PLANO CONJUNTO
PLANO CONJUNTO ARMADO
DVD
Armado 1

## Slide 26
Resultados:
Factor de seguridad min 4.2.
Desplazamiento máx: 0,1661
Fatiga: carga min, 1,726.

## Slide 27
Diseño Impulsador EVOLUCIÓN

## Slide 28
Tope inferior
PLANO DETALLE - CONJUNTO
Impulsador final
PLANO DETALLE - CONJUNTO

## Slide 29
Armado 2

## Slide 30
Resultados:
Factor de seguridad min 4.3.
Desplazamiento máx: 0,2012.
Fatiga: carga min, 2,561

## Slide 31
 |  | FACTOR SEGURIDAD | ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTO | FATIGA
1 | Tope | 4.8 | 0.1393 | 2.176
2 | Tope + bujes + base | 4.2 | 0.1661 | 1.726
3 | Tope + bujes + base+ impulsador. | 4.3 | 0.2102 | 2.561
Resultado

## Slide 32
Cálculos fuerza de empuje y retirada

## Slide 33
Y la fuerza para retirar:
Cálculos fuerza de empuje y retirada

## Slide 34
Fuerza de empuje y retirada CAD/CAE
DVD BAJADA
DVD SUBIDA

## Slide 35
Pistón neumático implementado
PLANO CONJUNTO

## Slide 36
Valores determinantes en la elección del pistón

## Slide 37
Caucho
PLANO DETALLE CONJUNTO CAUCHO
COTIZACIÓN

## Slide 38
MESA SOPORTE

## Slide 39
Medidas fundamentales

## Slide 40
Fuerzas fundamentales

## Slide 41
Resultados:
Factor de seguridad min 7,
Desplazamiento máx: 0,82.
Fatiga: carga min, 2,561
Mesa Soporte
PLANO CONJUNTO
PLANOS POR PIEZA 1 2 3

## Slide 42
Análisis Pernos

## Slide 44: DISEÑO MECANISMO TOPE MÓVIL
Propósito: detener los tubos restantes mientras pasan solamente los seleccionados por el operador.
Control de posición del tope móvil mediante motor a pasos.
Plano Conjunto
DVD tubos 13 3/8 pulgadas.
DVD tubos 2 pulgadas.

## Slide 45: APOYO INFERIOR
APOYO
SUPERIOR
APOYO
VERTICAL
Plano apoyo inferior
Plano apoyo superior
Plano apoyo vertical

## Slide 46
SELECCIÓN DE CILINDRO NEUMÁTICO TOPE MÓVIL
555 573 DFST-63-30-DL-Y4-A (FESTO)
Amortiguador hidráulico
5000 [N] (impacto)

## Slide 47
CÁLCULO DE FUERZAS SOBRE TOPE MÓVIL.

## Slide 48
DISEÑO PROPUESTO CARRO TRANSPORTADOR

## Slide 49
CÁLCULOS DE HUSILLO DE BOLAS

## Slide 50
Eficiencia de tornillo de bolas
- TORQUE DE RETENCIÓN.
SELECCIÓN DE MOTOR A PASOS

## Slide 51
FUERZAS APLICADAS SOBRE EL CARRO
SELECCIÓN DE GUIA LINEAL

## Slide 52
CÁLCULO DE FACTOR DE SEGURIDAD GUIA LINEAL

## Slide 53
Factor de seguridad: 5,9
Deformación máxima: 0,056 mm
COMPROBACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DEL CARRO TRANSPORTADOR

## Slide 54
Detalles Mecanismo 2
Plano base motor a pasos
Plano base chumacera

## Slide 55
DIMENSIONAMIENTO DE MOTOR-REDUCTOR
Velocidad ajustada a reducción comercial
Notes: EL VALOR COMERCIAL MÁS CERCANO ES DE 64 EN CUANTO A LA REDUCCIÓN

## Slide 56
POTENCIA REQUERIDA PARA ACELERAR Y VENCER RESISTENCIA A RODAMIENTO
Notes: CRR : 0,1 SIENDO CONSERVADORES. EN REALIDAD LOS LIBROS SUGUIEREN VALORES ENTRE 0.0010 a 0.0024 SIN EMBARGO, NO EXISTEN VALORES REALES DEFINIDOS PARA ESTA SITUACIÓN EN PARTICULAR.

## Slide 57
POTENCIA REQUERIDA PARA NIVELAR LOS TUBOS
Notes: El torque promedio se lo obtiene de la suma de torques necesarios para que estando un tubo quieto (ya nivelado) el otro tubo pueda rodar. Para que este segundo tubo pueda nivelarse el torque ejercido deberá ser mayor al torque necesario para friccionar el primer tubo mientras los motores se estén ejecutando, rodar al segundo tubo por lo mismo rodillos motrices y por ultimo vencer el torque que provoque el primer tubo al tener quieto al último rodillo (“rodillo loco”), de la siguiente manera

## Slide 58
POTENCIA INSTANTÁNEA REQUERIDA PARA NIVELAR LOS TUBOS

## Slide 59
N [RPM] | T [Nm] | Fs | i | DIMENSIONES |  | 
26.4 | 385 | 2 | 64 | VF130_64 | P90 | BN90LA4
Torque Reductor: 385 [Nm]
Torque Fricción Dinámica: 306.55 [Nm]
Torque Fricción Estática (Instantáneo): 542.9 [Nm]
Los reductores están diseñados bajo la norma DIN 60034-1 / VDE 0530 que estipula que son capaces de aguantar una sobrecarga de al menos 1.6 veces el torque nominal por 15 segundos sin sufrir ningún daño.
SELECCIÓN REDUCTOR DE VELOCIDAD ADECUADO

## Slide 60
SELECCIÓN EMBRAGUE ADECUADO
Torque Fricción Dinámica: 306.55 [Nm] @ 28 [RPM]
Fabricante sugiere utilizar el doble del torque para velocidades menores a 100 [RPM].
PCC-1125: 465 [lb.ft] o 630.5 [Nm].
Elementos adicionales
  Bushing de entrada
  Bushing de salida
Notes: Explicar porque sugiere el doble del torque

## Slide 61
BUJE DE ENTRADA Y SALIDA DE EMBRAGUE
Buje salida.
  Diámetro 2.5” Bushing Browning Q1 tipo 2
  Chaveta estándar ANSI 5/8 x 5/16
Buje entrada.
  Diámetro 1 ¾” Bushing Dodge (Baldor) tipo 3030
  Chaveta estándar ANSI 3/8 x 3/16

## Slide 62
DIMENSIONAMIENTO EJE REDUCTOR - EMBRAGUE
Basados en recomendación de fabricante de reductor.
Basados en dimensión es buje de entrada de embrague.

## Slide 63
A
B
C
D
E
DIMENSIONAMIENTO EJE REDUCTOR - EMBRAGUE
Definición de puntos de aplicación de fuerzas, torques y apoyos.
Acero AISI 4340
240-380 BHN equivalente a una resistencia última a tracción de 808[MPa] a 1288[MPa].
Plano

## Slide 64
CÁLCULO EJE REDUCTOR - EMBRAGUE
Sensibilidad a la muesca por flexión
Sensibilidad a la muesca por torsión

## Slide 65
DETERMINACIÓN FACTOR DE SEGURIDAD EJE REDUCTOR - EMBRAGUE
Notes: Valor muy conservativo, valores por simulación de elementos finitos arrojan resultados cercanos a 6

## Slide 66
Motor, reductor, embrague resultado final
Plano base motor

## Slide 67
Niveladores
Plano niveladores CONJUNTO

## Slide 68
 | Ubicación | Factor de seguridad | Desplazamientos | Fatiga
CASO 1 | Tubos alineados derecha. | 3,6 | 3,27E-01 | 1.479
CASO 2 | Tubos separados. | 3,5 | 3,36E-01 | 1,462
CASO 3 | Tubos centrados. | 4 | 2,134E-01 | 1,657
Resultados elementos finitos

## Slide 69
Detalles mecanismo nivelador
Plano perfil limitador
Plano mesa nivelador

## Slide 70
Protecciones
PLANO
PLANO
PLANO

## Slide 71
Resultados
Plano Conjunto mecanismos

## Slide 75
DISEÑO DEL CONTROL DE LA MÁQUINA

## Slide 76
Neumática, tope fijo
Sensor magneto resistivo SME-/SMT-8 de la misma línea de “FESTO”
Placa intermedia tiene la siguiente numeración: 164 897 ZVA-2
Bobina mas cable de conexión con conector numeración respectiva es: 193458 KMF-1-24DC-10.

## Slide 77
Neumática, tope móvil

## Slide 78
SIMULACION EN AUTOMATION STUDIO
CONTROL DEL PROCESO

## Slide 79
DIAGRAMA DE FASES

## Slide 80
SIMULACION INTERFAZ DE USUARIO
Sensores externos simulados como pulsadores
Actuadores eléctricos simulados como indicadores luminosos
DVD AUTOMATION

## Slide 81
ELEMENTOS ELÉCTRICOS
ETAPA DE CONTROL
- PLC (Controlador lógico programable).
- Instrumentos de medición y detección.
- HMI.
- Pulsadores y selectores.
- Relés de activación de solenoides.
- Fuente de voltaje.
- Breakers y protecciones.
ETAPA DE POTENCIA
- Contactores.
- Disyuntores.
- Protecciones térmicas.
- Variadores de frecuencia.
- Drivers de motores a pasos.

## Slide 82
CARACTERÍSTICAS PLC
S7-1200 CPU1214C DC/DC/DC
14 DI 24VDC
10 DO 24VDC
SM 1221 DC
16 DI 24VDC
SB 1222
4 DO 5VDC (HS)

## Slide 83
CARACTERÍSTICAS INSTRUMENTACIÓN
IQ-SENSE
0,2 a 1[m]
IP67
50 [mA]
2 [ms]

## Slide 84
CARACTERÍSTICAS VARIADOR DE FRECUENCIA
SINAMICS G110
2[HP] O 1,5[KW]
ENTRADA: 19,7 [A] @ 230 [V]
SALIDA: 7,8 [A]
3 DI, 1AI, 1DO

## Slide 85
CARACTERÍSTICAS DRIVER MOTOR A PASOS
G201X DE GECKODRIVE
NEMA 23
6[A]
IN 5 [V]DC @ 200 [kHz]
STEP + DIR

## Slide 86
PROCESO DE DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

## Slide 87: Prototipo tren de rodaje
Edison Luis Sánchez Maldonado.
Juan José montero Orozco.

## Slide 88
diseño del prototipo en software cad

## Slide 89
diseño del prototipo en software cad

## Slide 90
Proceso de impresión 3d

## Slide 91
Proceso de impresión 3d

## Slide 92
Proceso de impresión 3d

## Slide 93
área de fabricación

## Slide 96
Fabricación de piezas en taller de la espe

## Slide 99
Primeras pruebas mecanismo de tope móvil

## Slide 100
Primeras pruebas de impacto mecanismo tope fijo

## Slide 101
Ensamblaje temporal de mesa de alimentación

## Slide 103
Construcción de la base de toda la máquina

## Slide 104
Destrucción de la base de toda la máquina

## Slide 105
Construcción de la base de toda la máquina 2.0

## Slide 106
Ensamblaje de mesa de alimentación con base

## Slide 107
Conexión en protoboard del driver de motor a pasos y motor a pasos.

## Slide 108
Conexión en protoboard del driver de motor a pasos y motor a pasos.

## Slide 109
Finalizado montaje mecánico de los elementos

## Slide 110
Finalizado instalación neumática

## Slide 112: Placas de acondicionamiento de sensores y fines de carrera

## Slide 113: Placas de motor a pasos y control de actuadores

## Slide 114
Montaje eléctrico de los elementos

## Slide 115
Montaje eléctrico de los elementos

## Slide 116
Montaje eléctrico de los elementos

## Slide 117
Montaje eléctrico de los elementos

## Slide 118
Montaje eléctrico de los elementos

## Slide 119
Pruebas de funcionamiento del prototipo
DVD 1

## Slide 120
Hmi pantalla 1

## Slide 121
Hmi pantalla 2

## Slide 122
Hmi pantalla 3

## Slide 123
EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA
  COSTO DE MATERIALES.
  ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

## Slide 124: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 125
Bibliografía

## Slide 126: GRACIAS