## Slide 1: “GENERACIÓN DE ORTOFOTOS Y CARTOGRAFÍA 2D Y 3D MEDIANTE PROCESOS FOTOGRAMÉTRICOS DIGITALES CON ERDAS INTERGRAPH ERDAS IMAGINE”
AUTOR: GUILLERMO ISRAEL, BARRAGÁN BENÍTEZ
DIRECTOR: ING. ALEXANDER, ROBAYO
CODIRECTOR: ING. EDUARDO, KIRBY
_______________________
DR. MARCELO MEJIA MENA
SANGOLQUÍ, 2015

## Slide 2
GENERALIDADES
ÁREA DE ESTUDIO – JUSTIFICACIÓN - MARCO TEÓRICO

## Slide 3: Introducción
2009 revoluciona los procesos fotogramétricos con insumos digitales
MAGAP
Uso de tecnologías digitales de punta. Sus productos ofrecen confiabilidad en sus procesos y precisión
IGM
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
Acorde con el avance tecnológico adquiere en el 2014 estaciones fotogramétricas digitales
Existe la necesidad de investigar cómo optimizar los procesos fotogramétricos digitales, con uso de software específico y determinar las precisiones que se alcanzan

## Slide 4: Área de estudio
Se determinó que existe un traslapo longitudinal de al menos 60% y un traslapo transversal de al menos un 30% entre imágenes contiguas.
Sector: Valle de los Chillos

## Slide 5
Se escogió la zona que tenga estereoscopía (que toda la escena sea cubierta con al menos 2 imágenes)
Nº | Este (m) | Sur (m)
W | 777372,520 | 9961837,692
X | 777028,821 | 9968275,126
Y | 791186,294 | 9962161,490
Z | 791497,809 | 9968378,800
Posicionando con GPS, los 4 vértices que delimitan el área son:

## Slide 6: Objetivos
Ajustar el Bloque Fotogramétrico mediante imágenes digitales y puntos de apoyo
Generar un Modelo Digital de Terreno (MDT) por correlación
Obtener la ortoimagen
Establecer los objetos a restituir mediante el catálogo de objetos
Configurar el entorno para la restitución digital
Restituir los objetos planimétricos y altimétricos

## Slide 7: Metas
Un manual del proceso fotogramétrico para escalas grandes.
Un manual para elaborar un MDT.
Un manual sobre el proceso para la generación de Ortoimagen.
Un manual para la configuración del hardware y software.
Un manual de restitución.
Un mapa 1:5000 del área de estudio.

## Slide 8: Definición del problema
Proceso de transición de la etapa analítica a la digital.
Inversión en la adquisición de equipos, software y tecnología de punta.
Poco uso de estos productos y procesos.
Los procesos fotogramétricos no se encuentran descritos.
Se requiere investigar el uso y potencialidad de esta nueva tecnología, generar procedimientos y afrontar retos que demanda el Ecuador.

## Slide 9: Justificación
El proceso fotogramétrico digital va más allá de solo usar un programa, sino más bien poder configurar tanto sus componentes de software como de hardware
Poder profundizar en otros módulos del programa que ofrecen herramientas potenciales en el campo de Sensores Remotos
Genera interés por descubrir nuevos productos que puedan convertirse en insumos valiosos dentro del campo geográfico

## Slide 10: Marco teórico
Estaciones de monitoreo continuo
Posicionamiento GPS
Fotogrametría
Mantienen registrando datos de varios GNSS a la vez. Actualmente Ecuador consta con 33 estaciones
Metodología para obtener coordenadas referenciales de un punto específico sobre el terreno
Técnica cuyo fin es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera

## Slide 11
Cámaras digitales
Certificado de calibración
CCD
Sistema que ayuda a obtener información del terreno mediante un sensor
Documento que muestra parámetros con los que se remonta la cámara en una base fija y poder tomar las fotografías
Hace referencia al tamaño del pixel en la cámara
Marco teórico

## Slide 12
GSD
Orientaciones
Puntos de control
(GCP)
Es simplemente la dimensión lineal de una sola huella de píxel en el suelo
Ayudan a eliminar todos los errores cometidos en el momento de la toma
Puntos sobre el terreno que ayudan al ajuste de las imágenes
Marco teórico

## Slide 13
Control Terrestre
Instituto Geográfico Nacional de Perú
Akermann
PIX4D
Distribución óptima: perímetro del bloque
Sugiere que se requiere de 5 a 10 GCP para la reconstrucción de áreas grandes y estos deberían estar pinchados en al menos 2 imágenes

## Slide 14
Puntos de Amarre
(Tie points)
Modelo digital
Ortofoto u Ortoimagen
Mide la posición de las coordenadas en el sistema de la imagen
Superficie de terreno representada mediante un modelo de correlación
Foto u imagen que ha sido orientada y corregida mediante software.
Marco teórico

## Slide 15
Aerotriangulación
Restitución
Control de calidad
Ajuste del bloque fotogramétrico y cálculo de las coordenadas de los Tie Point
Proceso por el cual se obtienen los atributos (detalles) del terreno. Archivo vector.
Distribución de puntos de calidad en el terreno
Marco teórico
n = Tamaño de la muestra.
N = Número de elementos de la población.
S2 = (0.5)2; varianza (valor constante).
Z = Nivel de confianza (1.95 para el 95%).
E = Error máximo admisible (0.1).
IGM (2008)

## Slide 16
METODOLOGÍA

## Slide 17: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Imágenes
Tamaño de GSD de 30 cm
Imágenes Entregadas Del Proyecto Mejía Rumiñahui |  |  |  | 
Línea | Número de Foto |  |  | Fecha de Toma
 | Desde | Hasta | Total | 
18 | 537 | 542 | 6 | 9 de Agosto 2012
19 | 829 | 834 | 6 | 19 de Septiembre 2012
20 | 930 | 935 | 6 | 19 de Septiembre 2012
21 | 1240 | 1245 | 6 | 19 de Enero 2013
Gran Total |  |  | 24 | 

## Slide 18
    IMU/GPS
Se obtuvo de los archivos APLANIX (datos en bruto) proporcionados por el IGM, de estos archivos se procedió a la extracción únicamente de los datos de las imágenes entregadas
APLANIX
IMU/GPS
Posibles errores dentro de los archivos APLANIX

## Slide 19
    Altura de vuelo
Por lo tanto se tomó en cuenta la teoría y la información del camarógrafo, determinando que 5000 m es la altura adecuada a la que el avión debió volar
1. Se basa en la teoría referente al GSD. Expresada en el ecuación
2. En el IMU/GPS se tiene una altura promedio de 8016.749 m, sin saber qué sistema de referencia tiene
3. En una entrevista el camarógrafo del IGM, supo manifestar que a ese tamaño de GSD se vuela a 15000 pies o 4572 m

## Slide 20
    Información de la cámara
Contiene la información necesaria como la distancia focal, el tamaño de píxel de la cámara, entre otros
Información del IGM sobre la rotación de la cámara y qué valor se ingresó en el software (Z/I)

## Slide 21: CONTROL TERRESTRE
Distribución de 5 GCP en el Bloque Fotogramétrico
Distribución de 7 GCP en el Bloque Fotogramétrico
Distribución de11 GCP en el Bloque Fotogramétrico

## Slide 22
    Creación del bloque, cámara e ingreso IMU/GPS
BLOQUE FOTOGRAMÉTRICO

## Slide 23
    Carga de Imágenes en el bloque, creación de layer piramidales y orientación interior

## Slide 25
Puntos Von Grüber, GCP y Tie ponits
Von
Grüber
G
C
P
Tie
Points

## Slide 26
    Aerotriangulación (Orientación Exterior)

## Slide 27
GENERACIÓN MDT

## Slide 28
Classic eATE
Comparación

## Slide 29
GENERACIÓN ORTOIMAGEN

## Slide 30
Con GAPs
Sin GAPs

## Slide 31
RESTITUCIÓN
Creación DGN y Atributos a restituir

## Slide 32
Creación proyecto y archivo célula (.cel)

## Slide 33
Creación de la librería (archivo .rsc) y archivo semilla
RSC
SEED

## Slide 34
Escala de visualización inicial del bloque en 3D
Configura los nodos y tolerancias del trabajo
Escala de Mapeo - Intervalo de Curva
Tolerancias en base al radio de esnapeo y trazo
Ambiente Fotogramétrico

## Slide 35
Restitución Planimétrica

## Slide 37
Restitución Altimétrica
Hidrológico
Curvas de Nivel

## Slide 38
Mapa
1

## Slide 39
Mapa
2

## Slide 40
CONTRO DE CALIDAD

## Slide 41
PRECISIONES
Aerotriangulación
IGM (2006)
Ortofotos
IGM (2006)
Restitución Fotogramétrica
IGM (2008)

## Slide 42
CONTROL DE CALIDAD OROTOFOTO
Se posicionaron 8 puntos para la comparación de coordenadas

## Slide 43
Promedio de desplazamiento ESTE
0.11 m
Promedio de desplazamiento NORTE
0.17 m
Error medio de 0.14 m
Chart: ERRORES EN ORTOIMAGEN-ESTE (m)
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
ERROR | 0.074 | 0.212 | 0.27 | 0.053 | 0.077 | 0.023 | 0.065 | 0.135
Chart: ERRORES EN ORTOIMAGEN-NORTE (M)
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
ERROR | 0.124 | 0.174 | 0.203 | 0.049 | 0.077 | 0.012 | 0.403 | 0.279
PRECISIONES ORTOIMAGEN

## Slide 44
CONTROL DE CALIDAD CARTOGRAFÍA
Las coordenadas se compararon con 8 puntos

## Slide 45
Chart: ERRORES EN RESTITUCIÓN-ESTE (M)
 | 0.1588 | 0.0272 | 0.0101 | 0.2015 | 0.0761 | 0.2528 | 0.0319 | 0.1643
Chart: ERRORES EN RESTITUCIÓN-NORTE (M)
ERROR | 0.0807 | 0.0221 | 0.1443 | 0.1018 | 0.1792 | 0.3203 | 0.1113 | 0.0242
Chart: ERRORES EN RESTITUCIÓN-VERTICAL (M)
ERROR | 1.5628 | 0.4425 | 0.4987 | 0.6032 | 0.6137 | 0.5302 | 3.989 | 0.8241
Promedio de desplazamiento ESTE
0.12 m
Promedio de desplazamiento NORTE
0.15 m
Promedio de desplazamiento VERTICAL
1.18 m
PRECISIONES RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA
Error medio de 0.14 m

## Slide 46
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 47
Las ortofotos fueron generadas con MDS, en total se obtuvieron 20 ortofotos, teniendo un Ortomosaico de 100 km2.
La convergencia del bloque fotogramétrico fue aceptada con un RMSE de 0,2670 de píxel. Considerando el estándar del IGM, este proyecto estaría dentro del rango admisible para el error de los ajustes.
En la restitución, se creó una librería propia de objetos .rsc para escala 1:5000, la misma que incluye entre los objetos: vías, ríos, curvas de nivel, etc; pudiéndose añadir construcciones, alcantarillado, manzanas y diferentes objetos para escalas más grandes.
Para restituir, hay que tener un software, hardware (computadora de doble procesador, tarjeta gráfica moderna y memoria ram de alta capacidad), softmouse y gafas 3D. Monitor configurado a 120 Hz.
CONCLUSIONES

## Slide 48
En el control de calidad de las ortofotos y la restitución, se obtuvieron en campo 8 muestras, con precisiones medias de 0.4 y 0.7 cm en horizontal y vertical respectivamente. Con estos insumos se obtuvieron desplazamientos de 11 cm como mínimo y 17 cm como máximo, con una media de 14 cm para la ortoimagen, y de 12 cm como mínimo y 15 cm como máximo, con una media de 14 cm para la restitución, por lo tanto, con las precisiones obtenidas, según la normativa IGM, se entraría en el estándar de escala 1:1000.
No existe una especificación técnica en común para los países de América, las normativas se rigen dentro de cada país, dependiendo de una entidad a cargo para la validación y aprobación de productos geográficos.
CONCLUSIONES

## Slide 49
Los GCP a tomar sean identificables en todas las fotos que estos contienen.
Para la ubicación de los GCP, se debe analizar antes de salir al posicionamiento, que los puntos a tomar se evidencien en campo; para ellos, se debe comprobar con Google Earth u otro medio
Ubicar la Estación de Monitoreo Continuo más cercana para el post-proceso, ayudará a saber el tiempo de toma de los GCP.
Si la finalidad del proyecto es la cartografía, realizar una corrección por ruido a las imágenes para mejorar y homogenizar la radiometría.
RECOMENDACIONES

## Slide 50
Que el ente rector IGM, analice detenidamente el Catálogo de Objetos, ya que existen unidades geográficas de gran escala que se podrían restituir a menor escala.
Se recomienda que el número de GCP para un área de 100 km2 y con una pendiente de baja a media, sea de 10 a 11.
El IPGH como organismo internacional encargado de la geografía e historia, podría realizar especificaciones técnicas en las que se puedan basar todos los países miembros, en las cuales aclare y homogenice la información para todos los procesos fotogramétricos actuales.
RECOMENDACIONES

## Slide 51
GRACIAS