## Slide 1
“EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA E IDENTIFICACIÓN DE Salmonella spp., Shigella spp. y Escherichia coli DEL VERMICOMPOST PRODUCIDO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO (GAD) DE PUJILÍ EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI”
AUTORA: SALOMÉ CALAHORRANO
DIRECTOR: PhD. ANDRÉS IZQUIERDO
CODIRECTORA: MSc. ALMA KOCH
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y LA AGRICULTURA
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
71 de 221 municipios
Calidad del abono.
4’139.512 Tm/año
61,4%
Programa Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (PNGIRS)
VENTAJAS
Y DESVENTAJAS
2

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
¿Quién controla la calidad de abonos en Ecuador?
Nutrientes
Metales pesados
Patógenos: Escherichia coli, Salmonella spp. y Shigella spp.
Flujograma diferenciado del manejo integrado de residuos sólidos urbanos Fuente:Rodríguez & Córdova, 2006.
3

## Slide 4
OBJETIVOS
    Objetivo general
Evaluar fisicoquímicamente e identificar Salmonella spp., Shigella spp. y Escherichia coli del vermicompost producido por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Pujilí en la provincia de Cotopaxi.
4

## Slide 5
    Objetivos específicos
Recolectar muestras del proceso de compostaje en la etapa final.
Determinar los parámetros fisicoquímicos como pH, conductividad eléctrica, humedad, densidad aparente, materia orgánica, relación C/N, CIC, nutrientes y metales pesados.
Identificar la presencia/ausencia de microorganismos aerobios mesófilos, Enterobacterias, Salmonella spp., Shigella spp. y Escherichia coli.
5
OBJETIVOS

## Slide 6
Objetivos específicos
Realizar pruebas de fitotoxicidad.
Comparar los resultados obtenidos con la normativa internacional: EPA (Estados Unidos), NTEA (Normativa Técnica Estatal Ambiental, México), NTC (Norma Técnica Colombiana), Real Decreto 824 (España) y NCh (Norma Chilena).
OBJETIVOS

## Slide 7
HIPOTESIS
La evaluación fisicoquímica e identificación de Salmonella spp., Shigella spp. y Escherichia coli del vermicompost producido por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Pujilí en la provincia de Cotopaxi cumple con los requerimientos de las normativas internacionales: NTEA-006-SMA-2006, NTC 5167, EPA 2003, NCh2880 y el Real Decreto 824/2005.
7

## Slide 8
METODOLOGÍA
Muestreo
Tamaño del lote (número de sacos) | Tamaño de la muestra
2 - 8 | 2
9 – 15 | 3
16- 25 | 5
26- 50 | 8
51 – 90 | 13
91 – 150 | 20
151 – 280 | 32
281 – 500 | 50
501 – 1200 | 80
1201 – 3200 | 125
3201 – 10000 | 200
10001 – 35000 | 315
35001 – 150000 | 500
Fuente: ISO/INEN 2859
8

## Slide 9
PÁRAMETRO | METODOLOGÍA
Densidad aparente | PEE/SFA/02/2015/Rev.2
Humedad gravimétrica | PEE/SFA/15/2015/Rev.2
pH | PEE/SFA/06/2015/Rev.2
Conductividad Eléctrica | PEE/SFA/03/2015/Rev.2
Carbono Orgánico y Materia Orgánica | PEE/SFA/09/2015/Rev.2
Capacidad de intercambio catiónico | PEE/SFA/22/2015/Rev.2
Nitrógeno | PEE/SFA/09/2015/Rev.2
Relación Carbono-Nitrógeno | Calculo
Fósforo | PEE/SFA/32/2015/Rev.2
Cobre, Potasio, Zinc | PEE/SFA/39/2015/Rev.2
Cadmio y Plomo | PEE/SFA/74,50/2015/Rev.2
METODOLOGÍA
9
Análisis fisicoquímicos

## Slide 10
METODOLOGÍA
Recuento de microorganismos aerobios mesófilos
NTE INEN 1 529-5:2006
Diluciones
Duplicados
1mL y PCA
Incubar
Recuento de Enterobacterias y Escherichia coli
por Petrifilm
10

## Slide 11
METODOLOGÍA
Aislamiento e identificación de Escherichia coli, Salmonella spp. y Shigella spp.
EC
MacConkey
EMB
Tinción Gram
Agar nutriente
Tinción Gram
Lactosa
Agua peptona
Caldo tetrationato
SS
XLD
HEK
Tinción Gram
Agar nutriente
Tinción Gram
Agua peptona
Caldo Gram negativo
SS
XLD
HEK
Tinción Gram
Agar nutriente
Tinción Gram
Pruebas bioquímicas
API20E
10
NTE INEN 1529-8:2008
WHO
NTE INEN 1529-15:2009
WHO
NTE INEN 1529-16:96

## Slide 12
METODOLOGÍA
Prueba de fitotoxicidad
12
LIFE, 2008

## Slide 13
RESULTADOS MICROBIÓLOGICOS Y DISCUSIÓN
Aerobios mesófilos |  | Enterobacterias | 
Número total (UFC/g) | (Miller, et al., 2013) | Número total (UFC/g) | (Miller, et al., 2013)
3,02x 105 | 103 -109 UFC/g | 2,1 x 103 | 101-107 UFC/g
2,38x 105 | 103 -109 UFC/g | 1,5 x 103 | 101-107 UFC/g
1,41 x 105 | 103 -109 UFC/g | 5,2 x 103 | 101-107 UFC/g
Microorganismo | Resultado
Escherichia coli | Presencia (8x102 UFC/g)
Salmonella spp. | Ausencia
Shigella spp. | Ausencia
13

## Slide 14
Característica | Vermicompost de Pujilí | NTEA-006-SMA
pH | 5.96 | 6.5-8
Densidad aparente (g/cm3) | 1.52 | 0.4 – 0.6
Humedad (p/p) | 17.5% | 20 - 40%
Conductividad eléctrica (dS/m) | 4.54 | ≤ 4 dS/m
Materia orgánica (p/p) | 19.19% | > 15 %
Carbono orgánico oxidable (p/p) | 11.13% | -
Nitrógeno Total (p/p) | 0,80% | -
Relación C/N | 13,95 | < 12
Fósforo (p/p) | 0,595% | > 0.10%
Potasio (p/p) | 0,16% | > 0.25%
Cadmio (ppm) | 0,8 | < 1
Cobre (ppm) | 0,27 | < 30
Plomo (ppm) | 5,27 | < 5
Zinc (ppm) | 0,69 | < 90
CIC* (meq./100 g) | 120,17 | > 60
RESULTADOS FISICOQUÍMICOS Y DISCUSIÓN
14

## Slide 15
Característica | Vermicompost de Pujilí | NTC 5167
pH | 5.96 | 4-9
Densidad aparente (g/cm3) | 1.52 | < 0.6
Humedad (p/p) | 17.5% | < 20 %
Conductividad eléctrica (dS/m) | 4.54 | -
Materia orgánica (p/p) | 19.19% | ­­-
Carbono orgánico oxidable (p/p) | 11.13% | > 30 %
Nitrógeno Total (p/p) | 0,80% | -
Relación C/N | 13,95 | -
Fósforo (p/p) | 0,595% | -
Potasio (p/p) | 0,16% | -
Cadmio (ppm) | 0,8 | < 39
Cobre (ppm) | 0,27 | -
Plomo (ppm) | 5,27 | < 3
Zinc (ppm) | 0,69 | -
CIC* (meq./100 g) | 120,17 | > 30
RESULTADOS FISICOQUÍMICOS Y DISCUSIÓN
15

## Slide 16
Característica | Vermicompost de Pujilí | EPA
pH | 5.96 | 6.8-7.2
Densidad aparente (g/cm3) | 1.52 | -
Humedad (p/p) | 17.5% | 61%
Conductividad eléctrica (dS/m) | 4.54 | -
Materia orgánica (p/p) | 19.19% | 25-75%
Carbono orgánico oxidable (p/p) | 11.13% | -
Nitrógeno Total (p/p) | 0,80% | 1.5-3.35%
Relación C/N | 13,95 | 10-13
Fósforo (p/p) | 0,595% | 0.07-0.25%
Potasio (p/p) | 0,16% | 0.44-0.77%
Cadmio (ppm) | 0,8 | -
Cobre (ppm) | 0,27 | 85-490
Plomo (ppm) | 5,27 | -
Zinc (ppm) | 0,69 | 87-404
CIC* (meq./100 g) | 120,17 | 75-85
RESULTADOS FISICOQUÍMICOS Y DISCUSIÓN
16

## Slide 17
RESULTADOS FISICOQUÍMICOS Y DISCUSIÓN
17
Característica | Vermicompost de Pujilí | NCh2880
pH | 5.96 | 5.0-8.5
Densidad aparente (g/cm3) | 1.52 | ≤ 0.7
Humedad (p/p) | 17.5% | 30-45%
Conductividad eléctrica (dS/m) | 4.54 | ≤ 3 dS/m
Materia orgánica (p/p) | 19.19% | ≥ 20%
Carbono orgánico oxidable (p/p) | 11.13% | -
Nitrógeno Total (p/p) | 0,80% | ≥ 0.5%
Relación C/N | 13,95 | ≤ 25
Fósforo (p/p) | 0,595% | -
Potasio (p/p) | 0,16% | -
Cadmio (ppm) | 0,8 | < 2
Cobre (ppm) | 0,27 | < 100
Plomo (ppm) | 5,27 | < 100
Zinc (ppm) | 0,69 | < 200
CIC* (meq./100 g) | 120,17 | -

## Slide 18
RESULTADOS FISICOQUÍMICOS Y DISCUSIÓN
Característica | Vermicompost de Pujilí | Real Decreto 824/2005
pH | 5.96 | -
Densidad aparente (g/cm3) | 1.52 | -
Humedad (p/p) | 17.5% | 30-40%
Conductividad eléctrica (dS/m) | 4.54 | -
Materia orgánica (p/p) | 19.19% | > 40 %
Carbono orgánico oxidable (p/p) | 11.13% | -
Nitrógeno Total (p/p) | 0,80% | -
Relación C/N | 13,95 | < 20
Fósforo (p/p) | 0,595% | -
Potasio (p/p) | 0,16% | -
Cadmio (ppm) | 0,8 | < 0.7
Cobre (ppm) | 0,27 | < 70
Plomo (ppm) | 5,27 | < 45
Zinc (ppm) | 0,69 | < 200
CIC* (meq./100 g) | 120,17 | -
18

## Slide 19
PGR: Porcentaje de germinación relativo;
CRR: Crecimiento de radícula relativo;
IG: Índice de germinación: 86,18%
RESULTADOS DE FITOTOXICIDAD Y DISCUSIÓN
Chart: 
| Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3
PGR | 96.6667 | 98.3333 | 98.3333
CRR | 87.7233 | 84.4733 | 91.9133
IG | 85.1267 | 83.0467 | 90.3667
19

## Slide 20
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
20
Chart: Vermicompost de Pujilí
| Normativas
NTEA-006-SMA.2006 | 0.625
NTC 5167 | 0.7777
EPA 2003 | 0.5454
NCh2880 | 0.75
Real Decreto 824/2005 | 0.5714

## Slide 21
CONCLUSIONES
NTEA-006-SMA-2006: 62,5%
NTC 5167: 77,77%
EPA 2003: 54,54%
NCh2880: 75%
Real Decreto 824/2005: 57,14%
Ausencia de patógenos
Baja cantidad de metales
Ausencia de fitotoxicidad
21

## Slide 22
RECOMENDACIONES
Precaución
Registro y monitoreos
Condiciones asépticas
Material vegetal
22

## Slide 23: AGRADECIMIENTOS
23
PhD. ANDRÉS IZQUIERDO
MSc. ALMA KOCH