## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA AGRICULTURA
CARRERA DE INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES, PRODUCTIVIDAD DE BIOMASA Y CONTENIDO LIPÍDICO, ALCANZADOS MEDIANTE EL CULTIVO DE UN CONSORCIO MICROALGAL UTILIZANDO AGUA CON NUTRIENTES DEL RESERVORIO DE GUANGOPOLO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, PICHINCHA
Meneses Coral Magaly Maricela
Diciembre, 2015
DR. PETRONIO GAVILANES
ING. MARCO TAIPE

## Slide 2: Introducción
Problema
Justificación
Objetivos
Marco Teórico

## Slide 3: Problema
Recursos hídricos
Desarrollo industrial
Actividad agrícola
Incremento de la tasa poblacional

## Slide 4: Problema
Tratamiento de aguas residuales
Primario
Secundario
Terciario
Microorganismos
Físicos-químicos
Tratamiento biológico eficiente
Nitrógeno y fósforo

## Slide 5: Justificación
Cultivo de microalgas
Tratamiento de aguas residuales
Tolerancia y capacidad de asimilación del N y P

## Slide 6: Objetivos
Evaluar la capacidad de remoción de contaminantes, productividad de biomasa y contenido lipídico, alcanzados mediante el cultivo de un consorcio microalgal utilizando agua con nutrientes del reservorio de Guangopolo de la Empresa Eléctrica Quito
General

## Slide 7: Objetivos
Objetivos Específicos
Obtener un consorcio microalgal a partir del agua de la represa de la EEQ ubicada en la parroquia de Cumbayá
Comparar la eficiencia en producción de biomasa obtenida al cultivar el consorcio microalgal con el agua del reservorio suplementada con diferentes concentraciones de fertilizante foliar Nitrofoska
Establecer la productividad y el porcentaje lipídico de la biomasa microalgal producida con el agua del reservorio suplementada con la concentración del fertilizante foliar Nitrofoska antes seleccionada
Determinar la eficiencia de remoción de DQO, DBO5, Sulfatos, N y P total en el agua del reservorio de Guangopolo

## Slide 8
Marco teórico
Organismos fotosintéticos
Energía luminosa
Energía química
Plasticidad metabólica
Composición bioquímica
Condiciones de cultivo
Diversas formas
Tamaño 2-200 µm
Unicelular- Colonias o cenobios
Morfología
Microalgas
Ambiente acuáticos
Superficies sólidas
20-30% de lípidos
40-50% de proteínas
Resto carbohidratos

## Slide 9
Marco teórico
Luz
Agitación
pH
Temperatura
Fuente de energía
Fotoperiodo
Intensidad
Nutrientes
Macro: C,N,P, S
Micro: Fe, Mg, Mo, Cu, Ca
16 ºC y 27 ºC
Daño celular
Evaporación
7-9
Solubilidad de los compuestos metabólicos
Distribución homogénea
Evita la sedimentación

## Slide 10
Marco teórico
Scenedesmus sp. (Meyen, 1829)
Células ovoides alargadas, color verde, espinas o zetas
Plasticidad fenotípica propia del género
Adaptación a distintos contaminantes
Independientes- Cenobios
Contenido lipídico 7 - 53%

## Slide 11
Marco teórico
Chlorococcum sp.
Células esféricas de tamaños variados, inmóviles, de color verde
Adaptación a condiciones ambientales extremas
Pared delgada
Reproducción asexual
Contenido lipídico 19 - 44%

## Slide 12: Simbiosis microalga-bacteria
Marco teórico

## Slide 13
Metodología

## Slide 14
Cuarta fase: Evaluación de la Productividad de biomasa, contenido lipídico y remoción de contaminantes
Tercera fase: Selección de la concentración óptima de NPK
Segunda fase: Adaptación al agua residual
Primera fase: Aislamiento e identificación

## Slide 15
Primera fase
Aislamiento e Identificación
Colecta de agua
Crecimiento
T: 22 ºC ± 2
Int. Lum: 14.5µmol. m-2.s.1
Identificación
Claves taxonómicas
Escalamiento en tubos
Cultivo Stock
BG11
BBM
CHU #10
NPK al 3%
Escalamiento en botellones

## Slide 16: Segunda fase
Evaluación de la adaptabilidad
T1: Agua residual esterilizada
T2: Agua residual no esterilizada
Condiciones de cultivo | 
Temperatura | 22 ± 2°C
Intensidad lumínica | 70.32 µmol m-2 s-1
Agitación | Manual
Variable evaluadas
Densidad celular
Velocidad de crecimiento
Tiempo de duplicación
Colecta de agua
Reservorio de Guangopolo
Cultivo Stock
Agua residual
12 días

## Slide 17: Tercera fase
Selección de la concentración de NPK
Cultivo Stock
Agua residual no esterilizada
Condiciones de cultivo | 
Temperatura | 22 ± 2°C
Intensidad lumínica | 45.5 µmol m-2 s-1
Agitación | Constante
Control
T1: 0.5 mL.L-1
T2: 1.5 mL.L-1
T3: 3.0 mL.L-1
NPK
Secado al ambiente
Cosecha
Biomasa húmeda
Análisis del peso seco de la biomasa
Densidad celular
Velocidad de crecimiento
Tiempo de duplicación
1000 rpm
8 min
20 días

## Slide 18: Cuarta fase
Evaluación de la productividad, contenido lipídico y remoción de contaminantes
Agua residual
28 días
1.5 mL.L-1 NPK
3.0 mL.L-1 NPK
Filtración
Floculación
1 g L-1 de Al₂(SO₄)₃
Biomasa seca
Disrupción mecánica
Secado
Análisis del contenido lipídico
Lab. OSP
Análisis de parámetros Lab. OSP
Agitación constante
pH 8
CO2
Agua potable

## Slide 19: Resultados y Discusión

## Slide 20
Fase 1: Aislamiento e Identificación
Resultados y discusión
Consorcio nativo Scenedesmus sp. & Chlorococcum sp.
Características | Scenedesmus sp. | Chlorococcum sp.
Forma | Fusiforme alargada, prolongaciones | Esférica
Tamaño | 3-5µm 11-16µm | 4.5-17µm
Color | Verde | Verde
Cloroplasto | Único | En forma de esfera hueca
Claves Taxonómicas según
Bourrelly (1981) y Eaton (1995).
Aravantinou, y otros (2013)
Scenedesmus y Chlorococcum potencial como sistema depurador de aguas residuales
Según Lürling, (2010)
Formación de cenobios respuesta de protección.

## Slide 21
Resultados y discusión
Fase 2: Evaluación de la adaptabilidad

## Slide 22: Resultados y discusión
Fase 2: Evaluación de la adaptabilidad
Chart: Tiempo (días)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
Scenedesmus sp. | 1000000 | 2980000 | 6140000 | 10280000 | 9120000 | 8090000 | 6830000
Chlorococcum sp. | 1000000 | 241666.6667 | 425000 | 516666.6667 | 633333.3333 | 700000 | 766666.6667
Chart: Tiempo (días)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
Scenedesmus sp. | 1000000 | 4140000 | 9110000 | 12670000 | 12960000 | 13260000 | 13180000
Chlorococcum sp. | 1000000 | 422666.6667 | 587333.3333 | 686333.3333 | 713000 | 818333.3333 | 944666.6667
T1: Agua residual esterilizada
T2: Agua residual no esterilizada
Según Oliviera (2013)
La esterilización provoca reducción de los nutrientes originales
Según Harwati (2013)
Chlorococcum crecimiento bajo y largo tiempo de cultivo con un régimen fotoautótrofo

## Slide 23: Resultados y discusión
Chart: Tiempo (días)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
A. no esterilizada (Tratamiento 2) | 1000000 | 4569333.3333 | 9697333.3333 | 13356333.3333 | 13689666.6667 | 14081666.6667 | 14121333.3333
A. esterilizada (Tratamiento 1) | 1000000 | 3228333.3333 | 6568333.3333 | 10803333.3333 | 9753333.3333 | 8793333.3333 | 7603333.3333
Fase 2: Evaluación de la adaptabilidad
Chart: 
| Agua residual esterilizada | Agua residual no esterilizada
Velocidad de crecimiento | 0.3 | 0.38
Tiempo de duplicación | 2.3 | 1.84
ANOVA
Diferencia estadísticamente significativa
En el día 10 altamente significativa
TUKEY
Medias reales y transformadas más altas con el agua no esterilizada
Ferero, (2011)
La densidad poblacional controla la eficiencia en la remoción de contaminantes.

## Slide 24: Resultados y discusión
Chart: Tiempo (días)
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20
Control | 1000000 | 315200 | 1223600 | 3047000 | 3550000 | 5880000 | 6305000 | 5060000 | 3925000 | 3270000 | 2700000
[0,5] NPK | 1000000 | 738200 | 2329820 | 4580000 | 9025000 | 12320000 | 8810000 | 6856000 | 7500000 | 7520000 | 4820000
[1,5] NPK | 1000000 | 1175800 | 3677300 | 13600000 | 20810000 | 31814000 | 33405000 | 37370000 | 36530000 | 36465000 | 37537000
[3,0] NPK | 1000000 | 764600 | 1705200 | 5354800 | 10140000 | 16960000 | 24390000 | 31860000 | 26975000 | 24995000 | 19105000
Fase 3: Selección de la concentración óptima de NPK
ANOVA
Diferencia altamente significativa
TUKEY
Medias más altas con 1.5 mL.L-1 de NPK
Chart: Peso (mg)
| Control | 0,5 NPK | 1,5 NPK | 3,0 NPK
Promedio | 279.42 | 341.8 | 645.16 | 490.12
Peso seco de biomasa

## Slide 25: Resultados y discusión
Chart: 
| Control | 0.5 NPK | 1.5 NPK | 3.0 NPK
Velocidad de crecimiento | 0.17 | 0.19 | 0.52 | 0.36
Tiempo de duplicación | 4.08 | 3.65 | 1.33 | 1.93
Parámetros cinéticos
Fase 3: Selección de la concentración óptima de NPK
ANOVA
Diferencia estadísticamente significativa
TUKEY
Media más altas con 1.5 mL.L-1 de NPK
Maldonado (2014)
Chorella emersonii 57.02 x 106 cél.mL-1 con 3.0 mL.L-1 de NPK
Díaz, y otros (2012)
3.0 mL.L-1 de NPK produjo 5.61 ± 2.92 x 106 cél mL-1
Chlorococcum sp. 8.19 ± 6.24 x 106 cél.mL-1 con 1.0 mL.L-1 de NPK

## Slide 26: Resultados y discusión
Productividad de biomasa
Fase 4: Evaluación de la productividad de biomasa, contenido lipídico y remoción de contaminantes
T1: 0.06 g L-1 d-1
T2: 0.01 g.L-1d-1
Sacristán, y otros (2014)
Scenedesmus acutus productividad 0.0615 g L-1 d-1 con agua residual
Chart: Peso seco (g)
| FBR 1 | FBR 2 | FBR 3 | FBN 1 | FBN 2 | FBN 3 | Tratamiento 1 | Tratamiento 2
 | 27.7512 | 22.3623 | 26.8449 | 7.8269 | 7.0996 | 6.592
Prueba t de Student
Diferencia estadísticamente significativa
Prueba t de Student
Media más alta con T1
T1: 1.77 g.L-1
T2: 0.48 g.L-1

## Slide 27: Resultados y discusión
Chart: Porcentaje Lipídico (%)
| FBR1 | FBR2 | FBR3 | FBN1 | FBN2 | FBN3 | Tratamiento 1 | Tratamiento 2
 | 4.45 | 2.03 | 4.9 | 3.09 | 2.42 | 2.32
Contenido lipídico
Contenido lipídico reportado | 
Sacristán, y otros (2014) | Scenedesmus acutus 28.34% con AR y 21.83% con AE
T1: 3.79%
T2: 2.61%
Fase 4: Evaluación de la productividad de biomasa, contenido lipídico y remoción de contaminantes
Prueba t de Student
No existió diferencia estadísticamente significativa
Prueba t de Student
Medias similares

## Slide 28: Resultados y discusión
Chart: DBO 5
| Control | FBR1 | FBR2 | FBR3
DBO5 (mg O2/L) | 82 | 37 | 72 | 35
Chart: DQO
| Control | FBR1 | FBR2 | FBR3
DQO (mg O2/L) | 186 | 112 | 212 | 102
41.46%
28.31%
Acuario & Arciniegas (2015),
Consorcio microalgal Scenedesmus y Chlorella
DBO5 » 9% agua del río San Pedro, 39% adicionó nitratos y 42% adicionó nitritos
DQO » + 2% agua del río SP, 10% adición de nitratos y 24% adición de nitritos

## Slide 29: Resultados y discusión
Chart: 
| Sulfatos (mg/L) | Nitrógeno total (mg/L) | Fósforo total (mg/L)
Control | 952 | 416 | 158.4
Fotobiorreactor 1 | 67 | 102 | 25
Fotobiorreactor 2 | 135 | 373 | 62.3
Fotobiorreactor 3 | 56 | 90 | 31.4
90.72%
75.02%
54.72%
Según García, y otros (2012)
Las microalgas incorporan el azufre principalmente como sulfatos
Escorihuela y otros (2007)
31.5% N y 7.64% P con una población microalgal Cyanophyta y Chlorophyta

## Slide 30
CONCLUSIONES
A través de la aplicación combinada de técnicas de aislamiento se consiguió aislar a partir del agua de la represa de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) el consorcio microalgal conformado por las microalgas Scenedesmus sp. y Chlorococcum sp., ambas pertenecientes al filo Chlorophyta, utilizando para su identificación claves taxonómicas.
Se determinó que al suplementar con 1.5 mL.L-1 de fertilizante Nitrofoska® foliar al agua residual procedente del reservorio de regulación de la EEQ, se aumenta la eficiencia en la producción celular, ya que se obtuvo una mayor densidad celular (37.40 x 106 cél.mL-1) y una mayor producción de biomasa (645.16 mg) con una alta velocidad de crecimiento ( y tiempo de duplicación menor (td=1.33).
Se determinó que al suplementar con 1.5 mL.L-1 de fertilizante Nitrofoska® foliar al agua residual procedente del reservorio de regulación de la EEQ, se aumenta la eficiencia en la producción celular, ya que se obtuvo una mayor densidad celular (37.40 x 106 cél.mL-1) y una mayor producción de biomasa (645.16 mg) con una alta velocidad de crecimiento (𝜇=0.52) y tiempo de duplicación menor (td=1.33).
El cultivo del consorcio Scenedesmus sp. & Chlorococcum sp. sobre agua residual del reservorio de la EEQ suplementada con 1.5 mL.L-1 de Nitrofoska ® foliar alcanzó una productividad de biomasa de 0.06 g L-1 d-1 y un contenido lipídico de 3.79%.
A través de la aplicación combinada de técnicas de aislamiento se consiguió aislar a partir del agua de la represa de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) el consorcio microalgal conformado por las microalgas Scenedesmus sp. y Chlorococcum sp., ambas pertenecientes al filo Chlorophyta, utilizando para su identificación claves taxonómicas.
El cultivo del consorcio Scenedesmus sp. & Chlorococcum sp. sobre agua residual del reservorio de la EEQ suplementada con 1.5 mL.L-1 de Nitrofoska ® foliar alcanzó una productividad de biomasa de 0.06 g L-1 d-1 y un contenido lipídico de 3.79%.

## Slide 31
CONCLUSIONES
Mediante el cultivo del consorcio Scenedesmus sp. & Chlorococcum sp. se alcanzó la remoción del 41.46% de la DBO5, 28.31% de la DQO, 90.96% de los sulfatos, 54.72% del nitrógeno total y el 75.02% del fósforo total, presentes en el agua residual del reservorio de regulación de la EEQ.
Se determinó que el agua residual del reservorio de la EEQ puede ser empleado como medio de cultivo para la obtención de una alta productividad de biomasa microalgal a una bajo costo, la cual puede ser aprovechada como biofertilizante o como suplemento alimenticio en la acuicultura

## Slide 32
RECOMENDACIONES
Se recomienda
Apoyar al método de identificación con el uso de técnicas moleculares para establecer diferencias morfológicas y fisiológicas a nivel de especie, tanto para Scenedesmus sp. como para Chlorococcum sp., con el fin de proporcionar características metabólicas más específicas
Para el cultivo de Scenedesmus sp. y Chlorococcum sp., el uso del agua residual sin un tratamiento de esterilización, debido a que representar bajos costos energéticos en la producción de biomasa microalgal
Se recomienda la adicción de 1.5 mL.L-1 de Nitrofoska ® foliar al agua residual para inducir un mayor crecimiento de Scenedesmus sp. y Chlorococcum sp., ya que de esta forma se proporciona un fuente extra de nutrientes hasta alcanzar una adaptación total de las microalgas al agua residual.
Evaluar el crecimiento de las diferentes especies microalgales propias del agua residual que puedan desarrollarse como parte del consorcio microalgal nativo.

## Slide 33
RECOMENDACIONES
Se recomienda
Realizar el análisis del perfil lipídico y composición bioquímica de la biomasa obtenida al usar agua residual del reservorio de la EEQ, con el fin de concretar su aprovechamiento como producto de valor agregado
Comprobar la capacidad de remoción de contaminantes del consorcio microalga Scenedesmus sp. & Chlorococcum sp. sobre otros tipos de aguas residuales y efluentes.
Se recomienda trabajar con otra combinación de concentraciones de NPK tanto al usar el agua residual como al usar agua potable para el crecimiento del consorcio microalgal con el fin de establecer cual aumenta la producción de biomasa.
Se recomienda el cultivo del consorcio microalgal Scenedesmus sp. & Chlorococcum sp. aplicando un sistema discontinuo con un periodo de retención que permita consumir todos los nutrientes presentes en el agua residual.

## Slide 34: GRACIAS