## Slide 1
TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
TEMA: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS, PARA LOS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA”.
AUTORES:
CABEZAS TAPIA, WILSON GEOVANNY
DE LA CUEVA MALDONADO, CHRISTIAN ANDRÉS
DIRECTOR: ING. TERNEUS, FRANCISCO
CODIRECTOR: DRA. PROAÑO, KARINA
SANGOLQUÍ, JULIO 2015

## Slide 2
ÍNDICE
Generalidades y Objetivos
Fundamentación teórica
Diseño del triturador homogeneizador
Construcción, ensamblaje y validación
Análisis económico
Conclusiones y Recomendaciones
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 3
ÍNDICE
Generalidades y Objetivos
Fundamentación teórica
Diseño del triturador homogeneizador
Construcción, ensamblaje y validación
Análisis económico
Conclusiones y Recomendaciones
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 4
Explotar
Potencial
Plantas y vegetales
Precisa y controlada
Manipulación genética
Mejoramiento de cultivos
Biocombustibles
ANTECEDENTES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: La Biotecnología Vegetal es una ciencia y tecnología que permite …
Las aplicaciones de la Biotecnología Vegetal son varias…
Es por esto que la biotecnología se encuentra en continuo desarrollo, y necesita de un trabajo conjunto con la finalidad de satisfacer la demanda y el mercado, así como una continua inversión en la investigación por parte del sector académico, público y privado.

## Slide 5
.
.
ANTECEDENTES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Actualmente, para efectuar el procedimiento de molturación y homogenización de muestras vegetales se utiliza un mortero de porcelana y un mazo de trituración.

## Slide 6
ANTECEDENTES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Por estos antecedentes, es trascendental la existencia de un equipo que realice de manera automática el proceso de trituración y homogenización de muestras vegetales.

## Slide 7
Investigaciones basadas en extracción de ácidos nucleicos
Pulverización es manual , consume recursos y tiempo, perdidas de muestras, homogeneizado, oxidación, dureza de tejidos
Integridad del operador
Equipo, determinar tiempos, frecuencia y temperatura de trabajo
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: En el laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, se llevan a cabo ..
El desperdicio de material vegetal y de nitrógeno líquido, así también la contaminación de la muestra y el riesgo que implica par…
En la trituración y homogenización de muestras vegetales es importante determinar los tiempos de

## Slide 8
Automatizar
Eficiencia y optimización
Mejora Productividad
Análisis y control de calidad
Necesidad
Optimizar tiempo y recursos
Prevenir oxidación
Macerado de calidad
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Con todo lo expuesto, el equipo triturador homogeneizador de muestras vegetales criogénicas podrá solventar en parte las necesidades y problemas presentados en el laboratorio.
Además, el proyecto pretende aportar con la necesidad actual de nuestro país ya que el gobierno mediante su modelo de cambio de la matriz productiva

## Slide 9
OBJETIVOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 10
Diseñar y construir un equipo triturador homogeneizador para muestras vegetales criogénicas, mediante una molienda automática, para la extracción de ácidos nucleicos en el laboratorio de Biotecnología Vegetal de La Universidad de Las Fuerzas Armadas ESPE.
OBJETIVO GENERAL
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 11
Diseñar y validar un mecanismo que permita obtener un método eficiente de trituración de muestras vegetales criogénicas, considerando los requerimientos técnicos del laboratorio de Biotecnología Vegetal.
Analizar el diseño y construcción del sistema mecánico, verificando que cumpla con los parámetros de operación y seguridad para su correcto desempeño dentro del laboratorio de Biotecnología vegetal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 12
Examinar, dimensionar y seleccionar los componentes eléctricos y electrónicos que permitan un adecuado funcionamiento y óptimo consumo de potencia para obtener el máximo rendimiento del equipo bajo parámetros de diseño.
Realizar los planos mecánicos y eléctricos del equipo, mediante el manejo de un software CAD, a fin de facilitar la lectura y construcción del equipo.
Desarrollar una interfaz humano-máquina, con un diseño centrado en el usuario, mediante la implementación de una pantalla táctil, a fin de que sea práctica, sencilla y comprensible para el operador.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 13
Optimización de recursos
Automatización y control de la molienda
Homogeneización de muestras
Capacidad y volumen del contenedor
Granulometría
Volumen de muestras
ALCANCE Y LIMITACIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: El alcance de esta investigación radica en la optimización de tiempo y recursos valiosos para el laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, así como la automatización y control de la molienda, trituración y homogenización de muestras vegetales las cuales utilizan nitrógeno líquido.

## Slide 14
ÍNDICE
Generalidades y Objetivos
Fundamentación teórica
Diseño del triturador homogeneizador
Construcción, ensamblaje y validación
Análisis económico
Conclusiones y Recomendaciones
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 15
Pasos | Descripción
Muestreo | Es la obtención de la muestra a partir del objeto a analizar
Preservación de la muestra | Se refiere a la conservación de las características físicas y químicas de manera que el análisis realmente represente el objeto en estudio
Preparación de la muestra | La mayoría de las muestras no están listas para la introducción directa al instrumento de análisis, por lo tanto, necesita algunos procesos intermedios, dependiendo de la muestra, matriz y concentración
Análisis | Finalmente la muestra es llevada a un instrumento adecuado según la información que se requiera
PROCESO DE MEDICIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 16
Homogenización, reducción de tamaño
Extracción
Concentración
Limpieza
Análisis
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 17
ADN (1953)
ARN
Macromolécula, indispensables para la vida
Almacenar
Transmitir
Expresar
La información genética.
EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Lewin en el 2008 indica que la naturaleza hereditaria de todo organismo es definido por su genoma, el cual consiste en una secuencia larga de ácido nucleico que proporciona la información necesaria para construir el organismo.
La extracción es la parte inicial de todo ensayo molecular, cuyo propósito es separar al ADN o ARN del resto de componentes celulares

## Slide 18
Etapas | Procedimientos
Ruptura de tejidos y pared celular | Se basa principalmente en la pulverización del material
Ruptura de membranas | Se libera el ADN, usando detergentes como: SDS, Triton u otro detergente comercial. Se suele emplear métodos físicos basados en ultrasonido
Inhibición de enzimas que destruyen el ADN | Como el caso de ADNasas mediante métodos físicos, mediante desnaturalización por calor ( aproximadamente) o métodos químicos a través de solventes orgánicos (fenol y cloroformo), antioxidantes (beta-mercaptoetanol), agentes quelantes (EDTA) o con agentes caotrópicos que actúan removiendo el agua estructural de las proteínas
Extracción de contaminantes | Se extrae proteínas y ARN mediante incubación con proteinasas, centrifugación, electroforesis, entre otros
Etapas | Procedimientos
Ruptura de tejidos y pared celular | Se basa principalmente en la pulverización del material
Ruptura de membranas | Se libera el ADN, usando detergentes como: SDS, Triton u otro detergente comercial. Se suele emplear métodos físicos basados en ultrasonido
Inhibición de enzimas que destruyen el ADN | 
Extracción de contaminantes | Se extrae proteínas y ARN mediante incubación con proteinasas, centrifugación, electroforesis, entre otros
EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: La electroforesis es una técnica para la separación de moléculas según la movilidad de estas en un campo eléctrico. La separación puede realizarse sobre la superficie hidratada de un soporte sólido
La centrifugación es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad por medio de una fuerza

## Slide 19
Lisis Celular
Lavado
Precipitación
Purificación.
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: el siguiente protocolo separa al ADN o ARN del resto de componente celular, este procedimiento permite la obtención precisa de datos analíticos

## Slide 20
Etapa | Definición
Lisis celular | Las interacciones entre las moléculas que conforman la pared, la membrana celular y nuclear se modifican o destruyen permitiendo que los ácidos nucleicos se liberen.
Purificación | Esta etapa es opcional ya que nos permite obtener una ADN de mejor calidad libre de moléculas contaminantes.
Precipitación del ADN | Después de que son eliminados los lípidos y las proteínas, se recupera el ADN. Para ello, se adiciona etanol (95%) y soluciones con altas concentraciones de iones de sodio o amonio que se unen a los grupos fosfato, esta mezcla reduce las fuerzas repulsivas entre las cadenas y permite que el ADN se pliegue sobre sí mismo haciéndolo insoluble
Lavado | Los restos de etanol se eliminan con un lavado con etanol al 70% y el remanente se elimina por evaporación.
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestas principalmente por carbono e hidrógeno

## Slide 21
Pasos | Las técnicas disponibles
Lisis Celular | Métodos mecánicos: presión, desintegración ultrasónica, homogeneizadores de molino de bolas Métodos no mecánicos: lisis enzimática, lisis osmótica, congelación y descongelación, lisis a base de detergente y electroporación
Remoción de restos solidos | La centrifugación, filtración, separación por membrana y precipitación
Purificación de ADN | Extracción y precipitación con disolvente, electroforesis en gel, cromatografía: exclusión de tamaño, intercambio iónico, extracción en fase sólida, purificación por afinidad
Aislamiento de ADN purificado | Lavado, elución, precipitación y centrifugación
PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: OSMOSIS1: es un fenómeno físico relacionado con el movimiento de un solvente a través de una membrana semipermeable
ELECTROPORACION: consiste en provocar un aumento significativo de la conductividad eléctrica

## Slide 22
Transmitir o transformar un movimiento
Energía de entrada, realizar un trabajo
Relaciones de geometría entre piezas
Levas, poleas, engranes, barras, etc.
MECANISMOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: toda máquina tiene un mecanismo que le permite transmitir
Norton un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón deseable

## Slide 23
MECÁNICA
Estática
Dinámica
Cinemática
Cinética
MECANISMOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: estática el análisis de sistemas estacionarios, dinámica cambiantes en el tiempo
Es el estudio de las fuerzas sobre un sistema en movimiento.
Es el estudio del movimiento sin considerar las fuerzas inmersas en el sistema , GEOMETRIA DEL MOV

## Slide 24
En un sistema implica determinar
Posición, desplazamiento, velocidad y aceleración
De cada componente
ANÁLISIS CINEMÁTICO
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 25: Eslabón
Pieza de una máquina o mecanismo completamente rígida
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Los eslabones de un mecanismo se deben conectar entre sí de una manera tal que transmitan movimiento del impulsor, o eslabón de entrada, al seguidor, o eslabón de salida.

## Slide 26
Mecanismo
Cadena cinemática cerrada
Movimientos determinados
Máquina
Transformar y transmitir energía.
Realizar trabajo
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: os restantes eslabones producen movimientos completamente determinados.
La dimensión, geometría y unión de los eslabones determinara cómo se comportará el mecanismo.
Una máquina es una disposición de partes para efectuar trabajo, un dispositivo para aplicar potencia o cambiar su dirección

## Slide 27: Par cinemático
“Es la unión móvil de dos cuerpos o elementos, cuyo movimiento relativo queda mutuamente limitado”
Yesipenko y Kozhevnikov, 1975
Se clasifican
-Por tipo de contacto
-Por el número de grados de libertad
-Por el tipo de cierre de la junta
Por el numero de eslabones
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: de contacto entre los elementos, de línea, de punto o de superficie.
grados de libertad permitidos en la junta.
cerrada por fuerza o por forma.
eslabones unidos (orden de la junta).

## Slide 28: Par inferior y superior
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Inferior, juntas o conexiones con contacto superficial
Superior, con contacto de punto o de línea

## Slide 29: Grado de libertad
Es cada uno de los movimientos independientes que puede efectuar un cuerpo, mecanismo ó máquina.
Movimiento relativo de ellos se ve limitado por las condiciones de enlace.
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 30: Movimiento
Es un cambio de posición a lo largo de un tiempo de un cuerpo con respecto a un sistema de referencia.
traslación pura
rotación pura
movimiento complejo
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 31: Trasmisión del movimiento
-Contacto directo entre dos miembros
-Por medio de un eslabón
-Por conector flexible
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 32: Diagrama cinemático
Representación esquemática 2D
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: es un representación esquemática de dos dimensiones que pretende simplificar la representación de un mecanismo y facilitar su entendimiento

## Slide 33
Actuadores e Impulsores
Motores eléctricos
Motores de gasolina
Actuador neumáticos o hidráulicos
De corriente alterna
De corriente continua
Servomotores
Motores
Cilindros
Actuador de tornillo
Manuales
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: dispositivo a la entrada que proporcione y distribuya el movimiento y la energía.

## Slide 34: Movilidad en los mecanismos
Kutzbach-Grubeler
Donde:
M = grado de libertad o movilidad.
L = número de eslabones.
= número de juntas de 1 GDL (completas).
= número de juntas de 2 GDL (semijuntas).
MECANISMOS - DEFINICIONES
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 35: Mecanismos de eslabones articulados Mecanismo de cuatro barras
Es una combinación de cuatro barras : bancada o bastidor y conectado por cuatro uniones de pernos.
MECANISMOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: La cadena cinemática más sencilla

## Slide 36: Ley de Grashof
long. del eslabón más corto eslabón más largo
eslabon de long. Intermedia otro eslabón intermedio
(Myszka, 2012)
MECANISMOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: está permite asegurarse que la manivela o eslabón de entrada pueda realizar una revolución completa
a que los mecanismos en los que ningún eslabón gira 360° no resultan útiles

## Slide 37
MECANISMOS DE 4 BARRAS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 38: Manivela Balancín
El eslabón corto gira de manera continua, el eslabón de salida generará un arco estableciendo una trayectoria comprendida entre límites dados por el diseñador
MECANISMOS DE 4 BARRAS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 39: Mecanismos especiales
Manivela corredera
Mecanismo de línea recta
Mecanismo de paralelogramo
Mecanismo de retorno rápido
Mecanismo de yugo escocés
MECANISMOS DE 4 BARRAS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: El mecanismo de yugo escocés es un mecanismo que convierte el movimiento rotacional en lineal por medio de un perno excéntrico

## Slide 40
Acero inoxidable
Alta resistencia a corrosión
Maquinabilidad
Resistente a temperaturas
Resistencia mecánica
Propiedades higiénicas
Ciclo de trabajo
Estética
MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: En la naturaleza la mayoría de metales se oxidan, la plata, el aluminio y el cobre son claros ejemplos de esta reacción química, ya sea en metales como en no metales. En el caso del acero, el hierro presente se combina con el oxígeno del aire y forman óxidos de hierro los cuales tienen sus ventajas y desventajas

## Slide 41: Aleaciones
Elemento | Características
Cromo (Cr) | Principal responsable de la resistencia a la corrosión
 | No presenta aporte significativo en la resistencia a altas temperaturas
Níquel (Ni) | Mejora la resistencia generala a la corrosión en líquidos no oxidantes, mejora la tenacidad y la ductilidad
 | Se añade a los grados con cromo para mejorar las propiedades mecánicas
 | Aumenta la resistencia eléctrica, la fatiga y la soldabilidad
 | Reduce la conductividad de calor
Molibdeno (Mb) | Mejora la resistencia a temperaturas elevadas.
 | Mejora la resistencia general a la corrosión en medios no oxidante, y la resistencia a la corrosión por picadura en todos los medios
MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 42: Metalurgía de materiales criogénicos
Una de las propiedades más críticas de los metales y más específicamente de los aceros inmersos en aplicaciones criogénicas es la tenacidad.
MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: tenacidad “es la energía total que absorbe un material antes de alcanzar la rotura en condiciones de impacto”.
Para tener una mejora en la tenacidad del acero a bajas temperaturas se requiere una adición de níquel

## Slide 43
MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Para la fabricación de estas aleaciones, y asegurar el mejor equilibrio entre resistencia, tenacidad, soldabilidad, especialmente, resistencia a la fisuración en condiciones extremas

## Slide 44
Existen varios equipos que permiten la reducción del tamaño de un determinado material y aplicación, ya sea a nivel industrial o para laboratorio.
Están clasificados de acuerdo al tamaño al cual un material será reducido
EQUIPOS DE TRITURACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 45
Molino vibratorio
Molino de mortero
Molino de bolas
Molino de martillos
(Retsch, 2015)
EQUIPOS DE TRITURACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 46
ÍNDICE
Generalidades y Objetivos
Fundamentación teórica
Diseño del triturador homogeneizador
Construcción, ensamblaje y validación
Análisis económico
Conclusiones y Recomendaciones
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Hola christian

## Slide 47
DISEÑO MECÁNICO
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 48
Requerimientos
Un recipiente de molienda de
Un recipiente de molienda de 50 𝑚𝑙
Triturar y homogenizar materiales: blandos, fibrosos, duros y frágiles, en estado seco o húmedo
Interfaz sencilla, clara e intuitiva
Seguridad al momento de la ejecución del proceso de molienda
Material de acero inoxidable
Requerimientos
Triturar y homogenizar materiales: blandos, fibrosos, duros y frágiles, en estado seco o húmedo
Interfaz sencilla, clara e intuitiva
Seguridad al momento de la ejecución del proceso de molienda
Material de acero inoxidable
DISEÑO MECÁNICO
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 49
Matriz de selección para molinos de trituración
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 50
Esferas
Impacto
Molienda
Ángulo de oscilación
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 51
El ángulo de oscilación es influenciado directamente por el radio , ya que en este caso la longitud interna de la cápsula es fija
Ángulo de oscilación
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 52
El eslabón impulsor o manivela,
impulsado o balancín,
acoplador y
referencia o bastidor
El objetivo de un mecanismo es efectuar un movimiento necesario para realizar una acción determinada.
La dimensión, geometría y unión de los eslabones determinara cómo se comporta.
Diseño geométrico del mecanismo de cuatro barras
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 53
Diseño geométrico del mecanismo de cuatro barras
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 54
Software de mecanismos
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Análisis de aceleración

## Slide 55
Análisis dinámico
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 56
Aceleraciones lineales de los centros de gravedad de todos los miembros en movimiento
Aceleraciones lineales de los centros de gravedad (𝐶𝐺) de todos los miembros en movimiento
La masa de cada elemento
Momento de inercia de masa
Considerar el peso de la cápsula, porta cápsula, esferas y material vegetal aplicado sobre el balancín
Aislar cada elemento móvil, en un sistema coordenado local no rotatorio localizado en el
Aislar cada elemento móvil, en un sistema coordenado local no rotatorio localizado en el 𝐶𝐺
Resolver el sistema simultáneamente
Aplicar las ecuaciones provenientes de la segunda ley de Newton
La masa de cada elemento
Momento de inercia de masa
Considerar el peso de la cápsula, porta cápsula, esferas y material vegetal aplicado sobre el balancín
Resolver el sistema simultáneamente
Aplicar las ecuaciones provenientes de la segunda ley de Newton
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Fuerzas que actúan en las juntas de pasador del mecanismo

## Slide 57
Masa =
Volumen =
Ubicación del centro de gravedad =
Momento de inercia respecto al =
Momento torsor =
Condiciones iniciales:
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Eslabón manivela

## Slide 58
Masa =
Volumen =
Ubicación del centro de gravedad =
Momento de inercia respecto al =
Condiciones iniciales:
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Eslabón acoplador

## Slide 59
Masa =
Volumen =
Ubicación del centro de gravedad =
Momento de inercia respecto al =
Condiciones iniciales:
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Eslabón balancín

## Slide 60
Reacción
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Fuerzas eslabón de entrada o manivela

## Slide 61
Reacción
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Fuerzas acoplador

## Slide 62
Reacción
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Fuerzas balancín

## Slide 63
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Animación del equipo

## Slide 64
EJE
Esfuerzos varían o fluctúan
Elemento rotatorio
Tensión y compresión por cada revolución
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Diseño del eje
Diseño del eje por fatiga

## Slide 65
Elemento rotario en el cual, los esfuerzos varían o fluctúan, por ende, sufre tensión y compresión por cada revolución
La amplitud de las cargas a flexión aplicadas está relacionada con la aceleración y masa de los eslabones
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Fuerzas que actúan sobre el eje

## Slide 66
DISEÑO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 67
Fuente
Conductores
Actuadores
Sensores y transductores
Unidad de control
Generar acciones
DISEÑO ELÉCTRICO - ELECTRÓNICO
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Un sistema electrónico se compone por sensores y transductores capaces de cuantificar diferentes tipos de variables, para que posteriormente una unidad de control, adquiera, interprete y transforme las señales obtenidas de los sensores y transductores a fin de generar acciones. Todo el conjunto de elementos interactúan entre sí para conseguir un resultado deseado.

## Slide 68
Para el diseño del sistema eléctrico y electrónico se debe seguir un orden preestablecido
DISEÑO ELÉCTRICO - ELECTRÓNICO
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 69
Aislar fuentes
Velocidad de conmutación
Protecciones , carga
CIRCUITO DE CONTROL Y POTENCIA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 70
Microcontroladores Atmega2560 | 
Voltaje de funcionamiento | 5V
Voltaje de entrada | 7-12V
Voltaje de entrada (límites) | 6-20V
Pines E / S digitales | 54 ( 15 PWM)
Pin es de entrada analógica | 16
DC Corriente por I / O Pin | 40 mA
Corriente CC para Pin 3.3V | 50 mA
SRAM | 8 KB
EEPROM | 4 KB
Velocidad del reloj | 16 MHz
CIRCUITO DE CONTROL Y POTENCIA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 71: Características de transistores de potencia
Criterio | MOSFET | Bipolar
Impedancia de entrada | Alta (1010 ohmios) | Media (104 ohmios)
Ganancia en corriente | Alta (107) | Media (10-100)
Resistencia ON (saturación) | Media / alta | Baja
Resistencia OFF (corte) | Alta | Alta
Voltaje aplicable | Alto (1000 V) | Alto (1200 V)
Máxima temperatura de operación | Alta (200ºC) | Media (150ºC)
Frecuencia de trabajo | Alta (100-500 Khz) | Baja (10-80 Khz)
Costo | Alto | Medio
CIRCUITO DE CONTROL Y POTENCIA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 72: Selección de transistores de potencia
Criterio | Peso | MOSFET | Bipolar
Impedancia de entrada | 10% | 10 | 8
Ganancia en corriente | 15% | 9 | 7
Voltaje aplicable | 10% | 8 | 10
Máxima temperatura de operación | 10% | 9 | 7
Frecuencia de trabajo | 20% | 10 | 6
Disponibilidad en el mercado | 20% | 8 | 9
Costo | 15% | 5 | 9
Total | 100% | 8,4 | 7,9
MOSFET: IRF740
CIRCUITO DE CONTROL Y POTENCIA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 73
CIRCUITO DE CONTROL Y POTENCIA
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 74
DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 75
a partir de ciertas entradas en un sistema se deberán generar salidas, para poder actuar sobre determinados mecanismos”.
El lazo cerrado de control permite regular la velocidad del motor de forma rápida y precisa, para ello se utilizará la teoría de lógica difusa.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Diseño del sistema de control
Notes: La lógica difusa hace uso de diversas variables lingüísticas que son elegidas con relación al sistema con que interactúa, en su mayoría estas variables son palabras que representan valores cualitativos

## Slide 76
Las Reglas de control son puramente intuitivas y que depende únicamente del conocimiento del sistema y de la acción de control que efectúa para cada acción de entrada.
Una vez diseñado y simulado el controlador, y se disponga de las funciones de membresías de entrada y salida, el error y PWM respectivamente, se implementa en el microcontrolador Arduino
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Reglas de control

## Slide 77
El procedimiento de encendido, configuración y funcionamiento del equipo, se ha sintetizado en el siguiente diagrama de flujo
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Diagrama de flujo

## Slide 78
Diagrama de flujo

## Slide 79
ÍNDICE
Generalidades y Objetivos
Fundamentación teórica
Diseño del triturador homogeneizador
Construcción, ensamblaje y validación
Análisis económico
Conclusiones y Recomendaciones
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 80: Lista de materiales : Mecánica
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 81: Lista de materiales : Metalmecánica
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 82: Lista de materiales : Metalmecánica
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 83: Lista de materiales : Eléctrico - Electrónico
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 84: Lista de materiales : Eléctrico - Electrónico
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 85: Lista de materiales : Otros
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 86: Máquinas y herramientas
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 87: Planos mecánicos y eléctricos
Apéndice E
Plano de construcción
Plano conjunto, despiece
Plano de ensamblaje
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 88: Base
ASTM A36
e=15 mm
Perforaciones y conformado
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 89: Estructuras
Tubo 40x20 mm
Pletinas
Fresa de 8mm
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 90: Eje
Acero de transmisión
SAE 1018 Ø 2”
Maquinado
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 91: Eslabones
Tubo rectangular 40x20
Eje de ½ soldado
Balancín
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 92: Porta cápsula
Cuerpo
Tubo 1 ½”
Rosca interna
Tapa
Eje SAE 1018 2”
Rosca Externa
Fresado
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 93: Pasadores
Nylon
Autolubricante
Separación entre eslabón y eslabón
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 94: Carcaza
Tol negro
e=1 mm
5 partes
Doblado
Soldadura TIG
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 95: Tarjeta controladora
CONSTRUCCIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 96: Ensamblaje general
Medición
Calibración
Pruebas funcionamiento
ENSAMBLE
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 97: Ensamblaje
Soportes caucho
Rígido
Pintura catalizada
Seguridades
Yesipenko y Kozhevnikov, 1975
ENSAMBLE
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 98: Montaje de componentes eléctricos y electrónicos
ENSAMBLE
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 99
PROGRAMACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 100: Interfaz HMI
PROGRAMACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 101: Estructuras
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 102: Eslabones
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 103: Porta cápsula
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 104: De funcionamiento mecánico
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 105: De funcionamiento eléctrico electrónico
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 106: Prueba de funcionamiento con carga
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 107: Pruebas de laboratorio
Donde:
colección de valores
variable discreta
valor de la granulometría
radio medido en el eje x
radio medido en el eje y
PRUEBAS DE VALIDACIÓN
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 108
Factores:
- Tiempo
- Frecuencia
- Esferas
ANÁLISIS DE RESULTADOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 109
ANÁLISIS DE RESULTADOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 110: Selección de esferas, ciclos y tiempo para la trituración
Para la selección del tiempo y ciclos en el macerado se toma en cuenta la granulometría que se quiere obtener
Granulometría Fina: [5µ-10µ]
Granulometría Media: [11µ-20µ]
Granulometría Gruesa: [21µ-35µ]
ANÁLISIS DE RESULTADOS
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 111
ÍNDICE
Generalidades y Objetivos
Fundamentación teórica
Diseño del triturador homogeneizador
Construcción, ensamblaje y validación
Análisis económico
Conclusiones y Recomendaciones
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Notes: Tonto tonto Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto
Tonto tonto

## Slide 112
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Costos directos de fabricación

## Slide 113
Se relaciona la operación con el precio estándar que se maneja actualmente en el mercado, depende básicamente del costo hora máquina-hombre, costo del equipo eléctrico y el tiempo de mecanizado.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Costos de Mano de Obra Directa

## Slide 114
Costos que no intervienen de manera directa en la construcción del equipo. Estos incluyen los materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros costos que son producto de la paga de servicios básicos, personal administrativo, depreciación de los equipos y cualquier gasto extra.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Costos indirectos

## Slide 115
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Costo de Materiales Indirectos

## Slide 116
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Costos Operativos

## Slide 117
Costos indirectos de fabricación
Costos directos de fabricación
Utilidad
Costo Total
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Costo total del proyecto

## Slide 118
Es importante calcular e interpretar los índices de eficiencia económica los cuales permiten conocer el costo relativo de los recursos utilizados
dicho de otra manera, saber con cuanta eficiencia se ha utiliza el capital.
La relación beneficio/costo muestra la cantidad de dinero que retorna por cada unidad monetaria invertida
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Evaluación financiera

## Slide 119
Por cada dólar de inversión se consigue de retorno
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
Relación Beneficio / Costo

## Slide 120
ÍNDICE
Generalidades y Objetivos
Fundamentación teórica
Diseño del triturador homogeneizador
Construcción, ensamblaje y validación
Análisis económico
Conclusiones y Recomendaciones
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS

## Slide 121
Se diseñó y construyó un molino para la preparación de muestras en el laboratorio que permite una trituración y homogeneización rápida y efectiva de pequeños volúmenes de muestra por efectos de impacto y fricción, siendo apropiados para moliendas por vía seca y húmeda, así como moliendas criogénicas y ruptura celular.
El eslabonamiento manivela-balancín de cuatro barras de Grashof representó una solución óptima y práctica por su desempeño al generar una trayectoria oscilatoria deseada y por su factibilidad desde el punto de vista de manufactura.
El proceso de diseño mecánico, la elección de materiales, la prevención de falla bajo cargas variables y características de elementos fueron validados por análisis e iteraciones mediante fundamentación matemática, síntesis gráfica y optimización del diseño por software de ingeniería.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
CONCLUSIONES

## Slide 122
Se diseñó un sistema electrónico microcontrolado y embebido, compuesto por varias etapas como: generación de corriente continua, control automático del motor y adquisición de datos, todo esto fue verificado individualmente, integrado y esquematizado en un sólo circuito, y posteriormente fabricado en una placa de circuito impreso.
La elección de componentes eléctricos y electrónicos se fundamentó en el control por PWM, determinando que la velocidad de conmutación en los integrados es fundamental en el proceso, razón por la cual los transistores tipo MOSFET son la mejor alternativa tanto por fiabilidad como por robustez.
Para la visualización y mando de las variables del proceso se utilizó una pantalla táctil como interfaz humano-máquina permitiendo al ususario manejar las variables controladas, detectar fallas, habilitar y deshabilitar el equipo de manera simple, práctica e intuitiva.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
CONCLUSIONES

## Slide 123
Se realizaron los planos mecánicos de construcción y ensamble de cada una de las partes diseñadas para el equipo bajo la norma ecuatoriana CPE INEN 003:1989, además se realizaron planos eléctricos y electrónicos representativos del circuito de control y potencia del molino triturador, todo esto con la ayuda de software CAD y simulación.
El análisis financiero revela que el costo de mano de obra indirecta es el mayor rubro dentro del proyecto representando el 27.96% del costo total del equipo, debido a que exclusivamente se realiza sólo un molino criogénico, no obstante, si se produce en serie los equipos, el porcentaje de este costo disminuirá y generará un rédito económico adicional.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
CONCLUSIONES

## Slide 124
La trayectoria y velocidad del mecanismo manivela-balancín, produce vibraciones en la máquina, siendo este un efecto perjudicial para su funcionamiento por lo que se recomienda usar una velocidad baja o media.
Es importante dirigirse al manual de operación del equipo en el apéndice F de este documento previo a su funcionamiento y cumplir con todos los requerimientos, seguridades e instrucciones.
Para la correcta molturación de la muestra se debe elegir apropiadamente los parámetros de tiempo y frecuencia de trituración siguiendo el procedimiento descrito por el manual de usuario, garantizando un adecuado tamaño de grano.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
RECOMENDACIONES

## Slide 125
La preparación previa de la muestra vegetal debe ser realizada de manera apropiada, tal que reduzca la probabilidad de pérdidas y errores posteriores en la extracción de ADN íntegro y sin contaminantes.
Es importante recubrir los transistores Mosfet con silicona termo conductora a fin de evitar que dichos integrados se quemen por corrientes estáticas externas o entre sus terminales.
Para utilizar el equipo a mayores frecuencias que la expuesta en el manual se debe fijar la máquina a una estructura firme, ya que la vibración generada por el mecanismo es elevada y no se la puede aislar simplemente con soportes de caucho natural o neopreno.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
RECOMENDACIONES

## Slide 126
Mott, R. (2006). Diseño de elementos de máquinas. México: Pearson Educación.
Myszka, D. H. (2012). Máquinas y mecanismos (4 ed.). México: Pearson.
Norton, R. L. (2009). Diseño de maquinaria,Sintesís de y análisis de máquinas y mecanismos (4 ed.). México: Mc Graw Hill.
Retsch (2015). Mixer Mill MM 200. Recuperado de: http://www.retsch.com/products/ milling/ball-mills/mixer-mill-mm-200/function-features/
Retsch (2015). Mortar Grinder RM 200. Recuperado de: http://www.retsch.com/ products/milling/mortar-grinders/rm-200/
Ross, T. (2010). Fuzzy Logic With Engineering Applications. United Kingdom: Jhon Wiley and Sons.
Sadiku, M. (2006). Fundamentos de circuitos eléctricos (3ra ed.). México: McGraw-Hill Interamericana.
Savant, C. R. (2000). Diseño electrónico. México: Pearson Educación. (2da ed.). México: Pearson.
Shigley, J. & Vicker, J. (1983). Teoría De Máquinas Y Mecanismos. México: Mc Graw-Hill.
EQUIPO TRITURADOR HOMOGENEIZADOR DE MUESTRAS VEGETALES CRIOGÉNICAS
BIBLIOGRAFÍA