## Slide 1
¨EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA E IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA DE Salmonella sp., Shigella sp., Y Escherichia coli, DE TRES ABONOS ORGÁNICOS (LOMBRICULTURA, TAKAKURA Y BIOABONO), PRODUCIDOS POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO (GAD) DE LA PROVINCIA DE LOJA DEL APROVECHAMIENTO¨.
Autora: Lic. Jessica Maisincho
Director: Andrés Izquierdo Romero PhD.
Maestría en Sistemas Integrados de Gestión Ambiental.
22 de mayo de 2015

## Slide 2
ABONOS ORGÁNICOS
Introducción
Albert Howard 1905 a 1947
Jerusalén, desechos quemaban y compostaje.
1932, primera planta de compost.
70, se cierran varias plantas de compost.

## Slide 3: Ventajas
Reducción del volumen de los residuos.
Revalorización de los residuos orgánicos.
Aporta nutrientes a los cultivos, aumentando rendimiento

## Slide 4: Justificación
PNGIDS
Proyectos de aprovechamiento RSU-orgánicos
Elaboración de Abonos orgánicos
Comercialización
No existe Regulación
Prevención
221 GADs (53 GADs elaboran abonos orgánicos)
Política Ambiental

## Slide 5
Programa de Gestión integral de los desechos sólidos -Loja
69.552 habitantes
0.73 Kg/día/habitante
FONAG,2013
60% desechos orgánicos
40% desechos inorgánicos
Humus
Takakura
bioabono
Notes: FONDO PARA LA PROTECCIÓN DEL AGUA

## Slide 6: Procesos de compostaje
+calor +compost
microorganismos
LOMBRICULTURA
RSO+lombríz roja=humus
6 meses
Volteo
Riego
TAKAKURA
RSO+solución sal y azúcar + sustrato= Abono orgánico
4 meses
Volteo
Riego
BIOABONO
RSO+ consorcio bacteriano comercial =Bioabono
3 meses
Volteo
Riego

## Slide 7: Fases del procesos de compostaje

## Slide 8: Parámetros de calidad de los abonos orgánicos
Normativa Ambiental EPA 503, Normativa Mexicana, Normativa Chilena, FAO.
Parámetros Biológicos
Parámetros fisicoquímicos
Parámetros de fitoxicidad
Salmonella
Shigella
E. coli
pH, humedad, CIC, Nitrógeno, macro y microelementos.
Metales pesados
Sustancias fitotóxicas

## Slide 9: Problema
Presencia de organismos patógenos
Problemas Biológicos
E. coli, Salmonella y Shigella., puede estar presente en la materia prima y en las aguas de riego.
Contaminación hortalizas y verduras, por las aguas en la irrigación o por fertilización de abonos contaminados.
Efectos en el consumo humano.

## Slide 10: Problema
salinidad elevada
Toxicidad por metales pesados
Retenidos en el suelo.
2. Absorción en las plantas e incorporarse a las cadenas tróficas.
3. Volatilización a la atmósfera.
4. Movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas.

## Slide 11: Objetivo General
Evaluar las propiedades físico-químicas y microbiológicas (Salmonella sp., Shigella sp., y Escherichia coli), de tres abonos orgánicos (lombricultura, Takakura y bioabono), producidos por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Provincia de Loja.

## Slide 12: Objetivos Específicos
Analizar las propiedades fisicoquímicas de los abonos orgánicos.
Identificar la presencia y ausencia de bacterias patógenas (Salmonella sp., Shigella sp., y Escherichia coli), en los abonos orgánicos, mediante técnicas microbiológicas dependientes de cultivo.
Realizar análisis de Fitotoxicidad de los abonos orgánicos.
Analizar y comparar los resultados con los parámetros físico-químicos y microbiológicos establecidos por la legislación ambiental internacional sobre la calidad de abonos orgánicos. la calidad de abonos orgánicos.

## Slide 13: Materiales y métodos Muestreo
Abono orgánico | Producción GAD Loja/ quintales/mes | Tamaño del lote/Kg
Humus | 500 | 25000
Takakura | 200 | 10000
Bioabono | 200 | 10000
Norma Técnica Ecuatoriana INEN:220
Muestreo Análisis Microbiológico

## Slide 14: Procedimientos Análisis microbiológico Presencia o ausencia de Salmonella sp.,Shigella sp., y Escherichia coli.
Pre-enriquecimiento
Enriquecimiento
Aislamiento e identificación
Pruebas bioquímicas
Pruebas confirmativas
Aislamiento e Identificación | Referencia Normativa
Salmonella sp. | NTE INEN 1529-15
Shigella sp. | NTE INEN 1529-16
Escherichia coli. | NTE INEN 1529-8

## Slide 15: Procedimientos Análisis químicos de los indicadores de madurez de abonos orgánicos GAD Loja.
PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD
pH | Potenciométrico | ---
Conductividad Eléctrica | Conductímetro | ds/m
Cenizas | Gravimétrico | %
Materia orgánica | Gravimétrico | %
Nitrógeno | Dumas | %
Fósforo | Colorimétrico | %
Potasio | Absorción atómica | %
Calcio | Absorción atómica | %
Magnesio | Absorción atómica | %
Hierro | Absorción atómica | ppm
Manganeso | Absorción atómica | ppm

## Slide 16: Procedimientos Análisis Físicos de los indicadores de madurez de abonos orgánicos GAD Loja.
PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD
Humedad | Gravimétrico | %
Densidad Real | Picnómetro | g/mL
CIC | Absorción Atómica | cmol/Kg
Relación C/N | Cálculo | ---

## Slide 17: Procedimientos Análisis del contenido de Metales Pesados de abonos orgánicos GAD Loja.
PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD
Cobre | Absorción atómica | ppm
Zinc | Absorción atómica | ppm
Cadmio | Absorción atómica | mg/Kg
Plomo | Absorción atómica | mg/Kg

## Slide 18: Procedimiento Análisis de Fitoxicidad
Humus
Takakura
Bioabono
Testigo
(Tiquia, 2000).
50 mL agua destilada
10 g
Abono
5 mL
solución de Abono
10 semillas de quinua

## Slide 19
RESULTADOS Y DISCUSIÓN Indicadores de inocuidad (Salmonella sp.,Shigella sp., y Escherichia coli) en los abonos orgánicos

## Slide 20: Contenido de coliformes fecales en abonos orgánicos GAD Loja
Chart: Recuento de Coliformes fecales
| EPA | HUMUS | TAKAKURA | BIOABONO
 | 10000 | 250 | 230 | 450
UFC/g

## Slide 21: Resultados y discusiones Indicadores Fisicoquímicos de la madurez de los abonos orgánicos GAD - Loja.
PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD | HUMUS | BIOABONO | TAKAKURA | NIVEL ÓPTIMO | REFERENCIA
pH | Potenciométrico | --- | 7,42 | 8 | 7,3 | 6,5-8 | NTAE-006-SMA-2006
Conductividad Eléctrica | Conductímetro | ds/m | 9,6 | 7,36 | 7,74 | <4 | MNX-FF-109-SCFI,2007
Cenizas | Gravimétrico | % | 79,93 | 64,92 | 79,62 | <65% | Moreno J. 2008
Materia orgánica | Gravimétrico | % | 20,07 | 35,08 | 20,38 | >15% | NTAE-006-SMA-2006
Nitrógeno | Dumas | % | 1,172 | 1,687 | 1,463 | 0.3 A 1,5 | FAO,2013

## Slide 22: Indicadores Fisicoquímicos de la madurez de los abonos orgánicos GAD - Loja
PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD | HUMUS | BIOABONO | TAKAKURA | NIVEL ÓPTIMO | REFERENCIA
Fósforo | Colorimétrico | % | 0,25 | 0,45 | 0,27 | >0,10 % | NTAE-006-SMA-2006
Potasio | Absorción atómica | % | 0,52 | 0,95 | 0,4 | >0,25% | NTAE-006-SMA-2006
Calcio | Absorción atómica | % | 4,35 | 7,53 | 4,14 | >1,4% | NORMA UE,2003
Magnesio | Absorción atómica | % | 1,44 | 1,48 | 1,44 | >1,2% | NORMA UE,2003
Hierro | Absorción atómica | ppm | 1,09 | 0,78 | 1,12 | >1 | INFOAGRO, 2010
Manganeso | Absorción atómica | ppm | 129.66 | 288.74 | 107.48 | 500 | OPS

## Slide 23
Indicadores Fisicoquímicos de la madurez de los abonos orgánicos GAD - Loja.
PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD | HUMUS | BIOABONO | TAKAKURA | NIVEL ÓPTIMO | REFERENCIA
Humedad | Gravimétrico | % | 43,87 | 55,86 | 50,55 | 45-60 | FAO,2013
Densidad Real | Picnómetro | g/mL | 1,2 | 1,01 | 1,23 | >1,5 | FAO,2013
CIC | Absorción Atómica | cmol/Kg | 65,77 | 67,5 | 76,82 | 75-100 | FAO,2013
Relación C/N | Cálculo | --- | 17.66 | 20.78 | 13.93 | 15 -35 | FAO,2013

## Slide 24
PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD | HUMUS | BIOABONO | TAKAKURA | NIVEL ÓPTIMO | REFERENCIA
Cobre | Absorción atómica | ppm | 38,1 | 50,11 | 79,54 | 70-600 | EPA-2003
Zinc |  | ppm | 199,78 | 338,88 | 197,57 | 210-4000 | EPA-2003
Cadmio |  | mg/kg | 0,09 | 0,15 | 0,1 | 0.7-1 | EPA-2003
Plomo |  | mg/kg | 62,43 | 12,748 | 57,02 | 70-1000 | EPA-2003
Resultados
Contenido de metales pesados en los abonos orgánicos GAD - Loja.

## Slide 25: Resultados Contenido de metales pesados en los abonos orgánicos GAD – Loja vs la EPA
Límites permisibles EPA
ppm

## Slide 26
Resultados
Índice de Germinación en los abonos orgánicos (Prueba de fitotoxicidad).
Tiquia, (2000)
Valor de IG | Fitotoxicidad
≥ 80% | Baja
50%≤ X ≤ 80% | Moderada
≤ 50% | Alta
Chart: ÍNDICE DE GERMINACIÓN DE LOS ABONOS ORGÁNICOS
Takakura | 80.75
Humus | 82.7206
Bioabono | 84.0826

## Slide 27: CONCLUSIONES
Se reporta ausencia de Salmonella sp. y Shigella sp. en los tres abonos orgánicos GAD Loja, cumpliendo la Norma EPA 503.
Se identificó presencia de E. coli. en el bioabono indicando posible contaminación fecal.
En cuanto a coliformes fecales <1000 UFC/g, los abonos orgánicos se encuentran dentro de los límites permisibles comparados con la Normativa Internacional EPA 503.

## Slide 28: CONCLUSIONES
Los parámetros fisicoquímicos de los abonos orgánicos están dentro de los rangos de madurez y estabilidad comparados por las normativas internacionales NTAE-006-SMA-2006, MNX-FF-109-SCFI,2007, FAO,2013, entre otros.
La conductividad eléctrica muestra valores superiores a los establecidos en la Normativa mexicana MNX-FF-109-SCFI, 2007.
Los niveles de metales pesados en los abonos, se encuentran dentro de los límites permisibles comparados con la EPA 503.

## Slide 29: CONCLUSIONES
Los valores del índice de germinación IG son superiores al 80%, indicando ausencia de fitotoxicidad según Tiquia 2000.
En base a la investigación realizada se elaborará una normativa ambiental de calidad de abonos orgánicos a nivel nacional.

## Slide 30: Recomendaciones
Realizar monitoreo continuo del proceso durante todas las fases de producción de los abonos orgánicos.
Definir áreas implementadas para cada proceso de abono orgánico para garantizar inocuidad.
Contar con equipos para el control de pH y temperatura durante el proceso.

## Slide 31: Recomendaciones
Realizar evaluaciones fisicoquímicas y microbiológicas de los abonos orgánicos por cada lote de producción.
Continuar las investigaciones para evaluar metales pesados como Mercurio, Arsénico, Cromo y Níquel de acuerdo a límites permisibles EPA 503.
Determinar la presencia de huevos de helmintos y virus entéricos.

## Slide 32
AGRADECIMIENTOS
MSc. Alma Koch
PhD. Andrés Izquierdo

## Slide 34
GRACIAS POR SU ATENCIÓN