## Slide 1: ingeniería geográfica y del medio ambiente escenarios de riesgo sísmico del cantón rumiñahui debido a dos sismos probables con la ayuda de un sistema de información geográfica DRA. ALICIA RIVAS MEDINA TUTORA ING. BLANCA CHÁVEZ OPOSITORA DR. MARCELO MEJÍA SECRETARIO académico DAVID ROSERO

## Slide 2: UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE ingeniería geográfica y del medio ambiente escenarios de riesgo sísmico del cantón rumiñahui debido a dos sismos probables con la ayuda de un sistema de información geográfica
POR: David rosero l.

## Slide 3: Definición del problema
El Ecuador posee una historia contundente de actividad sísmica que en los últimos 460 años, ha provocado la destrucción de ciudades enteras.
Ibarra 1868
Riobamba 1797
60.000 muertos
Edificaciones anteriores
Aumentos edificaciones
Malas prácticas constructivas
Ambato 1949

## Slide 4: JUSTIFICACIÓN
232%
1999
2002…
Conlleva
> Exposición > RIESGO
El cantón Rumiñahui ha visto aumentada su número de edificaciones
Riesgo = Peligrosidad * Exposición * Vulnerabilidad

## Slide 5: OBJETIVOS
Identificación de dos escenarios sísmicos y caracterizar las fuentes sísmicas.
Caracterización de la acción sísmica mediante ecuaciones de predicción. Movimiento fuerte, aceleración e intensidad teórica esperada.
Caracterizar la exposición del cantón Rumiñahui a partir de la base de datos catastral usando un SIG.
Caracterización de la vulnerabilidad sísmica del cantón Rumiñahui. Método de Índice de Vulnerabilidad Miv usando un SIG.
Estimación del riesgo sísmico asociado a los dos eventos en el cantón Rumiñahui en términos de daño esperado para los dos escenarios de amenaza
Evaluar el riesgo sísmico del cantón Rumiñahui calculando escenarios de riesgo asociados a dos eventos probables, empleando una metodología específica de este riesgo con el uso de Sistema de Información Geográfica.
1
2
3
4
5

## Slide 6: El fenómeno natural
Acumulación de esfuerzos entre la tectónica del planeta… límites de placas
90% Cinturón circum-pacífico
Interfase, Intraplaca, Cortical
Ubicación Ecuador. 3 placas

## Slide 7
RIESGO
EXPOSICIÓN
VULNERABILIDAD
PELIGROSIDAD
ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA
Escenario 1
Escenario 2
Índice de Vulnerabilidad
Caracterización

## Slide 8
PELIGROSIDAD SÍSMICA. variables
Movimiento del suelo: Fuente + Trayectoria + Efecto de sitio
FUENTE
La estructura generadora de terremotos es una falla
TRAYECTORIA
EFECTO DE SITIO
La magnitud está relacionada con el tamaño del plano de ruptura.
Wells and Coppersmith. Stirling et al. Leonard
El tamaño del plano de falla condicionará la magnitud máxima del sismo que pueda generar
Chart: Distancia a la fuente (km)
La atenuación de la onda desde la fuente hasta el emplazamiento.
Traducir la energía liberada en aceleración o intensidad en un emplazamiento a una distancia
Estudiar las características geotécnicas del suelo y el efecto de amplificación que tendrá en la onda símica de llegada
Modifican
3
A
CE
L
E
R
AC
I
Ó
N
La PELIGROSIDAD SÍSMICA es la probabilidad de que ocurra un evento potencialmente perjudicial, en una región y en un tiempo determinado

## Slide 9
PELIGROSIDAD SÍSMICA. metodologías
DETERMINISTAS
Se reproducen un terremoto probable (sismo ocurrido en el pasado o sismo probable del futuro)
PROBABILISTAS
Se consideran todas las fuentes sísmicas cercanas y se estudia la probabilidad de que se generen distintos niveles de movimiento en el suelo.
Intensidad
Aceleración
PELIGROSIDAD SÍSMICA
Transformar un parámetro en otro por medio de ecuaciones empíricas:
Trifunac 1975, Murphy 1977, Lomnitz 1974, Saragoni 1982 Gómez 2002

## Slide 10
Fase 1.
Identificación y caracterización de las fuentes sísmicas asociadas a los dos escenarios.
Fase 2.
Estimación de las aceleraciones máximas esperadas
Fase 3.
Estimación de las intensidades máximas esperadas
PELIGROSIDAD SÍSMICA. Metodología aplicada
Metodología Determinista
sismo próximo de magnitud moderada, asociado al régimen de cortical,
sismo lejano de gran magnitud, asociado al régimen de subducción interfase

## Slide 11
PELIGROSIDAD SÍSMICA. fase 1
Fase 1.
Identificación y caracterización de las fuentes sísmicas asociadas a los dos escenarios.
La selección de estos dos escenarios viene dada por las características tectónicas de Ecuador.
La amenaza sísmica está condicionada por una convergencia de placas que genera sismos de diferente naturaleza y magnitud en todo el país
Para cubrir esa amenaza diversa, se ha considerado importante establecer dos supuestos.
Sismo de Esmeraldas 1906, M8.8
Sismo de Puengasí FCQ, M6.0

## Slide 12
PELIGROSIDAD SÍSMICA. fase 1
A = L * W
A = 64.271 km2
6.339 km
10.139 km
W
L
A = L * W
A = 64.271 km2
6.339 km
10.139 km
W
L
Fase 1.
Identificación y caracterización de las fuentes sísmicas asociadas a los dos escenarios.
Leonard, 2010
1
2
107.2 km
592.1 km
10.1 km
6.3 km

## Slide 13
PELIGROSIDAD SÍSMICA. fase 2
Fase 2.
Estimación de las aceleraciones máximas esperadas
Modelo de predicción de movimiento fuerte empírico
Condiciones de contorno
Modelo para un régimen tectónico de subducción interfase y cortical
Para terrenos volcánicos
Con gran base de datos
Zhao et al, 2006
Kanno et al. (2006) Lin and Lee (2008) McVerry et al. (2006) Youngs et al. (1997) Zhao et al. (2006) Atkinson and Macias (2009) Garcia et al. (2005)
A partir de 269 terremotos y 4518 registros Características sismotectónicas son similares a las de Ecuador
Zhao et al, 2006
A | corresponde con la aceleración estimada, expresada en cm/s2
Mw | es la magnitud momento
x | es la distancia del emplazamiento al plano de ruptura
h | es la profundidad del plano de ruptura
hc | es una profundidad fija del modelo, estimada en 15 km
δh | toma el valor de 0 si h<hc y 1 al contrario
Fr | es una constante que debe introducirse para sismos de cortical y mecanismo inverso
Si | para sismos de subducción interfase
Ss y Ssl | para sismos de subducción superficial
Ck | es un parámetro referente al tipo de suelo
a, b, c, d, e | son coeficientes de ajuste del modelo
σ | es la desviación estándar

## Slide 14
PELIGROSIDAD SÍSMICA. Fase 3
Fase 3.
Estimación de las intensidades máximas esperadas
Escala Macrosísmica Europea EMS98
Chart: Aceleración (cm/s2)
| 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | 670 | 700 | 730 | 760 | 790
 | 3.542 | 5.2871 | 5.9916 | 6.4406 | 6.7709 | 7.0322 | 7.2486 | 7.4331 | 7.594 | 7.7367 | 7.8648 | 7.9811 | 8.0875 | 8.1857 | 8.2767 | 8.3616 | 8.4411 | 8.516 | 8.5866 | 8.6534 | 8.7169 | 8.7773 | 8.835 | 8.8901 | 8.943 | 8.9937 | 9.0424
Trifunac 1975, Murphy 1977, Lomnitz 1974, Saragoni 1982 y Gómez 2002
Saragoni 1982
Ajustada con datos Chilenos, se adapta a las características de nuestro emplazamiento.
Relación entre la aceleración y la intensidad de Saragoni, 1982

## Slide 15
PELIGROSIDAD SÍSMICA. Flujo de sig

## Slide 16
PELIGROSIDAD SÍSMICA. Mapa e1-esmeraldas

## Slide 17
PELIGROSIDAD SÍSMICA. Mapa e2-puengasí

## Slide 18
RIESGO
EXPOSICIÓN
VULNERABILIDAD
PELIGROSIDAD
ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA
Índice de Vulnerabilidad
Caracterización

## Slide 19
EXPOSICIÓN. BASE DE DATOS DE ENTRADA
Estudiar la exposición supone cuantificar las estructuras que se verán afectadas identificando las características fundamentales.

## Slide 20
EXPOSICIÓN. Parámetros relevantes
Chart: Estado de conservación
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12
No tiene | 1 | 1 | 1 | 1
Muy bueno | 793 | 232 | 60 | 143 | 565 | 225 | 546 | 598
Bueno | 1222 | 311 | 48 | 160 | 313 | 191 | 1145 | 355
Regular | 498 | 100 | 10 | 36 | 69 | 39 | 271 | 76
Malo | 77 | 14 | 2 | 7 | 19 | 9 | 57 | 17
Obsoleto | 13 | 1 | 1 | 5 | 11 | 10
Chart: Condición física
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12
No tiene | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7
Sin modificación | 1029 | 417 | 56 | 210 | 627 | 304 | 1128 | 481
En construcción | 1 | 1 | 12 | 57 | 6
Reconstruida | 1085 | 99 | 45 | 101 | 209 | 73 | 360 | 501
Ampliada | 486 | 137 | 19 | 31 | 120 | 84 | 478 | 62
45%
38%
17%
30%
52%

## Slide 21
EXPOSICIÓN. Parámetros relevantes
Chart: Número de pisos
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12
1 - 2 pisos | 2014 | 592 | 106 | 301 | 833 | 411 | 1856 | 928
3 - 5 pisos | 568 | 65 | 14 | 45 | 132 | 51 | 175 | 128
≥ 6 pisos | 22 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1
Chart: Uso topográfico
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12
Ascendente | 24 | 4 | 7 | 53 | 28 | 2 | 5
Descendente | 52 | 23 | 7 | 23 | 42 | 48 | 30 | 59
Accidentado | 40 | 1 | 6 | 5 | 47 | 14 | 5 | 11
Sobre nivel | 279 | 33 | 2 | 6 | 82 | 54 | 67 | 10
A nivel | 1978 | 570 | 88 | 238 | 697 | 300 | 1863 | 946
Bajo nivel | 228 | 27 | 10 | 18 | 35 | 20 | 63 | 15
14%
85%
81%

## Slide 22
EXPOSICIÓN. Parámetros relevantes
Chart: Mampostería
lpt | 131 | 23 | 3 | 27 | 21 | 14 | 21 | 19
Bloque | 76 | 25 | 2 | 5 | 35 | 10 | 53 | 20
Adobe | 339 | 57 | 4 | 9 | 14 | 22 | 135 | 46
No tiene | 2058 | 553 | 111 | 307 | 901 | 418 | 1822 | 972
Chart: Columna
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12
F. H. Armado | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2
F. Hierro | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4
H. Armado | 1990 | 538 | 103 | 288 | 828 | 390 | 1774 | 899
Hierro | 50 | 8 | 4 | 14 | 30 | 11 | 27 | 34
Madera | 34 | 6 | 5 | 9 | 41 | 16 | 17 | 31
No tiene | 521 | 98 | 8 | 33 | 67 | 46 | 209 | 87
87%
83%

## Slide 23
EXPOSICIÓN. Parámetros relevantes
Chart: Años
| 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010
01 | 19 | 52 | 5 | 109 | 76 | 116 | 237 | 1654 | 336
03 | 2 | 9 | 8 | 25 | 44 | 368 | 201
04 | 1 | 2 | 11 | 89 | 17
05 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 46 | 239 | 39
06 | 1 | 2 | 15 | 563 | 390
07 | 1 | 1 | 8 | 21 | 197 | 236
11 | 1 | 5 | 4 | 15 | 10 | 65 | 75 | 882 | 973
12 | 1 | 3 | 7 | 30 | 71 | 632 | 312

## Slide 24
RIESGO
EXPOSICIÓN
VULNERABILIDAD
PELIGROSIDAD
ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA
Índice de Vulnerabilidad

## Slide 25
VULNERABILIDAD. DEFINICIÓN
La VULNERABILIDAD es la susceptibilidad de los sistemas económicos y sociales al impacto de un peligro de origen natural o antrópico.
La vulnerabilidad sísmica corresponde con la capacidad del edificio a resistir o no un determinada aceleración del suelo.

## Slide 26
VULNERABILIDAD. METODOLOGÍAS
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ITALIANO
EMS-98
El informe ATC-13, 78 matrices de probabilidad de daño.
El informe ATC-25 daño e impacto de la interrupción de las líneas vitales por causa de los terremotos.
Datos obtenidos para realizar una calificación de la calidad del diseño y construcción sismorresistente de los edificios mediante un coeficiente
Aporta la inclusión de un mayor número de tipologías constructivas..
Expresa las diferencias en la forma en la que responden los edificios a las vibraciones sísmicas
(1985 - 1991)
(2005)
(2003)
(2006)
(1998)
El método del espectro de capacidad.
36 tipologías de edificios según su estructura, y el daño se estima a partir de la opinión de expertos.
Índice de vulnerabilidad y espectros de capacidad y curvas de fragilidad.
Metodologías empíricas cualitativas ordenadas | Método analítico de capacidad-demanda
MSK-76 (Medvedev 1977) | Hazus (Fema-440 2005)
ATC-13 (ATC 1985) | Risk-UE 2003,
EMS98 | Lagomarsino and Giovinazzi 2006).

## Slide 27
Metodología Índice de Vulnerabilidad
0 - 1
Basada en las propuestas de Benedetti and Petrini 1982 Angeletti et al. 1988
VULNERABILIDAD. MIV

## Slide 28
Metodología Índice de Vulnerabilidad
Modificador por comportamiento
Modificador regional
VULNERABILIDAD. MIV
Valora según la región donde se encuentran. Para determinar el valor de este modificador en la zona donde se encuentra se tiene en cuenta las distintas normativas sismorresistentes y su fecha de aplicación.
0 - 1

## Slide 29
VULNERABILIDAD. APLICACIÓN METODOLÓGICA
A cargo
Dr. Jorge Gaspar
Dra. Sandra Martínez
especialista en vulnerabilidad sísmica.
BD – Exposición
Dra. Sandra Martínez
especialista en vulnerabilidad sísmica.
Primer paso
Tipologías
Matriz de Tipologías (BTM) de RISK-UE (Milutinovic y Trendafiloski, 2003)
Segundo paso
Norma Ecuatoriana de construcción (NEC15)
Tercer paso
Modificadores de comportamiento, para edificios de mampostería no reforzada y hormigón armado (Milutinovic y Trendafiloski, 2003).

## Slide 30
VULNERABILIDAD. MIV
Modificador por comportamiento
Modificador regional
Tipología

## Slide 31
VULNERABILIDAD. Flujo de sig

## Slide 32
VULNERABILIDAD. Mapa tipologías

## Slide 33
VULNERABILIDAD. Mapa de vulnerabilidad

## Slide 34
RIESGO
EXPOSICIÓN
VULNERABILIDAD
PELIGROSIDAD
ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA

## Slide 35
Riesgo. metodología
El MIv también estima el daño esperado en las estructuras de acuerdo al Iv establecido y la Intensidad macrosísmica esperada.
PASO 1
PASO 2
Probabilidad de daño
Daño probable (uD)
Metodología propuesta por
Giovanazzi and Lagomarsino 2002
Daño
Miv = EMS-98
0 sin daño
1 daño leve
2 daño moderado
3 daño severo
4 daño extensivo
5 colapso
Asignando una función de Distribución Beta estimar las probabilidades de los diferentes tipos de daño
I - Iv

## Slide 36
Riesgo. Resultados e1 y E2
Chart: Tipo de daño
| 1 | 2
D0 | 0.50055 | 0.38565
D1 | 0.26603 | 0.29839
D2 | 0.13356 | 0.17028
D3 | 0.065689 | 0.089686
D4 | 0.028845 | 0.044116
D5 | 0.0052115 | 0.011877
Chart: Tipo de daño
| 1-E | 1-P | 3-E | 3-P | 4-E | 4-P | 5-E | 5-P | 6-E | 6-P | 7-E | 7-P | 11-E | 11-P | 12-E | 12-P
D0 | 1143 | 1111 | 305 | 209 | 56 | 43 | 126 | 126 | 558 | 328 | 254 | 154 | 1102 | 807 | 586 | 404
D1 | 680 | 738 | 180 | 180 | 36 | 34 | 116 | 100 | 255 | 294 | 122 | 147 | 525 | 636 | 281 | 333
D2 | 396 | 401 | 98 | 121 | 19 | 21 | 70 | 60 | 108 | 191 | 54 | 96 | 236 | 336 | 121 | 179
D3 | 236 | 217 | 50 | 80 | 7 | 12 | 28 | 36 | 39 | 102 | 23 | 48 | 109 | 158 | 50 | 87
D4 | 124 | 108 | 21 | 52 | 2 | 8 | 6 | 20 | 10 | 46 | 9 | 17 | 48 | 72 | 18 | 41
D5 | 25 | 27 | 4 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 3 | 9 | 20 | 3 | 12
Chart: Escenario Esmeraldas
| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
 | 50 | 26 | 13 | 7 | 3 | 1
 | 50 | 26 | 13 | 7 | 3 | 1
Chart: Escenario Puengasí
| D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5
 | 39 | 30 | 17 | 9 | 4 | 1

## Slide 37
CONCLUSIONES
Peligrosidad
Dos magnitudes, las aceleraciones máximas esperadas (con el modelo de Zhao et al. 2006) y las intensidades macrosísmicas (con la relación de Saragoni 1982) no difieren mucho en ambos casos, ya que las diferencias de magnitudes se compensan con las diferencias de distancias entre la fuente y el emplazamiento. Generando ambos casos intensidades de VII (Escenario 1 - Esmeraldas) y VII-VIII (Escenario 2 – Puengasí).
Vulnerabilidad
El análisis de la vulnerabilidad refleja que la mayoría de las edificaciones (87 %) pertenecen a la tipología constructiva RC1 (Hormigón armado), con un índice de vulnerabilidad medio por tipología de 0.442 (siendo 0 poco vulnerable, 1 muy vulnerable).
Riesgo
Los resultados de daño para los dos escenarios nos muestran dos supuestos muy similares, donde el Escenario 2-Esmeraldas alcanzaría un mayor porcentaje de edificios con un grado de daño mayor. En ambos casos, un 1% de las edificaciones podrían colapsar y el 10 % tendían daño severo y extensivo.

## Slide 38: GRACIAS