## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ENERGÍA Y MECÁNICA
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
TEMA: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS PERMEABLES”
AUTORES: CÁCERES CASTRO CARLOS EDUARDO
CASTILLO PADILLA LUIS RUBÉN
DIRECTOR: SANDOVAL ERAZO WASHINGTON RAMIRO
SANGOLQUÍ, ABRIL 2016

## Slide 2
ÍNDICE
1. GENERALIDADES
2. MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS
5. ANÁLISIS ECONÓMICO
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES

## Slide 3
ÍNDICE
1. GENERALIDADES
2. MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
4. PRUEBAS Y RESULTADOS
5. ANÁLISIS ECONÓMICO
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES

## Slide 4
ANTECEDENTES
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ¨ESPE¨
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIOS
LABORATORIO DE SUELOS
FILTRACIONES
DISEÑO DE PRESAS
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
CONSULTORÍA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES

## Slide 5
ANTECEDENTES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
SOFTWARE ESPECIALIZADO
EXPERTICIA DEL USUARIO
CONDICIONES DE BORDE

## Slide 6
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
EQUIPOS PARA ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
NO POSEEN INTERFAZ HMI
INSTALACIÓN EN EXTERIORES
ANTECEDENTES

## Slide 7
ALCANCE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS
GEOMETRÍAS INDISTINTAS

## Slide 8
AUTOMATIZAR
EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN
CONFIABILIDAD DE RESULTADOS
PRÁCTICO PARA EL USUARIO
NECESIDAD
DISEÑO ÓPTIMO DE ESTRUCTURAS
OPTIMIZAR TIEMPOS Y RECURSOS
EQUIPO CON INTERFAZ DE FÁCIL INTERPRETACIÓN
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES

## Slide 9
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
OBJETIVO GENERAL
DISEÑAR Y CONSTRUIR UN EQUIPO FUNDAMENTADO EN EL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL QUE PERMITA REPRESENTAR LAS TRAYECTORIAS DE FILTRACIONES DE AGUA EN CUERPOS Y ESTRUCTURAS PERMEABLES, CON INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS.

## Slide 10
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DESCRIBIR EL PROCESO DE FILTRACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUA Y SU RELACIÓN CON EL FLUJO ELÉCTRICO COMO ESTRATEGIA DE SIMULACIÓN FÍSICA.
ANALIZAR EL SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA IMPLEMENTARLO EN UN EQUIPO QUE PERMITA EL ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES SUELO, AGUA Y ESTRUCTURA.
DISEÑAR Y MANUFACTURAR LOS COMPONENTES MECÁNICOS DEL SISTEMA, COMO SON BANCADA, TORNILLOS SIN FIN, RODAMIENTOS Y OTROS QUE PERMITAN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
DIMENSIONAR Y SELECCIONAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL SISTEMA, COMO SON ACTUADORES, CONTROLADORES Y SENSORES PARA ADAPTARLOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
REALIZAR PRUEBAS DE ESTUDIO DE SUELOS CON EL EQUIPO PARA LA COMPROBACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

## Slide 11
1. GENERALIDADES
2. MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS
5. ANÁLISIS ECONÓMICO
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES

## Slide 12
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
GENERALIDADES DE LA FILTRACIÓN
ORIGEN DE LA FILTRACIÓN
CICLO HIDROLÓGICO

## Slide 13
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
GENERALIDADES DE LA FILTRACIÓN
OBRAS HIDRÁULICAS
ALMACENAN TEMPORALMENTE PRECIPITACIONES
SATISFACEN NECESIDADES HUMANAS

## Slide 14
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
POTENCIAL HIDRÁULICO
FLUJO DESDE PUNTOS DE MAYOR ENERGÍA HACÍA PUNTOS DE MENOR ENERGÍA (EQUILIBRIO)
ENERGÍA MECÁNICA DEL AGUA
CARGA HIDRÁULICA

## Slide 15
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
LEY DE DARCY
GRADIENTE HIDRÁULICO
CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA
APLICABILIDAD DE LA LEY
FLUJO LAMINAR (VISCOSIDAD ALTA, VELOCIDADES BAJAS)

## Slide 16
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
LEY DE DARCY
VELOCIDAD DE DARCY
SE APLICA EN MOVIMIENTO EN TRES DIMENSIONES

## Slide 17
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ACUÍFEROS
POROSIDAD
CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA
TRANSMISIBILIDAD

## Slide 18
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
HOMOGENEIDAD E ISOTROPÍA
MATERIA GEOLÓGICO
GRANOS DE IGUAL TAMAÑO E IGUAL FORMA
PROPIEDADES IDÉNTICAS EN TODAS LAS DIRECCIONES

## Slide 19
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ECUACIONES HIDRODINÁMICAS
BALANCE DE MASAS
CAUDAL DE ENTRADA = CAUDAL DE SALIDA
SE CONSIDERA AL FLUJO BIDIMENSIONAL

## Slide 20
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
RED DE FLUJO
CAUDAL DE LA RED
SOLUCIÓN GRÁFICA DE LA ECUACIÓN DE LAPLACE
FUNCIÓN POTENCIAL LÍNEAS EQUIPOTENCIALES NC
FUNCIÓN DE FLUJO LÍNEAS DE FLUJO NF

## Slide 21: CALCULOS RED DE FLUJO (PRESIONES, SUBRESION, CAUDAL, TUBIFICACION)

## Slide 22
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ANALOGÍA DEL FLUJO ELÉCTRICO CON EL FLUJO HIDRÁULICO
FLUJO HIDRÁULICO | FLUJO ELÉCTRICO
LEY DE DARCY | LEY DE OHM
VELOCIDAD DE DESCARGA | INTENSIDAD DE CORRIENTE
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD | CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
CARGA HIDRÁULICA | DIFERENCIA DE POTENCIAL
GRAD | GRAD
LÍNEAS DE FLUJO | LÍNEAS DE CORRIENTE
LÍNEAS EQUIPOTENCIALES | LÍNEAS POTENCIALES
ECUACIÓN DE LAPLACE | ECUACIÓN DE LAPLACE
FRONTERA IMPERMEABLE | FRONTERA AISLANTE
FLUJO HIDRÁULICO | FLUJO ELÉCTRICO
LEY DE DARCY | LEY DE OHM
LÍNEAS DE FLUJO | LÍNEAS DE CORRIENTE
FRONTERA IMPERMEABLE | FRONTERA AISLANTE

## Slide 23
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
EXPERIMENTO PRÁCTICO DE LA ANALOGÍA ELECTRO-HIDRODINÁMICA

## Slide 24
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
1. GENERALIDADES
2. MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS
5. ANÁLISIS ECONÓMICO
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 25
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
REQUERIMIENTOS
MEDICIÓN DE VOLTAJE AUTOMÁTICA
PAPEL CONDUCTOR A3-A4
DISEÑO
EQUIPO DE CONTROL NUMÉRICO
MOVIMIENTO EN 3 EJES (X.Y.Z)

## Slide 26
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ESTRUCTURA
BASE
MATERIAL: MADERA
PROCESO: CORTE
FUNCIÓN: SOPORTA LA ESTRUCTURA

## Slide 27
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ESTRUCTURA
PLACAS DE SOPORTE
MATERIAL: MADERA
PROCESO: CORTE, TALADRADO
FUNCIÓN: SOPORTA EL TABLERO

## Slide 28
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ESTRUCTURA
TABLERO
MATERIAL: VIDRIO (NO CONDUCTOR ELÉCTRICO)
PROCESO: CORTE, PULIDO
FUNCIÓN: FIJA EL PAPEL PARA LA MEDICIÓN

## Slide 29
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ESTRUCTURA
SOPORTES EJE Y
MATERIAL: PLA
PROCESO: IMPRESIÓN 3D
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO DEL EJE Y

## Slide 30
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ESTRUCTURA
SOPORTE EJE Z
MATERIAL: PLA
PROCESO: IMPRESIÓN 3D
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO DEL EJE Z Y EL HOLDER DE LA HERRAMIENTA

## Slide 31
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
ESTRUCTURA
HOLDER HERRAMIENTA
MATERIAL: PLA
PROCESO: IMPRESIÓN 3D
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO LA HERRAMIENTA (PUNTA DE MULTÍMETRO)

## Slide 32
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
MOTORES
DENOMINACIÓN: NEMA 17
TORQUE: 0.30 NM
FUNCIÓN: GENERAR MOVIMIENTO DE LOS EJES

## Slide 33
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
EJES
EJE Y
DIMENSIÓN: 440MM DIAM:9.53MM
MATERIAL: HIERRO
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO DEL EJE Z Y EL HOLDER DE LA HERRAMIENTA
EJE X
DIMENSIÓN: 530MM DIAM:9.53MM
MATERIAL: HIERRO
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO DEL EJE Z Y EL HOLDER DE LA HERRAMIENTA

## Slide 34
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
EJES ROSCADOS
EJE X
DIMENSIÓN: 540MM DIAM:9.53MM
PROCESO: CORTE, TORNEADO 7MM
MATERIAL: HIERRO
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO DEL EJE Z Y EL HOLDER DE LA HERRAMIENTA
EJE Y
DIMENSIÓN: 450MM DIAM:9.53MM
PROCESO: CORTE, TORNEADO 7MM
MATERIAL: HIERRO
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO DEL EJE Z Y EL HOLDER DE LA HERRAMIENTA

## Slide 35
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
EJES ROSCADOS
EJE Z
DIMENSIÓN: 130MM DIAM:9.53MM
PROCESO: CORTE, TORNEADO 7MM
MATERIAL: HIERRO
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO DEL EJE Z Y EL HOLDER DE LA HERRAMIENTA

## Slide 36
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
RODAMIENTOS
DENOMINACIÓN: 607RS
DIAM INTERIOR: 7MM
FUNCIÓN: GENERAR MOVIMIENTO

## Slide 37
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
ACOPLES
MATERIAL: PLA
PROCESO: IMPRESIÓN 3D
FUNCIÓN: TRANSMITIR MOVIMIENTO DEL MOTOR AL EJE ROSCADO

## Slide 38
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
GUÍA
MATERIAL: PLA
PROCESO: IMPRESIÓN 3D
FUNCIÓN: SOPORTA EL MECANISMO DEL EJE Z Y EL HOLDER DE LA HERRAMIENTA

## Slide 39
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
RIELES
FUNCIÓN: SUAVIZAR EL MOVIMIENTO DEL SISTEMA EN EL EJE X

## Slide 40
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
SUJETADORES
MATERIAL: PLA
PROCESO: IMPRESIÓN 3D
FUNCIÓN: FIJAR LOS EJES A LAS PLACAS DE SOPORTE

## Slide 41
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
MECANISMO
SOPORTE RODAMIENTOS
MATERIAL: PLA
PROCESO: IMPRESIÓN 3D
FUNCIÓN: FIJAR LOS RODAMIENTOS A LAS PLACAS DE SOPORTE

## Slide 42
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
SISTEMA ELECTRÓNICO
DRIVERS
MODELO: A4988
VOLTAJE DE FUNCIONAMIENTO: 5V
CORRIENTE MÁXIMA: 2A
FUNCIÓN: CONTROL DE CADA MOTOR

## Slide 43
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
SISTEMA ELECTRÓNICO
ARDUINO UNO
DENOMINACIÓN: ARDUINO UNO
CONTROLADOR: ATMEGA328
FUNCIÓN: ENVIAR LOS PULSOS NECESARIOS A LOS MOTORES PARA LOGRAR EL CONTROL DE LA POSICIÓN Y VELOCIDAD

## Slide 44
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
SISTEMA ELECTRÓNICO
ARDUINO UNO
DENOMINACIÓN: ARDUINO UNO
CONTROLADOR: ATMEGA328
FUNCIÓN: SISTEMA DE MEDICIÓN DE VOLTAJE

## Slide 45
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
SISTEMA ELECTRÓNICO
CONEXIÓN DE MOTORES
CIRCUITO DISEÑADO EN PROTEUS

## Slide 46
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
SISTEMA ELECTRÓNICO
DISEÑO DEL PCB
PCB DISEÑADO EN ARES

## Slide 47
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
SOFTWARE
UNIVERSAL GCODE SENDER
SOFTWARE LIBRE
CONEXIÓN CON ARDUINO
CONTROLA EL MOVIMIENTO DE LOS MOTORES
CALIBRACIÓN
CÓDIGOG

## Slide 48
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
SOFTWARE
MATLAB
GUI CREACIÓN DE INTERFAZ
PDETOOL VALIDACIÓN DE RESULTADOS

## Slide 49
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA
VENTANA PRINCIPAL

## Slide 50
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA
CODIGO G CREADO

## Slide 51
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA
VENTANA SECUNDARIA

## Slide 52
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA
DATOS DE ENTRADA
surf(x,y,z);
GRAFICA UN MAPA DE COLORES DE LAS MEDICIONES Z EN LAS COORDENAS X,Y

## Slide 53
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA
RED DE FLUJO
[Ex,Ey]=gradient(-ZC);
GENERA GRADIENTE NUMÉRICO
contourf(ZC);
GRAFICA ISOLÌNEAS (EQUIPOTENCIALES)
quiver(Ex,Ey);
GRAFICA VECTORES VELOCIDAD (LÍNEAS DE FLUJO)

## Slide 54
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
1. GENERALIDADES
2. MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS
5. ANÁLISIS ECONÓMICO
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 55
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
PRUEBAS DEL EQUIPO
PRUEBA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
 | SI | NO | 
DIMENSIONES | X |  | APTO PARA ESTUDIOS DE FORMATOS A4 Y A3
PARALELISMO Y PERPENDICULARIDAD | X |  | 
ESTABILIDAD | X |  | 
SUJECIÓN |  | X | 
SUPERFICIE TABLERO VIDRIO | X |  | LA SUPERFICIE ES PERFECTAMENTE PLANA
PRUEBAS DE LA ESTRUCTURA

## Slide 56
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
PRUEBAS DEL EQUIPO
PRUEBAS DEL SISTEMA MECÁNICO
PRUEBA | PASO (MM) | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
 |  | SI | NO | 
MOVIMIENTO EJE X | 1 | X |  | 
MOVIMIENTO EJE X | 5 | X |  | 
MOVIMIENTO EJE X | 10 | X |  | 
MOVIMIENTO EJE Y | 1 | X |  | 
MOVIMIENTO EJE Y | 5 | X |  | 
MOVIMIENTO EJE Y | 10 | X |  | 
MOVIMIENTO EJE Z | 1 | X |  | 
MOVIMIENTO EJE Z | 5 | X |  | 
MOVIMIENTO EJE Z | 10 | X |  | 
MALLADO | 10 | X |  | EL MALLADO CON PASO DE 10 MM TARDA 19 MIN.
MALLADO | 20 | X |  | EL MALLADO CON PASO DE 20 MM TARDA 10 MIN.

## Slide 57
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
PRUEBAS DEL EQUIPO
PRUEBAS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO
PRUEBA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
 | SI | NO | 
ENCENDIDO/APAGADO | X |  | 
VOLTAJE EN ELEMENTOS | X |  | 
CORRIENTE EN ELEMENTOS | X |  | 
VOLTAJE EN ELECTRODOS | X |  | 
PWM EN MOTORES | X |  | 
PARO DE EMERGENCIA | X |  | 
MEDICIÓN DE VOLTAJE | X |  | SE AGREGÓ UN FILTRO POR DISTORSIONES
TRANSMISIÓN DE DATOS SERIAL | X |  | 

## Slide 58
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
PRUEBAS DEL EQUIPO
PRUEBAS DE LA INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA
PRUEBA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES
 | SI | NO | 
VENTANA PRIMARIA | X |  | 
BOTONES VENTANA PRIMARIA | X |  | 
INGRESO DE DATOS | X |  | 
VENTANA SECUNDARIA | X |  | 
BOTONES VENTANA SECUNDARIA | X |  | 
GRÁFICAS DE RESULTADOS | X |  | 

## Slide 59
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
VALIDACIÓN DE RESULTADOS
GEOMETRÍAS DE ESTUDIO

## Slide 60
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
GEOMETRÍA 1

## Slide 61
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
GEOMETRÍA 1

## Slide 62
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
GEOMETRÍA 2

## Slide 63
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
GEOMETRÍA 2

## Slide 64
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
1. GENERALIDADES
2. MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS
5. ANÁLISIS ECONÓMICO
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 65
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
DETALLE | COSTO TOTAL (USD)
COSTOS DIRECTOS | 
MATERIALES SISTEMA MECÁNICO | 121,90
MATERIALES SISTEMA ELÉCTRICO | 181,75
MANO DE OBRA | 256,00
SUBTOTAL (INVERSIÓN TOTAL) | 659,65
COSTOS INDIRECTOS | 
MANO DE OBRA | 950,00
TOTAL | 1609,65
ANÁLISIS ECONÓMICO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

## Slide 66
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
1. GENERALIDADES
2. MARCO TEÓRICO
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
4. PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS
5. ANÁLISIS ECONÓMICO
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 67
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
CONCLUSIONES
LA ANALOGÍA ELÉCTRICA HIDRODINÁMICA PERMITE LA MODELACIÓN DEL FENÓMENO DEL FLUJO DE FILTRACIONES DE AGUA POR DEBAJO DE UNA ESTRUCTURA HIDRÁULICA, DEBIDO A QUE ESTOS FENÓMENOS SON GOBERNADOS POR LA ECUACIÓN DE LAPLACE Y SE CUMPLEN TODAS LAS CONDICIONES DE SIMILITUD.
SE DISEÑÓ Y CONSTRUYÓ UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES CON UNA INTERFAZ DE USUARIO, QUE PERMITE LA VISUALIZACIÓN DE LA RED DE FLUJO ELÉCTRICO, QUE SON SIMILARES A LAS LÍNEAS DE FILTRACIONES, LÍNEAS EQUIPOTENCIALES QUE SE PRESENTAN EN CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA PERMEABLE CON CUALQUIER GEOMETRÍA, SIN RESTRICCIÓN EN ESCALA EN PAPEL CONDUCTOR DE FORMATOS A4 Y A3.
LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIOS DE ESTRUCTURAS PERMEABLES SE COMPROBARON Y VALIDARON.
EL EQUIPO CONSTRUIDO PROPORCIONA UNA HERRAMIENTA ÚTIL, RÁPIDA Y MÁS EXACTA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA, YA QUE AUTOMATIZA UN PROCESO QUE TOMA MUCHO TIEMPO Y VARIAS ITERACIONES.

## Slide 68
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO DE SONDEO ELÉCTRICO VERTICAL PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURAS PERMEABLES
RECOMENDACIONES
AL ENCENDER EL EQUIPO SE RECOMIENDA AL USUARIO ASEGURARSE QUE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS ESTÉN REALIZADAS CORRECTAMENTE Y VERIFICAR QUE EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ESTÉ CONECTADO AL PAPEL CONDUCTOR, YA QUE AL NO EXISTIR ALIMENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE DATOS NO SE REALIZARÁ ADECUADAMENTE Y CONSECUENTEMENTE SE OBTENDRÁN RESULTADOS ERRÓNEOS.
PARA COMENZAR UNA MEDICIÓN O MALLADO, SE RECOMIENDA AL USUARIO CALIBRAR Y ENCERAR EL MOVIMIENTO DE LOS EJES MEDIANTE EL PROGRAMA GCODESENDER.
ES INDISPENSABLE QUE EL USUARIO FIJE Y TENSE EL PAPEL AL TABLERO CORRECTAMENTE PARA EVITAR QUE ESTE SE DOBLE, YA QUE ESTO PROVOCARÍA UNA MEDICIÓN INCORRECTA.
SE RECOMIENDA QUE EL USUARIO REALICE LAS MEDICIONES CON INTERVALOS DE 10MM O MENORES, DEBIDO A QUE VALORES MAYORES PROVOCAN QUE UNA MENOR CANTIDAD DE DATOS PRODUZCAN RESULTADOS DISTORSIONADOS Y NO CONVERGENTES.