## Slide 1: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE PRÓTESIS DE PIERNA PARA AMPUTACIÓN TRANSFEMORAL (ARRIBA DE LA RODILLA)”

## Slide 2: Autores: Christian Barros Paul López Tutora: Ing. Johanna Tobar

## Slide 3: Antecedentes
Discapacidades en el Ecuador.
Costos de prótesis elevados
Impacto psicológico y rechazo de prótesis

## Slide 4: Discapacidades en el Ecuador
1%
4%
12%
12%
49%
22%
Discapacidad FÍSICA
Discapacidad INTELECTUAL
Discapacidad de LENGUAJE
Discapacidad PSICO-SOCIAL
Discapacidad VISUAL
Discapacidad AUDITIVA

## Slide 5: Amputación Transfemoral
Las principales causas son:
Accidentes industriales.
Accidentes de tránsito.
Diabetes mellitus.
Existen 600 casos en pichincha

## Slide 6: Tipos de amputaciones del miembro inferior
Desarticulación de cadera
Amputación transfemoral
Desarticulación de rodilla
Amputación transtibial
Desarticulación de tobillo

## Slide 7: Costos de Prótesis Comerciales
$450
$600
$1050

## Slide 8: Costo Total
$2500 a $11000
Con instalación y accesorios

## Slide 9: Impacto psicológico y rechazo de prótesis
Dolor en miembro fantasma
Dolor del miembro residual
Restricción de actividades cotidianas

## Slide 10: Rehabilitación psicológica previa a la colocación de una prótesis
Uso de la plasticidad neuronal

## Slide 11: DISEÑO DE LA PRÓTESIS

## Slide 12: Análisis QFD
Resultados para la prótesis:
La prótesis se fabricará con acero inoxidable AISI 304 y en caso de partes livianas con aluminio 7075-T6.
El mecanismo que se usará para la prótesis tendrá un resorte, tanto para el pie como la rodilla.
La prótesis será desarrollada sin recubrimiento.

## Slide 13: DISEÑO MECÁNICO DE LA PRÓTESIS

## Slide 14: Condiciones
La masa máxima de un paciente que utilice la prótesis será de 80Kg.
La prótesis tendrá una garantía de 2 años.
La prótesis podrá ser usada por pacientes con movilidad tipo 1 (8 horas al día).

## Slide 15
Componente | Factor de seguridad calculado | Factor de seguridad simulado | Error
Eje principal de movimiento | 1,9 | 1,82 | 4,21%
Resorte impulsor de rodilla | 2,1 | 1,28 | 1,54%
Adaptador estándar superior | 4,5 | 4,58 | 1,77%
Adaptador estándar inferior | 5,9 | 6,02 | 2,03%
TABLA DE FACTORES DE SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS DE LA RODILLA EN BASE A LA TEORÍA DE ENERGÍA DE DISTORSIÓN MÁXIMA (VON MISES)

## Slide 16
TABLA DE FACTORES DE SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS DEL PIE EN BASE A LA TEORÍA DE ENERGÍA DE DISTORSIÓN MÁXIMA (VON MISES)
Componente | Factor de seguridad calculado | Factor de seguridad simulado | Error
Eslabón del pie | 1,3 | 1,29 | 0,76%
Resorte del pie | 1,5 | 1,52 | 1,33%

## Slide 17: Análisis a la fatiga (Criterio Goodman)
Concluyendo con el diseño a la fatiga, el eje principal de la rodilla va a tener una garantía de 4 años, después de los cuales tendrá que ser reemplazado.

## Slide 18: Diseño de los resortes

## Slide 19
Parámetros | d = 1,0 | d = 1,2 | d = 1,5 | d = 2,0 | d = 2,5
d (mm) | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50
D (mm) | 11,20 | 11,40 | 11,70 | 12,20 | 12,70
C | 11,2 | 9,5 | 7,8 | 6,1 | 5,08
DE (mm) | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 14,2 | 15,2
Na | 4,01 | 7,88 | 17,79 | 49,58 | 107,30
Nt | 6,01 | 9,88 | 19,79 | 51,58 | 109,30
Ls (mm) | 6,01 | 11,85 | 29,68 | 103,16 | 273,26
Lo (mm) | 42,81 | 48,65 | 66,48 | 139,96 | 310,06
Locr (mm) | 58,91 | 59,96 | 67,74 | 64,17 | 66,80
ns | 0,34 | 0,57 | 1,25 | 2,28 | 4,09
TABLA DE ITERACIÓN PARA RESORTE DE LA RODILLA

## Slide 20
Parámetro | Valor | Condición
Parámetro | Valor | Condición
TABLA DE CONDICIONES PARA EL RESORTE DE LA RODILLA

## Slide 21
TABLA DE DIMENSIONES DEL RESORTE DE LA RODILLA
Parámetro | Dimensión
Diámetro del alambre (d) | 1,5 mm
Diámetro interior (Di) | 10,2 mm
Diámetro exterior (De) | 13,2 mm
Longitud libre (Lo) | 78 mm
Número de espiras (Nt) | 20 espiras

## Slide 22
Parámetros | d=3 | d=3,5 | d=4 | d=4,5 | d=5 | d=5,5
d (mm) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50
D (mm) | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31
C | 9,50 | 8,29 | 7,38 | 6,67 | 6,10 | 5,64
DE (mm) | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5
Na | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Nt | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ls (mm) | 9 | 10,5 | 16 | 22,5 | 30 | 38,5
Lo (mm) | 32 | 33,5 | 39 | 45,5 | 53 | 61,5
Locrit (mm) | 150 | 152,54 | 155,17 | 157,8 | 160,43 | 163,06
ns | 0,16 | 0,67 | 1,01 | 1,3 | 1,8 | 2,23
TABLA DE ITERACIÓN PARA RESORTE DEL PIE

## Slide 23
Parámetro | Valor | Condición
Parámetro | Valor | Condición
TABLA DE CONDICIONES PARA EL RESORTE DEL PIE

## Slide 24
TABLA DE DIMENSIONES DEL RESORTE DEL PIE
Parámetro | Dimensión
Diámetro del alambre (d) | 5 mm
Diámetro interior (Di) | 25,5 mm
Diámetro exterior (De) | 35,5 mm
Longitud libre (Lo) | 60 mm
Número de espiras (Nt) | 6 espiras

## Slide 25: DISEÑO DEL MÓDULO DE REHABILITACIÓN

## Slide 26: Análisis QFD
Resultados para el módulo de rehabilitación:
Para el HMI (interfaz humano-máquina) se seleccionó una pantalla táctil con resolución de 320x240px.
El sensor a utilizar serán los electrodos superficiales EMG, para evitar dañar al paciente y que le resulta más cómodo.
El actuador que se eligió es un Servomotor DC.

## Slide 27: Sistema de control
Se consideró un sistema de control de lazo abierto, dado que no se requiere retroalimentación, además la exactitud de la salida depende solo de la calibración del controlador y en un ambiente médico no existen perturbaciones importantes que puedan afectar al sistema.

## Slide 28
Rango de las señales mioeléctricas.

## Slide 29: Acondicionamiento de la señal
Etapa de filtrado y amplificación
Filtro pasa banda interno
De 40 a 160Hz

## Slide 30
Etapa de rectificación de onda completa

## Slide 31
Etapa de integración

## Slide 32
Etapa de amplificación extra

## Slide 33: Control y configuración
Controlador ATMEGA 2560
TOUCHSCREEN HMI

## Slide 34: Diseño de los componentes mecánicos
Relación de transmisión de 2:1

## Slide 35
Selección del servomotor

## Slide 36: CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES

## Slide 37: Parámetros de maquinado
Torneado
Material | Proceso | Parámetros |  | 
 |  | Avance (mm/vuelta) | V de corte (m/min) | 
Acero Inoxidable AISI 304 | Desbaste | 3,2 | 6 | 
 | Afinado | 0,4 | 13 | 
Aluminio 7075-T6 | Desbaste | 3,2 | 28 | 
 | Afinado | 0,4 | 75 | 

## Slide 38: Parámetros de maquinado
Fresado
Material | Proceso | Parámetros |  | 
 |  | Desplazamiento (mm/min) | V de corte (m/min) | Profundidad de pasada (mm)
Acero Inoxidable AISI 304 | Desbaste | 15 | 12 | 2
 | Afinado | 40 | 16 | 0,2
Aluminio 7075-T6 | Desbaste | 80 | 180 | 2
 | Afinado | 100 | 200 | 0,2

## Slide 39: Parámetros de maquinado
Taladrado
Avellanado
Material | V de corte (m/min) | Avance (mm/vuelta)
Acero inoxidable AISI 304 | 15 | 0,06
Aluminio 7075-T6 | 130 | 0,15
Material | V de corte (m/min) | Avance (mm/vuelta) | Herramienta
Acero inoxidable AISI 304 | 8 | 0,1 | Avellanador 10 mm
Aluminio 7075-T6 | 40 | 0,25 | Escariador 10 mm

## Slide 40: Parámetros de maquinado
Impresión 3D
Material | Temperatura de extrusión | Temperatura de cama térmica
Plástico ABS | 230° C | 105° C
Poliuretano | 225° C | 40° C

## Slide 41: Costo de Prótesis Ecuatoriana
$300
$200
$500

## Slide 42: Costo Total
Con instalación y accesorios
$900 a $1100