## Slide 1
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
DISEÑO, ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y REDISEÑO DE SISTEMAS MECÁNICOS PARA UNA PLATAFORMA CNC DE CORTE POR LÁSER
REALIZADO POR: AGUIRRE BALCÁZAR, NICKY BOLÍVAR
BAUTISTA TOAPANTA, CÉSAR MICHAEL
DIRECTOR: ING. CORTEZ PAZMIÑO, BYRON HERNAN
SANGOLQUÍ – ECUADOR
2016
Notes: Presentación amena y agradecimiento a los asistentes

## Slide 2
Objetivos
Introducción
Antecedentes
Estado del arte
Diseño y Construcción
Conclusiones y Recomendaciones
CONTENIDO

## Slide 3
  OBJETIVOS
    General
Desarrollar un sistema de adquisición y tratamiento de imágenes para la plataforma CNC de corte por láser del Laboratorio de Manufactura.
Notes: Leer el objetivo y explicar que el sistema es una parte de un proyecto general

## Slide 4
Crear un software que permita integrar el proceso de conversión de una imagen hasta el archivo deseado en código G.
Implementar nuevos sistemas para el ingreso de imágenes que serán maquinados en la plataforma de corte láser
Resolver problemas de diseño del sistema de refrigeración existente en la plataforma de corte láser.
  OBJETIVOS
    Específicos
Notes: Decir los objetivos de forma similar con diferentes palabras a las escritas

## Slide 5
    Específicos
Diseñar e instalar un sistema de extracción de gases
Rediseñar el sistema de aire comprimido que se encuentra en el cabezal de la plataforma de corte láser.
  OBJETIVOS
Notes: Decir los objetivos de forma similar con diferentes palabras a las escritas

## Slide 6
  Introducción
Notes: Explicar de manera entendible el proyecto realizado y dar ejemplos de lo q se puede hacer

## Slide 7
Ubicación | Laboratorio de máquinas y herramientas de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE
Operación | Cortado y grabado de acrílico y madera MDF con espesores hasta 6mm
Software Controlador | Control de motores y potencia del láser → Mach 3 Diseño y procesamiento de imágenes → SolidWorks y LazyCam
Sistema de Refrigeración | Si → Fuera de la máquina
Sistema de Extracción de Gases | No posee la máquina
  Antecedentes
    PLATAFORMA CNC DE CORTE POR LÁSER
Notes: Hablar de la robótica móvil y una breve reseña del cuadro sinóptico

## Slide 8
Tecnología CAD | Una o varias computadoras que realizan cálculos y operaciones dentro del proceso.
Ventajas CAD | Rapidez de cálculo Cambiar la perspectiva del diseño de objetos
Tecnología CAM | Una o varias computadoras que llevan a cabo funciones de organización, programación y control de operaciones.
Ventajas CAM | Automatizar la producción Disminución del tiempo de producción Minimiza las situaciones de riesgo para operarios
  ESTADO DEL ARTE
    SISTEMAS CAD/CAM
Notes: Hablar de la robótica móvil y una breve reseña del cuadro sinóptico

## Slide 9
  PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Óptico
  ESTADO DEL ARTE
Digital
Adquisición
Tratamiento
Presentación
Notes: Hablar sobre extraer imágenes y procesarlas aislando características especificas
(a) imagen original, con líneas de barrido, tipo imagen de televisión; (b) transformada de Fourier del objeto; (c) transformada de Fourier modificada, después de filtrar y (d) imagen procesada, sin las líneas de barrido

## Slide 10
  Formas de vectorización
  ESTADO DEL ARTE
  Vectorización de imágenes
  Curva Bézier
  Contorno
  Línea Central
Notes: Hablar de convertir imágenes digitales ya procesadas, las cuales están conformadas por pixeles, en imágenes digitales formadas por vectores.
Línea central: genera los contornos de la imagen, creando así formas definidas sin relleno
Contorno: ajustar las líneas a los contornos del dibujo, creando una serie de formas que serán negras, blancas o tendrán un color, pero sin que se observen las líneas de contorno.

## Slide 11
  DISEÑO
DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD (QFD)

## Slide 12
  DISEÑO
Clasificación en módulos
# | MÓDULO | SUBSISTEMAS | FUNCIONES
1 | Adquisición y Tratamiento de Imágenes | Escáner | Adquisición de imágenes
 |  | Pantalla Touch | Adquisición de imágenes
 |  | Software Libre | Vectorización de imágenes
2 | Sistema de Refrigeración | Contenedor | Almacenar el líquido
 |  | Bomba | Circulación de líquido
 |  | Sensor | Medir temperatura del líquido
 |  | Filtro | Retener impurezas
3 | Sistema de Aire Comprimido | Compresor | Generar flujo de aire
 |  | Manguera de aire | Direccionar flujo de aire
4 | Sistema de extracción de gases | Extractor | Extraer aire
 |  | Tubería de gases | Direccionar flujo de gases
Notes: Clasificación en módulos

## Slide 13
  Etapas de desarrollo
Sistemas mecánicos
Sistema electrónico
Software y Control
Sistema de adquisición de imágenes

## Slide 14
Sistemas mecánicos
Sistema electrónico
Software y Control
Sistema de adquisición de imágenes
  Etapas de desarrollo

## Slide 15
    SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES
Escáner portátil DS-620
Pantalla táctil capacitiva de 7’’
Soporte escáner
Piezas plásticas ABS
  Diseño y selección de los elementos
Notes: Explicación de cada elemento

## Slide 16
    SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES
  Escáner
Notes: Explicar la idea de forma general

## Slide 17
    SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES
  Pantalla Táctil
Notes: Explicacr que el diseño usa un rodamiento

## Slide 18
Sistemas mecánicos
Sistema electrónico
Software y Control
Sistema de adquisición de imágenes
  Etapas de desarrollo

## Slide 19
    SISTEMAS MECÁNICOS
    Diseño y selección de elementos
  Sistema de Refrigeración
Contenedor
Sensor Dallas DS18B20
Filtro Universal de Gasolina
Bomba de Agua
Radiador
Ventilador

## Slide 20
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Diseño y construcción de elementos sistema de refrigeración
    Contenedor
    Antes
    Después
    Sensor Dallas

## Slide 21
    SISTEMA MECÁNICO
  Diseño y construcción de elementos sistema de refrigeración
    Radiador y Ventilador
Especificaciones | 
Voltaje AC | 110 V
Velocidad | 1300 RPM
Diámetro Exterior | 250 mm
Especificaciones | 
Material | Cobre
Longitud | 14 m
Diámetro Interior | 9 mm

## Slide 22
    SISTEMAS MECÁNICOS
    Transferencia de calor por convección forzada
  Diseño y construcción de elementos sistema de refrigeración
Requerimientos | 
Flujo Agua | 5 L/min
Temperatura Agua | 28 °C
Velocidad Agua | 1.3 m/s
Temperatura Aire | 15 °C
Velocidad Aire | 17.075 m/s
Constantes | 
Viscosidad cinemática | Agua 1.003 x 10-6 m2/s
 | Aire, 1.5 x 10-5 m2/s.
Viscosidad Dinámica | Agua 1.003 x 10-3 kg/m.s
 | Aire, 1.5 x 10-5 kg/m.s.
Conductividad Térmica | Agua 0.58 W/m.K
 | Aire, , 0.026 W/m.K
 | Cobre, 385 W/m.K
Calor Específico | Agua 4186.8 J/Kg.°K
 | Aire, , 1012 J/Kg.°K
 | Cobre, 390 J/Kg.°K

## Slide 23
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Diseño y construcción de elementos sistema de refrigeración
    Transferencia de calor por convección forzada
    Número de Reynolds
    Número de Prandlt
Resultados | 
Número Reynolds | Agua =
 | Aire =
Número Prandlt | Agua =
 | Aire =
Número Nusselt | Agua =
 | Aire =
Coeficiente de transferencia de calor | Agua = 289.88
 | Aire =
Resultados | 
Número Reynolds | 
Número Prandlt | 
Número Nusselt | 
Coeficiente de transferencia de calor | 
    Número de Nusselt
    Coeficiente de transferencia de calor
Notes: K: Conductividad térmica d: Diámetro interno del ducto de cobre.: Viscosidad Dinámica, c: Calor Específico, V: Velocidad de desplazamiento: Viscosidad Cinemática
K: Conductividad térmica d: Diámetro interno del ducto de cobre. 𝜇: Viscosidad Dinámica, c: Calor Específico, V: Velocidad de desplazamiento, 𝜐: Viscosidad Cinemática

## Slide 24
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Diseño y construcción de elementos sistema de refrigeración
    Transferencia de calor por convección forzada
    Coeficiente global de transferencia
    de calor entre el agua y el aire
    Verificación de longitud
    de tubería de cobre
Notes: Qtotal: Calor cedido por el agua destilada al aire (50W), Ai: Sección interior del ducto de cobre

## Slide 25
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Diseño final del sistema de refrigeración

## Slide 26
    SISTEMAS MECÁNICOS
    Diseño y selección de elementos
  Sistema de Extracción de Gases
Ventilador Axial
EBCHQ 35W
Ducto de Aluminio
Campana de expulsión
De Gases

## Slide 27
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Diseño y construcción de elementos sistema de extracción de Gases
    Caudal total mínimo
20%
Constantes | 
Velocidad del sonido | 343 m/s
Presión Atmosférica | 101325 Pa
Densidad del aire a 20°C | 1.272 kg/m3
    Velocidad del sonido
    para el cantón de Rumiñahui
4.8% c
Notes: = Flujo másico de partículas, = Flujo másico de aire y gas a extraer.
R = proporción entre gases y partículas, V = velocidad de captación de los contaminantes
(𝑚_𝑝 ) ̇= Flujo másico de partículas, (𝑚_𝑓 ) ̇= Flujo másico de aire y gas a extraer.
R = proporción entre gases y partículas, V = velocidad de captación de los contaminantes

## Slide 28
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Diseño y construcción de elementos sistema de extracción de Gases
    Diámetro de ducto
    de Extracción
Notes: = Área transversal del ducto de extracción.
𝐴_𝑖= Área transversal del ducto de extracción.

## Slide 29
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Diseño y construcción de elementos sistema de extracción de Gases
Notes: 𝐴_𝑖= Área transversal del ducto de extracción.

## Slide 30
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Diseño final del sistema de extracción

## Slide 31
    SISTEMAS MECÁNICOS
  Modificaciones a la Plataforma CNC de Corte por Láser
Notes: 𝐴_𝑖= Área transversal del ducto de extracción.

## Slide 32
Sistemas mecánicos
Sistema electrónico
Software y Control
Sistema de adquisición de imágenes
  Etapas de desarrollo

## Slide 33
  Diseño y selección componentes electrónicos
Raspberry pi 3 model B
Circuito Acondicionamiento
    SISTEMA ELECTRÓNICO
  Driver Motores
  Toshiba TB6560
  Tarjeta de Control
  ALTERA Cyclone IV
  Motores a Pasos NEMA 23

## Slide 34
    SISTEMA ELECTRÓNICO
Arquitectura general

## Slide 35
    SISTEMA ELECTRÓNICO
Implementación pantalla táctil

## Slide 36
    SISTEMA ELECTRÓNICO
Implementación panel de control completo

## Slide 37
Sistemas mecánicos
Sistema electrónico
Software y Control
Sistema de adquisición de imágenes
  Etapas de desarrollo

## Slide 38
    SOFTWARE Y CONTROL

## Slide 39
    SOFTWARE Y CONTROL
Estructura de control

## Slide 40
    Interfaz Inkscape
    SOFTWARE Y CONTROL
    Interfaz GIMP

## Slide 41
conclusiones

## Slide 42
RECOMENDACIONES
Software general
Tablet
Contenedor de agua destilada
Tapa
Manual de usuario

## Slide 43
GRACIAS POR SU ATENCIÓN