## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE
DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DE UNA MÁQUINA CORTADORA Y FUSIONADORA DE INSUMOS EN LA EMPRESA DE CONFECCIÓN TEXTIL “DANNI SPORT”
Autores: Klever Giovanni Robalino Freire
Gabriel Fernando Vega Castro
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
Director: Ing. Edgar Fernando Tipán Condolo

## Slide 2
Temario
Antecedentes
Alcance
Objetivos
Introducción
Diseño

## Slide 3
Temario
Implementación
Calibración,pruebas y resultados
Análisis de costos
Conclusiones y recomendaciones

## Slide 4
La micro-empresa DaniSport
El sistema de elaboración de prendas de vestir
Proceso de fusión y corte en la empresa
¿Por qué automatizar los procesos?
Antecedentes

## Slide 5
Identificación de sensores, actuadores eléctricos, actuadores mecánicos
Diseño e implementación de la parte estructural de la máquina
Selección de elementos de control, programación y pruebas de funcionamiento.
Alcance

## Slide 6
General
Diseñar y automatizar una máquina cortadora y fusionadora de insumos para la elaboración de prendas de vestir.
Objetivos
Específicos
Identificar y seleccionar cada uno de los sensores y actuadores inmersos en el proceso de fusión y corte de insumos textiles.
Establecer los parámetros de diseño de la parte estructural de la máquina a construirse en base a los elementos identificados.

## Slide 7
Específicos
Cooperar en la implementación de la máquina en base al diseño realizado en conjunto por los colaboradores del Proyecto con un Ingeniero mecánico.
Desarrollar un tablero de control, donde esté inmersa la pantalla HMI para la supervisión y control de la máquina.
Realizar una programación adecuada de tal forma que pueda precautelar la vida útil de los equipos y la seguridad de los operarios
Objetivos

## Slide 8
INTRODUCCIÓN

## Slide 9
Sistema de fusión
                Introducción
Parámetros:
  Tiempo de fusión.
  Presión.
  Temperatura de fusión.
  Temperatura de ablandamiento.

## Slide 10
Fliselina o pellón
Tiene una capa de polietileno fundido que funciona como adhesivo
La temperatura de fusión es mayor a 100 °C.
Fácil manejo y corte
Económico
                Sistema de fusión

## Slide 11
Métodos
Manual
Semiautomático
                Sistema de fusión

## Slide 12
                Sistema de fusión
Ventajas y desventajas
Tipo | Ventajas | Desventajas
Manual | Menor Costo Accesible Menor consumo de Energía Eléctrica | Mayor Tiempo Operación 100% manual Cansancio Físico Menor Producción
Semiautomática | Mayor Producción Menor Tiempo Operación 30 % manual | Alto Costo Mayor consumo de Energía Eléctrica

## Slide 13
                Sistema de corte
Sistema de corte
Se utiliza en varios procesos industriales.
Existen varios tipos de sistemas de corte como son:
- Por cuchilla
- Por laser
- Por agua

## Slide 14
                Sistema de corte
Ventajas y desventajas
TIPO | VENTAJAS | DESVENTAJAS | USO
Por cuchilla | Corte limpio, rápido, poco mantenimiento. | Necesita calentarse para cortar materiales de mayor rigidez | Textil
Por laser | Diseño complejo. Corta fácilmente materiales de alta rigidez | Deja mal Olor, Deforma el tejido, Alto costo, corte capa por capa. | Textil, Metalurgia
Por chorro de agua | Alta velocidad de corte, corte limpio en metalurgia. Corta fácilmente materiales de alta rigidez | Corte sucio para textil por el uso de agua, Alto costo | Metalurgia

## Slide 15
Diseño de la máquina
Diseño

## Slide 16
Diseño mecánico
FUSIONADORA

## Slide 17
Diseño mecánico
CORTADORA

## Slide 18
Diseño mecánico
EVIDENCIAS

## Slide 19
Requerimientos de la máquina
Diseño eléctrico y electrónico
Nº | CARACTERÍSTICA | DESCRIPCIÓN | IMPORTANCIA
1 | Velocidad de fusión | La velocidad debe ser controlada y oscila entre los 8 a 12 metros por minuto | 5
2 | Temperatura de fusión | La temperatura de fusión de ser mayor a 100º C | 5
3 | Ancho de fusión | El ancho de fusión debe ser de al menos 30 cm | 3
4 | Ancho de corte | El ancho de Corte debe ser de 4 cm mínimo | 3
5 | Presión de corte | Presión variable del corte | 4
6 | Precisión de corte | Precisión de 2mm | 5

## Slide 20
Diagrama de bloques
Diseño eléctrico y electrónico

## Slide 21
Selección de equipos de control
Diseño eléctrico y electrónico

## Slide 22
Selección de equipos de control
Diseño eléctrico y electrónico

## Slide 23
Características técnicas de los equipos seleccionados
Diseño eléctrico y electrónico
Voltaje de alimentación
Resistencia de calor
Tipo de aleación | níquel-cromo
Alimentación | 220v AC
Marca | S/M
Serie | LA7
longitud | 1.27 m
Potencia | 1000 W
Tipo de aleación | Alimentación
Alimentación | 220 VAC
Alimentación especial | 2 fases,1 Neutro

## Slide 24
Características técnicas de los equipos seleccionados
Diseño eléctrico y electrónico
Motor trifásico
Moto reductor
Marca | Motor vario
Serie | NMRV 050
Potencia | 0,5 – 1 HP
Velocidad de entrada Max | 3600
Relación de reducción i | 7,5
Torque máximo | 80 N.m
Tipo | Trifásico 2 polos
Alimentación | 3 fases de 220v AC
Marca | Siemens
Serie | LA7
Rpm | 3600 rpm
Potencia | 0.8 Hp
Torque | 1.56 Nm

## Slide 25
Características técnicas de los equipos seleccionados
Diseño eléctrico y electrónico
Motor a pasos
Cilindro Neumático
Criterio | Descripción
Tipo | Compacto
Carrera | 50 mm
Marca | Chanto
Diámetro de la vía | ¼ pulgada
Presión máxima | 1MPa
Diámetro Vástago | 20mm
Tipo | Motor a pasos
Alimentación entrada | 12 v DC
Marca | S/M
Serie | Nema 17
Angulo de paso | 1.8 grados
Serie | 17hs4401
Corriente nominal | 1.7 A
Torque | 40 N-cm

## Slide 26
Características técnicas de los equipos seleccionados
Diseño eléctrico y electrónico
Electroválvula neumática
Variador de Frecuencia
Criterio | Descripción
Posiciones | 2 - Abierta y Cerrada
Diámetro de la vía | 0,25 pulgada de diámetro del Cilindro
Número de solenoides | 1
Vías | 5 porque el cilindro proporcionado es de doble efecto
Retorno | Resorte
Tipo | Variador de frecuencia
Alimentación entrada | 220v AC
Alimentación salida | 3 fases de 220 V AC
Marca | Delta
Serie | VFDE
Potencia | 1 Hp

## Slide 27
Características técnicas de los equipos seleccionados
Diseño eléctrico y electrónico
PLC DELTA
Pantalla HMI
Criterio | Opción 1 Delta | Opción 2 Siemens
Tamaño | Desde 4.1 pulgadas | Desde 4 pulgadas
Software | Libre | Licencia
Comunicación | RS485 | Profinet, Ethernet
Cable de programación | USB | Ethernet
Costo | Medio | Alto
Tipo | PLC
Alimentación | 12 v DC
Marca | Delta
Serie | DVP 20SX11R
Entradas Digitales | 8
Salidas Digitales | 6
Entradas Análogas | 3
Salidas Análogas | 3
Comunicación | RS485

## Slide 28
Características técnicas de los equipos seleccionados
Diseño eléctrico y electrónico
Sensores de temperatura
Criterio | Opción 1 Termopar | Opción 2 RTD | Opción 3 NTC
Temperatura de 200 ºC | Si | Si | Si
Costo | Económico | Económico | Económico
Garantía | Si | Si | Si
Tipo de salida | mV | resistivo | resistivo
Acepta el controlador | Si | Si | Si

## Slide 29
Características técnicas de los equipos seleccionados
Diseño eléctrico y electrónico
Sensor de presencia
Criterio de selección | Opción 1 Fotoeléctrico | Opción 2 Inductivo | Opción 3 Capacitivo
Material textil algodón, poliamida, poliéster | Si | No | Si
Varios espesores de material | Si | No | Si
Problemas por brillo o color del material | No | No | No

## Slide 30
IMPLEMENTACIÓN

## Slide 31
Tablero de control
Implementación

## Slide 32
Tablero de control
Implementación

## Slide 33
Diseño de la lógica de control
Implementación
Temperatura fusión
La temperatura y la velocidad de la Banda son directamente proporcionales.
La temperatura de fusión no necesariamente es fija, debe mantenerse en un rango de acuerdo al espesor y tipo de material.

## Slide 34
Parámetros de fusión
Implementación
Etapa de precalentamiento | 
Sensor | Termocupla tipo J
Set-Point | 100 °C
Histéresis superior | 0 °C
Histéresis inferior | 1 °C
Temperatura Máxima | 250 °C
Etapa de fusión | 
Sensor | Termocupla tipo J
Set-Point | 100 °C
Histéresis superior | 0 °C
Histéresis inferior | 1°C
Temperatura Máxima | 250 °C

## Slide 35
Diseño de la lógica de control
Implementación
Distancia corte
La teoría de control aplicada a la cortadora es un lazo abierto debido a que no se posee retroalimentación del motor y se la hace mediante el uso del driver A4988 el cual posee las características de configurar el número de pasos dirección que necesitamos que el motor ejecute .

## Slide 36
Parámetros de fusión
Implementación
Cantidad de cortes a realizar
Longitud del corte que desea
La Resolución del motor es de un cuarto de paso, que significa que el motor da 800 pasos por revolución
El radio del rodillo de arrastre es igual a 21.25 mm por lo que su perímetro es 133,35 mm
Si se divide la longitud para el número de pasos se obtiene la distancia por paso que avanza el rodillo.
Para que el material avance 1 mm se necesitan 6 pasos del motor.

## Slide 37
PROGRAMACIÓN
Implementación
Comunicación RS-485

## Slide 38
PROGRAMACIÓN
Implementación
Comunicación RS-485
Registro | Función
D1120 | Configuración de la comunicación Modbus
D1129 | Tiempo de espera de comunicación
M1143 | Modo RTU o ASCII. ON:RTU, OFF: ASCII
M1122 | Bandera de confirmación de transmisión.

## Slide 39
PROGRAMACIÓN
Implementación

## Slide 40
DISEÑO INTERFAZ HMI
Implementación
ARQUITECTURA

## Slide 41
DISEÑO INTERFAZ HMI
Implementación
DISTRIBUCIÓN
Título Principal
Alarmas
Configuración
Navegación
Mímico
Indicadores
Operación.

## Slide 42
DISEÑO INTERFAZ HMI
Implementación
Interfaz gráfica

## Slide 43
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS PRUEBAS Y RESULTADOS

## Slide 44
Controlador de temperatura
Calibración

## Slide 45
Calibración
Variador de Frecuencia
Tipo de control
Modo de operación
Frecuencia de referencia
Parámetros del motor

## Slide 46
Pruebas Fusionadora
Ajustes mecánicos
Calibración de Bandas
Rodillos de Presión
Velocidad de Fusión
Temperatura de Fusión
Ajustes Electrónicos

## Slide 47
Resultados Prueba 1
Problemas
Temperatura no idónea en el área de trabajo
No Fusiona
Cambiar de posición los sensores
Resultado
Correcciones

## Slide 48
Resultados Prueba 2
Problemas
Deja de fusionar después de un tiempo, debido a la disipación de calor por el movimiento de las bandas
Fusiona pero después de un tiempo se pierde la temperatura ideal en el área de trabajo
Cambiar los set points de los controladores para tal manera no perder calor en las bandas
Resultado
Correcciones

## Slide 49
Resultados Prueba 3
Problemas
Ninguno
Fusiona correctamente durante 6 horas seguidas prueba máxima realizada sin perder el punto de fusión.
Se estableció los set point de manera arbitraria en 80 y 85 °C
Resultado
Correcciones

## Slide 50
Pruebas Cortadora
Ajustes mecánicos
Sujeción del material
Rodillos de arrastre
Presión de corte
Precisión de arrastre
Ajustes Electrónicos y Neumáticos
Centrado de cuchillas

## Slide 51
Resultados Prueba 1
Problemas
Presión de corte establecida 50 psi , no suficiente.
El arrastre no presenta problemas.
No Corta
Aumentar la presión de corte
Resultado
Correcciones

## Slide 52
Resultados Prueba 2
Problemas
Pequeño juego mecánico en las cuchillas.
Presión establecida en 80 psi logra atravesar el material.
Arrastre y corte en los puntos con muy buena precisión, sin embargo el juego en las cuchillas no logra cortes completos.
Cambiar los set point de los controladores para tal manera no perder calor en las bandas
Resultado
Correcciones

## Slide 53
Resultados Prueba 2
Resultados de corte
25 mm |  | 
Corte | Longitud [mm] | Error [mm]
1 | 25 | 0
2 | 25 | 0
3 | 26 | 1
4 | 25 | 0
5 | 26 | 1
100 mm |  | 
Corte | Longitud [mm] | Error [mm]
1 | 101 | 1
2 | 100 | 0
3 | 100 | 0
4 | 100 | 0
5 | 101 | 1
450 mm |  | 
Corte | Longitud [mm] | Error [mm]
1 | 450 | 0
2 | 451 | 1
3 | 452 | 2
4 | 450 | 0
5 | 451 | 1

## Slide 54
Analisis de resultados

## Slide 55
Análisis de resultados
80% Ahorro en tiempo de producción
60% Ahorro en el costo del proceso
300% Aumento de producción
60% Reducción de cansancio físico y accidentes laborales
100% Fusión compacta en toda el área de las piezas.
Resultados en Porcentajes

## Slide 56
ANÁLISIS DE COSTOS

## Slide 57
Materiales
Mano de Obra
Costos indirectos de Fabricación.
Tipo de costos
Análisis de Costos
Materiales
CONCEPTO | VALOR
Materiales directos eléctricos y neumáticos | $ 1866,34
Materiales directos mecánicos | $ 654,36
Total | $ 2520,70

## Slide 58
Mano de obra directa
Análisis de Costos
Actividad | Valor
Servicio de torno y fresado de materiales | $ 500,00
Reencauchado de rodillos | $ 600,00
Estructura metálica | $ 150,00
Servicio de cortes por agua | $ 340,00
Total | $ 1590,00
Tipo | Tiempo (h) | C. Unitario | Valor
Ingeniería y diseño | 200 | 6 | $ 1200,00
Planos mecánicos | 50 | 8 | $ 400,00
Planos eléctricos | 30 | 8 | $ 240,00
Programación y control | 30 | 6 | $ 180,00
Total |  |  | $ 1600,00
Mano de obra indirecta

## Slide 59
Mano de obra
Análisis de Costos
Tipo | Valor $
Mano de obra indirecta | 1600,00
Mano de obra directa | 1590,00
Total | 3190,00
Mano de obra
CONCEPTO | VALOR $
Agua potable | 10,00
Energía eléctrica | 50,00
Teléfono | 21,00
Internet | 40,00
Total | 121,00

## Slide 60
Costo Total del Proyecto
Análisis de Costos

## Slide 61
Costo Comercial de la Máquina
Análisis de Costos

## Slide 62
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 63
Conclusiones
Se logra finalizar con el diseño y automatización de una máquina cortadora y fusionadora de insumos para la elaboración de prendas de vestir, alcanzando a comprobar la eficiencia dentro del proceso de producción de la empresa DaniSport reduciendo los tiempos de producción en 80 % y el costo del proceso en 60 %, minimizando también el riesgo a sufrir accidentes laborales en sus operarios.
A través del conocimiento adquirido en la formación académica se logra seleccionar los mejores instrumentos y equipos de automatización para garantizar el funcionamiento, y flexibilidad de la máquina adaptándonos al presupuesto otorgado por la empresa.
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 64
Conclusiones
Después del estudio previo de los procesos en los cuales se intervino como son fusión y corte , la selección optima de elementos y materiales con la ayuda de un Ing. Mecánico se logra realizar un diseño estructural ergonómico y práctico, fortaleciendo y abriéndose campo a nuevos conocimientos a través de la cooperación en la implementación mecánica.
La implementación del tablero de control en base a un diseño ayuda a la identificación de problemas y mantenimiento posterior de la máquina logrando supervisar los procesos a través de una interfaz HMI e indicadores físicos implementados.
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 65
Conclusiones
El realizar un estudio previo de los subprocesos inmersos en el sistema a implementar, para elaborar un diagrama de flujo permite realizar una programación adecuada de tal forma que cada etapa logre funcionar independientemente a través de un solo controlador.
La interfaz HMI se desarrolló de una manera intuitiva que permite operar de forma simple y rápida.
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 66
Recomendaciones
En el diseño de la fusionadora implementar un rodillo de limpieza de las bandas para evitar la adherencia de pegamento de la entretela a la banda y así lograr que las piezas fusionadas recirculen por las bandas y se planchen o arruguen dañando la pieza.
Mejorar la pieza porta cuchillas con el fin de evitar el juego mecánico para así mejorar la eficacia del corte y evitar que se desafile las cuchillas o des guiar el vástago del cilindro de corte.
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 67
Recomendaciones
Diseñar a futuro un sistema que permita recoger y ordenar las piezas fusionadas con el fin de reducir el manejo a un solo operario.
Mejorar la pieza porta cuchillas con el fin de evitar el juego mecánico para así mejorar la eficacia del corte y evitar que se desafile las cuchillas o des guiar el vástago del cilindro de corte.
Implementar a futuro el control de velocidad del motor a pasos para reducir el tiempo de corte y optimizar el proceso.
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 68
Recomendaciones
Por seguridad, el operario no debe usar accesorios que puedan ser atrapados por la máquina ya que estos procesos poseen etapas de arrastre que pueden causar serios daños en el operario
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 69
GRACIAS