## Slide 1
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
MAESTRÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL ABONO ORGÁNICO PRODUCIDO POR EL GAD DE BAÑOS A TRAVÉS DE PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Salmonella sp., Shigella sp. y Escherichia coli, EN BASE A NORMATIVA INTERNACIONAL, CON EL FIN DE SUGERIR PARÁMETROS DE CONTROL EN ECUADOR.
Jaime Serpa
Febrero -2016

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
          LOS ABONOS
          SUSTANCIAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS
          PROPORCIONA NUTRIENTES NECESARIOS A LAS PLANTAS

## Slide 3
          TIPOS DE ABONOS ORGÁNICOS
          LÍQUIDOS
          SÓLIDOS
          COMPOST
          VERMICOMPOST
          BOCASHI
          TÉ DE COMPOST
          TÉ DE ESTIÉRCOL
          BIOFERMENTO
          EFLUENTES
          ELABORANDO ABONOS DESDE LA ANTIGÜEDAD
INTRODUCCIÓN

## Slide 4
          ANALIZAR LA CALIDAD DEL ABONO ORGÁNICO PRODUCIDO POR EL GAD DE BAÑOS A TRAVÉS DE PRUEBAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE Salmonella sp., Shigella sp, Escherichia coli, EN BASE A NORMATIVA INTERNACIONAL CON EL FIN DE SUGERIR PARÁMETROS DE CONTROL EN ECUADOR.
GENERAL
OBJETIVOS

## Slide 5
          1
EVALUAR in – situ EL PROCESO DE COMPOSTAJE LLEVADO A CABO POR EL GAD DE BAÑOS, TUNGURAHUA
          2
EVALUAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMPOSTAJE DEL GAD DE BAÑOS.
          3
TOMAR MUESTRAS MEDIANTE UN MÉTODO ESTANDARIZADO DE ABONO ORGÁNICO DE LA PLANTA DE BAÑOS.
          4
ANALIZAR LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL ABONO ORGÁNICO DE BAÑOS.
          5
IDENTIFICAR LA PRESENCIA O AUSENCIA DE BACTERIAS PATÓGENAS (Salmonella sp., Shigella sp, Escherichia coli), EN LOS ABONOS ORGÁNICOS, MEDIANTE TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS DEPENDIENTES DE CULTIVO EN BASE A LAS NORMAS INEN.
          6
ANALIZAR Y COMPARAR LOS RESULTADOS CON LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL INTERNACIONAL SOBRE LA CALIDAD DE ABONOS ORGÁNICOS.
          7
SUGERIR PARÁMETROS DE CONTROL EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ECUADOR Y A LA NORMATIVA INTERNACIONAL.
ESPECÍFICOS
OBJETIVOS

## Slide 6
          ETAPAS DEL COMPOST
Patógenos: E. coli, Shigella sp. y Salmonella sp.
Enfermedades
Metales pesados
          SEGUIMIENTO DEL PROCESO DEL COMPOST
PROBLEMA

## Slide 7
Chart: 
| GAD´S | APROVECHAMIENTO RSU
 | 221 | 53
% MATERIAL INERTE
BACTERIAS PATÓGENAS
PNGI
DS
NO EXISTE NORMATIVA AMBIENTAL ECUATORIANA
JUSTIFICACIÓN

## Slide 8
          PRUEBAS DE CAMPO
          PRUEBAS DE LABORATORIO
          GAD BAÑOS DE AGUA SANTA - TUNGURAHUA
          LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA MICROBIOLOGÍA-ESPE
          AGROCALIDAD
INVESTIGACIÓN

## Slide 9
          MATERIALES Y MÉTODOS
PRUEBAS DE CAMPO
in-situ
PROCESO DE COMPOSTAJE
TOMAR MUESTRAS /MÉTODO ESTANDARIZADO
INFRAESTRUCTURA
DEL COMPOSTAJE
(Ekinci,2004)
(Miyatake,2006)

## Slide 10
          MATERIALES Y MÉTODOS
PRUEBAS DE CAMPO
          MUESTREO:
          GAD MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA-TUNGURAHUA
          MUESTRAS:
          MICROBIOLÓGICO / FISICOQUÍMICO
          MUESTREO SIMPLE ALEATORIZADO:
          INEN 220, 2013

## Slide 11
INEN, 1996.
          ANÁLISIS DE LABORATORIO MICROBIOLÓGICO de Escherichia coli, Shigela sp, Salmonella sp.
PRUEBAS DE LABORATORIO
          PRE ENRIQUECIMIENTO
          ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO
          SIEMBRA EN MEDIO SELECTIVO
          SIEMBRA EN MEDIO NUTRITIVO

## Slide 12
          ANÁLISIS DE LABORATORIO IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS
PRUEBAS DE LABORATORIO
          INEN: 1529-8
          INEN-1529-16
          INEN-1529-15
          Escherichia coli
          Salmonella sp.
          Shigella sp
          CALDO LACTOSA
          CALDO PEPTONA
          MEDIO EC, BGBL.
          CALDO
          TETRATIONATO.
          MEDIO HAJNA
          EMB.
          HEKTOEN, SS.
          XLD
          MACCONKEY
          AGAR NUTRIENTE
NTE INEN - CONTROL MICROBIOLOGICO DE LOS ALIMENTOS.

## Slide 13
Benson, 2001
          PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN
PRUEBAS DE LABORATORIO
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
PRUEBAS BIOQUÍMICAS
PRUEBA CONFIRMATORIA API 20E
          MACROSCÓPICAS
          MICROSCÓPICAS
          CARACTERÍSTICAS METABÓLICAS

## Slide 14
PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD
Cenizas | Gravimétrico | %
Materia orgánica | Gravimétrico | %
Nitrógeno | Dumas | %
Fósforo | Colorimétrico | %
Potasio | Absorción atómica | %
Calcio | Absorción atómica | %
Magnesio | Absorción atómica | %
Hierro | Absorción atómica | Ppm
Manganeso | Absorción atómica | ppm
Cobre | Absorción atómica | Ppm
Zinc | Absorción atómica | Ppm
Cadmio | Absorción atómica | mg/Kg
 | (Llama) | 
Plomo | Absorción atómica | mg/Kg
 | (Llama) | 
          ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS
PRUEBAS DE LABORATORIO
PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
METALES PESADOS

## Slide 15
    Evaluación del proceso de compostaje.
          PROCESO 1
          LA PRIMERA MUESTRA: ES UNA MEZCLA DE 4 DE DESECHOS DE LODOS DE GELATINA, 3 DE BAGAZO DE CAÑA Y 2 DE ASERRÍN.
          PROCESO 2
          LA SEGUNDA MUESTRA ES DE 2 DE DESECHOS DE GELATINA MÁS 1,5 DE BAGAZO DE CAÑA MÁS 0,2 DE RUMEN CON SANGRE.
PRUEBAS DE CAMPO
          RESULTADOS

## Slide 16
MICROORGANISMOS
FUENTES DE C Y N
AGUA
OXÍGENO
DIÓXIDO DE CARBONO
AGUA
CALOR
COMPOST
6 MESES
1
          SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPOSTAJE
2
3
PRUEBAS DE CAMPO
DEGRADACIÓN

## Slide 17
          CAMBIO FÍSICOS OLOR COLOR Y APARIENCIA DEL COMPOSTAJE
          INICIAL
          OLOR FUERTE
          COLOR CAFÉ MARRÓN OBSCURO
          TEXTURA PASTOSA
          FINAL
          OLOR TIERRA HÚMEDA
          COLOR CAFÉ
          TEXTURA FINA
PRUEBAS DE CAMPO

## Slide 18
          EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL PROCESO DEL COMPOSTAJE
PRUEBAS DE CAMPO
          ÁREA - TRITURADO
1
          ÁREA - PROCESO
2
          ÁREA - MADURACIÓN
3
          ÁREA - ENSACADO
4

## Slide 19
          COLONIAS VERDE METÁLICO
FASE DE AISLAMIENTO
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA CELULAR
          RESULTADOS
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
          MEDIO EMB
          Escherichia coli
          COLONIAS H2S POSITIVO, LACTOSA NEGATIVO
          MEDIO SS Y HEKTOEN
          Salmonella sp.
          COLONIAS H2S NEGATIVO, LACTOSA NEGATIVO
          MEDIO XLD, MACCONKEY
          Shigella sp.

## Slide 20
          RESULTADOS
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
      DESCRIPCIÓN MICROSCOPICA CELULAR
          Escherichia coli
          Salmonella sp
          Shigella sp
          10 AISLADOS DE LAS COLONIAS DE:
          BACILOS GRAM NEGATIVOS
      CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS QUE PRESENTAN ESTAS BACTERIAS PATÓGENAS
Aumento: 100X

## Slide 21
Prueba | Colonia | Clave para
 |  | E. coli
FTM | Anaerobio facultativo | Anaerobio facultativo
Oxidasa | - | -
Catalasa | + | +
Gelatina | - | -
Acetato | + | +
Fenilalanina | - | -
Indol (SIM) | + | +
Motilidad (SIM) | + | +
VP | - | -
MR | + | +
Citrato | - | -
LDC | + | +
ODC | + | +
ADH | - | -
Urea | - | -
Pico/Fondo (TSI) | A/A | A/A
H2S (TSI) | - | -
Gas (TSI) | + | +
          PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA Escherichia coli
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

## Slide 22
Prueba | Colonia | Clave para
 |  | Salmonella spp.
FTM | Anaerobio facultativo | Anaerobio facultativo
Oxidasa | - | -
Catalasa | + | +
Acetato | - | +
Fenilalanina | - | -
Indol (SIM) | - | -
Motilidad (SIM) | + | +
VP | - | -
MR | + | +
Citrato | + | +
LDC (XLD) | - | +
ODC (MIO) | - | +
ADH | + | -
Urea | + | -
Pico/Fondo (TSI) | K/A | K/A
H2S (TSI) | + | +
Gas (TSI) | + | +
          PRUEBAS BIOQUÍMICAS Salmonella sp
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

## Slide 23
Prueba | Colonias | Clave para
 |  | Shigella spp.
FTM | Anaerobio facultativo | Anaerobio facultativo
Oxidasa | - | -
Catalasa | + | +
Acetato | - | -
Fenilalanina | + | -
Indol (SIM) | + | -
Motilidad (SIM) | + | -
VP | - | -
MR | + | +
Citrato | + | -
LDC (XLD) | - | -
ODC (MIO) | - | -
ADH | - | -
Urea | + | -
Pico/Fondo (TSI) | K/A | K/A
H2S (TSI) | - | -
Gas (TSI) | + | -
          PRUEBAS BIOQUÍMICAS Shigella sp.
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

## Slide 24
          PRUEBA CONFIRMATORIA API 20 E PARA Escherichia coli
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

## Slide 25
          PRUEBA CONFIRMATORIA API 20 E PARA Salmonella sp.

## Slide 26
          PRUEBA CONFIRMATORIA API 20 E PARA Shigella sp.

## Slide 27
          ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS
RESULTADOS
 | PARÁMETRO ANALIZADO | MÉTODO | UNIDAD | RESULTADO | NIVEL ÓPTIMO | REFERENCIA
 | Cenizas | Gravimétrico | % | 64,79 | <65% | Moreno J. , 2008
 | Materia orgánica | Gravimétrico | % | 35,21 | >20 | NTAE-006-SMA-2006
 | Nitrógeno | Dumas | % | 1,46 | 0,3-1,5 | FAO,2013
 | Fósforo | Colorimétrico | % | 0,46 | 0,1-1 | NTAE-006-SMA-2006
 | Potasio | Absorción atómica | % | 0,2 | 0,3-1 | NTAE-006-SMA-2006
 | Calcio | Absorción atómica | % | 9,29 | >1,4% | NORMA UE,2003
 | Magnesio | Absorción atómica | % | 0,44 | >1,2% | NORMA UE,2003
 | Hierro | Absorción atómica | Ppm | 3,3 | >1 | INFOAGRO,2010
 | Manganeso | Absorción atómica | Ppm | 113,25 | 500 | OPS
 | Cobre | Absorción atómica | Ppm | 39,98 | 100 | EPA-2003
 | Zinc | Absorción atómica | Ppm | 110,66 | 200 | EPA-2004
 | Cadmio | Absorción atómica | mg/Kg | ND | 0,7-1 | EPA-2005
 |  | (Llama) |  |  |  | 
 | Plomo | Absorción atómica | mg/Kg | ND | 100 | EPA-2007
 |  | (Llama) |  |  |  | 
PARÁMETROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
METALES PESADOS

## Slide 28
CONCLUSIONES
          EL GAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA, TUNGURAHUA, PRESENTA DEFICIENCIAS EN CUANTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, POR EJEMPLO, ÁREAS NO BIEN DEFINIDAS DE TRABAJO, SIN TECHO, SIN PISO.
          EL GAD DE BAÑOS PRESENTA DEFICIENCIAS TECNOLÓGICAS COMO AUSENCIA DE CONTROL DE CONDICIONES FÍSICAS, PH, TEMPERATURA, OXÍGENO Y HUMEDAD EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE. DICHO PROCESO SE ACERCA MÁS A UN COMPOSTAJE ARTESANAL.
          NO SE HA CREADO UN MERCADO PARA LA COMPRA Y UTILIZACIÓN DEL COMPOST.
          EL ABONO ORGÁNICO DEL GAD DE BAÑOS DE AGUA SANTA CARECE DE BACTERIAS PATÓGENAS DE ACUERDO AL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO. PRESENTE COLIFORMES LOS QUE PUEDEN ORIGINARSE DE UN MANEJO DEFICIENTE O CONTAMINACIÓN EXTERNA.

## Slide 29
CONCLUSIONES
          LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RANGOS DE MADUREZ Y ESTABILIDAD DEL ABONO ORGÁNICO.
          LOS NIVELES DE METALES PESADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES COMPARADOS CON LA EPA 503.
          AL CUMPLIR EL COMPOST LOS NIVELES MICROBIOLÓGICOS Y FISICOQUÍMICOS, SE CONSIDERA QUE LA NORMATIVA EPA PODRÍA SERVIR DE BASE PARA EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA NACIONAL.

## Slide 30
RECOMENDACIONES
          REALIZAR MONITOREO CONTINUO DE CONTROL DE TEMPERATURA, PH Y HUMEDAD RELATIVA PARA DETERMINAR LA MADURACIÓN DEL COMPOSTAJE.
          IMPLEMENTAR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE.
          DETERMINAR LAS PROPORCIONES Y/O CANTIDADES DE RESIDUOS ORGÁNICOS COMO MATERIAS PRIMAS PARA ESTANDARIZAR EL CONTENIDO DE MACRO Y MICRONUTRIENTES DEL COMPOST.
          NORMAR LA CALIDAD FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LOS ABONOS ORGÁNICOS, EN ESPECIAL LOS QUE PROVIENEN DE RESIDUOS ORGÁNICOS MUNICIPALES.

## Slide 31
RECOMENDACIONES
          CONTROLAR LOS PROCESOS PREVIOS DE PRODUCCIÓN ASÍ COMO LOS POSTERIORES CON EL FIN DE EVITAR MICROORGANISMOS DAÑINOS CONTAMINANTES.
          IMPLEMENTAR MANUALES SOBRE EL PROTOCOLO ESTANDARIZADO DEL PROCESO Y CAPACITAR AL PERSONAL ACERCA DEL MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LA INOCUIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL PROCESO DE COMPOSTAJE.
          LLEVAR A CABO ANÁLISIS DE CALIDAD RUTINARIOS.
          REALIZAR ENSAYOS DE FITOTOXICIDAD DEL COMPOST.
          HACER LA CARACTERIZACION DE LOS LIXIVIADOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO Y PROPONER SU USO PRACTICO. la caracterización de los lixiviados para realizar la planificación de una planta de tratamiento de lixiviados y proponer su uso práctico

## Slide 32
AGRADECIMIENTOS