## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL
“HIDROLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA CLARA”
AUTOR: GUZMÁN FLORES ALEX MAURICIO
DIRECTOR: ING. PHD. MASABANDA MARCO

## Slide 2
OBJETIVO GENERAL
Determinar la cantidad de sedimentos, producido por erosión superficial, en la cuenca del río Santa Clara desde su nacimiento hasta la sección de unión con el Río San Pedro.

## Slide 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar el Caudal del Río Santa Clara.
Realizar el levantamiento del perfil del cauce principal del Río Santa Clara.
Determinar secciones transversales de control.
Caracterizar los parámetros geomorfológicos y meteorológicos de la cuenca del Río Santa Clara.

## Slide 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cuantificar el volumen de sedimentos arrastrados por la corriente del Río Santa Clara.
Elaboración de la geodatabase en el software ArcGis 10.3.
Elaboración de modelo y simulación del transporte de sedimentos en HEC-RAS
Realizar aforos de caudales

## Slide 5
ANTECEDENTES
UBICACIÓN

## Slide 6
ANTECEDENTES
CANTÓN RUMIÑAHUI
EXTENSIÓN
134.15 km2
POBLACIÓN
85.852 habs.
PARROQUIAS
SANGOLQUÍ
COTOGCHOA
RUMIPAMBA

## Slide 7
IMPORTANCIA
ESTUDIOS PREVIOS OBRAS HIDROTÉCNICAS
PLANES PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES

## Slide 8
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Modelo Digital del Terreno (GOBIERNO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI, 2017)

## Slide 9
DELIMITACIÓN HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA

## Slide 10
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CUENCA

## Slide 11
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Coordenadas UTM de la Cuenca del Río Santa Clara

## Slide 12
UBICACIÓN HIDROGRÁFICA
Quebradas El Rayo, Pulunteo y El Cabre
Q. Santa Rosa y Q. Pinllocoto
RÍO SANTA CLARA
Quebrada La Esperanza y el río Sambache

## Slide 13
  GEOMORFOLOGÍA DE LA CUENCA UTILIZANDO ARCGIS10.3

## Slide 14
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS

## Slide 15
FACTOR DE FORMA (K) (Horton)
Muy alargada, baja amenaza a inundaciones.

## Slide 18
PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA (Alvord)
Dónde:
Sc= Pendiente media de la cuenca
ΣL= Sumatoria de todas las Longitudes de la curvas de nivel en km en el interior de la cuenca
A=Área de la cuenca
D: Desnivel entre curvas en Km. En este caso el modelo digital del terreno fue dividido en cotas cada 50 m.

## Slide 19
PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA (Alvord)
Pendiente media del Río Santa Clara es de 28.55%

## Slide 20
COEFICIENTE DE GRAVELIUS

## Slide 21
PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL
La pendiente media del Río Santa clara es del 5,16%.

## Slide 22
PERFIL DEL CAUCE DEL RÍO SANTA CLARA

## Slide 23
ORDEN DE CORRIENTES
Orden de Corrientes en una cuenca de quinto orden. (Strahler, 1964)

## Slide 24
ORDEN DE CORRIENTES CUENCA DEL RÍO SANTA CLARA
Corrientes Orden 1: 25
Corrientes Orden 2: 16
Corrientes Orden 3: 6
Corrientes Orden 4: 1
Nc = 25 + 16 + 6 + 1
Nc = 48

## Slide 25
DENSIDAD DE CORRIENTE
DENSIDAD DE DRENAJE

## Slide 26
CURVA HIPSOMÉTRICA
Clasificación por intervalos de curvas de nivel. ArcGis10.3

## Slide 27
CURVA HIPSOMÉTRICA

## Slide 28
CURVA HIPSOMÉTRICA
Cambio de forma de la curva hipsométrica con la edad del río (Ibáñez Asencio, Moreno Ramón, & Gisbert Blanquer, 2011)

## Slide 29
DETERMINACIÓN DE LA ALTURA MEDIA DE PRECIPITACIÓN

## Slide 30
ESTACIONES METEOROLÓGICAS INHAMI

## Slide 31
La desviación calculada representa un 34.75%

## Slide 32
POLÍGONOS DE THIESSEN
Trazado de los polígonos de Thiessen

## Slide 33
POLÍGONOS DE THIESSEN
Trazado de los polígonos de Thiessen con las 4 estaciones usadas para el estudio de la cuenca del río Santa Clara.

## Slide 34
POLÍGONOS DE THIESSEN

## Slide 35
VOLUMEN PROMEDIO DE PRECIPITACIONES

## Slide 36
CÁLCULO DEL CAUDAL MEDIO

## Slide 37
CAUDAL MEDIO
(Sandoval Erazo & Aguilera Ortiz, 2014)
Dónde:
Q0 es el caudal medio de la cuenca (m3/s)
C es el coeficiente de escorrentía.
P es el promedio de precipitaciones anuales de la cuenca (mm)
A es el área de la cuenca en km2.
El coeficiente de escorrentía C, se lo calcula:
Dónde:
M0 Módulo específico de escorrentía,
P promedio de precipitaciones anuales de la cuenca (mm)

## Slide 38
Módulos específicos de escorrentía.
Fuente: (Pourrut, 1995)

## Slide 39
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA POR EL NÚMERO DE CURVA
(Soil Conservation Service)
Dónde:
Pn es la escorrentía superficial
P es la precipitación total
Dónde:
P0 umbral de escorrentía
P es la precipitación total

## Slide 40
NÚMERO DE CURVA

## Slide 41
TIPO DE SUELO Y PENDIENTE DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA CLARA

## Slide 42
COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELO DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA CLARA

## Slide 43
NÚMERO DE CURVA PARA LA CUENCA DEL RÍO SANTA CLARA

## Slide 44
COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA POR EL NÚMERO DE CURVA
Determinados los valores de Pn y P, el coeficiente de escorrentía se calcula:
C = 0.79

## Slide 45
CAUDAL MEDIO CON C POR EL NÚMERO DE CURVA

## Slide 46
CAUDAL MÁXIMO
(Sandoval Erazo & Aguilera Ortiz, 2014)

## Slide 47
CAUDAL MÁXIMO

## Slide 48
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
Dónde:
k: coeficiente de concentración
L: longitud del recorrido de agua
m: pendiente del cauce
k=19.726

## Slide 49
Tiempo de Concentración
Ábaco de escala logarítmica para el cálculo del tiempo de concentración.
TcRíoSantaClara = 39 minutos

## Slide 50
AFORO DEL RÍO SANTA CLARA
MÉTODO DE MOLINETE

## Slide 51
AFORO CON MOLINETE
Sección transversal de un punto de aforo.

## Slide 52
AFORO CON MOLINETE
El cálculo de aforos en el Río Santa Clara se realizó con un molinete modelo A.OTT KEMPTEN suspendido por barras, perteneciente al INAMHI.

## Slide 53
AFORO CON MOLINETE
Puntos de control para cálculo de aforos (ARCGis 10.3)

## Slide 54
AFORO CON MOLINETE
Puntos de control para cálculo de aforos (Google Earth)

## Slide 55
AFORO CON MOLINETE

## Slide 56
AFORO CON MOLINETE

## Slide 57
AFORO CON MOLINETE
SECCIÓN TRANSVERSAL PUNTO 2

## Slide 58
AFORO CON MOLINETE

## Slide 59
SEDIMENTOLOGÍA DE LA CUENCA DEL RÍO SANTA CLARA

## Slide 60
Precipitación
Cobertura Vegetal
Tipo de suelo
Topografía
Temperatura
PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS

## Slide 61
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
Dónde:
W: producción media anual de sedimento por erosión superficial.
R: coeficiente de retención de sedimentos.

## Slide 62
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
T: coeficiente de temperatura, que se obtiene de:
t: temperatura promedio anual (ºC).
h: precipitación media anual (mm/año).
F: superficie de la cuenca (km2).
Z: coeficiente de erosión, cuyo cálculo se lo realiza con la expresión:
X: coeficiente de uso del suelo y cobertura vegetal.
Y: coeficiente de resistencia del suelo a la erosión.
ϕ: coeficiente que evalúa los procesos erosivos observados.
I: gradiente de la pendiente superficial (en %).

## Slide 63
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
Temperatura media mensual y anual (°C)
La temperatura promedio anual en las estaciones seleccionadas es de 13,6ºC.
Fuente: Información Meteorológica del INAMHI

## Slide 64
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC

## Slide 65
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC

## Slide 66
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC

## Slide 67
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC

## Slide 68
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
dónde:
O: perímetro de la cuenca (km).
D: diferencia de nivel media en la cuenca (km).
Li: longitud total de los afluentes fluviales laterales (km).
L: longitud del cauce principal (km).
F: superficie de la cuenca (km2).
O = 48.51 km
D = 0.835 km
Li = 115.659 km
L = 26.313 km.
F = 50.749 km2
R = 0.49

## Slide 69
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
Cobertura vegetal y uso de suelo
Tipos de suelos
Porcentaje de pendientes en la Cuenca del Río Santa Clara.

## Slide 70
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
Flujograma del modelo cartográfico para la aplicación del método de Gavrilovic, (ARCGis 10.3).

## Slide 71
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
Una vez asignados los valores correspondientes de “X”, “Y”, “ϕ” e “I” a cada celda, se calculó el parámetro “Z”
Coeficiente de erosión Z en la cuenca del Río Santa Clara (ARCGis 10.3).

## Slide 72
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
Producción media anual de sedimento (W) por erosión superficial de cada celda en la cuenca del Río Santa Clara (ARCGis 10.3).

## Slide 73
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
Volumen de sedimento producido por erosión y transportado a la sección de cierre de la cuenca del Río Santa Clara (ARCGis 10.3).

## Slide 74
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE GAVRILOVIC
El total de material de sedimento producido por erosión superficial y transportado a la sección final de la cuenca del Río Santa Clara, es de 268719.89 m3/año, que dividido para el área de la cuenca representa una erosión media de 5.29 mm (101.4 tn de sedimentos)

## Slide 75
MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN
EN HEC-RAS

## Slide 76
PARÁMETROS REQUERIDOS
RED DE TRIÁNGULOS IRREGULARES
PENDIENTE DEL RÍO
CAUDALES DE MODELAMIENTO
COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING (n)
PESOS DE SEDIMENTOS TRANSPORTADOS

## Slide 77
MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN EN HEC RAS
CAUDALES DE MODELAMIENTO
Caudal Medio
CAUDAL 1 = 1.03 m3/s
Caudal calculado con molinete en la sección transversal del Punto 1:
CAUDAL 2 = 1.44 m3/s
Caudal calculado con molinete en la sección transversal del Punto 2:
CAUDAL 3 = 1.94 m3/s
Caudal máximo para un periodo de retorno de 10 años
CAUDAL 4 = 68.9 m3/s

## Slide 78
COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING
Para el tramo del río con cotas comprendidas entre los 33797.98 msnm y 3218 msnm, de acuerdo a (Chow, 2000):
“Cursos montañosos, cause de cantos rodados y grandes rocas”
n = 0.07
Para el tramo del río con cotas comprendidas entre los 3218 msnm y 2830 msnm, de acuerdo a (Chow, 2000):
“Cursos montañosos, cause de grava, cantos rodados y algunas rocas”
n = 0.05
Para el tramo del río con cotas comprendidas entre los 2830 msnm y 2440 msnm, de acuerdo a (Chow, 2000):
“Cursos en planicies, meandros con algunas piedras y pastos”
n = 0.05

## Slide 79
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y ENSAYOS EN EL LABORATORIO

## Slide 80
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA Y ENSAYOS EN EL LABORATORIO

## Slide 81
GRANULOMETRÍA DE SEDIMENTOS DE FONDO

## Slide 82
GRANULOMETRÍA DE SEDIMENTOS DE FONDO
Curva Granulométrica de la muestra de sedimentos de fondo.

## Slide 83
DETERMINACIÓN DE SECCIONES TRANSVERSALES
Geometría del río Santa Clara en HEC-RAS
Asignación de parámetros en HEC-RAS

## Slide 84
DESARROLLO DEL MODELO
Visualización de coordenadas X, Y, Z del Río Santa Clara

## Slide 85
DESARROLLO DEL MODELO
Perfil longitudinal del río Santa Clara en HEC-RAS

## Slide 86
DESARROLLO DEL MODELO
Sección transversal en la abscisa 19200 del Río Santa Clara

## Slide 87
DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN DE CAUDALES Y SEDIMENTOS EN HEC-RAS

## Slide 88
DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN DE CAUDALES Y SEDIMENTOS EN HEC-RAS
Perfil de corte transversal aguas arriba
Perfil de corte transversal aguas abajo

## Slide 89
DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN DE CAUDALES Y SEDIMENTOS EN HEC-RAS
Generación de la grilla para la simulación

## Slide 90
DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN DE CAUDALES Y SEDIMENTOS EN HEC-RAS
Asignación de parámetros en el área de simulación

## Slide 91
DESARROLLO DE LA SIMULACIÓN DE CAUDALES Y SEDIMENTOS EN HEC-RAS
CALCULO DE LA PENDIENTE

## Slide 92
DESARROLLO DEL MODELO
Asignación de parámetros en el área de simulación

## Slide 93
DESARROLLO DEL MODELO
Simulación con CAUDAL 1.03 m3/s

## Slide 94
DESARROLLO DEL MODELO
Simulación con CAUDAL 1.44 m3/s

## Slide 95
DESARROLLO DEL MODELO
Simulación con CAUDAL 2.89 m3/s

## Slide 96
DESARROLLO DEL MODELO
Simulación con CAUDAL 68.9 m3/s

## Slide 97
SIMULACIÓN CON DIFERENTES CAUDALES

## Slide 98
Mapa de modelamiento de sedimentos y caudales en el Río Santa Clara

## Slide 99
CONCLUSIONES
Caudal medio del río Santa Clara Q0 = 2.89 m3/s, en tanto que los caudales aforados son de 1.44 m3/s y 1.94 m3/s.
Caudal máximo del río Santa Clara para un periodo de retorno de diez años es de 68.9 m3/s.
Con la caracterización de los parámetros geomorfológicos de la cuenca del río Santa Clara, se determinó que la cuenca tiene una forma alargada y una topografía escarpada, con una pendiente media del 28%. Además se determinó que la densidad de drenaje es alta, lo que indica que la cuenca tiene suficiente drenaje para soportar tormentas. De acuerdo a la curva hipsométrica, se concluye que es una cuenca sedimentaria en fase de vejez.

## Slide 100
CONCLUSIONES
La producción de sedimentos por erosión superficial que llega al punto de cierre de la cuenca del Río Santa Clara, fue determinado por el método de Gavrilovic y se obtuvo un valor promedio de erosión de 5.29 mm (101.4 tn de sedimentos)
Como resultado se presentan mapas de producción de sedimentos, que son una herramienta importante para la toma de decisiones acerca de la identificación de zonas de mayor producción, y la evaluación de los procesos de estabilización (forestación, obras de control) o recuperación de dichas zonas.
Una vez obtenidos los parámetros hidrometeorológicos se procedió a elaborar mapas temáticos, los cuales simulan el comportamiento de los caudales calculados, así como también el arrastre de sedimentos producidos en la superficie de la cuenca.

## Slide 101
RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar un plan de manejo ambiental que reduzca el impacto de las actividades antrópicas en la cuenca del río Santa Clara, con el fin de que a mediano plazo no se genere mayor cantidad de sedimentos que puede ocasionar el desbordamiento del río en las zonas pobladas.
La acumulación de sedimentos de fondo en el lecho del río, ocasiona modificaciones en las secciones transversales del mismo, lo que a largo plazo puede ocasionar el desbordamiento del río. Por este motivo se recomienda realizar la limpieza del lecho del río en las zonas donde mayor acumulación de sedimentos se produce.

## Slide 102
RECOMENDACIONES
Se recomienda además establecer prácticas de control de la erosión, como por ejemplo la reforestación ya que la cobertura vegetal filtra sedimentos, reduce las velocidades en los escurrimientos, estabiliza las orillas o margen de la corriente y la protege en contra de las inundaciones.
Mejoramiento y protección de las zonas de flujo natural del Río Santa Clara.
Mejoramiento de cauces en la cuencas bajas.