## Slide 1: “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN EQUIPO MEDIDOR DE FUERZA DE IMPACTO, CON SISTEMA DE ELEVACIÓN, FRENADO Y HMI PARA EL LABORATORIO DE MECÁNICA DE MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE LA FUERZAS ARMADAS-ESPE.”
AUTORES:
SR. ORTEGA OJEDA, NELSON ANDRÉS
SR. PAZMIÑO QUITO, MARIO RENÉ
DIRECTOR:
ING. JOSÉ PÉREZ MSC.

## Slide 2: Objetivo General
Diseñar y construir un equipo medidor de fuerza de impacto con sistema de elevación , frenado y HMI para uso de fines académicos y didácticos en el laboratorio de Mecánica de Materiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, utilizando sistemas mecánicos, eléctricos y de control.

## Slide 3: Objetivos Específicos
Diseñar y seleccionar los elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos necesarios para la construcción e implementación del equipo medidor de fuerza de impacto.
Implementar un sistema de HMI capaz de interactuar con el operario ofreciendo un análisis del comportamiento mecánico.
Automatizar el proceso de elevación y frenado, para todas las pruebas a realizarse.
Desarrollar una interfaz para la adquisición de todos los datos del ensayo en Excel, para la manipulación por parte de los estudiantes.

## Slide 4: Tipos de ensayos de Materiales
Clasificación de los ensayos a Materiales
Ensayos de características
Ensayos destructivos
Ensayos tecnológicos
Ensayos No destructivos
Químico: Determina la composición de los materiales
Estructuras
Cristales
Microscópicos
Macroscópicos
Térmicos: Punto de fusión y puntos críticos
Constituyentes
Estáticos
Dinámicos
DUREZAS
TRACCION
COMPRESION
CIZALLADURA
FLEXION
PANDEO
FLUENCIA
RESISTENCIA AL CHOQUE O IMPACTO
DESGASTE
FATIGA
DOBLADO
PLEGADO
FORJA
EMBUTICION
SOLDADURA
LAMINACION
RAYOS X
RAYOS GAMMA
ULTRASONIDOS
PARTICULAS MAGNETICAS
LIQUIDOS PENETRATRANTES
CORRIENTES INDUCIDAS
MAGNETICOS
SONICOS
Fuente: (H.Avner, 1981).

## Slide 5: Propiedades del impacto
Temperatura de transición de dúctil a frágil
Es la temperatura debajo de la cual un material se comporta de forma frágil en un ensayo de impacto. El cambio de dúctil a frágil también depende de la velocidad de deformación.
Fuente: (Garavito, 2008)

## Slide 6: Propiedades del impacto
Sensibilidad de la muesca
La sensibilidad de la muesca mide su efecto sobre las propiedades de un material, como tenacidad o vida de fatiga. Las energías absorbidas son muchos menores en las probetas con muesca.
Fuente: (Garavito, 2008)

## Slide 7: Propiedades del impacto
Relación con el diagrama esfuerzo - deformación
La energía necesaria para romper un material durante un ensayo de impacto, no siempre se relaciona con la resistencia a la tensión.
Fuente: (Garavito, 2008)
Designación de eje del espécimen
La orientación con que se sacan las probetas de los lingotes de las laminaciones de acero, permite que esta adquiera mayor o menor resistencia ante la fractura por impacto.

## Slide 8: Ensayos de Impacto
    Ensayo tipo Charpy
    Ensayo tipo Izod
    Ensayos de Impacto Biaxial Instrumentado
Fuente: (Frontini, 2011)

## Slide 9: Alcance y aplicabilidad de los ensayos de impacto
    Impacto accidental de vehículos de transporte
    Impacto accidental sobre edificios e instalaciones
    Balística y explosiones

## Slide 10: Fenómenos a considerar
Dinámica y vibraciones estructurales
Comportamiento no lineal del material
Grandes desplazamientos
Grandes deformaciones
Contacto y fenómenos de interfaz en los contornos
Penetración y perforación
Fenómenos locales de rotura

## Slide 11: Norma E23-07a
Fuente: (American National Standard-ASTM, 2017)

## Slide 12: DISEÑO MECATRÓNICO
    Sistema Sensorial Medidor de Fuerza de Impacto
Celdas de Carga Dinámicas
Acelerómetros
Strain Gage
Celdas de carga estática con su respetivo controlador
  Descripción de las alternativas de Solución

## Slide 13
  Descripción de las alternativas de Solución
Servomotor – Caja reductora – Transmisión
Motos a pasos – Caja reductora – Transmisión
Sistema hidráulico
    Sistema de elevación

## Slide 14
Frenado por medio de zapatas con accionamiento automático
Frenado por medio de una cooperación embrague- freno eléctrico
Frenado por medio de poleas con accionamiento automático
  Descripción de las alternativas de Solución
    Sistema de frenado

## Slide 15
    Sistema de interfaz de usuario
  Descripción de las alternativas de Solución
Labview 2010 en una versión gratuita para estudiantes, lo cual puede realizar muchas aplicaciones en cuestión de ingeniería electrónica.
Fuente: (UNAM, 2017)

## Slide 16: Diseño Mecánico
    Parámetros de diseño
La máquina debe medir la fuerza de impacto en distintas formas lo cual tendrá que contar con una construcción rígida y estable.
El plano de oscilación del martillo deberá ser vertical o perpendicular a la base.
El centro de impacto o percusión.
Sistema DAQ, que permita la lectura de los datos con una aproximación de .
La energía de la máquina utilizada para el ensayo tendrá que ser de más de 294J según la norma NTE INEN E23.
La velocidad del martillo en el momento de impacto estará en el rango de 3 a 6 m/s según la normal E23, así como la energía general.
La altura de caída del péndulo.
El tamaño de las probetas no es estándar.
Los sistemas: Lineal y plano inclinado.

## Slide 17: Diseño Mecánico
    Diseño CAD
Sistema de elevación y frenado
Tablero de Control
Sistema Lineal
Sistema Péndulo de Impacto
Sistema Plano Inclinado
Sistema calibración de probetas

## Slide 18: Diseño Mecánico
    Parámetros de diseño
según la norma ASTM E23.

## Slide 19: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Cálculo de fuerzas y reacciones en la probeta de ensayos
Parámetro | Descripción | Valor
 | Energía Estándar y no-estandar | Ajustar 255,78 J
 | Longitud estándar y no-estandar | 
Parámetro | Descripción | Valor
 | Energía Estándar y no-estandar | Ajustar 255,78 J
 | Longitud estándar y no-estandar | 

## Slide 20: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Cálculo de la fuerza de impacto
Parámetro | Descripción | Valor
 | Fuerza Dinámica | 
 | Factor Dinámico | 
 | Peso de péndulo | 
Parámetro | Descripción | Valor
 | Fuerza Dinámica | 
 | Factor Dinámico | 
 | Peso de péndulo | 

## Slide 21: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Cálculo de la fuerza de impacto
Parámetro | Descripción | Valor
 | Módulo de sección rectangular. [] | b=0.01m y h=0.005 m
 | Longitud de la probeta. [m] | 76 mm
 | Limite de Fluencia del material. [MPa] | 
 | Fuerza de Reacción. [N] | 
Parámetro | Descripción | Valor
 | Longitud de la probeta. [m] | 76 mm
 | Limite de Fluencia del material. [MPa] | 
 | Fuerza de Reacción. [N] | 
Parámetro | Descripción | Valor
 | Módulo de sección rectangular. [] | b=0.01m y h=0.005 m
 | Longitud de la probeta. [m] | 76 mm
 | Limite de Fluencia del material. [MPa] | 
 | Fuerza de Reacción. [N] | 
Parámetro | Descripción | Valor
 | Longitud de la probeta. [m] | 76 mm
 | Limite de Fluencia del material. [MPa] | 
 | Fuerza de Reacción. [N] | 

## Slide 22: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño del martillo del sistema péndulo
A36 cuya densidad es de .

## Slide 23: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño del percutor 1

## Slide 24: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño del brazo del péndulo
Diseño | Teoría | Valor
 |  | d= , n=63
 |  | d= , n=3.44
 |  | d= , n=2.57
Diseño | Teoría | Valor

## Slide 25: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño del brazo del péndulo

## Slide 26: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño del eje que cuelga el péndulo

## Slide 27: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño del eje que cuelga el péndulo
Diseño | Teoría | Valor
Diseño | Teoría | Valor
Material: Acero AISI SAE 1018 estirado en frio

## Slide 28: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño del buje
Diseño | Teoría | Valor
Diseño | Teoría | Valor
Material: Acero AISI SAE 1018 estirado en frio

## Slide 29: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño de la soldadura del buje entre el brazo del péndulo
Parámetro | Descripción | Valor
 | Esfuerzo cortante. [MPa] | 
 | Fuerza transversal. [N] | 
 | Longitud de la soldadura. [m] | 
 | Longitud del filete. [m] | 
Parámetro | Descripción | Valor
 | Esfuerzo cortante. [MPa] | 
 | Fuerza transversal. [N] | 
 | Longitud de la soldadura. [m] | 
 | Longitud del filete. [m] | 

## Slide 30: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño de la soldadura del buje entre el brazo del péndulo
Fuente: (Budynas R. G., 2008)
El electrodo E7018, la altura del filete es de 3/16 pulg, ofrece una fuerza permisible de 2.39 kip/pulg, lo cual la fuerza que es la fuerza de resistencia de probeta es igual a 635.33N=0.14kip.

## Slide 31: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Cálculo de esfuerzos en los prisioneros del buje
UNC | Teoría
Prisionero de 1/2 pulg | 
Prisionero de 3/8 pulg | 
UNC | Teoría
Prisionero de 1/2 pulg | 
Prisionero de 3/8 pulg | 

## Slide 32: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Cálculo de esfuerzos en los prisioneros del buje
UNC | Teoría
Prisionero de 1/2 pulg | 
Prisionero de 3/8 pulg | 
UNC | Teoría
Prisionero de 1/2 pulg | 
Prisionero de 3/8 pulg | 

## Slide 33: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Selección de rodamientos
Parámetro | Descripción | Valor
 | Capacidad de carga estática | 
 | Carga estática equivalente | 
 | Factor de carga estático | 
Parámetro | Descripción | Valor
 | Capacidad de carga estática | 
 | Carga estática equivalente | 
 | Factor de carga estático | 
Fuente: (Budynas R. G., 2008)

## Slide 34: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño de las columnas de soporte
Fuente: (NOVACERO, 2017)

## Slide 35: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño de las columnas de soporte
Parámetro | Descripción | Valor
 | Tamaño de la soldadura. [pulg] | 
 | espesor de la garganta efectiva | 
Parámetro | Descripción | Valor
 | Tamaño de la soldadura. [pulg] | 
 | espesor de la garganta efectiva | 
Electrodo: 1/8 pulg E6011

## Slide 36: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Dimensionamiento del yunque

## Slide 37: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Diseño del sistema de móvil de los yunques

## Slide 38: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Selección de rodamientos lineales
Parámetro | Descripción | Valor
 | Capacidad de carga dinámica requerida. [N] | 
 | Carga dinámica equivalente. [N] | 
 | Factor de dureza de los ejes | HRC 60=1
 | Factor de temperatura | 1
 | Factor de carrera corta | 1
 | Factor de duración de vida | 0.25
Parámetro | Descripción | Valor
 | Capacidad de carga dinámica requerida. [N] | 
 | Carga dinámica equivalente. [N] | 
 | Factor de dureza de los ejes | HRC 60=1
 | Factor de temperatura | 1
 | Factor de carrera corta | 1
 | Factor de duración de vida | 0.25

## Slide 39: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Selección de rodamientos lineales
Fuente: (Group, 2007)

## Slide 40: Diseño Mecánico del Sistema-Péndulo
    Selección de Rodamientos de los ejes soporte de los Yunques

## Slide 41: Diseño Mecánico del sistema de elevación

## Slide 42: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    Selección de Motor a pasos
Fuente: (Xinje, 2017)

## Slide 43: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    Selección de Embrague Electromagnético

## Slide 44: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    Selección de Reductor de Velocidad

## Slide 45: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    TRANSMISIÓN 1 – POLEA CORREA
Fuente: (DAYCO Aftermarket, 2010)

## Slide 46: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    TRANSMISIÓN 2 y 3 – PIÑON CADENA

## Slide 47: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    Diseño de ejes

## Slide 48: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    Análisis CAE – Soporte del Sistema de elevación

## Slide 49: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    Análisis CAE – Mesa

## Slide 50: Diseño Mecánico del sistema de elevación
    Motor a pasos

## Slide 51: Diseño Mecánico del sistema de frenado
    Freno Electromagnético
    Freno BRAKE DODGE 56 DBSC

## Slide 52: Diseño electrónico del sistema de instrumentación
    INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PÉNDULO
    Potenciómetro Lineal de alta precisión
: Es la altura que mide el potenciómetro a cada instante. [m]
: Es la señal analógica que lee la tarjeta puede varia de 0 -1023 conforme la altura.

## Slide 53: Diseño electrónico del sistema de instrumentación
: Es la altura que mide el potenciómetro a cada instante T1 y T2. [m].
: Son los tiempos en milisegundos en las alturas h2 y h1 [ms].
    INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PÉNDULO
    Potenciómetro Lineal de alta precisión

## Slide 54: Diseño electrónico del sistema de instrumentación
    INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PÉNDULO
    Acelerómetro ADXL345

## Slide 55: Diseño electrónico del sistema de instrumentación
    INSTRUMENTACIÓN SISTEMA LINEAL
    Celda de carga FC23 Compression Load Cell
Fuente: (SPECIALTIES.TM, 2012)

## Slide 56: Diseño electrónico del sistema de instrumentación
    INSTRUMENTACIÓN SISTEMA LINEAL
    EX2005
Fuente: (PRECISIONCO.LTD, 2005)
La salida de transmisor se lo hace gracias EX2005+OP3, que es un módulo de salida de salida analógica que puede calibrarse de (0-20mA), según las necesidades.

## Slide 57: Diseño electrónico del sistema de instrumentación
    INSTRUMENTACIÓN SISTEMA LINEAL
    Sensores de obstáculos
: Es la velocidad lineal del cuerpo de prueba. [m/s].
: Son los tiempos en milisegundos en las alturas h2 y h1 [ms].
Sensores Infrarrojos
Móvil

## Slide 58: Diseño electrónico del sistema de instrumentación
    INSTRUMENTACIÓN SISTEMA PLANO INCLINADO
Sensores Infrarrojos
FC23
El plano inclinado de igual forma posee la misma celda de carga, y los sensores de obstáculos para medir la velocidad, la diferencia es que este sistema vale calibrar la altura de impacto, se basa en el mismo funcionamiento del sistema lineal.

## Slide 59: Diseño eléctrico
    Dimensionamiento de las protecciones
Fuente: (Electric, 2017)

## Slide 60: Construcción

## Slide 61: Construcción

## Slide 62: Construcción

## Slide 63: Sistema de Control
    Controlador – Arduino MEGA 2560
Controlador

## Slide 64: Sistema de Control
    DRIVE DP-508
Fuente: (SCANTECH, 2010)

## Slide 65: Sistema de Control
    PANEL DE CONTROL

## Slide 66: Sistema de Control
    PROGRAMACIÓN

## Slide 67: Sistema de Control
    DESCRIPCIÓN HMI

## Slide 68: Sistema de Control
    DESCRIPCIÓN HMI
MENÚ
CONFIG -COM
SUB-MENÚ

## Slide 69: Sistema de Control
    SISTEMA PÉNDULO
INGRESO DE
DATOS
PANEL-GRAPH
PANEL-RESULTADOS

## Slide 70: Sistema de Control
    SISTEMA LINEAL
INGRESO DE
DATOS
PANEL-GRAPH
PANEL-RESULTADOS

## Slide 71: Sistema de Control
    SISTEMA PLANO INCLINADO
INGRESO DE
DATOS
PANEL-GRAPH
PANEL-RESULTADOS

## Slide 72: Sistema de Control
    VENTANA DE ERROR

## Slide 73: Resultados experimentales máquina de ensayos de impacto

## Slide 74: Resultados experimentales máquina de ensayos de impacto

## Slide 75: Resultados experimentales máquina de ensayos de impacto

## Slide 76: Resultados experimentales máquina de ensayos de impacto

## Slide 77: CONCLUSIONES
Se diseñó cada uno de los elementos del equipo medidor de fuerza de impacto tomando en cuenta los criterios de carga estática, fatiga y estudio de impacto.
Se construyó en base al diseño mecánico cada uno de los elementos que conforman la máquina, cumpliendo todo los estándares de interés de la NORMA E23, como son velocidad antes del choque, energía estándar de la máquina, forma del martillo de impacto, sección proporcional del percutor.
La estructura del equipo está diseñada, para evitar las vibraciones y todo reunido que pueda afectar las medidas del mismo.
Se automatizo de la forma mayor posible toda la máquina, con la tarjeta de Arduino MEGA 2560, el sistema péndulo es aquel que es mayormente automatizado, en el cual el usuario puede controlar la altura que desee.

## Slide 78: CONCLUSIONES
La interacción HMI esta con una comunicación serial, en el cual el usuario envía y recibe datos de la tarjeta de control, de igual manera al finalizar el ensayo permite a los usuarios tener los datos en Excel para futuros trabajos.
Los ensayos de impacto tienen una confiabilidad de 97 a 93%, en base a estudios anteriores de trabajos de titulación en lo cual en base a criterios de apreciación las medidas de todas las magnitudes como son fuerza, energía y velocidad tienen un error que oscila entre 4 a 5%.
La máquina se encuentra 100% funcional, y su cumple con todos los requisitos del perfil del proyecto.
El manual de usuario y el plan de mantenimiento son herramientas que permitirán a los usuarios la larga conservación y vida de todos los elementos del equipo.

## Slide 79: RECOMENDACIONES
Se recomienda modernizar el equipo ya que el controlador no es apto para trabajar en ambientes con mucho ruido en el cual afectaría en las lecturas.
Realizar un mantenimiento preventivo por lo menos 2 veces al año, verificando el estado de los sistemas mecánico, eléctrico y de control.
En futuros trabajos de titulación se recomienda cambiar la parte de control y el controlador, ya sea reemplazarlo con un PLC o una tarjeta DAQ más eficaz.
Siempre cuando se use equipo se recomienda estar con el manual de usuario y verificar todos los parámetros que debe cumplir antes de cualquier ensayo.
Con el fin de que la maquina trabaje de una forma óptima, se recomienda el montaje a un piso que tenga un alto grado de compresión, con el fin de evitar errores de medida y vibraciones que afectaría la confiabilidad de la medidas.

## Slide 80: GRACIAS