## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA:
PROPUESTA DE DISEÑO DE VIVIENDA SISMO RESISTENTE
PREFABRICADA DESMONTABLE PARA SITUACIONES
EMERGENTES
AUTORES:
VALDIVIESO MENÉNDEZ HERNÁN FABRICIO
TNTE. DE E. PADILLA LASCANO KLÉVER GONZALO
DIRECTORA: ING. CAROLINA ROBALINO BEDÓN MSC.
SANGOLQUÍ - 2017

## Slide 2: 1. INTRODUCCIÓN

## Slide 3: 1. INTRODUCCIÓN
PEDERNALES
3.600 personas (930 familias) en 15 albergues (10 Manabí -5 Esmeraldas)
INUNDACIONES
138 Personas afectadas
4 albergues
TERREMOTOS
1949.- 100 000 personas sin hogar
1987.- 60.000 viviendas destruidas
1906.- Esmeraldas - Cali; Colombia- Maracaibo; Venezuela
Propuesta consiste en el diseño de una vivienda prefabricada desmontable de acero para situaciones emergentes.
Se quiere impulsar la búsqueda de nuevos sistemas constructivos en el país.

## Slide 4: 2. JUSTIFICACIÓN
Las casas de los proyectos de emergencia del Gobierno, tienen áreas entre los 27, 36, y 48 m2
La vivienda es de 40 m2 con proyección a un segundo piso es decir la vivienda tendría 80 m2

## Slide 5: 3. OBJETIVOS
Objetivo general:
Proponer una alternativa de vivienda prefabricada sismo resistente de bajo costo y rápida construcción, con elementos estructurales desmontables en base a perfiles livianos de acero para situaciones de emergencia.

## Slide 6: 3. OBJETIVOS
Objetivos específicos:
Definir el proyecto arquitectónico de la vivienda prefabricada basado en la normativa vigente.
Determinar los materiales livianos más convenientes para reducir el peso de la vivienda.
Calcular y diseñar estructuralmente la vivienda prefabricada sismo resistente para garantizar la seguridad del proyecto.
Analizar los costos de la vivienda prefabricada para constatar el precio final de la misma y su comparación con sistemas comunes de construcción.
Especificar la guía más adecuada para facilitar la construcción de la vivienda en el menor tiempo y personal mínimo disponible.

## Slide 7: 4. DESARROLLO
El proyecto de vivienda se desarrolló con los siguientes temas:
  Diseño Arquitectónico
  Diseño Estructural
  Diseño de Conexiones Metálicas
  Diseño Hidrosanitario y Eléctrico
  Análisis de costos
  Planos de Taller y Manual de construcción

## Slide 8: Diseño arquitectónico

## Slide 9: Diseño arquitectónico
VIVIENDA PROYECTO UN PISO |  |  |  | 
AMBIENTE | LADO MÍNIMO POR NORMA m | LADO MÍNIMO DE VIVIENDA m | ÁREAS ÚTILES MÍNIMAS m² | ÁREAS ÚTILES VIVIENDA m²
SALA – COMEDOR | 2,70 | 2,90 | 13,00 | 12,00
COCINA | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 4,85
DORMITORIO PADRES | 2,50 | 2,85 | 9,00 | 9,50
GRADAS / DORMITORIO DE SERVICIO | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 5,30
BAÑOS | 1,20 | 1,35 | 2,50 | 3,00
CORREDORES | 0,90 | 0,90 |  | 1,90
SUBTOTAL ÁREA ÚTIL MÍNIMA |  |  | 30,50 | 36,55
ÁREA TOTAL |  |  |  | 38,55
Ordenanza No. 3457 que contiene las Normas de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Quito
Ordenanza de normas mínimas para los Diseños Urbanísticos y Arquitectónicos de la ciudad de Guayaquil

## Slide 10: Diseño arquitectónico
VIVIENDA PROYECTO DOS PISOS |  |  |  | 
AMBIENTE | LADO MÍNIMO POR NORMA m. | LADO MÍNIMO DE VIVIENDA m. | ÁREAS ÚTILES MÍNIMAS m² | ÁREAS ÚTILES VIVIENDA m²
SALA – COMEDOR | 2,70 | 2,85 | 13,00 | 19,00
COCINA | 1,50 | 2,90 | 4,00 | 8,55
GRADAS | 0,90 | 2,00 | 3,24 | 5,30
BAÑOS 1 PISO | 1,20 | 1,35 | 2,50 | 3,00
CORREDORES 1 PISO | 0,90 | 0,90 |  | 1,90
DORMITORIO PADRES | 2,50 | 2,80 | 9,00 | 11,00
DORMITORIO 2 | 2,20 | 2,80 | 7,00 | 9,30
DORMITORIO 3 | 2,20 | 2,85 | 8,00 | 8,95
BAÑOS 2 PISO | 1,20 | 1,33 | 2,50 | 3,80
CORREDORES 2 PISO | 0,90 | 0,90 |  | 3,25
SUBTOTAL ÁREA ÚTIL MÍNIMA |  |  | 49,24 | 74,05
ÁREA TOTAL |  |  |  | 81,05
Diseño Arq. John Henry Vinueza Salinas de la empresa Enlinearecta Arquitectos

## Slide 11: Diseño arquitectónico

## Slide 12: Diseño estructural
Notes: Estructura desmontable
Usuario esta en la capacidad de construi
Se tiene un manual de construccion

## Slide 13: Diseño estructural
Análisis de Cargas
PESO PROPIO DE ENTREPISO |  | 
DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD
Peso entablado (e = 4cm. peso específico. 650 kg/m3) | 26 | kg/m2
Peso de acabados | 120 | kg/m2
Instalaciones eléctricas y sanitarias | 30 | kg/m2
Mampostería (fibrocemento e = 8 - 10 mm + lana de vidrio) + armazón Steel Framing | 26 | kg/m2
Conexiones | 5 | kg/m2
Vigas | 12 | kg/m2
Correas | 10 | kg/m2
TOTAL CARGA MUERTA | 229 | kg/m2
TOTAL CARGA VIVA NEC-15 | 200 | kg/m2
PESO TOTAL | 429 | kg/m2
PESO PROPIO SEGUNDO PISO |  | 
DESCRIPCIÓN | VALOR | UNIDAD
Peso techo cubierta | 4 | kg/m2
Instalaciones eléctricas y sanitarias | 30 | kg/m2
Conexiones | 5 | kg/m2
Vigas | 12 | kg/m2
Correas | 10 | kg/m2
Mampostería (fibrocemento e = 8 -10 mm + lana de vidrio) + armazón Steel Framing | 26 | kg/m2
TOTAL CARGA MUERTA | 87 | kg/m2
TOTAL CARGA VIVA CUBIERTAS NEC-15 | 70 | kg/m2
PESO TOTAL | 157 | kg/m2
Notes: |

## Slide 14: Diseño estructural
Cortante Basal

## Slide 15: Diseño estructural
Cortante Basal
Chart: ESPECTRO SÍSMICO ELÁSTICO DE ACELERACIONES QUE REPRESENTA EL SISMO DE DISEÑO
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.30000000000000004 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.79999999999999993 | 0.89999999999999991 | 0.99999999999999989 | 1.0999999999999999 | 1.2 | 1.3 | 1.4000000000000001 | 1.5000000000000002 | 1.6000000000000003 | 1.7000000000000004 | 1.8000000000000005 | 1.9000000000000006 | 2.0000000000000004 | 2.1000000000000005 | 2.2000000000000006 | 2.3000000000000007 | 2.4000000000000008
 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0.92591 | 0.74902 | 0.61963 | 0.52195 | 0.44628 | 0.3864 | 0.33814 | 0.29865 | 0.2659 | 0.23841 | 0.2151 | 0.19515 | 0.17794 | 0.16298 | 0.14989 | 0.13836 | 0.12816
T Sa
[ seg. ] [ g. ]
0.00 1.008
0.10 1.008
0.20 1.008
0.30 1.008
0.40 1.008
0.50 1.008
0.60 1.008
0.70 1.008
0.80 0.926
0.90 0.749
1.00 0.620
1.10 0.522
1.20 0.446
1.30 0.386
1.40 0.338
1.50 0.299
1.60 0.266
1.70 0.238
1.80 0.215
1.90 0.195
2.00 0.178
2.10 0.163
2.20 0.150
2.30 0.138
2.40 0.128

## Slide 16: Diseño estructural
Cortante Basal

## Slide 17: Diseño estructural
Diseño de Correas
Notes: Método del LRFD
Acero A36

## Slide 18: Diseño estructural
DATOS DE LA CORREA |  | 
Base b | 10 | cm
Espesor de las alas Tf | 0.4 | cm
altura h | 10 | cm
Espesor del alma Tw | 0.4 | cm
Cb | 1 | 
Área Neta A | 15.4 | cm2
Inercia en x Ixx | 236.3 | cm4
Inercia en y Iyy | 236.3 | cm4
Módulo de sección Sx | 47.3 | cm3
Módulo de sección Sy | 47.3 | cm3
Módulo Plástico Zx | 55.3 | cm3
Módulo Plástico Zy | 55.3 | cm3
Radio de Giro rx | 3.92 | cm
Radio de Giro ry | 3.92 | cm
Fuente: (American Institute of Steel Construction AISC, 2010, pág. 83)

## Slide 19: Diseño estructural
MIEMBROS DE ALTA DUCTILIDAD |  | MIEMBROS DE MODERADA DUCTILIDAD | 
VALOR ADMITIDO | VALOR MÁXIMO ADMITIDO | VALOR ADMITIDO | VALOR MÁXIMO ADMITIDO
MIEMBROS DE ALTA DUCTILIDAD |  | MIEMBROS DE MODERADA DUCTILIDAD | 
VALOR ADMITIDO | VALOR MÁXIMO ADMITIDO | VALOR ADMITIDO | VALOR MÁXIMO ADMITIDO
Fuente: (AISC Sísmico 341 -10, 2010)

## Slide 20: Diseño estructural
CURVA DE CAPACIDAD

## Slide 21: Diseño estructural
Diseño de Vigas

## Slide 22: Diseño estructural
DATOS DE VIGA TRABE |  | 
Base b | 10 | cm
Espesor de las alas Tf | 0.4 | cm
altura h | 15 | cm
Espesor del alma Tw | 0.4 | cm
Cb | 1 | 
Área Neta A | 19.4 | cm2
Inercia en x Ixx | 617.3 | cm4
Inercia en y Iyy | 328.6 | cm4
Módulo de sección Sx | 82.3 | cm3
Módulo de sección Sy | 65.7 | cm3
Módulo Plástico Zx | 98.7 | cm3
Módulo Plástico Zy | 74.5 | cm3
Radio de Giro rx | 5.65 | cm
Radio de Giro ry | 4.12 | cm

## Slide 23: Diseño estructural
CURVA DE CAPACIDAD

## Slide 24: Diseño estructural
Diseño de Columnas
DATOS COLUMNA CUADRADA 150x150x4mm |  | 
Base b | 15 | cm
Altura h | 15 | cm
Espesor e | 0.4 | cm
Factor esbeltez K | 1.2 | 
Área Neta A | 23.4 | cm2
Inercia en x Ixx | 830.5 | cm4
Inercia en y Iyy | 830.5 | cm4
Módulo de sección Sx | 110.7 | cm3
Módulo de sección Sy | 110.7 | cm3
Módulo Plástico Zx | 127.9 | cm3
Módulo Plástico Zy | 127.9 | cm3
Radio de Giro rx | 5.96 | cm
Radio de Giro ry | 5.96 | cm

## Slide 25: Diseño estructural
El miembro es de alta ductilidad.

## Slide 26: Diseño estructural
Notes: Porq se magnifica los momentos

## Slide 27: Diseño estructural
 | 45.74 | Tn
 | 45.74 | Tn
Chart: Resistencia Columna TUBULAR CUADRADA 150X150X4MM
| 1E-3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1000000000000001 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2000000000000002 | 2.2999999999999998 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5
 | 53.1879 | 53.1769 | 53.1439 | 53.089 | 53.0121 | 52.9135 | 52.7932 | 52.6514 | 52.4882 | 52.3039 | 52.0986 | 51.8727 | 51.6265 | 51.3601 | 51.0739 | 50.7684 | 50.4438 | 50.1005 | 49.7389 | 49.3596 | 48.9629 | 48.5492 | 48.1192 | 47.6732 | 47.2118 | 46.7355 | 46.2449 | 45.7405 | 45.2229 | 44.6926 | 44.1503 | 43.5966 | 43.0319 | 42.457 | 41.8725 | 41.2789
 | 53.1879 | 53.1769 | 53.1439 | 53.089 | 53.0121 | 52.9135 | 52.7932 | 52.6514 | 52.4882 | 52.3039 | 52.0986 | 51.8727 | 51.6265 | 51.3601 | 51.0739 | 50.7684 | 50.4438 | 50.1005 | 49.7389 | 49.3596 | 48.9629 | 48.5492 | 48.1192 | 47.6732 | 47.2118 | 46.7355 | 46.2449 | 45.7405 | 45.2229 | 44.6926 | 44.1503 | 43.5966 | 43.0319 | 42.457 | 41.8725 | 41.2789
Se considera un máximo del 10% de excedencia para ser considerado como válido al perfil, por lo tanto, las columnas resisten a flexión biaxial

## Slide 28: Diseño estructural
Modelado en Sotfware
Declaración Datos
Materiales
Secciones
Estados Carga
Fuerzas Sísmicas
Masa
Representación Estructura
Restricciones
Entrepiso
Combinaciones Carga
Asignación Cargas
Deriva
Participación de Masa
Comprobación Cortante Estático/Dinámico

## Slide 29: Diseño estructural
1.4 D
1.2 D + 1.6 L + 0.5max [Lr; S; R]
1.2 D + 1.6max [Lr; S; R] + max [L; 0.5W]
1.2 D + 1.0 W + L + 0.5 max [Lr; S; R]
1.2 D + 1.0 E + L + 0.2S
0.9 D + 1.0 W
0.9 D + 1.0 E

## Slide 30: Diseño estructural
Chequeo de cortante en sentido X
Chequeo de cortante en sentido Y
Se comprueba que los cortantes son equivalentes entre sí.

## Slide 31: Diseño estructural
Notes: Aclarar demandas/capacidades de los elementos

## Slide 32: Diseño estructural
Diseño de Cimentación
      Chequeo a corte
Notes: Que es cimentacion
Tipo de suelo…
Esfuerzo de suelo

## Slide 33: Diseño estructural

## Slide 34: Diseño estructural

## Slide 35: Diseño estructural
Diseño de Gradas
Madera Tipo B
Huella: 30 cm.
Contrahuella: 18 cm
Número de escalones: 15
Ancho de escalón: 95 cm.
Espesor por escalón: Tablón de 4 cm.
perfiles angulares de 80x80x4mm

## Slide 36: Diseño estructural
Diseño de Gradas
Apoyada en sus extremos
Verificación de perfiles angulares de 80x80x4mm
Verificación a flexión
Compresión
Chequeo por carga axial
Notes: Deflexiones de tablones y demanda capacidades de los elementos

## Slide 37: Diseño estructural
Diseño de Techo

## Slide 38: Diseño estructural
Propiedades Correa G100x50x15x2 |  | 
Base B | 10 | cm
Altura H | 5 | cm
Pestaña C | 2 | cm
Espesor E | 0.15 | cm
Área | 4.34 | cm2
Ix | 69.24 | cm4
Sx | 13.85 | cm3
rx | 4.0 | cm
Iy | 14.98 | cm4
Sy | 4.57 | cm3
ry | 1.86 | cm

## Slide 39: Diseño estructural
PROPIEDADES SOLERA C 50x25x3 |  | 
B | 5 | cm
H | 2.5 | cm
e | 0.3 | cm
Área | 2.7 | cm2
Ix | 9.7 | cm4
Sx | 3.88 | cm3
rx | 1.89 | cm
Iy | 1.57 | cm4
Sy | 1.57 | cm3
ry | 0.76 | cm
PROPIEDADES MONTANTE G 80X40X15X2 |  | 
Base B | 4 | cm
Altura H | 8 | cm
C | 1.5 | cm
Espesor e | 0.2 | cm
Área | 3.54 | cm2
Ix | 32.25 | cm4
Sx | 8.81 | cm3
rx | 3.16 | cm
Iy | 8.07 | cm4
Sy | 3.18 | cm3
ry | 1.51 | cm
        Chequeo por Compresión
        Chequeo por Flexión
        Chequeo por Tracción

## Slide 40: Diseño estructural
Propuesta de Empalme en Columnas
Los empalmes de columnas según el código (NEC - SE - AC, 2014, pág. 39) manifiesta deben realizarse por lo menos a 1,20 m de distancia de la conexión, cuando se trabaje con soldadura de filete o soldadura de penetración parcial.

## Slide 41: Diseño estructural
Propuesta de Empalme en Columnas
Para la resistencia a fluencia
Esfuerzo probable de fluencia del material de la columna
Área del ala de la columna
Para la resistencia a corte
Momento plástico de la columna
Altura de piso a piso

## Slide 42: Diseño estructural
Propuesta de Empalme en Columnas
Notes: Planos de taller---- primera etapa en taller y la segunda etapa cuando se monte la estructura

## Slide 43: Diseño estructural
Diseño de Paredes Livianas
Planta baja
Planta baja extensión a dos plantas
Notes: Paredes de fibrocemento
Elementos livianos
Paredes desmontables q se adaptan al diseño Arq.

## Slide 44: Diseño estructural
INFORMACIÓN TÉCNICA PERFILES PARA FIBROCEMENTO (PARED) |  |  |  | 
DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES mm | ESPESOR (e) mm | LONGITUD mm | PESO kg
PERFIL STUD | (a) 64 x (h) 51 | 0.7 | 2440 | 2.45
 |  | 0.95 |  | 3.15
PERFIL TRACK | (a) 66 x (h) 32 | 0.7 | 2440 | 1.74
 |  | 0.95 |  | 2.23
PERFIL STUD | (a) 90 x (h) 51 | 0.7 | 2440 | 2.81
 |  | 0.95 |  | 3.61
PERFIL TRACK | (a) 92 x (h) 32 | 0.7 | 2440 | 2.09
 |  | 0.95 |  | 2.69
Fuente: (Rooftec, 2016)
Notes: Perfiles livianos Steel framing o paredes en seco dry wall

## Slide 45: Diseño estructural
Detalle A Figura siguiente

## Slide 46: Diseño estructural
Diseño de Placa Anclaje y Anclajes
x a
xh
A
Cimentación
placa
Columna, sentido de la base
placa
xb
xh
B
Columna, sentido de la altura
Cimentación
TRACCIÓN
CORTANTE
Notes: 1.- Resistencia del acero de un anclaje en tracción
2.- Resistencia al desprendimiento del hormigón
3.-Resistencia al arrancamiento del anclaje
1.- Resistencia del acero
2.- Arrancamiento del concreto

## Slide 47: Diseño conexiones metálicas
Acero A36
Tamaño de Agujeros
Pretensión Agujeros
Pernos
Soldadura
Para la conexión propuesta se plantea el electrodo: E – 7018. una resistencia a la tracción de 70 ksi es decir 70000 psi

## Slide 48: Diseño conexiones metálicas
Resistencia al Corte
Resistencia a la Tracción
Resistencia al Aplastamiento
Bloque de Cortante
Control del Momento

## Slide 49: Ensayo de conexión metálica

## Slide 50: Ensayo de conexión metálica

## Slide 51: Ensayo de conexión metálica

## Slide 52: Ensayo de conexión metálica

## Slide 53: Diseño hidrosanitario
Tubería de Agua Fría y Caliente
Notes: Método de cálculo de unidades mueble

## Slide 54: Diseño hidrosanitario
Tubería Sanitaria
Notes: Método de unidades de descarga

## Slide 55: Diseño hidrosanitario
Notes: Vista isométrico

## Slide 56: Diseño eléctrico
Notes: Se dividió en 3 circuitos: iluminación uno de fuerza y un especial

## Slide 57: Diseño eléctrico
Circuito | Corriente Max [A] | 135% de In [A] | Corriente de protección contra sobre carga [A]
Iluminación | 4.80 | 6.48 | 10
Fuerza | 21.64 | 29.22 | 40
Especiales 110V | 23.46 | 31.67 | 40
Especiales 220V | 11.73 | 15.84 | 25
SEGUNDA PLANTA |  | 
Circuito | Cable AWG | Longitud [m]
Iluminación | 14 | 79
Fuerza | 12 | 113
PLANTA BAJA |  | 
Circuito | Cable AWG | Longitud [m]
Iluminación | 14 | 78.5
Fuerza | 12 | 65.5
Especial 110v | 10 | 2
Especial 220v | 14 | 15
Fuente: (Torres, 2012)
Notes: Las protecciones son los breakers empleados para controlar los cambios de voltaje
Tubería conduit flexible de ½”
Cables comerciales

## Slide 58: Análisis de costos
Vivienda de una Planta
Notes: Comparacion de costos… casas del gobierno 19000 para 40 m2

## Slide 59: Análisis de costos
Vivienda de una Planta
Notes: Cuadro Estadístico de costos, mas énfasis en el material

## Slide 60: Análisis de costos
Vivienda de Dos Plantas

## Slide 61: Análisis de costos
Vivienda de Dos Plantas

## Slide 62: Análisis de costos
Costo Ensayo de Conexión
PRESUPUESTO |  |  |  | 
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
Perfil 150x150x4mm de 1.2 m de longitud para columna | kg | 27.35 | 2.44 | 66.73
Perfil 100x100x4mm de 1.30 m. de longitud para viga | kg | 15.6 | 2.44 | 38.06
Placas de refuerzo y conexión | kg | 6.67 | 2.44 | 16.27
Pack (Perno, Arandelas [2], Arandela de presión, Tuerca) | u | 2 | 4.12 | 8.24
Torquímetro + Copa 5/8" | u | 1 | 200 | 200
Ensayo por conexión | u | 1 | 600 | 600
Total USD $ |  |  |  | 929.3
Novecientos veinte y nueve dólares con treinta centavos |  |  |  | 
Notes: Costo del ensayo considerando la compra del torquimetro y copa

## Slide 63: Análisis de costos
VIVIENDAS EN MANABÍ

## Slide 64: Análisis de costos
Cronograma de actividades
Notes: Se tiene un tiempo estimado de 16 días
Considerando que el personal no es un personal calificado

## Slide 65: Planos de Taller
Notes: Considerando que ya no se encuentra en la emergencia

## Slide 66: Planos de Taller
Notes: Se ha incluido imágenes explicativas de parámetros constructivos y personal necesario

## Slide 67: Planos de Taller
Notes: Se ha incluido imágenes explicativas de parámetros constructivos y personal necesario

## Slide 68: Planos de Taller
Notes: Se ha incluido imágenes explicativas de parámetros constructivos y personal necesario

## Slide 69: Manual de construcción
Notes: Se propone q sean los mismos usuarios construyan la vivienda y es un apoyo para la construcción

## Slide 70: Manual de construcción
Notes: Visto de una manera muy didáctica se ha elaborado el manual

## Slide 71: Manual de construcción
Notes: Donde se intento abarcar todos los parámetros necesarios

## Slide 72: Manual de construcción
Notes: Se ha incluido imágenes explicativas de parámetros constructivos y personal necesario

## Slide 73
PARTICIPACIÓN
DEL
PROYECTO
Notes: Ya mismo acabamos!!!!!

## Slide 74: UNIR 2016

## Slide 75: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

## Slide 76
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 77: CONCLUSIONES
La vivienda sismo resistente prefabricada desmontable para situaciones emergentes de un piso consta con un área total de 42.75 m² y para la proyección del segundo piso se tiene un área total de la vivienda de 85.50 m².
La vivienda de una planta costaría un valor aproximado de $13790.93, con una relación de $322.59 dólares/m2; para el caso de la vivienda de dos plantas se considera un costo de $21751.58 al finalizar su construcción, con una relación de $254.40 dólares/m2.
Los perfiles empleados en el proyecto son comerciales y de fácil adquisición, basados en las empresas distribuidoras del país
La conexión viga-columna tipo tiene dos ángulos de 6mm de espesor soldados a la columna por medio de soldadura de filete de 4mm de garganta efectiva, la viga posee agujeros de 17 mm de diámetro para anclarse a la conexión por medio de dos pernos de 5/8”.

## Slide 78: RECOMENDACIONES
Evitar ensamblar la vivienda en situaciones de lluvia especialmente durante el ensamblaje de los elementos metálicos de la estructura para prevenir accidentes.
Se recomienda que el techo de cubierta de la vivienda sea de un material liviano similar a las planchas de zinc y que incluya lana de vidrio en su interior como material aislante tanto sonoro como térmico.
Se recomienda que en las juntas existentes de paredes livianas específicamente entre paneles de fibrocemento se cubra con masilla o empastado para prevenir problemas causados por la dilatación de este material.
Los pernos de anclaje deben estar ubicados correctamente para que en la colocación de las columnas sea exacto, caso contrario no encajarían en sus aberturas predispuestas.
En el momento de realizar el ajuste, las arandelas y arandelas de presión deben estar colocados en su eje central, caso contrario, en el momento que se realice el apriete, las mismas tienden abrirse sin realizar la labor para las cuales fueron creadas.

## Slide 79
GRACIAS POR
SU ATENCIÓN