## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELECTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO ELECTRÓNICO, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
“DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE UNA CARTERA BITCOIN BASADA EN HARDWARE”
AUTOR: NÚÑEZ MANOSALVAS, LUIS ERNESTO
DIRECTOR: Ing. CARRERA ERAZO, ENRIQUE VINICIO PhD.
SANGOLQUÍ
2017

## Slide 2: Temas a tratar
Bitcoin: El Internet del Valor
Cartera
Diseño e Implementación
Evaluación
Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros.

## Slide 3: Bitcoin: El Internet del Valor
La información no puede ser duplicada.
Permite la transferencia de valor.
Moneda es la primera aplicación.
La red registra valores conocidos como bitcoins.

## Slide 4: Bitcoin: El Internet del Valor
La moneda es el bitcoin (BTC, XBT, ).
El mercado fija el precio de la moneda respecto a monedas fiat.

## Slide 5: Transferencias Bitcoin vs. Sistema Bancario

## Slide 6: Bitcoin: Una red resiliente

## Slide 7: Bitcoin: Topología de red

## Slide 8: Cartera
Cartera
  Extremo de la red
  Usuario interactúa con la red
  Características: Caliente – Fría
    Propaga transacciones
  Cartera Fría
    Permite recibir bitcoins
    Crea el par de llaves criptográficas
    Diagrama
  Funcionamiento: Demostración
    Explorador de bloques
    Cartera caliente

## Slide 9: Bitcoin: Transferencias

## Slide 10: Bitcoin: Carteras

## Slide 11: Bitcoin: Carteras

## Slide 12: Bitcoin: Esquema de transferencia
1
2
3

## Slide 13: Cartera
Fría
(Fuera de línea)
Caliente
(En línea)
Genera un par de llaves de criptografía asimétrica necesarias para realizar y recibir transacciones.
Utiliza las llaves para realizar transacciones
y luego las propaga en la red Bitcoin.
Red Bitcoin

## Slide 14: Objetivos
Desarrollar e implementar el prototipo de una cartera Bitcoin basada en hardware.
  Describir el funcionamiento de la red y carteras Bitcoin.
  Diseñar los módulos de hardware y software necesarios para la cartera Bitcoin.
  Implementar la cartera Bitcoin como un prototipo de prueba de concepto.
  Evaluar la funcionalidad y el desempeño de la cartera implementada.

## Slide 15: Proceso de operación de la cartera en frío
Generador
de
números
aleatorios
Codificación
WIF
Cifrado
BIP-38
Contraseña
ECDSA secp256k1
Hash
SHA-256
Hash
RIPEMD-160
Codificación Base58Check
Codificación Gráfica
Codificación Gráfica
QR Code: Llave privada cifrada
QR Code: Dirección
Bitcoin
Llave
privada
Llave
privada
WIF
Llave privada cifrada
Hash
de
llave
pública
Dirección
Bitcoin
Llave pública

## Slide 16: Esquema general del prototipo de cartera

## Slide 17: Unidad de control

## Slide 18: Generador de números aleatorios

## Slide 19: Almacenamiento digital

## Slide 20: Almacenaniento analógico

## Slide 21: Papel térmico

## Slide 22: Interfaz Hombre - Máquina

## Slide 23: Alimentación

## Slide 24: Esquema general del prototipo de cartera

## Slide 25: Hardware recomendado por la etapa de diseño

## Slide 26: ¿Un generador de números aleatorios incorporado en el Raspberry PI?
Indicios
  Uno de los ingenieros de la Raspberry Pi Foundation publica en el foro de la comunidad que el chip 2835 contiene una fuente de entropía por hardware y que se había agregado un módulo generador de números aleatorios vía hardware en el firmware.
  Se encuentra publicada de forma no oficial en Internet un detalle de los registros asignados al generador.
    Esta información no ha podido ser verificada en las especificaciones técnicas.
  El código fuente del kernel de Linux incorpora un controlador del módulo HWRNG con los mismos registros publicados de forma no oficial.
  Raspbian lo incorpora comio un dispositivo de generación de números aleatorios llamado "hwrng" que es independiente del dispositivo generador "urandom" propio de las distribuciones basadas en Linux.
Debido a que el módulo es parte del SoC del Raspberry se decide evaluar si el generador cumple con las condiciones estadísticas de aleatoriedad para un generador para aplicaciones criptográficas.

## Slide 27: Hardware implementado

## Slide 28: Integración de componentes

## Slide 29: Montaje final

## Slide 30: Software
Raspbian
Python
Bibliotecas conocidas

## Slide 32: Bibliotecas utilizadas
AdafruitThermal
binascii
criptography.io
hashlib
multiprocessing
PIL
psutil
PyQt
pyudev
qrcode
pyserial
subprocess
sys
threading
time
Os

## Slide 33: Prototipo de cartera Bitcoin

## Slide 34: Evaluación
Evaluación
  Evaluación de aleatoriedad (NIST SP 800-22)
    Secuencias directas
    Secuencias Von Neumann
  Evaluación de funcionamiento
    Evaluación de funcionalidad
    Evaluación de operatividad

## Slide 35: Generador de Números Aleatorios
Tipos
  Generador de números pseudoaleatorios
  Generador de números aleatorios
Características de los números aleatorios
  Aleatoriedad estadística
  Impredecibilidad
Evaluación estadística de aleatoriedad: NIST SP 800-22

## Slide 36: NIST SP 800-22
Suite de Pruebas Estadísticas para Generadores de Números Aleatorios y Pseudoaleatorios para Aplicaciones Criptográficas.
Contiene 15 pruebas estadísticas para evaluar aleatoriedad.

## Slide 37: NIST SP 800-22
Se generó un archivo de 14GB para evaluar la aleatoriedad del generador.
Se ejecuta la prueba monobit de frecuencia.

## Slide 38: Resultados esperados

## Slide 39: Resultados obtenidos

## Slide 40: Extractor de aleatoriedad
Algoritmo de decorrelación de Von Neumann
  1. Extraer dos bits de la fuente.
  2. Si los bits son diferentes se los descarta y se regresa al punto 1.
  3. Si los bits son diferentes, la salida corresponde al primer bit, se descarta el segundo, y se regresa al punto 1

## Slide 41: Resultados obtenidos

## Slide 42: Evaluación de funcionalidad

## Slide 43: Evaluación de operatividad

## Slide 44: Conclusiones
El equipo de hardware desarrollado es capaz de generar carteras offline que pueden almacenarse en un papel térmico como medio de almacenamiento físico, o en una memoria flash USB como medio de almacenamiento digital. Además cifra la llave privada de la cartera Bitcoin utilizando el algoritmo BIP-38 y posee una una interfaz gráfica de usuario funcional.
El trabajo permitió tener un primer acercamiento a la red Bitcoin desde el punto más cercano al usuario que es la cartera Bitcoin. Así también la base teórica y el prototipo implementado dejan sentadas las bases para una implementación futura del proceso de firmado de transacciones.
Una cartera Bitcoin puede operar de forma aislada de la red debido a que el proceso de generación de llaves es aleatorio e independiente de la red. Esta característica evita que la cartera sea innecesariamente expuesta en un equipo online y por ende que su seguridad dependa del dispositivo digital.
La seguridad en el mundo físico es un concepto más familiar al usuario que la seguridad en el mundo digital por lo que el prototipo de cartera Bitcoin puede ser utilizado para asegurar los bitcoins de un usuario en el largo plazo sin depender de un agente intermediario que funja como custodio del valor, por ejemplo, un banco o una entidad financiera.

## Slide 45: Conclusiones
Una vez aplicada la Prueba Monobit de Frecuencia, se encontró que no existe evidencia que soporte la hipótesis de aleatoriedad en las secuencias obtenidas del dispositivo generador interno de números aleatorios del Raspberry Pi, conforme los parámetros planteados por el NIST SP 800-22.
La proporción de secuencias que pasan la prueba monobit de aleatoriedad se ubica en torno al 90%, por lo tanto, no evidencia aleatoriedad ya que el valor se encuentra fuera del 99% que exige el NIST SP 800-22.
El extractor de aleatoriedad basado en la decorrelación de Von Neumann no presentó cambios significativos en los resultados de la evaluación de aleatoriedad del generador.
Conforme el NIST SP 800-22 se espera que los generadores basados en hardware presenten menos aleatoriedad estadística que los pseudogeneradores debido a las condiciones no ideales de la fuente de entropía.
Finalmente, que el prototipo de cartera Bitcoin ha sido desarrollado e implementado de forma satisfactoria cumpliendo con los objetivos y el alcance planteados en este proyecto.

## Slide 46: Recomendaciones
Debido a que el generador de números aleatorios del Raspberry Pi no cumple con las condiciones de aleatoriedad requerida en aplicaciones criptográficas, se recomienda utilizar y evaluar técnicas para extraer aleatoriedad en un procedimiento de ensayo-error y evaluarlas bajo el NIST SP 800-22.
Para la implementación de una cartera Bitcoin basada en hardware de uso empresarial, se recomienda utilizar el hardware generador de números aleatorios certificado, debido a que el costo del generador puede ser justificado en el uso del equipo.
Para el caso de uso no empresarial, se recomienda utilizar la salida del generador de números aleatorios del Raspberry Pi para alimentar un pseudogenerador que cumpla con las condiciones de aleatoriedad estadística del NIST SP 800-22.

## Slide 47: Trabajos Futuros
Implementar un proceso de creación y firmado de transacciones manteniendo la cartera aislada de la red; es decir, utilizando un equipo independiente para propagar las transacciones sobre la red Bitcoin.
Puede resultar interesante utilizar técnicas de esteganografía para incorporarlas en el proceso de almacenamiento digital de tal manera que se pueda ocultar una cartera Bitcoin en archivos de imagen, audio o video.
Implementar el proceso de descifrado en la interfaz gráfica para que el usuario pueda comprobar que su contraseña descifra la llave privada cifrada con BIP-38.
Implementar un teclado virtual y evaluar la posibilidad de bloquear el uso de teclados y punteros externos como medida de protección ante ataques del tipo BadUSB, que engañan al controlador del firmware USB para identificarse y comportarse como cualquier dispositivo USB.
Mejorar la interfaz gráfica de usuario integrando los botones y las ventanas de texto de tal manera que puedan interactuar de forma dinámica con la interfaz táctil.