## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
TEMA:
OPTIMIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE UNA NARÍZ ELECTRÓNICA AUTÓNOMA EMBEBIDA EN UN SISTEMA ROBÓTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS COMO TNT Y PÓLVORA BASE DOBLE EN AMBIENTES CONTROLADOS
AUTORES:
TNTE. DE COM. ALEJANDRO ESPINOSA CARLOS ENRIQUE
SR. VENEGAS VILLACIS CARLOS LUIS
DIRECTORA: ING. ANA GUAMÁN. PhD
SANGOLQUÍ - 2017

## Slide 2: TEMARIO
MOTIVACIÓN
OBJETIVOS
PROTOTIPO INICIAL
OPTIMIZACIÓN HARDWARE
OPTIMIZACIÓN SOFTWARE
MONTAJE Y NAVEGACIÓN
PRUEBAS EXPERIMENTALES
RESULTADOS
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

## Slide 3: MOTIVACIÓN
Seguridad Integral del Estado
control
Departamento de control de armas
2015
Explosivos suman
61.988
Crecimiento de actos
ilegales

## Slide 4: MOTIVACIÓN
SmellRobSense
“LOCALIZACIÓN DE TNT Y PÓLVORA BASE DOBLE A TRAVÉS DE SENSADO QUÍMICO EN UN ENTORNO CONTROLADO MEDIANTE ROBÓTICA COOPERATIVA.
Ing. Ana Guamán PhD
(Gaibor & Mediavilla, 2016)
(López, 2016)

## Slide 5: MOTIVACIÓN
La participación directa de personas y canes en la detección de sustancias explosivas es de alto riesgo
Necesidad de contar con personal altamente cualificado para el entrenamiento, formación y cuidado de canes adiestrados
Afectación de las condiciones del medio ambiente en los canes para la detección
Investigación y desarrollo de nuevas alternativas

## Slide 6: MOTIVACIÓN
NARICES ELECTRÓNICAS
“Un instrumento que comprende una agrupación de sensores químicos con especificidad parcial, junto a un sistema de reconocimiento de patrones, capaz de reconocer aromas simples o complejos”. (Moreno et al, 2009)
La nariz electrónica y el sistema del olfato humano
Emular el funcionamiento del sentido olfativo es el uso de sensores químicos para adquirir las señales

## Slide 7: OBJETIVOS
Objetivo General
Integrar el sistema de instrumentación del prototipo de nariz electrónica a un robot móvil para identificar sustancias explosivas como TNT y pólvora base doble dentro de un ambiente controlado.

## Slide 8: PROTOTIPO INICIAL
Matriz de sensores 3X2 (TGS 822-825-826-2610)
Carcasa de Aluminio (1063.13 cm3)
Ordenador (Matlab R2012b)
STM32F4 DISCOVERY
2 Estados: Absorción y Limpieza
Tubería de 1/8¨ y 3/8¨
2 viales de vidrio
1g de TNT y Pólvora base doble
1ml de Alcohol
Duración experimento 601.5 [s]
Dimensiones de 88x26cm
Descartar sensores
Disminuir dimensiones
Mejorar bloque neumático
Determinar parámetro de experimentación
Embeber el procesamiento
REQUERIMIENTOS PARA OPTIMIZAR:

## Slide 9: OPTIMIZACIÓN HARDWARE Bloque de medición
Sensores y PCB
Cámara de Sensores
TGS 2610
TGS 822
PCB superior
PCB inferior
Volumen 384 cm3
Cuerpo
Tapa Lateral
Tapa Superior
8 cm
8 cm
8 cm
6 cm
Ingreso Flujo de Aire
8 cm
6 cm
Acero Inoxidable

## Slide 10
Ord | Factor | Nivel
1 | Cantidad de Sustancia | 0.5 gr
2 | Cantidad de Alcohol | 0.2 ml
3 | Tiempo de Respiración | 3 seg
4 | Tiempo de Expiración | 180 seg
5 | Temperatura exterior | 25 °C
Nivel de cada factor
SISTEMA NEUMÁTICO
Tiempo de cada experimento a 183 [s]
Sistema neumático con tubería 3/8¨
Dimensiones de 25x12cm
2 Bombas neumáticas
OPTIMIZACIÓN HARDWARE Bloque neumático

## Slide 11
Diseño de Experimentos Factorial 2k
Ord | Factor | Nivel |  | Tipo
 |  | Bajo | Alto | 
1 | Cant. de Sustancia | 0.5g | 2g | Potencial
2 | Cant. de Alcohol | 0.2ml | 1ml | Potencial
3 | Tiempo de Respiración | 1s | 3s | Potencial
4 | Tiempo de Expiración | 30s | 180s | Potencial
5 | Temperatura exterior | 16°C | 25°C | Perturbador
Determinar la cantidad de sustancia explosiva y de alcohol que la NE sea capaz de detectar.
Determinar el tiempo necesario para optimizar el proceso de absorción y limpieza de la NE.
Analizar la influencia de la temperatura en el desarrollo de los experimentos.
Identificación y especificaciones de los factores
Se realizan 32 experimentos por sustancia
Experimentación aleatoria
Horario de 8am a 18pm
OPTIMIZACIÓN HARDWARE Bloque neumático

## Slide 12
Bloque neumático para experimentación
Parámetro de Experimentación
Y1 y Y3
Y1
ANOVA
Diagrama de Pareto
Gráfico de probabilidad normal
OPTIMIZACIÓN HARDWARE Bloque neumático

## Slide 13
Un diseño 2k con una solo réplica se lo denomina diseño factorial no replicado, no se puede realizar el análisis de varianza para los 31 efectos de diseño, porque no habría grados de libertad para el error.
Se descartan las interacciones de 3, 4 y 5 factores por poseer efectos pequeños, dando como resultado 16 interacciones descartadas que genera 16 grados de libertad,
Interacciones de orden superior son insignificantes
Principio de efectos esparcidos
Se considera las estimaciones de los efectos principales y de las interacciones dobles
Diagrama de Pareto
Gráfico de Probabilidad Normal

## Slide 14
Tarjetas de desarrollo con microcontroladores (MCU)
Tarjetas de desarrollo con microprocesadores (SBC)
ARDUINO DUE
RASPBERRY PI3
TARJETAS DE DESARROLLO
DIAGRAMA GENERAL
OPTIMIZACIÓN HARDWARE Bloque de adquisición

## Slide 15: OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Procesado de la señal
Eliminación de la línea base
Alineamiento
Concatenación
Modelo multivariante
Suavizado de las señales

## Slide 16: OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Procesado de la señal
SUAVIZADO

## Slide 17: OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Procesado de la señal
ESTIMACIÓN DE LÍNEA BASE
ELIMINACIÓN DE LÍNEA BASE

## Slide 18: OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Procesado de la señal
CONCATENACIÓN
ALINEACIÓN

## Slide 19
OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Modelo de discriminación
65 experimentos para generación del modelo
90 experimentos para validación del modelo de discriminación
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

## Slide 20
Análisis de Componentes Principales PCA
Obtener la media de los datos.
Restar la media al conjunto de datos.
Calcular la matriz de covarianza de los datos.
Obtener los valores propios y vectores propios de matriz de covarianza.
Ordenar los vectores propios de mayor a menor.
OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Modelo de discriminación

## Slide 21
Análisis Discriminantes Lineal LDA
OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Modelo de discriminación

## Slide 22
Clasificador KNN
OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Modelo de discriminación

## Slide 23
OPTIMIZACIÓN SOFTWARE Embeber el modelo
SciPY
Numpy
Sci Kit Learn
Matplotlib
Pandas
IPython

## Slide 24: MONTAJE Y NAVEGACIÓN
Autor: (Arias, 2017)
Batería LIPO
Conversor DC-DC
Driver motor DC
Módulo 4 relés
Switch ON/OFF
Compás electrónico
Arduino DUE
Servomotor
Arreglo de sensores químicos
Sensores ultrasónicos
Módulo RF
Elementos

## Slide 25: MONTAJE Y NAVEGACIÓN
MONTAJE Y NAVEGACIÓN
Etapa/Bloque | Elementos | Características Técnicas | 
Etapa de Control | GENIUS FaceCam-320 | 5V | 200mA
Etapa de Potencia | 1 conversor DC-DC LM2587S | 2.5V-10V | 3A
 | 1 Arduino Shield módulo de 4 relés | 220V | 10A
 | 1 regulador de voltaje LM7805 | 5V | 300mA
Bloque de Medición | 2 sensores químicos TGS822 | <24V | <15mW
 | 2 sensores químicos TGS2610 | 5V | <15mW
Bloque Neumático | 2 bombas | 12V | 1.5A
Bloque de Adquisición | 1 Raspberry PI 3 de 1,2Ghz de 64 bits | 5V | 200mA
Acondicionamiento de la NE en el robot móvil
BATERÍA

## Slide 26: MONTAJE Y NAVEGACIÓN
MONTAJE Y NAVEGACIÓN
Montaje de los elementos sobre el robot móvil

## Slide 27
MONTAJE Y NAVEGACIÓN
Diagrama
eléctrico

## Slide 28: MONTAJE Y NAVEGACIÓN
MONTAJE Y NAVEGACIÓN
Diagrama de red para comunicación de la NE
Se utilizó la comunicación inalámbrica Wireless (WLAN 802.11)
Se usó los protocolos de comunicación SSH, FTP, HTTP de la capa de aplicación
IP 192.168.1.2:8080

## Slide 29: MONTAJE Y NAVEGACIÓN
NAVEGACIÓN
Robot móviles integrados con narices electrónicas permiten la navegación de forma asistida hasta la localización de las sustancias explosivas para detectar de que tipo son.
Los escenarios que se pueden considerar son:
4,20x2,4x2,2 [m]
Área 10,08 [m2]
Entre más mínimo sea el acercamiento y el tiempo se reduce el riesgo de posibilidad de muerte de una persona.
“Optimizar las operaciones militares en la defensa de la Soberanía y Seguridad Integral”, contra el empleo, comercialización, fabricación y tenencia de explosivos, con más precisión, de artefactos explosivos.
Puntos de control
Entornos abiertos
Operaciones de búsqueda.

## Slide 30: MONTAJE Y NAVEGACIÓN
Interfaz de Navegación

## Slide 31: PRUEBAS EXPERIMENTALES
Se realizaron un total de 30 pruebas experimentales en forma aleatoria.
Se estableció 10 combinaciones con las tres sustancias de interés, dos sustancias explosivas (TNT y Pólvora base doble) y una sustancia no explosiva (Alcohol)
Para la sustancia a detectar se estableció en orden alfabético alternándose cada 3 combinaciones.
Localización
Navegación
Experimentación

## Slide 32: PRUEBAS EXPERIMENTALES
Cada prueba tuvo una duración promedio de 12 minutos.
La batería da cabida a realizar 9 pruebas.
El posicionamiento del robot móvil sobre la sustancia explosiva se realiza con pocos movimientos por encontrarse cerca de la misma y dependerá de la habilidad del operador
Se realizaron un total de 90 experimentos.

## Slide 33: RESULTADOS
De un total de 90 experimentos realizados, 53 de ellos dieron un resultado correcto al determinar la sustancia de interés, mientras que 37 experimentos dieron un resultado incorrecto.
El porcentaje de efectividad de discriminación del modelo PCA+LDA con un clasificador de vecinos más cercanos de orden 12 es del 58.88%, es decir que seis de cada diez clasificaciones son correctas y en cuanto a sustancias explosivas es capaz de discriminarlas de las no explosivas en un 80%.

## Slide 34: RESULTADOS
En cuanto al resultado con la sustancia a detectar, de un total de 30 pruebas establecidas, 13 dieron un resultado correcto al validar la sustancia a detectar mientras que 17 dieron un resultado incorrecto
El porcentaje de efectividad al validar la sustancia a detectar es del 43.33%.
El porcentaje de efectividad al clasificar entre las tres sustancias
70%
El porcentaje de efectividad al clasificar sustancias explosivas de las no explosivas
86,66%
601,5 s
Tiempo de experimento
58,88%
43,33%
183 s
NE OFFLINE
NE ONLINE

## Slide 35: CONCLUSIONES
Se realizó el acondicionamiento y montaje de la nariz electrónica sobre la plataforma móvil “Dagu Wild Thumper 6WD” permitiendo la integración entre la medición con la movilidad siendo capaz el robot de localizar y navegar hacia objetos sospechosos e identificar que sustancia explosiva poseen con un 58.88% de éxito de clasificación y 43.33% de detección.
Se optimizó los tres bloques de la nariz electrónica, reduciendo el volumen de la cámara de sensores a 384 con 4 sensores químicos en dos matrices de 1x2. Se eliminó las electroválvulas del sistema neumático para utilizar únicamente dos bombas y se estableció el uso de las tarjetas Arduino Due y Raspberry PI3 para la adquisición, procesamiento y navegación.
Se optimizó los tres bloques de la nariz electrónica, reduciendo el volumen de la cámara de sensores a 384 〖𝑐𝑚〗^3 con 4 sensores químicos en dos matrices de 1x2. Se eliminó las electroválvulas del sistema neumático para utilizar únicamente dos bombas y se estableció el uso de las tarjetas Arduino Due y Raspberry PI3 para la adquisición, procesamiento y navegación.
Se embebió el preprocesamiento de las señales, el modelo de discriminación y la navegación en la tarjeta Raspberry PI3 en base al software Python 2.7 dando mayor autonomía al robot.
Se realizó el acondicionamiento y montaje de la nariz electrónica sobre la plataforma móvil “Dagu Wild Thumper 6WD” permitiendo la integración entre la medición con la movilidad siendo capaz el robot de localizar y navegar hacia objetos sospechosos e identificar que sustancia explosiva poseen con un 58.88% de éxito de clasificación y 43.33% de detección.
Se embebió el preprocesamiento de las señales, el modelo de discriminación y la navegación en la tarjeta Raspberry PI3 en base al software Python 2.7 dando mayor autonomía al robot.

## Slide 36: CONCLUSIONES
Se desarrolló una aplicación web que permitió el manejo asistido del robot mediante la visión artificial (FaceCam) para localizar y navegar hacia los objetos sospechosos.
Se desarrolló un modelo para la discriminación de TNT, pólvora en base doble y alcohol que consistió en la combinación del análisis de componentes principales (PCA) y análisis lineal discriminante (LDA) con un clasificador kNN de orden 12, dando una tasa de clasificación del 58.88% al discriminar entre las tres sustancias; y un 80% entre sustancias explosivas de las no explosivas.

## Slide 37: RECOMENDACIONES
En vista que los sensores químicos Figaro TGS 822 y TGS 2610 no se encuentran en el mercado comercial nacional se debe prever su compra en el exterior con anterioridad para evitar posibles demoras por envió, proceso de aduanización y entrega.
El aire del ambiente se debe considerar como otra sustancia al momento de elaborar el modelo de discriminación para así validar cuando no existe ninguna sustancia al momento de realizar la experimentación.
Adecuar correctamente el lugar de trabajo y mantener las muestras de las sustancias en los parámetros establecidos a fin de mejorar las condiciones de experimentación para evitar errores al desarrollar el modelo de discriminación.
Si se desea mejorar el modelo de discriminación se debe buscar otros algoritmos de machine learning que permitan una mayor eficiencia al clasificar las sustancias explosivas.