## Slide 2: ASPECTOS GENERALES
Antecedentes
Importancia
Justificación
Notes: La información geográfica puede incorporarse a un SIG para generar mapas temáticos o coberturas. Por ejemplo, los tipos de suelo, las clases de cultivos, o las densidades de insectos pueden mostrarse en unos mapas independientes. Además, los mapas temáticos pueden combinarse con el fin de analizar las posibles interacciones entre las diversas variables.

## Slide 3
Zona de Estudio
Notes: Efluentes de las microcuencas del Río “La Sur” y Río “Shushufindi”
Sub Cuenca del Río Aguarico, aguas abajo de la Refinería de Shushufindi
El área de estudio es la Cuenca del Río Napo.

## Slide 4
Refinería de Shushufindi
Industria del petróleo
Contaminación
Habitantes
Notes: La contaminación del agua por las descargas de la industria petrolera han dejado grandes hectáreas de terreno destruido y sin tratamiento. Como consecuencia de la falta de conciencia ambiental de las industrias petroleras, las familias ecuatorianas hasta la actualidad presentan enfermedades derivadas de esta contaminación, resultados del consumo de agua contaminada o el contacto con la misma.
En este contexto, la contaminación ambiental como consecuencia de los procesos productivos de la extracción del petróleo exponen a los habitantes cercanos a la refinería de Shushufindi, a compuestos químicos nocivos para su salud y su bienestar.

## Slide 5: Contaminantes comunes en la industria del petróleo
Fenoles
HAPS
Metales pesados
V
Ni
Cu
Fe
Diaz, 2002
Notes: El crudo contiene miles de compuestos químicos diferentes que varían dependiendo de la procedencia del mismo.
Los principales compuestos de las aguas residuales de refinería son los fenoles, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y metales pesados

## Slide 6
Grupo funcional OH
Sólido Cristalino, incoloro
Toxicidad, persistencia y bio concentrción
OH
Fórmula Molecular: C6H6O
FENOL
Notes: El fenol es la sustancia madre de una serie homóloga de compuestos que contienen un grupo hidroxilo unido directamente al anillo aromático. Pertenece a la familia de alcoholes debido a la presencia del grupo OH y es de hecho el miembro aromático más simple de esta familia.
encuentra puro, se trata de un sólido cristalino entre incoloro y blanco, que posee un olor característico dulce y alquitranado; a temperatura ambiente se encuentra también como un polvo blanco;
Son un centro de atención permanente de distintas ramas de la ciencia debido a su persistencia, toxicidad y capacidad de bioconcentración en las aguas, el suelo, los alimentos, los animales (terrestres y marinos) y el hombre son un centro de atención permanente en las distintas ramas de la ciencia.

## Slide 7: Contaminación por fenol en sistemas acuáticos
Altamente tóxicos
Especies acuáticas
Documentos normativos
Fuente: El Autor
Notes: Los fenoles son compuestos altamente tóxicos para las especies acuáticas y que no puede ser degradado biológicamente. Por este motivo, son considerados en la inmensa mayoría de los documentos normativos de la calidad del agua

## Slide 8
Fuente: ChevronToxic, 2005
Se comprueba que luego del tratamiento permanecen Hidrocarburos de Petróleo Totales (TPHs), fenoles y metales pesados en el efluente.
Fuente: El Autor

## Slide 9
Tratamientos
Físico
Químico
Biológico
Térmico
Desventajas
Costos
Residuos
Tiempo

## Slide 10
NANOTECNOLOGÍA
Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia define a la nanotecnología como “el diseño, caracterización y aplicación de estructuras, dispositivos y sistemas complejos mediante el control de la forma, el tamaño y las propiedades de la materia a escala nanométrica”.

## Slide 11
Las partículas de hierro a escala nanométrica son muy eficaces para la transformación y la desintoxicación de una amplia variedad de contaminantes ambientales (Zhang, 2003).
Nanopartículas
Forma esférica
1 y 100 nm
Au, Ag, Pt, Fe y Pd

## Slide 12
Objetivos

## Slide 13
Determinar la distribución espacial de fenoles en el área de influencia de la refinería de Shushufindi que comprenda las microcuencas “La Sur y Shushufindi” para su remoción con nanopartículas metálicas.
Objetivo General

## Slide 14
Obtener de un modelo de focos de contaminación por fenoles en la zona de estudio.
Sintetizar nanopartículas de hierro cero Valente, con extractos de frutas nativas del Ecuador (Vaccinium floribundum)
Evaluar la efectividad y los mecanismos de las nanopartículas metálicas en la remoción de fenoles y la viabilidad del tratamiento.
Determinar la cinética de remoción en aguas a nivel de laboratorio y aplicación en aguas naturales del estero ubicado en la Refinería Shushufindi.
Objetivos Específicos

## Slide 15
Ambiental
Metodología
Fuentes de información
primaria
y secundaria
Para la generación del modelo
Notes: investigación es cuantitativa de tipo experimental, donde se evaluó la remoción de fenol por la aplicación de nanopartículas de hierro, con el fin de determinar el mayor porcentaje de remoción del contaminante. Las síntesis de nanopartículas, y las pruebas experimentales se realizaron en el Laboratorio de Medio Ambiente de la Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, y el Centro de Nano ciencia y Nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas ESPE

## Slide 16: Procedimientos de la fase ambiental
Compra y almacenamiento de la fruta
Extracción de los polifenoles del mortiño
Fuente: El Autor
Notes: Los polifenoles son agentes estabilizadores y reductores aquel que cede electrones

## Slide 17
Síntesis de nanopartículas
FeCl3
2:1 (V/V)
Fuente: El Autor

## Slide 18
Preparación de nanopartículas sólidas.
Fuente: El Autor

## Slide 19
Determinación del contenido de polifenoles.
Folin-Ciocalteu
Caracterización de nanopartículas
Los datos de la caracterización de nanopartículas se los obtuvo de la investigación realizada por Murgueitio et al. en el 2016.
Fuente: El Autor

## Slide 20: Diseño Experimental
Primera fase de tratamiento
Cinética de Remoción
Concentración ppm | Tiempo horas | Np g
10 | 2 | 1
10 | 4 | 1
10 | 6 | 1
10 | 12 | 1
10 | 2 | 0,5
10 | 4 | 0,5
10 | 6 | 0,5
10 | 12 | 0,5
Concentración ppm | Agitación | Tiempo h | Np g
10 | Manual | 0,5 h | 1
10 | Orbital | 4 h | 1
10 | Orbital | 4 h | 0,5

## Slide 21
Tratamientos de remoción de fenol
Diseño Experimental | Concentración | Np g
 | 10 ppm | 0,5
 | 5 ppm | 0,5
 | 3 ppm | 0,5
 | 10 ppm | 1
 | 5 ppm | 1
 | 3 ppm | 1
 | 10 ppm | 1,5
 | 5 ppm | 1,5
 | 3 ppm | 1,5
Evaluación de la remoción de los fenoles
Método Phenol 8047.
Fuente: El Autor
Notes: obtener el porcentaje de remoción se trabajó con 3 tratamientos es decir 27 unidades experimentales, (ver tabla 5). Para el tratamiento No1 se utilizó 0,5 g de nanopartículas, para el tratamiento No 2 se utilizó 1 g y para el tratamiento No.3 se utilizó 1,5 gramos de nanopartículas.

## Slide 22: Muestro en campo.
Método aleatorio de muestro, tomando en cuenta la accesibilidad para cada punto de muestreo. Las coordenadas fueron obtenidas con un navegador GARMIN MAP62S
INEC2169:98. Agua: Calidad del agua, muestreo, manejo y conservación de muestras.
Los parámetros a analizados “insitu” fueron: pH, conductividad, oxígeno disuelto, potencial redox

## Slide 23: Análisis en laboratorio
Los análisis físico químicos realizados en laboratorio fueron: solidos totales disueltos, dureza total, alcalinidad, aceites y grasas y fenoles.

## Slide 24: Toma de puntos de muestreo Análisis exploratorio datos
Media | 0,032
Mínimo | 0,015
Máximo | 0,073
Desviación Estándar | 0,014
Mediana | 0,027
Coeficiente de variación | 42,32
Moda | 0,049
Asimetría | 1,42
Curtosis | 5,05
1er Cuartil | 0,025
3er Cuartil | 0,039
n | 20

## Slide 25
Interpolación determinísticas
Determina los valores de celda a través de una combinación ponderada linealmente de un conjunto de puntos de muestra
IDW

## Slide 26
Resultados

## Slide 27
Número de muestra | Repetición | Concentración mg/L ácido gálico en 100g de muestra
1 | 1 | 2028,39
 | 2 | 1608,39
2 | 1 | 2232,09
 | 2 | 1425,27
 | 3 | 1478,61
Concentración de polifenoles en el extracto de mortiño
1754,55 mg/L± 356,70 mg/L de ácido gálico.
El diámetro de las nanopartículas es de 13.2 nm ± 5.9 nm, redondez de 0,85 ± 0,14
Caracterización de las Nanopartículas
Murgueitio et al , 2016

## Slide 28: Cinética de remoción
Tiempo Horas | Concentración ppm
2 | 6,88
4 | 4,18
6 | 3,85
12 | 3,41
Chart: 
| 2 | 4 | 6 | 12
 | 6.88 | 4.18 | 3.85 | 3.41
 | 4 | 4 | 4 | 4

## Slide 29: Prueba estadística de Tukey
Comparación de porcentaje de remoción clasificado por concentración al utilizar el Tratamiento 1.
Comparación de porcentaje de remoción clasificado por concentración al utilizar el tratamiento 2
Concentración ppm | Media | 
3 | 17,67 | A
5 | 31,28 | A
10 | 65,71 | B
Concentración ppm | Media | 
5 | 40,18 | A
3 | 49,76 | A
10 | 53,69 | A
Notes: Al utilizar 0,5 g de nano partículas, durante 4 horas en agitación orbital a 100rpm con concentraciones de 10ppm, 5ppm y 3ppm el porcentaje de remoción no es significativamente diferente a un nivel de confianza del 95%
Al aplicar 1 gramo de nanopartículas, en agitación orbital a 100 rpm, por 4 horas con concentraciones de 10ppm, 5ppm y 3ppmº, el porcentaje de remoción en concentraciones de 3ppm y 5 ppm es significativamente diferente a la de 10ppm, al 95% de confianza

## Slide 30
Comparación de porcentaje de remoción clasificado por concentración al utilizar el tratamiento 3
Concentración ppm | Medias | 
3 | 30,86 | A
5 | 51,52 | B
10 | 55,82 | B
Comparación de porcentaje de remoción clasificado con los gramos de nano para 10ppm
Np g | Medias | 
0,5 | 53,69 | A
1 | 65,71 | A
1,5 | 55,82 | A
Notes: Al utilizar 1,5 g de nano partículas durante 4 horas en agitación orbital a 100rpm con concentraciones de 10ppm y 5ppm el porcentaje de remoción no es significativamente diferente a un nivel de confianza del 95%
El porcentaje de remoción para una concentración de 10 ppm no es significativamente diferente, utilizando los tres tratamientos

## Slide 31
Comparación de porcentaje de remoción clasificado con los gramos de nano para 5ppm
Np g | Media | 
0,5 | 40,18 | B
1 | 31,28 | A
1,5 | 51,52 | B
Comparación de porcentaje de remoción clasificado con los gramos de nano para 3ppm
Np g | Media | 
0,5 | 39,96 | A
1 | 17,67 | A
1,5 | 30,86 | A
Notes: Al aplicar los tres tratamientos en una concentración de 5 ppm, el porcentaje de remoción no es significativamente diferente entre el tratamiento 1 y 3 mientras que el tratamiento 2 es significativamente diferente a los otros dos
El porcentaje de remoción no es significativamente diferente para ninguno de los tratamientos. Para concentraciones de 3 ppm es suficiente utilizar 0,5g de nanopartículas para optimizar su remoción

## Slide 32: Remoción en agua natural
 | Concentración ppm | Porcentaje de Remoción
Co | 0,073 | 
R1 | 0,043 | 41,10%
R2 | 0,047 | 35,62%
R3 | 0,051 | 30,14%

## Slide 33: Análisis Físico Químicos
TABLA 3. Criterios de Calidad admisibles para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuario.
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
A1 Agua superficial
A2 Agua de baño
A3 Sustancia peligrosa

## Slide 34: Análisis Físico Químicos
Chart: pH Microcuenca Río Shushufindi
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
pH | 7.24 | 7.25 | 8.39 | 7.44 | 7.19 | 8.9 | 7.99 | 7.82 | 7.75 | 7.81
Limite Min EPA A2 y A3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Limite Min Tabla3-TULSMA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Limite Max TULSMA Tabla3 y Limite Max EPA A2-A3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Chart: pH Microcuenca Río La Sur
pH | 7.84 | 7.93 | 7.87 | 7.87 | 6.55 | 6.42 | 7.27 | 7.51 | 7.1 | 7.22
Limite Min EPA A2 y A3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
Limite Min Tabla3-TULSMA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Limite Max TULSMA Tabla3 y Limite Max EPA A2-A3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Electrométrico No 23108

## Slide 35
= 7,778
=7,358

## Slide 36
Chart: Dureza mg CaCO3/L Microcuenca Rio La Sur
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L
Dureza mg CaCO3 /L | 60.0546 | 50.0455 | 52.0473 | 18.0164 | 30.0273 | 22.02 | 18.0164 | 30.0273 | 24.0218 | 28.0255
Chart: Dureza mg CaCO3/L Micro cuenca Río Shushufindi
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
Dureza mg CaCO3 /L | 232.2111 | 152.1383 | 136.1238 | 112.1019 | 200.182 | 96.0874 | 104.0946 | 96.0874 | 88.0801 | 56.051
318,28 CaCO3 mg /L
332,30 CaCO3 mg /L
Notes: define como la concentraciónde todos los cationes metálicos no alcalinospresentes (iones de calcio, estroncio, bario ymagnesio en forma de carbonatos o bicarbonatos)y se expresa en equivalentes de carbonato de calcioy constituye un parámetro muy significativo en lacalidad del agua

## Slide 38
Chart: Alcalinidad Microcuenca Río Shushufindi
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
Alcalinidad | 180 | 80 | 70 | 110 | 120 | 90 | 90 | 70 | 130 | 130
Chart: Alcalinidad Microcuenca Río La Sur
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L
Alcalinidad | 80 | 100 | 120 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 120 | 130
Notes: lcalinidad del agua se principalmentea sales de ácidos débiles y bases fuertes y, estassustancias actúan como amortiguadoras para resistir lacaída de pH resultante a la adición de ácidos. Alcalinidad de 20 para madnter la vida acuatic

## Slide 39
98mg/L
107mg/L
Notes: hidróxidos, carbonatos ybicarbonatos) producen en el agua un efecto tampón yaque absorben protones manteniendo el pH

## Slide 40
Chart: Solidos totales Microcuenca del Río La Sur
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L
SST mg/L | 200 | 120 | 192 | 140 | 88 | 336 | 264 | 268 | 216 | 240
EPA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Chart: Sólidos Totales Microcuenca Río Shushufindi
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
SST mg/L | 772 | 72 | 224 | 252 | 192 | 400 | 540 | 328 | 208 | 120
Límite EPA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Notes: El contaminante más común del mundo es la tierra en forma de TSS

## Slide 41
310 mg/L
206,4 mg/L

## Slide 42
Chart: Aceites y Grasas Microcuenca Río La Sur
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L
grasas mg/L | 0.143 | 0.083 | 0.137 | 0.158 | 0.001 | 0.08 | 0.055 | 0.057 | 1.107 | 0.012
TULSMA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Chart: Aceites y grasas Microcuenca Río Shushufindi
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
grasas mg/L | 0.029 | 0.067 | 0.049 | 0.034 | 0.083 | 0.1 | 0.084 | 0.1 | 0.094 | 0.101
Limite TULSMA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## Slide 43
0,1833 mg/L
0,0741 mg/L se

## Slide 44: Análisis de la presencia de Fenol en el agua por punto de muestreo.
Nombre del punto | fenoles ppm
P1 | 0,049
P2 | 0,015
P3 | 0,073
P4 | 0,023
P5 | 0,035
P6 | 0,02
P7 | 0,027
P8 | 0,026
P9 | 0,042
P10 | 0,016
Chart: Concentración de Fenol Microcuenca Río Shushufindi
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10
Fenoles | 0.049 | 0.015 | 0.073 | 0.023 | 0.035 | 0.02 | 0.027 | 0.026 | 0.042 | 0.016
Limite permisible TULSMA | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
EPA A2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
EPA A1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
EPA A3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## Slide 45: Concentración de Fenol Río La Sur
Nombre del punto de muestreo | Fenoles ppm
1L | 0,027
2L | 0,025
3L | 0,033
4L | 0,043
5L | 0,029
6L | 0,025
7L | 0,024
8L | 0,026
9L | 0,034
10L | 0,049
Chart: Concentración de fenoles Microcuenca Río La Sur
| 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L
Fenoles | 0.027 | 0.025 | 0.033 | 0.043 | 0.029 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.034 | 0.049
Limite permisible TULSMA | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
EPA A2 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
EPA A1 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
EPA A3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1

## Slide 47: Conclusiones
Alternativa eco amigable y económicamente viable, para el tratamiento de aguas contaminadas con fenol. Es una tecnología de remoción verde, que no emplea productos de contaminen el ambiente.
El análisis estadístico permitió establecer que al aplicar nanopartículas metálicas para una concentración de 10 ppm remueve en un 58,4%, para una concentración de 5 ppm remueve en un 40,18% utilizando 1 g de nanopartículas y para una concentración de 3 ppm remueve en un 39,96% utilizando 0,5g.

## Slide 48
Al utilizar 0.5 g, el porcentaje de remoción no varía, es decir no depende el rango en el que se encuentre la concentración. El porcentaje de remoción obtenido con 1,5g de nanopartículas no es significativamente diferente a los otros tratamientos.
La concentración de fenol encontrada en toda la zona de estudio se encuentra fuera de lo límites permisibles establecidos en el TULSMA, anexo I.

## Slide 49: Recomendaciones
Considerar un estudio de cromatografía para la lectura de concentración de fenol, ya que se podría considerar que existe degradación del fenol.
Realizar una investigación de suelos en la zona de estudio ya que las concentraciones bajan según el cauce del río.

## Slide 50
Gracias
Alguna pregunta ????