## Slide 1
TEMA: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA LOCAL, EN EL ECUADOR CONTINENTAL, ORIENTADO A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A ESCALAS GRANDES
OSCAR PORTILLA
MSc. CÉSAR LEIVA Mg. RICARDO PACHACAMA
DR. MARCELO MEJÍA
DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
OPONENTE
SECRETARIO DE LA U.A.R
AUTOR
Mg. WILSON JÁCOME
DIRECTOR DE CIGMA

## Slide 2: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
CAUSA
EFECTO
ENFOQUE
UTM
25.000
SISTEMA
DE PROYECCIÓN
CARTOGRÁFICA LOCAL

## Slide 3: JUSTIFICACIÓN
COMPATIBILIZAR

## Slide 4: OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un Sistema de Proyección Cartográfica Local, en el Ecuador Continental, mediante el análisis matemático de los parámetros cartográficos y geodésicos para definir proyecciones locales que permitan cumplir con la precisión planimétrica de la cartografía a escalas grandes.

## Slide 5: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar las deformaciones que presenta el sistema de Proyección Universal Transversa de Mercator en el Ecuador Continental.
Definir un Sistema de Proyección Cartográfica Local en el Ecuador .
Validar las zonas que conforman el Sistema de Proyección Cartográfica Local.
Realizar el análisis estadístico de la deformación, con el fin de determinar si se obtuvo una mejora al utilizar el Sistema de Proyección Cartográfica Local vs el sistema de proyección Universal Transversa de Mercator.

## Slide 6: METAS
Dos mapas de deformación para el Ecuador Continental, uno para la deformación producida por la proyección UTM y otro para el Sistema de Proyección Cartográfica Local.
Cuatro mapas de cumplimiento para el Ecuador Continental, dos para la precisión planimétrica (escalas 1:500 y 1:1.000) de la proyección UTM y otros dos en las mismas escalas para el Sistema de Proyección Cartográfica Local.
Un mapa del Ecuador continental zonificado por el Sistema de Proyección Cartográfica Local.
Un reporte estadístico de la comparación de las deformaciones producidas por la proyección UTM vs el Sistema de Proyección Cartográfica Local

## Slide 7: HIPÓTESIS
El Sistema de Proyección Cartográfica Local propuesto asegura una mejor precisión planimétrica, para la cartografía generada a escalas 1:500 y 1:1.000, en comparación con el sistema de proyección Universal Transversa de Mercator.

## Slide 8: FUNDAMENTO CONCEPTUAL
PLANO TOPOGRÁFICO LOCAL
Todos los ángulos y distancias se encuentran proyectados su verdadera magnitud sobre un plano tangente a la superficie de referencia.
Esta abstracción es válida, áreas relativamente pequeñas.
La ventaja es el simple cambio de parámetros de origen
(Idoeta, 2002)

## Slide 9: FUNDAMENTO CONCEPTUAL
PROYECCIÓN LTM-PTL
  Proyección del tipo conforme
  Representa superficies de corta extensión, minimizando las diferencias medidas en ángulos y distancias.
  No se requiere transformar las coordenadas del plano en topográficas.
  Donde:
  R es el radio medio.
  h es la altura elipsoidal media del terreno.

## Slide 10: FUNDAMENTO CONCEPTUAL
FACTORES EMPLEADOS
  Factor de reducción al elipsoide.
  Factor de escala
  Factor combinado.

## Slide 11: FUNDAMENTO CONCEPTUAL
UNIDADES DE DEFORMACIÓN

## Slide 12: FUNDAMENTO LEGAL
En el artículo 17, de la Ley de la cartografía Nacional, Capítulo II Cartas y Mapas, Cartografía no Oficial.
“La cartografía no oficial a escalas mayores de 1:10.000 podrá ser elaborada por personas naturales o jurídicas”

## Slide 13: MARCO METODOLÓGICO
Análisis y validez de los insumos
Análisis de los factores
Análisis de las deformaciones (UTM)
Zonificación del Sistema de Proyección Cartográfica Local
Propuestas de zonificación
Determinación de los parámetros geodésicos y cartográficos
Análisis estadístico de las propuestas
Definición del Sistema de Proyección Cartográfica Local

## Slide 14: MARCO METODOLÓGICO
Análisis y validez de los insumos
Promedio Diferencias | 4,03 (m)
Área de cobertura | 92,7 %

## Slide 15: MARCO METODOLÓGICO
Análisis de los factores
Radio Medio | Koh | Kh | Kesc | Kcomb
6377994,081 | 1,0009857 | 0,9990143 | 1,0013303 | 1,0003432
6380043,186 | 1,0009854 | 0,9990146 | 1,0013300 | 1,0003432
6378946,409 | 1,0009856 | 0,9990144 | 1,0013301 | 1,0003432
Afectación de los distintos radios medios
Cifras Decimales | Kh | m/Km | Kesc | m/Km | Kcomb | m/Km
7 | 0,9990144 | 0,986 | 1,0013301 | 1,330 | 1,0003432 | 0,343
6 | 0,9990140 | 0,986 | 1,0013300 | 1,330 | 1,0003430 | 0,343
5 | 0,9990100 | 0,990 | 1,0013300 | 1,330 | 1,0003400 | 0,340
4 | 0,9990000 | 1,000 | 1,0013000 | 1,300 | 1,0003000 | 0,300
Influencia de las cifras decimales de los factores en la determinación de la deformación

## Slide 16: MARCO METODOLÓGICO
Análisis de los factores
Factor de escala utilizando coordenadas planas y geodésicas
Afectación de la precisión de las alturas
Latitud | Longitud | Este | Kesc (planas) | Kesc (geodésicas)
-2,19445 | -80,99804 | 500218,00 | 0,9996000 | 0,9996000
-2,70872 | -79,20044 | 700057,20 | 1,0000916 | 1,0000953
-0,00305 | -78,00049 | 833924,12 | 1,0009696 | 1,0009790
Altura | Kh | m/Km |  | Altura | Kh | m/Km
-39,362 | 1,00000617 | 0,006 |  | 6286,935 | 0,99901442 | 0,986
-39,36 | 1,00000617 | 0,006 |  | 6286,93 | 0,99901442 | 0,986
-39,3 | 1,00000616 | 0,006 |  | 6286,9 | 0,99901443 | 0,986
-40 | 1,00000627 | 0,006 |  | 6288 | 0,99901426 | 0,986
-49 | 1,00000768 | 0,008 |  | 6298 | 0,99901269 | 0,987
-29 | 1,00000455 | 0,005 |  | 6278 | 0,99901582 | 0,984

## Slide 17: MARCO METODOLÓGICO
Análisis de la deformación (UTM)
Mallado de Puntos
Calculo de las coordenadas
Cálculo de las deformaciones
Altura | Este | x | Kh | Kesc | Kcomb | PPM | m/Km
25 | 500218,00 | 218,00 | 0,999996 | 0,999600 | 0,999596 | 403,917 | 0,404
50 | 744569,89 | 244569,89 | 0,999992 | 1,000335 | 1,000327 | -326,850 | -0,327
75 | 830272,32 | 330272,32 | 0,999988 | 1,000940 | 1,000928 | -928,040 | -0,928
3500 | 500218,00 | 218,00 | 0,999451 | 0,999600 | 0,999052 | 948,460 | 0,948
4000 | 744569,89 | 244569,89 | 0,999373 | 1,000335 | 0,999707 | 292,582 | 0,293
4500 | 830272,32 | 330272,32 | 0,999295 | 1,000940 | 1,000234 | -233,700 | -0,234

## Slide 18: MARCO METODOLÓGICO
Modelo Deformación
Modelo Cumplimiento

## Slide 19: MARCO METODOLÓGICO
Zonificación del Sistema de Proyección Cartográfica Local
Límite Político - Administrativo
- PTP TOTAL
- PTP URBANO
-PTC TOTAL
-PTC URBANO
Altura media del PTL, considerando todo el cantón o la provincia y considerando la zona urbana

## Slide 20: MARCO METODOLÓGICO
Propuestas de zonificación
PTP TOTAL
PTP URBANO

## Slide 21: MARCO METODOLÓGICO
Propuestas de zonificación
PTC TOTAL
PTC URBANO

## Slide 22: MARCO METODOLÓGICO
Determinación de parámetros geodésicos y cartográficos
PARÁMETROS CARTOGRÁFICOS
ANCHO ZONA: Límite Político
M.C.L: f (ancho zona)
Ko = f (Altura media de la zona)
FALSO ESTE: 500.000 (m)
FALSO NORTE: 10´000.000 (m)
ELIPSOIDE GRS 80
PARÁMETROS GEODÉSICOS

## Slide 23: MARCO METODOLÓGICO
Análisis de la deformación (Propuestas)
Mallado de Puntos
Calculo de las coordenadas
Cálculo de las deformaciones
Altura | Este | x | Kh | Kesc | Kcomb | PPM | m/Km
25 | 500474,39 | 474,39 | 0,999996 | 1,000351 | 1,000347 | -347,082 | -0,347
50 | 540200,40 | 40200,40 | 0,999992 | 1,000371 | 1,000363 | -363,024 | -0,363
75 | 581989,77 | 81989,77 | 0,999988 | 1,000434 | 1,000422 | -421,869 | -0,422
3500 | 500474,39 | 474,39 | 0,999451 | 1,000351 | 0,999802 | 197,870 | 0,198
4000 | 744569,89 | 244569,89 | 0,999373 | 1,001086 | 1,000458 | -458,498 | -0,458
4500 | 830272,32 | 330272,32 | 0,999295 | 1,001692 | 1,000985 | -985,176 | -0,985

## Slide 24: MARCO METODOLÓGICO
Modelo de deformación
PTC TOTAL
PTC URBANO

## Slide 25: MARCO METODOLÓGICO
Modelo de cumplimiento
PTC TOTAL
PTC URBANO

## Slide 26: MARCO METODOLÓGICO
Análisis estadístico de la deformación de cada propuesta
% cumplimiento de la precisión a nivel del territorio continental y la zona urbana
Definir el Sistema de Proyección Cartográfica Local

## Slide 27: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Deformaciones: Territorio continental
Deformaciones: Zona urbana
Deformaciones (m/Km) | PTP Total | PTP Urbano | PTC Total | PTC Urbano
Media | 0,113 | 0,100 | 0,093 | 0,097
Máxima | 0,635 | 0,700 | 0,621 | 0,552
Mínima | -0,515 | -0,710 | -0,385 | -0,445
Rango | 1,151 | 1,410 | 1,007 | 0,997
Desviación | 0,096 | 0,106 | 0,093 | 0,087
Deformaciones (m/Km) | PTP Total | PTP Urbano | PTC Total | PTC Urbano
Media | 0,059 | 0,049 | 0,064 | 0,041
Máxima | 0,244 | 0,359 | 0,216 | 0,147
Mínima | -0,498 | -0,468 | -0,361 | -0,353
Rango | 0,742 | 0,827 | 0,577 | 0,500
Desviación | 0,063 | 0,065 | 0,047 | 0,045

## Slide 28: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Cumplimiento de la precisión en el territorio continental
Escala | 1:500 |  | 1:1.000 | 
Propuesta | Cumple % | Incumple % | Cumple % | Incumple %
PTP Total | 63,05 | 29,52 | 66,33 | 26,23
PTP Zona Urbana | 70,79 | 21,77 | 73,78 | 18,78
PTC Total | 70,02 | 22,54 | 72,65 | 19,91
PTC Zona Urbana | 69,55 | 23,01 | 73,06 | 19,50
Escala | 1:500 |  | 1:1.000 | 
Propuesta | Cumple % | Incumple % | Cumple % | Incumple %
PTP Total | 87,93 | 8,00 | 88,77 | 8,00
PTP Zona Urbana | 88,62 | 7,31 | 89,49 | 6,44
PTC Total | 91,05 | 4,88 | 92,42 | 3,50
PTC Zona Urbana | 92,93 | 2,99 | 93,11 | 2,82
Cumplimiento de la precisión en la zona urbana

## Slide 29: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
PARÁMETROS
Zona | Ancho | M.C.L | Hm (m) | Ko
1 | 1,6⁰ | 80⁰20´ | 59 | 1,0000092
2 | 0,9⁰ | 79⁰10´ | 89 | 1,0000140
3 | 2,0⁰ | 79⁰25´ | 2323 | 1,0003642
4 | 1,2⁰ | 78⁰35´ | 2713 | 1,0004253
5 | 1,8⁰ | 77⁰50´ | 2239 | 1,0003510
6 | 2,5⁰ | 76⁰50´ | 857 | 1,0001343
7 | 2,4⁰ | 76⁰20´ | 288 | 1,0000451
SISTEMA DE PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA LOCAL

## Slide 30: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Precisión planimétrica relativa de 1:40.000, que equivale a 25 PPM, se debe establecer variación en las alturas de ± 150 (m).
Precisión relativa de 1:20.000, que equivale a 50 PPM, la variación de las alturas no debe superar los ± 300 (m).
NEVI, 2013

## Slide 31: COMPROBACIÓN HIPÓTESIS
M.D UTM
M.D SPCL

## Slide 32: COMPROBACIÓN HIPÓTESIS
M.C UTM
M.C SPCL

## Slide 33: COMPROBACIÓN HIPÓTESIS
Deformaciones (m/Km) | UTM | SPCL
Media | 0,267 | 0,097
Máxima | 0,688 | 0,552
Mínima | -0,923 | -0,445
Rango | 1,611 | 0,997
Desviación | 0,179 | 0,087
Deformaciones: Territorio continental
Deformaciones: Zona urbana
Deformaciones (m/Km) | UTM | SPCL
Media | 0,198 | 0,041
Máxima | 0,480 | 0,147
Mínima | -0,820 | -0,353
Rango | 1,300 | 0,500
Desviación | 0,143 | 0,045
 | UTM % | SPCL %
1:500 | 27,63 | 69,55
1:1.000 | 30,43 | 73,06
 | UTM % | SPCL %
1:500 | 39,65 | 92,93
1:1.000 | 41,99 | 93,11

## Slide 34: CONCLUSIÓN
El Sistema de Proyección Cartográfica Local, adoptó las siete zonas, los parámetros cartográficos y geodésicos de la propuesta a nivel cantonal considerando la altura media de la zona urbana.
Se aceptó la hipótesis planteada, que afirma que el Sistema de Proyección Cartográfica Local propuesto asegura una mejor precisión planimétrica, para la cartografía generada a escalas 1:500 y 1:1.000, en comparación con el sistema de proyección Universal Transversa de Mercator.

## Slide 35: RECOMENDACIÓN
Se recomienda al Instituto Geográfico Militar, genere un manual que rija la metodología usada para definir proyecciones Locales Transversas de Mercator asociada a un PTL, con el fin de asegurar que la producción de cartografía, se la realice de forma técnicamente correcta. O considere el sistema de proyección desarrollado para unificar la cartografía a detalle que se produzca a nivel del Ecuador continental.