## Slide 1: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD POSICIONAL DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS CATASTRALES Y MODELAMIENTO 3D EMPLEANDO UAVS COMERCIALES
Ing. Pablo Pérez
TUTOR ACADÉMICO
MsC. Wilson Jácome
DIRECTOR CARRERA
Ing. Izar Sinde
DOCENTE ASIGNADO
Dr. Marcelo Mejía
SECRETARIO ACADÉMICO

## Slide 2
JUSTIFICACIÓN
UAVs multi-rotor
opción económica
ámbito Geoespacial
Beneficio
reducción de costo financiero y temporal
levantamiento de información catastral
Alcance
precisiones
normas cartográficas

## Slide 3
Precisión normas IGM
Control calidad productos cartográficos
Información catastral
UAVs
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

## Slide 4
OBJETIVOS
Evaluar la calidad posicional de productos cartográficos catastrales y modelamiento 3D empleando UAVs comerciales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Generar nubes de puntos y ortomosaicos, mediante la combinación de imágenes aéreas y puntos de apoyo terrestres.
Vectorizar los modelos 2D y 3D referidos al catálogo de objetos con fines catastrales del Instituto Geográfico Militar.
Realizar el control de calidad de los productos cartográficos.

## Slide 5
METAS
Nube de puntos .LAS y ortomosaico .TIFF de la zona de estudio.
Plano catastral 1:1000 de acuerdo a parámetros IGM.
Informe de precisiones horizontal y vertical.
Manual metodológico del proceso fotogramétrico y control de calidad.

## Slide 6
HIPÓTESIS
Los productos cartográficos con fines catastrales obtenidos mediante el empleo de UAVs cumplen la precisión requerida por el Instituto Geográfico Militar.

## Slide 7
FUNDAMENTOS CONCEPTUALES Y LEGALES
Instituto Geográfico Militar (IGM)
“Especificaciones técnicas generales para la realización de cartografía topográfica a cualquier escala”
Tolerancias máximas permisibles
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-1:2009
“Procedimientos de muestreo para inspección por atributos”
Definición del tamaño muestral
Federal Geographic Data Committee (FGDC)
“Estándares de precisión de posicionamiento geoespacial”
Control de calidad
Dirección General de Aviación Civil (DGAC)
Regulación Técnica
“Operación de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS)” Operaciones no recreativas

## Slide 8
MARCO METODOLÓGICO

## Slide 9
MARCO METODOLÓGICO

## Slide 10
MARCO METODOLÓGICO: Planificación de vuelo
Sony EXMOR 12.7 Megapixeles
GPS - GLONASS

## Slide 11
Altura de vuelo | 120 m
Traslapo transversal | 80%
Traslapo longitudinal | 80%
Velocidad de ascenso | 3 m/s
Velocidad de desplazamiento | 10 m/s
Ángulo de inclinación de la cámara | 45° - 90°
GSD | 5,3 cm
MARCO METODOLÓGICO: Ejecución de vuelo

## Slide 12
Nombre | Este (m) | Norte (m) | Altura elipsoidal (m) | Precisión horizontal (m) | Precisión vertical (m)
GCP1 | 784286,892 | 9963574,52 | 2513,278 | 0,011 | 0,018
GCP2 | 784122,883 | 9963614,01 | 2512,888 | 0,012 | 0,017
GCP3 | 783948,162 | 9963493,35 | 2507,511 | 0,011 | 0,018
GCP4 | 784069,034 | 9963452,17 | 2512,858 | 0,01 | 0,021
GCP5 | 784156,632 | 9963498,37 | 2515,307 | 0,012 | 0,03
GCP6 | 784009,985 | 9963640,48 | 2509,535 | 0,012 | 0,019
GCP7 | 784207,638 | 9963474,32 | 2513,278 | 0,003 | 0,005
GCP8 | 784096,235 | 9963516,93 | 2514,983 | 0,01 | 0,016
MARCO METODOLÓGICO: Puntos de apoyo fotogramétricos

## Slide 13
Nombre | Altura nivelada (m)
GCP1 | 2514,266
GCP2 | 2513,9
GCP3 | 2508,51
GCP4 | 2512,858
GCP5 | 2516,408
GCP6 | 2510,72
GCP7 | 2517,123
GCP8 | 2514,993
MARCO METODOLÓGICO: Nivelación geométrica
Error de cierre | 9 mm

## Slide 14
MARCO METODOLÓGICO: Procesamiento fotogramétrico

## Slide 15
MARCO METODOLÓGICO : Objetivo 1
Generar nubes de puntos y ortomosaicos, mediante la combinación de imágenes aéreas y puntos de apoyo terrestres.
El proyecto se desarrolló en el Cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí, con un área de estudio de 6 ha, lugar que cuenta con una densidad constructiva alta.

## Slide 16
Vectorizar los modelos 2D y 3D referidos al catálogo de objetos con fines catastrales del Instituto Geográfico Militar.
MARCO METODOLÓGICO : Objetivo 2

## Slide 17
Realizar el control de calidad de los productos cartográficos.
MARCO METODOLÓGICO : Objetivo 3
Tamaño del lote | Niveles generales de inspección |  | 
 | I | II | III
2 a 8 | A | A | B
9 a 15 | A | B | C
16 a 25 | B | C | D
26 a 50 | C | D | E
51 a 90 | C | E | F
91 a 150 | D | F | G
151 a 280 | E | G | H
281 a 500 | F | H | J
501 a 1 200 | G | J | K
1 201 a 3 200 | H | K | L
3 201 a 10000 | J | L | M
10 001 a 35000 | K | M | N
35 001 a 150000 | L | N | P
150 001 a 500 000 | M | P | Q
500 000 y más | N | Q | R
Código alfabético del tamaño de la muestra
Planes de muestreo simple para la inspección normal
Letra código del tamaño de la muestra | Tamaño de la muestra
A | 2
B | 3
C | 5
D | 8
E | 13
F | 20
G | 32
H | 50
J | 80
K | 125
L | 200
M | 315
N | 500
P | 800
Q | 1 250
R | 2 000
DEFINICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 2859-1:2009
107
Predios
30
GCPs

## Slide 18
MARCO METODOLÓGICO : Objetivo 3
EXACTITUD POSICIONAL
Estándares de precisión de posicionamiento geoespacial (FGDC)
EXACTITUD POSICIONAL HORIZONTAL
Se determina a través del Error Cuadrático Medio (RMSE) correspondiente a la raíz cuadrada de la media de los residuos.
Se fracciona en los componentes este (x) y norte (y), representados en las ecuaciones:

## Slide 19
MARCO METODOLÓGICO : Objetivo 3
EXACTITUD POSICIONAL
Estándares de precisión de posicionamiento geoespacial (FGDC)
Dos consideraciones son aplicadas a partir de los valores obtenidos por el RMSE en los componentes x-y.
Caso 2:
Caso 1:
Distribución normal estándar bivariante
Intervalo de confianza del 95%
Reporte técnico:
“Principios de la teoría del error y aplicaciones cartográficas”
(Greenwalt & Shultz, 1968).

## Slide 20
MARCO METODOLÓGICO : Objetivo 3
EXACTITUD POSICIONAL
Estándares de precisión de posicionamiento geoespacial (FGDC)
EXACTITUD POSICIONAL VERTICAL
Distribución normal estándar
Intervalo de confianza del 95%
(Greenwalt & Shultz, 1968)

## Slide 21
RESULTADOS (ANÁLISIS Y VALIDACIÓN)
N° | ΔE | ΔN | N° | ΔE | ΔN
1 | -0,008 | -0,024 | 16 | -0,032 | -0,011
2 | 0,027 | 0,021 | 17 | -0,005 | -0,041
3 | -0,008 | -0,005 | 18 | -0,029 | -0,032
4 | 0,001 | -0,079 | 19 | 0,034 | 0,009
5 | 0,017 | 0,02 | 20 | 0,042 | 0,019
6 | -0,043 | -0,002 | 21 | -0,036 | -0,017
7 | -0,036 | -0,005 | 22 | -0,028 | -0,025
8 | -0,039 | 0,054 | 23 | 0,012 | 0,029
9 | -0,021 | -0,028 | 24 | -0,001 | -0,024
10 | 0,036 | 0,031 | 25 | -0,027 | -0,027
11 | -0,005 | -0,018 | 26 | 0,029 | 0,008
12 | 0,023 | 0,035 | 27 | -0,011 | -0,039
13 | -0,04 | -0,006 | 28 | 0,035 | 0,027
14 | -0,026 | -0,027 | 29 | 0,028 | 0,019
15 | 0,027 | 0,036 | 30 | -0,014 | -0,005
 | 0,0274
 | 0,0293
 | 0,0274
 | 0,0293
RESIDUOS
Puntos pre-definidos obtenidos de la cartografía catastral generada en la nube de puntos
Coordenadas adquiridas mediante las antenas GPS doble frecuencia
EXACTITUD POSICIONAL HORIZONTAL

## Slide 22
RESULTADOS (ANÁLISIS Y VALIDACIÓN)
N° | Δh | N° | Δh
1 | 0,032 | 16 | -0,039
2 | -0,049 | 17 | -0,050
3 | -0,050 | 18 | -0,048
4 | 0,015 | 19 | -0,067
5 | 0,044 | 20 | 0,076
6 | 0,063 | 21 | -0,078
7 | 0,027 | 22 | -0,091
8 | 0,067 | 23 | 0,032
9 | -0,095 | 24 | -0,050
10 | 0,044 | 25 | -0,069
11 | -0,049 | 26 | -0,051
12 | 0,058 | 27 | -0,036
13 | -0,031 | 28 | 0,057
14 | -0,063 | 29 | -0,024
15 | 0,018 | 30 | -0,064
 | 0,0559
 | 0,0559
EXACTITUD POSICIONAL VERTICAL

## Slide 23
RESULTADOS (DISCUSIÓN)
Distintos parámetros y estilos de vuelo pueden llevarse a cabo en futuros trabajos para estudiar su impacto en la exactitud posicional horizontal y vertical de los resultados.

## Slide 24
RESULTADOS (COMPROBACIÓN)
Los productos cartográficos con fines catastrales obtenidos mediante el empleo de UAVs comerciales cumplen la precisión horizontal y vertical requerida por el Instituto Geográfico Militar, mediante el control de calidad determinado por la norma de la Federal Geographic Data Comitee (FGDC).
30 cm
6,93 cm
10,95 cm
25 cm
Precisión Horizontal
Precisión Vertical

## Slide 25
CONCLUSIONES
Los productos cartográficos catastrales obtenidos mediante la combinación de tecnología UAV y procesamiento de imágenes, cumplen la calidad posicional requerida por las especificaciones técnicas de la agencia cartográfica del Ecuador.
El control de calidad efectuado sobre la exactitud posicional en cartografía con fines catastrales del presente proyecto, muestra un valor de 6,93 cm para el componente horizontal y 10,95 cm para el componente vertical cumpliendo con la tolerancia requerida por la normativa IGM.
La metodología experimental aplicada en la generación de superficies, permite obtener información sobre la base de la construcción, eliminando la distancia medida en campo en volados y aleros.

## Slide 26
RECOMENDACIONES
La validación de productos fotogramétricos generados mediante tecnología UAV es importante, debido a su aporte en el avance tecnológico del campo geoespacial, disminuyendo costos y tiempo.
Es necesario conocer las disposiciones generales para la operación de UAV’s, establecidos por la DGAC, con la finalidad de precautelar la seguridad operacional en las actividades fotogramétricas.