## Slide 1: TEMA: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA PARA LA BANDA KU EN TECNOLOGÍA DE GUÍA DE ONDA INTEGRADA EN SUBSTRATO (SIW)
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
ELABORADO POR: EDWIN ROBERTO LLUGSHA TOAPANTA
Ing. Raúl Haro MSc. Ing. MSc.
TUTOR DEL PROYECTO DOCENTE DESIGNADO

## Slide 2
TABLA DE CONTENIDOS
ANTECEDENTES
MARCO TEÓRICO
METODOLOGÍA Y DESARROLLO
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Slide 3
Antecedentes
La evolución constante de los sistemas de telecomunicaciones
Elementos con mayor importancia en los sistemas de microondas y ondas milimétricas
Nuevas Tecnologías
Se han investigado y desarrollado nuevas tecnologías de guía de onda
La mejora del ancho de banda de los dispositivos de RF.
Menor costo posible
Niveles de potencia más altos.
Mejora en herramientas de diseño y optimización.
Preferida en aquellas aplicaciones pasivas que demandan grandes anchos de banda con factores de calidad elevados
Sustratre Integrate Waveguide (SIW).
Sus aplicaciones incluyen control de tráfico aéreo, navegación marina, control de misiles, aviación, vigilancia
Notes: En un mundo cada vez más intercomunicado, las microondas juegan un rol muy importante, GRACIAS A ELLAS ES POSIBLE la localización de objetos, las comunicaciones móviles, comunicaciones satelitales, uso militar, médico, medioambiental, etc. Para estas señales cuya longitud de onda oscila entre 1m y 1mm, la teoría clásica de los circuitos no es VIABLE para la resolución de problemas en redes de microonda, es por esta razón que se utiliza las ecuaciones de Maxwell para caracterizar su comportamiento, complicando la parte del cálculo matemático, Pero aportando muchas ventajas entre las que podemos destacar, el MAYOR ANCHO DE BANDA en altas frecuencias, mayor GANANCIAS en las antenas, diferentes RESONANCIAS en frecuencias de microonda.

## Slide 4
Geometría
Construida con Tecnología Planar
Fácil Integración
Nuevas Tecnologías
Guía de Onda Rectangular
Software de Simulación y Diseño
Algoritmos y herramientas graficas.
Microstrip
Guía de Onda Integrada en Substrato (SIW)
Diseño 3D
Introducción
Estructura SIW
Notes: La tecnología SIW, utilizada por primera vez en 1994, consiste en la geometría de dos filas de cilindros metalizados integrados en un sustrato, creando así una especie de guía de onda metálica la cual en su interior está llena de material dieléctrico y construida con
Tecnología planar, muy similar a tecnologías antiguas como microstrip y coplanar,
Razón por la cual facilita la integración de otros circuitos con líneas de transmisión

## Slide 5
Introducción a los Acopladores direccionales
Transmitir una parte o la totalidad de la potencia de la señal
Pueden ser fabricados en diferentes tecnologías
Impedancias Acopladas
Gran Ancho de Banda y bajas perdidas de transmisión
Notes: Actualmente los Acopladores direccionales son utilizados en radiofrecuencia (RF), microondas (MW), comunicaciones ópticas, etc. para enviar potencia a varios dispositivos de manera simultánea,
manteniendo así las impedancias acopladas a fin de tener un bajo nivel de potencia reflejada en los dispositivos a conectar

## Slide 6
Diseñar e Implementar redes de distribución de potencia en la banda K en tecnología Substrate Integrated Waveguide (SIW).
OBJETIVO GENERAL

## Slide 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estudiar trabajos previamente realizados sobre acopladores direccionales y guías de onda rectangulares en diferentes tecnologías.
Plantear parámetros de diseño necesario para la implementación de los acopladores.
Realizar pruebas para determinar el Ancho de Banda, Parámetros S y comparar con las Simulaciones
Implementar la matriz de Butler mediante la unión de acopladores direccionales, en tecnología SIW.

## Slide 8
Guía de Onda Rectangular
Guía de Onda Rectangular con un Dieléctrico en su Interior
Guía de Onda SIW
La guía de Onda tradicional, generalmente en su interior contiene aire.
Se debe tomar en cuanta la constante dieléctrica que tiene el material por el que se va a propagar la onda
Se debe tomar en cuanta la constante dieléctrica 𝜀 que tiene el material por el que se va a propagar la onda
Se aplica una analogía, para el paso de guía de onda tradicional a SIW
Guía de Onda Rectangular
Guía de Onda SIW
La guía de Onda tradicional, generalmente en su interior contiene aire.
Se aplica una analogía, para el paso de guía de onda tradicional a SIW

## Slide 9
DIMENSIONES DE GUÍA DE ONDA RECTANGULAR
Las dimensiones están preestablecidas en el estándar “WR-62” y “WR-51”,
Figura 1 Guía de Onda Rectangular
Banda | Estándar | Rango de frecuencia (GHz) | a(mm) | b(mm)
Banda Ku | WR62 | 12.4 – 18 | 15.7988 | 7.8994
Banda K | WR51 | 15 – 22 | 12.954 | 6.477
Tabla1. Guías de onda rectangular estándar
Notes: El ancho de la guía de onda, representada por “a”; la cual depende de la frecuencia de trabajo en la que está diseñada la guía de onda en su modo de propagación dominante.
La altura de la guía de onda, representada por “b”; esta depende de los modos de propagación que serán incluidos y aceptados en el diseño.

## Slide 10
MARCO TEÓRICO
TECNOLOGÍA SIW
La tecnología SIW consiste en agrupar una guía de onda, dentro de un Sustrato Dieléctrico, creando paredes artificiales utilizando vías metalizadas
Obteniendo una amplia gama de diseños realizables, entre ellos: Resonadores, Diplexores, Filtros, Osciladores, Divisores, antenas.
Figura 2 Equivalencia entre SIW y la guía de onda tradicional

## Slide 11
PARÁMETROS INTRÍNSECOS DE GUÍA SIW
Constante dieléctrica: 2
Espesor del dieléctrico: h=1.575 [mm]
Frecuencia: Banda K (15-22 GHz)
Ancho de la guía de onda:
Diámetro del cilindro: d
Separación entre cilindros metalizados: p
Velocidad de la luz:

## Slide 12
Consideraciones de diseño en los Parámetros Intrínsecos
La distancia entre los orificios metalizados (b
No son aplicables en todos los diseños de SIW.
Las consideraciones funcionan como parámetros para asegurar que disminuyan las perdidas.
El Diámetro de los orificios
Notes: La tecnología SIW idealmente tiene el mismo funcionamiento que una guía de onda rectangular tradicional, por lo que se puede aplicar los mismos procedimientos de diseño
adicionalmente, considerando los parámetros intrínsecos de la tecnología SIW
se inicia el diseño tomando en cuenta las siguientes recomendaciones en dichos parámetros:

## Slide 13
MODOS DE PROPAGACIÓN
Solo se soportan los modos TEm0 con m = 1, 2,…
Figura 3. Modos de Propagación
Ley de Ampere
Si la corriente superficial no puede fluir en una determinada dirección, se deduce que el campo magnético perpendicular a dicha corriente superficial, no es soportado
Notes: Por medio de la resolución de las ecuaciones de Maxwell, en la guía de onda da lugar a varias soluciones las cuales se clasifican en función de los componentes vectoriales de campo eléctrico y magnético. Así, se clasifican en:
  Modo Transversal Eléctrico (TE). El campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación Z. Estas soluciones no tienen ninguna componente longitudinal eléctrica, = 0.
  Modo Transversal Magnético (TM). El campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación Z.
  Modo Transversal Electromagnético (TEM). Las componentes del campo eléctrico como del magnético en la dirección de propagación son nulos. Este modo no existe en la guía de onda, ya que se genera cuando hay dos conductores.
En el modo transveral TE20 presenta 2, picos, que a lo largo de la guia se transimiten, y asi sucesivamente con los TE30, 40 , etc, El modo TE01, el pico maximo es horizontal lo cual no se puede en SIW, por su carateristica de las paredes.
Por medio de la resolución de las ecuaciones de Maxwell, en la guía de onda da lugar a varias soluciones las cuales se clasifican en función de los componentes vectoriales de campo eléctrico y magnético. Así, se clasifican en:
  Modo Transversal Eléctrico (TE). El campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación Z. Estas soluciones no tienen ninguna componente longitudinal eléctrica, E_z = 0.
  Modo Transversal Magnético (TM). El campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación Z.
  Modo Transversal Electromagnético (TEM). Las componentes del campo eléctrico como del magnético en la dirección de propagación son nulos. Este modo no existe en la guía de onda, ya que se genera cuando hay dos conductores.

## Slide 14
CAMPO ELÉCTRICO
Guía de Onda Rectangular
Guía SIW

## Slide 15
CAMPO MAGNÉTICO
Guía de Onda Rectangular
Guía SIW

## Slide 16
CORRIENTE SUPERFICIAL
Guía de Onda Rectangular
Guía SIW

## Slide 17
ECUACIÓN PARA LA TRANSICION DE GUÍA DE ONDA TRADICIONAL A SIW
Partiendo de una guía de onda tradicional, cabe tomar en cuenta que:
Ancho de la guía de onda tradicional
Ancho de la guía SIW
Diámetro de los orificios metalizados
Distancia de entre orificios metalizados

## Slide 18
TRANSICIONES SIW - MICROSTRIP
Este método, acopla las características de Microstrip con las de SIW, gracias a que su campo eléctrico está en la misma dirección que el campo eléctrico presentado en la guía de onda SIW
Figura 4 Estructura Total SIW
W
L
Lt
Wt
Wsiw
Lambda medios
Figura 5 Guía de Onda SIW
Notes: Una transición de SIW a microstrip básicamente se utiliza para dos cosas: la primera es en la alimentación a la guía de onda SIW; por medio de la cual debe suministrar toda la potencia transferida a la guía de onda, teniendo un margen de perdidas aceptable. Y su otra función es la de acoplar la guía de onda SIW a una impedancia de 50Ω, impedancia a la que trabajan los generadores de potencia y los demás dispositivos que se conectarían a la guía de onda SIW.

## Slide 19
Figura 6 Línea Microstrip
Figura 7 Taper de Acoplamiento
Notes: se compone por la parte del Taper y la línea Microstrip. Con la ayuda de la calculadora de líneas microstrip, herramienta online, ingresando los parámetros del Sustrato y la frecuencia de trabajo, se obtiene los resultados del Ancho (W) y Largo (L) de una línea microstrip, para que esta tenga un valor de impedancia de 50Ω y una longitud eléctrica de 90°, para evitar el cambio de fase en los puertos de salida.

## Slide 20
ACOPLADORES DIRECIONALES
Usados comúnmente en sistemas de microondas tales como divisores/combinadores de potencia. Se ha construido una amplia variedad de acopladores en guía de onda y han sido diseñados para cumplir con determinados requerimientos según las aplicaciones en las que serían utilizados
Figura 8 Esquema acoplador direccional
Recomendación de diseño
Si la red es adaptada:
Si la red es recíproca: y por ende
Si la red no tiene pérdidas: , =
Considerando que no hay pérdidas y siendo una red recíproca y con simetría de construcción:
Notes: Para la representación de los elementos existentes en un acoplador, se utiliza la matriz de Scattering, los valores característicos de esta matriz dependen directamente de las propiedades del acoplador, en el caso de un acoplador hibrido, tiene 2 entrada y dos salidas, la matriz Scattering tiene la siguiente representación

## Slide 21
Figura 10. Acoplador direccional hibrido
MATRIZ DE PARÁMETROS S
Acoplador direccional 90
Figura 9. Acoplador direccional
1
2
3
4
Notes: Tomando en cuenta la consideración indicada previamente y siendo un sistema recíproco, la matriz Scattering correspondiente al Acoplador seria la siguiente:
Al analizar estas consideraciones, se observa que un acoplador no puede ser simultáneamente reciproco, sin perdidas y tener los puertos adaptados entre sí. Lo cual es una consideración muy importante al momento del
diseño.

## Slide 22
CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Separación entre las vías , diámetro de los cilindros , alto del Sustrato (), la longitud de onda (), y el ancho efectivo SIW (), siendo los dos últimos los parámetros que varían de acuerdo a la banda de trabajo.
Notes: El diámetro de los orificios debe tener un diámetro mínimo, para simular una pared de conductor y así obtener, el mejor funcionamiento del dispositivo, se escogió un valor de 0.6mm, el cual es una distancia acorde al parámetro de diseño y disponible en el mercado nacional.
Para la distancia entre los orificios , debe repetirse periódicamente, es decir, debe existir la misma distancia entre un orifico metalizado y otro. Esta medida es de gran importancia debido a que la agrupación de los orificios se comporta y simula como las paredes laterales de una guía de onda tradicional
El ancho efectivo en la guía de onda SIW (Wsiw) se relaciona directamente con la frecuencia central de trabajo, y el tipo de propagación de la onda
El diámetro de los orificios debe tener un diámetro mínimo, para simular una pared de conductor y así obtener, el mejor funcionamiento del dispositivo, además de ser sencillo el proceso de implementación. Debido a los materiales disponibles en el mercado nacional, se escogió un valor de 0.6mm, el cual es una distancia acorde al parámetro de diseño y disponible en el mercado nacional.
Para la distancia entre los orificios (b), debe repetirse periódicamente, es decir, debe existir la misma distancia entre un orifico metalizado y otro. Esta medida es de gran importancia debido a que la agrupación de los orificios se comporta y simula como las paredes laterales de una guía de onda tradicional
El ancho efectivo en la guía de onda SIW (Wsiw) se relaciona directamente con la frecuencia central de trabajo, y el tipo de propagación de la onda

## Slide 23
Para Lx
CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Para L3
Para L1
Para h
Para L2
Notes: El diámetro de los orificios debe tener un diámetro mínimo, para simular una pared de conductor y así obtener, el mejor funcionamiento del dispositivo, se escogió un valor de 0.6mm, el cual es una distancia acorde al parámetro de diseño y disponible en el mercado nacional.
Para la distancia entre los orificios , debe repetirse periódicamente, es decir, debe existir la misma distancia entre un orifico metalizado y otro. Esta medida es de gran importancia debido a que la agrupación de los orificios se comporta y simula como las paredes laterales de una guía de onda tradicional
El ancho efectivo en la guía de onda SIW (Wsiw) se relaciona directamente con la frecuencia central de trabajo, y el tipo de propagación de la onda
El diámetro de los orificios debe tener un diámetro mínimo, para simular una pared de conductor y así obtener, el mejor funcionamiento del dispositivo, además de ser sencillo el proceso de implementación. Debido a los materiales disponibles en el mercado nacional, se escogió un valor de 0.6mm, el cual es una distancia acorde al parámetro de diseño y disponible en el mercado nacional.
Para la distancia entre los orificios (b), debe repetirse periódicamente, es decir, debe existir la misma distancia entre un orifico metalizado y otro. Esta medida es de gran importancia debido a que la agrupación de los orificios se comporta y simula como las paredes laterales de una guía de onda tradicional
El ancho efectivo en la guía de onda SIW (Wsiw) se relaciona directamente con la frecuencia central de trabajo, y el tipo de propagación de la onda

## Slide 24
METODOLOGÍA Y DESARROLLO
(Calcular) Consideraciones de Diseño
(Diseño) Guía de Onda Rectangular SIW
(Diseño) Acoplador direccional de -3dB
(Diseño) Acoplador direccional de 0dB
(Simulación) Acoplador direccional de 0dB
(Diseño) Transiciones
(Simulación) Matriz de Butler con Transiciones
(Graficar, Comparar y Analizar) Resultados
(Diseño) Desfasador de 45°
(Simulación) Acoplador direccional de -3dB
(Simulación) Desfasador de 45°
(Diseño) Matriz de Butler
(Simulación) Matriz de Butler
(Implementación) Matriz de Butler con Transiciones
Notes: A continuación, se muestra el proceso de diseño de los divisores de potencia tipo T truncada, la que se realizará paso a paso
Empezando con una guía de onda tradicional, hasta llegar al diseño final Matriz de Butler puertos en banda X y Ku respectivamente, todas los diseños y simulaciones se van a realizar en el software CST.
Una vez terminado el diseño del divisor en guía de onda SIW, se realizar la parte de adaptación de impedancias, o más conocida como transición a microstrip, diseños que se compararan entre sí para verificar su funcionamiento y realizar un posterior análisis de los resultados.

## Slide 25
Acoplador direccional de -3dB
DISEÑO DE ACOPLADOR
ACOPLADOR DIRECCIONAL DE -3dB
Notes: Se realizará una comparativa de resultados individuales de las partes que conforman el divisor como son: el truncamiento, los codos y biselados, ya que a partir de los cálculos y diseños iniciales se procede a realizar una optimización de variables paramétricas, para un mejor desempeño de los prototipos finales.

## Slide 26
Acoplador direccional de 0dB
DISEÑO DE ACOPLADOR
ACOPLADOR DIRECCIONAL DE -0dB
Notes: Se realizará una comparativa de resultados individuales de las partes que conforman el divisor como son: el truncamiento, los codos y biselados, ya que a partir de los cálculos y diseños iniciales se procede a realizar una optimización de variables paramétricas, para un mejor desempeño de los prototipos finales.

## Slide 27
DESFASADOR DE 45°
DISEÑO
DESFASADOR DE 45°
Notes: Se realizará una comparativa de resultados individuales de las partes que conforman el divisor como son: el truncamiento, los codos y biselados, ya que a partir de los cálculos y diseños iniciales se procede a realizar una optimización de variables paramétricas, para un mejor desempeño de los prototipos finales.

## Slide 28: IMPLEMENTACIÓN
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Notes: El software electromagnético CST Studio Suite, tiene la herramienta de exportar el proyecto por CAPAS, estas son definidas por: sustrato, metal, y vías metalizadas, de esta forma se exporta el proyecto al programa AutoCAD el cual es un software de diseño asistido por computadora, en el que se establece parámetros de MEDIDAS, POSICIÓN Y CAPAS para posteriormente exportar al programa ADS el que es un software de automatización de diseño electrónico para RF, en el que se genera un archivo GERBER que es un formato de archivo que contiene la información necesaria para la fabricación de la placa de circuito impreso o PCB, compatible con los archivos que SE CARGAN A LA PROTOTIPADORA para realizar el diseño.

## Slide 29: BANDA K
Rango de Frecuencias | 15GHz – 22 GHz
Frecuencia Central | 20GHz
Aplicaciones de Banda K
Satélites con antenas mas pequeñas
Comunicaciones Satelitales de Datos (Internet)
Radiodifusión de televisión por satélite

## Slide 30: RESULTADOS
ACOPLADOR DIRECCIONAL DE -3dB EN SIW

## Slide 31: RESULTADOS
ACOPLADOR DIRECCIONAL DE -3dB EN SIW
AB
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 32: RESULTADOS
ACOPLADOR DIRECCIONAL DE -3dB EN SIW

## Slide 33: RESULTADOS
ACOPLADOR DIRECCIONAL DE 0dB EN SIW

## Slide 34: RESULTADOS
ACOPLADOR DIRECCIONAL DE 0dB EN SIW
AB
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 35: RESULTADOS
ACOPLADOR DIRECCIONAL DE 0dB EN SIW

## Slide 36: RESULTADOS
DESFASADOR DE 45° EN SIW

## Slide 37: RESULTADOS
DESFASADOR DE 45° EN SIW
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 38: RESULTADOS
DESFASADOR DE 45° EN SIW

## Slide 39
MATRIZ DE BUTLER
Una red de entrada múltiple y salida múltiple con el propósito de distribuir las señales de entrada en los puertos de salida con la distribución de fase y potencia prescrita
Se forma la matriz de Butler por varios divisores de potencia híbridos y cambiadores de fase
Figura 10 Esquema Matriz de Butler
Notes: Para la representación de los elementos existentes en un acoplador, se utiliza la matriz de Scattering, los valores característicos de esta matriz dependen directamente de las propiedades del acoplador, en el caso de un acoplador hibrido, tiene 2 entrada y dos salidas, la matriz Scattering tiene la siguiente representación

## Slide 40: RESULTADOS
MATRIZ DE BUTLER EN SIW SIN TRANSICIÓN

## Slide 41: RESULTADOS
MATRIZ DE BUTLER EN SIW CON TRANSICIÓN

## Slide 42: RESULTADOS
AB
MATRIZ DE BUTLER EN SIW
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 43: RESULTADOS
AB
MATRIZ DE BUTLER EN SIW
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 44: RESULTADOS
AB
MATRIZ DE BUTLER EN SIW
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 45: RESULTADOS
AB
MATRIZ DE BUTLER EN SIW
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 46: IMPLEMENTACIÓN
MATRIZ DE BUTLER EN SIW IMPLEMENTADO

## Slide 47: RESULTADOS
AB
MATRIZ DE BUTLER EN LA BANDA K EN SIW CON TRANSICIÓN IMPLEMENTADO
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 48: RESULTADOS
AB
MATRIZ DE BUTLER EN LA BANDA K EN SIW CON TRANSICIÓN IMPLEMENTADO
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 49: RESULTADOS
AB
MATRIZ DE BUTLER EN LA BANDA K EN SIW CON TRANSICIÓN IMPLEMENTADO
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 50: RESULTADOS
AB
MATRIZ DE BUTLER EN LA BANDA K EN SIW CON TRANSICIÓN IMPLEMENTADO
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 51: RESULTADOS
MATRIZ DE BUTLER EN LA BANDA K EN SIW CON TRANSICIÓN IMPLEMENTADO
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 52: RESULTADOS
MATRIZ DE BUTLER EN LA BANDA K EN SIW CON TRANSICIÓN IMPLEMENTADO
Notes: siendo 15.14GHz su frecuencia central y con frecuencias secundarias de 12.43GHz, 13.39GHz, 16.37GHz, 16.88GHz, y 17.88GHz
El ancho de banda en la frecuencia diseñada es de 380MHz, lo que representa el 2.533% de toda la banda.

## Slide 53: RESULTADOS
COMPARACIÓN SIMULADO vs IMPLEMENTADO

## Slide 54: RESULTADOS
COMPARACIÓN SIMULADO vs IMPLEMENTADO

## Slide 55: RESULTADOS
COMPARACIÓN SIMULADO vs IMPLEMENTADO

## Slide 56: RESULTADOS
COMPARACIÓN SIMULADO vs IMPLEMENTADO

## Slide 57: RESULTADOS
COMPARACIÓN SIMULADO vs IMPLEMENTADO

## Slide 58: RESULTADOS
COMPARACIÓN SIMULADO vs IMPLEMENTADO

## Slide 59: RESULTADOS
RESUMEN DE RESULTADOS
BANDA X 10GHz | Acoplamiento |  | Ancho de Banda | 
 | Simulado | Implementado | Simulado | Implementado
Parámetro S11 | -36.02 dB | -35.07 dB | 540MHz | 130MHz
Parámetro S12 | -6.069 dB | -14.39 dB |  | 
BANDA Ku 15GHz | Acoplamiento |  | Ancho de Banda | 
 | Simulado | Implementado | Simulado | Implementado
Parámetro S11 | -28.37 dB | -34.47 dB | 380 MHz | 900 MHz
Parámetro S12 | -9.284 dB | -27.52 dB |  | 

## Slide 60: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se diseño acopladores direccionales en tecnología SIW que trabaja en la banda K que permitieron la implementación de la matriz de Butler obteniendo resultados de acuerdo a las especificaciones planteadas en el diseño mediante los parámetros Scattering tanto en los puertos de entrada y puertos de salida.
Se diseño la matriz de Butler en base al estudio e investigación de la tecnología SIW, la cual se empleo debido a sus características favorables como son; menor tamaño, bajo costo, bajas perdidas, y una alta densidad de integración. Lo cual vuelve favorable el diseño de estos.
Notes: Esto se logró mediante un diseño con estructura en cascada de los divisores,
Y estén a una distancia razonable para posteriormente soldar los conectores SMA.

## Slide 61
Se comprobó que la longitud L1, L2 y h1 permiten mejorar en ancho de banda y modificar su frecuencia de trabajo lo que hace que se diseñe a diferentes frecuencias.
Para la construcción de la matriz de Butler, trabajando en 20GHz, se presenta el problema de los efectos de skin deep o penetración superficial
Se analizo los resultados de simulación frente a los resultados medidos del dispositivo implementado mostrando buen acuerdo entre resultado de simulación y medida.
Notes: La cual es una medida característica de los conductores que indica la profundidad a la cual una onda mantiene sus características esenciales. Esta medida está directamente relacionada con la frecuencia, la permeabilidad y la conductividad del material, es decir el área efectiva por la que circula la onda.
El efecto que produce el skin depth, es que las ondas milimétricas y de microonda, se escapan por las paredes de las vías metalizadas, causando pérdidas en los parámetros de salida y cambios en la fase del dispositivo. Este efecto es apreciable en conductores de gran tamaño y con presencia de discontinuidades, como es el caso del divisor de 8 puertos, y a la vez, el efecto de perdidas aumenta de manera proporcional con la banda de trabajo.

## Slide 62
Recomendaciones
Para realizar el diseño , simulación y optimización del dispositivo es necesario una alta carga computacional, es recomendable utilizar una herramienta que cumpla con dichas características para poder optimizar tiempo.
Lo ideal en el presente trabajo de investigación es el correcto diseño de los acopladores direccionales que son la base para generar una matriz de Butler, por lo que se recomienda iniciar el proceso realizando el diseño en guía de onda, para su posterior paso a SIW, así se comprenderá y verificará las mejores prestaciones que ofrece la tecnología SIW.
Se debe soldar de forma adecuada los conectores SMA ya que, al trabajar con frecuencias altas, pequeñas imperfecciones o discontinuidades en la soldadura, causarían cambios en el resultado final, como son perdidas en los puertos y el bajo desempeño del divisor de Potencia de Salida.

## Slide 63: TRABAJOS FUTUROS
Para comparar el desempeño y realizar una analogía adecuada se puede desarrollar los dispositivos acopladores direccionales y matriz de Butler en otra tecnología diferente, como son en guía de onda rectangular o microstrip
Diseñar e implementar la matriz de butler en conjunto a un arreglo de antenas para comprobar las fases de salida.

## Slide 64
GRACIAS