## Slide 1
“TÉCNICA DE POSICIONAMIENTO PUNTUAL PRECISO (PPP) APLICADA A LA ESTIMACIÓN DE VAPOR DE AGUA PRECIPITABLE (PWV) DE LA ESTACIÓN EPEC”
AUTOR: ALBÁN AGUIRRE, MARÍA FERNANDA
mfalban@espe.edu.ec
DIRECTOR: TIERRA CRIOLLO, ALFONSO RODRIGO
artierra@espe.edu.ec
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO GEÓGRAFO Y DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR DE LA CARRERA: Ing. Wilson Jácome Mg. DOCENTE DESIGNADO: Ing. Izar Sinde Mg.
SECRETARIO ACADÉMICO: Dr. Marcelo Mejía
SANGOLQUÍ- ECUADOR
2018

## Slide 2: ANTECEDENTES
GNSS cuyo propósito original es el de posicionamiento y navegación está siendo utilizado en diferentes campos de aplicación. GPS con enfoque meteorológico
El vapor de agua atmosférico ha sido ampliamente estudiado como constituyente importante en el desarrollo de procesos atmosféricos
Estudios enfocados a la meteorología GPS han demostrado que los estimados de PWV obtenidos con GPS tienen precisiones comparables con los datos medidos por sensores meteorológicos.
SIRGAS-CON Hace posible el desarrollo de estudios atmosféricos utilizando GPS
En Latinoamérica
En Ecuador
IGM Departamento de Gestión de Investigación y Desarrollo
Figura 1. Red SIRGAS-CON
Fuente: (SIRGAS,2018)
Figura 2. REGME
Fuente: (IGM,2014)

## Slide 3: EL PLOBLEMA
Como resultado en el país existe una baja distribución espacial y temporal de esta información
Precipitaciones extremas
Consecuencias adversas en el territorio ecuatoriano
Eventos climáticos relacionados al VAPOR DE AGUA ATMOSFÉRICO
Estudio de su comportamiento y relación con la precipitación es esencial
Durante años se han aplicado diferentes métodos e instrumentos
A la fecha no existe una caracterización completa
RADIOSONDA
Desafortunadamente, en el Ecuador continental se cuenta con un solo punto de sondeo de este tipo y su alto costo limita el número de lanzamientos.
metodologías alternas
Figura 3. Radio Sonda
Fuente: (OMM,2018)

## Slide 4
Es una técnica de posicionamiento absoluto que aplica modelos de corrección de los factores que influyen en su precisión.
Posicionamiento Puntual Preciso- PPP
Ecuación de observación:
Figura 6. Geometría PPP
Fuente: (Acuña,2008)
Medición de código
Medición de fase

## Slide 5: Efectos atmosféricos en la señal GPS
Figura 7. Refracción atmosférica de la señal GPS
Fuente: http://satelite.cptec.inpe.br/zenital/nota.jsp
Alteración de la trayectoria satélite-receptor.
Fase seca
Fase húmeda
VAPOR DE AGUA ATMOSFÉRICO
RETARDO TROPOSFÉRICO

## Slide 6: OBJETIVO GENERAL
Estimar el Retardo Cenital Total (ZTD) en post proceso a partir de la estación de monitoreo continuo EPEC usando la técnica de Posicionamiento Puntual Preciso (PPP), a fin de determinar la cantidad de Vapor de Agua Precipitable (PWV) y su relación con la precipitación.
Procesar observaciones GPS de al menos 30 días comprendidos entre el período de noviembre 2017 a enero 2018, utilizando el software libre RTKLIB v2.4.2 para recuperar el ZTD.
Calcular el Retardo Cenital Húmedo (ZWD) a partir del ZTD recuperado para estimar el PWV en intervalos de 1 hora y el valor promedio diario.
Comparar PWV estimado con datos de precipitación de la estación meteorológica para reconocer patrones que permitan diferenciar días lluviosos de aquellos que no presentan precipitaciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

## Slide 7: UBICACIÓN DEL ESTUDIO
Figura 4. Ubicación geográfica de la estación de monitoreo contínuo EPEC y estación meteorológica
Figura 5. Estación EPEC
Fuente: (IGM,2018)

## Slide 8: METODOLOGÍA

## Slide 9: DIAGRAMA METODOLÓGICO
Figura 8. Diagrama metodológico
13/11/2017
19 /02/2018
99
CDDIS (Crustal Dinamics Data Information)
IGS (International GNSS Service)
OSO (Onsla Space Observatory)

## Slide 10: PROCESAMIENTO DE DATOS:
Se utilizó la aplicación RTKPOST perteneciente al software RTKLIB 2.4.2, paquete de programas de código abierto , disponible para su descarga en la web en: http://www.rtklib.com/
Corrección de la ionósfera
“Ion Free LC”,
Corrección de mareas terrestres “Solid/OTL”
Corrección de la Tropósfera “Estimate ZTD”
Resolución de ambigüedades por el modo “Fix and Hold”
Efemérides Precisas
Figura 9. RTKPOST
Figura 11. Ventana de Configuración 2
Figura 10. Ventana de Configuración 1

## Slide 11: TRASFORMACIÓN DE ZTD A ZWD
ZTD
Coordenada geodésica
Fase seca
Fase húmeda
La componente hidrostática definida por el modelo de Saastamoinen:
Figura 12. Ventana de Salida

## Slide 12: CÁLCULO DE VAPOR DE AGUA PRECIPITABLE

Parámetro | Valor | Unidad
 | 77.6 | 
 | 70.4 | 
 | 3.739 | 
 | 0.622 | -
 | 1 | 
 | 4.61 | 
Parámetro | Valor | Unidad
 | 77.6 | 
 | 70.4 | 
 | 0.622 | -
 | 1 | 
Tabla 2. Parámetros utilizados
Constante adimensional de proporcionalidad:
Temperatura media:


## Slide 13: RESULTADOS

## Slide 14: COMPARACIÓN PWV- PRECIPITACIÓN EN INTERVALOS DE UNA HORA
Figura 13. Comparación PWV- Precipitación –Día con moderada intensidad de precipitación
Figura 14. Comparación PWV- Precipitación –Día con fuerte intensidad de precipitación

## Slide 15
Figura 15. Serie de PWV en comparación con el evento de precipitación ocurrido del 31/01/2017 al 01/01/2018
Figura 16. Comparación PWV- Precipitación –Día con débil intensidad de precipitación
Figura 17. Comparación PWV- Precipitación –Día con moderada intensidad de precipitación

## Slide 16: CONTENIDO PROMEDIO DIARIO DE PWV
 | Total | Días lluviosos | Días sin precipitaciones
 | PWV (mm) | PWV (mm) | PWV (mm)
Promedio | 19.52 25.16 11.24 | 21.65 25.16 17.29 | 18.19 22.74 11.24
Máximo |  |  | 
Mínimo |  |  | 
Figura 18. Serie total del PWV y Precipitación diaria para el periodo de estudio.
Tabla 3. Contenido de PWV en días lluviosos y sin precipitaciones

## Slide 17: CONTENIDO PROMEDIO DIARIO DE PWV
 | Total | Días lluviosos | Días sin precipitaciones
 | PWV (mm) | PWV (mm) | PWV (mm)
Promedio | 19.52 25.16 11.24 | 21.65 25.16 17.29 | 18.19 22.74 11.24
Máximo |  |  | 
Mínimo |  |  | 
Tramo de incertidumbre
Llueve
(>22.74)
No llueve
(<17.29)
Prob lluvia: 67 %
(20.37-22.74)
Figura 18. Serie total del PWV y Precipitación diaria para el periodo de estudio.
Tabla 3. Contenido de PWV en días lluviosos y sin precipitaciones

## Slide 18: CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES
PRUEBA DE NORMALIDAD: Kolmogorov – Smirnov
: Los datos no siguen una distribución normal.
: los datos siguen una distribución normal
b) NIVEL DE SIGNIFICANCIA:
Variable | N | CV | D |  | CONCLUSIÓN
PWV en intervalos de 1 hora | 2357 | 0.033 | 0.031 | D < | Se acepta la
Precipitación en intervalos de 1 hora | 2357 | 0.033 | 0.503 | D > | Se rechaza la
PWV promedio diario | 99 | 0.163 | 0.084 | D < | Se acepta la
Precipitación acumulada diaria | 99 | 0.163 | 0.307 | D > | Se rechaza la
Variable | N | CV | D |  | CONCLUSIÓN
PWV en intervalos de 1 hora | 2357 | 0.033 | 0.031 |  | 
Precipitación en intervalos de 1 hora | 2357 | 0.033 | 0.503 |  | 
PWV promedio diario | 99 | 0.163 | 0.084 |  | 
Precipitación acumulada diaria | 99 | 0.163 | 0.307 |  | 
a) HIPÓTESIS
c) ESTADÍSTICO DE PRUEBA
α = 0.05
Tabla 4. Prueba de Normalidad

## Slide 19: COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
Coeficiente de SPEARMAN:
Correlación positiva fuerte
Correlación positiva débil.
0.26
=0.65
PWV y precipitación a intervalos de una hora
PWV promedio diario y
Precipitación acumulada diaria
Figura 19. Dirección y nivel de fuerza del coeficiente de correlación
Fuente: (Lind, Marchal, & Wathen, 2008)

## Slide 20: LA VALIDACIÓN DE TÉCNICA PPP PARA LA RECUPERACIÓN DE PWV
Datos procesados por el Instituto Geográfico Militar – IGM de la campaña del 2017 (PWV-IGM).
COMPARACIÓN
Software científico: Gamit/Globk
Tipo de posicionamiento: Relativo
Intervalo: 1 hora
Figura 20. Series de PWV-PPP y PWV-IGM
Estadísticos | D_PWV (mm)
Media Aritmética | 3.01
Desv. Est (σ) | 1.95
Máximo | 6.99
Mínimo | 0.00
Tabla 6. Estadísticos de las diferencias entre PWV-PPP y PWV-IGM

## Slide 21: Conclusiones
Con la metodología empleada, la técnica PPP permite la estimación de vapor de agua atmosférico con diferencias promedio de 3 mm respecto al método relativo.
En cuanto a la relación entre precipitación y PWV, se obtuvieron estadísticos de correlación que indicaron que, el contenido promedio diario de vapor de agua es el que mejor describe el comportamiento de la atmósfera en cuanto a la ocurrencia de precipitaciones.
Se identificó, que en los días en que el PWV promedio fue mayor a 22.74 mm ocurrieron precipitaciones en todos los casos. Mientras que a PWV menores a 17.29 mm no se registraron datos pluviométricos. Sin embargo, el contenido de PWV comprendido entre ambos extremos marca un tramo de incertidumbre en el que puede o no presentarse episodios de lluvia.
Dentro del tramo de incertidumbre, existe una probabilidad del 67% de que ocurran episodios de lluvia en los días en que el PWV es mayor 20.37 mm. Como se observa, un alto contenido de PWV es un indicador de ocurrencia de lluvias. Sin embargo, existen otros factores climatológicos que influirían en su comportamiento.

## Slide 22: Recomendaciones
Es importante validar la metodología expuesta para la estimación de vapor de agua atmosférico con otras técnicas de detección (radiosondas o los radiómetros de vapor de agua), de manera que se puedan contrastar soluciones y establecer su aplicabilidad en la predicción numérica del tiempo.
Además, se recomienda aplicarla en otras estaciones de la REGME, que presenten condiciones climáticas diferentes a las expuestas en este estudio.
Tomando en cuenta la importancia del vapor de agua en el desarrollo de procesos atmosféricos así como su potencial en el pronóstico de tiempo y estudios del cambio climático. Se sugiere profundizar su estudio utilizando la tecnología GPS, al ser una alternativa viable y de bajo costo, la misma que ayudaría a obtener esta variable meteorológica con una mejor distribución espacio temporal.

## Slide 23: Gracias por su atención
María Fernanda Albán Dr. Alfonso Tierra
mfalban@espe.edu.ec artierra@espe.edu.ec