## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
“DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CONTROLADOR NEURO-DIFUSO ANFIS PARA UN CONVERTIDOR DC-DC ZETA”
AUTOR: ZAPATA SINALUISA, JONATHAN ALEXIS
DIRECTOR: MSc. PROAÑO ROSERO, VÍCTOR GONZALO
2018

## Slide 2
ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS

## Slide 3
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
- El uso indiscriminado de combustibles fósiles en la producción de energía eléctrica produce un aumento en la temperatura en la tierra  calentamiento global.
- La energía fotovoltaica es una alternativa, que utiliza convertidores dc-dc para alimentar a las cargas de manera eficiente.
- Los convertidores dc-dc son circuitos electrónicos de potencia usados en fuentes de alimentación reguladas.
- La principal dificultad en un convertidor dc-dc es mantener un voltaje de salida constante debido a la no linealidad del sistema.
- Para regular el voltaje de salida del controlador se han empleado controladores PID sintonizados sobre un modelo linealizado alrededor de un punto de operación.

## Slide 4
JUSTIFICACIÓN
La energía solar fotovoltaica, es una alternativa en la generación de energía eléctrica. Sin embargo, el costo de generación es elevado.
Interés en mejorar su eficiencia para reducir su costo.
Entre estas propuestas se encuentra: el mejorar las características de los convertidores de los paneles solares y el diseño de un sistema de control para regular salida del convertidor.

## Slide 5
JUSTIFICACIÓN
Características de los convertidores dc-dc
  Buck
  Boost
  Buck-boost
  Cuk
  Sepic
  Zeta
Sistema de control
Proporcionar una respuesta de salida estable con menores pérdidas de potencia
  PI
  PD
  PID
  Tradicionales
  Inteligentes
  Controlador lógico difuso
  Control basado en redes neuronales
  Control híbrido neuro-difuso ANFIS

## Slide 6
OBJETIVOS
Diseñar un sistema de control neuro-difuso ANFIS (Adaptive Network based Fuzzy Inference System) para un convertidor dc-dc Zeta.
Objetivo General

## Slide 7
OBJETIVOS
Modelar matemáticamente el convertidor Zeta en modo de conducción continua (MCC) y modo de conducción discontinua (MCD), para evaluar las pérdidas de potencia de conducción y conmutación, y estimar la eficiencia del convertidor.
Diseñar el circuito electrónico del convertidor dc-dc Zeta para cumplir especificaciones dadas.
Diseñar un controlador ANFIS para el control del convertidor dc-dc Zeta.
Comparar por simulación el rendimiento del controlador ANFIS y el controlador PI.
Objetivos Específicos

## Slide 8
METODOLOGÍA Y RESULTADOS

## Slide 9
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Fase 1 (Análisis y diseño del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 2 (Modelado del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 3 (Diseño y simulación del controlador neuro-difuso ANFIS)
Fase 4 (Comparación de resultados)
Fase 5 (Conclusiones y recomendaciones basadas en la comparación de resultados)

## Slide 10
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta
Realización práctica del convertidor Zeta usando un MOSFET y un diodo
Modos de operación del convertidor
Modos de conducción continua (MCC)
Modos de conducción discontinua (MCD)

## Slide 11
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCC
Convertidor
original
Primer subintervalo
Segundo subintervalo

## Slide 12
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCC
Primer subintervalo
Voltaje en los inductores
Segundo subintervalo
Corrientes en los capacitores
Voltaje en los inductores
Corrientes en los capacitores

## Slide 13
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCC
Forma de onda real del voltaje de salida del convertidor Zeta
Forma de onda real del voltaje de salida
La forma de onda puede ser determinada ignorando el pequeño rizado
El convertidor Zeta contiene en la práctica un filtro pasa bajas
Realizando la aproximación de pequeño rizado

## Slide 14
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCC
Primer subintervalo
Voltaje en los inductores
Segundo subintervalo
Corrientes en los capacitores
Voltaje en los inductores
Corrientes en los capacitores

## Slide 15
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCC
Forma de onda del voltaje en los capacitores
Ciclo de trabajo D:
Forma de onda de la corriente en los inductores
El transistor conmuta periódicamente a una frecuencia y periodo
Complemento :
: fracción de tiempo en que conduce durante un
: fracción de tiempo en que no conduce durante un
1° Subintervalo 2° Subintervalo
1° Subintervalo 2° Subintervalo

## Slide 16
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCC
Principio de balance voltios-segundos del inductor
Principio de balance de carga del capacitor
1° Subintervalo 2° Subintervalo
1° Subintervalo 2° Subintervalo

## Slide 17
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCC
Principio de balance voltios-segundos del inductor
Principio de balance de carga del capacitor
1° Subintervalo 2° Subintervalo
1° Subintervalo 2° Subintervalo

## Slide 18
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCC
Se obtiene las componentes dc del voltaje en los capacitores y de la corriente en los inductores en función del voltaje de entrada y el ciclo de trabajo
Relación de conversión

## Slide 19
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conducción del convertidor
Pérdidas resistivas debido al cobre del inductor
Pérdidas en el MOSFET
Pérdidas en el diodo
Inclusión de pérdidas en el convertidor
Primer subintervalo
Segundo subintervalo

## Slide 20
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conducción del convertidor
Primer subintervalo
Voltaje en los inductores
Segundo subintervalo
Corrientes en los capacitores
Voltaje en los inductores
Corrientes en los capacitores
Aplicando aproximación de pequeño rizado

## Slide 21
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conducción del convertidor
Aplicando principios de balance voltios-segundos del inductor y balance de carga del capacitor
Construcción de un circuito equivalente
Resolviendo algebraicamente

## Slide 22
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conducción del convertidor
Construcción de un circuito equivalente
: Fuente de voltaje
: Fuente dependiente de voltaje
: Fuente dependiente
de corriente
: Voltajes proporcionales
a la corriente

## Slide 23
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conducción del convertidor
Los dos circuitos juntos
La fuentes dependientes son equivalentes a un transformador ideal con relación de vueltas
Refiriendo todos los elementos al lado primario del transformador

## Slide 24
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conducción del convertidor
Los dos circuitos juntos
La fuentes dependientes son equivalentes a un transformador ideal con relación de vueltas
Voltaje de salida usando fórmula de divisor de voltaje:

## Slide 25
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conducción del convertidor
Eficiencia del convertidor

## Slide 26
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conducción del convertidor
Eficiencia del convertidor para varios valores de , , ,
Eficiencia del convertidor para varios valores de , , , con pérdidas únicamente en las bobinas

## Slide 27
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conmutación del convertidor
Formas de onda
de la conmutación
Carga de recuperación
: Tiempo de recuperación
Aplicando balance de caga en el capacitor

## Slide 28
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conmutación del convertidor
Formas de onda
de la conmutación
Carga de recuperación
: Tiempo de recuperación
Aplicando balance de caga en el capacitor
Reemplazando en

## Slide 29
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conmutación del convertidor
Formas de onda
de la conmutación
Carga de recuperación
: Tiempo de recuperación
Aplicando balance voltios segundos en el inductor
Reemplazando en

## Slide 30
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conmutación del convertidor
Circuito original
Circuito equivalente de la red de conmutación

## Slide 31
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conmutación del convertidor
Modelo de circuito equivalente dc, pérdidas de conmutación del convertidor Zeta
Eficiencia del convertidor

## Slide 32
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Pérdidas de conmutación del convertidor
Eficiencia del convertidor para varios valores de (MOSFET IRFZ48)

## Slide 33
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCD
3° Subintervalo
2° Subintervalo
1° Subintervalo
Origen

## Slide 34
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCD
3° Subintervalo
2° Subintervalo
1° Subintervalo
Voltaje en los inductores y corrientes en los capacitores
Aproximación de pequeño rizado solo en el voltaje de los capacitores

## Slide 35
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCD
Forma de onda del voltaje en los inductores
Balance voltios-segundos en los inductores
Voltaje de salida
Voltaje en
coincide con
desconocida

## Slide 36
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCD
Forma de onda del voltaje en los inductores
3° Subintervalo
2° Subintervalo
1° Subintervalo
Se cumple:
Balance de carga en el capacitor
Se obtiene:

## Slide 37
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCD
Forma de onda de la corriente en los inductores
Forma de onda de la corriente en el diodo

## Slide 38
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCD
Forma de onda de la corriente en los inductores
Forma de onda de la corriente en el diodo

## Slide 39
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCD
Forma de onda de la corriente en los inductores
Forma de onda de la corriente en el diodo
coincide con

## Slide 40
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Análisis del convertidor Zeta en MCD
Dos ecuaciones con desconocido
Eliminando
Relación de conversión en MCD

## Slide 41
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Diseño del convertidor Zeta
Circuito original
Requerimientos de diseño:
Voltaje de salida (): 12 V
Corriente de salida (): 1 A
Voltaje de entrada (): 9 - 19 V
Frecuencia de conmutación (): 20 kHz
Rizado máximo en los condensadores (): 1% del voltaje máximo de cada uno
Rizado máximo en los inductores (): 5% de la corriente que circula en cada uno
Temperatura ambiente máxima 55 °C

## Slide 42
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Diseño del convertidor Zeta
Ciclo de trabajo
Relación de conversión de voltaje y corriente

## Slide 43
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Diseño del convertidor Zeta
Selección de los inductores
El cambio en el corriente del inductor durante 1° subintervalo es (pendiente)(longitud del subintervalo)
El valor de las inductancias requeridas

## Slide 44
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Diseño del convertidor Zeta
Selección de los capacitores
El cambio en el voltaje del capacitor durante 1° subintervalo es (pendiente)(longitud del subintervalo)
El valor de las capacitancia es
El valor de las capacitancia se determina de igual forma que en un convertidor Buck

## Slide 45
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Diseño del convertidor Zeta
Selección del MOSFET
Corriente en el transistor
Voltaje máximo que debe
soportar el transistor
Selección del MOSFET
Corriente en el transistor
Voltaje inverso que debe
soportar el diodo
Potencia máxima que debe
soportar el diodo

## Slide 46
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 1) – Diseño del convertidor Zeta
Parámetro del convertidor | Símbolo | Valor
Voltaje de salida |  | 
Voltaje de entrada |  | 
Corriente de salida |  | 
Potencia de salida |  | 
Inductor 1 |  | 
Inductor 2 |  | 
Capacitor 1 |  | 
Capacitor 2 |  | 
Corriente pico del MOSFET |  | 
Voltaje máximo del MOSFET |  | 
Corriente pico del diodo |  | 
Voltaje inverso del diodo |  | 
Frecuencia de conmutación |  | 
Parámetro del convertidor | Símbolo | Valor
Voltaje de salida |  | 
Voltaje de entrada |  | 
Corriente de salida |  | 
Potencia de salida |  | 
Inductor 1 |  | 
Inductor 2 |  | 
Capacitor 1 |  | 
Capacitor 2 |  | 
Corriente pico del MOSFET |  | 
Voltaje máximo del MOSFET |  | 
Corriente pico del diodo |  | 
Voltaje inverso del diodo |  | 
Frecuencia de conmutación |  | 
Especificaciones de diseño del convertidor

## Slide 47
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Fase 1 (Análisis y diseño del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 2 (Modelado del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 3 (Diseño y simulación del controlador neuro-difuso ANFIS)
Fase 4 (Comparación de resultados)
Fase 5 (Conclusiones y recomendaciones basadas en la comparación de resultados)

## Slide 48
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 2) – Modelado del convertidor Zeta
Modelado matemático para describir la relación entre las entradas, variables de estado y salidas del sistema
Se obtienen las ecuaciones de la tensión promedio en las inductancias y corriente promedio en los capacitores
resultado de aplicar los principios de balance voltios-segundos en las inductancias y balance de carga del capacitor.
Ecuaciones no lineales

## Slide 49
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 2) – Modelado del convertidor Zeta
Modelo promediado no lineal

## Slide 50
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Fase 1 (Análisis y diseño del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 2 (Modelado del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 3 (Diseño y simulación del controlador neuro-difuso ANFIS)
Fase 4 (Comparación de resultados)
Fase 5 (Conclusiones y recomendaciones basadas en la comparación de resultados)

## Slide 51
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Sistema neuro-difuso
Combina las ventajas de la lógica difusa y las redes adaptativas

## Slide 52
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Lógica difusa
Expresar conocimiento a priori del ser humano con reglas difusas
Permite cálculos numéricos a partir de etiquetas lingüísticas (“grande” o “viejo”) caracterizados por funciones de pertenencia y reglas difusas Si-Entonces
Si presión es alta entonces volumen es pequeño.
Si un tomate está rojo entonces está maduro.
Premisa Consecuencia

## Slide 53
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Redes adaptativas
Capacidad de aprendizaje
Procesamiento en paralelo
Capacidad de aproximación de una función arbitraria

## Slide 54
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Arquitectura
Red adaptativa equivalente a un sistema de inferencia difuso
Regla 1: Si es y es , entonces
Regla 2: Si es y es , entonces

## Slide 55
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Capa 1: Cada nodo es un nodo adaptativo
x y y son entradas
y pueden son funciones de pertenencia (Gauss, campana, triangular, trapezoidal)
las salidas de estas capas son los grados de pertenencia de la premisa estas capas son los grados de pertenencia de la parte de la premisa
: conjunto de parámetros de la premisa (no lineales)

## Slide 56
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Capa 2: Cada nodo es fijo (), realiza el producto
La salida de cada nodo representa la fuerza de disparo de una regla

## Slide 57
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Capa 3: Cada nodo es fijo
Normaliza la fuerza de disparo

## Slide 58
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Capa 4: Cada nodo es a
: conjunto de parámetros de la consecuencia (Lineales)

## Slide 59
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Capa 5: Cada nodo es fijo , calcula la salida total
Realiza la sumatoria de las señales de entrada
: conjunto de parámetros de la consecuencia (Lineales)

## Slide 60
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Algoritmo de retropropagación del error (BP)
Algoritmo de aprendizaje Híbrido: Combinación de método de gradiente descendiente (GD) y estimador de mínimos cuadrados (LSE)
Algoritmos de aprendizaje
Aprendizaje en línea (patrón)
Aprendizaje fuera de línea (lote)
Únicamente una pasada de LSE
Únicamente GD
Una pasada de LSE seguido por GD
GD y LSE:
Tipo de aprendizaje
 | Pasada hacia delante | Pasada hacia atrás
Parámetros de la premisa | Fijos | Método de gradiente descendente
Parámetros de la consecuencia | Método de estimación de mínimos cuadrados | Fijos
Señales | Salidas de los nodos | Señales de error

## Slide 61
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
“ANFIS” Adaptive Network based Fuzzy Inference System
Algoritmos de aprendizaje híbrido GD y LSE
 | Pasada hacia delante | Pasada hacia atrás
Parámetros de la premisa | Fijos | Método de gradiente descendente
Parámetros de la consecuencia | Método de estimación de mínimos cuadrados | Fijos
Señales | Salidas de los nodos | Señales de error

## Slide 62
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Parámetros para el diseño del controlador ANFIS
Sistema ANFIS tipo MISO (Múltiples entradas y una salida)
Particionamiento del espacio de entrada tipo rejilla
Algoritmo de aprendizaje híbrido: (GD) y (RLS)
Aprendizaje en línea
Funciones de pertenencia tipo campana para el antecedente ,

## Slide 63
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Algoritmo de programación de la red ANFIS
Diagrama de flujo general

## Slide 64
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Algoritmo de programación de la red ANFIS
Subproceso: “Declaración y definición de variables iniciales”

## Slide 65
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Algoritmo de programación de la red ANFIS
Subproceso: “Implementación de la red ANFIS”

## Slide 66
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Algoritmo de programación de la red ANFIS
Subproceso: “Implementación de la regla de aprendizaje híbrida en línea”

## Slide 67
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Algoritmo de programación de la red ANFIS
Subproceso: “Cálculo de la salida actualizada de la ANFIS”

## Slide 68
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Modelo que representa el funcionamiento de la red ANFIS
Error de entrenamiento
Habilita el aprendizaje de la red actualizando los parámetros de la red (LE=1)
o calcula la salida actualizada de la red con parámetros fijos de la experiencia adquirida(LE=0)
Conjunto de señales de entrada
Salida principal y es un escalar para una red ANFIS (MISO)

## Slide 69
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Parámetros de inicialización
Parámetro | Descripción
Eta () | Esta es la “tasa de aprendizaje” constante usada en el algoritmo error de retro propagación
alpha () | Esta es el “término de momento”
lambda () | Este es el “factor de olvido”
[NumInVars NumInLinguist] | [Número de señales de entrada número de valores lingüísticos]
“Universo de Discurso de las entradas” Inicio: MinsVector | Este vector contiene el límite inferior máximo para cada variable de entrada.
“Universo de Discurso de las entradas” Fin: MaxsVector | Este vector contiene el límite superior mínimo para cada variable de entrada.
Estados iniciales de la red ANFIS | 0 para inicializar la red ANFIS sin un conocimiento previo. o se ingresa un “vector” generado por un entrenamiento anterior
Tiempo de muestreo | Tiempo de muestreo del bloque.
Parámetro | Descripción
 | Esta es la “tasa de aprendizaje” constante usada en el algoritmo error de retro propagación
 | Esta es el “término de momento”
 | Este es el “factor de olvido”
[NumInVars NumInLinguist] | [Número de señales de entrada número de valores lingüísticos]
“Universo de Discurso de las entradas” Inicio: MinsVector | Este vector contiene el límite inferior máximo para cada variable de entrada.
“Universo de Discurso de las entradas” Fin: MaxsVector | Este vector contiene el límite superior mínimo para cada variable de entrada.
Estados iniciales de la red ANFIS | 0 para inicializar la red ANFIS sin un conocimiento previo. o se ingresa un “vector” generado por un entrenamiento anterior
Tiempo de muestreo | Tiempo de muestreo del bloque.

## Slide 70
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Control en lazo abierto
Identificación del sistema
Entradas: el voltaje de salida y el voltaje de entrada
Salida: ciclo de trabajo
Tiempo de simulación: 10 seg.
Tiempo de muestreo del bloque
10000 datos de entrada 50% para entrenamiento y 50% para validación

## Slide 71
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Control en lazo abierto
Identificación del sistema
Conjunto de datos de entrada para el entrenamiento de la red ANFIS (voltaje de entrada Vg y voltaje de salida V)

## Slide 72
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Control en lazo abierto
Identificación del sistema
Conjunto de datos de salida para el entrenamiento de la red ANFIS (ciclo de trabajo)
Patrón | Error de entrenamiento
1025 | 2,115e-7
5000 | 8,35e-9
10000 | 1,174e-3
Señal sinusoidal

## Slide 73
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Control en lazo abierto
Control del sistema

## Slide 74
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Control en lazo cerrado
Identificación del sistema
Entradas: El error y la integral del error
Error: Diferencia entre voltaje de salida de ref. (12 V) y la salida del convertidor.
Salida: ciclo de trabajo
Tiempo de simulación: 10 seg.
Tiempo de muestreo del bloque
10000 datos de entrada 50% para entrenamiento y 50% para validación

## Slide 75
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Control en lazo cerrado
Identificación del sistema
Conjunto de datos de entrada para el entrenamiento de la red ANFIS (error e integral del error)

## Slide 76
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Control en lazo cerrado
Identificación del sistema
Conjunto de datos de salida para el entrenamiento de la red ANFIS (ciclo de trabajo)
Patrón | Error de entrenamiento
1030 | 6,815e-2
5000 | 1,654e-2
10000 | 1,909e-3

## Slide 77
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador ANFIS
Control en lazo abierto
Control del sistema

## Slide 78
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador PI
Control PI propuesto para el convertidor dc-dc Zeta
Se requiere el modelo promediado del convertidor y linealizarlo
Aplicar conceptos de sistemas lineales
Función de transferencia
Lugar geométrico de las raíces (LGR)

## Slide 79
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador PI
Construcción del modelo lineal
Valor constante
+
Pequeña variación ac
Ecuaciones NO LIINEALES

## Slide 80
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador PI
Construcción del modelo lineal
Valor constante
+
Pequeña variación ac
Ecuaciones LINEALIZADAS

## Slide 81
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador PI
Construcción del modelo lineal
Ecuaciones LINEALIZADAS
Se identifica: términos dc, ac y ac de segundo orden.
Términos dc son igual a cero
Términos ac de 2° orden son mucho más pequeños en magnitud que los términos ac de 1° orden, por lo tanto, se desprecian.

## Slide 82
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador PI
Modelo en espacio de estados
De las ecuaciones del análisis del convertidor se tiene:
Entradas: y
Salidas:

## Slide 83
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador PI
Modelo en espacio de estados
Punto de operación
Voltaje de entrada: V
Voltaje de salida deseado: V
Ciclo de trabajo:
Se obtiene la función de transferencia
Se comienza con un controlador proporcional P.
Se selecciona la ganancia proporcional

## Slide 84
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador PI
Modelo en espacio de estados
Punto de operación
Voltaje de entrada: V
Voltaje de salida deseado: V
Ciclo de trabajo:
Se obtiene la función de transferencia
Se comienza con un controlador proporcional P.
Se selecciona la ganancia proporcional
Se sigue con el controlador PI
Se selecciona la ganancia integral con la ganancia proporcional establecida anteriormente

## Slide 85
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 3) – Diseño del controlador PI
Control PI propuesto para el convertidor dc-dc Zeta

## Slide 86
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Fase 1 (Análisis y diseño del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 2 (Modelado del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 3 (Diseño y simulación del controlador neuro-difuso ANFIS)
Fase 4 (Comparación de resultados)
Fase 5 (Conclusiones y recomendaciones basadas en la comparación de resultados)

## Slide 87
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Durante el arranque
Resultados | Controlador ANFIS en lazo cerrado | Controlador ANFIS en lazo abierto | Controlador PI
Sobre impulso [%] |  |  | 
Error en estado estable [%] |  |  | 
Tiempo de establecimiento [seg] |  |  | 
Resultados | Controlador ANFIS en lazo cerrado | Controlador ANFIS en lazo abierto | Controlador PI
Sobre impulso [%] |  |  | 
Error en estado estable [%] |  |  | 
Tiempo de establecimiento [seg] |  |  | 
Desempeño de los tres controladores

## Slide 88
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante variaciones de carga
Cambio de 12 a 24 (cambio de carga del 100%) en 0.02 segundos
Cambio de 12 a 24 (cambio de carga del 100%) en 0.02 segundos
Control PI

## Slide 89
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante variaciones de carga
Cambio de 12 a 24 (cambio de carga del 100%) en 0.02 segundos
Cambio de 12 a 24 (cambio de carga del 100%) en 0.02 segundos
Control ANFIS en lazo abierto

## Slide 90
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante variaciones de carga
Cambio de 12 a 24 (cambio de carga del 100%) en 0.02 segundos
Cambio de 12 a 24 (cambio de carga del 100%) en 0.02 segundos
Control ANFIS en lazo cerrado

## Slide 91
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante variaciones de carga
Cambio de 12 a 24 (cambio de carga del 100%) en 0.02 segundos
Cambio de 12 a 24 (cambio de carga del 100%) en 0.02 segundos
Desempeño de los tres controladores

## Slide 92
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante variaciones en el voltaje de entrada
Cambio de 12, 9 Y 6 Voltios en el voltaje de entrada
Control PI

## Slide 93
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante variaciones en el voltaje de entrada
Cambio de 12, 9 Y 6 Voltios en el voltaje de entrada
Control ANFIS en lazo abierto

## Slide 94
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante variaciones en el voltaje de entrada
Cambio de 12, 9 Y 6 Voltios en el voltaje de entrada
Control ANFIS en lazo cerrado

## Slide 95
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante variaciones en el voltaje de entrada
Cambio de 12, 9 Y 6 Voltios en el voltaje de entrada
Resultados | Controlador ANFIS en lazo cerrado | Controlador ANFIS en lazo abierto | Controlador PI
Sobre impulso [%] |  |  | 
Error en estado estable [%] |  |  | 
Tiempo de establecimiento [seg] |  |  | 
Resultados | Controlador ANFIS en lazo cerrado | Controlador ANFIS en lazo abierto | Controlador PI
Sobre impulso [%] |  |  | 
Error en estado estable [%] |  |  | 
Tiempo de establecimiento [seg] |  |  | 
Desempeño de los tres controladores

## Slide 96
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante el cambio del voltaje de referencia
de 12 a 5 V
Desempeño de los tres controladores
Resultados | Controlador ANFIS en lazo cerrado | Controlador ANFIS en lazo abierto | Controlador PI
Sobre impulso [%] |  |  | 
Error en estado estable [%] |  |  | 
Tiempo de establecimiento [seg] |  |  | 
Resultados | Controlador ANFIS en lazo cerrado | Controlador ANFIS en lazo abierto | Controlador PI
Sobre impulso [%] |  |  | 
Error en estado estable [%] |  |  | 
Tiempo de establecimiento [seg] |  |  | 

## Slide 97
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
(FASE 4) – Comparación de resultados
Respuesta ante el cambio del voltaje de referencia
de 12 a 15 V
Desempeño de los tres controladores
Resultados | Controlador ANFIS en lazo cerrado | Controlador ANFIS en lazo abierto | Controlador PI
Sobre impulso [%] |  | 8.4 | 
Error en estado estable [%] |  |  | 
Tiempo de establecimiento [seg] |  |  | 
Resultados | Controlador ANFIS en lazo cerrado | Controlador ANFIS en lazo abierto | Controlador PI
Sobre impulso [%] |  | 8.4 | 
Error en estado estable [%] |  |  | 
Tiempo de establecimiento [seg] |  |  | 

## Slide 98
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
Fase 1 (Análisis y diseño del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 2 (Modelado del convertidor dc-dc Zeta)
Fase 3 (Diseño y simulación del controlador neuro-difuso ANFIS)
Fase 4 (Comparación de resultados)
Fase 5 (Conclusiones y recomendaciones basadas en la comparación de resultados)

## Slide 99
CONCLUSIONES
En esta investigación se ha abordado los problemas de análisis y diseño del controlador neuro-difuso ANFIS para la identificación y control de un sistema dinámico no lineal de cuarto orden, como lo es, el convertidor dc-dc Zeta.
En este trabajo se ha realizado el análisis en detalle del convertidor dc-dc Zeta. El análisis incluye la obtención de la relación de conversión MCC (modo de conducción continua), el modelo de pérdidas de conducción, el modelo de pérdidas de conmutación, la relación de conversión MCD (modo de conducción discontinua). Para el diseño del controlador se desarrolló el modelo dinámico promediado no lineal del convertidor, así como también, el modelo promediado lineal. El modelo promediado lineal fue necesario para el diseño del controlador PI.

## Slide 100
CONCLUSIONES
Se utilizó una simulación para evaluar las capacidades de robustez del controlador propuesto cuando ocurren variaciones de voltaje de entrada, resistencia de carga y durante la puesta en marcha. Un ejemplo de diseño del convertidor Zeta fue llevado a cabo para verificar los procedimientos de diseño de control presentados en esta tesis. La efectividad y robustez del sistema de control propuesto fue confirmado por los resultados de la simulación.
Los resultados de simulación muestran que el método propuesto es robusto y capaz de reducir el efecto de las perturbaciones externas tales como variaciones de voltaje de entrada y resistencia de carga. Además el controlador ANFIS propuesto ofrece mejores resultados en cuanto al sobre impulso, tiempo de establecimiento y error en estado estable, es decir, el control es adaptativo y posee una buena robustez.

## Slide 101
RECOMENDACIONES
Para obtener un buen desempeño al entrenar un sistema neuro-difuso ANFIS, se debe tener una estructura de diseño óptima. Esto involucra establecer el número y tipo de funciones de pertenencia para las entradas, que brinde el mejor mapeo de datos de entrada/salida del sistema a modelar.
Debido al escaso tiempo para el desarrollo de esta tesis no se ha podido llevar a cabo la implementación física de este convertidor. Se recomienda que para futuros trabajos, el convertidor dc-dc Zeta pueda ser fabricado experimentalmente en una placa de circuito impreso (PCB), para darle un enfoque más práctico a este trabajo
El sistema de control del convertidor puede ser mejorado a futuro, utilizando otras técnicas para la optimización de los parámetros de un sistema neuro-difuso. Estudios recientes han combinado las redes adaptativas con algoritmos genéticos (GA) u optimización por enjambre de partículas (PSO) para disminuir las oscilaciones y por tanto el sobre impulso en el voltaje de salida del convertidor.

## Slide 102
GRACIAS