## Slide 1
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA
DISEÑO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CELDA ROBOTIZADA PARA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS MEDIANTE EL TRABAJO COLABORATIVO DE DOS ROBOTS SCARA
AUTORES: CÓRDOVA ARIAS ALEXANDER
QUIMBIAMBA AYOL WILLIAM PAÚL
DIRECTOR: ING. DAVID LOZA MATOVELLE MsC.
SANGOLQUÍ – ECUADOR
2018

## Slide 2: INTRODUCCIÓN

## Slide 3: PROCESOS INDUSTRIALES
Tiempo
Productividad
Eficiencia y Rendimiento

## Slide 4: INDUSTRIA ACTUAL
Rapidez
Coordinación

## Slide 5: APLICACIONES ROBOT INDUSTRIAL

## Slide 6: CELDA DE MANUFACTURA
Monitoreo de todos los equipos
Monitoreo del sistema de alarmas
Administración
Control de toda la producción
Notes: Una celda de trabajo o celda flexible de manufactura, es un grupo de máquinas relacionadas que realizan un proceso en particular, o una estación de un proceso de manufactura aún más largo. Ver Figura 15. El término o aspecto flexible nos indica que la celda no está restringida a una sola tarea o parte del proceso, sino que todo lo contrario puede acomodarse fácilmente a distintas partes y productos

## Slide 7: CELDA DE MANUFACTURA Disposición de un robot en una celda de manufactura
Centro de la Celda
En línea
Robot Móvil
Robot Suspendido
Notes: Centro de la Celda
  Aprovechamiento al máximo del campo de acción del robot.
  Principalmente SCARA, Polares y Cilíndricos
  Para: Carga, Descarga, soldadura, paletizado, ensamblado
En línea
  Líneas de transporte
  Transporte continuo o intermitente
  Soldadura automotriz
Robot Móvil
  Desplazamiento del robot sobre una vía
  Trabajo sobre piezas en movimiento, carga y descarga de máquinas
Robot Suspendido
  Intrínseca de robots tipo pórtico, también en articulares
  Mejor aprovechamiento del área de trabajo
  Proyección de material, aplicación de adhesivos, corte, soldadura por arco.

## Slide 8: ROBÓTICA COLABORATIVA
Diferencia entre una celda de trabajo clásica con una celda robótica cooperativa es la introducción de una red de comunicación entre los controladores de todos los robots existentes en la celda
Notes: La principal diferencia entre una celda de trabajo clásica con una celda robótica cooperativa es la introducción de una red de comunicación entre los controladores de todos los robots existentes en la celda (KUKA, 2017). La red mencionada en tiempo real para intercambiar datos y señales, es necesaria para realizar tareas cooperativas. Otra diferencia es usar sólo un HMI para todos los robots de la célula robótica.

## Slide 9: ARQUITECTURA ROBOTS COLABORATIVOS
Herramientas Reconfigurables
Sistema Inteligente de control y supervisión
Integración y Comunicación
Notes: Herramientas Reconfigurables.
Permiten a los equipos de montaje flexibles adaptar fácilmente el proceso que se esté realizando a posibles perturbaciones en el mismo.
Sistema Inteligente de control y supervisión
Permiten un mayor rendimiento y una reconfigurabilidad de alto nivel de los procesos de producción con el uso de controles distribuidos y abiertos vinculados a la información de sensores. El módulo de control utiliza un enfoque basado en sensores para potenciar un marco de control descentralizado basado en una arquitectura orientada a servicios.
Integración y Comunicación
Permite la integración y la conexión en red de los sistemas de control mediante la utilización de tecnologías que nos permitan la operación coordinada, cooperativa entres los robots.

## Slide 10: CELDA DE TRABAJO, ROBOTS SCARA

## Slide 11: OBJETIVOS

## Slide 12
OBJETIVOS GENERAL
“Diseñar e implementar una celda robotizada para la clasificación de productos mediante el trabajo colaborativo de dos robots SCARA”

## Slide 13: OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Robot SCARA.
Banda Transportadora
Trabajo Colaborativo
Unidad de Control

## Slide 14: DEFINICIÓN NECESIDADES
N° | Necesidad
1 | Fácil uso.
2 | Fácil mantenimiento.
3 | Movimiento sincronizado entre robots.
4 | El movimiento de la banda debe ser constante.
5 | Fácil interacción con el usuario.
6 | Clasificación de piezas por su forma y color
7 | Debe ser resistente a impactos, humedad, corrosión, etc.
8 | Mayor longitud de trabajo en la banda transportadora
9 | El sistema puede utilizarlo cualquier persona.
10 | Alta velocidad de Clasificación
 | Característica Técnica
1 | Operación Simple
2 | Arquitectura Modular
3 | Trabajo colaborativo entres 2 robots
4 | Control velocidad de banda
5 | Interfaz HMI Comprensible
6 | Sistema Visión Artificial
7 | Sistema Robusto
8 | Envío de piezas continua
9 | Operación Simple
10 | Robot SCARA de mayor velocidad

## Slide 15: Módulos y subsistemas
# | Módulos | Subsistema
1 | Robot SCARA Mayor Velocidad | Geometría Robot
 |  | Cinemática y Dinámica del Robot
2 | Celda de Trabajo Colaborativo | Diseño y Construcción Banda Transportadora
3 | Control | Tarjeta Control
 |  | Visión Artificial
 |  | Filtro de Kalman
 |  | Planificador

## Slide 16: ROBOT SCARA

## Slide 17: ROBOT SCARA ESTUDIO CINEMÁTICO
MÉTODO GEOMÉTRICO

## Slide 18: ROBOT SCARA ESTUDIO DINÁMICO
Euler Lagrange
DESP. ANGULARES
DESP. LINEALES

## Slide 19: ROBOT SCARA ESTUDIO DINÁMICO
Matriz de Aceleraciones Centrípetas y de Coriolis
Matriz de Fuerzas Gravitacionales

## Slide 20: ROBOT SCARA ESTUDIO DINÁMICO
T=2 Nm
T=2.5 Nm

## Slide 21: ROBOT SCARA Geometría, SELECCIÓN ACTUADORES

## Slide 22: ROBOT SCARA GEÓMETRIA, SELECCIÓN ACTUADORES
Característica | Valor
Torque | 33 kgf-cm
RPM | 82 rpm
Voltaje | 24 VDC
Reducción | 1:43
Corriente | 3.85 A
Peso | 1.6 kg
Motor DC IG52
Característica | Valor
Voltaje Nominal | 6-19 VDC
Reducción | 1:5
Velocidad (carga) | 0.035 m/s
Corriente sin carga | 800 mA
Característica | Valor
Voltaje Nominal | 12 VDC
Corriente | 1 A

## Slide 23: BANDA TRANSPORTADORA

## Slide 24: BANDA TRANSPORTADORA Cálculo de Parámetros
Capacidad Carga
Fuerza sin Carga
Fuerza con Carga
Potencia Teórica
Potencia requerida
L=1.8m v=0.15m/s
A=30cm
Notes: Cálculo de la capacidad máxima de transporte
La piezas están elaboradas de tol en la parte superior y balsa en la parte inferior.Para este cálculo se considera que la carga es constante en toda la longitud de la banda durante el funcionamiento.
k= factor de inclinación, como la banda es horizontal, el ángulo de inclinación es 0k=1
Cálculo de Fuerzas
C= factor de fricción por longitud
f= factor de fricción de las partes móviles=0.020 para trabajo en ambiente normal (CEMA=Asociación de fabricantes de equipos transportadores)
G= peso de las partes móviles (peso de la banda y peso del rodillo motriz por metro)
g=gravedad
H= altura de elevación de la carga
Cálculo de potencia
Potencia requerida para desplazar la banda y la carga
Ps= potencia adicional por guías
n=eficiencia del motor eléctrico =0.85. (DUNLOP)
e=eficiencia mecánica de la transmisión= 0.9. Transmisión por engranes (CEMA)

## Slide 25: BANDA TRANSPORTADORA Diseño Rodillos
Tensión Efectiva
Tensión lado ajustado y lado flojo
Torque en rodillos
Notes: Cálculo de tensiones
Para que se produzca el movimiento de la banda, debe existir una diferencia de tensiones en los lados del rodillo motriz. La mayor tensión es conocida como tensión del lado ajustado , mientras que la menor tensión es conocida como tensión del lado flojo. La diferencia entre las dos tensiones se llama tensión efectiva y es la que realiza el trabajo de movimiento.
m= coeficiente de accionamiento
La tensión del lado ajustado aumenta en un 20% por el tipo de tensionamiento (manual)
Cálculo de tensiones
Para que se produzca el movimiento de la banda, debe existir una diferencia de tensiones en los lados del rodillo motriz. La mayor tensión es conocida como tensión del lado ajustado 𝑇_1, mientras que la menor tensión 𝑇_2 es conocida como tensión del lado flojo. La diferencia entre las dos tensiones se llama tensión efectiva 𝑇_𝑒 y es la que realiza el trabajo de movimiento.
m= coeficiente de accionamiento
La tensión del lado ajustado aumenta en un 20% por el tipo de tensionamiento (manual)

## Slide 26: BANDA TRANSPORTADORA Diseño Eje Rodillos
Análisis de fatiga
Factor de seguridad
Notes: Para el diseño de un eje sometido a cargas cíclicas, se debe realizar un análisis de falla por fatiga, se toma el criterio de ED-Goodman
qt= peso de rodillo
Se’= límite de resistencia a la fatiga en viga vibratoria
Se calcula el esfuerzo de fatiga utilizando la ecuación de Marín. Considerando como acabado superficial (maquinado), para una confiabilidad de 95%.

## Slide 27: BANDA TRANSPORTADORA Parámetros Calculados
Término | Descripción | Valor Anterior | Valor Actual
[m/s] | Velocidad máxima banda | 0.05 | 0.15
[ton/h] | Capacidad transporte de la banda | 0.424 | 0.424
[N] | Fuerza mover banda con carga | 2.77 | 3.21
[W] | Potencia requerida motor | 21.7 | 30.01
[N] | Tensión efectiva | 146.67 | 200
[N] | Tensión de lado ajustado | 220 | 360
[N] | Tensión de lado flojo | 117.33 | 160
 | Factor seguridad de banda | 21.59 | 13.33
[mm] | Diámetro rodillo motriz | 76.2 | 76.2
[Nm] | Torque del motor | 5.58 | 7.61
[mm] | Diámetro eje del rodillo | 12 | 12
[MPa] | Limite Resistencia a fatiga | 145.91 | 146.01
 | Factor seguridad ejes | 2.17 | 1.63
Término | Descripción | Valor Anterior | Valor Actual
 | Velocidad máxima banda | 0.05 | 0.15
 | Capacidad transporte de la banda | 0.424 | 0.424
 | Fuerza mover banda con carga | 2.77 | 3.21
 | Potencia requerida motor | 21.7 | 30.01
 | Tensión efectiva | 146.67 | 200
 | Tensión de lado ajustado | 220 | 360
 | Tensión de lado flojo | 117.33 | 160
 | Factor seguridad de banda | 21.59 | 13.33
 | Diámetro rodillo motriz | 76.2 | 76.2
 | Torque del motor | 5.58 | 7.61
 | Diámetro eje del rodillo | 12 | 12
 | Limite Resistencia a fatiga | 145.91 | 146.01
 | Factor seguridad ejes | 2.17 | 1.63
(DUNLOP, 2009)

## Slide 28: BANDA TRANSPORTADORA Elementos
Característica | Valor
Corriente salida | 14 A
Corriente Pico | 30 A
Voltaje alimentación | 5V
Voltaje Salida | 5-35V
Característica | Valor
Voltaje | 12-24V
Corriente baja velocidad | 1 A
Corriente alta velocidad | 5V
Torque | 12Nm
Potencia | 35W

## Slide 29: ALGORITMO DE CONTROL

## Slide 30: ALGORITMO DE CONTROL GENERAL
Visión Artificial, Filtro Kalman
Planificador
Posicionamiento de Robots
Reconocimiento,
Predicción
Asignación de tareas
Tomar Objetos
Notes: Visión Artificial.- Se encarga del reconocimiento de colores y formas.
Filtro de Kalman.- Obtiene un punto de coordenadas de acuerdo a un sistema de referencia, la entrada de ésta etapa es el punto de coordenadas del centro de masa de los objetos detectados.
Planificador.- En esta etapa se tiene una máquina de estados, la cual realizará la asignación de tareas para cada manipulador de la celda, es decir, enviará a cada robot la información y señales para que ejecuten una determinada acción.
Posicionamiento de Robots.- Para asegurar que los manipuladores llegarán al punto indicado por el filtro y realicen su tarea, se implementa un control PID de posición.

## Slide 31: ALGORITMO DE CONTROL Visión Artificial
Python
Algoritmo de Visión Artificial
Open CV
Reconocimiento Colores y Formas

## Slide 32: ALGORITMO DE CONTROL Planificador
Asignación de acciones
frente a cada evento

## Slide 33: PLANIFICADOR Eventos y Acciones
Robot 1, Robot 2 Habilitados
Robot 1 Habilitado,
Robot 2 Deshabilitado

## Slide 34: PLANIFICADOR Eventos y Acciones
Robot 1 Deshabilitado,
Robot 2 Habilitado
Robot 1, Robot 2 Habilitado
Dos objetos muy cercanos

## Slide 35: POSICIONAMIENTO ROBOTS

## Slide 36: POSICIONAMIENTO ROBOTS Control de Posición
Motor | Funciones Transferencia | Constantes Kp, Ki, Kd
Articulación 1 |  | ,,
Articulación 2 |  | ,,
Lineal |  | ,,
Motor | Funciones Transferencia | Constantes Kp, Ki, Kd
Articulación 1 |  | 
Articulación 2 |  | 
Lineal |  | 
Notes: Se puede ver que con las ecuaciones anteriores únicamente se requiere un punto en el espacio (x,y) el cual es proporcionado por el Filtro de Kalman a través del planificador de tareas, y de esta manera calcular las variables que deben tomar las articulaciones del robot con el fin de ubicarse en dicho punto.

## Slide 37: CONSTRUCCIÓN, E IMPLEMENTACION

## Slide 38
CONSTRUCCIÓN
Banda Transportadora
Corte, Soldadura y Pintura

## Slide 39
CONSTRUCCIÓN
Robot SCARA
Corte, Montaje, Pintura
Eslabones
Acople Motor
Guía Acople Motor lineal
Estructura
Externa

## Slide 40
CONSTRUCCIÓN
Robot SCARA
Montaje

## Slide 41
CELDA ROBOTIZADA Montaje y Cableado Tablero Electrónico

## Slide 42
CELDA ROBOTIZADA Diseño
Dimensiones de la celda
2400 x 1504,91 x 1030
Tipo: no atendida
Disposición: en línea
Ubicación de los robots: en línea
Notes:       Celdas No Atendidas
En este tipo de celdas, únicamente el robot industrial es el que manipula los materiales de tal manera que los operadores no realizan trabajos pesados.

## Slide 43
CELDA ROBOTIZADA

## Slide 44
CELDA ROBOTIZADA Pruebas y Funcionamiento

## Slide 45
CELDA ROBOTIZADA Protocolo de Pruebas
Velocidad de banda es 0.1 m/s
Tiempo de envio de piezas 4.5 seg.
Velocidad de banda 0.1 m/s
Tiempo de envío de piezas 7 seg
Robot 1, Robot 2 Habilitados
Robot 1 Habilitado, Robot 2 Deshabilitado

## Slide 46
CELDA ROBOTIZADA Protocolo de Pruebas
Velocidad de banda 0.07 m/s
Tiempo de envío de piezas 8 seg
Robot 2 Habilitado, Robot 1 Deshabilitado

## Slide 47
CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN | 
 | ROBOT 1 | ROBOT 2
Alcance (mm) | 390 mm | 400 mm
Numero de ejes | 3 | 3
Repetibilidad | <±0.015 mm | < ± 0.1 mm
Peso | 10 kg aprox. | 20 kg aprox.
Velocidad Eje X, Y Eje Z | 82rpm 10mm/s | 67rpm 10mm/s
Efector final | Electroimán (incluye) | Electroimán (incluye)
Actuadores Eje X - Y: Eje Z: | Motores DC, 24 VDC – 3.85A, (IG 52-04, TD-045-082 ) Motor DC 12 VDC – 0.8 A (ROBOTZONE HDA 8-2) | Motores DC, 24 VDC – 3.85A, (IG 52-04, TD-020-067 ) Motor DC 12 VDC – 0.8 A (ROBOTZONE HDA 8-2)
Transmisión de Potencia | Directa | Directa
Carga máxima | 5 Kg | 2 kg
Dimensiones | 463,68 x 676,30 x 120 | 508,94 x 733 x 125

## Slide 48
ROBOT SEIKO G10-651S
ROBOT SCARA LS3-401S/W
$ 5580
$ 8689
$ 1200
ROBOT WACQ
COMPARACIÓN DE COSTOS

## Slide 49: ANÁLISIS DE RESULTADOS

## Slide 50
ANÁLISIS DE RESULTADOS Análisis de tiempos de proceso
Prueba | Robot 1 Tiempo [seg] | Robot 2 Tiempo [seg] | Robot 1 & Robot 2 Tiempo [seg] | 
1 | 76.7 | 105.4 | 55.0 | 
2 | 76.0 | 104.8 | 54.9 | 
3 | 76.4 | 106.1 | 55.7 | 
4 | 76.3 | 105.6 | 55.8 | 
5 | 75.8 | 105.5 | 55.3 | 
6 | 76.2 | 105.0 | 56.2 | 
7 | 76.1 | 105.2 | 55.7 | 
8 | 76.6 | 105.6 | 55.3 | 
9 | 75.6 | 105.3 | 55.1 | 
10 | 76.0 | 105.5 | 55.2 | 
 | 76.17 | 105.4 | 55.42 | 
Prueba | Robot 1 Tiempo [seg] | Robot 2 Tiempo [seg] | Robot 1 & Robot 2 Tiempo [seg] | 
1 | 76.7 | 105.4 | 55.0 | 
2 | 76.0 | 104.8 | 54.9 | 
3 | 76.4 | 106.1 | 55.7 | 
4 | 76.3 | 105.6 | 55.8 | 
5 | 75.8 | 105.5 | 55.3 | 
6 | 76.2 | 105.0 | 56.2 | 
7 | 76.1 | 105.2 | 55.7 | 
8 | 76.6 | 105.6 | 55.3 | 
9 | 75.6 | 105.3 | 55.1 | 
10 | 76.0 | 105.5 | 55.2 | 
 | 76.17 | 105.4 | 55.42 | 
Capacidad de Diseño ()
Capacidad efectiva
Producción real
Notes: Se tiene que en promedio para clasificar 12 piezas el primer robot toma un tiempo de 76.17 seg (1.27 min), el segundo de 105.4 seg (1.76 min) y en conjunto 55.42 seg (0.92 min). Para tener una apreciación más aproximada a una industria se realiza el cálculo para un día laboral de 8 horas (480 min)
Donde 0.85 se refiere al 85% de trabajo real
En la vida práctica se dice que dicho valor es si toda la producción se realiza de forma normal, pero ya en datos reales pueden ocurren paros de maquinaría, accidentes de operarios, cortes de energía, etc. Por lo que al valor anterior se le añade un porcentaje que se refiere a dichos sucesos, el cual se obtiene basado en registros diarios de producción. Para nuestro proyecto se utilizará un porcentaje de 83%

## Slide 51
ANÁLISIS DE RESULTADOS Análisis de tiempos de proceso
Robot 2
Robot 1 y Robot 2
Chart: Cantidad de Piezas Clasificadas
| Categoría 1
Robot 2 (Antiguo) | 2412
Robot 1 (Nuevo) | 3199
Robot 1 y Robot 2 | 4419
Taza de producción

## Slide 52
ANÁLISIS DE RESULTADOS Análisis de rendimiento
Prueba | Defectos Robot1 | Robot 1 Y [%] | Defectos Robot2 | Robot 2 Y [%]
1 | 2 | 98.01 | 2 | 98.01
2 | 1 | 99.00 | 1 | 99.00
3 | 3 | 97.05 | 4 | 96.07
4 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00
5 | 1 | 99.00 | 2 | 98.01
6 | 0 | 100.00 | 4 | 96.07
7 | 1 | 99.00 | 2 | 98.01
8 | 0 | 100.00 | 2 | 98.01
9 | 3 | 97.05 | 3 | 97.05
10 | 0 | 97.05 | 1 | 99.00
 |  | 98.61 |  | 97.92
Prueba | Defectos Robot1 | Robot 1 Y [%] | Defectos Robot2 | Robot 2 Y [%]
1 | 2 | 98.01 | 2 | 98.01
2 | 1 | 99.00 | 1 | 99.00
3 | 3 | 97.05 | 4 | 96.07
4 | 0 | 100.00 | 0 | 100.00
5 | 1 | 99.00 | 2 | 98.01
6 | 0 | 100.00 | 4 | 96.07
7 | 1 | 99.00 | 2 | 98.01
8 | 0 | 100.00 | 2 | 98.01
9 | 3 | 97.05 | 3 | 97.05
10 | 0 | 97.05 | 1 | 99.00
 |  | 98.61 |  | 97.92
Rendimiento
Rendimiento total celda

## Slide 53
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Eficiencia Real de Producción (ERP%)
Notes: 1.Disponibilidad de Planta: porcentaje de tiempo real de las máquinas produciendo respecto al tiempo previsto para la producción.
2. Rendimiento de Equipos: porcentaje de producción real de los equipos, respecto a la producción nominal durante un periodo de tiempo.
3. Calidad de Proceso: porcentaje de producto conforme respecto a la totalidad de la producción generada.

## Slide 54
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Eficiencia Real de Producción (ERP%)
Rangos de ERP
Ejemplos Industrias respecto a ERP

## Slide 55
Implementación de una celda de trabajo mediante trabajo colaborativo.
Robot SCARA de mayor velocidad.
Material de los eslabones y selección de motor.
CONCLUSIONES

## Slide 56
Filtro de Kalman.
Planificador.
Eficiencia de la celda: 96.55, Aumento de producción: 83% y tasa de producción: 12.8 p/min.
CONCLUSIONES

## Slide 57
Variación de velocidad de la banda transportadora.
Reconocimiento de objetos.
Manual de operación
RECOMENDACIONES

## Slide 58
Mantenerse fuera del área de trabajo de los robots.
Paro de emergencia
RECOMENDACIONES

## Slide 59
TRABAJO FUTURO
Industria 4.0
IoT

## Slide 60: GRACIAS POR SU ATENCIÓN