## Slide 1
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE ROBOT TETRÁPODO SEMBRADOR DE SEMILLAS PARA LEGUMINOSAS

## Slide 2
CONTENIDO
Introducción
Diseño y Construcción
Pruebas y resultados
Conclusiones, recomendaciones
y trabajos futuros

## Slide 3
INTRODUCCIÓN

## Slide 5
Diseñar la plataforma robótica móvil para siembra de granos.
Construir exoesqueleto mecánico
Implementar la movilidad de la del exo esqueleto robotico con un mando inalámbrico
(Modo Reactivo Contraldo)
Construir Electrónica de circuitos digitales.
(Arduino)
Diseño de Interface HMI
OBJETIVOS
OBJETIVOS
Notes: Diseñar e implementar una placa electrónica de toma de datos y control de la plataforma de interiores.
Implementar el control de la plataforma robótica móvil utilizando el sistema operativo robótico (ROS),

## Slide 6
ALMACENAMIENTO
Carga Manual de Granos
UBIACIÓN
Se coloca en el punto de Inicio de siembra
CONFIGURACIÓN
Distancia, Dirección
MODO DE NAVEGACIÓN REACITVO CONTROLADO

## Slide 7
    NAVEGACIÓN REACTIVA
Notes: El principio de funcionamiento del Lidar es semejante al sonar; hace brillar una pequeña luz en una superficie y mide el tiempo en que tarda la luz en regresar a la fuente. Cuando se ilumina la superficie significa que la luz reflejo y como la velocidad de la luz es 3𝑥〖10〗^8 𝑘𝑚/𝑠 el equipo necesario para poder realizar estas mediciones tiene que operar extremadamente rápido. Gracias a los avances tecnológicos en la actualidad se puede realizar este tipo de mediciones y almacenar en segundos cuando se iluminan diferentes puntos de una superficie con un equipo láser
Mejorar imagenes

## Slide 8
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 9
Características Técnicas de Funcionamiento
Destascripción | Magnitud | Unidad
Diámetro máximo de perforación | 2 | cm2
Profundidad maxima de perforación | 2 | cm
Altura máxima de surco | 10 | cm
Mínimo radio de curvatura | 40 | mm
Inclinación del suelo | 10 | %
Velocidad máxima de desplazamiento | 0.4 | m/s
Aceleración máxima de desplazamiento | 0,1 | m/s^2
Peso máximo de carga | 720 | g
Autonomia de la batería | 1 | Hora
Voltaje de operación | 5.2 | V
Estado de Carga | 4 Led’s | Carga completa
Notes: Necesito un robot para pruebas

## Slide 10
Características Técnicas de Operación
Condiciones Ambientales/Climaticas
Destascripción | Magnitud | Unidad
Temperatura Ambiente | 15 - 25 | ℃
Humedad | 25 - 40 | %
Altitud geográfica | 2400 - 2900 | m
Tipo de suelo | 30kg/cm3 | Arena
Velocidad de Viento | 7-- 10 | Km/h

## Slide 11
Arquitectura del Sistema
Bbluetooth hc-05 arduino
(SLAVE MODE)
Arduino Mega
Sensor de Distancia de Ultrasonido
HC-SR05 / HY-SRF05
ACELERÓMETRO
GY-45 MMA8451 3 EJES
Controlador de Servos
16 Canales I2C PCA9685
Infrarrojos IR obstáculos
Módulo de sensor para Arduinos
Robot de coche inteligente
Dispositivo Movil
Servo MG996R
Rotación 180 Grados

## Slide 12
 | Selección
Estructura | 
Sensores | 
SELECCIÓN DE ELEMENTOS
ACELERÓMETRO
GY-45 MMA8451 3 EJES
Controlador de Servos
16 Canales I2C PCA9685
Infrarrojos IR obstáculos
Módulo de sensor para Arduinos
Robot de coche inteligente
Acrílico
Transparente de3mm
Servo MG996R
Rotación 180 Grados

## Slide 13
Batería |  | 
Control |  | 
RESULTADO DE SELECCIÓN
Arduino Mega
Bbluetooth hc-05 arduino
(SLAVE MODE)
Bateria Minimax
Alimenta equipo de Control y Sensores
Bbluetooth LIPO
Alimenta los Servo Motores

## Slide 14
ETAPAS DE DESARROLLO
Módulo de Estructura
Módulo de Sensores
Módulo de Silo y Herramienta de Siembra
Módulo de Bateria

## Slide 15
ETAPAS DE DESARROLLO
Módulo de Estructura
Módulo de Sensores
Módulo de Silo y Herramienta de Siembra
Aditamento de Carga

## Slide 16
Análisis de Carga

## Slide 17
Análisis de Carga

## Slide 18
Análisis de esfuerzos

## Slide 19
Análisis de esfuerzos

## Slide 20
Análisis Cinemático de Extremidades

## Slide 21
Análisis Cinemático de Extremidades

## Slide 22
Parámetros de Denavit & Hatenberg

## Slide 23
Análisis cuatro barras

## Slide 24
ETAPAS DE DESARROLLO
Módulo de Estructura
Módulo de Sensores
Módulo de Silo y Herramienta de Siembra
Módulo de Batería

## Slide 25
SENSORES DIRECCIONALES

## Slide 26
SENSORES DE MEDICIÓN

## Slide 27
SENSORES DE CONTEO DE GRANO
SENSOR DE AVISO VOLCAMIENTO
X
Y
Z

## Slide 28
ETAPAS DE DESARROLLO
Módulo de Estructura
Módulo de Sensores
Módulo de Batería
Módulo de Silo y Herramienta de Siembra

## Slide 29
Masa = 720.30 gramos
Volumen = 40 cm3
Densidad = 18 g/cm3
Alrededor de 200 granos de maíz

## Slide 31
Herramienta de Siembra

## Slide 32
Tornillo sin fin, para el sistema de conteo de granos

## Slide 33
ETAPAS DE DESARROLLO
Módulo de Estructura
Módulo de Sensores
Módulo de Silo y Herramienta de Siembra
Módulo de Batería

## Slide 34
ELEMENTOS | N˚ DE | VOLTAJE | AMPERAJE | AMPERAJE TOTAL
ROBOT TETRÁPODO | ELEMENTOS | V | mA | mA
ARDUINO M. | 1 | 5 | 200 | 200
SERVOS | 15 | 5 | 100 | 1500
ULTRASÓNICO | 5 | 3.3 | 60 | 66
BLUETOOTH | 1 | 3.3 | 50 | 10
INFRARROJO | 1 | 1.1 | 20 | 20
ACELERÓMETRO | 1 | 3.3 | 50 | 20
AMPERAJE TOTAL NECESARIO mA |  |  |  | 1816 mA

## Slide 35
Pruebas y Resultados

## Slide 36
    Pruebas
Notes: PRUEBAS:
Cada cuadro

## Slide 37
    Prueba de Desplazamiento
    en los diferentes terrenos

## Slide 38
Conclusiones, Recomendaciones
Notes: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Y POSIBLES TRABAJOS FUTUROS

## Slide 39
    Conclusiones
Se concluyó que el diseño de la forma de los pies del robot proporciona estabilidad en diferentes terrenos, acoplando una pieza intercambiable llamada “casco’’, podrá desplazase adaptarse, en terrenos en los que pueda hundirse, o desplazarse en terrenos más lizos sin ella
Se obtuvo un mejor funcionamiento del robot en un terreno plano, debido a que para mejorar su estabilidad se redujo la dimensión de sus extremidades para bajar su centro de gravedad y disminuir la flexión de extremidades.

## Slide 40
Se concluyó que el diseño del robot a una escala mayor es mas eficiente en su moviemiento para suelos mas agrestes
Se concluyó que el aprovechamiento de tecnoligía arduino reduce tiempos de desarrollo y facilita la implemntación sensores y actuadores, al disponer de una gran vaiderad de librerias gratuitas.

## Slide 41
    Recomendaciones y trabajos futuros
Se recomienda usar un material más rígido para el tubo que perfora la tierra y deja el hueco, en donde se deposita la semilla, para que no tenga deformación por impacto y se reduzca su desgaste
Se sugiere un módulo de comunicación Wireless, que remplace el módulo de comunicación bluetooth, para que el robot tenga mayor alcance en su etapa de configuración.
Se recomienda la inclusion de materiales que permitan el trabajo en climas con lluvia y tormentas eléctricas

## Slide 42
Agradecimientos especiales a:
ING. DAVID LOZA MATOVELLE
(Director de la Carrea de Ingeniería Mecatrónica).
ING. BYRON CORTEZ
(Director de Tésis)

## Slide 43
Gracias por su atención.