## Slide 1
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CUARTO EJE PARA EL SISTEMA CNC DE FRESADORA BRIDGEPORT DEL LABORATORIO DE PROCESOS DE MANUFACTURA”
SANGOLQUÍ, ENERO 2019
AUTORES:
DILLON ESCOBAR JONATHAN JOEL
CÁRDENAS REYES MARÍA AUGUSTA
DIRECTOR: ING. BYRON HERNÁN CORTEZ
Notes: JONA

## Slide 2: contenido
OBJETIVOS
MARCO TEÓRICO
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
PRUEBAS Y RESULTADOS
CONCUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Notes: JONA

## Slide 3: Diseñar e implementar un cuarto eje a un sistema CNC de la máquina fresadora Bridgeport, de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
OBJETIVO GENERAL
Notes: JONA

## Slide 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diseñar y construir un teach pendant para el control manual de la fresadora Bridgeport.
Implementar el control automático del sistema de fresado CNC para uso de 4to eje en la fresadora vertical Bridgeport.
Realizar pruebas de manufactura en el sistema CNC de 4 ejes para la detección y corrección de errores, a fin de obtener una precisión rotacional del cuarto eje de +-0.8º
Notes: JONA

## Slide 5
CNC (Control Numérico por computador)
MARCO TEÓRICO
Notes: MAGUS
CNC significa control numérico por computador, es una tecnología q consiste en el control de movimiento de una herramienta en un plano. Esto se realiza mediante un conjunto de ordenes o programas, procesados por un controlador y q dan acción a un efector final o actuador.
Este tipo de centros de mecanizado es utilizado en la industria para mejorar tiempo de producción, disminuir costos, aumentar la calidad de acabado de las piezas y mejorar tolerancias.

## Slide 6
Interpretadores de código G
MARCO TEÓRICO
Notes: Magus
El interpretador forma parte fundamental del sistema de control de una cnc.
La principal función que cumple, es procesar lineas de código G en señal eléctrica de control, q a su vez permiten posicionar actuadores eléctricos en coordenadas, ademas del control de la velocidad del husillo, rangos de movimiento, y configuración en los parámetros de manufactura.
(explicar los tipos)

## Slide 7
Diseño y manufactura asistidos por computador CAD/CAM
MARCO TEÓRICO
Notes: Magus
un sistema CAD es el Dibujo asistido por computador a travez de un software, que representa gráficamente la pieza a maquinar en 2 y 3 dimensiones.
un sistema CAM es la manufactura asistida por computador a travez de un software, que parte del dibujo realizado e ingresa los parámetros de corte y técnicas para el mecanizado, ademas de simular el proceso.
La conversión del CAM a código G se realiza mediante un postprocesador, el cual genera lineas de código que representan las coordenadas, acorde a las prestaciones admisibles para un centro de mecanizado

## Slide 8
Engranajes rectos y helicoidales
MARCO TEÓRICO
Notes: Jona
la manufactura de engranajes se realiza con una correcta sincronización en 2 movimientos, el movimiento de traslación de la mesa y el de rotación q se intercala entre el husillo y el cabezal divisor.
para engranes helicoidales se requiere el calculo manual del tren de engranajes de la lira de la fresadora.
Para ello los sistemas cnc aplicados a este tipo de manufactura facilitan el calculo y diseño de los engranes, disminuyendo así el tiempo maquinado

## Slide 9
TORNO - FRESADO
MARCO TEÓRICO
Notes: Jona
un proceso de torno frenado corresponde al fresado de una pieza cilíndrica, mientras rota en un eje. Es un método usado en CNCs de 4 y 5 ejes para el maquinado de piezas simétricas de rotación.
dentro de las ventajas en este proceso se tiene, menor desgaste de la herramienta de corte y mejora el tiempo de producción.

## Slide 10
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PROGRAMACIÓN
EN PHYTON
DISEÑO ROBUSTO
HMI
CONTROL SINCRONIZADO
DE ACTUADORES
INTERPRETADOR
DE CÓDIGO G
TEACH PENDANT
1
2
3
4
5
6
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
MATRIZ DE CALIDAD
Notes: Magus
El diseño empieza con el análisis de la matriz de calidad o QFD para identificar las necesidades en la máquina y expresarlas de forma técnica…. (…..Nombrar todas….)
Dentro las cuales, especificaciones técnicas principales como son:
Diseño robusto: máquina debe funcionar en ambientes industriales,
programación en phyton: El código se va a desarrollar en un software libre,
Interpretador de código G: acorde al controlador seleccionado

## Slide 11
MÓDULO 1
TRANSMISIÓN DEL CUARTO EJE
Notes: Jona
Después del análisis comparativo entre las soluciones (soluciones)
Se selecciona el mecanismo de tornillo sin fin y corona, que proporciona un mayor control en el giro, ademas de la propiedad de autobloqueo que existe en esta configuración.

## Slide 12
SUJECIÓN DE LA MATERIA PRIMA
MECANISMO DEL CUARTO EJE
TORNILLO SIN FIN Y CORONA
MÓDULO 1
Notes: Jona
Obteniendo como selección un cabezal divisor, compuesto por un plato de 3 garras para la sujeción de la materia prima.

## Slide 13
MÓDULO 1
HERRAMIENTA DEL HUSILLO
Notes: Magus
Para la selección de herramienta del husillo se comparo la (soluciones)
Siendo la mejor opción, la fresa de disco o modular ya que es una herramienta estandarizada, y de fácil obtención en el mercado.

## Slide 14
MÓDULO 1
HERRAMIENTA DEL HUSILLO
Notes: Magus
(explicación de herramienta —->rectos y Helicoidales)

## Slide 15
MÓDULO 1
Parámetros DE CORTE
Notes: Magus
Para la manufactura de piezas en centros de mecanizado, es necesario conocer la velocidad corte necesaria para el material a maquinar, así como la fuerza y la potencia de corte.
Se tomo como ejemplo el diseño de engranes sobre una aleación de fundición con base de aluminio encontrando los siguientes valores. (leer valores)

## Slide 16
MÓDULO 1
VELOCIDAD DE CORTE: Torno-Fresado
681.41
Notes: Jona
Para el calculo de la velocidad de corte en la configuración Torno-fresado, se suman: la velocidad de corte de la herramienta y la velocidad de la pieza en el cuarto eje.
Teniendo como resultado en el ejemplo planteado anteriormente una velocidad de corte de (Leer)

## Slide 17
MÓDULO 2
CONTROLADOR DEL TEACH PENDANT
Notes: Jona
Para la selección del controlador en el Teach Pendant, se compararon los siguientes controladores (LEER)
escogiendo como solución, la raspberry, debido a su alta prestación, bajo costo y bajo consumo de energía.

## Slide 18
MÓDULO 2
INTERPRETADOR DE CÓDIGO G
Notes: Magus
La selección del interpretador de código G esta relacionada con el tipo de controlador seleccionado.
para ello se tomo en cuanta las siguientes soluciones. (LEER)
Escogiendo así el interpretador PYCNC, debido a q esta desarrollado en software LIBRE y su código base se encuentra disponible para modificaciones.

## Slide 19
CONTROLADOR
INTERPRETADOR DE CÓDIGO G
MÓDULO 2
TEACH PENDANT
Notes: Magus
Es así que el controlador, conjunto con el interpretador de código G PYcnc proporciona.
Un sistema robusto: teniendo como complemento, la ejecución de código frente a fallas del sistema, controladores en avance y velocidades de husillo, sistemas de seguridad internos, procesos en tiempo real y procesador de bajo consumo. desarrollados en el lenguaje de programación Python.

## Slide 20
MÓDULO 2
Cálculo del ángulo rotacional para el cuarto eje β`
Notes: Jona
Para el mecanizado de engranajes helicoidales es importante sincronizar, el recorrido de la mesa con el avance angular, siendo el ángulo rotacional (beta prima) para el cuarto eje, en función del Ancho de la cara del diente, el espesor del diente, el radio del engranaje y el ángulo de la hélice.
A fin de evitar la variación del ángulo de la hélice, el espesor del diente. obteniendo simetría entre los dientes del engranajes Helicoidales.

## Slide 21
MÓDULO 2
IMPLEMENTACIÓN HILOS DE PROGRAMACIÓN
REGISTROS
REGISTROS
COMUNICACIÓN PYCNC
COMUNICACIÓN PYCNC
POSTPROCESADOR
POSTPROCESADOR
VELOCIDAD HUSILLO
VELOCIDAD HUSILLO
LECTURA DE ARCHIVOS EN CÓDIGO G
LECTURA DE ARCHIVOS EN CÓDIGO G
CONTROL MANUAL
CONTROL MANUAL
CONTROL AUTOMÁTICO
CONTROL AUTOMÁTICO
HMI
HMI
Notes: J_Registros: realiza registros y una base de datos, de cada operación y cambio en el desarrollo del controlador
J_ComuPYCNC: Realiza una comunicación en paralelo con el controlador PYCNC, Terminal GPIO y HMI
J_VelocidadHusi: Controla y estabiliza la velocidad del husillo, en caídas de voltaje de señal PWM
J_LecturaG: Conecta la carpeta de archivos G y ejecuta los archivos seleccionados en el controlador PYCNC
M_C.Manual: Maneja en subRutinas Codigo G, controlando: avance(mm/min), velocidad husillo, avance por pulso y validación de coordenadas de posicionamiento.
M_C.Auto: Ejecución de archivos en código G, validación de coordenadas y terminal de programación directa en código G
M_PostProcesador: Generación de Código G para engranes rectos y helicoidales (izquierdos o derechos).
Se diseño un postprocesador en solidCam para el uso CAM en solidWorks
M_HMI: Desarrollado en QT-Designer permite la interacción entre botones táctiles y subRutinas programadas

## Slide 22
MÓDULO 2
CARCASA DEL TEACH PENDANT
Notes: Magus
EL diseño del Teach Pendant se realizo basado en dispositivos de mando de robots industriales KUKA, siendo adaptable en medidas para varios usuarios y una distribución intuitiva de los botones para el operador.
el modelo fue realizado en impresión 3D PLA (ácido poliláctico)

## Slide 23
MÓDULO 2
HMI DEL TEACH PENDANT
Notes: Magus
El diseño busca interactuar con el operario de forma intuitiva y clara. se diseño un HMI para la navegación de subrutinas e hilos a fin de simplificar las operaciones.
Tambien se desarrollo una interfaz de generación de código G, Ingresando parámetros de diseño de engranes rectos y helicoidales

## Slide 24
MÓDULO 2
NAVEGACIÓN HMI
MÓDULO 2
Notes: Magus
(Explicar y dar clic)

## Slide 25
MÓDULO 3
SELECCIÓN DEL MOTOR
Notes: Jona
En las soluciones mas usadas para maquinas cnc se tiene los siguientes tipos de motores (LEER)
de los cuales se elegio para el cuarto eje, el motor a pasos, debido a su costo y tipo de controlador requerido.

## Slide 26
MÓDULO 3
SELECCIÓN DEL MOTOR
Notes: Jona
(Explicar datos) inercia del cabezal divisor
los datos fueron calculados con un dinamómetro Digital

## Slide 27
MÓDULO 3
IMPLEMENTACIÓN DEL MOTOR PARA EL CUARTO EJE
Notes: Jona
La implementación fue hecha con un matrimonio entre el eje del motor y el eje de cabezal divisor,
Se elaboro una base como soporte del sistema fijado con pernos a la mesa de la Fresadora.

## Slide 28
MÓDULO 3
SEGURIDAD REDUNDANTE
Notes: Magus
este circuito se encuentra conectado a los puertos GPIO del controlador mediante conexión RJ45.
Este circuito fue diseñado para prevenir choques en el uso de la Fresadora, verificando los limites de trabajo en los cuatro ejes, realizando un paro de emergencia y encendiendo una alerta sonora. el cual es desbloqueado por un botón maestro.

## Slide 29
MÓDULO 3
ELECTRÓNICA DEL SISTEMA
Notes: Magus
El sistema cuenta con (Leer)

## Slide 30
MÓDULO 3
ANCHO DE PISTA
Notes: Magus
Se realizo un calculo de ancho de pista para evitar perdidas de potencia en los circuitos de control
se diseño con corrientes máximas de 5 amperios para el circuito de seguridad redundante
Y 3 amperios para el circuito del teclado y puertos GPIO.

## Slide 31
MÓDULO 3
IMPLEMENTACIÓN DE LA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA
Notes: Jona
Explicar

## Slide 32
MÓDULO 3
MONTAJE DEL TEACH PENDANT
Notes: Jona
explicar

## Slide 33
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS
Notes: Jona
explicar

## Slide 34
PRUEBAS Y RESULTADOS
CALIBRACIÓN MANUAL
EJE X
EJE Y
EJE Z
EJE E
1.25%
ERROR
0.73%
ERROR
8.8%
ERROR
0.2%
ERROR
Referencia : 12 mm
Error: 0.15 mm
Referencia : 38 mm
Error: 0.28 mm
Referencia : 5 mm
Error: 0.44 mm
Referencia : 360º
Error: 0.72º
Pulsos: 80.2
Pulsos: 80.2
Pulsos: 480
Pulsos: 90.74
0%
9%
0%
9%
0%
9%
0%
9%
Avance : 138 mm/min
Husillo : 180 rpm
Notes: Jona
Explicar precalibración manual en 5 muestras

## Slide 35
PRUEBAS Y RESULTADOS
PROBETAS DE PRUEBA / control Automático
RANURADO
DISTANCIAS LINEALES
ERRORES Y TOLERANCIAS
CALIBRACIÓN DE PULSOS
Avance : 138 mm/min
Husillo : 1800 rpm
2x8
Notes: Magus
A fin de realizar una mejor calibración y repetibilidad en los ejes, se maquino probetas de prueba en ranurado. de 2x8 en madera.
Se realizo ranuras a fin de obtener distancias lineales, para la obtención de errores y tolerancias, con los cuales se pudo calibrar los pulsos por minuto de cada eje.

## Slide 36
PRUEBAS Y RESULTADOS
EJE X
Referencia : 16 mm
Error promedio: 0.08 mm
Pulsos: 79.87
Notes: Magus
Explicar numero de muestras = 56

## Slide 37
PRUEBAS Y RESULTADOS
EJE Y
Referencia : 24 mm
Error promedio: 0.02 mm
Pulsos: 82.265
Notes: Magus
numero de muestras = 64

## Slide 38
PRUEBAS Y RESULTADOS
EJE Z
Referencia : 5 mm
Error promedio: 0.02 mm
Pulsos: 456.92
Notes: Jona
numero de muestras = 64

## Slide 39
PRUEBAS Y RESULTADOS
EJE E
Referencia : 10º
Error promedio: 0.18º
Pulsos: 90.54
Notes: Jona
numero de muestras = 56

## Slide 40
PRUEBAS Y RESULTADOS
Engranes RECTOS
Notes: Magus
Se realizo pruebas de engranes rectos en duralon con los siguientes parámetros
(Explicar) simetria de imagenes

## Slide 41
PRUEBAS Y RESULTADOS
Engranes HELICOIDAL
Notes: Magus
Para la prueba a de engranes Helicoidales se realizo en duralon y aluminio con los siguientes parámetros
(explicar imagenes)

## Slide 42
PRUEBAS Y RESULTADOS
Resultados Engranes
Notes: Magus
en las pruebas realizadas para engranes rectos y helicoidales se encontraron los siguientes valores promedio.

## Slide 43
PRUEBAS Y RESULTADOS
Pruebas de post procesado en SolidWorks
1:24:46
1:25:26
tiempo calculado
tiempo real
Notes: Jona
Explicar

## Slide 44
CONCLUSIONES
Se diseñó e implementó el sistema de cuarto eje para la fresadora CNC Bridgeport.
Se diseñó y construyó un Teach Pendant para la fresadora Bridgeport.
Se desarrolló un sistema de seguridad
Se implementó una interfaz humano máquina para el control manual.
Se diseñó una HMI para el control automático de la fresadora Bridgeport.
Se obtuvo como resultado de las pruebas una tolerancia en los ejes XYZ de ±0.1mm,
Se obtuvo como resultado la fabricación de juegos de engranes rectos y helicoidales en materiales duralón y aluminio.
Notes: Se diseñó e implementó el sistema de cuarto eje para la fresadora CNC Bridgeport, conformado por un cabezal divisor de relación 40:1 con un torque inercial de entrada 2,5 Nm, para lo cual se utilizó un motor a pasos Nema 34. Cuenta con una estructura en acero SAE 1020, en la cual están apoyadas el cabezal divisor y el motor, además cuenta con un acople para el motor en acero 705. Obteniendo un torque de salida máximo de 340Nm en el cuarto eje, controlado por un Teach Pendant de manera automática y manual.
Se diseñó y construyó un Teach Pendant para la fresadora Bridgeport, la cual se divide en controlador, periferias y comunicación. Siendo el controlador programado en Python usando el complemento PyCNC. Cuenta con periferias de un teclado diseñado para comandos CNC, un paro de emergencia que deshabilita el husillo y los cuatro ejes, tiene una activación de seguridad por medio de una llave que habilita el uso del Teach Pendant, una entrada USB para cargar el código G y una pantalla táctil de 7 pulgadas. Tiene una comunicación RJ45 con un sistema de seguridad redundante.
Se desarrolló un sistema de seguridad redundante que con fines de carrera para las posiciones máximas y mínimas permitidas por la fresadora Bridgeport. El sistema permite la deshabilitación del husillo y de los 4 ejes cuando es activada la alerta. Cuenta con una alerta sonora, además de un botón de seguridad que permite salir de dicho estado.
Se implementó una interfaz humano máquina para el control manual, el cual permite insertar el cero de pieza, programar el avance de los ejes, la velocidad del husillo, selección de pasos de avance en milímetros de 0.01, 0.1, 1, 10, 100 para los ejes XYZ y un avance angular para el cuarto eje. Cuenta con botones de desplazamiento positivo y negativo para los 4 ejes. Posee indicadores numéricos para la posición de los cuatro ejes, velocidad del husillo y avance de los ejes.
Se diseñó una HMI para el control automático de la fresadora Bridgeport, que cuenta con un interpretador de código G de base, en la cual se permite cargar y ejecutar código G. Además, de poder tomar el cero de pieza, cuenta con un terminal de programación línea por línea de código G en el cual se puede ingresar coordenadas por teclado. Tiene un sistema de seguridad de límites máximos virtuales, manejo de registros de posiciones, velocidad del husillo y avance de los ejes. Posee indicadores numéricos para la posición de los cuatro ejes, velocidad del husillo y avance de los ejes.
Se obtuvo como resultado de las pruebas una tolerancia en los ejes XYZ de ±0.1mm, manteniéndose así en la tolerancia propuesta en el anterior controlador diseñado para la fresadora Bridgeport y una tolerancia de ±0.5 grados cumpliendo con la tolerancia propuesta de ±0,8 grados para el cuarto eje.
Se obtuvo como resultado la fabricación de juegos de engranes rectos y helicoidales en materiales duralón y aluminio. Se utilizaron fresas modulares con un módulo desde 0.5 hasta 7. con un ajuste final sobre el cuarto eje, con un valor de 90.43 pulsos, a fin de obtener mayor simetría entre los dientes, cumpliendo con los parámetros de diseño de engranes.

## Slide 45
RECOMENDACIONES
A fin de mejorar la precisión obtenida en el diseño del cuarto eje se recomienda reemplazar el cabezal divisor por un acople directo, de esta forma se evita la perdida de pasos y se mejora la tolerancia obtenida.
Al realizar piezas de alta complejidad, el uso prolongado de los motores puede provocar sobrecalentamiento de los mismos, provocando perdida de pasos en los motores por lo que se recomienda realizar pausas durante el mecanizado.
Para obtener mejores resultados en el mecanizado de engranes rectos, helicoidales y prolongar la vida útil de la herramienta, se recomienda no sobrepasar profundidades de corte mayores a 1 mm, a partir del módulo 2 en fresas de disco.

## Slide 46
TRABAJOS FUTUROS

## Slide 47
GRACIAS POR SU ATENCIÓN