## Slide 1: CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA EN EN REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS
SISTEMA APLICADO AL CONTROL Y MONITOREO EN LAS PYMES CON VOIP-GSM E IOT
GREGORY ROBERTO MORENO BONILLA

## Slide 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los sistemas electrónicos actuales trabajan de forma independiente y no de forma integral para poder operar de forma dinámica y se pueda tener problemas al momento de obtener información de sus actuadores.
Además no se tiene sistemas para saber del correcto funcionamiento de los sistemas integrado de comunicaciones entre los sensores, el sistema de control y operación.
El elevado costo de integrar sistemas de control de datos y operación en una PYMES en una red de comunicaciones o tener acceso desde un lugar remoto es un limitante al momento de implementarle

## Slide 3: OBJETIVOS
Objetivo General
Desarrollar un sistema aplicado al control y monitoreo en las Pymes con VoIP-GSM e IoT.
Objetivos Específicos
Configurar un micro ordenador como servidor VoIP para la gestión de información analógica convertida en datos audibles.
Desarrollar un sistema de adquisición de señales de humedad, temperatura y GLP y control de dispositivos cotidianos con capacidad de enviar o recibir información desde el servidor VoIP.
Configurar un dispositivo de acceso a redes GSM para el redireccionamiento de llamadas entrantes y salientes hacia servidos VoIP.
Implementación de sistema de control y monitoreo en entorno simulado a través de maquetaría.

## Slide 4
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Internet de las cosas
Transformación de la perspectiva de las cosas dentro de ciudades inteligentes
Topología de IOT
Para tener acceso a VoIP se debe tomar en cuenta que entre las terminales de los usuarios debe existir un software compatible en el cual se permita crear una sesión IP
Voz sobre IP
Forma de transportar tráfico de voz en tiempo real mediante el uso de internet empleado el protocolo IP

## Slide 5: Raspberry Pi 3
Mini Ordenador Open Source
4 Puertos USB
Comunicaciones Bluetooth
WIFI
Procesador ARM
1 GB de RAM
Disco Duro 120 Gb >>>> Micro SD 16 Gb
Puerto Ethernet
Pines de Entrada y Salida

## Slide 6: Chan_dongle
Software que nos permite interactuar con dispositivos USB o con dispositivos Bluetooth .
EL dispositivo USB >>> Modem GSM USB
Bajando un código especial podemos modificar los estados del MODEM GSM USB para habilitar la parte de voz.

## Slide 7: Desbloqueo de dispositivo de acceso a servicio VoIP a través de redes GSM
Los pasos para desbloquear Huawei E160 Modem son:
Descarga el firmware de Huawei E160.
Descargar el software Universal Master Code.exe. Ingrese el número IMEI de 15 dígitos. El programa dará el código de desbloqueo y código Flash
Conectar el modem a la computadora.
Detectado el modem, ejecutar el archivo E160 Update.exe para actualizar el firmware, el software pedirá el código de desbloqueo y código Flash.

## Slide 8
FUNCIONALIDADES DE ASTERISK
Conectar empleados trabajando desde casa para un PBX de la oficina sobre conexiones de banda ancha.
Conectar oficinas en varias provincias sobre IP. Esto puede ser hecho por Internet o por una red IP privada.
Dar a los funcionarios, buzón de voz, integrándose con una “web” y sus e-mails.
Construir aplicaciones de respuesta automática por voz, que puede conectarlo a un sistema de pedidos, por ejemplo, o a otras aplicaciones internas.
Dar acceso al PBX de la compañía para usuarios que viajan, conectando sobre la VPN de un aeropuerto o un hotel

## Slide 9: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
INSTALACIÓN DE ASTERISK 13 EN RASPBERRY Pi 3
Importación de librerías texto a voz
Instalación de voces en español
Configuración de suscriptores SIP
INSTALACION DEL CONTROLADOR DE ASTERISK 11 CHANG DONGLE
Configuración del dialplan
Configuración de Asterisk Gateway Interface (AGI) para comunicación a base usando PHP
Configuración de gestor de base de datos phpmyadmin
Configuración de entorno de comunicaciones entre puerto serial y base de datos utilizando Python
Lectura y Escritura desde el puerto serial de Raspberry Pi

## Slide 10: Diagrama de esquemático de la topología de control implementada

## Slide 11: Diseño electrónico de sistema de adquisición

## Slide 12: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

## Slide 13: Respuesta del servidor de Voz IP sobre las características asignadas al modem GSM

## Slide 14: Adquisición de señal de control emitida por el cliente y actualización a través de la petición SQL generada por herramienta PHP-AGI

## Slide 15: Actualización de estado de actuadores conectados a luminarias y puertas

## Slide 16: Actualización de estado de actuadores conectados a luminarias

## Slide 17: Análisis de resultados
Una vez desarrolladas varias pruebas sobre el sistema implementado, ha sido posible comprobar el funcionamiento óptimo. Estableciendo que el sistema planteado, se encuentra en la capacidad de satisfacer las necesidades de una empresa de mediana magnitud
Permitiendo también reducir costos en la gestión energética, precautelar la seguridad de empleados, controlar variables de entorno de vital importancia

## Slide 18: CONCLUSIONES
El uso de las nuevas tecnologías de comunicación permite extender las capacidades de la industria en la actualidad, dotando de herramientas que posibilitan el acceso remoto a la información y el control a través de interfaces desarrolladas para dispositivos inteligentes de uso diario; no obstante solo las grandes empresas han sido beneficiadas debido a la capacidad adquisitiva que es la principal limitante para que la pequeña o mediana empresa implemente algún tipo de plataforma de monitoreo remoto.
La tecnología de fuente abierta, desde su instauración hasta el año en curso, ha catapultado el desarrollo de decenas de proyectos a nivel mundial a tal punto de llegar a competir e inclusive a superar al software y hardware de uso comercial. Proporcionando libertad a desarrolladores, investigadores y pequeños y medianos emprendedores de incorporar, adaptar y/o mejorar una herramienta de uso general siempre y cuando se conserven los principios bajo los que han sido desarrollados en un principio sin la necesidad de cubrir los costos que representa utilizar herramientas comerciales.
De la implementación del sistema de adquisición y control a través de un entorno de comunicaciones VoIP, se ha concluido que la implementación de sistemas por módulos, disminuye el tiempo de operación, desarrollo, vinculación entre herramientas de software, hardware y detección de errores, debido a que una vez implementado cada módulo independiente, es posible vincular su funcionamiento entre dos o más módulos e inclusive reutilizarlos corto, mediano o largo plazo e inclusive expandir el sistema dependiendo de los requerimientos que surgen en el trabajo diario y evolución continua de la pequeña o mediana empresa.
La topología de desarrollo adoptada para el proyecto de investigación, se encuentra en la capacidad no solo de satisfacer las demandas que se generen en las PyMES sino también de enfrentar la alta demanda tecnológica de una empresa con requerimientos superiores; no obstante, con el incremento de esta demanda, la cantidad de recursos para el procesamiento, capacidad de gestión de llamadas telefónicas y control de periféricos requerirá una mejora directamente proporcional en aspectos de hardware.

## Slide 19: RECOMENDACIONES
En cuanto a la selección del hardware comunicaciones GSM es recomendable documentar a fondo la compatibilidad entre el módulo de gestión CHAN_DONGLE y los modelos de modems GSM/USB puesto que ciertas versiones demasiado antiguas se encuentran descontinuadas, mientras que las más actuales requerirán de herramientas externas o inversión adicional para liberar la capacidad de transmisión y recepción de voz.
Se recomienda elegir distribuciones de software con soporte garantizado a mediano o largo plazo, debido a que ciertas versiones de software de código abierto se ven alteradas con las actualizaciones constantes o la falta de ellas, que tienden a generar conflictos en funcionamiento o de llegar el caso problemas inseguridad en la información que resultaría perjudicial para la empresa.
Para la vinculación entre el servicio de VoIP con el módulo de acceso a red GSM a través de módems USB, se recomienda compilar e instalar el código fuente de cada una de las herramientas de software; puesto que, además de agregar únicamente las características que se adapten a las necesidades de la empresa, permite comprobar y corregir errores que suelen presentarse durante una instalación automática y debido a su transparencia hace imposible detectar la causa de los fallos durante la puesta en marcha de los servicios.
La mayoría de las causantes de los fallos durante el redireccionamiento interno de la llamadas entre abonados internos y externos, se presentan por no considerar el contexto con el que han sido creados. Por lo que se recomienda evitar el uso del canal pjsip al compilar cualquier versión del servicio de asterisk, utilizar contextos e identificadores diferente; además de considerar que las relaciones entre extensiones son asignadas manualmente por el administrador del sistema y no de forma automática por el servidor.