## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONTROL EN BASE A LÓGICA DIFUSA Y REDES NEURONALES EN UN ROBOT PARALELO TIPO STEWART PARA APLICACIÓN DE BOLA EN PLATAFORMA A TRAVÉS DE VISIÓN ARTIFICIAL.
AUTOR: VELA TORRES, SANTIAGO ANDRÉS
DIRECTOR: ING. IBARRA JÁCOME, OSWALDO ALEXANDER MGs.
ENERO 2019
Notes: El contenido de la siguiente presentación comprende temas como: Objetivos tanto general y específicos; Una breve introducción sobre el problema “bola en plato” y la plataforma stewart;. Marco teórico del proyecto. Su etapa de diseño y construcción. Seguido de pruebas. Y culminando con conclusiones y recomendaciones.

## Slide 2: CONTENIDO
Objetivos
Fundamentación Teórica
Desarrollo
Introducción
Pruebas y Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3: OBJETIVOS
Desarrollar estrategias de control en base a lógica difusa y redes neuronales en un robot paralelo tipo Stewart para aplicación de bola en plataforma a través de visión artificial.
Consultar sobre estrategias de control en base a lógica difusa y redes neuronales, mediante artículos científicos, libros, para el desarrollo de las mismas aplicadas a la plataforma Stewart.
Optimizar el algoritmo de la cámara, mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes, para la detección de la posición de la bola en plataforma.
Controlar la velocidad y ángulo de los servomotores con exactitud, mediante drivers de alto rendimiento, para tener una adecuada respuesta en el posicionamiento y orientación de la plataforma.
Diseñar un algoritmo de control, que permita el cambio del punto de referencia en la posición de la bola en plataforma, mediante técnicas de control inteligente, para aprovechar las capacidades y prestaciones de la plataforma.

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
Plataforma Stewart
Bola en Plato
Visión Artificial

## Slide 5: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Ventajas | Desventajas
Alta precisión | Cinemática compleja
Estabilidad | Poca área de trabajo
Peso ligero | Configuración compleja
Mayor aceleración | Inexistencia de un modelo dinámico
Robots Paralelos

## Slide 6: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Control Inteligente - Difuso
Difuso
Borroso
Fusificación
Conjuntos Difusos
Reglas difusas
Defusificación
Funciones de pertenencia

## Slide 7: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Control Inteligente - Redes Neuronales
Entradas
Pesos
Función de Activación
Salida

## Slide 8: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Visión Artificial
  OBTENER MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DE UNA IMAGEN.
Control de calidad
Reconocimiento caracteres
Control tráfico
Robótica*
Biomédica
Militares

## Slide 9: DESARROLLO – Descripción de la Planta
  Exactitud: ISO9283
= Exactitud de la orientación al punto de prueba
= Promedio de orientaciones en Roll
= Promedio de orientaciones en Pitch
= Promedio de orientaciones en Yaw

## Slide 10: DESARROLLO – Descripción de la Planta

## Slide 11: DESARROLLO – Visión Artificial

## Slide 12: DESARROLLO – Visión Artificial
  Filtro de Kalman

## Slide 13: DESARROLLO – Visión Artificial
  Detección 2do objeto: laser rojo

## Slide 14: DESARROLLO – Control difuso
Entradas:
Posición de la bola (pixeles).
Velocidad de la bola (pixel por segundo).
Salidas:
Ángulo de la plataforma (grados).
 |  | Velocidad X e Y (pixel/s) |  |  |  |  |  | 
 |  | nr | nl | nz | z | pz | pl | pr
Distancia X e Y (pixel) | nl | ppp | ppp | ppp | pp | n | n | nn
 | nc | ppp | ppp | pp | p | z | z | n
 | nz | ppp | pp | p | z | z | n | nn
 | z | ppp | pp | p | z | n | nn | nnn
 | pz | pp | p | z | z | n | nn | nnn
 | pc | p | z | z | n | nn | nnn | nnn
 | pl | pp | p | p | nn | nnn | nnn | nnn

## Slide 15: DESARROLLO – Redes Neuronales Artificiales
Obtención de datos
Experimento | Toma de datos del robot
Cantidad de datos aleatorios | 3000
Datos de Entrada | Ángulo de la plataforma en grados
Datos de Salida | Posición de la bola en pixeles
Frecuencia de muestreo | 0.1s
Pulso mínimo y máximo de entrada | 0.1s – 1s
Tiempo total de experimento | 5 minutos

## Slide 16: DESARROLLO – Redes Neuronales Artificiales
Modelamiento Dinámico
Modelo dinámico no lineal de auto regresión con variables exógenas NARX

## Slide 17: DESARROLLO – Redes Neuronales Artificiales
Control Neuronal
Control por modelo de referencia

## Slide 18: PRUEBAS Y RESULTADOS
 | Orientaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Enviados (grados) | Roll | 6 | 0 | -2 | 15 | 5
 | Pitch | -15 | 11 | 0 | -8 | 14
 | Yaw | 9 | 0 | -4 | 6 | -13
Promedio Medidos (grados) | Roll | 4,8 | -1,1 | -3,2 | 16,4 | 3,6
 | Pitch | -16,1 | 11,9 | 1,3 | -9,1 | 15,2
 | Yaw | 8,1 | -1,1 | -4,9 | 4,7 | -14,2
Orientaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Promedio
(grados) | 1,86 | 1,797 | 1,985 | 2,205 | 2,2 | 2.009
Orientaciones | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Promedio
 | 1,86 | 1,797 | 1,985 | 2,205 | 2,2 | 2.009
Exactitud de la Planta
Peso de Bola:
metálica
ping pong
  ISO9283

## Slide 19: PRUEBAS Y RESULTADOS
Algoritmo de Vision
Chart: Posición bola en X
Chart: Posición bola en Y
Media: 4.57px
Desviación: 0.07px
Media: 8.60px
Desviación: 0.09px
Experimento: la bola está quieta en el punto X = 8.6 ; Y = 4.5 por un tiempo de 30 segundos
Velocidad de Captura: 12FPS

## Slide 20: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Difuso
Ts: tiempo que la plataforma tarda en dejar quieta la bola medido en segundos.
Pos Final: posición final de la bola con respecto al punto de referencia medida en pixeles.
Ess: Error en estado estable, respecto al punto de referencia medido en porcentaje.

## Slide 21: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Difuso - SP Fijo
Chart: Prueba 1 - Esquina 2
Chart: Prueba 1 - Esquina 1
Chart: Prueba 1 - Esquina 3
Esquinas

## Slide 22: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Difuso - SP Fijo
Chart: Prueba 3 - Punto de lanzamiento 1
Chart: Prueba 3 - Punto de lanzamiento 2
Con Rebote

## Slide 23: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Difuso - SP Fijo
Chart: Prueba 4
Perturbaciones externas

## Slide 24: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Difuso - SP Variable
Chart: Prueba SP Variable - Error

## Slide 25: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Neuronal – Toma de Datos
Entrada Roll
Salida X
 | Entradas (ángulos) |  | Salidas (cm) | 
 | Roll | Pitch | x | y
Promedio | 0,82 | 0,27 | 2,43 | 0,69
Varianza | 132,43 | 136,97 | 153,12 | 156,43

## Slide 26: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Neuronal – Modelo NARX
Desempeño de la Red
 | Desempeño | Gradiente | Iteraciones
Red Neuronal Planta | 0,252 | 0,0932 | 6/100
Respuesta en línea de tiempo
Notes: Gradiente es el vector que contiene la información de cuanto crece la función en un punto especifico

## Slide 27: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Neuronal – Control por Modelo de Referencia
Desempeño del controlador
 | Desempeño | Gradiente | Iteraciones
Red Neuronal Controlador | 0,121 | 0,551 | 100/100
Respuesta variación SP
Notes: Gradiente es el vector que contiene la información de cuanto crece la función en un punto especifico

## Slide 28: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Neuronal – Control por Modelo de Referencia
Respuesta Sección 1
Chart: Sección 1
Notes: Gradiente es el vector que contiene la información de cuanto crece la función en un punto especifico

## Slide 29: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Neuronal – Control por Modelo de Referencia
Respuesta Sección 2
Chart: Sección 2
Notes: Gradiente es el vector que contiene la información de cuanto crece la función en un punto especifico

## Slide 30: PRUEBAS Y RESULTADOS
Controlador Neuronal – Control por Modelo de Referencia
Respuesta Sección 3
Chart: Sección 3
Notes: Gradiente es el vector que contiene la información de cuanto crece la función en un punto especifico

## Slide 31: CONCLUSIONES
Cambio estructurales en la plataforma.
Investigación de técnicas de control inteligente aplicables a la aplicación bola en plataforma, y estado del arte.
Filtro de Kalman y detección de segundo objeto por visión.
Implementación de estrategia de control difusa, 6.21s con error 5,81%.
Variar punto de referencia por dos métodos.
Identificación del modelo dinámico de la planta por redes neuronales Desempeño 0,252 NARX
Diseño de un controlador neuronal por modelo de Referencia, 5.3s con error 3,19%

## Slide 32: RECOMENDACIONES
Implementar nuevos controladores modernos/inteligentes.
Mejorar velocidad de captura.
Reemplazar motores, mayor velocidad de respuesta, frecuencia y precisión.
Stewart – Simulador de vuelo/aeroespacial.
Sensor leap motion para control de plataforma.
Diferentes métodos de toma de datos para identificación.
Reducir coste computacional de controlador neuronal.

## Slide 33: RECOMENDACIONES
Implementar nuevos controladores modernos/inteligentes.
Mejorar velocidad de captura.
Reemplazar motores, mayor velocidad de respuesta, frecuencia y precisión.
Stewart – Simulador de vuelo/aeroespacial.
Sensor leap motion para control de plataforma.
Diferentes métodos de toma de datos para identificación.
Reducir coste computacional de controlador neuronal.

## Slide 34: GRACIAS POR SU ATENCIÓN