## Slide 1
TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE IMPLANTE SENSORIAL PARA PERCEPCIÓN DE OBJETOS Y ORIENTACIÓN PARA LA EMPRESA FABCAD SA - HANDEYES”
AUTOR:
CARVAJAL BARZALLO CRISTIAN ARMANDO
DIRECTOR:
ING. ESCOBAR CARVAJAL, LUIS FERNANDO

## Slide 2: Contenido.
Introducción
Estadísticas
Antecedentes
Tecnologías recientes e investigaciones a fin.
Objetivos
Diseño e Implementación
Pruebas
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3: Introducción.
Desarrollo de tecnología para personas con discapacidad visual.
Proyectos de alto impacto social.
Sociedad más inclusiva.
Notes: HandEyes es una organización que busca crear una sociedad más equitativa e inclusiva a través de la generación de tecnología para grupos más vulnerables y personas con condiciones especiales.

## Slide 4: Estadísticas.
1300 millones tienen algún tipo de discapacidad visual.
217 millones tienen una deficiencia visual moderada a grave.
36 millones son ciegas.
53000 personas registradas en el CONADIS.
Cada 7 segundos una persona con discapacidad visual sufre un accidente.

## Slide 5: Antecedentes.
Movilidad, diferentes procesos: perceptivos, motores, asociativos.
80% de información para maduración neuropsicológica es visual.
Notes: La movilidad es una habilidad que requiere el funcionamiento de diferentes procesos, perceptivos, motores, asociativos, etc.; y por lo tanto de gran complejidad y de difícil estudio (Ochaita & Huertas, 1988). Para las personas con discapacidad visual este proceso se vuelve mayormente complicado debido a que deben reemplazar con sus otros sentidos estas funciones que no representan mayor esfuerzo para una persona sin esta condición.

## Slide 6: Neil Harbisson
Unión entre cibernética y organismo.
Implante por más de 15 años.
Acromatopsia.
Notes: Hablar del termino ciborg, y la adaptación del cerebro a nuevas señales. el caso de Neil Harbisson, qué es la acromatopsia??,

## Slide 7: Canales sensoriales compensatorios.
Mapeo mental de los espacios.
Mejorar la movilidad.
Nivel perceptivo de adquisición (háptico).
Ecolocalización.
Notes: Este trabajo se basa en el supuesto de que el suministro de información espacial adecuada a través de canales sensoriales compensatorios, como alternativa al canal visual (deteriorado o inexistente), puede contribuir al mapeo mental de los espacios y, en consecuencia, a una mejor movilidad de las personas con discapacidad visual.
En el nivel perceptivo, la deficiencia en el canal visual debe compensarse con la información receptada a través de canales alternativos. El tacto y la audición se convierten en poderosos proveedores de información sobre entornos conocidos y desconocidos.

## Slide 8: EYEBORG
Notes: Prototipo de implante sensorial extiende los sentidos de las personas con discapacidad visual y
facilita su movilidad de manera más confiable y segura. Ciborgización.

## Slide 9: ¿Por qué ahora?.
BionicEye, consiste de una cámara y de un chip implantado en el ojo.
20 millones
Disney Research, pantallas con electro vibración para retroalimentación espacial.

## Slide 10: Objetivos.
Prototipo de implante sensorial “Eyeborg”
Ergonomía y resistencia.
Sistema de control confiable.
Validación de la empresa HandEyes.
Placa de circuito impreso.
Notes: Diseñar y construir un implante sensorial que permita brindar una percepción de la distancia de objetos y mejorar la orientación para personas con discapacidad visual
Diseñar una prototipo ergonómico y resistente que brinde comodidad al usuario y permita el funcionamiento óptimo del dispositivo
Diseñar una placa de circuito impreso con las características .
Desarrollar un sistema de control confiable, que facilite el uso del dispositivo para los usuarios.
Desarrollar un dispositivo mecatrónico que sea validado por la empresa FABCAD SA – HANDEYES.

## Slide 11: Diseño e implementación.
Parámateros | Detalle
Tamaño del dispositivo. | Menor a .
Distancia de Detección | Distancia de detección de hasta 2 m
Sensación de Distancia | Háptico.
Duración de batería. | 10 horas de funcionamiento continuo.
Diseño industrial. | Diseño para la manufactura.
Software de Control | Licencia Libre.
Parámateros | Detalle
Tamaño del dispositivo. | 
Distancia de Detección | Distancia de detección de hasta 2 m
Sensación de Distancia | Háptico.
Duración de batería. | 10 horas de funcionamiento continuo.
Diseño industrial. | Diseño para la manufactura.
Software de Control | Licencia Libre.

## Slide 12: Diseño conceptual.

## Slide 13: Diseño e implementación.
Placa Electrónica
Carcasa

## Slide 14: Diseño electrónico.
COMPONENTES ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS
Sensores
Investigación y selección de sensores.
Actuadores
Investigación y selección de actuadores
Placa Electrónica
Circuito de acondicionamiento
Selección de componentes electrónicos.
Miniaturización de componentes

## Slide 15: Selección de sensor.
Sensor ultrasónico Maxbotix MB1000
Distancia de hasta 6m
Resolución 2,5 cm
Sensor láser ToF: VL53L0X
Distancia de hasta 2m
Sensor láser ToF: VL53L1X
Rango horizontal de 37°
Volumen 2,5 cc
Resolución 1 cm
Rango horizontal de 27°
Volumen
Volumen 〖8𝑚𝑚〗^3
Distancia de hasta 4m
Resolución 1 cm
Rango horizontal de 27°
Volumen
Volumen 〖9𝑚𝑚〗^3
Sensor ultrasónico Maxbotix MB1000
Distancia de hasta 6m
Resolución 2,5 cm
Rango horizontal de 37°
Volumen 2,5 cc

## Slide 16: Selección de actuador.
Micromotor DC sin núcleo, modelo: ERM – 304-016.002
Corriente: 17 mA – 30 mA
Diámetro: 4mm
Micromotor DC tipo moneda, modelo: LRA – 307 - 105
Corriente: 21 mA – 45 mA
Largo: 12 mm
Volumen 150
Volumen 150 〖𝑚𝑚〗^3
Diámetro: 7mm
Largo: 2 mm
Volumen 76
Volumen 76 〖𝑚𝑚〗^3

## Slide 17: Microcontrolador.
Comunicación
Salida PWM
Compatibilidad con bus de conexión SPI para la programación del dispositivo

## Slide 18: Acondicionamiento.
Fase de operación del sensor.
Configuración NPN emisor común.

## Slide 19: Placa de circuito impreso.
Dimensiones 16,8mm x 20,4 mm
Vista Frontal
Vista Posterior

## Slide 20: Placa de circuito impreso ensamblada.
Placa Electrónica
Carcasa
Vista Frontal
Vista Posterior

## Slide 21: Fabricación e implementación.
Placa Electrónica
Carcasa
Fabricación extranjera.
Tamaño referencial.

## Slide 22: Diseño mecánico.
COMPONENTES MECÁNICOS
Modelado 3D
Diseño agradable a la vista.
Validación de Diseño.
Selección de proceso de manufactura para optimizar el proceso producción.
Diseño cómodo y ergonómico para satisfacción del usuario.
Validación de diseño con pruebas en usuarios
Selección de proceso de manufactura
Validación de proceso de manufactura
Diseño en base a posición de placa electrónica.
Validación de diseño

## Slide 23: Consideraciones de diseño.
Placa Electrónica
Carcasa
Compensación de ángulo de la frente.
Modelado 3D.

## Slide 24: Proceso de manufactura.
Placa Electrónica
Carcasa
Impresión 3D mediante estereolitografía.
  Resolución de hasta 0,01mm
Prototipado.

## Slide 25: Software del dispositivo.
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL
Programación
Análisis y diseño del sistema de control.

## Slide 26: Software del dispositivo.

## Slide 27: Dispositivo en funcionamiento.
Placa Electrónica
Carcasa

## Slide 28: Pruebas.
Placa Electrónica
Carcasa

## Slide 29: Resultados.
Placa Electrónica
Carcasa
Chart: 
| SI | NO
 | 0.833 | 0.167
Chart: 
| SI | NO
 | 0.833 | 0.167
El usuario pudo atravesar el circuito de obstáculos.
Usuarios que mantuvieron el dispositivo durante la entrevista.

## Slide 30: Resultados.
Placa Electrónica
Carcasa
Personas dispuestas a implantarse el dispositivo.
Chart: 
| SI | NO
 | 0.3333 | 0.6666
Personas que mantuvieron el dispositivo por más de dos horas.
Chart: 
| SI | NO
 | 0.75 | 0.25

## Slide 31: Impacto.
Placa Electrónica
Carcasa
Talent Land 2018, lanzamiento oficial.

## Slide 32: Impacto.
Placa Electrónica
Carcasa
Nominado a los premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

## Slide 33: ¡GRACIAS!
Carcasa

## Slide 34: Conclusiones, recomendaciones y futuras etapas.
Carcasa