## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
“MODELAMIENTO DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN IBARRA AL AÑO 2025 PARA LA PLANIFICACIÓN DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO”
Autores:
Karol Arellano
Selena Castro
Director del proyecto:
Ing. Pablo Pérez
Oponente designado:
Ph.D. Rodolfo Salazar

## Slide 2: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Reducción coberturas naturales
Nuevas zonas urbanas
falta infraestructura y servicios adecuados
Crecimiento urbano cantón Ibarra (proceso histórico)
Proporcional crecimiento población
Urbanización desordenanda/dispersa
áreas periféricas de la ciudad (parroquias rurales)
Necesidad implementar medidas de planificación (PUOS)
fundamentados escenarios futuros (crecimiento urbano)
generados por modelos multivariables
PROBLEMA

## Slide 3
Modelar el crecimiento urbano en el cantón Ibarra al año 2025 para la planificación del uso y ocupación del suelo
O. ESPECÍFICOS
Realizar un estudio multitemporal del crecimiento urbano del cantón Ibarra en tres fechas diferentes
Aplicar diferentes modelos multivariable mediante el análisis de uso y cobertura de suelo, y variables explicativas para la simulación del crecimiento urbano al año 2016
Validar los modelos generados mediante la comparación de los mapas simulados y los mapas reales para determinar el modelo que mejor se ajusta a la realidad
Generar escenarios prospectivos con el modelo mejor ajustado al año 2025 para la elaboración de un plan de uso y ocupación del suelo del cantón Ibarra
OBJETIVOS
O. GENERAL
OBJETIVOS

## Slide 4
MARCO TEÓRICO
c/parroquia urbana
Cantón Ibarra
5 parroquias urbanas
(cabecera cantonal)
7 parroquias rurales
rural
urbana
(fija límites urbanos)
DIVISIÓN POLÍTICO–ADMINISTRATIVA DEL CANTÓN IBARRA
Proceso complejo condicionado por:
medio físico, factores socio-económicos y políticos
Que generalmente se evidencia:
expansión de nuevas áreas urbanas (horizontal)
CRECIMIENTO URBANO

## Slide 5: CRECIMIENTO HISTÓRICO POBLACIONAL Y URBANO DE IBARRA
Año | Población |  | 
 | Urbana | Rural | Total
1950 | 14.031 | 47.132 | 61.163
1962 | 25.835 | 56.887 | 82.722
1974 | 41.335 | 67.819 | 109.154
1982 | 53.428 | 58.183 | 111.611
1990 | 80.991 | 38.502 | 119.493
2001 | 108.535 | 44.721 | 153.256
2010 | 131.856 | 49.319 | 181.175
Censos históricos (INEC, 2010)
Crecimiento urbano en sentido horizontal
concentrado cabecera cantonal
+
-
-
+
+
MARCO TEÓRICO

## Slide 6
Herramienta que a través:
análisis interacción factores (físicos, sociales, ambientales) en el territorio
generan escenarios futuros hipotéticos
Soporte a la planificación del territorio
SIMULACIÓN PROSPECTIVA
MARCO TEÓRICO
a) MODELOS DE SIMULACIÓN
Tiene 2 instrumentos fundamentales
Modelos geográficos utilizan SIG (formato raster)
localizar espacialmente zonas probables de expansión urbana

## Slide 7
MARCO TEÓRICO
a) MODELOS DE SIMULACIÓN
BASADOS EN REDES NEURONALES (RNA)
BASADOS EN AUTÓMATAS CELULARES (AC)
- Sistemas procesamiento automático
- Perceptrón Multicapa (MLP) RNA (más usada)
(nodo único, 3 capas: entrada, oculta y salida)
- Detecta patrones comportamiento
comparación (t1 y t2)
Land Change Modeler (LCM)
- RNA:
Calcular potencial transición (celda) relaciones:
(ubicación uso suelo y variables explicativas)
Land Change Modeler (LCM)
- RNA:
Calcular potencial transición (celda) relaciones:
(ubicación uso suelo y variables explicativas)
- Sistemas simples:
reproducen dinámicas espaciales complejas
- Estado c/celda:
depende estados previos celdas en su vecindad
DINAMICA
- Usa dos funciones AC (patcher, expander)
- Calcular probabilidad transición (celda):
f (pesos de evidencia variables explicativas)

## Slide 8
MARCO TEÓRICO
- Situaciones hipotéticas que al:
modificar comportamiento de variables (importantes)
Muestran consecuencias (futuro) de diferentes procesos en el presente
b) ESCENARIOS
Metodología obtención escenarios
(3 tareas)
Determinar variables claves
(sistema estudio)
Determinar actores
fundamentales y sus medios
Describir (escenarios) evolución
(sistema estudio)
MICMAC
Método búsqueda de variables clave
MACTOR
Método análisis juego de actores
SMIC
Método impactos cruzados

## Slide 9
Conjunto de instrumentos normativos y técnicos
PLANIFICACIÓN URBANA
Ordenar y regular el uso de suelo
PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO (PUOS)
Instrumentos normativo
Enfoque: gestión y planificación del territorio
Establece: parámetros específicos que regulan
uso
ocupación
edificación
Codifica zonas homogéneas
(Zonificación)
MARCO TEÓRICO

## Slide 10: METODOLOGÍA

## Slide 11
Simbología | 
 | INICIO / FIN Actividad Producto Conector
Recopilación y validación de la información
Cobertura de suelo 1996, 2010, 2016
Variables Explicativas
Determinación de la escala
Modelo de simulación 1
Modelos de simulación 2
Mapas simulados modelo 1
Mapas simulados modelo 2
1
Validación
Validación
1
1
Indicador 1
Indicador 2
Comparación
Generación de escenarios prospectivos
Mapas de escenarios de crecimiento urbano 2025
FIN
INICIO
Elección del mejor ajuste
Plan de uso y ocupación de suelo
CONTINÚA
CONTINÚA
METODOLOGÍA
Aplicación de modelos de simulación

## Slide 12
Parroquia | Población | Porcentaje (%)
Ibarra (Cabecera) | 139.721 | 77,12
San Antonio | 17.522 | 9,67
La Esperanza | 7.363 | 4,06
Ambuqui | 5.477 | 3,02
Lita | 3.349 | 1,85
Angochagua | 3.263 | 1,80
Carolina | 2.739 | 1,51
Salinas | 1.741 | 0,96
Total | 181.175 | 100
Parroquias rurales
San Antonio y La Esperanza
Fuente: (INEC, 2010)
ZONA DE ESTUDIO
METODOLOGÍA
90.85 %
Cabecera Cantonal
(conexión cercana ciudad Ibarra)

## Slide 13
Uso de suelo
Genera capas uso de suelo
urbano (2) y no urbano (1)
Selección de predios del catastro
Variables explicativas
Genera vías (1996,2010,2016)
Fotointerpretación y en base a vías (2010).
BASE:
Dos ortofotos (1996 y 2010)
Imagen SASplanet (2016)
Selección de predios (2016) que corresponda a equipamientos de:
- Áreas verdes, estadios, mercados
- Salud, educación,
- Botadero (IEE, 2016)
Capas adicionales:
- MDE (SIGTIERRAS, 2010)
- Ríos, mov. masa y ries inundación (GAD Ibarra, 2010)
Escala de insumos 1:5000
RECOPILACIÓN, GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
METODOLOGÍA
modelos (raster)
Enfoque Hengl (2006)
2x2 celdas representar
tamaño objeto mínimo de estudio
Lote mínimo 400 m2
CELDA 10 m

## Slide 14
ANÁLISIS MULTITEMPORAL
Determinación de áreas de crecimiento
Comparación de capas de uso de suelo (1996, 2010 y 2016)
METODOLOGÍA

## Slide 15
Clasificación | Variable | Tipo
Aptitud | Altura | Estática/Continua
 | Pendiente | Estática/Continua
 | Distancia a ríos | Estática/Continua
 | Movimientos en masa | Estática/Categórica
 | Riesgo a inundación | Estática/Categórica
Socioeconómicas | Distancia al uso urbano | Dinámica/Continua
 | Distancia a vías | Dinámica/Continua
 | Distancia a botadero | Estática/Continua
 | Distancia a centros de salud | Estática/Continua
 | Distancia a mercados | Estática/Continua
 | Distancia a centros educativos | Estática/Continua
 | Distancia a áreas verdes | Estática/Continua
 | Distancia a estadios | Estática/Continua
CALIBRACIÓN DE MODELOS (1996-2010)
(Díaz & Hewitt, 2013)
METODOLOGÍA
Selección de Variables

## Slide 16
CALIBRACIÓN DE MODELOS (1996-2010)
REDES NEURONALES (LCM)
Especificación del modelo de transición
Análisis de la fuerza explicativa de las variables
Estructura del modelo de transición
Cálculo del potencial de transición
Cálculo probabilidad de transición
Predicción
METODOLOGÍA

## Slide 17
Especificación del modelo de transición
REDES NEURONALES (LCM)
Analizan transiciones existentes
NO URBANO URBANO
Mapa inicial (1996)
ti
Mapa final (2010) tf
METODOLOGÍA

## Slide 18
Test V de Cramer
Determina valor explicativo potencial de las variable
¿Bueno en relación con el USO URBANO?
Califica entre 0-1
> 0.15 ÚTILES (2 variables)
> 0.40 BUENAS (11 variables)
Variables | Uso urbano
 | V de Cramer
Distancia a uso urbano | 0.7921
Distancia a áreas verdes | 0.6335
Distancia a mercados | 0.6118
Distancia a centros educativos | 0.6106
Distancia a centros de salud | 0.6066
Distancia a estadios | 0.5498
Altura | 0.5480
Pendiente | 0.4786
Movimientos en masa | 0.4734
Distancia a vías | 0.4303
Distancia a ríos | 0.4155
Distancia a botadero | 0.2747
Riesgo a inundación | 0.2139
BUENAS
ÚTILES
Análisis de la fuerza explicativa de las variables
REDES NEURONALES (LCM)
METODOLOGÍA

## Slide 19
Estructura del modelo de transición
REDES NEURONALES (LCM)
METODOLOGÍA
Especifica 13 variables explicativas (a ser evaluadas)
(Previa) se realiza transformación a variables categóricas (2):
Riesgo a inundación y movimientos en masa
En el cálculo del potencial de transición
Transformación “evidence likelihood”
* Linealidad fuerte (Eastman, 2012)

## Slide 20
Cálculo del potencial de transición
REDES NEURONALES (LCM)
METODOLOGÍA
Interviene RNA Perceptrón Multicapa (MLP)
Define reglas, patrones de cambio
Vel. aprendizaje dinámica
Vel i = 0,01
Vel f = 0,001
Máx. número de iteraciones
10000
Asigna a las celdas un valor potencial de transición
C/celda valor 0-1
MAYOR
POTENCIAL (USO CELDA ESTABLE)
MAYOR
POTENCIAL (USO CECAMBIO USO)

## Slide 21
 | No urbano | Urbano
No urbano | 0,9833 | 0,0167
Urbano | 0,0000 | 1,0000
Probabilidad de transición
USO NO URBANO
0,0167 cambie ; 0,9833 se mantenga
USO URBANO
0 cambie ; 1 se mantenga
Cálculo probabilidad de transición
REDES NEURONALES (LCM)
METODOLOGÍA
Utiliza la Cadena de Markov (Markov Chain)
Estima cantidad (área) que se espera realice la transición (estado anterior)
Proyección potencial de transición a la fecha predicción (2016)
Determina estado futuro de un sistema

## Slide 22
Predicción
REDES NEURONALES (LCM)
METODOLOGÍA
Resultado de una asignación multiobjetiva denominada MOLA (Multi-objective Land Allocation)
Asigna uso a c/celda en base a su potencial de transición proyectado

## Slide 23
Modelo de cálculo de matrices de transición
Modelo de cálculo de rangos de los pesos de evidencia
Modelo de cálculo de coeficientes de los pesos de evidencia
Modelo de análisis de la correlación espacial de las variables
Modelo de simulación y validación de crecimiento urbano
Modelo de optimización de pesos de evidencia mediante algoritmos genéticos
METODOLOGÍA
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)
CALIBRACIÓN DE MODELOS (1996-2010)

## Slide 24
El valor de una variable es igual a la suma de los porcentajes fijos de las variables en el periodo anterior
: Porcentaje de celdas que cambian de i a j
METODOLOGÍA
Modelo de cálculo de matrices de transición
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 25
Pesos de evidencia método geoestadístico establece el efecto de la variable categórica sobre la transición sin considerar el resto de variables
Puntos de quiebre de categoría algoritmo de generación de líneas.
: ocurrencia del evento D dada la variable B
: ocurrencia del evento D dada la ausencia de la variable B
METODOLOGÍA
Modelo de cálculo de rangos de los pesos de evidencia
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 26
Acorde a Soares-Filho, Rodrigues, & Costa (2009):
METODOLOGÍA
Modelo de cálculo de rangos de los pesos de evidencia
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 27
Pesos de evidencia
(+) favorece el cambio
(-) impiden el cambio.
Enfoque:
-Automático: se pueden optimizar (algoritmos genéticos)
-Conocimiento experto: generación de escenarios
METODOLOGÍA
Modelo de cálculo de coeficientes de los pesos de evidencia
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 28
Primera variable | Segunda Variable | Cramer
Distancia al uso urbano | Movimientos en masa | 0,3823
Altura | Movimientos en masa | 0,3738
Distancia a mercados | Movimientos en masa | 0,3710
Distancia a estadios | Distancia a centros de salud | 0,3586
Distancia a áreas verdes | Movimientos en masa | 0,3576
Estadístico de Cramer
Permite obtener la correlación entre dos variables
Opera entre 0 y 1. Siendo 1, un elevado grado de correlación una de las variables deberá ser eliminada.
Opera entre 0 y 1. Siendo 1, un elevado grado de correlación → una de las variables deberá ser eliminada.
Límite de tolerancia definido, pero se considera el valor de 0,5 (Espinoza, 2016).
Estadístico de Cramer
Permite obtener la correlación entre dos variables
Límite de tolerancia definido, pero se considera el valor de 0,5 (Espinoza, 2016).
METODOLOGÍA
Modelo de análisis de la correlación espacial de las variables
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 29
Cálculo de la probabilidad de transición
Determinación espacial de los cambios
- Expander
- Patcher
Actualización de mapas:
-Uso de suelo urbano
-Distancia a lo urbano
-Distancia a vías
METODOLOGÍA
Modelo de simulación y validación de crecimiento urbano
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 30
Parámetros de los autómatas celulares |  | 
Parámetro | Medida de la estructura del paisaje | Valor
Porcentaje de cambios realizados por Expander en relación con Patcher | Índice de cohesión del parche (COHESION) Nivel de fragmentación del paisaje. Distancia al vecino más cercano (DIST) Distancia al parche más cercano | COHESION= 99,495 DIST= 80,456 m Expander: 0.8 Patcher: 0.2
Isometría del parche Rango: 0 a 2, 2 formas más simples | Dimensión Fractal Indica la complejidad del parche. Rango: 1 a 2, 1 formas muy simples | FRAC= 1,057 Isometría Expander: 1.5 Isometría Patcher: 2
Tamaño de parche y varianza de los parches distribución lognormal | Media y Varianza | Tamaño medio: 1.5 ha y varianza 3 ha
Parámetros de los autómatas celulares |  | 
Parámetro | Medida de la estructura del paisaje | Valor
Porcentaje de cambios realizados por Expander en relación con Patcher | Índice de cohesión del parche (COHESION) Nivel de fragmentación del paisaje. Distancia al vecino más cercano (DIST) Distancia al parche más cercano | 
Tamaño de parche y varianza de los parches distribución lognormal | Media y Varianza | Tamaño medio: 1.5 ha y varianza 3 ha
METODOLOGÍA
Modelo de simulación y validación de crecimiento urbano
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 31
Índice de similitud difusa
Permite considerar la clasificación de las celdas vecinas
Ventana: función de decaimiento exponencial o constante
Piontekowski et al. (2012) mínima similitud > 50% como exitosa
METODOLOGÍA
Modelo de simulación y validación de crecimiento urbano
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 32
Donde:
- Modelo Modelo de AC
- Coeficientes de los parámetros valores del pesos de evidencia (alelos)
- Tabla de pesos de una variable gen
- Cromosoma Conjunto de tablas o genes
- Función de aptitud mínima similitud al año 2010, ventana de una celda
Además:
- Se establecen límites para variación de los pesos de evidencia de su valor inicial acorde a Soares-Filho, Rodrigues, & Costa (2009)
- Generaciones=20, individuos=20
METODOLOGÍA
Modelo de optimización de pesos de evidencia mediante algoritmos genéticos
AUTÓMATAS CELULARES (DINAMICA)

## Slide 33
METODOLOGÍA
VALIDACIÓN DE MODELOS

## Slide 34
Componente | Variable del componente | Variable del estudio
Socio Cultural | Análisis demográfico | Crecimiento poblacional
 |  | Densidad neta población (hacinamiento)
Económico | Trabajo y empleo | Trabajo
 | Principales actividades económico productivas del territorio | Desarrollo económico
Asentamientos humanos | Infraestructura y acceso a servicios básicos | Cobertura de servicios básicos
 | Dispersión, concentración poblacional | Altura de edificaciones
 |  | Crecimiento horizontal
Político institucional y participación ciudadana | Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o existentes en el GAD | Ordenanza y uso de ocupación de suelo
 | Mapeo de actores públicos, privados y sociedad civil | Estabilidad política
METODOLOGÍA
GENERACIÓN DE ESCENARIOS
Selección de Variables

## Slide 35
Método MICMAC
Método que permite destacar variables claves para la evolución del sistema
Matriz de influencia directa (MDI):
Influencia:
1 débil
2 moderada
3 fuerte
Matriz de influencia directa (MDI):
Influencia:
1 → débil
2 → moderada
3 → fuerte
Matriz de influencia indirecta:
MDI se eleva a una potencia n hasta que su rango se vuelva constante
La sumatoria por filas, indica el grado de influencia y la sumatoria por columnas, indica el grado de dependencia.
Matriz de influencia indirecta:
MDI se eleva a una potencia n hasta que su rango se vuelva constante
La sumatoria por filas, indica el grado de influencia y la sumatoria por columnas, indica el grado de dependencia.
METODOLOGÍA
GENERACIÓN DE ESCENARIOS

## Slide 36
Método MICMAC
METODOLOGÍA
GENERACIÓN DE ESCENARIOS

## Slide 37
Método de impactos cruzados SMIC
Se basa en la evaluación de las probabilidades de ocurrencia de un conjunto de hipótesis para construir escenarios.
Variable clave | Tendencial | Positivo | Negativo
1) Crecimiento poblacional | 3200 habitantes/año | 2500 habitantes/año | 3400 habitantes/año, considerando de la población migrante
2) Desarrollo económico | Crecimiento de 95% | Consolidación mayor al 95% | Se detiene (90%) o se produce de manera desordenada
3) Altura de edificaciones | Un 90% de los predios presentan altura entre 1 y 2 pisos, lo restante altura mayor o igual a 3 pisos | Crecimiento vertical de la ciudad, 80% altura entre 1 y 2 pisos, lo restante altura mayor o igual a 3 pisos. | Predomina un crecimiento horizontal 95% altura entre 1 y 2 pisos, lo restante altura mayor o igual a 3 pisos
4) Crecimiento horizontal | 92 ha/año al 2025 | El crecimiento urbano se consolida y a 65 ha/año | El crecimiento urbano es disperso a 110 ha/año
5) Ordenanza y uso de ocupación de suelo | El área ocupada dentro de las zonas de restricción de uso es de 37 ha | Se conservan las 35 ha ocupadas del año 2016. | Mayor a 60 ha
METODOLOGÍA
GENERACIÓN DE ESCENARIOS

## Slide 38
Probabilidad | Significado
0.9 | Evento muy probable
0.7 - 0.8 | Evento probable
0.5 - 0.6 | Evento de dudosa ocurrencia
0.3 - 0.4 | Evento improbable
0.1 - 0.2 | Evento muy improbable
Probabilidad simple de ocurrencia evaluada por expertos de planificación y catastro del municipio
Escenario | Hipótesis | Expertos |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | Promedio
Escenario Tendencial | Hipótesis 1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.63
 | Hipótesis 2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.83
 | Hipótesis 3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
 | Hipótesis 4 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9
 | Hipótesis 5 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.87
Escenario positivo | Hipótesis 1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.25
 | Hipótesis 2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7
 | Hipótesis 3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.47
 | Hipótesis 4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5
 | Hipótesis 5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5
Escenario negativo | Hipótesis 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
 | Hipótesis 2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4
 | Hipótesis 3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7
 | Hipótesis 4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7
 | Hipótesis 5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6
METODOLOGÍA
Método de impactos cruzados SMIC
GENERACIÓN DE ESCENARIOS

## Slide 39
Método de impactos cruzados SMIC
ID | Tendencial | Negativo | Positivo
11111 | 0.40 | 0.10 | 0.02
11110 | 0.07 | 0.08 | 0.03
11101 | 0.05 | 0.04 | 0.04
11100 | 0.01 | 0.02 | 0.03
10111 | 0.05 | 0.05 | 0.03
11010 | 0.01 | 0.03 | 0.04
11001 | 0.00 | 0.01 | 0.04
11000 | 0.00 | 0.01 | 0.03
11011 | 0.12 | 0.24 | 0.01
10110 | 0.01 | 0.06 | 0.02
10101 | 0.00 | 0.04 | 0.01
10100 | 0.00 | 0.01 | 0.03
10011 | 0.00 | 0.06 | 0.02
10010 | 0.00 | 0.01 | 0.03
10001 | 0.00 | 0.01 | 0.03
10000 | 0.00 | 0.00 | 0.04
01111 | 0.20 | 0.02 | 0.06
01110 | 0.05 | 0.02 | 0.05
01101 | 0.01 | 0.01 | 0.05
01100 | 0.00 | 0.01 | 0.03
01011 | 0.01 | 0.01 | 0.06
01010 | 0.00 | 0.01 | 0.03
01001 | 0.00 | 0.01 | 0.03
01000 | 0.00 | 0.03 | 0.01
00111 | 0.01 | 0.04 | 0.03
00110 | 0.00 | 0.02 | 0.03
00101 | 0.00 | 0.01 | 0.03
00100 | 0.00 | 0.01 | 0.03
00011 | 0.00 | 0.01 | 0.03
00010 | 0.00 | 0.00 | 0.03
00001 | 0.00 | 0.01 | 0.03
00000 | 0.00 | 0.00 | 0.01
Variable clave | Tendencial | Positivo | Negativo
Desarrollo económico | Sin modificación de la probabilidad | Aumento de la probabilidad de transición a 1 | Disminución de probabilidad de transición a 0
Crecimiento urbano | Expander: 0,8 Tasa de transición: 0,0029 | Expander: 1 Tasa de transición: 0,0023 | Expander: 0,5 Tasa de transición: 0,0039
Cumplimiento de la ordenanza | Probabilidad se disminuyó para evitar invasiones. | Disminución de la probabilidad de transición a 0 | Sin modificación de la probabilidad
La planificación del uso y ocupación del suelo en base al escenario tendencial, con mayor probabilidad de ocurrencia.
Condiciones para la generación de mapas
METODOLOGÍA
GENERACIÓN DE ESCENARIOS

## Slide 40: RESULTADOS

## Slide 41
Distribución del área de crecimiento por parroquias (1996-2016)
Total: 1709,823 ha
Cobertura | Área (ha)
Área de cultivo | 335.426
Área erosionada | 2.344
Arboricultura | 5.836
Bosque | 0.307
Pastos | 89.151
Vegetación arbustiva | 65.331
Páramo | 6.850
Total | 505.245
Coberturas que cambiaron a urbano (2010-2016)
RESULTADOS
ANÁLISIS MULTITEMPORAL

## Slide 42
Mínima similitud a diferentes tamaños de ventana para el modelo inicial 1996-2010
Gráfica de mínima similitud al nivel de tolerancia de una celda, en las fases de calibración y validación para modelos optimizados.
RESULTADOS
Chart: Tamaño de ventana (número de celdas)
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
 | 0.33951 | 0.41496 | 0.46894 | 0.51915 | 0.56744 | 0.61345 | 0.64781 | 0.68605
Chart: Límite AG (%)
| Modelo inicial | 60 | 90 | 120 | 150
Calibración (2010) | 0.33951 | 0.32653 | 0.41856 | 0.36812 | 0.41431
Validación (2016) | 0.42117 | 0.40412 | 0.49322 | 0.44623 | 0.49251
AUTÓMATAS CELULARES CON AG
VALIDACIÓN DE MODELOS

## Slide 43
 | Calibración (2010) |  | Validación (2016) | 
Parámetros | 90 | 150 | 90 | 150
X | 48591 | 48098 | 84388 | 84266
n | 116092 | 116092 | 171096 | 171096
Prueba hipótesis para la igualdad de dos proporciones (mínima similitud)
A partir del mapa de mínima similitud se obtienen:
n: número de celdas que realizaron la transición
X: número de celdas que realizaron la transición y que cambiaron en la realidad
A un nivel de confianza del 95%
Etapa | Decisión
Calibración | Se rechaza la Ho
Validación | No se rechaza la Ho
Mejor modelo AC con AG con límites ± 90%
RESULTADOS
AUTÓMATAS CELULARES CON AG
VALIDACIÓN DE MODELOS

## Slide 44
Autómatas Celulares con AG
Redes neuronales
RESULTADOS
AUTÓMATAS CELULARES CON AG Y REDES NEURONALES
VALIDACIÓN DE MODELOS

## Slide 45
RESULTADOS
Chart: Tamaño de ventana (número de celdas)
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
Autómatas celulares con AG (DINAMICA) | 0.49322 | 0.56685 | 0.6082 | 0.64251 | 0.6717 | 0.69595 | 0.71691 | 0.73559
Redes neuronales (LCM) | 0.2158 | 0.27398 | 0.31529 | 0.34976 | 0.38025 | 0.40681 | 0.43093 | 0.45233
AUTÓMATAS CELULARES CON AG Y REDES NEURONALES
VALIDACIÓN DE MODELOS

## Slide 46
RESULTADOS
GENERACIÓN DE ESCENARIOS

## Slide 47
Año 2016
Tendencial (2025)
Positivo (2025)
Desarrollo económico (consolidación área comercial)
RESULTADOS
GENERACIÓN DE ESCENARIOS
Negativo (2025)

## Slide 48
Año 2016
Cumplimiento de la ordenanza en la franja de protección de la laguna
RESULTADOS
GENERACIÓN DE ESCENARIOS
Tendencial (2025)
Positivo (2025)
Negativo (2025)

## Slide 49
Distribución del área de crecimiento por parroquias para el período 2025
Área de crecimiento para el período (2016-2025)
Chart: 
| La Esperanza | San Antonio | Alpachaca | San Francisco Urbano | Caranqui Urbano | El Sagrario Urbano | Priorato | Caranqui Rural | El Sagrario Rural | San Francisco Rural
 | 0.42046 | 27.7717 | 14.2269 | 17.0693 | 15.247 | 13.41 | 8.5211 | 10.3001 | 0.41102 | 20.8145
RESULTADOS
PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO

## Slide 50
PLAN DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO
RESULTADOS
Enfocada
- Área urbana (2025)
Generada en base
Zonificación actual del cantón
No fueron modificados usos que cumplen con condiciones específicas
Referencia
División de predios y las vías

## Slide 51
RESULTADOS

## Slide 52
Del análisis multitemporal se evidenció un crecimiento de 1709,823 ha entre los años 1996 y 2016 lo que representa un 78% respecto a la mancha urbana inicial.
Las 13 variables explicativas utilizadas demostraron ser independientes entre sí y tener un buen potencial explicativo de crecimiento urbano
Mientras las RNA opera (caja negra) y no permite integrar el conocimiento experto,
DINAMICA ofrece un enfoque automático (optimización pesos) o la modificación de los mismos por intervención de expertos.
La optimización con límites de ± 90% permitió generar mejores simulaciones aumentando la similitud un 7.9% en la etapa de calibración (2010) y 7.2% en la etapa de validación (2016) ventana de una celda.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES

## Slide 53
Al año 2016 modelo de autómatas celulares con AG presenta una mejor similitud (69,6%) con la realidad respecto al de redes neuronales, superándolo con un 28.91% para la ventana de interés de 11 celdas (una manzana urbana).
La modificación de los parámetros del modelo de AC con AG permitió la generación de escenarios prospectivos al año 2025 considerando también factores internos y externo que modificaron la dinámica del territorio acorde al criterio de expertos.
La propuesta de Plan de Uso y Ocupación del suelo al año 2025 se planteó en base al escenario tendencial para generar usos y establecer parámetros de edificación más apropiados a la realidad del suelo urbanizado.
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES

## Slide 54
La generación de modelos debe estar siempre respaldada de los criterios de expertos.
Se recomienda a las autoridades manejar una base de datos mejor estructurada de la información.
En la generación de los modelos de simulación se pueden incluir proyectos futuros de infraestructura y equipamientos
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES