## Slide 1
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO PARA FOTOGRAMETRÍA EN UN DRON DE ALA FIJA OPTIMIZANDO EL CONSUMO DE ENERGÍA
Autor: Carlos Andrés Mora Constante
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
Director: Ing. Paúl Ayala, PhD
Mayo 2019

## Slide 2
Contenido
1. Introducción
2. Objetivos
3. Sistema electrónico para fotogrametría
4. Mejora de la eficiencia energética
5. Resultados
6. Conclusiones y Recomendaciones
1. INTRODUCCIÓN
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 3
Pretende registrar datos referentes a la saturación hídrica del suelo en regiones de la Reserva Ecológica Antisana, haciendo uso de drones.
Trabajo de investigación
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Escuela Politécnica Nacional
Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 4
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Consiste en emplear un sensor de imagen y un controlador, para desarrollar un sistema electrónico para fotogrametría aérea.
Cuenta con un control que permita capturar frames sin distorsión y con alta resolución.
Además se implementa una estrategia de control que permita aumentar la autonomía de vuelo.
Trabajo de investigación

## Slide 5
Medir el consumo de intensidad y aumentar la autonomía de vuelo.
Requerimientos
Resolución mínima de 1366 x 768 píxeles a 30 fps.
Función de manipular el nivel de brillo.
Superponer fotogramas al menos en un 60%.
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 6
Dron de ala fija EVENT modelo E386
Fotogrametría
  Velocidad crucero 12 m/s.
  Aterrizaje paracaídas.
  Soporta carga hasta 500 g.
  Alcance 58 km
  Peso 2,4 kg
A utilizar
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Técnica que mediante la fotografía aérea obtiene mapas de grandes extensiones de terreno.

## Slide 7
Li-Po: tiempo de carga menor, flexibilidad de adaptación para conexión y mayor cantidad de almacenamiento en menor tamaño.
Baterías Secundarias
Baterías de polímero de litio (Li-Po)
Baterías de iones de litio (Li-Ion)
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 8
Dicho parámetro indica la capacidad restante de energía en la batería de acuerdo a la carga que este alimentando.
Estado de carga
Métodos matemáticos para estimar el estado de carga
Medición o evaluación directa
Estimación tradicional
Sistema adaptativo
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 9
1. Introducción
2. Objetivos
3. Sistema electrónico para fotogrametría
4. Mejora de la eficiencia energética
5. Resultados
6. Conclusiones y Recomendaciones
Contenido
2. OBJETIVOS
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 10
Objetivo General
Desarrollar un sistema electrónico para fotogrametría optimizando el consumo de energía en un dron de ala fija.
Objetivos Específicos
Implementar y calibrar un circuito electrónico con un sistema de almacenamiento para realizar fotogrametría.
Realizar pruebas del estado de carga de la batería seleccionada.
Implementar un control basado en reglas que interactúe de acuerdo al estado de carga de la batería.
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 11
1. Introducción
2. Objetivos
3. Sistema electrónico para fotogrametría
4. Mejora de la eficiencia energética
5. Resultados
6. Conclusiones y Recomendaciones
Contenido
3. SISTEMA ELECTRÓNICO PARA FOTOGRAMETRÍA
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 12
Sensor de imagen CMOS Sony IMX219PQ
Sensor de imagen CMOS OV7670 por Omnivision
Comparación entre sensores de imagen.
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Chart: Comparación entre sensores de imagen
| Resolución | Balance de blancos | Nivel de brillo | Peso | Distancia focal | Transmisión de video a 30 fps
CMOS Sony IMX219PQ | 5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 3
CMOS OV7670 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2 | 2
5 y 8 megapíxeles vs
0.3 megapíxeles
Peso 3,2 g vs 9,07 g
Tarjeta Raspberry Pi Zero W
Tarjeta Teensy 3.6

## Slide 13
Raspberry Pi Zero W | 
Dimensiones [mm] | 65mm de largo, 30mm de ancho y 5mm de grosor
Peso [gr] | 9
Procesador | Broadcom BCM2835
Memoria RAM | 512 MB
CPU Clock | 1 GHz
Wi-Fi | Si
Bluetooth | Si
Consumo de amperaje | 180 mA
Ranura para tarjeta Micro-SD | Si
Salida de video mini-HDMI a 1080p | Si
Dos conectores micro-USB | Si
Pines de conexión de entradas y salidas digitales | 40
Pines de conexión de entradas y salidas analógicas | No
Software | Libre
Teensy 3.6 | 
Dimensiones [mm] | 62.3mm de largo, 18mm de ancho y 4.2mm de grosor
Peso [gr] | 9
Procesador | ARM Cortex-M4 with Floating Point Unit
Memoria RAM | 256 K
CPU Clock | 180 MHz
Wi-Fi | No
Bluetooth | No
Consumo de amperaje | 180 mA
Ranura para tarjeta Micro-SD | Si
Salida de video mini-HDMI a 1080p | No
Dos conectores micro-USB | 1 conector micro USB
Pines de conexión de entradas y salidas digitales | 62
Pines de conexión de entradas y salidas analógicas | 25
Software | Libre
Comparación entre controladores.
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 14
Funcionamiento
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 15
Uso de librerías de Python y Raspberry Pi.
Control de captura de frames.
Modo de funcionamiento.
Apagado seguro.
Control de obturación (tiempo)
Filtro de movimiento (frame por segundos).
Configuración de:
    Brillo (10 - 100)
    Resolución (1920 x 1080 píxeles)
    Sensibilidad ISO entre( 100 - 800)
Programación
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 16
Elaboración del circuito y carcasa
Dimensiones:
6,1 cm de alto
3,4 cm de ancho
7,8 cm de largo
Carcasa
Diseño PCB
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 17
Imagen resolución de 1366 x 768 píxeles
Imagen resolución de 1280 x 720 píxeles
Imagen resolución de 1920 x 1080 píxeles
10 metros de
altura
Pruebas de resolución
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 18
Cálculos para espacio requerido en memoria Micro SD
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
18
Resolución 1366 x 768 píxeles
Resolución 1280 x 720 píxeles
Resolución 1920 x 1080 píxeles

## Slide 19
No poseen una velocidad crucero
Condiciones de movimiento variado
Observar si los frames capturados se distorsionan
Altura de 30 metros
Pruebas en cuadricóptero
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 20
1. Introducción
2. Objetivos
3. Sistema electrónico para fotogrametría
4. Mejora de la eficiencia energética
5. Resultados
6. Conclusiones y Recomendaciones
Contenido
4. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 21
Control basado en reglas de acuerdo al estado de carga (SOC) de la batería.
Dividir al dron en módulos:
Módulo de sensores
Módulo de fotogrametría
Módulo de geolocalización
Módulo de potencia
Regla 1: SOC ≤ 30 %, desactiva el módulo de sensores, variable MS.
Regla 2: SOC ≤ 20 %, desactiva el módulo de fotogrametría, variable MF.
Regla 3: SOC ≤ 10 %, desactiva el módulo de geolocalización, variable MG.
Estrategia de control
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 22
Desarrollo del algoritmo
Sensor de corriente de efecto Hall ACS712
y=m×x+b
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Evaluar al sensor para obtener el valor real de la sensibilidad en la aplicación.
1. Medición sin carga (0 A) el multímetro indica un valor de 2,66 V.
2. Medición con carga > 1 A, el sensor de corriente mide un valor de 1,21 A.
3. Con los valores se recalcula la sensibilidad del sensor aplicando la ecuación de la pendiente.
Disminuir error en las mediciones
Realiza un filtro de datos basados en la media aritmética.
El porcentaje de error es 2,16 %

## Slide 23
Donde:
SOC0: Estado de carga inicial (%).
C: Capacidad de la batería (mAh).
: Corriente de batería (mA).
: Instante inicial.
: Rendimiento de la batería.
Método matemático
    Estimación tradicional: emplea el método medidor amperios-hora (A/h) de Coulomb.
=1 para la condición de carga
para la condición de descarga
Estudio realizado por Buchman, demostró que el rendimiento de la batería o coeficiente de eficiencia coulombica oscila en un valor de 0,991 a 0,995.
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 24
Consumo de corriente de cada módulo.
Módulos | Consumo de Corriente | Horas de funcionamiento con batería de 8000 mAh
Módulo de sensores | 1523,60 mA | 5,25 h
Módulo de fotogrametría | 313,46 mA | 25,52 h
Módulo de geolocalización | 1412,04 mA | 5,29 h
Módulo de potencia | 5276,92 mA | 1,46 h
Todos activos | 8526,02 mA | 0,94 h = 56,4 min
Mediciones por módulos
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Chart: Consumo de corriente (mA)
| 1523.6 | 313.45999999999998 | 1412.04 | 5276.92 | 8526.02
 | 5.25 | 25.52 | 5.29 | 1.46 | 0.94

## Slide 25
El porcentaje del SOC disminuye a una velocidad media de 0,05% por segundo.
Al estar activos todos los módulos que conforman el dron se tiene:
Potencia promedio es de 63 W.
Consumo de corriente aproximadamente 8500 mA.
Pruebas
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones
Regla | Disminuye el consumo de corriente en | La potencia disminuye a un promedio | Velocidad promedio con la que el SOC disminuye por segundo
Regla 1: 1524 mA 55,3 W 0,03 %
SOC ≤ 30 %
Regla 2: 320 mA 48,8 W 0,02 %
SOC ≤ 20 %
Regla 3: 1500 mA 35,4 W 0,01 %
SOC ≤ 10 %

## Slide 26
1. Introducción
2. Objetivos
3. Sistema electrónico para fotogrametría
4. Mejora de la eficiencia energética
5. Resultados
6. Conclusiones y Recomendaciones
Contenido
4. RESULTADOS
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 27
Altura de vuelo | 80 m
Altura del sensor | 2,76 mm
Ancho del sensor | 3,68 mm
Distancia Focal | 3,04 mm
Altura de la imagen | 1080 píxel
Ancho de la imagen | 1920 píxel
Características
Resultados
Plan de vuelo
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 28
Determinación valor GSD
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 29
Área de captura por frame
FRAME
1920 x 1080 píxeles
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 30
Demostración de área que abarca cada frame capturado
Google Maps
Sistema electrónico para fotogrametría
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 31
Demostración superposición de al menos 60% para cada frame
Ancho | Alto
Área del frame: 12,40 % | Área del frame: 16,54 %
Superposición: 87,6 % | Superposición: 83,46 %
Ancho | Alto
Área del frame: 12,40 % | Área del frame: 16,54 %
Superposición: 87,6 % | Superposición: 83,46 %
Tiempo de obturación: 1s
Velocidad de crucero del dron: 12 m/s
Dirección del sensor de imagen paralela a la dirección de vuelo.
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 32
Comparación del consumo de intensidad |  |  |  |  | 
 |  | Sin controlador |  | Control basado en reglas | 
Porcentaje de carga en la batería | Capacidad disponible en la batería (mAh) | Consumo de intensidad (mA) | Tiempo (min) | Consumo de intensidad (mA) | Tiempo (min)
100% | 8000 | 8526,02 | 56,30 | 8526,02 | 56,30
30% | 2400 | 8526,02 | 16,89 | 7002,42 | 20,56
20% | 1600 | 8526,02 | 11,26 | 6688,96 | 14,35
10% | 800 | 8526,02 | 5,63 | 5276,92 | 9,10
Tiempo promedio de aumento: 3,8 min
Aumentó 3,8 minutos => Nuevo tiempo de vuelo 60,1 minutos.
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 33
1. Introducción
2. Objetivos
3. Sistema electrónico para fotogrametría
4. Mejora de la eficiencia energética
5. Resultados
6. Conclusiones y Recomendaciones
Contenido
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 34
El costo del sistema de fotogrametría implementado es alrededor de 90 dólares, mientras que un sistema profesional destinado a realizar la misma función se encuentra desde 400 dólares.
Gracias a los cálculos obtenidos de la distancia de muestreo en la tierra, se pudo concluir que el sistema supera la superposición del 60 %, requisito mínimo para realizar fotogrametrías aéreas.
La autonomía de vuelo aumentó aproximadamente 4 minutos más.
Al utilizar baterías de clase secundaria tipo Li-Po se espera que después de 30 ciclos completos de carga y descarga, esta comienza a desgastarse, es decir, la descarga de la batería es más rápida por lo que la autonomía de vuelo disminuirá.
Se demostró que, los cálculos del área que captura cada frame a partir del GSD a una elevación de 80 metros son correctos capturando 7 021 m2 por frame.
Conclusiones
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones

## Slide 35
Es necesario que todos los componentes extras que se coloquen, presenten la característica de ser desmontables.
La autonomía de vuelo depende de los sensores que se encuentren conectados y del peso de los mismos, por esto, si en un vuelo no es necesario utilizar algún módulo del dron, se lo debe desconectar y desmontar.
Cada componente que se instale, se debe acoplar de tal manera que no influya en el diseño aerodinámico del UAV.
En proyectos donde se utilice la tarjeta Raspberry Pi y se necesite visualización de imágenes o videos es recomendable trabajar en modo gráfico. A futuro se podría implementar un control para trabajar en modo consola lo que llevaría a que la tarjeta consuma menos intensidad.
Recomendaciones
Introducción
Objetivos
Sistema electrónico para fotogrametría
Mejora de la eficiencia energética
Resultados
Conclusiones y Recomendaciones