## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
DESARROLLO Y ANÁLISIS DE SISTEMAS DE ESTIMACIÓN Y DETECCIÓN DE OBJETIVOS DE RADAR MEDIANTE ALGORITMOS DE MACHINE Y DEEP LEARNING
AUTORES:
AGUIRRE SILVA HERNÁN GUILLERMO
GALLEGOS MOYA SANTIAGO ANDRÉS
JULIO 2019

## Slide 2
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 3
Objetivo General
Desarrollar un sistema de detección de objetivos de radar mediante la utilización de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning.
Objetivos Específicos
Investigar y analizar algoritmos existentes de Machine Learning y Deep Learning.
Generar una base de datos de señales de radar
Etiquetar las ventanas generadas de las señales de radar.
Realizar la extracción de características.
Determinar los parámetros de entrenamiento óptimos.
Analizar y comparar los resultados obtenidos de los algoritmos.
Comparar los resultados obtenidos con las técnicas bayesianas tradicionales (AR LMS MEAN).

## Slide 4
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 5: Detección de objetivos de radar
Nuevos modelos matemáticos desarrollados en los últimos años.
Avances que hacen más robustos a los sistemas frente al ruido.
Desarrollo de sistemas independientes y autosustentables de supervisión humana.
Técnicas de aprendizaje de maquina y redes neuronales facilitan la implementación de clasificadores de objetivos de radar.

## Slide 6
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 7
Radar
Sistema Electromagnético
Detección Localización Reconocimiento
Transmite señales
Recibe ecos
Analizar y procesar

## Slide 8
Clutter
Ecos no deseados
Tierra Mar Lluvia Animales Auroras Boreales
SNR
Relación:
Señal Radar
Señal Clutter

## Slide 9
Media Desviación Estándar Desviación Media Absoluta Valor Máximo Valor Mínimo
Energía Rango Intercuartílico Entropía Modelo Autorregresivo (Burg) Frecuencia Media
Preprocesamiento
Manipulación y Análisis
Señal de Entrada
Extracción de Características
Extracción de propiedades
Tiempo y Frecuencia

## Slide 10
Machine Learning
Supervisado
Clasificación
Regresión
No Supervisado
Clustering
Técnicas
Algoritmos

## Slide 11
Condición
Condición
Condición
Árboles de Decisión
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Datos
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Bosques Aleatorios
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Condición
Algoritmo rápido de predicción. Busca característica más importante. Propenso a sobreajuste.
Árboles: Subconjunto aleatorio de datos. Característica: Votación. Evita sobreajuste

## Slide 12: Redes Neuronales de Deep Learning
Algoritmo de predicción que extrae las características de las señales de entrada mediante la modificación de sus pesos internos.
Algoritmos de complejidad y rendimiento ajustables a diferentes situaciones de la señales de entrada.

## Slide 13: Aprendizaje adaptativo y redes LSTM
Permite un aprendizaje más rápido y efectivo en rendimiento en la estabilización de resultados .
Algoritmo con diferentes capas cada una con su función específica de extracción de características.
Sequence Input
LSTM
Fully Connected
Softmax
Classification

## Slide 14: Validación de datos
Reducción de la variabilidad de resultados mediante algoritmos de k-fold.
Partición de datos necesaria para el entrenamiento y prueba de los algoritmos implementados.

## Slide 15
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 16
SNR
-5 a 15 dB
Clutter
Clásico de suelo
Coeficiente de 0,9
SKYGUARD
6400 muestras: 360° del radar
43 muestras corresponden a objetivo

## Slide 17
Machine Learning
Deep Learning
Señal de Radar
Extracción de Características
Entrenamiento del Sistema
Análisis de Resultados
Señal de Radar
Entrenamiento del Sistema
Análisis de Resultados

## Slide 18
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 19: MACHINE LEARNING: Caso 1 (Fase y cuadratura)
Parámetro | Valor
SNR (dB) | 0
Número de datos | 5000000
Número de características | 26
Tasa de validación k-fold | 10
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
100 % |  | 2 | 0
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
100 % |  | 2 | 0
Tiempo: 24 horas

## Slide 20: MACHINE LEARNING: Caso 2 (Fase y cuadratura)
Parámetro | Valor
SNR (dB) | -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15
Número de datos | 2000000
Número de características | 26
Tasa de validación k-fold | 10
Tiempo: 7 horas por cada SNR

## Slide 21: MACHINE LEARNING: Caso 2 (Fase y cuadratura)
SNR (dB) | Probabilidad de detección | FN
-5 | 99,9956 % | 44
-4 | 99,9978 % | 22
-3 | 99,9993 % | 7
-2 | 99,9996 % | 4
-1 | 100 % | 0

## Slide 22: MACHINE LEARNING: Caso 2 (Fase y cuadratura)
SNR (dB) | Probabilidad de falsa alarma | FP
-5 |  | 3
-4 |  | 2
-3 |  | 3
-2 |  | 5
-1 |  | 1
0 |  | 2
1 |  | 1
3 |  | 1
SNR (dB) | Probabilidad de falsa alarma | FP
-5 |  | 3
-4 |  | 2
-3 |  | 3
-2 |  | 5
-1 |  | 1
0 |  | 2
1 |  | 1
3 |  | 1

## Slide 23: MACHINE LEARNING: Caso 3 (Amplitud)
Parámetro | Valor
SNR (dB) | 0
Número de datos | 2000000
Número de características | 26
Tasa de validación k-fold | 10
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
99,9804 % |  | 42 | 196
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
99,9804 % |  | 42 | 196
Tiempo: 5 horas

## Slide 24: DEEP LEARNING: Prueba de Hidden Layers
Parámetro | Valor
SNR (dB) | -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15
Número de datos | 2000000
Tasa de validación k-fold | 10
Cantidad de Hidden Units | 150
Tasa de aprendizaje fijo | 0.00001
Épocas de entrenamiento | 10
Tiempo: 11 horas por cada SNR

## Slide 25: Resultados Hidden Layers
Probabilidad de detección -5 dBs
10 Hidden Layers : 78,2674%
150 Hidden Layers : 98,4909%
Probabilidad de falsa alarma -5 dBs
10 Hidden Layers : 0.16427
150 Hidden Layers : 0.027757

## Slide 26: DEEP LEARNING: Caso 1 (Fase y cuadratura)
Parámetro | Valor
SNR (dB) | 0
Número de datos | 5000000
Número de características | 26
Tasa de validación k-fold | 10
Cantidad de Hidden Units | 150
Tasa de aprendizaje adaptativo | 0.1
Épocas de entrenamiento | 10
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
100 % |  | 1 | 0
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
100 % |  | 1 | 0
Tiempo: 36 horas

## Slide 27: DEEP LEARNING: Caso 1 (Fase y cuadratura)
Parámetro | Valor
SNR (dB) | 0
Número de datos | 5000000
Número de características | 26
Tasa de validación k-fold | 10
Cantidad de Hidden Units | 150
Tasa de aprendizaje adaptativo | 0.1
Épocas de entrenamiento | 10
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
100 % |  | 1 | 0
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
100 % |  | 1 | 0
Tiempo: 36 horas

## Slide 28: DEEP LEARNING: Caso 2 (Fase y cuadratura)
Parámetro | Valor
SNR (dB) | -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15
Número de datos | 2000000
Número de características | 26
Tasa de validación k-fold | 10
Cantidad de Hidden Units | 150
Tasa de aprendizaje adaptativo | 0.1
Épocas de entrenamiento | 10
Tiempo: 16 horas por cada SNR

## Slide 29: DEEP LEARNING: Caso 2 (Fase y cuadratura)
SNR (dB) | Probabilidad de detección | FN
-5 | 99,9956 % | 0
-4 | 99,9978 % | 0
-3 | 99,9993 % | 0
-2 | 99.999987% | 1
-1 | 100 % | 0

## Slide 30: MACHINE LEARNING: Caso 2 (Fase y cuadratura)
SNR (dB) | Probabilidad de falsa alarma | FP
-5 |  | 0
-4 |  | 0
-3 |  | 0
-2 |  | 1
-1 |  | 0
0 |  | 0
1 |  | 0
3 |  | 0
SNR (dB) | Probabilidad de falsa alarma | FP
-5 |  | 0
-4 |  | 0
-3 |  | 0
-2 |  | 1
-1 |  | 0
0 |  | 0
1 |  | 0
3 |  | 0

## Slide 31: MACHINE LEARNING: Caso 3 (Amplitud)
Parámetro | Valor
SNR (dB) | 0
Número de datos | 2000000
Número de características | 26
Tasa de validación k-fold | 10
Cantidad de Hidden Units | 150
Tasa de aprendizaje adaptativo | 0.1
Épocas de entrenamiento | 10
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
99,9951 % |  | 20 | 49
Probabilidad de detección | Probabilidad de falsa alarma | FP | FN
99,9951 % |  | 20 | 49
Tiempo: 11 horas

## Slide 32: Comparación de sistemas (Machine Learning, Deep Learning y AR LMS Mean)
SNR | Machine Learning | Deep Learning | AR LMS Mean
-5 | 0.9999765 | 1 | 0.01656
-4 | 0.999988 | 1 | 0.05383
-3 | 0.999995 | 1 | 0.14027
-2 | 0.9999955 | 1 | 0.29305
-1 | 0.9999995 | 0.99999987 | 0.50146
0 | 0.999999 | 1 | 0.70681
1 | 0.9999995 | 1 | 0.85614
3 | 0.9999995 | 1 | 0.97782
5 | 1 | 1 | 0.99781
8 | 1 | 1 | 0.99987
10 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1
Tiempos de ejecución (horas) |  |  | 
 | Machine Learning | Deep Learning | Comparación porcentual
5 millones | 24 | 52 | 216.6666667
2 millones (fase y cuadratura) | 7 | 16 | 228.5714286
2 millones (amplitud) | 5 | 11 | 220

## Slide 33
OBJETIVOS
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES

## Slide 34: Conclusiones
Mejor desempeño en el uso de bases de datos con parte real e imaginaria frente al uso de sus módulos.
El coste temporal de Deep Learning es de aproximadamente del 220% con respecto a Machine Learning.
Los sistemas de Machine y Deep Learning superan en gran medida a los sistemas tradicionales de estimación y detección de objetivos de radar, sobre todo en la robustez ante niveles de SNR bajos.
La mejora relativa entre Machine Learning y Deep Learning es de un promedio de 100.000456%, ambas cumpliendo con los estándares de sistemas de estimación y detección de objetivos de radar.