## Slide 1: CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Marlon Javier Yánez Jiménez
“BALANCE HÍDRICO EN LA microcuenca DEL RÍO TAHUANDO, PARROQUIA ANGOCHAGUA – IBARRA.”
Departamento de ciencias de la tierra y de la construcción
Director de carrera: Ing. Alexander Robayo, MSc
Docente evaluador: Ing. Mirian Fernández
Director: Ph.D Marco Masabanda
Sangolquí, 2019

## Slide 2
Contenido
Introducción
Objetivos
Aspectos generales
Metodología
Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Introducción
Alternativas para prevenir y mitigar
Riego
Consumo doméstico
Abrevadero
Piscícola
Aporta a zonas urbanas y rurales
Precipitación:
Capa continental
40000 km3
Capa oceánica
385000 km3
Paises | Estrés Hídrico | Categoría
32 | 13% - 25% | Promedio mundial
32 | 25% - 70% | Estado de escacez
22 | > 70% | Falta de agua
ODS 6
Escasez de agua
Mala gestión
Falta de información técnica
Épocas de sequía
Cuantificación de las entradas y salidas de agua
Balance hídrico
Zonas de potencial recarga hídrica
Planificación
Ecosistemas:
Generadores de agua
Consumidores de agua
Bienestar social
Calidad de vida
Desarrollo económico
Aprovechamiento del recurso

## Slide 4
Analizar el recurso hídrico de la unidad hidrográfica del río Tahuando
Mediante el estudio de la información existente y análisis de datos obtenidos en campo
Para recomendar acciones que minimicen la falta del recurso hídrico en la época de sequía
Aspectos Generales
Objetivos
Objetivo General

## Slide 5
Realizar la actualización de la cartografía de uso y cobertura del suelo existente
Cuantificar la oferta y demanda de agua
Determinar el estrés general de la microcuenca
Aspectos Generales
Objetivos
Objetivo Específicos
Compendio de mapas
Base de datos
Sistema de monitoreo
Informe técnico

## Slide 6
Aspectos Generales
Área de estudio
Límites territoriales
Límites hidrográficos
Actividades productivas
Área y nacimiento
8899.49 ha
Rinconadas de la parroquia
P. San Francisco
P. Olmedo
P. Mariano Acosta
P. San Pablo
Q. La Rinconada
Q. Arrayan y Verde Tola
R. Pisque
R. Itambi
Agricultura, silvicultura, caza y pesca
Manufactura
Comercio
Sector público

## Slide 7
Metodología
Parámetros morfométricos
Características del río
Estos parámetros permiten conocer la relación que existe entre la cobertura vegetal, la regulación hídrica y el manejo que se le da a la microcuenca.
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS |  | 
Parámetro | Valor | Clasificación
Área de la microcuenca | 88.99 km2 | Clasificación mediana
Tipo de descarga | Exorreica | 
Pendiente de la microcuenca | 31.09% | Escarpada
Factor de Forma | 0.54 | Ligeramente ensanchada
Coeficiente de circularidad | 1.31 | circular

## Slide 8
Metodología
Parámetros morfométricos
Características de la microcuenca
Longitud de 10.51 km
De orden 5
Sinuosidad moderada 1.3, disminuye la velocidad
Cuenca en fase de madurez
En equilibrio con respecto a los procesos de erosión o sedimentarios
Perfil Longitudinal
PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS |  | 
Parámetro | Valor | Clasificación
Densidad de corriente | 1.52 | 1.52 drenajes por km2
Cota máxima del río Tahuando | 3000 m | 
Cota mínima del río Tahuando | 2680 m | 
Pendiente del cauce | 3.05% | 
Tiempo de concentración | 3h 28min | 

## Slide 9
Metodología
M. de Uso y Cobertura de suelo
El proceso de actualización de cartografía por el método de clasificación supervisada de uso de suelo se la realizo en cuatro pasos:
Muestreo
Tratamiento a las imágenes satelitales
Clasificación y la post clasificación
Validar los resultados.
Notes: Generación de geoinformación para la gestión del territorio a nivel nacional 1:25000 – Sistemas productivos” (IEE, 2014)

## Slide 10
Metodología
M. de Uso y Cobertura de suelo
Muestreo
Equipo: GPS navegador Garmin
Leyenda: El páramo, bosque nativo, bosque plantado, cultivos, construcciones antrópicas, pastizal, vegetación arbustiva y vegetación herbácea.
Número mínimo de muestras: n=m+1

## Slide 11
Metodología
M. de Uso y Cobertura de suelo
Preparación de la imagen satelital
PlanetScope nivel 3B del 2017
ND TOA
Imagen | Banda | Factor
Imagen 1 | Banda 1 | 2.03574335*e-5
 | Banda 2 | 2.1570491*e-5
 | Banda 3 | 2.40933754*e-5
 | Banda 4 | 3.62030724*e-5
Imagen 2 | Banda 1 | 2.03677131*e-5
 | Banda 2 | 2.15813832*e-5
 | Banda 3 | 2.41055415*e-5
 | Banda 4 | 3.62213534*e-5
Imagen 3 | Banda 1 | 2.03790309*e-5
 | Banda 2 | 2.15923157*e-5
 | Banda 3 | 2.41177528*e-5
 | Banda 4 | 3.62397022*e-5

## Slide 12
Metodología
M. de Uso y Cobertura de suelo
Clasificación y post clasificación de la imagen satelital
Regiones de interés (ROI) para cada clase
Método utilizado para la clasificación fue “Maximum Likelihood”
Post-clasificación: Sieve Classes y posteriormente un filtro de mayoría

## Slide 13
Metodología
M. de Uso y Cobertura de suelo
Validación de resultados
Puntos de comprobación uno por cada banda
Porcentaje de pixeles bien clasificados fue de 84.375%
Kapa: 82.07 %
Informe de resultados

## Slide 14
Metodología
Zonas de potencial recarga hídrica
El proceso de generación de zonas de potencial recarga hídrica mediante el método de CATIE se lo realizo en dos pasos:
Preparación de información cartográfica de: tipo de suelo, tipo de roca, cobertura vegetal, uso de suelo
Algebra de mapas mediante la siguiente ecuación:
Donde:
ZR: Zona de recarga
Pend: Pendiente
Ts: Tipo de suelo
Tr: Tipo de roca
Cve: Covertura vegetal permanente
Us: Usos del suelo

## Slide 15
Metodología
Zonas de potencial recarga hídrica
Preparación de información Cartográfica
Microrelieve | Pendiente (%) | Posibilidad de recarga | Ponderación
Plano a casi plano, con o sin rugosidad | 0 - 6 | Muy alta | 5
Moderadamente ondulado o cóncavo | 6 - 15 | Alta | 4
Ondulado/cóncavo | 15 - 45 | Moderada | 3
Escarpado | 45 - 65 | Baja | 2
Fuertemente escarpado | > 65 | Muy baja | 1
Textura | Posibilidad de recarga | Ponderación
Suelos Franco arenosos a arenosos, con tamaño de agregados o partículas de gruesos a medios | Muy alta | 5
Suelos francos, con partes iguales de arena, limo y arcilla | Alta | 4
Suelos franco limosos, con partículas de tamaño medio a finas | Moderada | 3
Suelos franco arcillosos, combinación de limo y arcilla, con partículas finas, suelos pesados | Baja | 2
Suelos arcillosos, muy pesados, con partículas muy finas | Muy baja | 1
Cobertura vegetal permanente (porcentaje) | Posibilidad de recarga | Ponderación
> 80 | Muy alta | 5
70 - 80 | Alta | 4
50 - 70 | Moderada | 3
30 - 50 | Baja | 2
< 30 | Muy baja | 1

## Slide 16
Metodología
Zonas de potencial recarga hídrica
Preparación de información Cartográfica
Rocas | Posibilidad de recarga | Ponderación
Rocas muy permeables, costituidas por cristales o agregados gruesos, con macroporos interconectados. | Muy alta | 5
Rocas permeables constituidas por agregados medianos o cristales, con poros interconectados | Alta | 4
Rocas moderadamente permeables, con una regular conexión entre poros | Moderada | 3
Rocas duras, poco permeables, moderadamente compactadas. | Baja | 2
Rocas muy duras, impermeables, cementadas o compactadas | Muy baja | 1
Uso del suelo | Posibilidad de recarga | Ponderación
Bosques nativos donde se ven los estratos: árboles, arbustos y hierbas | Muy alta | 5
Sistemas agroforestales, bosques plantados | Alta | 4
Terrenos cultivados con obras de conservación del agua | Moderada | 3
Terrenos cultivados sin obras de conservación del agua | Baja | 2
Terrenos agropecuarios intensivos | Muy baja | 1

## Slide 17
Metodología
Zonas de potencial recarga hídrica
Resultado
Se define el termino de recarga como la incorporación de agua a un acuífero procedente de fuera del contorno que lo limita
Las zonas donde existe un alto potencial de recarga son sitios donde la capacidad de infiltración es alta y donde el coeficiente de escurrimiento es mayor

## Slide 18
Metodología
Cuantificación de oferta y demanda
El proceso de cuantificación de la oferta y la demanda se lo realizo en 2 pasos y se tomo en consideración la metodología propuesta en “Guía Internacional de investigación y métodos – Métodos de cálculo del balance hídrico”:
Planificación e instalación de equipos
Monitoreo y Ubicación espacial de variables

## Slide 19
Metodología
Cuantificación de oferta y demanda
Planificación
Planificación:
Nivel altitudinal
Pendiente
Uso de suelo
Zonas de potencial recarga hídrica
Criterio de expertos

## Slide 20
Metodología
Cuantificación de oferta y demanda
Objetivo General
Los equipos instalados fueron los siguientes: tres totalizadores, dos evaporímetros tipo A, cuatro lisímetros para infiltración y escorrentía, y una estación meteorológica pluviométrica.

## Slide 21
Metodología
Cuantificación de oferta y demanda
Monitoreo y Ubicación espacial
Nivel de cuenca
Uso de Suelo
Zonas de potencial recarga hídrica

## Slide 22
Metodología
Cuantificación de oferta y demanda
Monitoreo y Ubicación espacial
Zonas de potencial recarga hídrica
Uso del suelo | Escorrentia (LITROS) | Infiltración (LITROS) | Evapotranspiración | Lluvia | 
Páramo | 0.1 | 15.5 | 5-4.6 | 468 | ml
Nativo | 0 | 0.1 | 5-4.6 | 351 | ml
Plantado | 0 | 4.8 | 6-4.2 | 468 | ml
Pastizal | 0.1 | 0.19 | 7-4.5 | 234 | ml
En un metro cuadrado |  |  |  |  |  | 
 | Precipitación (mm) | Evapotranspiración (mm) | Escorrentía (mm) | Infiltración (mm) | Factor de cada especie | Balance Hídrico
Páramo | 45.0 | 35.6 | 0.1 | 15.5 | 0.9 | -6.22
Nativo | 33.8 | 39.0 | 0 | 0.1 | 0.97 | -5.33
Plantado | 45.0 | 44.5 | 0 | 4.8 | 1.135 | -4.27
Paztizal | 22.5 | 37.6 | 0.1 | 0.19 | 0.95 | -15.38
Cultivo | 29.0 | 41.6 | 0.1 | 0.19 | 1.05 | -12.88
 | Aforo |  |  |  |  |  | 
Profundidades | 22 | 25.25 | Tiempo | 6.7 | Distancia Lateral | 7.5 | 
 | 22 |  |  |  | Distancia Transversal | 5 | 
 | 32 |  |  |  |  |  | 
 | 25 |  |  |  |  |  | 
Profundidad | 25.25 | cm |  |  | Distancia Lateral | 750 | cm
 |  |  |  |  | Distancia Transversal | 500 | cm
 |  | Caudal | 1413246.269 | ml/s |  |  | 
 |  |  | 1413.246269 | L/s |  |  | 

## Slide 23
Metodología
Cuantificación de oferta y demanda
Resultado
Balance Total |  |  |  |  | 
Sistemas productivos | Febrero (mm) | Marzo (mm) | Abril (mm) | Mayo (mm) | Déficit/Superávit (mm)
Páramo | 14.4 | -15.6 | 30.9 | 69.6 | 99.3
Bosque nativo | 7.9 | -22.0 | 19.8 | 20.5 | 26.1
Bosque plantado | 8.8 | -18.5 | 6.1 | 28.5 | 24.9
Pastizal | 13.9 | -27.3 | 50.0 | 59.1 | 95.8
Cultivo | 10.4 | -27.5 | 45.6 | 2.4 | 30.9
Se transformo a formato raster las variables y se aplico
la siguiente ecuación:
Precipitación en todos sus estados recibida en la superficie del suelo o coberturas vegetales (P).
Evapotranspiración (E).
Salidas de agua superficial y subterránea del sistema (QSP y QUO).
Deficit o superhabit (∆S).

## Slide 24
Metodología
Cuantificación de oferta y demanda
Resultado
Caudal de la microcuenca mediciones de campo:
Escorrentía + Infiltración
Área
Caudal de 1.22 m3/s

## Slide 25
Metodología
Cuantificación de oferta y demanda
Comparación
Caudal promedio calculado de la microcuenca:
Estación meteorológica M0105 a mas de 25 km
Coeficiente de escorrentía
Coeficiente de escorrentía ponderado
Variables:
C=Coeficiente de escorrentía ponderado
P=Precipitación promedio anual
A=Área de la cuenca
Coeficiente de escurrimiento ponderado | Intensidad de lluvia promedio (mm) | Área de la cuenca (km2) | Caudal (m3/s)
0.51 | 889.67 | 88.99 | 1.28
Uso de suelo | C. Escorrentía | Área (ha)
Bosque nativo | 0.57 | 1447.73
Pastizal | 0.36 | 1433.08
Cultivo | 0.36 | 757.05
Plantación Forestal | 0.56 | 979.032
Vegetación arbustiva | 0.56 | 1142.08
Vegetacion herbacea | 0.36 | 1108.4
Páramo | 0.63 | 1886.68
Construcciones | 0.95 | 144.76
Coeficiente de escurrimiento |  | 0.508678015
Caudal calculado

## Slide 26
Metodología
Demanda Antrópica
Información registrada
Caudal concesionado:
Concesiones | 
Uso | Caudal (L/s)
Riego | 848,112
Consumo doméstico | 594,462
Abrevadero | 562,452
Piscícola | 100
Concesiones:
SENAGUA
El banco de autorizaciones de la demarcación de Mira
Pertenecientes a Angochagua
Clip de las que se encontraban dentro de la U. Hidrográfica

## Slide 27
Metodología
Balance total
Caudal que circula por el río Tahuando
Balance incluida la demanda antrópica:
Caudal registrado durante el periodo de estudio proveniente de:
Infiltración ()
Escorrentía ()
Caudal autorizado
Criterios para aforos
DL=Distancia lateral
DT=Distancia transversal
Pr=Profundidad
t= tiempo
Caudal de escorrentía (m3/s) | Caudal de infiltración (m3/s) | Caudal consumido (m3/s) | Balance total (m3/s)
0.01 | 1.21 | 0.44 | 0.78
Comprobación
Aforos
Unidad Hidrográfica | Febrero (m3/s) | Marzo (m3/s) | Abril (m3/s) | Mayo (m3/s) | Caudal Promedio (m3/s)
Río Tahuando | 1.032 | 1.031 | 2.270 | 3.292 | 1.91

## Slide 28
Metodología
Estrés hídrico
Caudal ambiental:
P=Precipitación
A=Área sobre la que cae
Estrés hídrico
TFWW=total de agua extraída
TRWR=Ingresos de agua
EFR=Caudal ambiental
Cálculo del Estrés hídrico
Metodología: Progresos en el nivel de estrés hídrico: valores de referencia mundiales para el indicador 6.4.2 de los ODS

## Slide 29
Resultados
Resultados
Paises | Estrés Hídrico | Categoría
32 | 13% - 25% | Promedio mundial
32 | 25% - 70% | Estado de escacez
22 | > 70% | Falta de agua
Expansión de la zona agrícola
Plantaciones forestales
Introducción de especies vegetales

## Slide 30
Conclusiones
Conclusiones
El uso de imágenes satelitales de alta resolución proporciono información más puntual y debido a que la zona de estudio pertenece a una cuenca natural
El método de clasificación proporciono un resultado del 84.375 % de pixeles bien clasificados y proporciono el 82.07% de mejores resultados que otros clasificadores
El balance hídrico total demostró que el almacenamiento de agua es mejor en las partes altas, y disminuye hasta llegar a las partes bajas de la cuenca
La elaboración del balance hídrico mediante sistemas de información geográficos permite visualizar de manera espacial como se distribuyen las variables
La demanda natural y humana sirvió para conocer que tanto la parte occidental como oriental se encuentran afectadas.
El mapa de estrés hídrico muestra que existen zonas propensas a tener problemas de escasez de agua debido a la acumulación de concesiones
Clasificación de mapa de Uso y Cobertura de suelo
Balance hídrico
Estrés Hídrico

## Slide 31
Recomendaciones
Recomendaciones
Para tener mejores resultados en el proceso de clasificación de una imagen satelital se recomienda recoger las muestras en medio de superficies extensas donde
En estudios hidrológicos donde se desee conocer la disponibilidad de agua y los sectores más productivos de este recurso es recomendable realizar el mapa de zonas de potencial recarga hídrica.
Se debe aprovechar el caudal que ofrece la cuenca media y alta, sin saturar las fuentes ya sea por consumo natural o antrópico.
Se recomienda delimitar la frontera agrícola de la zona de páramo occidental, ya que el mosaico agropecuario de momento ya se encuentra colindando la parte alta y el déficit de agua podría afectar a la cuenca baja
Es importante tener estudios de valoración económica de los servicios ambientales ya que en la zona de la cuenca media occidental al encontrarse intervenida por plantaciones forestales.
Es importante mantener los espacios naturales de una cuenca, ya que a parte de los servicios ambientales que oferte, estos biomas son el hogar de varias especies animales o vegetales representativas

## Slide 32: CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
Autor: Marlon Javier Yánez Jiménez
“BALANCE HÍDRICO EN LA microcuenca DEL RÍO TAHUANDO, PARROQUIA ANGOCHAGUA – IBARRA.”
Departamento de ciencias de la tierra y de la construcción
Director de carrera: Ing. Alexander Robayo, MSc
Docente evaluador: Ing. Mirian Fernández
Director: Ph.D Marco Masabanda
Sangolquí, 2019