## Slide 1
“Sistema Aéreo Terrestre basado en Robótica Cooperativa para Detección de minas Antipersonales”
Departamento de Eléctrica y Electrónica
Carrera de Ingeniería en Electrónica, Automatización y Control
AUTORES:
      CAMINO GUZMÁN, STEFANY MICHELLE
      ROJAS GÓMEZ, MILTON ISRAEL
TUTOR:
ING. AGUILAR CASTILLO, WILBERT G. PHD
Sangolquí - 2019

## Slide 2: TEMARIO
Introducción
I.
Generalidades del Sistema
II.
Desarrollo del sistema
III.
Evaluación, pruebas y análisis de resultados
IV.
Conclusiones y Recomendaciones
V.

## Slide 3: INTRODUCCIÒN
Capítulo I

## Slide 4: INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
1985
Marvin Minsky
Sociedad de agentes que interactúan entre sí, por lo que el resultado es un comportamiento global.
1996
Gregory Dudek
Escribe acerca de la taxonomía para la robótica multi-agente.
1997
Cao, Fukunga y Kahng
Incorpora la robótica móvil cooperativa.
2004
Chaimowincz, Kumar y Campos
Proponen un mecanismo de asignación de tareas a un grupo de robots.

## Slide 5: INTRODUCCIÒN
PROBLEMA
Morona Santiago
Pastaza
Zamora Chinchipe
El Oro
Loja
RESULTADOS
Chart: Víctimas afectadas por minas
| Fuerzas Armadas del Ecuador | Población Cívil
Ventas | 51 | 19
Victimas afectadas por las minas
Provincias afectadas por minas en la actualidad

## Slide 6: INTRODUCCIÓN
SOLUCIÓN
Desarrollar un sistema aéreo terrestre basado en robótica cooperativa para detectar minas antipersonales en una área determinada.
Sistema de Detección automático
Sistema desminado humanitario
CAMBIAR EL SISTEMA
Despegue
Posicionamiento
Plano de trabajo
Trayectoria
Seguimiento
Detección de minas

## Slide 7: INTRODUCCIÒN
OBJETIVOS
Plataforma Móvil
Planificación de Rutas
Detección de Marcadores
Objetivo General
Objetivos Específicos
Diseñar e implementar un sistema aéreo-terrestre basado en robótica cooperativa para la detección de minas antipersonales como prueba de conceptos

## Slide 8: INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
ROBÓTICA MÓVIL
Sistema de Alimentación
Actuadores
Sistema de Control
Sensores
Estructura básica del robot móvil
Clasificación
Aéreos
Acuáticos
Terrestres
Alimentación
Actuadores
Sistema de Control
Sensores

## Slide 9: INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
ROBÓTICA COOPERATIVA
Enjambre de robots
Robótica Cooperativa centralizada
Robótica Cooperativa Distribuida
Características
Flexibilidad
Eficiencia
Robustez
Tipo de Control
Centralizado
Distribuido
Aplicaciones en la robótica cooperativa
Medicina
Seguridad
Exploración

## Slide 10: INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
PERCEPCIÓN VISUAL
Características puntuales
Características locales y globales
Modelo Pin-Hole
Métodos de caracterización de una imagen

## Slide 11: INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
Navegación Servo-Visual
Arquitectura de un Sistema de Visión
Transformaciones Geométricas
Traslación
Rotación
Traslación
Rotación
Perspectiva o Afín
Perspectiva

## Slide 12: INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
MARCADORES ARUCO
Aplicaciones
Calibración de cámaras
Estimación de posición de una cámara
Estimación de posición en un mapa

## Slide 13: GENERALIDADES DEL SISTEMA
Capítulo II

## Slide 14: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
Vehículo aéreo no tripulado Parrot Bebop 2
Estación en Tierra
Plataforma móvil terrestre

## Slide 15: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
Arquitectura del Sistema
UAV
Computador
NODE MCU 8266
Wifi
Actuadores
WiFi
PWM

## Slide 16: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
ROBOT MÒVIL
REQUERIMIENTOS Y RESTRICCIONES
Requerimientos
Terreno sin crestas ni valles.
Robot pequeño y ligero.
Capacidad de giro en su propio eje.
Controlar la velocidad de la llanta.
Torque del robot grande.
Autonomía energética.
Restricciones
Velocidad máxima de desplazamiento 0,2 m/s.
Dimensiones : 12 x 12 cm.
Peso menor a 30 Kg.

## Slide 17: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
ROBOT MÒVIL
PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Señales de control
Datos de los sensores
Diagrama de Bloque del Robot Móvil
Node MCU V2 Amica | 
Descripción | Característica
Procesador | ESP8266 / Tensilica Xtensa LX3 (32 bits)
Conectividad | 802.11 Wi-Fi
Alimentación | 5V DC
Frecuencia de Reloj | 80 MHz
Alcance | 100 mts
Comunicación | Serial UART
Modo de operación | Cliente, AP
Módulo TB6612FNG. | 
Descripción | Característica
Voltaje para los motores | 4-13.5Vcc
Voltaje de alimentación | 2.7-5.5Vcc
Corriente máxima de salida por canal | 1A
Frecuencia máxima de PWM | 100khz
Dimensiones | 20.32 x 20.32mm
Sensor de proximidad inductivo LJ8A3-2 Z/BX | 
Descripción | Característica
Salida | Transductor de conmutación
Rango de detección | 1.5 -2mm
Tensión de entrada | 6-36Vcc
Salida de control | NPN
Objetos de detección | Metales Ferrosos
Grado IP | IP67
Corriente de salida | 200 mA
Diámetro de la forma | 8mm

## Slide 18: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
ROBOT MÒVIL
PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Configuración cinemática del robot móvil | 
Diferencial
Skid-steer
Criterios de selección | Configuración cinemática | 
 | Diferencial | Skid Steer
Facilidad de diseño | +1 | -1
Bajo costo | +1 | -1
Mantenibilidad | 0 | 0
Menor peso | +1 | -1
Tamaño reducido | +1 | -1
Capacidad de desplazarse en terreno plano | 0 | 0
Capacidad de desplazarse a velocidades bajas | 0 | 0
Puntuación total | 4 | -4
Matriz Pugh para criterio de selección:

## Slide 19: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
ROBOT MÒVIL
PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Modelado CAD
Configuración cinemática del robot móvil
Diferencial
Diseño de piezas mecánicas 2D
Visualización de piezas mecánicas 3D
Corte de Piezas mecánicas para ensamblar

## Slide 20: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
ROBOT MÒVIL
PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Diseño de la Placa PCB
Diseño del circuito electrónico
Diseño de la PCB en ARES
PCB visualizada en 3D
Placa PCB Terminada

## Slide 21: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
ROBOT MÒVIL
PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
Montaje Final
Vista Frontal
Vista Lateral
Vista atrás
Vista Cenital

## Slide 22: GENERALIDADES DEL SISTEMA
HARDWARE
UAV
BEBOP 2 DE PARROT
Ultrasónico
Presión
Giroscopio
Acelerómetro
Brújula digital
GPS - GLONASS
38.2 cm
32.8 cm
38.2 cm
Ángulos de apertura
80°
50°
Sensores incorporados:
Dimensiones:
Cámara a bordo:

## Slide 23: GENERALIDADES DEL SISTEMA
SOFTWARE
ROS Master
Nodo
Nodo
Tópico
Subscriptores
Publicadores
Publicadores
Callback

## Slide 24: DESARROLLO DEL PROYECTO
Capítulo III

## Slide 25: DESARROLLO DEL PROYECTO
COMUNICACIÓN

## Slide 26: DESARROLLO DEL PROYECTO
COMUNICACIÓN

## Slide 27: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE MARCADORES ARUCO
Entrada: Imagen Original
Depuración de imagen
Escala de grises
Binarización de umbral adaptativo
Detección y filtración de contornos válidos
v
Algoritmo de Zusuki y Abe
Validación de contornos
Aproximación de contornos Algoitmo de Douglas-Peucker
Corrección de perspectiva
Identificación del marcador
Binarización de Otsu
Operación morfológica de Erosión
Redimensionamiento
5x5
Id=MSB D1 D2 D3 LSB
Id=10000 + MSB D1 D2 D3 LSB
Corrección de orientación
Decodificar
Id=00010b=2
Graficar
¿Existen más marcadores en la imagen?
Si
No

## Slide 28: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL UAV EN EL ENTORNO DE TRABAJO
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE MOVIMIENTO DEL UAV BASADO EN MOVIMIENTO DE IMÁGENES
Extracción de imágenes
Comparación Inter-Fotograma
Estimación del movimiento por T.Afín
Premisa | Valor
Captura de imágenes | Inclinación a -90°
Rango de Movimientos | X, Y (Pitch y Roll)
Altura | Constante (un metro)
Dirección del movimiento | Única en lapsos de tiempo
Características del terreno | Plano
T

## Slide 29: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL UAV EN EL ENTORNO DE TRABAJO
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE MOVIMIENTO DEL UAV BASADO EN MOVIMIENTO DE IMÁGENES

## Slide 30: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL UAV EN EL ENTORNO DE TRABAJO
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE MOVIMIENTO DEL UAV BASADO EN MOVIMIENTO DE IMÁGENES
Función de transferencia

## Slide 31: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL UAV EN EL ENTORNO DE TRABAJO
DISEÑO DEL CONTROLADOR PARA PITCH Y ROLL
ROLL
PITCH

## Slide 32: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DEL UAV EN EL ENTORNO DE TRABAJO
POSICIÓN DEL CENTRO DEL ENTORNO DE TRABAJO EN EL FRAME

## Slide 33: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE PERCEPCION DEL ENTORNO DE TRABAJO
Resultado
Notes: m: desplazamiento horizontal
n: desplazamiento vertical
a: escalado en x
d: escalado en y
b: precisión o inclinación en dirección horizontal
c: precisión o inclinación en dirección vertical

## Slide 34: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS BASADOS EN COLOR
mask= cv2.inRange(img_hsv,lower_green, upper_green)
lower_green = (50,75,20)
upper_green = (70,255,255)
Resultado

## Slide 35: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
Algoritmo de Boustrophedon
“El camino del Buey”
Trayectoria Ideal en superficies
libres de obstáculos
Características

## Slide 36: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
Algoritmo de Boustrophedon
Resultado

## Slide 37: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
Algoritmo de Boustrophedon modificado para evasión de obstáculos
Máscara basada en color
Puntos de entrada y salida
Posibles rutas

## Slide 38: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
Algoritmo de Boustrophedon modificado para evasión de obstáculos
Boustrophedon para superficies libres de obstáculos
Boustrophedon para evasión de obstáculos
Resultado

## Slide 39: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE DESPLAZAMIENTO ANGULAR DEL ROBOT MÓVIL BASADO EN MOVIMIENTO DE IMÁGENES
M1: Marcador posición inicial frame 1
M2: Marcador posición final frame 2
Pi: Punto de inicio
Pf: Punto final
B: Ángulo generado entre las posiciones del marcador
E: Punto eje de giro
Horario
Anti-horario

## Slide 40: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE DESPLAZAMIENTO ANGULAR DEL ROBOT MÓVIL BASADO EN MOVIMIENTO DE IMÁGENES
Función de transferencia

## Slide 41: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE DESPLAZAMIENTO ANGULAR DEL ROBOT MÓVIL BASADO EN MOVIMIENTO DE IMÁGENES

## Slide 42: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
CÁLCULO DE LA DIRECCIÓN Y ÁNGULO DE GIRO DEL ROBOT

## Slide 43: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR

## Slide 44: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA DEL ROBOT MÓVIL

## Slide 45: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES
s1: Posición sensor 1
s2: Posición sensor 2
s3: Posición sensor 3
s4: Posición sensor 4

## Slide 46: DESARROLLO DEL PROYECTO
ALGORITMOS
SISTEMA DE DETECCIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES
s1: Posición sensor 1
s2: Posición sensor 2
s3: Posición sensor 3
s4: Posición sensor 4

## Slide 47: EVALUACIÓN, PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
Capítulo IV

## Slide 48
EXPERIMENTACIÓN
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS DE LANDMARKS
Código QR
Código ARUCO
Distancia [m] | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7
Detección Tag Aruco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Detección Código QR | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No

## Slide 49
EXPERIMENTACIÓN
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
EXPERIMENTACIÓN DE ALGORITMOS PARA DETECTAR OBSTÁCULOS
Morfología
Color
Escenario | Detección de obstáculos
Piso de parquet | Sí
Piso de baldosa blanca | Sí
Piso de baldosa café | Sí
Piso de parquet | Sí
Piso de baldosa blanca | Sí
Piso de baldosa café | Sí
Piso de parquet | No
Piso de baldosa blanca | No
Piso de baldosa café | No
Escenario | Detección de obstáculos
Piso de parquet | Sí
Piso de baldosa blanca | Sí
Piso de baldosa café | Sí
Piso de parquet | Sí
Piso de baldosa blanca | Sí
Piso de baldosa café | Sí
Piso de parquet | No
Piso de baldosa blanca | No
Piso de baldosa café | No
Cuadriláteros
Circunferencias
Polígonos
Gama de verde [32,100,99]
Gama de verde [181,230,29]
Gama de verde [26,150,16]

## Slide 50
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
ESCENARIOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Características de Interés en los Escenarios de pruebas experimentales |  |  |  |  | 
Lugar de pruebas | Grado de iluminación | Tipo de iluminación | Intervención de Agentes externos | Color del suelo | Material y tipo de suelo.
 | Alta Mediana Baja | Artificial | Nula | Café claro | Parquet-Liso
 | Alta Mediana Baja | Artificial | Nula | Café oscuro | Parquet-Liso
Domicilio | Alta Mediana Baja | Artificial | Nula | Blanca | Baldosa
Coliseo Gral. Miguel Iturralde (cancha)
Coliseo Gral. Miguel Iturralde (escenario)

## Slide 51
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS
Lugar de pruebas | Nivel de Iluminación | Número de Obstáculos |  | Detección de obstáculos (%)
 |  | Reales | Detectados | 
Escenario Parquet oscuro | 33%-580lux | 4 | 1 | 25%
 | 66%-655 lux | 4 | 4 | 100%
 | 100%-729lux | 4 | 4 | 100%
Cancha Parquet claro | 33%-580lux | 4 | 2 | 50%
 | 66%-655 lux | 4 | 4 | 100%
 | 100%-729lux | 4 | 4 | 100%
%Promedio |  |  |  | 79.16%

## Slide 52
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE ILUMINACIÓN Y ALTURA EN EL PLANO DE TRABAJO
 | Iluminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Altura[m] | 33% |  |  |  | 66% |  |  |  | 100% |  |  | 
 | Tiempo [s] | Distancia [m] | Obstáculos reales | Obstáculos detectados | Tiempo [s] | Distancia [m] | Obstáculos reales | Obstáculos detectados | Tiempo [s] | Distancia[m] | Obstáculos reales | Obstáculos detectados
2 | 158 | 12.22 | 3 | 1 | 205 | 13.16 | 3 | 3 | 187 | 13.08 | 3 | 3
2,5 | 167 | 12.28 | 3 | 1 | 213 | 13.25 | 3 | 3 | 196 | 13.17 | 3 | 3
3 | 184 | 12.35 | 3 | 1 | 219 | 13.37 | 3 | 3 | 208 | 13.22 | 3 | 3

## Slide 53
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA
 | Datos de la prueba |  |  | Resultados en cada escenario |  | 
 | Escenario 1 | Escenario 2 | Escenario 3 | Escenario 1 | Escenario 2 | Escenario 3
Lugar | Coliseo Gral. Miguel Iturralde. (Cancha) | Coliseo Gral. Miguel Iturralde. (Escenario) | Domicilio piso de baldosa |  |  | 
Velocidad | 0.02[m/s] | 0.02[m/s] | 0.02[m/s] |  |  | 
Tiempo | 433[s] | 587[s] | 468[s] |  |  | 
Distancia | 9.6[m] | 13.1[m] | 11.6[m] |  |  | 
Prueba | RMSE Eje x (cm) | RMSE Eje y (cm) | Escenario
1 | 2,59 | 3,76 | 1
2 | 3,54 | 3,35 | 1
3 | 2,66 | 2,23 | 2
4 | 2,64 | 3,15 | 2
5 | 3,45 | 1,83 | 3
6 | 3,51 | 2,47 | 3

## Slide 54
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES
Momento de orden 0 (cálculo del área)
Momento de orden 1
Centroide formas
Máscara de color
Notes: En el contexto del procesamiento de imágenes y de visión por computadora, cada forma está hecha de píxeles, y el centroide es simplemente el promedio ponderado de todos los píxeles que constituyen la forma.

## Slide 55
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES
Centroide puntos
c2
c1
Barrido
Cálculo del error
Notes: En el contexto del procesamiento de imágenes y de visión por computadora, cada forma está hecha de píxeles, y el centroide es simplemente el promedio ponderado de todos los píxeles que constituyen la forma.

## Slide 56
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE MINAS ANTIPERSONALES
Escenarios
Escenario 1: Domicilio (Baldosa)
Escenario 2: Coliseo (Cancha)
Escenario 3: Coliseo (Escenario)
Escenario 4: CICTE
 | Datos de las pruebas |  | 
 | Plancha N° | Error eje x (cm) | Error eje y (cm)
Escenario 1 | 1 | 0,67 | 4,47
 | 2 | 1,36 | 3,24
 | 1 | 1,54 | 1,23
 | 2 | 2,61 | 3,46
Escenario 2 | 1 | 2,89 | 3,9
 | 2 | 0,57 | 1,01
 | 1 | 1,64 | 3,63
 | 2 | 2,57 | 4,23
Escenario 3 | 1 | 0,98 | 0,41
 | 2 | 1,17 | 1,94
 | 1 | 2,68 | 3,86
 | 2 | 3,14 | 0,69
Escenario 4 | 1 | 5,64 | 2,4
 | 2 | 3,87 | 4,2
 | 1 | 2,94 | 3,81
 | 2 | 3,59 | 1,82
RMSE |  | 2,70 | 3,08

## Slide 57
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE BARRIDO DE SUPERFICIE
Adobe After Effects
Herramienta: Pincel tipo rotoscopia
Rotoscopia: Consiste en dibujar cada fotograma de una animación sobre un soporte transparente así se transmite al dibujo la naturalidad y secuencia de movimientos.
Frame original
Recorte de rotoscopia
Procedimiento

## Slide 58
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE BARRIDO DE SUPERFICIE
Frame Final
Espacio disponible(negro)
Prueba1
Espacio recorrido (blanco)
Resultado After Effects
Resultado máscara de color
Pixeles: 37945 34301

## Slide 59
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE BARRIDO DE SUPERFICIE
Frame Final
Espacio disponible(negro)
Prueba2
Espacio recorrido (blanco)
Resultado After Effects
Resultado máscara de color
Pixeles: 36870 34205

## Slide 60
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
PRUEBAS DE BARRIDO DE SUPERFICIE
Frame Final
Espacio disponible(negro)
Prueba3
Espacio recorrido (blanco)
Resultado After Effects
Resultado máscara de color
Pixeles: 36283 32506

## Slide 61
RESULTADO FINAL
EVALUACIÓN PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

## Slide 62: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Capítulo V

## Slide 63: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El reconocimiento de patrones para el seguimiento de la plataforma robótica es más robusta en la detección de marcadores Aruco a comparación con la librería de Python “Zbar” para reconocer códigos QR.
El uso de un controlador PI solventó el posicionamiento del drone en el centro del área de trazo.
La transformación a perspectiva cenital del área de trabajo, aporta estabilidad en el video, obteniendo en error del 6.5% con 10 puntos de prueba.

## Slide 64: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
Para alivianar la estructura del robot se recomienda utilizar piezas de acrílico o impresiones 3D en PLA.
Pruebas en diversas superficies libres de imperfeccionas o suciedad ya que estos factores el desenvolvimiento del robot móvil.
Al volar el drone, tener precauciones durante las pruebas se realizan en interiores.