## Slide 1
Análisis comparativo estructural y constructivo de una edificación de cuatro pisos entre el sistema constructivo steel framing, el hormigón armado y la estructura metálica
ENERO, 2019
SANGOLQUÍ
Nicolás Sebastián Morocho
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y CONSTRUCCIÓN
Autor:
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
Director:
Ing. Pablo Enrique Caiza PhD.
Tema:
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
Notes: What is civil engineering? What is structural engineering?

## Slide 2: CONTENIDO
Antecedentes.
Planteamiento del problema.
Objetivos de la investigación.
Marco teórico.
Hipótesis de la investigación.
Modelos de análisis.
Comparación de resultados.
Conclusiones y recomendaciones.
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador

## Slide 3: ANTECEDENTES
ACERO ESTRUCTURAL
Henry Bessember
Inglaterra
1856
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
STEEL FRAMING
Feria mundial de Chicago
1933
HORMIGÓN ARMADO
Joseph-Louis Lambot
Francia
1848

## Slide 4: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
Steel framing en desventaja
TRAYECTORIA
171 AÑOS
163 AÑOS
86 AÑOS

## Slide 5: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
PROBLEMA
Menor tiempo para su perfeccionamiento.
Menos difundido a nivel mundial.
Funcionamiento no ha sido socializado.
Método de diseño es desconocido.
Profesionales desconocen el sistema.
No se realiza investigación al respecto.
No existe normativa especializada a nivel nacional.
No se realiza transferencia de conocimiento sobre diseño en Steel Framing

## Slide 6: OBJETIVOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
CONTRASTAR VENTAJAS TÉCNICAS DEL SISTEMA LSF RESPECTO DEL HORMIGÓN ARMADO Y EL ACERO
SOCIALIZAR INFORMACIÓN E INCENTIVAR A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LSF
CORROBORAR VIABILIDAD SEGÚN NORMATIVA NACIONAL

## Slide 7: MARCO TEÓRICO
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
¿Qué es?
Sistema constructivo en seco
Paneles formados con perfiles de acero conformado en frío.
TECNOLOGÍA STEEL FRAMING
¿Cómo funciona?
Se compone de una cantidad de elementos livianos funcionando a modo de armadura articulada.

## Slide 8: MARCO TEÓRICO
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ELEMENTOS DEL SISTEMA STEEL FRAMING

## Slide 9: MARCO TEÓRICO
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
DETALLES CONSTRUCTIVOS
Unión de entrepiso
Arriostramiento de montantes
Arriostramiento de vigas
Manual de ingeniería de Steel Framing - Alacero

## Slide 10: MARCO TEÓRICO
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
DETALLES CONSTRUCTIVOS
Unión de paredes esquineras
Viga dintel tipo tubo
Manual de ingeniería en Steel Framing - Alacero

## Slide 11: MARCO TEÓRICO
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
BENEFICIOS COMPARATIVOS
Perfiles normalizados
Simulación más realista
Menor peso
Menor acción sísmica
Fallas controladas se pueden intervenir
Asentamientos diferenciales imperceptibles
Reducción de capacidad por esbeltez es controlada
Resistencia de uniones certificada desde el taller
Cargas se pueden redistribuir
Paredes livianas y delgadas
Menores tiempos de ejecución
Armadura estructurada previamente
Costos se reducen por menos mano de obra
Menor porcentaje de desperdicios
Facilidad en disposición de instalaciones

## Slide 12: MARCO TEÓRICO
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
DESVENTAJAS
Carencia de mano de obra calificada
Desconocimiento normativo
Costo dependiente del mercado externo
SOLUCIÓN
Investigar, socializar y construir normativa nacional

## Slide 13: HIPÓTESIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
Las edificaciones construidas empleando el sistema constructivo steel framing son menos costosas, más rápidas de construir y presentan un mejor comportamiento estructural frente a eventos sísmicos suscitados en el país que las edificaciones construidas utilizando los sistemas constructivos tradicionales en el Ecuador: el hormigón armado y la
estructura metálica.

## Slide 14: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
CASO DE ANÁLISIS

## Slide 15
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
CARGAS
COMPARACIÓN: CARGAS |  | 
Steel Framing | Hormigón armado | Acero estructural
CARGA MUERTA |  | 
Elementos estructurales: Montantes Paredes OSB Vigas Viguetas | Elementos estructurales: Columnas Vigas Losa alivianada bidireccional 20cm | Elementos estructurales: Columnas Vigas Viguetas Deck y loseta
Adicional carga muerta: 220 kg/m2 (loseta 9 cm) Presión viento: 65 kg/m2 | Paredes y acabados: 210 kg/m2 | Paredes y acabados: 210 kg/m2
CARGA VIVA |  | 
Entrepiso: 200 kg/m2 Cubierta: 70 kg/m2 |  | 
MODELOS DE ANÁLISIS

## Slide 16: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
STEEL FRAMING

## Slide 17: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
RETOS DEL DISEÑO
Paredes portantes.
Disposición de puertas y ventanas.
Disposición de arriostramientos.
STEEL FRAMING

## Slide 18: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
STEEL FRAMING

## Slide 19: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
VIGUETA DE ENTREPISO
Viga simplemente apoyada, no transfiere momento en apoyos.
Diseño considera momento, cortante y deformaciones.
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO: STEEL FRAMING
VIGA DE BORDE
Arriostra y soporta viguetas, transmite carga a los montantes.

## Slide 20: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ARRIOSTRAMIENTO DE CINTA
Soporta las cargas horizontales (sísmicas y de viento).
Diseño considera tracción y compresión.
MONTANTES
Dispuestos cada 40 o 60 cm.
Diseño considera esbeltez y compresión.
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO: STEEL FRAMING

## Slide 21: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO: CERCHA

## Slide 22: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ESPECIFICACIONES DE DISEÑO: RIOSTRAS
ARRIOSTRAMIENTO EN X:
Transmisión de carga vertical.
ARRIOSTRAMIENTO EN V invertida:
Reducción de deformaciones laterales.

## Slide 23: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
Elemento | Sección (mm2) | Cantidad | Longitud total (m)
Vigas dintel | PGC 200X2.00 | 144 | 128,48
Vigas alfeizar | PGU 100X1.24 | 128 | 115,2
Vigas solera | PGU 200X2.00 | 144 | 479,12
Riostra | 40x8.9 | 176 | 1248,16
Viga superior de cercha | Tipo tubo 2XPGC 150X1.28 | 8 | 42,48
Viga inferior de cercha | PGC 200X2.00 | 8 | 42,48
Piso | Elemento | Sección (mm2) | Cantidad | Longitud total (m)
1 | Montantes | PGC 100X1.64 | 316 | 882.88
 | Viguetas | PGC 200X1.64 | 168 | 529.76
2 | Montantes | PGC 100X1.64 | 316 | 882.88
 | Viguetas | PGC 200X1.64 | 168 | 529.76
3 | Montantes | PGC 100X0.93 | 316 | 882.88
 | Viguetas | PGC 200X1.64 | 168 | 529.76
4 | Montantes | PGC 100X0.93 | 316 | 882.88
 | Viguetas | PGC 100X1.28 | 168 | 529.76
SECCIONES OBTENIDAS EN STEEL FRAMING

## Slide 24: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
PRESUPUESTO EN STEEL FRAMING

## Slide 25: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN EN STEEL FRAMING

## Slide 26: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
HORMIGÓN ARMADO
HIPÓTESIS DE DISEÑO PARA ADECUACIÓN A HORMIGÓN ARMADO |  | 
1.- Luces de menor dimensión | 2.- Cantidad alta de columnas | 3.- Mayor número de ejes
Luz máxima: 4.50 m. | Cantidad de columnas: 40 | Ejes en sentido vertical: 10 Ejes en sentido horizontal: 4
4.- Diseño optimizado | 5.- Losa alivianada bidireccional | 6.- Paredes de mampostería
Vigas y columnas con secciones optimizadas | Altura calculada: 20cm | Paredes de uso tradicional.

## Slide 27: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
HORMIGÓN ARMADO
RETOS DEL DISEÑO
Optimización de secciones de vigas en función de la condición crítica de diseño: deformaciones.
Columnas continuas a lo largo de los cuatro pisos.

## Slide 28: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
HORMIGÓN ARMADO

## Slide 29: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
HORMIGÓN ARMADO
Elemento | Sección (cm2) | Cantidad | Longitud total (m)
Columnas exteriores | C 30X30 | 24 | 288
Columnas interiores | C 30X40 | 16 | 192
Losa | Alivianada bidireccional h=20 cm. |  | 

## Slide 30: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
PRESUPUESTO EN HORMIGÓN ARMADO

## Slide 31: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN ARMADO

## Slide 32: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
HORMIGÓN ARMADO
Piso | Elemento | Sección (cm2) | Cantidad | Longitud total (m)
1 | Vigas | V 25X30 | 28 | 130,4
 |  | V 25X35 | 30 | 94,6
2 | Vigas | V 25X30 | 28 | 130,4
 |  | V 25X35 | 30 | 94,6
3 | Vigas | V 25X25 | 28 | 130,4
 |  | V 25X25 | 30 | 94,6
4 | Vigas | V 25X25 | 28 | 130,4
 |  | V 25X25 | 30 | 94,6
Optimización1: Vigass longitudinales | 
Optimización 2: Vigas transversales | 

## Slide 33: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ACERO ESTRUCTURAL
HIPÓTESIS DE DISEÑO PARA ADECUACIÓN A ACERO ESTRUCTURAL |  | 
1.- Luces de mayor dimensión | 2.- Cantidad baja de columnas | 3.- Menor número de ejes
Luces entre: 2.50 y 5.30 m. | Cantidad de columnas: 16 | Ejes en sentido vertical: 8 Ejes en sentido horizontal: 2
4.- Diseño optimizado con volados | 5.- Losa tipo deck con viguetas metálicas | 6.- Paredes de mampostería
Volado de 2.50 m. | Deck de 1 mm. Loseta de 5 cm. | Paredes de uso tradicional.

## Slide 34: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ACERO ESTRUCTURAL
RETOS DEL DISEÑO
Volados de 2.50 m.
Dos ejes resistentes en el sentido corto.
Rigidización de bases.
Arriostramientos por diseño crítico por derivas.

## Slide 35: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ACERO ESTRUCTURAL

## Slide 36: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ACERO ESTRUCTURAL

## Slide 37: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ACERO ESTRUCTURAL
Elemento | Sección (mm2) | Cantidad | Longitud total (m)
Columnas | HEB 300 | 16 | 48
 | HEB 400 | 48 | 144
Vigas | IPE 240 | 32 | 121,28
 | IPE 300 | 48 | 214,72
 | IPE 330 | 64 | 160
 | IPE 360 | 32 | 168,96
 | IPE 400 | 32 | 168,96
Viguetas | IPE 80 | 28 | 130,4
 | IPE 100 | 56 | 140
 | IPE 180 | 12 | 57,12
 | IPE 200 | 16 | 76,16
Riostras | VCU 18 | 36 | 131,88
Losa | Deck 1 mm, losa hormigón 50 mm |  | 

## Slide 38: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
PRESUPUESTO EN ACERO ESTRUCTURAL

## Slide 39: MODELOS DE ANÁLISIS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO ESTRUCTURAL

## Slide 40: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
ÁREA ÚTIL
COMPARACIÓN: ÁREA ÚTIL |  |  | 
 | Pared de mampostería | Pared liviana | Porcentaje comparativo
ÁREA | 17.21 m2 | 19.48 m2 | 13.2 %

## Slide 41: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
PESO DE LA ESTRUCTURA
COMPARACIÓN: PESO DE LA ESTRUCTURA |  |  | 
 | Steel Framing | Hormigón armado | Acero estructural
PESO | 247.34 tonf | 900.19 tonf | 544.45 tonf

## Slide 42: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
PESO DE LA ESTRUCTURA
COMPARACIÓN: STEEL FRAMING VS SISTEMAS TRADICIONALES | 
Sistema Constructivo | Steel Framing
Hormigón Armado | 27.48%
Acero Estructural | 45.43%

## Slide 43: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
RELACIÓN ENTRE CARGA MUERTA Y VIVA
RELACIÓN ENTRE CARGA VIVA Y MUERTA |  |  | 
Carga viva | Carga Muerta: Steel Framing | Carga Muerta: hormigón armado | Carga muerta: estructura metálica
227,42 tonf | 247,34 tonf | 900,19 tonf | 544,45 tonf
Relación entre carga viva y muerta CV/CM: | 0,92 | 0,25 | 0,42

## Slide 44: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
CORTANTE BASAL
COMPARACIÓN: CORTANTE BASAL |  |  | 
 | Steel Framing | Hormigón armado | Acero estructural
CORTANTE BASAL | 98,19 tonf | 214,61 tonf | 129,8 tonf
R | 3 | 5 | 5
V % | 39,7% | 23,84% | 23,84%

## Slide 45: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
DERIVAS DE PISO
COMPARACIÓN: DERIVAS DE PISO | 
Hormigón armado | Acero estructural
0,00328
0,0026
0,0026
0,0031

## Slide 46: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
DERIVAS DE PISO
COMPARACIÓN: DERIVAS DE PISO
Steel Framing
0,0016
0,0008

## Slide 47
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
STEEL FRAMING
Compresión en montantes y deformaciones en viguetas.
(Solicitaciones de carga)
CONDICIÓN CRÍTICA DE DISEÑO
HORMIGÓN ARMADO Y ESTRUCTURA METÁLICA
Derivas de piso
(Acción sísmica)
COMPARACIÓN DE RESULTADOS

## Slide 48: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
COSTO DE OBRA NEGRA
COMPARACIÓN: COSTO DE OBRA NEGRA |  |  | 
 | Steel Framing | Hormigón armado | Acero estructural
COSTO | 88.284,51 USD | 92.935,33 USD | 92.434,69 USD
COSTO/m2 | 69,37 USD/m2 | 73,02 USD/m2 | 72,63 USD/m2

## Slide 49: COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador
TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN
COMPARACIÓN: TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 
 | Steel Framing | Hormigón armado | Acero estructural
TIEMPO | 94,16 días | 145,37 días | 123,49 días

## Slide 50: CONCLUSIONES
    La hipótesis de la investigación se corrobora, pues para el presente caso de estudio la edificación diseñada en steel framing resultó menos costosa, más rápida de construir y presentó un mejor comportamiento ante la acción sísmica.
    La estructura diseñada en el sistema constructivo steel framing pesa un 27,5% de la misma estructura diseñada en hormigón armado, aproximadamente un cuarto de su peso, y pesa un 45,43% de la misma estructura diseñada en acero estructural, aproximadamente la mitad de su peso.
    La estructura diseñada en el sistema constructivo steel framing cuesta 4.650,82 USD menos que la misma estructura diseñada en hormigón armado, mientras que cuesta 4.150,18 USD menos que la misma estructura diseñada en acero estructural.
    La estructura diseñada en el sistema constructivo steel framing se demora 51 días menos que la misma estructura diseñada en hormigón armado, mientras que se demora 29 días menos que la misma estructura diseñada en acero estructural.
    Se demuestra la viabilidad de edificaciones de más de dos pisos construidas en steel framing bajo la normativa nacional.
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador

## Slide 51: RECOMENDACIONES
Establecer un marco normativo que guíe la implementación de la tecnología Steel Framing a nivel nacional.
Estandarizar los porcentajes comparativos mediante el análisis estadístico de una mayor cantidad de casos de estudio.
Obtener una base informativa y comparativa sobre el mercado nacional para insumos y mano de obra especializada requeridos en el sistema Steel Framing.
Realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad de aperturar consultorías y comercializar insumos para la tecnología Steel Framing.
Investigar el porcentaje de reducción de desperdicios entre el sistema Steel Framing y los sistemas constructivos tradicionales en el Ecuador.
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador