## Slide 1
DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
EN ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
TEMA:
“CLASIFICACIÓN DE ARRITMIAS CARDÍACAS EN BASE A CARACTERÍSTICAS LINEALES Y NO LINEALES DEL ECG CON REDES NEURONALES”
Elaborado por:
Leppe Bravo, Bruno Alonso
Director del Proyecto:
Ing. Flores Calero, Marco Javier PhD.
Sangolquí, 2020

## Slide 2
Objetivos
Introducción
Métodos de análisis de datos
Resultados
Conclusiones
Índice

## Slide 3: Objetivos
Objetivo General
Realizar un estudio de tecnologías de vanguardia de métodos de detección y clasificación de arritmias.
Realizar el pre-procesamiento de las señales ECG de la base de datos MIT-BIH.
Implementar un algoritmo basado en métodos tradicionales y experimentales para la extracción de características lineales del ECG.
Implementar un algoritmo basado en ICA para la extracción de características no lineales del ECG.
Diseñar y entrenar una red neuronal para la clasificación de arritmias usando el espacio de características obtenido.
Validar el clasificador usando los registros de la base de datos MIT-BIH y realizar un análisis de la precisión, sensibilidad, especificidad y exactitud.
Objetivos Específicos
Desarrollar un sistema para la extracción de características lineales y no lineales y la clasificación de arritmias cardiacas con redes neuronales artificiales.

## Slide 4: Introducción
Las enfermedades cardiovasculares se han vuelto una de las principales causas de muerte en el mundo. 31% de todas las muertes globales. Arritmias presentes en 6% de defunciones.
El diagnóstico de enfermedades cardiacas empieza por la detección de arritmias cardiacas y es una tarea laboriosa para los médicos especializados.
Las arritmias se definen como trastornos del ritmo cardiaco causados por una actividad eléctrica anormal del corazón. Alteraciones que se presentan en enfermedades generalmente asociadas con estilos de vida no saludables.

## Slide 5: Introducción
Se diseñó un sistema para la clasificación de 7 tipos de arritmias cardiacas definidas en el estándar AAMI.
Algoritmos codificados en MATLAB®
El sistema se desarrolló utilizando dos bases de datos que contienen la información de los tipos de arritmias necesarios.
Diseño de una interfaz gráfica para la realización de pruebas de clasificación de las bases de datos

## Slide 6: Arritmias cardiacas
Tabla AAMI (Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica)
Latidos Normales | Ectópicos supraventri- culares | Ectópicos Ventriculares | Latidos Fusionados | No clasificados
Normales LBBB RBBB | APC | PVC | Fusión ventricular y normal | Latidos de marcapasos
LBBB: Bloqueo de la rama derecha
RBBB: Bloqueo de la rama izquierda
APC: contracción prematura auriculares
PVC: contracción prematura ventricular

## Slide 7: Inervación del corazón

## Slide 8: Tipos de arritmias
Normal
APC
LBBB
RBBB

## Slide 9: Tipos de arritmias
PVC derecho
Fusión
Marcapasos
PVC izquierdo

## Slide 10: Bases de datos
Base de datos MIT-BIH
48 grabaciones de 30min
Archivos de atributos
Archivos de intervalos RR
Preprocesamiento
Filtro pasabanda
Frecuencias de corte: 0.5Hz y 48Hz
PCA
Base de datos de Elgendi
Puntos de las ondas P y T de todas las grabaciones de MIT-BIH

## Slide 11: Bases de datos
Segmentación
Ondas R
Ondas P
Ondas T

## Slide 12: Base de datos MIT-BIH
Total de latidos segmentados de cada clase
Tipo de latido | Cantidad
Normal (N) | 28273
LBBB (L) | 5048
RBBB (R) | 6740
APC (A) | 2075
PVC (V) | 3223
Marcapasos (P) | 3528
Fusión (F) | 765

## Slide 13: Métodos de análisis de datos
Extracción de características
Análisis de componentes independientes (ICA)
Análisis de componentes principales (PCA)
Descomposición de modo empírico
Medidas estadísticas
Procesamiento de intervalos RR

## Slide 14: Extracción de características
Método de reducción de dimensionalidad
Describir un conjunto de datos grande
Reducción de variables
Construcción de modelos de predicción efectivos

## Slide 15: Análisis de Componentes Independientes
Separación de fuentes
Encontrar patrones
Descubrir información desconocida
Problema del cocktail

## Slide 16: Problema del Cocktail
Fuentes: matriz de señales
Observaciones: vector de pesos
Mezclas: , donde
Fuentes recuperadas o componentes independientes (ICs)

## Slide 17: Análisis de Componentes Principales
Usado para la reducción de dimensionalidad.
Los componentes principales (PCs) describen el mismo conjunto de datos.
Los PCs no tienen correlación, es decir correlación=1

## Slide 18: Análisis de Componentes Principales
Filtrado y suavizado de señales.
Reconstrucción de una señal utilizando menos componentes.
Reducción a 20 componentes
Se mantiene el 85% de la información

## Slide 19: Análisis de Componentes Principales

## Slide 20: Derivada de latidos
Se aplica un filtro derivativo mediante la convolución del vector [1,-1] con un latido promedio.

## Slide 21: Descomposición de Modo Empírico
Descomposición de una señal en funciones de modo intrínseco (IMFs).
Determinación de máximos y mínimos.
IMFs se obtienen de las envolventes de los máximos y minimos.
Propiedades de las IMFs
Cantidad de máximos debe ser igual a cantidad de minimos más 1.
IMFs tienen media=0

## Slide 22: Descomposición de Modo Empírico

## Slide 23: Descomposición de Modo Empírico

## Slide 24: Estadísticas
Media: promedio de un latido
Desviación estándar: medida de dispersión de datos.
Curtosis o apuntamiendo: medida que indica cuánta información se concentra en el centro.
Asimetría estadística: medida que indica cuánta información se encuentra a la derecha o izquierda del centro.
Latidos

## Slide 25: Intervalos RR
Distancia entre dos ondas R.
Ritmo normal: Intervalos RR constantes

## Slide 26: Intervalos RR en latidos prematuros

## Slide 27: Procesamiento de intervalos RR
Relación entre intervalos RR anterior y posterior
Cálculo de la desviación estándar de intervalos RR normales y prematuros. Dos pares de desviaciones
Toma de decisión.

## Slide 28: Cómo se aplica PCA e ICA
IC1
IC2
IC3
IC20
…

## Slide 29: Cómo se aplica PCA e ICA
Aplicar PCA al conjunto de latidos normales para reducir su dimensión a 20 componentes principales (PCs)
Remover la media de los componentes
Aplicar ICA a los 20 componentes
Obtener los componentes independientes (ICs)
28273
latidos
PCA
20
Componentes
20
PCs
ICA
20
ICs
Un latido estará formado por la suma de las componentes independientes:
Donde es un número conocido como peso

## Slide 30: Cómo se aplica EMD
IMF1
IMF2
IMF3
IMF6
…

## Slide 31: Características extraídas
20 pesos de ICA
6 pesos de EMD
4 medidas estadísticas
3 intervalos RR
Total: 33 características del ECG

## Slide 32: Redes neuronales
Modelo computacional.
Inspirado en el funcionamiento de un cerebro biológico
Formada por capas de neuronas o perceptrones
Perceptrón: unidad fundamental de una red neuronal

## Slide 33: Funciones de activación
Sigmoide
Softmax

## Slide 34: Red Neuronal diseñada
Capa de entrada
33 neuronas
Capa oculta
80 neuronas
Capa oculta
80 neuronas
Capa de salida
7 neuronas
N
L
R
A
V
P
F

## Slide 35: Resultados

## Slide 36: Conclusiones
El sistema alcanzó una exactitud promedio de 99.2% al utilizar el algoritmo ICA en las primeras primeras pruebas de clasificación. Demostrandose de esta manera que ICA es un método de análisis de datos muy efectivo.
El algoritmo PCA resulta muy efectivo para suavizar un conjunto de señales ECG, removiendo componentes no deseadas que representan ruido al reconstruir una señal con sus componentes más importantes.
La morfología de un latido de tipo APC, o latido prematuro, es semejante a la morfología de un latido normal, o no prematuro. Para un latido no prematuro la relación entre sus intervalos RR es 1, mientras que para un latido prematuro es mayor a 1.2.

## Slide 37
GRACIAS
POR SU ATENCIÓN