## Slide 1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE
“EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MITIGACIÓN ANTE EL FLUJO DE LAHARES DEL VOLCÁN COTOPAXI ”
Autores:
Andrea Castro
Santiago Hidalgo
Director del proyecto:
Ing. Marco Masabanda Ph.D
Oponente designado:
Ing. Oswaldo Padilla Ph.D

## Slide 2
Planteamiento del problema
Objetivos
Caracterización de las obras de mitigación
Diagnóstico ambiental
Metodología
Resultados
Conclusiones y recomendaciones
Planes de manejo ambiental
Marco Teórico
CONTENIDO

## Slide 3: Planteamiento del Problema
Una erupción del volcán Cotopaxi puede causar varios efectos.
Proyectos de construcción de obras civiles de mitigación en las diferentes quebradas, que modifican los componentes.
Se plantea realizar una evaluación de impacto ambiental.
Resguardan la vida de más de 300.000 personas

## Slide 4: Objetivos
General
Aplicar el análisis de proceso jerárquico para la evaluación de impacto ambiental, en las etapas de planificación, construcción, operación y abandono, para las obras civiles de mitigación de lahares en las quebradas Saquimala, Cimarrones, Mururco y San Lorenzo ubicadas al sur del volcán Cotopaxi.
Específicos
Recopilar o generar información de los factores en los sistemas biótico, abiótico, perceptual y antrópico.
Realizar la evaluación de impacto ambiental para cada quebrada, de una manera cuantitativa, mediante la metodología para la evaluación de impactos ambientales aplicados al ciclo de vida de proyectos de infraestructura de Viloria (2015).
Modelar espacialmente las áreas de embalse para la retención de lahares en las distintas quebradas.
Formular planes de manejo ambiental acorde a los resultados obtenidos en la evaluación de impacto ambiental.

## Slide 5: Marco Teórico
Evaluación de impacto ambiental (EIA)
Herramienta para identificar los posibles impactos ambientales en base a los aspectos ambientales de los proyectos propuestos.
Con el fin de evaluar los enfoques alternativos, y de diseñar e incorporar medidas adecuadas
Aspecto Ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
Causa o acción de un impacto ambiental

## Slide 6: Marco Teórico
Es cualquier cambio que se produce en el medio ambiente siendo el resultado de la acción de todos o parte de los aspectos ambientales de su organización.
Impacto ambiental
Puede resultar beneficioso o adverso con el medio ambiente.
Fuente: (Arboleada, 2008)
Procesos para una EIA

## Slide 7: Marco Teórico
Proceso de Análisis Jerárquico
Método creado para evaluar alternativas y tomar decisiones cuando se tienen en consideración varios criterios.
Está basado en el principio que la experiencia y el conocimiento de los autores son tan importantes como los datos utilizados en el proceso.
Plan de Manejo Ambiental
Documento que establece a detalle y en orden cronológico las acciones que se requiere ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos ambientales positivos.

## Slide 8: Marco Teórico
Plan de Manejo Ambiental
Se toma en cuenta todos los aspectos relevantes, de las condiciones ambientales actuales del área de influencia directa e indirecta
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL BASE – GENERAL
Basado en
Secretaría de Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano
Quito. (Metropolitano, 2020)
Formato aprobado por el SUIA

## Slide 9: Caracterización de las obras de mitigación
Se tomó la información de los proyectos de investigación de los ingenieros civiles: (Arévalo & Ñaupari , 2016) para las quebradas de Cimarrones y Mururco. Además de (Fichamba & Ñacata, 2016) para las quebradas de San
Lorenzo y Saquimala.
Presa mixta de hormigón y tierra.
Quebrada | E(m) | N(m) | h(m)
Saquimala | 780166 | 9918799 | 3660
San Lorenzo | 780170 | 9919586 | 3510
Cimarrones | 784374,63 | 9913562,76 | 3534,86
Mururco | 780350,14 | 9916414,50 | 3579,40
Ubicación de las obras de mitigación
Quebrada | Largo(m) | Ancho(m) | Altura(m) | Área(m2)
Saquimala | 295 | 131 | 93 | 38645
San Lorenzo | 230 | 113 | 70 | 25990
Cimarrones | 260 | 110 | 80 | 28600
Mururco | 275 | 110 | 75 | 30250
Dimensiones de las obras
Fuente: (Arévalo & Ñaupari , 2016) y (Fichamba & Ñacata, 2016)
Fuente: (Arévalo & Ñaupari , 2016) y (Fichamba & Ñacata, 2016)

## Slide 10: Áreas de embalse
Recopilación de la información
DEM actualizado de la zona
Coordenadas puntos de control
Raster con la altura de la presa
1
FIN
Simbología | 
 | INICIO / FIN Actividad Producto Conector
Alturas de las presas
Raster Calculator (Raster – DEM)
1
Reclass
Raster con valores negativos y positivos
Raster del área
Polígono del área aproximada
Dar la elevación al polígono de la presa
Tin con la elevación de la presa
CONTINÚA
CONTINÚA
Raster to polygon
Área de embalse
INICIO

## Slide 11: Áreas de embalse
Área de embalse presa Saquimala
Área de embalse presa San Lorenzo

## Slide 12: Áreas de embalse
Área de embalse presa Mururco
Área de embalse presa Cimarrones

## Slide 13: Evaluación ambiental inicial
Catálogo de proyectos, obras y actividades
Construcción de infraestructura civil
Categoría III
300000 m2
Quebrada | Área de embalse(m2) | Área de la presa (m2) | Total Área (m2)
Saquimala | 104041,89 | 38645 | 142686,89
San Lorenzo | 366651,11 | 25990 | 392641,11
Cimarrones | 304741,45 | 28600 | 333341,45
Mururco | 483326,71 | 30250 | 513576,71
Dependiendo de las particularidades del proyecto, este aspecto puede ser omitido o modificado en conformidad al caso
Quebrada | Volumen de embalse (Hm3)
Saquimala | 13,84
San Lorenzo | 14,08
Cimarrones | 13,99
Mururco | 14,83
Volúmenes de embalse
Fuente: (Arévalo & Ñaupari , 2016) y (Fichamba & Ñacata, 2016)
El volumen de glaciar a finales del 2015 era de 350 Hm3, el 25% del volumen del glaciar es el que se derretirá

## Slide 14: Diagnóstico ambiental

## Slide 15
Se considera ambiente al entorno conformado por diversas características naturales, apreciadas
en los factores: físico, social económico y estético, en los cuales interactúan individuos y comunidades. Viloria (2015) establece un orden para tomar el ambiente como objeto de estudio.
Medio Natural
Sistema abiótico
Sistema biótico
Medio humano
Sistema perceptual
Sistema antrópico
Sistema relacional
Componente atmósfera
Componente agua
Componente suelo
Componente procariota
Componente eucariota
Componente procesos y relaciones
Componente paisaje
Componente económico
Componente político
Componente sociocultural
Ambiente como objeto de evaluación

## Slide 16: Sistema antrópico
Áreas influenciadas por los servicios del proyecto de las obras de mitigación, en específico
de las parroquias Mulaló, San Juan de Pastocalle, Tanicuhi, Joseguango Bajo Alaques y Toacaso
Parroquia | Población | Mujeres | Hombres | Superficies en | Densidad Poblacional
Mulaló | 8095 | 4225 | 3870 | 438.49 | 18.46
San Juan de Pastocalle | 11 449 | 5955 | 5494 | 136.42 | 83.92
Tanicuhi | 12 831 | 6575 | 6256 | 54.04 | 237.44
Joseguango Bajo | 2.869 | 1489 | 1380 | 17.48 | 164.13
Alaques | 5.481 | 2.856 | 2.625 | 147.55 | 37.15
Toacaso | 7685 | 3947 | 3738 | 182.36 | 42.14
Parroquia | Población | Mujeres | Hombres |  | Densidad Poblacional
Mulaló | 8095 | 4225 | 3870 | 438.49 | 18.46
San Juan de Pastocalle | 11 449 | 5955 | 5494 | 136.42 | 83.92
Tanicuhi | 12 831 | 6575 | 6256 | 54.04 | 237.44
Joseguango Bajo | 2.869 | 1489 | 1380 | 17.48 | 164.13
Alaques | 5.481 | 2.856 | 2.625 | 147.55 | 37.15
Toacaso | 7685 | 3947 | 3738 | 182.36 | 42.14

## Slide 17: Sistema antrópico

## Slide 18: Sistema antrópico
Parroquias | Hombre | Mujer | Total | %
Mulaló | 1949 | 1351 | 3300 | 1.94
San Juan de Pastocalle | 2672 | 1698 | 4370 | 2.56
Tanicuhi | 3169 | 2035 | 5204 | 3.05
Joseguango Bajo | 724 | 537 | 1261 | 0.74
Alaques | 1396 | 941 | 2337 | 1.37
Toacaso | 1686 | 1251 | 2937 | 1.72
Población económicamente activa
Fuente: (SNI, 2013)
Quebrada | Poblado | Distancia(m)
Saquimala | Centro de Mulaló | 10657,03
San Lorenzo | Centro de Mulaló | 7186,53
Cimarrones | Centro de Mulaló | 13774,65
Mururco | Centro de Mulaló | 10026,88
Distancia a la población
Vías y accesos
Las vías más cercanas a los puntos de control son de tercer orden, de difícil acceso, especialmente para maquinaria pesada

## Slide 19: Sistema abiótico
Uso de suelo
Suelo
Taxonomía de suelo

## Slide 20
Sistema abiótico
Geomorfología
Geología

## Slide 21
Áreas protegidas
Sistema abiótico

## Slide 22
Minería
s/n
Segundo
Sistema abiótico

## Slide 23
Parámetro | San Lorenzo | Saquimala | Mururco | Cimarrones
Área de la cuenca | Cuenca muy pequeña | Cuenca muy pequeña | Cuenca muy pequeña | Cuenca pequeña
Perímetro | Cuenca muy pequeña | Cuenca muy pequeña | Cuenca muy pequeña | Cuenca pequeña
Coeficiente de compacidad | Alargada, escurrimiento lento | Alargada, escurrimiento lento | Alargada, escurrimiento lento | Alargada, escurrimiento lento
Coeficiente de sinuosidad | Canal Rectilíneo | Canal Regular | Canal Regular | Canal Regular
Densidad de drenaje | Densidad de drenaje medio | Densidad de drenaje bajo | Densidad de drenaje medio | Densidad de drenaje medio
Pendiente bruta del río | Fuertemente inclinado | Moderadamente empinado | Fuertemente inclinado | Fuertemente inclinado
Pendiente de la cuenca |  |  |  | 
Agua
Descripción de las cuencas hidrográficas
Uso del recurso agua
Calidad del agua
Sistema abiótico

## Slide 24
Aire
Ruido
Calidad del aire
Sistema abiótico

## Slide 25
Clima
Sistema abiótico

## Slide 26: Sistema biótico
Zona de vida | Zonas que abarca
Alpino | Nacientes de la Quebrada Saquimala.
Bosque húmedo montano | Predomina en las quebradas Mururco y Cimarrones.
Páramo muy húmedo subalpino | Alrededores de las quebradas Saquimala, San Lorenzo y Cimarrones. Así como en los nacientes de la Quebrada Mururco.
Bosque muy húmedo montano | Alrededores de las quebradas Saquimala y San Lorenzo.
Bosque pluvial subalpino | Alrededores de las quebradas Mururco y Cimarrones.
Bosque seco montano bajo | Alrededores de las quebradas Saquimala y San Lorenzo.

## Slide 27
Sistema biótico
Páramo
Altitudes de aproximadamente 2500 m a 4500 m, hasta la
línea de nieves perpetuas
Son regiones estratégicas por su altitud y climatología cuya principal función es retener el agua y regularla hídricamente durante todo el año
Tiene una temperatura media anual que varía desde 3° C hasta los 12°C.
Vegetación de tipo pajonal donde las especies dominantes son las gramíneas, arbustos, hierbas y rosetas gigantes del grupo de los frailejones.
Bosque Andino
Se halla entre 2.500 - 3.300 m; la topografía de esta formación es de montañosa a escarpada.
Especies de coníferas principalmente, árboles presentan alturas entre 15 y 20 m, con gran cantidad de musgos y epifitas

## Slide 28: Sistema perceptual
Saquimala
Mururco
Cimarrones
San Lorenzo

## Slide 29
METODOLOGÍA
Identificación de aspectos ambientales
Identificación de impactos ambientales
Identificación de atributos ambientales
Evaluación de impactos ambientales
Priorización de impactos ambientales

## Slide 30
Fases
“Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente” (ISO 14001, 2004)
Identificación de aspectos ambientales

## Slide 31
Planificación | Construcción | Operación | Abandono | Actividades
 |  |  |  | Trámite de licencias y permisos.
 |  |  |  | Contratación mano de obra y capacitación del personal.
 |  |  |  | Identificación y selección de proveedores, compra de materias primas e insumos.
 |  |  |  | Trazado y diseño geométrico.
 |  |  |  | Identificación de desvíos y rutas
 |  |  |  | Evaluación económica final
 |  |  |  | Demarcación y señalización provisional.
 |  |  |  | Desmonte, limpieza y remoción de cobertura vegetal
 |  |  |  | Explanación
 |  |  |  | Conformación de taludes de corte y de excavación.
 |  |  |  | Explosivos y voladuras.
 |  |  |  | Excavaciones y movimiento de tierra
 |  |  |  | Preparación de zanjas y entibado.
 |  |  |  | Desvío de cauces y arroyos
 |  |  |  | Operación de maquinaria y equipo, transporte y acarreos
 |  |  |  | Construcción de obras de concreto
 |  |  |  | Accesos, vías y pavimentos
 |  |  |  | Accesos, vías y pavimentos
 |  |  |  | Explotación de préstamos (canteras)
 |  |  |  | Armaduras
 |  |  |  | Embalsamiento de agua
Identificación de aspectos ambientales

## Slide 32
Planificación | Construcción | Operación | Abandono | Actividades
 |  |  |  | Operación del embalse
 |  |  |  | Restablecimiento del régimen natural del rio.
 |  |  |  | Arborización/revegetalización
 |  |  |  | Movilización de equipos, maquinaria y materiales
 |  |  |  | Disposición de residuos foliares y leñosos.
 |  |  |  | Manejo y disposición final de los sedimentos
Identificación de aspectos ambientales

## Slide 33
Medio | Sistema | Componente | Indicador
Medio natural | Sistema abiótico | Componente Atmósfera | Aumento de los niveles de ruido ambiental
 |  |  | Aumento en la dispersión de olores ofensivos.
 |  |  | Deterioro de la calidad de aire
 |  | Componente Agua | Alteración de la calidad físico química del agua
 |  |  | Alteración de la dinámica fluvial
 |  |  | Disminución de caudal disponible
 |  | Componente Suelo | Alteración de las características físico químicas del suelo
 |  |  | Generación de fenómenos de inestabilidad y remoción en masa
 |  |  | Generación de procesos erosivos, socavación y pérdida de suelo
 |  |  | Compactación del suelo
 | Sistema biótico | Componente Eucariota | Atracción o expulsión de especies eucariotas
 |  |  | Pérdida de corredores biológicos, hábitat y matriz de vegetación, fragmentación
Identificación de impactos ambientales

## Slide 34
Medio | Sistema | Componente | Indicador
Medio humano | Sistema perceptual | Componente Paisaje | Alteración de la cuenca visual/visibilidad del paisaje
 |  |  | Pérdida de la calidad subjetiva del paisaje
 | Sistema antrópico | Componente Económico | Aumento en la tasa de empleo
 |  |  | Aumento o disminución en el uso de un recurso natural
 |  |  | Afectación de las actividades económicas
 |  |  | Afectación en la tenencia de la tierra
 |  | Componente Político | Favorecimiento de la participación comunitaria
 |  |  | Mayor inversión, presencia del estado y las autoridades
 |  |  | Potenciación de conflictos, manifestaciones, molestias y expectativas en la comunidad
 |  |  | Incremento en los factores de riesgo
 |  | Componente Sociocultural | Afectación del patrimonio histórico, arqueológico, natural y/o territorios colectivos
 |  |  | Aumento/disminución en la oferta de servicios públicos, espacio público y vivienda
Identificación de impactos ambientales

## Slide 35
Medible (M)
Global (G)
Apto (A)
Sugerido (S)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
5
1
2
3
4
Identificación de atributos

## Slide 36
Valor | Inclusión
[0,7] | Muy baja
(7,10] | Baja
(10,13] | Media
(13,16] | Alta
(16,19] | Muy alta
CA = M + G + A + S
Identificación de atributos

## Slide 37
Clase
Consumo
Distancia
Emisiones
Naturalidad
Externalidades
Área de influencia
Magnitud
-1
0
1
0
1
2
3
4
5
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
1
3
5
0
1
2
3
4
5
Identificación de atributos

## Slide 38
IT=C[Co+D+E+N+Ex+Ai+M]
Evaluación de impactos ambientales

## Slide 39
IT | Prioridad
[7,16] | Prioridad baja
(16,25] | Prioridad media
(25,35] | Prioridad alta
Alto
Medio
Bajo
Priorización de impactos ambientales

## Slide 40
Chart: Escenario de la valorción de impactos
| Max | Total | Min
 | 22750 | -3686 | -22750
Saquimala
Chart: Escenario de la valorción de impactos
| Max | Total | Min
 | 22750 | -3552 | -22750
Mururco
Max | 22750
Min | -22750
-3686
-3552
Chart: Escenario de la valorción de impactos
| Max | Total | Min
 | 22750 | -3281 | -22750
Cimarrones
-3281
Chart: Escenario de la valorción de impactos
| Max | Total | Min
 | 22750 | -2880 | -22750
San Lorenzo
-2880
Resultados

## Slide 41
Chart: Impacto por medio
| Natural | Humano
 | -4822 | 1136
Chart: Impacto por medio
| Natural | Humano
 | -4647 | 1095
Chart: Impacto por medio
| Natural | Humano
 | -3763 | 883
Chart: Impacto por medio
| Natural | Humano
 | -4293 | 1012
Saquimala
Mururco
Cimarrones
San Lorenzo
Resultados

## Slide 42
Chart: Impacto por sistema
| Abiótico | Biótico | Perceptual | Antrópico
 | -3553 | -683 | -586 | 1136
Chart: Impacto por sistema
| Abiótico | Biótico | Perceptual | Antrópico
 | -3428 | -657 | -562 | 1095
Chart: Impacto por sistema
| Abiótico | Biótico | Perceptual | Antrópico
 | -2812 | -509 | -442 | 883
Chart: Impacto por sistema
| Abiótico | Biótico | Perceptual | Antrópico
 | -3178 | -601 | -514 | 1012
Saquimala
Mururco
Cimarrones
San Lorenzo
Resultados

## Slide 43
Chart: Impacto por fase
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
 | 217 | -4193 | -900 | -81
Chart: Impacto por fase
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
 | 217 | -4029 | -868 | -79
Chart: Impacto por fase
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
 | 217 | -3227 | -698 | -59
Chart: Impacto por fase
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
 | 217 | -3702 | -800 | -75
Saquimala
Mururco
Cimarrones
San Lorenzo
Resultados

## Slide 44
Chart: Impacto por componente
| Atmósfera | Agua | Suelo | Eucariota | Paisaje | Económico | Político | Sociocultural
 | -1189 | -928 | -1436 | -683 | -586 | 172 | 903 | -235
Chart: Impacto por componente
| Atmósfera | Agua | Suelo | Eucariota | Paisaje | Económico | Político | Sociocultural
 | -1140 | -904 | -1384 | -657 | -562 | 170 | 863 | -222
Chart: Impacto por componente
| Atmósfera | Agua | Suelo | Eucariota | Paisaje | Económico | Político | Sociocultural
 | -898 | -784 | -1130 | -509 | -442 | 156 | 667 | -163
Chart: Impacto por componente
| Atmósfera | Agua | Suelo | Eucariota | Paisaje | Económico | Político | Sociocultural
 | -1042 | -856 | -1280 | -601 | -514 | 166 | 784 | -198
Saquimala
Mururco
Cimarrones
San Lorenzo
Resultados

## Slide 45
Chart: Impacto de componente por fase
| Atmósfera | Agua | Suelo | eucariota | Paisaje | Económico | Político | Sociocultural
Planificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1199 | -235
Construcción | -1038 | -1037 | -1280 | -651 | -534 | 8 | 0 | 0
Operación | -239 | -215 | -229 | -171 | -196 | 31 | 0 | 0
Abandono | -260 | -68 | -87 | -23 | -54 | 215 | 125 | -14
Chart: Impacto de componente por fase
| Atmósfera | Agua | Suelo | Eucariota | Paisaje | Económico | Político | Sociocultural
Planificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1147 | -222
Construcción | -995 | -999 | -1233 | -623 | -511 | 9 | 0 | 0
Operación | -229 | -207 | -221 | -167 | -188 | 30 | 0 | 0
Abandono | -249 | -65 | -84 | -23 | -52 | 207 | 125 | -14
Saquimala
Mururco
Resultados

## Slide 46
Chart: Impacto de componente por fase
| Atmósfera | Agua | Suelo | eucariota | Paisaje | Económico | Político | Sociocultural
Planificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 890 | -163
Construcción | -783 | -809 | -1004 | -483 | -396 | 14 | 0 | 0
Operación | -179 | -167 | -181 | -137 | -148 | 25 | 0 | 0
Abandono | -194 | -50 | -69 | -15 | -42 | 167 | 125 | -14
Chart: Impacto de componente por fase
| Atmósfera | Agua | Suelo | eucariota | Paidaje | Económico | Político | Sociocultural
Planificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1044 | -198
Construcción | -909 | -923 | -1139 | -567 | -465 | 11 | 0 | 0
Operación | -209 | -191 | -205 | -155 | -172 | 28 | 0 | 0
Abandono | -227 | -59 | -78 | -23 | -48 | 191 | 125 | -14
Cimarrones
San Lorenzo
Resultados

## Slide 47
Chart: Impacto de fase por componente
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
Atmósfera | 0 | -1038 | -239 | -260
Agua | 0 | -1037 | -215 | -68
Suelo | 0 | -1280 | -229 | -87
eucariota | 0 | -651 | -171 | -23
Paisaje | 0 | -534 | -196 | -54
Económico | 106 | 8 | 31 | 215
Político | 1199 | 0 | 0 | 125
Sociocultural | -235 | 0 | 0 | -14
Chart: Impacto de fase por componente
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
Atmósfera | 0 | -995 | -229 | -249
Agua | 0 | -999 | -207 | -65
Suelo | 0 | -1233 | -221 | -84
Eucariota | 0 | -623 | -167 | -23
Paisaje | 0 | -511 | -188 | -52
Económico | 106 | 9 | 30 | 207
Político | 1147 | 0 | 0 | 125
Sociocultural | -222 | 0 | 0 | -14
Saquimala
Mururco
Resultados

## Slide 48
Chart: Impacto de fase por componente
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
Atmósfera | 0 | -783 | -179 | -194
Agua | 0 | -809 | -167 | -50
Suelo | 0 | -1004 | -181 | -69
eucariota | 0 | -483 | -137 | -15
Paisaje | 0 | -396 | -148 | -42
Económico | 106 | 14 | 25 | 167
Político | 890 | 0 | 0 | 125
Sociocultural | -163 | 0 | 0 | -14
Chart: Impacto de fase por componente
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
Atmósfera | 0 | -909 | -209 | -227
Agua | 0 | -923 | -191 | -59
Suelo | 0 | -1139 | -205 | -78
eucariota | 0 | -567 | -155 | -23
Paidaje | 0 | -465 | -172 | -48
Económico | 106 | 11 | 28 | 191
Político | 1044 | 0 | 0 | 125
Sociocultural | -198 | 0 | 0 | -14
Cimarrones
San Lorenzo
Resultados

## Slide 49
Chart: Impacto de fase por sistema
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
Abiótico | 0 | -3355 | -683 | -415
Biótico | 0 | -651 | -171 | -23
Perceptual | 0 | -534 | -196 | -54
Antrópico | 1070 | 8 | 31 | 326
Chart: Impacto de fase por sistema
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
Abiótico | 0 | -3227 | -657 | -398
Biótico | 0 | -623 | -167 | -23
Perceptual | 0 | -511 | -188 | -52
Antrópico | 1031 | 9 | 30 | 318
Saquimala
Mururco
Resultados

## Slide 50
Chart: Impacto de fase por sistema
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
Abiótico | 0 | -2596 | -527 | -313
Biótico | 0 | -483 | -137 | -15
Perceptual | 0 | -396 | -148 | -42
Antrópico | 833 | 14 | 25 | 278
Chart: Impacto de fase por sistema
| Planificación | Construcción | Operación | Abandono
Abiótico | 0 | -2971 | -605 | -364
Biótico | 0 | -567 | -155 | -23
Perceptual | 0 | -465 | -172 | -48
Antrópico | 952 | 11 | 28 | 302
Cimarrones
San Lorenzo
Resultados

## Slide 51: Planes de manejo ambiental
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)

## Slide 52: Planes de manejo ambiental
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)

## Slide 53: Planes de manejo ambiental
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)

## Slide 54: Planes de manejo ambiental
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)

## Slide 55: Planes de manejo ambiental
Fuente: Modificado de (Ministerio del Ambiente, 2015)

## Slide 56: Conclusiones
Según la evaluación ambiental inicial se concluye que las obras de mitigación ingresan a la categoría tres de impacto ambiental del SUIA debido a que se tomaron las áreas de embalse como parte del objeto de estudio.
Se determinó que la ubicación de la obra de mitigación a ser construida en la quebrada Saquimala, se encuentra dentro del área protegida del Parque Nacional Cotopaxi.
Según los resultados obtenidos, en la evaluación de impactos ambientales, el mayor impacto es el generado en la quebrada Saquimala, seguidos por Mururco, Cimarrones y San Lorenzo.
Los resultados obtenidos reflejan que los impactos ambientales negativos más significativos se dan en la fase de construcción, seguido de las fases de operación y abandono. Mientras que, existen mayores impactos positivos en la etapa de planificación.

## Slide 57: Conclusiones
Para la realización de todos los planes de manejo se basó en la guía referencial de la secretaria del ambiente identificando los impactos ambientales para el presente proyecto, modificando y actualizando las medidas propuestas según los resultados de la matriz de doble entrada planteada.
El plan de manejo de Prevención y Mitigación de Impactos, se realizó en base a los datos obtenidos de la matriz de doble entrada, comprobando que los impactos en cada presa son similares pero se puede considerar dar una mayor importancia a las medidas de prevención.

## Slide 58: Recomendaciones
La obra de mitigación de la quebrada Saquimala, se le debe dar una mayor atención al plan de manejo ambiental.
Se recomienda realizar un estudio basado en sistemas de información geográfica para la ubicación de las presas, así como de la identificación vías de acceso a los puntos de construcción.
Se recomienda realizar un inventario de especies tanto de flora como de fauna antes de la remoción de la cobertura vegetal.
Se recomienda seguir los lineamientos del ministerio del ambiente y cumplir con los plazos especificados las medidas propuestas en cada uno de los planes de manejo para una correcta conservación del área de intervención del proyecto